## Slide 1: بررسی نظریه نوشهرگرایی در شهرسازی

## Slide 2: مقدمه
نظریه نوشهرگرایی از نظریات معاصر شهرسازی می باشد که در سالهای پایانی دهه 1980 و ابتدای دهه 1990 توسط تعدادی از معماران و شهرسازان آمریکایی که از شرایط شهرهای آن دوران از جمله فرسودگی و از بین رفتن مراکز شهری، افزایش فزاینده جوامع محلی پراکنده و متفرق و استفاده زیاد از اتومبیل اظهار نارضایتی می کردند ارائه شده است.

## Slide 3: واژه نوشهرگرایی
‌نوشهرگرایی پاسخی در مقابل گسترش بی رویه افقی شهرها و هزینه های بسیار زیاد ناشی از این گسترش می باشد که به ارائه اصول و الگوهایی در جهت ایجاد محلات زیست پذیر و قابل پیاده روی و مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل می پردازد.

## Slide 4: نظریه پردازان در جنبش نوشهرگرایی
سطح شهر و منطقه
باغشهر ابنزرهاوارد
سطح محله
واحد همسایگی کلرنس پری
سطح خیابان
جین جیکوبز
شهر و منطقه گدس
جنبش زیباسازی شهری
برای سطوح مختلف جنبش نوشهرگرایی از نظریات نظریه پردازان مختلف استفاده شده است
شش نفر در پیشاپیش جنبش نوشهرگرایی قرارداشتند که به عنوان یک
سازمان غیر انتفاعی به دفاع از اصول این نظریه پرداخته اند .

## Slide 5: راه هاي انجام نوشهر گرايي
تاثيرگذارترين راه براي رسيدن به نوشهرگرايي تهيه طرح براي آن و تبديل آن به كدهاي منطقه بندي كاربري و توسعه است. اين عمل ، توسعه هاي بعدي را در جهت نوشهرگرايي هدايت مي كند.
نوشهرگرايي بهترين طرح براي همه لايه ها و سطوح توسعه است.
برنامه ريزي و طرح ريزي براي رشد متمركز، از پيشروي بحراني شدن مشكلات و تنزل محيطي تدريجي كه به وسيله رشد نامنظم به وجود آمده است، جلوگيري مي كند.

## Slide 6: فواید نوشهر گرایی
تجمع كمتر ترافيك و رانندگي كمتر
سبك زندگي سالم تر به همراه پياده روي بيشتر و فشار و اضطراب كمتر
مجاورت نزديك با مسيرهاي دوچرخه، پارك ها و طبيعت
آزادي و استقلال بيشتر براي كودكان و سالخوردگان
گوناگوني بيشتر و ابعاد كوچكتر
‌فروشگاه ها و خدمات تخصصي تر
خودروي شخصي كمتر
فضاهاي باز بيشتر براي لذت بردن
استفاده كارآمدتر از درآمد ماليات که هزینه کمتر در گسترش خدمات و راه ها را امکان پذیر می سازد

## Slide 7: خلاصه‌ای از متن منشور نوشهرگرایی
کاهش سرمایه‌گذاری در شهرهای مرکزی، پراکنش نامنظم، بی‌رویه و بی‌مکانی، افزایش تبعیض نژادی و تبعیض در سطح درآمدها در جوامع محلی، نابودی محیط زیست، از دست رفتن زمین‌های کشاورزی و حیات وحش .
مرمت مراکز شهری موجود و شهرک‌های داخل مناطق منسجم کلانشهری، شکل‌دهی دوباره به حومه‌ها، حفاظت محیط زیست.
شهروند محوری -مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی و طراحی

## Slide 8: خلاصه ای از مباحث جدید در نوشهرگرایی
زمین های کشاورزی و طبیعت بکر برای کلانشهر به مثابه باغچه ی یک خانه هستند و به همان اندازه نیز اهمیت دارند.
الگوهای توسعه نباید لبه ی کلانشهرها را محو کرده یا از بین ببرند. توسعه ی میان افزا در بستر پهنه های موجود، منجر به حفاظت از منابع محیطی، تضمین سرمایه گذاری اقتصادی و حفظ بافت اجتماعی شده و هم زمان موجب احیای مناطق حاشیه ای و متروک نیز می شود. مناطق کلانشهری باید راهبردهایی را به کارگیرند که چنین توسعه ی میان افزایی را مقدم بر گسترش پیرامونی تشویق کنند.
توسعه و بهسازی شهرها و شهرک ها باید بر اساس الگوهای تاریخی و با احترام به سوابق و مرزهای آن انجام شود.
مسکن ارزان قیمت باید در سراسر منطقه محقق شود تا با فرصت های شغلی هماهنگ شده و از شدت و تمرکز فقر جلوگیری کند.

## Slide 9
سامانه های حمل و نقل عمومی، پیاده راه ها و خطوط دوچرخه سواری باید دسترسی و تحرک در کل منطقه را بیشینه کنند و هم زمان وابستگی به خودرو را کاهش دهند.
منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی را می توان با تشریک مساعی بیشتر در میان شهرداری ها و مراکز منطقه ای تقسیم کرد. تا از رقابت های مخرب برای کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر اجتناب و موجبات بهبود همکاری منطقی و معقول بین حمل و نقل، خدمات تفریحی و نیز خدمات عمومی، مسکن و نهادهای اجتماعی حاصل شود.
محلات باید فشرده، پیاده مدار و با کاربری مختلط باشند. پهنه هایی (نواحی) که بیشتر بر یک کاربری ویژه تأکید دارند باید تا حد ممکن تابعی از اصول طراحی محله باشند.
شبکه های درهم تنیده ی خیابان ها باید به گونه ای طراحی شوند که پیاده روی را ترغیب کرده و سفرهایی که با استفاده از خودرو انجام می شوند را چه از نظر تعداد سفر و چه از نظر مسافت، کاهش دهند و از این راه به حفظ انرژی کمک کنند.

## Slide 10
حضور طیف وسیعی از گونه های مسکن با قیمت های متفاوت در محلات، می تواند به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن و نژاد با هر درآمدی کمک کرده، تعهدات و پیوندهای شخصی و اجتماعی لازم در جوامع محلی مطلوب را تقویت کند.
محورهای حمل و نقل چنانچه به گونه ای صحیح برنامه ریزی و طراحی شوند، می توانند به سازماندهی ساختار کلانشهر کمک کرده و مراکز شهری را احیا کنند.
تراکم های مناسب ساختمانی و نیز کاربری های سازگار باید در نزدیکی و در فاصله ای پیاده از ایستگاههای حمل و نقل عمومی قرار گیرند تا از این طریق حمل و نقل عمومی بتواند گزینه ای اجرایی و ممکن برای جایگزینی خودرو باشد.

## Slide 11
تراکم فعالیتهای مدنی، صنعتی و تجاری باید در محلات و پهنه ها (مناطق) متمرکز شود و نباید در مجموعه های دور، منزوی و دارای کاربری خاص و منفرد استقرار یابند. برآورد اندازه و نحوه ی مکان یابی مدارس باید به گونه ای باشد که کودکان قادر باشند به صورت پیاده و یا بوسیله ی دوچرخه به سوی آنها حرکت کنند.
گستره ی وسیعی از پارک ها، قطعات بسیار کوچک و فضاهای سبز روستایی گرفته تا باغهای عمومی، باید در محلات وجود داشته باشند.
وظیفه ی اصلی معماری شهری و طراحی منظر، تعریف کالبدی خیابان ها و فضاهای شهر به مثابه مکان هایی با استفاده همگانی است.
طرح های معماری باید با محیط پیرامون خود، ارتباطی یکپارچه و منسجم داشته باشند.
احیا و باز زنده سازی مکان های شهری به ایمنی و امنیت بستگی دارد. طراحی خیابان ها و ساختمان ها باید با حفظ دسترسی آسان و فضاهای باز شهری، تقویت کننده ی محیط های امن باشند.

## Slide 12
خیابان ها و میادین برای پیاده روی باید ایمن، راحت و جذاب باشند.
معماری و طراحی منظر باید از اقلیم محلی، شکل زمین، تاریخچه و روش های ساخت و ساز بومی سرچشمه بگیرند.
ساختمان های همگانی مردم نهاد شهر و مکان های عمومی باید در بستری قرار گیرند که هویت محلی و فرهنگ آزادی را تقویت کنند.
تمام ساختمان ها باید حس روشنی از مکان، اقلیم و زمان را برای ساکنین خود به ارمغان آورند.
حفاظت و نوسازی ساختمان ها، نواحی و مناظر تاریخی، تداوم و تکامل تدریجی جامعه ی شهری را اثبات می کند.

## Slide 13
ايجاد گونه هاي مختلف مسكن در محله
نمونه ای از پیاده سازی معابر در محله

## Slide 14
توجه به كيفيت طراحي و معماري
ايجاد كاربري مختلط در محله

## Slide 15
تقويت حمل و نقل عمومي
توجه به حفظ فضاهاي باز عمومي و سبز

## Slide 16: 5 راهبرد مهم در نظریه ی نوشهرگرایی
پنج راهبرد منطقه ای که می توانند کیفیت را به جوامع بازگردانند، سلامت محیطی را ارتقاء دهند و حیات اقتصادی را رونق بخشند:
1- کاربری زمین در سطح منطقه و ساماندهی حمل و نقل عمومی
2- مسکن عادلانه و فقر زدایی
3-کمربند سبز و مرز توسعه ی شهری
4- تسهیم منطقه ای منابع و درآمدهای مالیاتی و عدالت اجتماعی
5- مدارس شهری و تعادل آموزشی در سطح منطقه

## Slide 17
نمونه هایی از نوشهرگرایی

## Slide 22
مولفه های نوشهرسازی حقیقی
محور شهری
پهنه(ناحیه)
محله

## Slide 23
محور شهری
پهنه(ناحیه)
محله
محدوده هایی دارای گستره ی متعادلی از فعالیت های انسانی
محدوده هایی حول یک فعالیت اصلی(پردیس دانشگاهی)
سامانه هایی خطی که موجد ارتباط یا انفصال بین محلات اند

## Slide 24: ویژگی ها: 1.دارای مرکز و لبه 2.اختلاط کاربری ها 3.اندازه ایده ال ¼ مایل از مرکز تا لبه 4.خیابان ها دارای جزییات زیاد برای تامین مساوات بین پیاده و سواره برای تشویق به پیاده روی تعاملات و دیدارهای اتفاقی
محله:
1-تجمیع:شهرها
2-منفرد:دهکده های روستایی

## Slide 25: فعالیت تک کاربری.......مکمل محله های شهری که هویت اصیل ان ناحیه است. ساختار همانند محله (مرکز و لبه) فضاهای شهری مانند محله ها دارند که حس جمعی و امنیت را تضمین می کند.
ناحیه:

## Slide 26: ترکیبی از مسیر های فنی و طبیعی عناصری که به صورت آگاهانه به وجود آمده اند....نه حریم اند نه فضای باز باقی مانده از فضای شهری
محور شهری

## Slide 27: اصول نو شهرسازی: برنامه ریزی در حمل و نقل بر کاهش وابستگی به خودرو و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی که نتیجه ان کاهش معضلات امد و شد حفظ انرژی کاهش الودگی پیاده روی و دوچرخه سواری و استفاده از اتوبوس

## Slide 28: فقرزدایی مهاجرین در حومه ها بی کار و از رفتار اجتماعی به دور برنامه ای در شیکاگو برای محلات فقیرنشین جوامع محلی خاص با هر سطح در امدی نقل مکان می کنند نتایج: 1.افزایش فرصت شغلی 2.بهبود وضعیت آموزشی 3.افزایش سطح درآمدها

## Slide 29
خانه های ردیفی در کاپیتول هیل(طرحی از مجموعه«امید6»):
154 خانه جدید و یک بنای عمومی به همراه خیابان های عمومی به همراه خیابان های عمومی جایگزین مساکن عمومی متروک واشینگتن میکرد.خانه های ارزان قیمت با استاندارد و مشابه اما با 35 طرح نما و 30 ترکیب پنجره متفاوت و 22 نوع آجر که مبتنی بر ابنیه تاریخی موجود در کاپیتول هیل بود.

## Slide 30: عناصر کلیدی طرح (امید6)
برج های 13طبقه و ناکارامد تخریبی 2طبقه و تک خانواری خیابان های درختکاری
ویژگی ها:
1.توسعه با مقیاس انسانی
2.کاربری های عمومی در محلات مستقر
3.مساکن ارزان قیمت و متناسب با نرخ بازار
4.ساکنین با اقشار درآمدی مختلف(اجاره یا مالکیت)
5.خانه ها در مجاورت خیابان
6.ساکنین دارای نشانی های مختص به خود
7.حیاط های پشتی قابل دفاع ومالکیت و منفرد
8.خیابان های باریک دارای پارکینگ خیابانی
9.مستاجران تحت حمایت و قوانین به شدت اجرا می شود

## Slide 31
محورها باید به ساختار کلانشهرها کمک کنند نه اینکه دلیل خروج سرمایه گذاری شود.
هدف از شاهراه ها معبرپر سرعت و بدون توقف کسب وکاری وجود ندارد در پیرامونش این شاهراه در سطح کشوری است
برای اینکه بخواهیم ازاین قضیه مخرب جلوگیری کنیم به
1. حمل ونقل با قطار و الگوهای دیگر روی می اوریم
2.افراد بیشتر قطار را ترجیح می دهند سرعت بیشتر و شرایط راحت تری دارند و رانندگی نمی کنند
3.سامانه های ریلی خالق فرصت هایی در جهت ساخت های متراکم هم هستند.
4.ذخیره پول

## Slide 32
خیابان های شهری ماهیتی دارند که هرچقدر جذاب تر باشند آدمی دلش می خواهد از آن عبور کند نه این که نا گذیر از عبور از آن باشیم.
بهترین خیابان ها شادترین و مفرح ترین خیابان ها

## Slide 33
تا پایان جنگ جهانی اول کاربری های فعال تر در اطراف ایستگاه های حمل و نقل بوده .تراکم های مسکونی بیشتر در کنار خیابان ها قرار گرفته و حمل ونقل از طریق تراموای برقی و اتوبوس ها .
هرچه قدر فاصله منطقه مسکونی دورتر تراکم کمتر

## Slide 34
فاصله مسکونی کمتر
تراکم کمتر
ظهور خودرو
پیاده روی تا ایستگاه های عمومی بیشتر
عقب نشینی منطقه مسکونی برای رفاه بیشتر
خیابان های شریانی وپر سروصداوآلوده
سامانه های ریلی و اتوبوسی سبک
تمایل پیاده روی کمتر

## Slide 35
ظوابط و ایین نامه در طول تاریخ باعث وجود تغییرات زیادی در شهرها بوده اند که با رشد بیرویه شهرها محلات که مخاطب اصلی ناسازگاری بوده اند را زیر ذره بین میگذارد.
جنبش نوسازی:
1-گونه های شبیه به هم از لحاظ معماری
2-توده ای از ساختمان ها با ارتفاع زیاد

## Slide 36
که آن ها ضامن محرمیت،امنیت و کیفیت شهر نیستند.
با تشویق وترغیب باعث ایجاد نظم و هماهنگی در عین گوناگونی می شود .
بیشتر ضوابط های برنامه ریزی منطقه ای ماهیتی بازدارنده دارند و همیشه به دنبال منع کردن هستند و در پی باید ها نیستند اما ضوابط نوشهرگرایی ماهییتی تجویزی دارند.
چالش بزرگ پهنه های تک کاربردی با تراکم یکسان کاربری مختلط اتخاذ سیاست معارض در ساختمان های نا سازگار و بر خلق مکان های متنوع با کاربری های متفاوت
این فرایند با تنطیم و کنترل عناصری که گونه های ای ساختمانی را به لحاظ سازگاری بصری و عملکردی متفاوت می سازد انجام داد.

## Slide 37
جنبش نو شهرسازی برای تدوین ضوابط زمین به موارد زیر اشاره کرد :
1- تنظیم نقشه ( ارائه طراحی حوظه های مختلف در حومه ها ، محورهای شهری و.... )
2- مسیرهای عمومی ( فضای باز و شریان های عبوری و ...)
3-استفاده از استانداردهایی که کاربری های مجاز را مصرفی می کند.
4-قوانینی که بر مبنای ساختمان ها نظارت دارد.
5-قوانین معماری که سازگاری بصری دارد را کنترل می کند ( چیدمان فضایی عناصر)
6-استاندارد های مرتبط با منطره سازی ( کاشت گیاه و ... )
در جوامعی که با اصول نوشهرسازی شکل گرفته اند:
آیین نامه ها  فضاهای شهری را شکل می دهند.
ضوابط معماری  ساختمان های پیرامون این فضاها را سازگاد می کنند وبه ان ها غنا وشخصیت می دهند.

## Slide 38: پارک جنوبی سانفرانسیسکو ( آمریکا )

## Slide 39
ابعاد 160 * 600 فوت
فضای مملو از جوانان ( به جز روزهای سرد و بادی )
اندازه مطلوب ساختمان هایی به شکل سازگار
فضای زیبا و دلپذیر
جذب شهروندان خوش پوش و مدرنی که پارک را جزء دارایی خود می دانند
دارای انتهاهای مدور
1
2
3
4
5
6
ویژگی های پارک جنوبی سانفرانسیسکو ( آمریکا )

## Slide 40
شامل چندین رستوران، یک مغازه جوشکاری، گالری ها و هتل ها ( از تک اتاقه و ارزان قیمت تا مجموعه های مجلل )
دارای درختان لاندن پلین و نیمکت هایی برای نشستن و مکان هایی ویژه کودکان
احاطه شدن پارک توسط یک خیابان یکطرفه ( حداکثر سرعت 10 مایل بر ساعت )
از چهاربلوک شهری بریده شده
اختلاطی از کاربری ها
7
8
9
10
11
ویژگی های پارک جنوبی سانفرانسیسکو ( آمریکا )

## Slide 41
پارک جنوبی سانفرانسیسکو ( آمریکا )

## Slide 42: اصول معماری نوشهرگرایی
پاسخگویی به طبیعت
انسجام و یکپارچگی عناصر کالبدی
طراحی به وسیله رجوع به سوابق
تمایز بین مسکن و یادمان
اقدام در چارچوب منطقه ای

## Slide 43: منابع
منشور نوشهرگرایی، رندال آرندت... و دیگران، ترجمه علیرضا دانش، رضا بصیری مژدهی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر، تهران، 1387
سایت اینترتی شهر و قلم