## Slide 1
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
1
کارگاه محله : بررسی دهکده فرحزاد

## Slide 2
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
1
دهكده شهري چيست؟
دهکده شهری
در سند سياست 1998 طراحي شهري نهاد حاكميت در انگلستان اشاره شده دهکده شهری سکونتگاهی است که :
1.به اندازه ای کوچک است که فاصله دسترسی ها ی آن در مقیاس حرکت پیاده است و به واسطه همین امر میزان آشنایی و همکاری و مشارکت مردم در سطح بالایی قرار دارد و به معناي واقعي كلمه ، يك جامعه انساني می افريند.
2. از طرف دیگر به اندازه ای بزرگ است که در بر گیرنده تسهیلات و فعالیت ها و مجموعه ای از موسسات خصوصی و عمومی می باشد.
3.تراكم اصلي يك دهكده شهري در مركز آن است ومحدوده هاي آن با فضاهاي سبز مشخص مي شوند.
4.پیاده روی 10 دقیقه ای حدود این سکونتگاه را مشخص می کند.
(Aldous,1992,30) و (Urban Vilages (Forum,1998

## Slide 3
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
شناخت کلی محدوده فرحزاد
2
جایگاه فرحزاد در منطقه 2
فرحزاد در منتهی الیه شمال غربی منطقه 2 واقع می باشد و مرز غربی آن مسیل فرحزاد است. فرحزاد به علت وجود اماکن زیارتی، آب و هوای مطلوب و استقرار واحدهای پذیرایی و گردشگری، محدوده ایی شناخته شده در میان شهروندان تهران به شمار می آید.
بخشی از فرحزاد که به عنوان بافت فرسوده آن تشخیص داده شده، شامل 2 بخش عمده می باشد. اول محدوده روستای قدیم و دوم توسعه حاشیه نشینی بخش روستایی که از سکونتگاه های غیررسمی و مسئله دار تهران می باشد.
کل مساحت محدوده فرحزاد 37/41 هکتار و مساحت کاربری ها، در حدود 21/24 هکتار است.بیشترین مساحت متعلق به کاربری مسکونی(57/4) می باشد و پس از آن فضای سبز (11/2) در رده دوم قرار دارد.
این محدوده در بر گیرنده کانون ها، مسیرها و پهنه های خاص واجد طراحی است که جز امکانات بالقوه فرحزاد به حساب می آیند. با توجه به ویژگی های فرحزاد و امکانات بالقوه آن شناخت و طراحی آن در راستای رسیدن به اهداف دهکده شهری در فرحزاد می باشد. تا این محدوده را به عنوان دهکده ایی سرزنده و امن برای مردم و گردشگران تبدیل نماید.
میدان فرحزادی
خیابان تبرک
خیابان فرحزادی
روددره فرحزاد
ورودی اصلی

## Slide 4
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
2
فرحزاد محله ایست با هویت ویژه، و دهکده ایی شهری که سکونتگاه مناسبی را برای ساکنان و گردشگران خویش بوجود آورده است. پهنه های طبیعی و مسیرهای پیاده گردشگری در بین طبیعت و محله توانسته محورهای طبیعی سرزتده ایی را جهت پیاده روی و تفریح بوجود آورد، که نمونه عالی ایی را در بین تمامی محله های تهران به لحاظ بهره وری از طبیعت فراهم آورده است.
ساکنان محله می توانند تمامی نیاز های خویش را در سطح محله فراهم نمایند و فضاهای باز نیز کانون تعاملات اجتماعی سرزنده ایی را بوجود آورده است.
شناخت کلی محدوده فرحزاد
چشم انداز مقدماتی
چشم انداز مقدماتی

## Slide 5
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
3
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
عدم مشارکت مردم در بهسازی کالبد | وجود چند فضای باز طراحی نشده در بافت که فرصت طراحی فضاهای باز جمعی سرزنده را در درون بافت فراهم می آورد | وجود پهنه های بافت فرسوده در مناطق شمالی | استخوانبندی خوانا با وجود خیابان فرحزادی و امام زاده داوود | کیفیت محیط کالبدی | بعد مورفولوژی
مسکونیتوجه عمومی به بهسازی محورهای اصلی گردشگری و فراغتی محدوده و تحت الشعاع قرار گرفتن بافت | فرصت ايجاد مناظر و فضاهاي متنوع وسرزنده با استفاده از توپوگرافي متنوع زمين | پهنه بندی عملکردی محله به مسکونی و گردشگری و تجاری ، موجب جدایی بخشها و عدم وجود تنوع کاربری در محله | خوانایی بافت با وجود لبه محله در اتصال با رود دره در غرب و وجود آن به عنوان عنصری انتظام بخش به کلیت بافت |  | 
شیب زیاد زمین که طراحی معابر کارآمد را مشکل می کند | فرصت خلق فضاهاي شهري تعريف شده در فضاهاي سبز موجود در حاشيه رودخانه | تبديل شدن محدوده فرحزاد به پاره اي گسسته از سازمان و ساختار فضائي منطقه و محدوده ای حاشيه نشين | خوانایی بافت با وجود لبه های محله در اتصال با کوهستان در شمال و شرق |  | 
وجود ساخت و سازهای غیر رسمی که بخش زیادی از بافت را در بر می گیرد | امکان بهره گیری از نور مناسب برای ابنیه به دلیل شیب زمین | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی به علت ارگانیک بودن بافت | خوانایی بافت با وجود لبه محله در اتصال با بزرگراه یادگار امام در جنوب |  | 
 |  | بسته شدن چشم انداز رودخانه به دلیل ساخت و سازها و کاهش نقش آن در سازمان فضایی | فرم شبکه ارگانیک محله به دلیل ویژگی فضایی در حال تغییر از ارزش بصری و تنوع بر خوردار است. |  | 
 |  | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی در قسمت های جنوب و جنوب غربی به علت درشت دانه بودن قطعات | پهنه بندی عملکردی محله به پهنه های مسکونی و گردشگری و تجاری که به خوانایی آن کمک کرده است |  | 
 |  | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده به دليل عدم نفوذ پذيري بصری و کالبدی مناسب بافت و در نتیجه عدم وجود كنترل اجتماعي در آنها | ارگانیک بودن بافت در قسمتهایی که از استخوانبندی اصلی فاصله گرفته است و نشانه ای در نزدیکی آن وجود ندارد، موجب ناخوانایی شده است |  | 
 |  | قطعات کوچک و بافت بشرده از نسبت توده به فضا کاسته است | تراکم مناسب از نظر استانداردهای دهکده شهری در بافت |  | 
 |  |  | مقیاس انسانی در کل بافت جز در کنار ساخت و سازهای جدید در بخش شرقی |  | 

## Slide 6
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
4
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | بن بست بودن راهها امکان استفاده از اتوموبیل را دشوار تر کرده است. | فرم خطی بافت که در تقسیمات اجتماعی و عملکردی موثر عمل کرده است. | کیفیت محیط کالبدی | بعد مورفولوژی
 |  | تداخل سواره و پیاده در معابر | وجود باغات در زمینهای کنار رودخانه |  | 
 |  | کیفیت پایین ساخت و ساز ها و تخریبی بودن بخش عمده ای از بافت | وجود نقاط کانونی در بافت که دید بصری مناسبی به کل بافت فراهم آورده و نفوذ پذیری بصری و خوانایی را موجب گشته است. |  | 
 |  | کف سازی نا مناسب در بسیاری معابر | وجود میدان فرحزاد به عنوان کانون وگره محلی شاخص خوانایی محدوده کمک کرده است. |  | 
 |  | کمبود کاربری فضای سبز به خصوص در بخش های شمالی | وجود پل ذوالفقار به عنوان کانون وگره محلی شاخص که به خوانایی محدوده کمک کرده است. |  | 
 |  | ناتوانی شبکه ارگانیک در پاسخگویی به نیازهای جدید دسترسی برای اتوموبیل به سبب باریک بودن معابر و پستی و بلندی زیاد آنها | وجود عناصر مذهبی به عنوان کانون شاخص و سرزنده و ایفای نقش نشانه ای که به خوانایی بافت کمک کرده است. |  | 
 |  | کمبود فضاهای باز جمعی به خصوص در بخش های شمالی | وجود فضاهایی سرزنده به عنوان مراکز محلات مختلف که به خوانایی بافت کمک کرده است |  | 
 |  | تغییر ناگهانی ارتفاع ساخت و سازهای جدید بخش شرقی و ناهماهنگی آن با بقیه بافت و با بستر طبیعی | وجود خیابانهای ارتباط دهنده شمال به جنوب و لوپی که امکان دور زدن و دسترسی به کل بافت را میسر می کند. |  | 
 |  |  | ارگانیک بودن بافت و تناسبات و پیچش کوچه ها به تنوع و غریب گز بودن آنها منتهی شده است. |  | 
 |  |  | احترام و توجه به شیب و پستی و بلندی های زمین در ساخت و سازها |  | 
 |  |  | وجود رودخانه برحزاد به عنوان مجرای هدایت آبهای سطحی |  | 
 |  |  | وجود باغات وسیع در محله |  | 

## Slide 7
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
5
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
توجه عمومی به بهسازی محورهای اصلی گردشگری و فراغتی محدوده و تحت الشعاع قرار گرفتن بافت مسکونی | فرصت خلق فضاهاي شهري سرزنده در فضاهاي سبز موجود در حاشيه رودخانه | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی به علت ارگانیک بودن بافت و در نتیجه کاهش سرزندگی آن | وجود میدان فرحزاد به عنوان کانون وگره محلی شاخص و سرزنده که به خوانایی و هویت بخشی و سرزندگی محدوده کمک کرده است. | سرزندگی | بعد مورفولوژی
 | همجواری با کوهستان و امکان ایجاد مسیر پیاده روی سرزنده | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی در قسمت های جنوب و جنوب غربی به علت درشت دانه بودن قطعات در نتیجه کاهش سرزندگی آن | وجود پل ذوالفقار به عنوان کانون وگره محلی شاخص که به خوانایی و سرزندگی محدوده کمک کرده است. |  | 
 | فرصت ايجاد چشم اندازهاي زيبا و متنوع با طراحي در ارتفاعات شمالی و چشم انداز کوهستان و رود دره | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده و مخل سرزندگی به دليل عدم نفوذ پذيري بصری و کالبدی مناسب بافت و در نتیجه عدم وجود كنترل اجتماعي در آنها | وجود عناصر مذهبی به عنوان کانون شاخص و سرزنده که به خوانایی و هویت بخشی محدوده کمک کرده است. |  | 
 | وجود چند فضای باز طراحی نشده در بافت که فرصت طراحی فضاهای باز جمعی سرزنده را در درون بافت فراهم می آورد | ناتوانی شبکه ارگانیک در پاسخگویی به نیازهای جدید دسترسی برای اتوموبیل به سبب باریک بودن معابر و پستی و بلندی زیاد آنها که از سرزندگی آن می کاهد | وجود فضاهایی سرزنده به عنوان مراکز محلات مختلف |  | 

## Slide 8
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
عدم مشارکت مردم در بهسازی کالبد | وجود چند فضای باز طراحی نشده در بافت که فرصت طراحی فضاهای باز جمعی سرزنده را در درون بافت فراهم می آورد | وجود پهنه های بافت فرسوده در مناطق شمالی | استخوانبندی خوانا با وجود خیابان فرحزادی و امام زاده داوود | کیفیت محیط کالبدی | بعد مورفولوژی
مسکونیتوجه عمومی به بهسازی محورهای اصلی گردشگری و فراغتی محدوده و تحت الشعاع قرار گرفتن بافت | فرصت ايجاد مناظر و فضاهاي متنوع وسرزنده با استفاده از توپوگرافي متنوع زمين | پهنه بندی عملکردی محله به مسکونی و گردشگری و تجاری ، موجب جدایی بخشها و عدم وجود تنوع کاربری در محله | خوانایی بافت با وجود لبه محله در اتصال با رود دره در غرب و وجود آن به عنوان عنصری انتظام بخش به کلیت بافت |  | 
شیب زیاد زمین که طراحی معابر کارآمد را مشکل می کند | فرصت خلق فضاهاي شهري تعريف شده در فضاهاي سبز موجود در حاشيه رودخانه | تبديل شدن محدوده فرحزاد به پاره اي گسسته از سازمان و ساختار فضائي منطقه و محدوده ای حاشيه نشين | خوانایی بافت با وجود لبه های محله در اتصال با کوهستان در شمال و شرق |  | 
وجود ساخت و سازهای غیر رسمی که بخش زیادی از بافت را در بر می گیرد | امکان بهره گیری از نور مناسب برای ابنیه به دلیل شیب زمین | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی به علت ارگانیک بودن بافت | خوانایی بافت با وجود لبه محله در اتصال با بزرگراه یادگار امام در جنوب |  | 
 |  | بسته شدن چشم انداز رودخانه به دلیل ساخت و سازها و کاهش نقش آن در سازمان فضایی | فرم شبکه ارگانیک محله به دلیل ویژگی فضایی در حال تغییر از ارزش بصری و تنوع بر خوردار است. |  | 
 |  | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی در قسمت های جنوب و جنوب غربی به علت درشت دانه بودن قطعات | پهنه بندی عملکردی محله به پهنه های مسکونی و گردشگری و تجاری که به خوانایی آن کمک کرده است |  | 
 |  | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده به دليل عدم نفوذ پذيري بصری و کالبدی مناسب بافت و در نتیجه عدم وجود كنترل اجتماعي در آنها | ارگانیک بودن بافت در قسمتهایی که از استخوانبندی اصلی فاصله گرفته است و نشانه ای در نزدیکی آن وجود ندارد، موجب ناخوانایی شده است |  | 
 |  | قطعات کوچک و بافت بشرده از نسبت توده به فضا کاسته است | تراکم مناسب از نظر استانداردهای دهکده شهری در بافت |  | 
 |  |  | مقیاس انسانی در کل بافت جز در کنار ساخت و سازهای جدید در بخش شرقی |  | 

## Slide 9
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | بن بست بودن راهها امکان استفاده از اتوموبیل را دشوار تر کرده است. | فرم خطی بافت که در تقسیمات اجتماعی و عملکردی موثر عمل کرده است. | کیفیت محیط کالبدی | بعد مورفولوژی
 |  | تداخل سواره و پیاده در معابر | وجود باغات در زمینهای کنار رودخانه |  | 
 |  | کیفیت پایین ساخت و ساز ها و تخریبی بودن بخش عمده ای از بافت | وجود نقاط کانونی در بافت که دید بصری مناسبی به کل بافت فراهم آورده و نفوذ پذیری بصری و خوانایی را موجب گشته است. |  | 
 |  | کف سازی نا مناسب در بسیاری معابر | وجود میدان فرحزاد به عنوان کانون وگره محلی شاخص خوانایی محدوده کمک کرده است. |  | 
 |  | کمبود کاربری فضای سبز به خصوص در بخش های شمالی | وجود پل ذوالفقار به عنوان کانون وگره محلی شاخص که به خوانایی محدوده کمک کرده است. |  | 
 |  | ناتوانی شبکه ارگانیک در پاسخگویی به نیازهای جدید دسترسی برای اتوموبیل به سبب باریک بودن معابر و پستی و بلندی زیاد آنها | وجود عناصر مذهبی به عنوان کانون شاخص و سرزنده و ایفای نقش نشانه ای که به خوانایی بافت کمک کرده است. |  | 
 |  | کمبود فضاهای باز جمعی به خصوص در بخش های شمالی | وجود فضاهایی سرزنده به عنوان مراکز محلات مختلف که به خوانایی بافت کمک کرده است |  | 
 |  | تغییر ناگهانی ارتفاع ساخت و سازهای جدید بخش شرقی و ناهماهنگی آن با بقیه بافت و با بستر طبیعی | وجود خیابانهای ارتباط دهنده شمال به جنوب و لوپی که امکان دور زدن و دسترسی به کل بافت را میسر می کند. |  | 
 |  |  | ارگانیک بودن بافت و تناسبات و پیچش کوچه ها به تنوع و غریب گز بودن آنها منتهی شده است. |  | 
 |  |  | احترام و توجه به شیب و پستی و بلندی های زمین در ساخت و سازها |  | 
 |  |  | وجود رودخانه برحزاد به عنوان مجرای هدایت آبهای سطحی |  | 
 |  |  | وجود باغات وسیع در محله |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 10
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
توجه عمومی به بهسازی محورهای اصلی گردشگری و فراغتی محدوده و تحت الشعاع قرار گرفتن بافت مسکونی | فرصت خلق فضاهاي شهري سرزنده در فضاهاي سبز موجود در حاشيه رودخانه | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی به علت ارگانیک بودن بافت و در نتیجه کاهش سرزندگی آن | وجود میدان فرحزاد به عنوان کانون وگره محلی شاخص و سرزنده که به خوانایی و هویت بخشی و سرزندگی محدوده کمک کرده است. | سرزندگی | بعد مورفولوژی
 | همجواری با کوهستان و امکان ایجاد مسیر پیاده روی سرزنده | ضعف در نفوذ پذیری کالبدی و بصری بافت درونی در قسمت های جنوب و جنوب غربی به علت درشت دانه بودن قطعات در نتیجه کاهش سرزندگی آن | وجود پل ذوالفقار به عنوان کانون وگره محلی شاخص که به خوانایی و سرزندگی محدوده کمک کرده است. |  | 
 | فرصت ايجاد چشم اندازهاي زيبا و متنوع با طراحي در ارتفاعات شمالی و چشم انداز کوهستان و رود دره | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده و مخل سرزندگی به دليل عدم نفوذ پذيري بصری و کالبدی مناسب بافت و در نتیجه عدم وجود كنترل اجتماعي در آنها | وجود عناصر مذهبی به عنوان کانون شاخص و سرزنده که به خوانایی و هویت بخشی محدوده کمک کرده است. |  | 
 | وجود چند فضای باز طراحی نشده در بافت که فرصت طراحی فضاهای باز جمعی سرزنده را در درون بافت فراهم می آورد | ناتوانی شبکه ارگانیک در پاسخگویی به نیازهای جدید دسترسی برای اتوموبیل به سبب باریک بودن معابر و پستی و بلندی زیاد آنها که از سرزندگی آن می کاهد | وجود فضاهایی سرزنده به عنوان مراکز محلات مختلف |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 11
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | تداخل سواره و پیاده در معابر مخل سرزندگی است | پهنه گردشگری به عنوان پهنه ای سرزنده در محله شناخته می شود. | سرزندگی | بعد مورفولوژی
 |  | کمبود فضاهای باز جمعی به خصوص در بخش های شمالی | خیابان فرحزادی به عنوان محور اصلی فرحزاد بسیار سرزنده است |  | 
 |  | کمبود کاربری فضای سبز به خصوص در بخش های شمالی | پهنه گردشگری به عنوان پهنه ای سرزنده در محله شناخته می شود. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 12
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 | فرصت بازیابی هویتی فرحزاد از طریق احیای فضاهای حاشيه رودخانه | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده به کاهش نقش هویتی آن در تصویر ذهنی مردم انجامیده است | کوهستان و لبه خوانای آن در قسمت شرق و شمال و نیز پتانسیل گردشگری آن نقشی هویتی برای فرحزاد دارد. | هویت | بعد مورفولوژی
 | فرصت بازیابی هویتی فرحزاد از طریق احیای چشمه ها و جریانهای آب موجود در آن | بسته شدن چشم انداز رودخانه به دلیل ساخت و سازها و کاهش نقش هویتی آن | رود دره و لبه خوانای آن در قسمت غرب نقشی هویتی برای فرحزاد دارد. |  | 
 | فرصت هویت یابی فرحزاد از طریق طراحی مناسب مسیرهای گردشگری در کوههای شمال و شرق | از بین رفتن نقش هویتی چشمه های فرحزاد | لبه خوانای برحزاد در قسمت جنوب در اتصال با بزرگراه یادگار امام نقشی هویتی برای فرحزاد دارد. |  | 
 | فرصت بازیابی هویتی فرحزاد از طریق احیای راه امام زاده داوود |  | خیابان فرحزادی و رستورانها به عنوان محور اصلی فرحزاد و پهنه گردشگری نقش هویتی در محله دارد. |  | 
 |  |  | میدان فرحزاد نقشی هویتی در تصویر ذهنی مردم دارد. |  | 
 |  |  | وجود عناصر مذهبی به هویت بخشی محدوده کمک کرده است. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 13
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
وجود ساخت و سازهای غیر رسمی و حاشیه ای که بخش زیادی از بافت را در بر می گیرد. | فرصت احیای فضاهای حاشيه رودخانه و نیز افزایش جاذبه های گردشگری و رونق اقتصادی محله که منزلت اجتماعی را به همراه دارد. | تبديل شدن محدوده فرحزاد به پاره اي گسسته از سازمان و ساختار فضائي منطقه و محدوده ای حاشيه نشين موجب شده مولفه منزلت اجتماعی در آن کاهش یابد. | مکان جغرافیایی فرحزاد و قرارگیری آن در منطقه 2 شهر تهران در افزایش منزلت اجتماعی آن موثر است. | منزلت اجتماعی | بعد مورفولوژی
 | فرصت افزایش نقش گردشگری کوهستان و رونق اقتصادی محله که منزلت اجتماعی را به همراه دارد. | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده به دليل عدم نفوذ پذيري بصری و کالبدی مناسب بافت و در نتیجه عدم وجود كنترل اجتماعي در آنها آن را به مامن معتادان تبدیل کرده که موجب بدنامی محله شده است. | کیفیت نسبی کالبدی در قسمت های گردشگری و ورودی محله که در معرض دید گردشگران است، در افزایش متزلت اجتماعی موثر است. |  | 
 |  | کیفیت پایین ساخت و ساز ها و تخریبی بودن بخش عمده ای از بافت که منزلت اجتماعی آن کاسته است. | پهنه گردشگری در جهت خودکفایی اقتصادی و افزایش منزلت اجتماعی موثر است. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 14
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 | همجواری با کوهستان و امکان ایجاد مسیر پیاده روی و در نتیجه افزایش جاذبه های گردشگری و رونق اقتصادی آن | تبديل شدن محدوده فرحزاد به پاره اي گسسته از سازمان و ساختار فضائي منطقه و محدوده ای حاشيه نشين | رستورانهای موجود در خیابان فرحزادی و پهنه گردشگری محله در جهت خودکفایی اقتصادی آن موثر است است. | پایداری اجتماعی اقتصادی محیط زیست | بعد مورفولوژی
 | فرصت احیای کناره رودخانه و در نتیجه افزایش جاذبه های گردشگری و رونق اقتصادی آن | تبديل شدن قسمت هاي عمده رود – دره به محيطي نا امن وآلوده وعدم وجود كنترل اجتماعي در آنها بر پایداری اجتماعی اثر مخرب دارد. | وجود فضاهایی سرزنده به عنوان مراکز محلات مختلف که عموما بر طبقه بندی اجتماعی و تنوع قومیتی محله ، منطبق است، بر پایداری اجتماعی تاثیق گذار است. |  | 
 | فرصت طراحی مناسب راه امام زاده داوود و در نتیجه افزایش جاذبه های گردشگری و رونق اقتصادی آن | ناتوانی شبکه ارگانیک در پاسخگویی به نیازهای جدید دسترسی برای اتوموبیل به سبب باریک بودن معابر و پستی و بلندی زیاد آنها | پهنه بندی کالبدی-اجتماعی محله در پایداری اجتماعی آن موثر است. |  | 
 | امکان بهره گیری از نور مناسب برای ابنیه به دلیل شیب زمین | بن بست بودن راهها امکان استفاده از اتوموبیل را دشوار تر کرده است. | احترام و توجه به شیب زمین در ساخت و سازها در پایداری زیست محیطی موثر است. |  | 
 |  | کیفیت پایین ساخت و ساز ها و تخریبی بودن بخش عمده ای از بافت |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 15
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 | فرصت تقویت نفوذ پذیری بصری و سرزنده ساختن فضاهای طبیعی | کاهش رونق و سرزندگی فضاهای کناره رودخانه فرحزاد به دلیل کاهش دید و منظر | گوناگونی و تنوع در سیمای بصری مناظر، پالت رنگی، جزئیات و انسانها | 1- سرزندگی | بعد بصری
 | امکان ایجاد مناظر آنی |  | وجود مناظر و دیدهای متوالی 1 2 3 |  | 
ساخت و سازهای حاشیه ای و غیر رسمی در حال تضعیف کیفیت منظر کالبدی است. | فرصت ایجاد کیفیت یصری کالبد در هماهنگی با بستر و توپوگرافی | اغتشاش در کالبد، نما و خط آسمان | محصوریت مناسب راهها و فضاها در منظر بصری محله | 2-کیفیت کالبدی | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 16
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
ادامه روند ساخت و سازهای حاشیه ای با منزلت پایین | فرصت ایجاد منزلت اجتماعی از طریق توپوگرافی | منظر نامطلوب بصری درونی محله | وجود اماکن متبرک در منظر | 3- منزلت اجتماعی درخور | بعد بصری
 | فرصت تقویت ورودی و فرصت اتصال عرصه گردشگری به طبیعت رودخانه | نبود ورودی مناسب و درخور | خوانایی راسته های گردشگری ترشی فروشی و رستوران های سنتی |  | 
کریدورهای بصری به سمت نشانه هاس طبیعی با ساخت و ساز بی رویه در معرض تهدید است. | فرصت برجسته سازی نشانه ها طبیعی و مصنوع در توپوگرافی | تضعیف شدن هویت چشمه ها و رودخانه فرحزاد به دلیل عدم دید و منظر مطلوب | وجود نمادهای بصری سازنده هویت (حضور مسلط ابنیه مذهبی) | 4- بازیابی هویتی | 
اغتشاش بصری، خوانایی نشانه ها را تهدید کرده است. | فرصت تقویت نقاط استراتژیک دید به نشانه ها جهت تقویت حس مکان و تعلق خاطر |  | هویت طبیعی (کوهها، رودخانه، چشمه ها، پوشش گیاهی) |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 17
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
فرصت دریافت مناظر اکولوژیکی با ساخت و سازهای نامتناسب در حال از دست رفتن است. | ارتقای گردشگری و رونق اقتصادی محله با تقویت منظر | تأثیرات منفی پارکینگ ها و آلودگی ها در منظر زیست محیطی | وجود رودخانه به عنوان یک کریدور بصری اکولوژیک | 5- پایداری | بعد بصری
به زیر ساخت رفتن اراضی بکر موجب از دست رفتن منظر طبیعی به کوهها خواهد شد. | فرصت ساماندهی کریدور های دید از رودخانه فرحزاد | عدم وجود حریم حفاظتی لبه رودخانه | وجود چشم اندازها و مناظر طبیعی دست نخورده و بکر و عناصر اکولوژیک |  | 
از بین رفتن پوشش گیاهی در منظر بصری | فرصت توسعه اراضی بایر و حوزه های قابل بازیافت | وجود دکل های فشار قوی در چشم انداز های طبیعی به کوهها | وجود انواع اقشار اجتماعی در منظر محلی نشان از توان مهاجر پذیری |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 18
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
1- نابودی تدریجی طبیعت محله ، مخصوصا حاشیه رود بدلیل معضلات ناشی از حاشیه نشینان و تجمع معتادان در آنجا( نامطلوبی کیفیت فضاهای شهری) | 1- امکان ایجاد محورهای طبیعی ( کیفیت فضای شهری) | 1- فشردگی بافت و عدم وجود فضاهای باز در برخی قسمت های بافت(نامطلوبی کیفیت فضای شهری ) | 1- وجود امامزاده ها و ده فرحزاد با قدمت تاریخی | 1- سرزندگی | بعد عملکردی
2- نابودی منظر زیبا و خاص محله بدلیل ساخت و سازهای نامطلوب( نامطلوبی کیفیت فضاهای شهری) | 2- امکان ایجاد الگوهای باغ مسکونی | 2- عدم استفاده مطلوب از فضاهای باز موجود ( محل پارک و تعمیر وسیله نقلیه ) | 3- وجودکاربری های متنوع در داخل محله(مطلوبیت پراکنش مناسب خدمات در حوزه های ورودی اصلی تا پل ذوالفقار و مطلوبیت نسبی پراکنش خدمات از پل ذولفقار تا رود دره ) |  | 
 | 3- امکان ایجاد فضاهای تفریحی در حاشیه رود(ساماندهی کیفیت فضای شهری و تنوع و گوناگونی ) | 3- اغتشاش در کالبد، نما و خط آسمان | 2- وجود کاربری های پذیرایی در ورودی اصلی محله 1- امکان ایجاد محورهای طبیعی در محله(توسعه پیاده مداری و ساماندهی کیفیت فضای شهری) |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 19
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | 3- عدم ارتباط متقابل و کارا در فضاهای باز اصلی ( محور و میدان اصلی و پارک کنار میدان ) بخصوص برای کودکان و زنان( عدم آسایش اجتماعی و گوناگونی و تنوع ) | 4- وجود طبیعت خاص محله و رود دره | 1- سرزندگی | بعد عملکردی
 |  | 4- نبود مبلمان شهری و معابر پیاده مطلوب( عدم آسایش فیزیکی و توجه به پیاده محوری) | 5- وجود خطوط اتوبوسرانی در داخل بافت و ایستگاه تاکسی در ورودی اصلی ( توسعه حمل و نقل عمومی با مطلوبیت نسبی-عدم دسترسی به همه فضاهای بافت) |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 20
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
1- نابودی تدریجی طبیعت محله ، مخصوصا حاشیه رود بدلیل معضلات ناشی از حاشیه نشینان و تجمع معتادان در آنجا | 1- امکان ایجاد محورهای طبیعی در محله ( ارتقا پیوستگی کالبدی و بصری و نفوذپذیری به قسمت های خاص بافت ) | 1- وجوکاربری های متنوع در داخل محله(تنوع و گوناگونی) | 1- وجود سروصدا و آلودگی های بصری و صوتی در فضاهای باز اصلی( عدم آسایش محیطی) | 2- زیست پذیری | بعد عملکردی
- نابودی منظر زیبا و خاص محله بدلیل ساخت و سازهای نامطلوب(کیفیت نامطلوب فضای شهری) | 2- امکان ایجاد الگوهای باغ مسکونی | - وجود طبیعت خاص محله و رود دره | 2- نبود مبلمان شهری و معابر پیاده مطلوب ( عدم آسایش فیزیکی) |  | 
 | 3- امکان ایجاد فضاهای تفریحی در حاشیه رود |  | 3- نبود معابر سواره مطلوب بدلیل شیب زیاد - عرض کم معابر و... |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 21
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
1-کاهش منزلت اجتماعی ساکنین محله در نگاه مردم سایر مناطق بدلیل وجود مهاجرین غیر بومی – معتادان و بافت فرسوده و حاشیه نشینی | 1-امکان ارتقا سطح سکونتی از طریق نوسازی و تجمیع( ساماندهی کیفیت فضاهای شهری) | 1- مشخص نبودن مسئله مالکیت | 1- وجود رود دره و پتانسیل های طبیعی محله(هویت ویژه) | 3- منزلت اجتماعی درخور | بعد عملکردی
 | 2- امکان ارتقا بافت با توجه به طبیعت خاص منطقه( ساماندهی کیفیت فضاهای شهری) | 2- کمبود فرصت های شغلی مطلوب تر | 2- وجود امامزاده ها و رستوران ها در نقش فرا محله ای(هویت ویژه) |  | 
 | 3- امکان ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در محله | 3- وجود معتادین و تجمع آنها در حاشیه رودخانه |  |  | 
 |  | 4- کیفیت نامطلوب برخی ساختمان های مسکونی |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 22
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
1- آسیب پذیری بالای بافت به علت کیفیت نامطلوب ساختمان های مسکونی | 1- امکان پررنگ نمودن نقش امامزاده ها با نوسازی بافت ها و خدمات دهی مطلوب در اطراف امامزاده ها | 1- کم رنگ شدن نقش امامزاده ها در محله | 1- وجود امامزاده ها و ده فرحزاد با قدمت تاریخی | 4- بازیابی هویتی | بعد عملکردی
3- نابودی تدریجی طبیعت محله و منظر آن ، مخصوصا حاشیه رود بدلیل معضلات ناشی از حاشیه نشینان و تجمع معتادان در آنجا | - امکان ایجاد الگوهای باغ مسکونی و نوسازی و تجمیع مساکن ریز دانه | 2- وجود سروصدا و آلودگی های بصری و صوتی در فضاهای باز اصلی( عدم آسایش محیطی) | 2- وجود طبیعت خاص محله و رود دره |  | 
 | 3- امکان ایجاد فضاهای تفریحی در حاشیه رود | 3- مخدوش شدن نام و خاطره ده فرحزاد با وجود ساخت و ساز های بی کیفیت و ورود مهاجرین | 3- الگوی ارگانیک بافت |  | 
 |  |  | 4- وجود چشم انداز مناسب به شهر و کوهستان |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 23
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
1- عدم امکان امدادرسانی در مواقع بحرانی | 1- امکان ایجاد محورهای طبیعی در محله | 1- وجود سروصدا و آلودگی های بصری و صوتی در فضاهای باز اصلی( عدم آسایش محیطی) | 1- وجوکاربری های مختلط و متنوع در داخل محله | 5- پایداری | بعد عملکردی
2- خطر وقوع سیل و تخریب ساختمان های حاشیه | 2- امکان ایجاد الگوهای باغ مسکونی | 2- استقرار تعداد زیادی از ساختمان های مسکونی در حاشیه رودخانه | 2- وجود طبیعت خاص محله و رود دره |  | 
 | - امکان ایجاد فضاهای تفریحی در حاشیه رود | - تجمع زباله و به وجود آوردن محیطی نامطلوب در حاشیه رودخانه ( غیرقابل استفاده برای همه قشرها ) | 3- وجود حمل و نقل عمومی در داخل محله ( ایستگاه اتوبوس در داخل و تاکسی در ورودی محله ) |  | 
 |  | 4- عدم توجه به کیفیت پیاده محوری |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 24
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
- امکان رخداد سیلاب به دلیل سنگلاخی بودن نواحی شمالی و برداشت ماسه و سنگ از بالادست محدوده مورد مطالعه و تخریب پوشش درختی در برخی نقاط. | - امکان آموزش به مردم ساکن محله درجهت شناخت امکانات طبیعی دره فرحزاد و حساسیت های زیست محیطی محدوده. | - در حال حاضر، پوشش گياهي محدوده در ناحيه مسيل رودخانه از شرايط مطلوبي برخوردار نيستند و زباله هاي انباشت شده در اين ناحيه در كنار ديگر تعارضات انساني، شديداً پوشش نباتي منطقه را تهديد مي نمايد. | - وجود دره فرحزاد به عنوان يكي از عناصر ساختاري سرزمين (كريدور اكولوژيك يا لكه زيستگاهي ) و دالان جريانات هوايي و نقش به سزا در كاهش آلودگي هواي محله. | 1-پایداری | بعد زیست بوم
- تردد خودروهاي شخصي در حجم بالا با گسترش فعالیت گردشگری و افزایش آلودگي صوتی و هوا. | - امکان استفاده از گونه های گیاهی متناسب در دامنه ها و شیب های جداره مسیل و دره فرحزادجهت جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین و افزایش منظر طبیعی در منطقه. | - عدم وجود سيستم جمع آوري و دفع پساب و فاضلاب و جريان داشتن در سطح معابر و كوچه ها و منتهي شدن به مسيل رودخانه. | - وجود پوشش گياهي طبيعي قابل توجه و بدون حصار در دره فرحزاد و حاشيه مسيل رودخانه و نقش تعديل دماي هوا و ايجاد ميكروكليما در منطقه همچنين حفاظت خاك به ويژه در اراضي شيب دار. |  | 
- احتمال آب گرفتگی و تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در حاشیه رودخانه و تهدید ساکنین این نواحی. | - انتخاب و اجراي كاربري هاي متناسب با توان طبيعي منطقه بر اساس منابع فيزيكي منطقه ( شكل زمين ). | - رها بودن دامهای اهلی در حاشیه دره و مسیل فرح زاد ، پوشش گیاهی محدوده را از بین برده و سبب فرسایش خاک گردیده است. |  |  | 
- احتمال ويراني شديد در صورت بروز زلزله به علت نزديكي به گسل شمال تهران و ساخت و ساز هاي فراوان در حريم گسل ها. | - اشاعه فرهنگ زیست محیطی در استفاده از فضاهای طبیعی و آشتی انسان با طبیعت و تعیین الگوهای هماهنگ با طبیعت. | - تخریب باغ ها و فضاهای سبز طبیعی منطقه به منظور ساخت و ساز ها و تغییر کاربری زمین. |  |  | 
 | -امکان افزایش حضور پیاده در محدوده به علت وجود پتانسیلهای پیاده راهواری |  |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 25
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
- عدم تناسب بافت روستا شهري منطقه با توانايي هاي گردشگري آن و تهديد این نوع بافت. | - امكان توسعه فعاليت هاي گردشگري از نوع تفريح و تفرج با تأكيد بر حفظ ارزش هاي زيست محيطي و اكولوژيكي منطقه. | - ساخت و سازهاي غير اصولي و بي رويه، ساخت آلونك هاي مسكوني در بخش هايي از منطقه ، سبب افزایش تخريب پوشش گياهي طبيعي دره فرحزاد و درنتیجه کاهش سرزندگی گردیده است. | - وجود رود دره فرحزاد وغنای حس بینایی و شنوایی | 2- سرزندگی | بعد زیست بوم
- تردد خودروهاي شخصي در حجم بالا با گسترش فعالیت گردشگری و افزایش آلودگي صوتی و هوا. | - امكان آموزش به مردم ساكن در منطقه در جهت شناخت امكانات طبيعي منطقه فرحزاد و حساسيت هاي زيست محيطي محدوده مورد نظر. | -خودروها و وسايط نقليه موتوري به واسطه ترددهاي مختلف با اهداف دسترسي به مكان هاي مورد نظر و استفاده هاي گردشگري ، آرامش منطقه را تحت شعاع قرار داده است واين مسئله در خيابان ها ، معابر و كوچه باغ هاي فرحزاد عينيت بيشتري پيدا كرده است. | - وجود فضاهای سبز گسترده. |  | 
- افزایش ساخت و سازهاي غير اصولي و بي رويه، ساخت آلونك هاي مسكوني در بخش هايي از منطقه ، سبب افزایش تخريب پوشش گياهي طبيعي دره فرحزاد و درنتیجه کاهش سرزندگی می گردد. | - امکان ایجاد تسهیلات و امکانات گردشگری طبیعی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری در زون های تفریح گسترده. |  | - وجود آب و هوای مناسب. |  | 
- تردد ماشين هاي سنگين ويژه حمل سنگ و ماسه از معدن سنگ واقع در شمال منطقه از خيابان هاي اصلي منطقه و ايجاد آلودگي صوتي و هوا براي اهالي مسير مذكور. | - طرح ريزي تفرجي و تفريحي در منطقه فرحزاد بر اساس شناسايي منابع اكولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي | - فقدان سيستم مكانيزه اصولي و منظم جمع آوري زباله از تمامي بافت هاي مسكوني منطقه وباقيماندن حداقل نيمي از زباله توليد شده در منطقه در حاشيه مسيل و دره و برخي از كوچه ها و معابر سبب کاهش سرزندگی در این محدوده گردیده است. | - کاشت گل و درخت در محوطه مقابل باغچه ها و رستوران ها سبب افزایش سرزندگی گردیده است. |  | 
 | انتخاب و اجراي كاربري هاي متناسب با توان طبيعي منطقه بر اساس منابع فيزيكي منطقه ( شكل زمين ). | - مراكز خدماتي اتوموبيل از قبيل كارواش و تعميرگاه هاي صافكاري و نقاشي علاوه بر آلودگي نسبي هوا ، موجب ايجاد صداي غير متعارف مي شوند . | - حضور فعالیت هایی نظیر ترشی فروشی ها سبب ورود عناصری مانند رنگ و بو در نتیجه سرزندگی در عرصه فرحزاد گردیده است. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 26
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
ادامه روند ساخت ساختمانهای غير اصولي و آلونك هاي مسكوني در بخش هايي از منطقه | - امكان پاکسازی محدوده از ساخت و سازهای غیر اصولی جهت ارتقاء شان و منزلت اجتماعی محدوده. | - ساخت و سازهاي غير اصولي و بي رويه، ساخت آلونك هاي مسكوني در بخش هايي از منطقه ، سبب کاهش منزلت اجتماعی محدوده گردیده است | - وجود فضاهای سبز گسترده وچشمه های قدیمی . | 3- منزلت اجتماعی | بعد زیست بوم
- ادامه روند عدم توجه به توپوگرافی ، رودخانه ، چشمه ها و.. به عنوان عناصر هویت بخش محدوده. | - امكان کاهش شدت آلودگي آب وخاک ناشي از وضع موجود دفع زباله و فاضلاب تاحدامکان | -عدم وجود سيستم جمع آوري و دفع پساب و فاضلاب و جريان داشتن در سطح معابر و كوچه ها . | - وجود رود دره فرحزاد |  | 
 | - امکان استفاده از شرایط توپوگرافیک محدوده در طراحی. | - عدم جمع آوري اصولی زباله از تمامي بافت هاي مسكوني منطقه وباقيماندن حداقل نيمي از زباله توليد شده در منطقه در حاشيه مسيل و دره و برخي از كوچه ها و معابر. | - وجود آب و هوای مناسب. |  | 
 | - توجه به رود دره فرحزاد به عنوان یک عنصر هویت بخش در طراحی. | - حضور معتادین در کنار رود فرحزاد سبب کاهش منزلت اجتماعی گردیده است. | - قرارگیری در محدوده شمال شهر. |  | 
 | - امکان طراحی مسیر کوهستانی به امام زاده داوود به عنوان یک عنصر هویت بخش محدوده. |  | - وجود مسیر قدیمی کوهستانی به امام زاده داوود |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 27
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
- عدم توجه به کیفیت های محیطی در طراحی فضاهای همگانی. | توجه به عناصر و عوامل طبیعی (باد ، خورشید و پوشش گیاهی در طراحی به منظور تامین آسایش اقلیمی ساکنین. | - در حال حاضر، پوشش گياهي محدوده در ناحيه مسيل رودخانه از شرايط مطلوبي برخوردار نيستند و زباله هاي انباشت شده در اين ناحيه در كنار ديگر تعارضات انساني، شديداً پوشش نباتي منطقه را تهديد مي نمايد. | - وجود دره فرحزاد به عنوان يكي از عناصر ساختاري سرزمين (كريدور اكولوژيك يا لكه زيستگاهي ) و دالان جريانات هوايي و نقش به سزا در كاهش آلودگي هواي محله. | 4- کیفیت کالبدی | بعد زیست بوم
- عدم رعایت اصول و استانداردهای فنی و مهندسی ساختمان در ساخت و سازهای جدید محدوده. | - ایجاد تمهیداتی جهت بهره گیری عابر پیاده از حداکثر مناظر طبیعی. | - عدم وجود سيستم جمع آوري و دفع پساب و فاضلاب و جريان داشتن در سطح معابر و كوچه ها و منتهي شدن به مسيل رودخانه. | - وجود پوشش گياهي طبيعي قابل توجه و بدون حصار در دره فرحزاد و حاشيه مسيل رودخانه و نقش تعديل دماي هوا و ايجاد ميكروكليما در منطقه. |  | 
-امکان افزایش تراکم ساخت و سازها و از بین رفتن کریدورهای دید مطلوب به عناصر طبیعی. | - امکان افزایش جذابیت فضاهای شهری به علت حضور متنوع عناصر مصنوع و طبیعی | - تخریب باغ ها و فضاهای سبز طبیعی منطقه به منظور ساخت و ساز ها و تغییر کاربری زمین. | - وجود چشم اندازهاي طبيعي زيبا در نتيجه ی تركيب المان هاي كوه ، تپه ، دره ، پوشش گياهي درختي . |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 28
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
ادامه روند عدم توجه به توپوگرافی ، در ساخت و سازهای جدید. | - استفاده از توپوگرافی خاص منطقه به عنوان یک عامل هویت بخش. | ساخت و سازهاي غير اصولي و بي رويه، ساخت آلونك هاي مسكوني در بخش هايي از منطقه ، سبب افزایش تخريب پوشش گياهي طبيعي دره فرحزاد گردیده است. | - وجود دره فرحزاد به عنوان يكي از عناصر ساختاري سرزمين (كريدور اكولوژيك يا لكه زيستگاهي ) . | 5- بازیابی هویت | بعد زیست بوم
- تداوم ساخت و سازهای غیر مجاز ، تهدیدی برای از میان رفتن محیط طبیعی و هویت سبز محدوده. | توجه به رود دره فرحزاد به عنوان یک عنصر هویت بخش. | - عدم همخوانی ساخت و سازهای جدید با توپوگرافی منطقه. | - وجود گونه های گیاهی بومی از قبیل درختان توت سقید و گردو. |  | 
 | - استفاده از گونه‌هاي بومي موجود در اجتماعات گياهي محدوده . | - ساخت و سازهای غیر اصولی سبب از بین رفتن چشم اندازهای طبیعی موجود گردیده است. | - توپوگرافی خاص منطقه |  | 
 | -امکان احیاء چشمه ها | - از بین رفتن چشمه ها در اثر ساخت و سازهای غیر اصولی | - وجود چشم اندازهاي طبيعي زيبا در نتيجه ی تركيب المان هاي كوه ، تپه ، دره ، پوشش گياهي درختي . |  | 
 |  |  | وجود چشمه ها |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 29
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
پررنگ شدن نقش گردشگری که تنها در قسمت ورودی محله و تا حدودی از خیابان امامزاده داوود را در بر می گیرد، سرزندگی بافت مسک.نی را تحت تاثیر قرار داده است. | تقویت ورودی فرحزاد به عنوان گره ای مهم و اتوبان یادگار امام به عنوان لبه ای قوی خوانایی محله را افزایش می دهد. | عدم وجود فضاهای جمعی و گره های مناسب و کافی به خصوص در بخش شمالی محله باعث کاهش تعاملات اجتماعی و در نتیجه کاهش حس تعلق در برخی از قسمت های محله شده است و موجب کاهش سرزندگی در این مناطق می شود. | وجود گره هایی مانند میدان فرحزاد ،تقاطع یادگار امام و پل ذوالفقار به عنوان مهمترین فضاهای باز جمعی نقش مهمی در خوانایی و ادارک مردم از فرحزاد دارد. | 1- سرزندگی | ادراکی
افزایش حاشیه نشینی ها و خانه های بدون سند | ایجاد همبستگی و پیوند میان فضاهای مورد استفاده گردشگران و محل زندگی مردم موجب ادارک یکپارچه محله می شود. | وجود زمین های بایر و ساخته نشده انسجام را از بین می برد و باعث عدم اتصال و تداوم بدنه ها می شود و باعث ایجاد فضاهای بلا استفاده می شود که باعث کاهش سرزندگی می شود. | وجود خیابان امامزاده داوود به عنوان یک مسیر اصلی و قدیمی که کاربری های اساسی و فرامحله ای در آن جرایان دارد، نقش مهمی در خوانایی محله دارد و با توجه به اینکه این مسیر از گذشته محل عبور زائرین بوده است در ادارک عاطفی مردم از محله جایگاه ویژه ای دارد. |  | 
- | استفاده از اراضی بایر برای ایجاد فضاهای جمعی و گره های مناسب در خوانایی و حس تعلق مردم نقش مهمی ایفا خواهد کرد. | جدایی فضاهای مسکونی و گردشگری، از ادراک منسجم و یکپارچه محله فرحزاد جلوگیری می کند ، بنابراین سرزندگی ناشی از حضور گردشگران مختص به قسمت ورودی و خیابان فرحزادی شده و به مناطق مسک.نی داخل بافت راه نمی یابد. | کاربری های کوچک مقیاس و رعایت مقیاس انسانی در خیابان امامزاده داوود موجب انسجام و ادراک بهتر محله می شود، حضور این کاربری های کوچک مقیاس باعث سرزندگی و پویایی خیابان امامزاده داوود شده است. |  | 
- | - | عدم وجود امنیت و حضور معتادین و افزایش حاشیه نشینی ها کاهش حس تعلق و سرزندگی را بخصوص در قسمت های شمالی و غربی فرحزاد در پی دراد. | وجود فضاهای عمومی مانند پارک گلپاد و پارک 15 خرداد، خوانایی محله را افزایش داده و نقش مهمی در سرزندگی محله ایفا می کنند. |  | 
- | - | ساخت و ساز های غرب فرحزاد باعث شده است تا رودخانه فرحزاد که لبه ی غربی فرحزاد است به خوبی ادراک نشود و این باعث کاهش خوانایی محله در این قسمت می شود. | مساجد و امامزاده ها و حسینیه به عنوان نشانه در سطح محله ایفای نقش کرده و خوانایی محله را افزایش می دهند، از طرفی حس تعلق به محله را نیز افزایش می دهند، این مکان ها محل گردهم ایی مردم هستند و نقش مهمی در سرزندگی محله فرحزاد ایفا میکنند و از دیر باز در زندگی مردم حضور پررنگی داشته اند. |  | 
- | - | - | خیابان تبرک به عنوان تنها راه مناسب سواره رو مناسب نقش مهمی در خوانایی محله دارد، امکان حضور اتومبیل در آن و وجود کاربری های مختلف ایجاد سرزندگی می کند. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 30
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | - | نقش گردشگری فرحزاد به عنوان یک عنصر فعال و عامل مهمی در سرزندگی محله، نقش مهمی در ادراک مردم از فرحزاد به خصوص از خارج محله می شود. | 1- سرزندگی | ادراکی
 |  | - | پیوستگی اجتماعی در محله فرحزاد و مشارکت مردم در برخی امور محله بخصوص امور مذهبی نشان دهنده حس تعلق قوی آنها به محله است، این خصوصیت اجتماعی کمک مهمی به سرزندگی محله می کند. |  | 
 |  | - | حضور فعالیت هایی مانند ترشی فروشی ها سبب ورود عناصری مانند رنگ و بو به محله شده است و علاوه بر ایجاد غنای حسی ، موجب سرزندگی خیابان فرحزادی و ورودی فرحزاد شده است. |  | 
 |  | - | صدای آب که در داخل بافت فرحزاد به گوش می رسد، نقش مهمی در غنای حسی دارد |  | 
وجود خانه های بدون سند و افزایش حاشیه نشینی کیفیت اجتماعی محله را پایین آورده است. |  | حاشیه نشینی و حضور مهاجرین بسیار در فرحزاد باعث کاهش کیفیت اجتماعی در فرحزاد شده است و بر روی ادراک مردم در مورد فرحزاد تاثیر منفی دارد | قرارگیری فرحزاد در شمال شهر تهران، در ادارک مردم نسبت به منزلت اجتماعی فرحزاد نقش موثری دارد. | منزلت اجتماعی | 
عدم امنیت در حاشیه رودخانه به دلیل حضور معتادین تاثیر منفی در ادراک محله گذاشته است. |  | عدم خوانایی ورودی محله ، باعث می شود ادراک آنی از محله صورت نپذیرد. | بستر طبیعی فرحزاد و آب و هوای مساعد آن بخصوص در شهر تهران و ایفای نقش گردشگری در ادراک مردم نسبت به آن تاثیر مثبتی دارد. |  | 
 |  | کالبد نامناسب و درهم به خصوص در شمال فرحزاد در ادراک محله تاثیر منفی می گذارد. | وجود ساختمان های مذهبی در فرحزاد، به عنوان عنصر هویتی مسلط فرحزاد نقش مهمی در ادارک از محله فرحزاد دارد. |  | 
 |  | پر رنگ شدن نقش گردشگری فرحزاد به خصوص حضور رستوران ها در مقابل نقش زیستی آن باعث شده است تا عناصر اصلی هویت بخش آن در ادارک اولیه نقش مهمی ایفا نکنند. | - |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 31
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
ساخت و سازهای جدید در محله فرحزاد الگو های هویتی جدیدی را در محله بوجود می آورد. | استفاده از اراضی محله برای تقویت هویت محله: ایجاد گره های مانند فضاهای دسته جمعی تقویت کریدورهای بصری و نشانه ها تقویت ادراک محله از طریق تقویت حواس دیگر مانند شنوایی، صدای اب | جدایی بین فعالیت های گردشگری و محلات مسکونی، باعث شده است تا ادراک بیرونی بیشتر معطوف به فعالیت های گردشگری از قبیل رستوران ها شود و عناصر هویتی دیگر کمرنگ شود. | نقش سیاحتی فرحزاد و وجود کاربری های پذیرایی مانند رستوران ها و قرارگیری آن در مسیر امامزاده داوود، نقش هویتی مهمی را ایفا می کند و ایجاد حس تعلق می کند. | بازیابی هویتی | ادراکی
ساخت و ساز های بی ضابطه نشانه ها را تحت تاثیر قرار داده و از خوانایی آنها می کاهد. | تقویت مسیر امامزاده داوود به عنوان یک مسیر هویتی خوانا و با اهمیت برای تاکید بر عناصر هویتی فرحزاد، باعث افزایش خوانایی محله و آوردن نقش گردشگری به داخل بافت می شود | عدم وجود نقشه های ذهنی منسجم در کلیت محدوده و عدم درک آن به عنوان یک محله ی واحدنشان دهنده ی فقدان هویت منحصر بفرد برای محله فرحزاد است. | عناصر شاخص طبیعی در فرحزاد که از عناصر هویتی فرحزاد محسوب می شوند به عنوان نشانه عمل کرده و نقش مهمی در خوانایی محله دارند |  | 
 | کمرنگ کردن نقش رستوران ها در هویت فرحزاد با تاکید بر سایر عناصر هویت بخش فرحزاد امکان پذیر است. | عدم وجود نشانه های متناسب با هویت فرحزاد حس تعلق را کاهش می دهد. | وجود فعالیت هایی از قبیل کوه نوردی به عنوان فعالیت های هویت بخش محله نقش مهمی در ادارک بیرون محله ای ایفا می کنند. |  | 
 | تقویت عناصر هویتی مانند درختان توت و چشمه ها که در حال حاضر جایگاه پیشین خود را از دست داده اند، در بازیابی هویتی محله نقش مهمی دارد. | کالبد نامشخص و عدم وجود الگوی مناسب معماری ادراک نامنسجمی را در پی دارد. | وجود گره هایی مانند میدان فرحزاد، پل ذوالفقار و تقاطع یادگار امام خوانایی محله را افزایش می دهند. |  | 
 |  | از بین رفتن برخی عناصر هویتی محله مانند چشمه ها بر اثر ساخت و سازها در حقیقت بخشی از فرحزاد را از بین می برد. | خیابان تبرک به عنوان مسیر سواره رو و خیابان های فرحزادی و امامزاده داوود به دلیل رفت و آمد های روزانه در خوانایی محله نقش مهمی را ایفا می کنند. |  | 
 |  | عدم درک رودخانه به عنوان لبه ی قوی و مهم غربی محله بوسیله ساخت و ساز های غربی فرحزاد باعث کاهش خوانایی شده است. | بزرگراه یادگار امام به عنوان یک لبه مهم و قوی فرحزاد باعث افزایش خونایی محله می شود. |  | 
 |  |  | بناهای مذهبی مانند حسینیه، امامزاده ها و مساجد در فرحزاد به عنوان نشانه عمل کرده و خوانایی را افزایش می دهند. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 32
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  |  | تنوع اجتماعی و همبستگی اجتماعی به عنوان یکی از عناصر هویتی محله، حس تعلق به محله را افزایش می دهد. | بازیابی هویتی | ادراکی
 |  |  | خیابان امامزاده داوود و میدان فرحزاد در نقشه های ذهنی مردم جایگاه ویژه ای دارند. |  | 
 |  |  | صدای آب جاری در بافت فرحزاد، عنصر هویتی مهمی است که موجب غنای حسی می شود. |  | 
 |  |  | بستر طبیعی فرحزاد و شکل گیری بافت مصنوع محله بر اساس آن هویت اصلی فرحزاد را تشکیل می دهد. |  | 
 |  |  | با توجه به پاسخ های داده شده به پرسش نامه ها تمایل مردم به سکونت در فرحزاد نشاندهنده حس تعلق آنها به محله است. |  | 
 |  |  | مشارکت مردم در امور محله به خصوص امور مذهبی نشاندهنده حس تعلق آنها به محله است. |  | 
 |  | عدم نفوذ پذیری بصری به عناصر طبیعی به خصوص در مرکز فرحزاد باعث کاهش ادراک بصری شده است. | توجه به مقیاس انسانی در کاربری ها، عرض خیابان ها و ... ادراک یکپارچه و منسجم از محله را امکان پذیر می کند. | کیفیت محیط کالبدی | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 33
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  |  | نفوذپذیری بصری به عناصر طبیعی مانند کوه ها، موجب افزایش ادارک بصری از محله می شود. | کیفیت محیط کالبدی | ادراکی
 | استفاده از اراضی بایر برای ایجاد کاربری های مورد نیاز هم باعث ادراک منسجم شده و هم از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری می کند. | وجود دکل های فشار قوی در بلندی های فرحزاد تبدیل به نشانه شده است. | توجه و نگهداری از اماکن مذهبی و تاریخی محله به عنوان دارندگان هویت و فرهنگ فرحزاد، حس تعلق را افزایش می دهد. | پایداری | 
 | ایجاد وابستگی های شغلی در داخل محله برای ساکنین موجب افزایش احساس تعلق می شود. | تبدیل شده اراضی بایر به پارکینگ اتومبیل علاوه بر عدم تداوم و از بین بردن امکان ادراک منسجم، آلودگی های زیست محیطی را به همراه دارد. | همبستگی اجتماعی در فرحزاد به خصوص در مرکز فرحزاد باعث افزایش سرمایه های اجتماعی شده و حس تعلق را افزایش می دهد. |  | 
 |  | آلودگی های موجود در بافت به علت عدم جمع آوری مناسب زباله ها باعث کاهش حس تعلق افراد به محله می شود. | هماهنگی ساختمان ها با بستر طبیعی فرحزاد منظر عمومی فرحزاد را تشکیل داده و جز ویژگی های هویت بخش محله محسوب می شود. |  | 
 |  | به وجود آمدن محیطی نامطلوب و نازیبا در حاشیه رودخانه به علت حضور معتادین و وجود زباله باعث شده است تا ادراک رودخانه به عنوان یک لبه قوی غرب فرحزاد دچار مشکل شود. | وجود فضاهای سبز مصنوع مانند پارک گلپاد و بوستان 15 خرداد در خوانایی محله نقش بسزایی دارد. |  | 
 |  |  | طبیعت بکر و تقریبا دست نخورده شرق و شمال شرق فرحزاد لبه آن را در این محدوده تعیین کرده و خوانایی محله را افزایش می دهند. |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 34
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
امکان توجه زیاد به سرزنده سازی پهنه گردشگری و در نتیجه جدا افتادن پهنه مسکونی از آن | فرصت پراکنده سازی مناسب کانون های خدماتی در سراسر محله جهت ایجاد سرزندگی فراگیر در فرحزاد | عدم پراکنش مناسب کانون های تجاری و سرزنده در محل (به خصوص پهنه مسکونی) | پهنه گردشگری فرحزاد به عنوان پهنه سرزنده محل | 1- سرزندگی | بعد فضایی
امکان تمرکز نقاط کانونی در یک محدوده و عدم پراکنش مناسب آنها | فرصت سرزنده سازی پهنه مسکونی بافت | عدم سرزندگی در پهنه کوهستان | میدان فرحزاد به عنوان کانون فعالیتی سرزنده در محل |  | 
امکان از آسیب رساندن به پهنه بکر طبیعت در ضمن سرزنده سازی آن | فرصت سرزنده سازی مراکز فرعی محله به عنوان کانون های جاذب جمعیت | عدم سرزندگی در پهنه رودخانه فرحزاد | خیابان فرحزادی به عنوان عنصر ساختاری خطی سرزنده در بخش جنوبی |  | 
 | فرصت ایجاد پهنه های سبز پراکنده در نقاط مختلف محله | کمبود پهنه های سبز به عنوان کانون های محلی سرزنده در بخش های شمالی محل | وجود امامزاده ها و مساجد به عنوان کانون های مذهبی سرزنده در محل |  | 
 | فرصت سرزنده سازی خیابان امامزاده داوود به عنوان ستون فقرات محله | کمبود فضاهای باز جمعی به عنوان کانون های جاذب جمعیت در بخش های شمالی | پل ذوالفقار به عنوان مفصل ساختاری سرزنده و کانون اجتماعی فرحزاد |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 35
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
امکان از بین رفتن هویت کالبدی بافت به هنگام تقویت منظر بصری آن | فرصت تقویت کیفیت کالبدی و منظر عمومی پهنه مسکونی | کیفیت پایین کالبدی پهنه مسکونی بخش شمالی به علت فرسودگی | بالا بودن کیفیت کالبدی باغچه های راسته خیابان فرحزادی به عنوان زنجیره کانون های خدماتی-گردشگری | 2-کیفیت کالبدی | بعد فضایی
امکان از بین رفتن تشخص کالبدی عناصر ساختاری مختلف به واسطه تقویت کالبدی بدنه ها و منظرها | فرصت تقویت کالبدی پهنه کوهستان و تبدیل آن به پهنه با منظر با هویت بافت | پایین بودن کیفیت کالبدی و بصری کانون محلی میدان فرحزاد به واسطه عدم ساماندهی تابلو ها و نمای بدنه |  |  | 
 | فرصت تقویت کالبدی پهنه کنار رودخانه | کیفیت پایین کالبدی راسته خیابان امامزاده داوود به عنوان ستون فقرات محله |  |  | 
 | فرصت ایجاد ورودی محله با تشخص کالبدی محله فرحزاد | نامناسب بودن کوچه های پله ای به عنوان مفصل های فضایی در اکثر نقاط محله |  |  | 
 | فرصت ارتقاء کیفیت کالبدی کانون های مرکزی محله،معابر و مرزهای فضایی | کیفیت پایین کالبد ورودی ها ی فضاها ،مرزها و مفصل های فضایی |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 36
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
امکان خدشه دار شدن منزلت اجتماعی محله به واسطه تداخل نا مناسب و بیش از حد پهنه های مسکونی و گردشگری | فرصت ایجاد کانون های اجتماعی،شورا ها و مراکز فرهنگی در مراکز محله | از بین رفتن منزلت اجتماعی محله در پهنه کنار رودخانه به واسطه گسستگی آن از پهنه مسکونی و گردشگری | بالا بودن سطح اجتماعی اهالی بومی به واسطه وجود کانون های مهم و قدیمی مذهبی در بافت محله | 3-منزلت اجتماعی | بعد فضایی
 | فرصت تقویت سطح اجتماعی محله به وسیله ایجاد ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان پهنه مسکونی و گردشگری بافت | عدم آگاهی سایرین از سطح منزلت اجتماعی مردم محل به علت جدا افتادگی آن از پهنه مسکونی (مردم فرحزاد را به باغچه ها و گردشگری آن می شناسند نه سطح اجتماعی پایین منطقه مسکونی آن) |  |  | 
 | فرصت ایجاد اجتماعات فرا محله ای در فرحزاد جهت ارتقاء سطح اجتماعی محل و تقویت روابط محله با سطح شهر | پایین بودن سطح اجتماعی مردم فرحزاد و جدا افتادگی اجتماعی آنها از بخش شمالی تهران به واسطه گسسته شدن آن توسط اتوبان یادگار امام از بافت شهر |  |  | 
 |  | عدم ثبات منزلت اجتماعی محله به علت وجود پهنه های مسکونی مهاجر نشین از قومیت های متفاوت |  |  | 
 |  | پایین بودن سطح اجتماعی محل به علت کمبود فضاهای باز و کانون های اجتماعی محلی |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 37
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
امکان غلبه هویت گردشگری به هویت ویژه بافت مسکونی با توجه بیش از حد به پهنه گردشگری | فرصت احیای هویت پهنه کنار رودخانه | عدم نمایان بودن هویت فرحزاد در پهنه کنار رودخانه | وجود امامزاده داوود و امامزاده ابوطالب، رودخانه فرحزاد و باغچه های گردشگری به عنوان نقاط با هویت کانونی فرحزاد | 4-بازیابی هویتی | بعد فضایی
 | فرصت تقویت هویت محله به وسیله تقویت تعاملات و ارتباطات میان کانون های مذهبی |  |  |  | 
 | فرصت تقویت هویت گردشگری محل به وسیله ایجاد تعاملات میان پهنه گردشگری و بافت مسکونی |  |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 38
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 | فرصت ایجاد یک پیکره ی پایدار شهری با تقویت تعاملات اجتماعی فرا محله ای | عدم وجود پایداری زیست محیطی در پهنه کنار رودخانه به علت آلودگی شدید در آن پهنه |  | 5-پایداری | بعد فضایی
 | فرصت ایجاد پایداری زیست محیطی به وسیله برنامه ریزی و طراحی مناسب پهنه کنار رودخانه و پهنه کوهستان |  |  |  | 
 | فرصت ایجاد پایداری زیست محیطی یه واسطه ارتباطات زنجیره ای میان پهنه های سبز در سطح محله |  |  |  | 
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 39
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
قطع پیوستگی بین فرحزاد شمالی و فرحزاد جنوبی توسط بزرگراه یادگار امام موجب کاهش تعاملات اجتماعی و مشارکت و سرزندگی می شود. | تقویت کاربری های متنوع از جمله رستوران ها موجب جذب گردشگران از خارج از محله به به داخل آن شده و افزایش تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. | وجود گروه های مختلف اجتماعی از جمله فرحزادی ها،الموتی ها و نرک ها، قوچانی ها،آبشار و افغانی ها با فرهنگ ها و عقاید متفاوت در محله، کاهش تعاملات اجتماعی و مشارکت را موجب می گردد. | استقرار زیر محلات فرحزادی ها،الموتی ها و نرک ها، قوچانی ها،آبشار و افغانی ها با بافت اجتماعی همگون که خود باعث افزایش تعاملات اجتماعی شده و مشارکت در امور اجتماعی را تقویت می نماید. | 1- سرزندگی | بعد اجتماعی
حضور مهاجران غیر بومی به داخل محله کاهش حس تعلق، مشارکت و امنیت را موجب می شود. | تقویت بازسازی رود دره فرحزاد و تامین امنیت در مجاورت آن افزایش حضورپذیری و تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. | عدم حمل و نقل عمومی(اتوبوس) به داخل بافت موجب کاهش حضورپذیری می گردد. |  |  | 
حضور گردشگران غیر محلی به داخل محله کاهش امنیت را موجب می شود. | تقویت مسیر دسترسی به امامزاده داوود موجب افزایش حضورپذیری می گردد. | حضور افراد معتاد و بزهکار در مجاورت رود دره باعث عدم امنیت و امکان حضورپذیری در ان بخش از محله شده است. | پراکنش کاربری های جمعی از جمله کاربری های تجاری ،مراکز مذهبی(حسینیه ها، مساجد و امامزاده ها) و پارک های محلی از جمله پارک گلپاد و بوستان 15 خرداد در مسیر محورهای اصلی محله(خیابان فرحزادی) و امامزاده داوود باعث افزایش فعالیت های جمعی و افزایش امنیت اجتماعی می شود. |  | 
 | تقویت فضاهای عمومی از جمله میدان فرحزاد و مسیرهای اصلی خیابان فرحزاد و امامزاده داوود و همچنین نقاط برخورد این مسیر ها ازز طریق پراکنش مناسب خدمات متنوع و همچنین شبانه روزی(مثل داروخانه و رستوران ها) موجب افزایش حضورپذیری می گردد. | عدم وجود سند مالکیتی برای بناهای موجود در محله به ویژه پلاک های مسکونی موجب کاهش منزلت اجتماعی و در نتیجه مشارکت مردمی می شود و سرزندگی را کاهش می یابد. | پراکنش خدمات از جمله تجاری و پارک در مسیر پررفت و آمد محلی امامزاده داوود و امتداد این از شرق به به امامزاده داوود و از غرب به خیابان اصلی فرحزادی حضورپذیری و امنیت اجتماعی آن را چندین برابر کرده است. |  | 
 |  | عدم وجود روشنایی کافی در محله ، کاهش امنیت و سرزندگی را موجب می شود. | امکان ورود دسترسی عمومی و همچنین وجود حمل و نقل عمومی(اتوبوس) به داخل محله موجب افزایش حضورپذیری و امنیت می شود. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 40
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | عدم جمع اوری و دفع مناسب مناسب زباله و فاضلاب داخل محله به صورت منظم موجب کاهش منزلت اجتماعی مشارکت مردمی می شود. | تلفیق کالبد مصنوع (راه و گره:خیابان و میدان فرحزادی) همراه با کالبد طبیعی( رود دره، کوه و باغات اطراف) باعث افزایش تنوع کالبدی و فعالیتی شده و حضورپذیری را موجب می شود. امکان دسترسی محله از جنوب به شمال آن از طریق خیابان فرحزادی و همچنین از غرب محله به شرق از طریق خیابان امامزاده داوود باعث افزایش حضورپذیری و در نتیجه امنیت اجتماعی می شود. | 1- سرزندگی | بعد اجتماعی
 |  |  | تمایل اکثریت افراد محله به سکونت دائم در محله خود باعث افزایش حس تعلق و حضورپذیری در محله می شود. |  | 
 |  |  | وجود آب و هوای مطلوب و ییلاق موجب افزایش رغبت جهت تمرکز بناهای تفریحی و گردشگری در محله می شود که این خود حضور اقشار مختلف را باعث می شود و بر منزلت اجتماعی محله ماثر می باشد. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 41
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | عدم امکان دید به عناصر کالبدی مصنوع هویتی موجود در محله و کاهش خوانایی موجب عدم رغبت برای حضورپذیری می شود. | وجود افراد بومی فرحزاد در داخل محله حس مشارکت را افزایش می دهد. | 1- سرزندگی | بعد اجتماعی
مهاجرت افراد غیر بومی به داخل محله که عموما نیز از اقشار آسیب پذیر جامعه نیز می باشدف موجب کاهش منزلت اجتماعی و مشارکت می شود. | وجود شیب رو به بالا که امکان ساخت و ساز با دید مناسب به پهنه طبیعی را امکانپذیر می سازد و موجب افزایش کیفیت کالبدی و در نتیجه منزلت اجتماعی می شود. | بی توجهی به عناصر طبیعی (با ساخت و سازهای نامناسب که دید به کوه را می گیرد) و ورود فاضلاب به داخل رود دره از کیفیت کالبدی محیط کاسته و میزان تمایل به مشارکت و حضورپذیری را از بین می برد. | اختلاط پهنه های مسکونی و تجاری و فعالیت های عمومی در محله موجب افزایش امنیت در محله در ساعات مختلف | 2-کیفیت محیط کالبدی | 
عدم توجه به مسئولان جهت اعطای سند به بناهای موجود در بافت، کاهش منزلت اجتماعی و مشارکت را موجب می گردد. |  | ضعف کیفیت کالبدی جداره ها و مسیرهای موجود در محله کاهش حضورپذیری را موجب می گردد. | امکان خوانایی در مسیر توسط عناصر طبیعی ارتقاء کیفیت کالبدی را موجب می گردد مسیر یابی را آسان و در نتیجه حضورپذیری را افزایش می دهد. |  | 
 |  |  | وجود عناصر هویت بخش از جمله کاربری های مذهبی(مسجد، حسینیه و امامزاده، عناصر طبیعی (کوهف رود دره و باغات) تعاملات اجتماعی و نفوذپذیری را افزایش می دهد. |  | 
 |  |  | امکان نفوذپذیری بصری به نقاط طبیعی محله از جمله کوه و فضای سبز ، جذابیت برای گردشگران را ایجاد می کند. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 42
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  |  | امکان نفوذپذیری کالبدی و وجود پیوستگی به نقاط مختلف محله دسترسی عموم را افزایش می دهد. | 2-کیفیت محیط کالبدی | بعد اجتماعی
 |  |  | وجود مقیاس انسانی به دلیل استقرار مسیرهای پیاده، عناصر طبیعی، مسیرهای کم عرض، امکان دید البته نه چندان زیاد به آسمان و پشت زمینه طبیعی اطراف محله خود نقطه قوتی برای کیفیت محیط کالبدی محله می باشد و حضورپذیری افراد محله از جمله کوه و فضای سبز، جذابیت برای گردشگران را ایجاد می کند |  | 
مهاجرت افراد غیر بومی به داخل محله که عموما نیز از اقشار آسیب پذیر جامعه نیز می باشدف موجب کاهش منزلت اجتماعی و مشارکت می شود. | تقویت کیفیت کالبدی عناصر هویتی موجود در بافت اعم از عناصر مصنوع(مساجد، امامزاده ها و حسینیه ها) و عناصر طبیعی (رود دره و باغات) موجب افزایش حس تعلق به محله شده که این خود میزان مشارکت ودر نتیجه منزلت اجتماعی را ارتقا می بخشد. | وجود گروه های مختلف اجتماعی از جمله فرحزادی ها،الموتی ها و نرک ها، قوچانی ها،آبشار و افغانی ها با فرهنگ ها و عقاید متفاوت در محله، کاهش تعاملات اجتماعی و مشارکت را موجب می گردد. | وجود آب و هوای مطلوب و ییلاق موجب افزایش رغبت جهت تمرکز بناهای تفریحی و گردشگری در محله می شود که این خود حضور اقشار مختلف را باعث می شود و بر منزلت اجتماعی محله ماثر می باشد. | 3-منزلت اجتماعی | 
عدم توجه به مسئولان جهت اعطای سند به بناهای موجود در بافت، کاهش منزلت اجتماعی و مشارکت را موجب می گردد. | اعطای وام و تسهیلات منایب جهت بازسازی و مرمت بافت موجود در محله، افزایش منزلت اجتماعی را موجب می گردد. | حضور افراد معتاد و بزهکار در مجاورت رود دره باعث عدم امنیت و امکان حضورپذیری در ان بخش از محله شده است. | استقرار این محله در بخش شمالی تهران موجب افزایش منزلت اجتماعی آن می شود. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 43
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  | عدم وجود سند مالکیتی برای بناهای موجود در محله به ویژه پلاک های مسکونی موجب کاهش منزلت اجتماعی و در نتیجه مشارکت مردمی می شود و سرزندگی را کاهش می یابد. | وجود اماکن مذهبی در محله و نزدیکی به امامزاده داوود که با حوزه نفوذ فرا محله ای از جمله عناصر هویت بخش در محله می باشند که بر افزایش مشارکت مردمی منزلت اجتماعی محله تاثیرگذار می باشند. | 3-منزلت اجتماعی | بعد اجتماعی
 |  |  | پراکنش و توزیع خدمات تجاری، مذهبی، گردشگری در محله امکان حضورپذیری اقشار مختلف و غیر محلی در نتیجه پایداری را امکان پذیر می سازد. |  | 
 |  | تنوع گروه های اجتماعی موجود در محله موجب کاهش حس تعلق و هویت بخشی در محله می شود که کاهش مشارکت و تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. | وجود اماکن مذهبی از جمله مساجد و امامزاده ها(امامزاده ابوطالب و امامزاده صالح) و حسینیه ها و نزدیکی با امامزاده داوود موجب افزایش هویت بخشی به محله می شود که این خود حضورپذیری و مشارکت مردمی افراد محلی را افزایش می دهد. | 4- بازیابی هویت | 
 |  | عدم وجود استقرار یک کالبد مصنوع هماهنگ در محله، از نقاط ضعف هویتی آن می باشد که کاهش مشارکت را موجب می گردد. | وجود لبه مشخص :بزرگراه یادگار امام در جنوب، رود دره در غرب و کوه ها در شمال و شمال شرقی محله، امکان تشخیص فرحزاد به عنوان یک محله مستقل را امکان پذیر می سازد که افزایش مشارکت مردمی را باعث می شود. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 44
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 | وجود شیب رو به بالا که امکان ساخت و ساز با دید مناسب به پهنه طبیعی را امکانپذیر می سازد و موجب افزایش کیفیت کالبدی و در نتیجه منزلت اجتماعی می شود. | بی توجهی به عناصر طبیعی (با ساخت و سازهای نامناسب که دید به کوه را می گیرد) و ورود فاضلاب به داخل رود دره از کیفیت کالبدی محیط کاسته و میزان تمایل به مشارکت و حضورپذیری را از بین می برد. | وجود طبیعت سررزنده و بکر از جمله کوه، دامنه ، رود دره فرحزاد و باغات و امکان نفوذپذیری بصری و کالبدی به آن باعث جذب گردشگر می شود که افزایش تعاملات را موجب می شود. | 1- بازیابی هویت | بعد اجتماعی
 | تقویت کیفیت کالبدی عناصر هویتی موجود در بافت اعم از عناصر مصنوع(مساجد، امامزاده ها و حسینیه ها) و عناصر طبیعی (رود دره و باغات) موجب افزایش حس تعلق به محله شده که این خود میزان مشارکت ودر نتیجه منزلت اجتماعی را ارتقا می بخشد. |  |  |  | 
استقرار دکل های برق فشار قوی موجب کاهش امنیت در محله می شود. | تقویت بازسازی رود دره فرحزاد و تامین امنیت در مجاورت آن افزایش حضورپذیری و تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. | تنوع گروه های اجتماعی موجود در محله موجب کاهش حس تعلق و هویت بخشی در محله می شود که کاهش مشارکت و تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. | استقرار کاربری های گردشگری از جمله رستوران ها و باغچه های خانوادگی موجب تقویت اقتصاد محلی و در نتیجه ارتقاء منزلت اجتماعی می شود. | 5-پایداری | 
 | تقویت کاربری های متنوع از جمله رستوران ها موجب جذب گردشگران از خارج از محله به به داخل آن شده و افزایش تعاملات اجتماعی را موجب می گردد و رونق اقتصادی را باعث می شود. | تخریب باغات و از بین رفتن اقتصاد محلی، کاهش استقلال اقتصادی و تنزل منزلت اجتماعی را موجب می گردد. | پراکنش و توزیع خدمات تجاری، مذهبی، گردشگری در محله امکان حضورپذیری اقشار مختلف و غیر محلی در نتیجه پایداری را امکان پذیر می سازد. |  | 
 |  | بی توجهی به عناصر طبیعی (با ساخت و سازهای نامناسب که دید به کوه را می گیرد) و ورود فاضلاب به داخل رود دره از کیفیت کالبدی محیط کاسته و میزان تمایل به مشارکت و حضورپذیری را از بین می برد. | امکان حضور پیاده و سواره در در مسیرهای اصلی خیابان فرحزاد و خیایان امامزاده داوود افزایش حضورپذیری تعاملات اجتماعی را موجب می گردد. |  | 
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 45
تهدیدها | فرصت ها | نقاط ضعف | نقاط قوت | اهداف | 
 |  |  | وجود عناصر طبیعی از جمله کوه، فرحزاد و باغات و همچنین آب و هوای مطلوب و ییلاقی که از خصوصیات ماثر زیست محیطی این محله می باشد، باعث جذب گردشگر می شود که حضورپذیری را در محله را افزایش می دهد. | 5- پایداری | بعد اجتماعی
سنجش وضعیت SWOT محله فرحزاد
تحلیل و ارزیابی اطلاعات به روشSWOT

## Slide 46
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
بهسازی پهنه های مسئله دار | راهبرد
- عدالت درتوزيع متناسب خدمات در سطح محله - افزايش حضور سبزينگي و فضاي سبز و باز عمومي در نقاط مختلف و ايجاد سرزندگي -افزایش کاربری های فرهنگی در محله پاکسازی محله از کاربری های ناسازگار و جایگزین نمودن آن با کاربری های سرزنده -ارائه ضوابط کنترل تراکم - ارائه الگوی ساخت ابنیه - طراحی متناسب با توپوگرافی -طراحی مبلمان شهری مناسب -طراحی فضاهای باز به عنوان مراکز زیرمحلات | سیاست های موضوعی
-طراحی لبه یادگار -طراحی و بهسازی ابنیه بافت مساله دار در بخشهای شمالی -طراحی و بهسازی لبه رود دره -طراحی و بهسازی لبه شرقی و شمالی -بهسازی و طراحی مناسب خیابان فرحزادی | سیاست های موضعی
طراحی فضاهای باز عمومی و فضای سبز در زمین های بایر خصوصا در مناطق شمالی - طراحی مناسب برای ورودی و پاکسازی آن از کاربری های ناسازگار - بهسازی و طراحی مناسب میدان فرحزاد و تعبیه کاربری های جاذب آن | سیاست های حوزه ای
معرفی راهبردها و سیاست ها

## Slide 47
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
حفاظت ، بهسازی و توسعه ظرفیت پهنه های طبیعی محله | راهبرد 2
- حفاظت از پوشش گیاهی موجود - افزایش پوشش گیاهی | سیاست های موضوعی
- طراحی رود دره فرحزاد - طراحی پهنه سبز شرقی | سیاست های موضعی
افزایش رابطه میان پهنه سبز کنار روددره با دیگر بخش های دهکده و عدم گسستگی آن - کنترل ساخت و ساز حاشیه رودخانه -حفاظت از لبه های طبیعی محله در شرق و شمال و کنترل ساخت و ساز در آن - افزایش نفوذ پذیری بصری و کالبدی و طراحی کریدورهای دید به سمت پهنه های طبیعی رود دره و کوهها در شمال و کمربند سبز در شرق | سیاست های حوزه ای

## Slide 48
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
کاهش آلودگی محیط زیست | راهبرد 3
- آموزش ساکنین در جهت شناخت امکانات طبیعی دره فرحزاد و حساسیت های زیست محیطی محدوده -جمع آوری زباله و ساماندهی دفع زباله -برنامه ریزی و طراحی برای جمع آوری و دفع فاضلاب - اجرای طرح جامع دفع آبهای سطحی | سیاست های موضوعی
 | سیاست های موضعی
- احداث و تکمیل شبکه گردآوری و دفع فاضلاب در محدوده فرحزاد - پاکسازی رود دره فرحزاد از زباله و آلودگی ها | سیاست های حوزه ای

## Slide 49
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقاء و احیای نقش عناصر هویتی | راهبرد 4
- احیاء چشمه ها | سیاست های موضوعی
- احیاء رود دره فرحزاد - احیای مسیر امام زاده داوود - طراحی ورودی از بزرگراه یادگار امام به گونه ای که خواناوبیانگر نقش عملکردی فرحزاد | سیاست های موضعی
- تقویت مسیرهای پیاده روی کوهستان - تقویت نقش امام زاده ها و افزایش نقش نشانه ای آنها در جهت افزایش خوانایی محله افزایش و احیای نقش هویتی مسیر امام زاده داوود بهسازی رود دره فرحزادو ارتقای نقش هویتی آن - بهسازی خیابان فرحزادی و میدان فرحزاد به عنوان عناصر هویتی کالبدی | سیاست های حوزه ای

## Slide 50
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ساماندهی شبکه حمل و نقل و دسترسی با تاکید بر نقش پیاده | راهبرد 5
- کفسازی مناسب معابر تامين حركت آزاد و امن براي عابرين پياده -توجه ویژه به طراحی مسیرهای پیاده -ساماندهي توقف در حاشيه ي خيابان هاو گره هاي ترافيكي -طراحی مناسب برای پیاده راهها - تعریض معابر برای عبور اتومبیل مبلمان شهری مناسب برای معابر -توسعه حمل و نقل عمومی طراحی و چانمایی مناسب برای پارکینگ | سیاست های موضوعی
- طراحی ورودی از بزرگراه یادگارامام | سیاست های موضعی
-آماده سازی پیاده راه روددره فرحزاد - طراحی مسیر پیاده در کوهستان | سیاست های حوزه ای

## Slide 51
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
تقویت پیوند محله با حوزه فراگیر | راهبرد 6
- افزایش ارتباط با حوزه های فراگیر (شهرک تامین اجتماعی در شرق و شهرک نفت در غرب و فرحزاد جنوبی) | سیاست های موضوعی
- ساماندهی و بهسازی لبه یادگار امام | سیاست های موضعی
- طراحی ورودی محله از بزرگراه یادگار امام بصورت خوانا و هویتمند -پاکسازی ورودی از کاربری های ناسازگار و جایگزینی با کاربری های سرزنده -حفظ لبه های کوهستانی شمال شرق و رود دره غرب - افزایش ارتباط با حوزه فراگیر از طریق طراحی حوزه هایی که خدمات مشترک به محله فرحزاد و حوزه فراگیر می رساند | سیاست های حوزه ای

## Slide 52
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقای پایداری اجتماعی | راهبرد 7
- استفاده از تنوع ، همپیوندی و سرمایه های اجتماعی موجود در جهت ارتقای اجتماعی محله -طراحی زیر محله هایی منطبق بر تنوع اجتماعی موجود - طراحی فضاهای باز جمعی و سبز برای افزایش تعاملات اجتماعی - افزایش و تقویت زمینه های مشارکت در محله | سیاست های موضوعی
 | سیاست های موضعی
 | سیاست های حوزه ای

## Slide 53
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقا کیفیت های بصری | راهبرد 8
طراحی مناسب نقاط استراتژیک دید کنترل ساخت و سازها برای ایجاد خط آسمان مطلوب - رفع آلودگی های بصری در موارد مساله دار | سیاست های موضوعی
- افزایش نفوذ پذیری بصری به سمت پهنه های طبیعی - افزایش نفوذپذیری بصری در بخش های ارگانیک کم نفوذ | سیاست های موضعی
افزایش نفوذ پذیری بصری در قطعات درشتدانه باغات افزایش نفوذپذیری بصری بسمت روددره | سیاست های حوزه ای

## Slide 54
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
افزایش انسجام و همپیوندی فضایی و کالبدی | راهبرد 9
- برقراری و پیوند مناسب میان پهنه مسکونی و گردشگری - کنترل ساخت و سازهای غیر رسمی برای جلوگیری از از هم گسیختگی سازمان فضایی | سیاست های موضوعی
- طراحی مناسب رودره و تقویت همپیوندی فضایی آن با محله | سیاست های موضعی
- ارتباط و انسجام سلسله مراتبی میان کانون ها و فضاهای باز محلات | سیاست های حوزه ای

## Slide 55
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقای سطح پاسخ دهندگی به نیازهای درون محله ای | راهبرد 10
-احداث و تکمیل شبکه گرداوری ودفع فاضلاب -ایجاد تسهیلات پیاده و عبور دوچرخه - ایجاد تسهیلات اتومبیل -طراحی امکانات گردشگری و پذیرایی در مسیر - ساماندهی و حذف کاربری های ناسازگار در محله - توسعه فضای سبز در محله - توزیع و پراکنش مناسب خدمات شهری -ایجاد امنیت جهت حضور زنان و کودکان با آرامش خاطر طراحی میدان میوه و تره بار - طراحی و افزایش کاربری های فرهنگی - طراحی و افزایش کاربری های ورزشی و تفریحی | سیاست های موضوعی
تقویت نقش محله ای میدان فرحزاد - طراحی مناسب رودره و تقویت نقش آن در سازمان فضایی محله | سیاست های موضعی
 | سیاست های حوزه ای

## Slide 56
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
بهسازی پهنه های مسئله دار | راهبرد
- عدالت درتوزيع متناسب خدمات در سطح محله - افزايش حضور سبزينگي و فضاي سبز و باز عمومي در نقاط مختلف و ايجاد سرزندگي -افزایش کاربری های فرهنگی در محله پاکسازی محله از کاربری های ناسازگار و جایگزین نمودن آن با کاربری های سرزنده -ارائه ضوابط کنترل تراکم - ارائه الگوی ساخت ابنیه - طراحی متناسب با توپوگرافی -طراحی مبلمان شهری مناسب -طراحی فضاهای باز به عنوان مراکز زیرمحلات | سیاست های موضوعی
-طراحی لبه یادگار -طراحی و بهسازی ابنیه بافت مساله دار در بخشهای شمالی -طراحی و بهسازی لبه رود دره -طراحی و بهسازی لبه شرقی و شمالی -بهسازی و طراحی مناسب خیابان فرحزادی | سیاست های موضعی
طراحی فضاهای باز عمومی و فضای سبز در زمین های بایر خصوصا در مناطق شمالی - طراحی مناسب برای ورودی و پاکسازی آن از کاربری های ناسازگار - بهسازی و طراحی مناسب میدان فرحزاد و تعبیه کاربری های جاذب آن | سیاست های حوزه ای

## Slide 57
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
حفاظت ، بهسازی و توسعه ظرفیت پهنه های طبیعی محله | راهبرد 2
- حفاظت از پوشش گیاهی موجود - افزایش پوشش گیاهی | سیاست های موضوعی
- طراحی رود دره فرحزاد - طراحی پهنه سبز شرقی | سیاست های موضعی
افزایش رابطه میان پهنه سبز کنار روددره با دیگر بخش های دهکده و عدم گسستگی آن - کنترل ساخت و ساز حاشیه رودخانه -حفاظت از لبه های طبیعی محله در شرق و شمال و کنترل ساخت و ساز در آن - افزایش نفوذ پذیری بصری و کالبدی و طراحی کریدورهای دید به سمت پهنه های طبیعی رود دره و کوهها در شمال و کمربند سبز در شرق | سیاست های حوزه ای

## Slide 58
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
کاهش آلودگی محیط زیست | راهبرد 3
- آموزش ساکنین در جهت شناخت امکانات طبیعی دره فرحزاد و حساسیت های زیست محیطی محدوده -جمع آوری زباله و ساماندهی دفع زباله -برنامه ریزی و طراحی برای جمع آوری و دفع فاضلاب - اجرای طرح جامع دفع آبهای سطحی | سیاست های موضوعی
 | سیاست های موضعی
- احداث و تکمیل شبکه گردآوری و دفع فاضلاب در محدوده فرحزاد - پاکسازی رود دره فرحزاد از زباله و آلودگی ها | سیاست های حوزه ای

## Slide 59
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقاء و احیای نقش عناصر هویتی | راهبرد 4
- احیاء چشمه ها | سیاست های موضوعی
- احیاء رود دره فرحزاد - احیای مسیر امام زاده داوود - طراحی ورودی از بزرگراه یادگار امام به گونه ای که خواناوبیانگر نقش عملکردی فرحزاد | سیاست های موضعی
- تقویت مسیرهای پیاده روی کوهستان - تقویت نقش امام زاده ها و افزایش نقش نشانه ای آنها در جهت افزایش خوانایی محله افزایش و احیای نقش هویتی مسیر امام زاده داوود بهسازی رود دره فرحزادو ارتقای نقش هویتی آن - بهسازی خیابان فرحزادی و میدان فرحزاد به عنوان عناصر هویتی کالبدی | سیاست های حوزه ای

## Slide 60
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ساماندهی شبکه حمل و نقل و دسترسی با تاکید بر نقش پیاده | راهبرد 5
- کفسازی مناسب معابر تامين حركت آزاد و امن براي عابرين پياده -توجه ویژه به طراحی مسیرهای پیاده -ساماندهي توقف در حاشيه ي خيابان هاو گره هاي ترافيكي -طراحی مناسب برای پیاده راهها - تعریض معابر برای عبور اتومبیل مبلمان شهری مناسب برای معابر -توسعه حمل و نقل عمومی طراحی و چانمایی مناسب برای پارکینگ | سیاست های موضوعی
- طراحی ورودی از بزرگراه یادگارامام | سیاست های موضعی
-آماده سازی پیاده راه روددره فرحزاد - طراحی مسیر پیاده در کوهستان | سیاست های حوزه ای

## Slide 61
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
تقویت پیوند محله با حوزه فراگیر | راهبرد 6
- افزایش ارتباط با حوزه های فراگیر (شهرک تامین اجتماعی در شرق و شهرک نفت در غرب و فرحزاد جنوبی) | سیاست های موضوعی
- ساماندهی و بهسازی لبه یادگار امام | سیاست های موضعی
- طراحی ورودی محله از بزرگراه یادگار امام بصورت خوانا و هویتمند -پاکسازی ورودی از کاربری های ناسازگار و جایگزینی با کاربری های سرزنده -حفظ لبه های کوهستانی شمال شرق و رود دره غرب - افزایش ارتباط با حوزه فراگیر از طریق طراحی حوزه هایی که خدمات مشترک به محله فرحزاد و حوزه فراگیر می رساند | سیاست های حوزه ای

## Slide 62
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقای پایداری اجتماعی | راهبرد 7
- استفاده از تنوع ، همپیوندی و سرمایه های اجتماعی موجود در جهت ارتقای اجتماعی محله -طراحی زیر محله هایی منطبق بر تنوع اجتماعی موجود - طراحی فضاهای باز جمعی و سبز برای افزایش تعاملات اجتماعی - افزایش و تقویت زمینه های مشارکت در محله | سیاست های موضوعی
 | سیاست های موضعی
 | سیاست های حوزه ای

## Slide 63
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقا کیفیت های بصری | راهبرد 8
طراحی مناسب نقاط استراتژیک دید کنترل ساخت و سازها برای ایجاد خط آسمان مطلوب - رفع آلودگی های بصری در موارد مساله دار | سیاست های موضوعی
- افزایش نفوذ پذیری بصری به سمت پهنه های طبیعی - افزایش نفوذپذیری بصری در بخش های ارگانیک کم نفوذ | سیاست های موضعی
افزایش نفوذ پذیری بصری در قطعات درشتدانه باغات افزایش نفوذپذیری بصری بسمت روددره | سیاست های حوزه ای

## Slide 64
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
افزایش انسجام و همپیوندی فضایی و کالبدی | راهبرد 9
- برقراری و پیوند مناسب میان پهنه مسکونی و گردشگری - کنترل ساخت و سازهای غیر رسمی برای جلوگیری از از هم گسیختگی سازمان فضایی | سیاست های موضوعی
- طراحی مناسب رودره و تقویت همپیوندی فضایی آن با محله | سیاست های موضعی
- ارتباط و انسجام سلسله مراتبی میان کانون ها و فضاهای باز محلات | سیاست های حوزه ای

## Slide 65
کارگاه محله : دهکده فرحزاد
معرفی راهبردها و سیاست ها
ارتقای سطح پاسخ دهندگی به نیازهای درون محله ای | راهبرد 10
-احداث و تکمیل شبکه گرداوری ودفع فاضلاب -ایجاد تسهیلات پیاده و عبور دوچرخه - ایجاد تسهیلات اتومبیل -طراحی امکانات گردشگری و پذیرایی در مسیر - ساماندهی و حذف کاربری های ناسازگار در محله - توسعه فضای سبز در محله - توزیع و پراکنش مناسب خدمات شهری -ایجاد امنیت جهت حضور زنان و کودکان با آرامش خاطر طراحی میدان میوه و تره بار - طراحی و افزایش کاربری های فرهنگی - طراحی و افزایش کاربری های ورزشی و تفریحی | سیاست های موضوعی
تقویت نقش محله ای میدان فرحزاد - طراحی مناسب رودره و تقویت نقش آن در سازمان فضایی محله | سیاست های موضعی
 | سیاست های حوزه ای