## Slide 1: تحلیل و بررسی کامل برج میلاد تهران

## Slide 2
تعریف ساختمان بلند:
هر ساختمان با ارتفاع بیش از 32 متر یا 10 طبقه(در مقیاس جهانی) یا 6 طبقه(در مقیاس ایران) را ساختمان بلند گویند.
تئوری ساختمان های بلند:
تعریف ساختمان های فوق بلند:
ساختمان با ارتفاع بیش از 300 متر را ساختمان فوق بلند می گویند.
وجوه تمایز ساختمان های بلند از ساختمان های معمولی:
1.بارهای زنده و مرده ی بیشتر
2.بارهای جانبی بیشتر و شدیدتر:1.بار باد.2.بار زلزله.
وظیفه ی اصلی ساختمان بلند:
جذب بارهای جانبی و انتقال گشتاور حاصل از آنها به پی.
رفتار سازه ی ساختمان بلند در اثر بارهای جانبی:
شبیه به تیر طره ی بلند عمودی.
طراحی ساختمان های بلند:
برای پیش گیری از خطر واژگونی نسبت ارتفاع به عرض آن باید کمتر از 4 باشد.
فرم های ساختمانی پر بازده:
1.پوسته ی قائم
2.فرم باریک شونده
3.استوانه
4.هرم
5.منشور مثلثی
6.استوانه ی بیضی

## Slide 3
روش های طراحی ساختمان های بلند:
الف.سازه داخلی:
1.سیستم های مقاوم در برابر برش:الف.دیوار یا هسته ی برشی.ب.دیوار باربر.ج.قاب مهار بندی شده
2.قاب صلب(خمشی)
3.قاب خمشی مهار بندی شده
4.سیستم مرکب قاب و دال مسطح
5.سیستم مرکب قاب و دیوار برشی
6.خرپاهای کمربندی و کلاهی
7.سازه ی تکمیل کننده ی متکی بر هسته
8.ترکیب قاب و هسته و خرپای کمربندی
9.سازه ی تیر دیواری
10.سیستم طره ای
11.سیستم معلق
ب.سازه خارجی:
1.سیستم لوله ای
2.دایاگرید
3.خرپای فضایی
4.ابر قاب
5.برون سازه
ج.سازه های غیر متداول:
1.سیستم مرکب
2.سازه ی هذلولی وار
3.معماری کپسولی
4.سازه ی هوای فشرده

## Slide 4
سیستم های ساختمان های بلند:
سیستم های بتنی:
1.قاب خمشی بتنی.
2.دیوار برشی بتنی.
سیستم های فولادی:
1.قاب خمشی فولادی.
2.قاب خمشی مهار بندی شده.
3.خرپای کمربندی.
سیستم های لوله ای:
1.سیستم لوله فولادی.
2.سیستم لوله ای بتنی.
3.لوله ی مهاربندی شده.
4.لوله ی دسته شده.
5.لوله ی خرپایی بدون ستون های داخلی.

## Slide 5: اطلاعات اجمالی
نام دیگر | برج تهران
وضعیت | تکمیل ساخت
کاربری | بتن مخابرات، رستوران، مشاهده، تجاری، همایش، کنفرانس، هتل
مکان | تهران، ایران
زیر بنا | ۱۳ هزار متر
آغاز ساخت | ۲۰۰۰
تکمیل ساخت | ۲۰۰۷
افتتاح | ۲۰۰۸
ارتفاع | 
ارتفاع | ۴۳۵٫۰ متر (۱٬۴۲۷ فوت)
ارتفاع | ۴۳۵٫۰ متر (۱٬۴۲۷ فوت)
سقف | ۳۱۵٫۰ متر (۱٬۰۳۳ فوت)
سقف بالا | ۳۱۲٫۰ متر (۱٬۰۲۴ فوت)
جزئیات فنی | 
تعداد طبقات | ۱۲
مساحت طبقات | ۱۵۴٬۰۰۰ مترمربع (۱٬۶۶۰٬۰۰۰ فوت‌مربع)
آسانسور | ۷
طراحی و ساخت | 
مدیریت | شرکت یادمان سازه
پیمانکار اصلی | شرکت بلندپایه
معمار | محمدرضا حافظی
این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران ششمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین سازهٔ بلند نامتکی جهان است. این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را داردبرج میلاد به دلیل بلندی بسیار و شکل ظاهری متفاوتش، تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو، یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار می‌آید. برخی بر این باورند که این برج روی سامانه گسل شهرک قدس ساخته شده است

## Slide 6: ترتیب برج های مخابراتی در جهان
۵) برج مروارید خاور جمهوری خلق چین شانگهای ۴۶۷ متر
۴)برج اوستانکینو روسیه مسکو
۵۴۰ متر
۳)برج سی ان کانادا تورنتو
۵۵۳٫۳ متر
۲)برج کانتون جمهوری خلق چین گوانگژو ۶۰۵ متر
۱)برج توکیو اسکای تری ژاپن توکیو
۶۳۴ متر
۶) برج میلاد ایران تهران ۴۳۵ متر
۷) برج کوالالامپور مالزی کوالالامپور ۴۲۱ متر

## Slide 7: مکان یابی سایت
در نظر گرفتن ۴ عامل تعیین کننده در انتخاب سایت:
1.مخابرات
2.تلوزیون
3.عمران و بررسی سازه ای و خاک
4.شهرسازی و دسترسی ها
برج میلاد نام برج مخابراتی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران، پایتخت ایران قرار دارد.
این محل پس از بررسی و مطالعه۲۱ نقطه و انتخاب ۱۷ نقطه از مختلف شهر تهران توسط یک گروه شامل تیم شهرسازی، تیم مطالعات تلویزیون، مخابرات، راه و ساختمان، اقتصادی، معماری، هواشناسی، تیم مطالعات ترافیک و تیم ژئوتکنیک برگزیده شده است.
برج میلاد

## Slide 8: موقعیت
•دسترسی همگانی با سطح سرویس‌دهی مطلوب
•قرارگیری در مرتفع‌ترین نقاط شهر
•اشراف بر زیباترین مناظر و نقاط شهر
•فضائی لازم جهت عملکردهای پیشنهادی و توسعه آتی
•مجهز بودن به تأسیسات زیر بنایی
•فاصله مناسب با پایانه‌های مهم مانند فرودگاه و ایستگاه راه‌آهن
•ایجاد پوشش تلویزیونی
•قابلیت ارتباط و دید مستقیم با ایستگاه‌های مخابراتی
•استقرار در میان کاربری‌های هماهنگ و غیر مزاحم
•استقرار در امتداد محورهای عمده شهر
•پتانسیل برقراری ارتباط بصری با دیگر نشانه‌ها و فضاهای شهری
•قابلیت برخورداری از فضاهای سبز و یا دیگر عناصر طراحی محیطی
از دیدگاه راه‌های دسترسی و حمل و نقل، برج میلاد دارای شرایط بسیار مطلوب و استثنایی است. این مجموعه در میان چهار بزرگراه اصلی تهران یعنی بزرگراه‌های همت، چمران، حکیم و شیخ فضل‌الله نوری قرار دارد، همچنین ایستگاه خط ۷ مترو برای آن پیش‌بینی شده‌است.
راه‌های دسترسی:
1.تهران - بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری - ورودی بزرگراه شهید همت - کنارگذار اختصاصی برج میلاد
2.تهران - بزرگراه حکیم غرب - بعد از بزرگراه چمران - ورودی اختصاصی برج میلاد
3.تهران - بزرگراه همت شرق - خروجی بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب، پل کابلی اختصاصی برج میلاد

## Slide 9: کاربری ها
-کلنگ ساخت این برج در دی ماه ۱۳۷۶ پس از سه سال مطالعات شناخت و امکان‌سنجی با نام یادمان (مرکز ارتباطات بین‌المللی تهران) بر زمین‌خورد
-در سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت یکصدمین زادروز روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با نام برج میلاد تغییر یافت.
-ساخت این برج ۱۱ سال به درازا انجامید. در ۸ سال نخست تنها ۴۰ درصد از برج تکمیل شده بود، اما با سرعت بخشیدن به پروژه توسط شهردار تهران، ۶۰ درصد بعدی در ۳۰ ماه ساخته شد.
-پس از ۱۱ سال از آغاز ساخت و در روز ۱۶ مهر با شعار «آسمان نزدیک است» گشایش یافت.
برج میلاد با هدف احداث سازه‌ای به یاد ماندنی و به عنوان نمادی برای شهر تهران و به منظور رفع نیازهای مخابراتی و تلویزیونی تهران ساخته شده‌است. کارکردهای عمده این برج به شرح زیر است:
•ایجاد و گسترش شبکه دسترسی بدون سیم
•ایجاد زیرساخت مناسب برای سیستم‌های جدید تلویزیونی
•بهینه‌سازی پوشش رادیو و تلویزیونی
•کاربری‌های هواشناسی و کنترل ترافیک
•گسترش و بهینه‌سازی پوشش شبکه‌های بی‌سیم و پی‌جو
•ایجاد جاذبه گردشگری (بهره‌مندی از فضاهای گردشگری، تجاری و فرهنگی، رستوران گردان، رستوران ویژه، سکوی دید باز و بسته، رواق‌های هنری، گنبد آسمان، موزه مشاهیر ایران، موزه سکه، فوت کرت، واحدهای تجاری، فضاهای نمایشگاهی در ساختمان برج و امکاناتی چون مرکز همایش‌های بین‌المللی با ۱۵ سالن مختلف، پارک دولفین‌ها، پیست دوچرخه سواری، پینت بال، سینمای شش بعدی، سینما، لیزریم، رستوران سنتی، رستوران محیطی و ...)

## Slide 10: کلیت ساختمان:
-همخوانی با معماری ایرانی و اسلامی
-ایجاد هماهنگی میان سنت‌های دیرین و فناوری نوین معماری
-نشان دادن تمدن اصیل ایرانی - اسلامی به جهانیان
- دقت کار فنی در ساختمان برج به قدری است که همه قطعات برای خودشان شناسنامه ای دارند که تمامی مشخصات قطعه شامل اینکه ماده اولیه قطعه چه بوده، از کجا تهیه شده، قطعه کجا تولید شده و چه کسی مسؤل کنترل و بازرسی آن بوده است.
-در معماري ايراني و اسلامي به خصوص در مساجد ايراني براي تبديل پلان گنبد و قرار دادن آن روي يك پلان مربع از روشهايي استفاده مي شود. بدنه بتني ( شفت مركزي )برج ميلاد يك پلان 8 ضلعي دارد كه اين طرح در ترازهاي بالايي به ساختمان راس مي رسد و به يك پلان دايره اي منتهي مي شود.
-در تراز 4/254 تا 8/280 اجزاي سازه راس يك سبد فضايي را به وجود مي آورند كه اعضاي آن مثلث ها و لوزي هايي را تشكيل مي دهند. استفاده از اين هندسه در واقع زمينه ساز يك تداعي ذهني نسبت به هندسه رايج ايراني و به ويژه در دوران اسلامي است.

## Slide 11: مشخصات فني قسمت های مخلتف برج ميلاد
بررسی در ۵سطح کلی
سطح اول پی و سازه ی انتقالی
سطح دوم ساختمان پای برج
سطح سوم بدنه اصلی برج
سطح چهارم سازه راس
سطح پنجم دکل مخابراتی

## Slide 12
اين مطالعات از اواخر سال 1377 و همزمان با شروع بتن‌ريزي بدنه برج، آغاز و سيستم مربوط به آن طراحي شد و هدف آن، بررسي حركت‌هاي احتمالي افقي و ارتفاعي محوطه پيرامون برج و بدنه بتني آن مي‌باشد.
سيستم طراحي شده شامل شبكه سه بعدي خارج برج (9 پيلار ميكروژئودزي كه در محوطه اطراف برج مستقر شده) است. شبكه سه بعدي روي بدنه برج (20 نقطه نشانه در 5 تراز مختلف ارتفاعي برج) و شبكه ترازيابي (8 نقطه در محوطه اطراف و 7 نقطه پاي بدنه برج) است. اين نقاط به عنوان نقاط مبنا هستند و در مقاطع مختلف زماني و بر اساس پيشرفت عمليات اجرايي برج، مختصات آنها قرائت و با مراحل قبل مقايسه مي‌شود. به اين ترتيب كليه حركت‌هاي افقي و ارتفاعي محوطه و بدنه برج به دست مي‌آيد. اين حركت‌ها با مقادير تئوري مقايسه مي‌شوند و سپس تصميمات لازم فني و اجرايي گرفته مي‌شود. لازم به ذكر است دستگاه‌هايي كه در اين مشاهدات مورد استفاده قرار مي‌گيرد داراي دقت و حساسيت بسيار زيادي مي‌باشد، ضمن آن‌كه هر مشاهده چندين بار صورت مي‌گيرد تا خطاها به حداقل برسد. تا كنون چهار مرحله مشاهدات ميكروژئودزي انجام شده و گزارش‌هاي مربوط ارسال گرديده است. زمان اين مراحل خرداد ماه 78، مهر ماه 78، اسفند ماه 80 و ارديبهشت ماه 82 بوده است. مقدار جابجايي‌هاي مسطحاتي و ارتفاعي بر اساس آخرين مشاهدات به شرح ذيل مي‌باشد:
مطالعات ميكروژئودزي و رفتارسنجي ژئوتكنيك برج ميلاد
شبكه سه بعدي خارج برج
حداكثر جابجايي مسطحاتي پيلارهاي 9 گانه نسبت به اولين مرحله مشاهدات خرداد ماه 78 حدود 4 ميليمتر و نسبت به مرحله قبلي مشاهدات (اسفند ماه) حدود 2 ميليمتر است. ضمن آنكه هيچ كدام از پيلارها حركت ارتفاعي نداشته‌اند.
شبكه سه بعدي روي بدنه برج
تراز 2/49 متر
ميليمتر نسبت به اسفند ماه 80 داشته‌اند. مقدار جابجايي عمودي (نشست) اين نقاط حدود 25 ميليمتر نسبت به مهرماه 78 سه ميليمتر نسبت به اسفندماه 80 مي‌باشد.

## Slide 13
مطالعات ميكروژئودزي و رفتارسنجي ژئوتكنيك برج ميلاد
تراز 2/145 متر
نقاط اين تراز حركت مسطحاتي معادل حداكثر 25 ميليمتر نسبت به مهرماه 78 و 6 ميليمتر نسبت به اسفند ماه 80 داشته‌اند و مقدار نشست اين نقاط نيز حدود 51 ميلي متر نسبت به مهر ماه 78 و 3 ميليمتر نسبت به اسفند ماه 80 مي‌باشد.
در تراز 2/145 هم قاعدتاً بايد حركت‌هاي مسطحاتي بيش از ترازهاي پائين‌تر باشد. علت آن هم مي‌تواند مواردي از قبيل كاهش قطر بدنه اصلي، خطاي بيشتر قرائت، تأثير باد، تابش يك طرفه آفتاب به بدنه برج و تغييرات حرارتي باشد. اين موارد در ارتفاع‌هاي بالاتر تأثير بيشتري دارد. در مورد نشست‌ها نيز با توجه به تغيير شكل الاستيك بدنه بتني برج و تغيير شكل‌هاي ناشي از خزش بتن و همين‌طور نشست پي برج اين مقادير مطابق روابط تئوري و قابل پيش‌بيني مي‌باشد.
شبكه ترازيابي نقاط محوطه اطراف برج نسبت به مشاهدات تير ماه 78 تغييرات ارتفاعي را نشان نمي‌دهد و نسبت به اسفند ماه 80 نيز تورمي حداكثر معادل 2 ميليمتر را نمايان مي‌سازد كه به نظر مي‌رسد عمده آن در حد خطاهاي موجود باشد. نقاط پاي بدنه برج نيز نسبت به تير ماه 78 نشستي معادل 9 ميليمتر داشته و نسبت به اسفند ماه 80 تغييري نداشته است. جابجايي اين نقاط تقريباً معادل نشست پي برج مي‌باشد كه كمتر از مقدار پيش‌بيني شده نشست پي برج مي‌باشد. نقاط نشانه در اين تراز برج حركت مسطحاتي معادل حداكثر 7/4 ميليمتر نسبت به مهرماه 78 و 6/1
نتيجه خوشبختانه تغييراتي كه در مجموعه برج و محوطه اطراف آن مشاهده شده در حد تغييرات قابل پيش‌بيني بوده و هيچ حركت نامتعادل و نگران كننده‌اي موجود نيست.

## Slide 14: 1- پي گسترده:
سازه فوندانسيون برج ميلاد از دو بخش تشكيل شده است:1.پی گسترده 2.سازه انتقالی
قسمت اول، شامل پی و سازه انتقالی است که زیر سطح زمین و از تراز 14.00- متر تا تراز 00/0 ± برج می‌شود.
پس از 130هزار متر خاكبرداري، عمليات اجرايي بتن و فوندانسيون آغاز شد.
وزن خاك برداشته شده تقريبا معادل وزن كل برج است.
حجم بتن‌ریزی پی و سازه انتقالی تقریبا 21000 مترمکعب است
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
اين پي 66 متر قطر و بين 3 تا 5/4 متر ضخامت دارد كه از تراز( 14.00- ) آغاز ميشود. به منظور غلبه بر نيروهاي افقي، كمربند انتهايي فونداسيون به صورت محيطي توسط 42 غلاف 27 كابلي پس كشيده شده است.
بتن مگر به ضخامت 15 سانتی متر
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 15
اين سازه باعث انتقال يكنواخت نيروي بدنه به پي شده كه به شكل هرم ناقص بوده و تا تراز صفر ادامه مي يابد و شامل يك هسته مركزي توپر و 8 ديوار مايل پشت بند دار است.
حجم عمليات بتن ريزي پي و سازه انتقالي 21 هزار متر مكعب است. گفتني است حجم بالاي بتن ريزي فوندانسيون باعث شده تا مركز ثقل سازه در تراز 28 متر واقع شود كه اين پديده كمك بسياري در پايداري سازه مي كند.
به منظور تعیین رفتار پی و شناخت نیروها و تنش‌های موجود در آن، ابزار دقیقی مانند تنش سنج و کرنش سنج در نقاط مختلف آن تعبیه شده است.
2- سازه انتقالي:
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 16: بررسی سطح دوم ساختمان پای برج
قسمت دوم ساختمان پای برج است که 6 طبقه دارد و تا تراز 28.00+ متری ساخته می‌شود.
این ساختمان به طور عمده شامل فضاهای تاسیساتی، اداری، خدماتی، هنری، ‌تفریحی و مراکز خرید است و مساحت طبقات آن در مجموع به حدود 15000 متر مربع می‌رسد.
به منظور پشتيباني و استفاده هاي تجاري و اداري در پاي شفت بتني يك ساختمان شش طبقه ( لابي ) ساخته شده كه دو طبقه آن زير تراز صفر است.
فوندانسيون اين ساختمان با برج مشترك بوده و مساحت تقريبي 15000 متر مربع بنا است.
از ويژگي هاي اين سازه نحوه اجراي پايه هاي X شكل و بام قوسي آن است. حجم بتن مصرفي در لابي هفت هزار متر مكعب است.
مشخصات معماری لابی:
1- دال بتنی کف طبقات و بام
2- دیوار پیرامونی زیر زمین های اول و دوم یا دیوار حایل محیطی
3- پل های ارتباطی
4- پله ها و پله برقی های موجود در مجاورت شعاع داخل طبقات
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 17
امکانات ویژه لابی
1- بخشهای اداری تجاری
2- پشتیبانی
3- موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (پیشنهادی)

## Slide 18: بررسی سطح سوم بدنه اصلی برج
قسمت سوم، بدنه اصلی برج است که سازه‌ای از جنس بتن مسلح دارد و از تراز 00/0 ±، تا 315+ متر امتداد می‌یابد.
شکل کلی آن عبارت است از یک هشت ضعلی مرکزی به همراه تعدادی دیوار داخلی و چهار باله ذوزنقه‌ای شکل که به آن متصل می‌شود. بزرگ‌ترین قطر بدنه در تراز 00/0±؛ 28 متر است که با افزایش ارتفاع به تدریج کاهش می‌یابد و در تراز 240 متر، به حدود 5/16 متر می‌رسد و تا تراز 302 متر امتداد می‌یابد.
ضخامت دیوارها هم متغیر است و با افزایش ارتفاع، ‌کاهش می‌یابد.
در داخل 3 حفره بدنه اصلی برج،‌ 6 آسانسور 21 نفره با سرعت 7 متر در ثانیه نصب می‌شود و حفره چهارم نیز به پله اضطراری اختصاص دارد و همزمان با ساخت بدنه، قطعات آن نیز نصب شده است.
در بدنه اصلی برج علاوه بر آرماتورهای A3 از آرماتورهای خاص نیز استفاده می‌شود. این آرماتورهای خاص با بست مکانیکی به هم متصل می‌شوند و در 4 باله بدنه تا تراز 240 متری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بدنه اصلی برج با روش قالب لغزان اجرا می‌شود. این روش برای ساخت سازه‌های بلند بتنی بسیار مناسب است و سرعت اجرا را به حدود 4 متر در هر شبانه‌روز می‌رساند. حرکت قالب و به تبع آن، آرماتوربندی - بتن‌ریزی و دیگر عملیات اجرایی به طور پیوسته است و توقف جز در موارد از پیش طراحی شده، امکان‌پذیر نیست.
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 19: بدنه (شفت بتني):
قالب لغزنده موجود در بدنه اصلی برج با توجه به پیچیدگی‌های خاص آن طراحی و پس از ساخت بعضی قطعات آن در داخل کشور در پاییز سال 1377 نصب شد. مجموعه قالب از 3 عرشه کاری تشکیل شده است.
عرشه فوقانی که بتن‌ریزی و هدایت قالب در آن انجام می‌شود.
عرشه میانی که مخصوص آرماتوربندی و ویبره زدن بتن است و عرشه آویزان که نگهداری، عمل‌آوری و ترمیم احتمالی بتن در آن صورت می‌گیرد. بدنه اصلی برج از تراز 00/0± تا 315+ متر طی 9 مرحله کاری انجام شد و تمام حجم بتن‌ریزی آن حدود 31000 مترمکعب است.
قالب لغزنده:
با استفاده از روش قالب لغزنده بسیاری از داربست بندی های اطراف سازه حذف گردید و سرعت اجرای کار به همراه نمای بهتر برای کار افزایش می یابد.
قالب های لغزنده قائم:
اساس روش اجرای قالب لغزنده عمودی این است که قالب به ارتفاع 1 تا 1.5 متر در فواصل زمانی متناوب به بالا کشیده می شود. در ضمن بالا کشیدن قالب عملیات بتن ریزی و آرماتور بندی نیز ادامه می یابد و دائما مخلوط بتن از بالا به درون قالب ریخته شده
سرعت حرکت قالب به نحوی تنظیم می شود که بتن در زمان خارج شدن از قالب ضمن تحمل وزن خود، جهت حفظ شکل خود از مقاومت کافی برخوردار باشد.
قالب لغزنده در امتداد قائم با سرعتی یکنواخت حرکت می کند و این سرعت به اندازه ای است که هر مقطع از بتن در طول مدت زمان لازمی که برای گیرش اولیه نیاز دارد درون قالب می ماند.
روش قالب لغزنده عمودی برای سازه های پوسته ای با ضخامت جدار ثابت و یا تقریبا ثابت به کار می رود.
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 20
قسمتهای اصلی یک قالب لغزنده
1.دیواره‌های قالب
خود قالب ها را می توان در سه بخش در نظر گرفت:
الف. یوغها
یوغها دو وظیفه اصلی دارند: جلوگیری از باز شدن قالب ها در قالب در برابر فشارهای جانبی بتن و انتقال بار و فشار به جکها.
ب. پشت بندهای افقی (کمرکش)
پشت بندها نیز برای تقویت مقاومت خمشی بدنه قالب ساخته شده و بار قالب ها را به یوغ ها منتقل می کنند.
ج. قالب بدنه
قالب بدنه که نیز می تواند از پانلهای فلزی، پانلهای چند لایه و یا الوارهای چوبی باشد مستقیما به پشت بندهای افقی متصل می شود.
2. طوقه‌ها
برای نگهداری سکوی کار و انتقال آن و همچنین نگهداری و تحمل وزن قالب و کابل جک در نظر گرفته می‌شوند.
طوقه‌ها معمولاً فلزی و به صورت پروفیلهایی مناسب طرح و در نظر گرفته می‌شوند.
3. سکوی کار
معمولاً سه سطح کار در نظر می‌گیرند.
یکی که بالاتر از طوقه‌ها و در ارتفاعی در حدود دو متر و بالاتر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بست های فلزی ثابت‌کننده به کار می‌روند.
دیگری سکویی است که در بالای کف و هم ‌تراز بالای قالب قرار می‌گیرد و برای قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن مصالح و وسایل تراز کردن و همچنین وسایل کنترل جک مورد استفاده قرار می‌گیرد
و بالاخره سومین سکو به صورت چوب‌بست آویزان و یا یکسره که معمولاً در دو طرف دیوار قرار گرفته و برای دسترسی به نمای قسمتی از دیوار،که به تازگی قالب آن را باز کرده و ترمیم احتمالی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4. جکهای هیدرولیکی
جکهای هیدرولیکی مورد استفاده معمولاً با ظرفیت خود، نظیر جکهای سه تنی و یا شش تنی مشخص می‌شوند.

## Slide 22: معماري قسمت فوقانی برج در دید نزدیک
-ساختمان رأس برج میلاد مجموعه ای از 12 طبقه با کاربردهای مختلف در طبقات است . این ساختمان پس از اجرای بدنه اصلی برج تا تراز 315 + ساخته و در بالای بدنه اصلی نصب می شود. قسمت مرکزی سازه رأس برج بتنی است که قبلاً در امتداد بدنه اصلی برج و از تراز 247 + تا 315 + اجرا شده است.
-سه طبقه تأسیساتی به ترتیب در ترازهای مختلف وجود دارد که مسا حت هر طبقه 70 متر مربع است .
-ساختمان راس برج، اصلي ترين بخش برج از نظر بهره برداري است كه از تراز 5/245 تا 315 پيرامون شفت بتني واقع در 12 طبقه و سطح زيربناي تقريبي 12 هزار متر مربع و با حد اكثر قطر 60 متر كه يكي از بزرگترين سازه راس برج مخابراتي تلويزيوني دنياست، ساخته شده است.
- نمای بیرونی این ساختمان شیشه‌ای است.
-ساختمان راس فولادي است و سقفهاي طبقات آن نيز به صورت كامپوزيت اجرا شده اند.
-وزن كلي سازه فلزي راس با وزن 2100 تن در 5 مرحله بالابري و نصب شده است كه 3 مرحله آن به صورت بالابري سنگين (heavy lifting) و 2 مرحله به صورت بالابري سبك (light lifting ) انجام شده است.
(در روش بالابري سنگين هر مرحله ابتدا در پاي برج مونتاژ و سپس به وسيله كابلهاي متصل به جك هاي مخصوص بالابري با حركت روي بدنه به تراز نهايي منتقل و نصب مي شوند. حجم بتن مصرفي در ساختمان راس 2 هزار متر مكعب بوده است.)

## Slide 23: بررسی سطح چهارم سازه راس
سازه فلزی رأس مشخصاتی به شرح ذیل را داراست:
‐ به طور کلی سازه رأس به دو قسمت عمده شامل سبد فلزی و قسمت فوقانی تقسیم می شود.
‐ قسمت سبد فلزی سازه رأس به وزن 1300 تن در پای کار مونتاژ شده است که در مرحله اجرا پس از تقسیم به چهار مرحله (Stage) و با روش بالابری سنگین به وسیله جک های مخصوص، در محل قرار گرفته و نصب می شود.
‐ قطعات واسطه مربوط به فاصله بین مراحل اصلی (Stage) فوق الذکر و نیز کلیه قطعات فلزی سازه قسمت فوقانی به روش بالابری سبک بالا برده و در محل خود نصب می شود. در قسمت پایینی سبد فلزی یک مجموعه مخروطی شکل بتنی اجرا می شود که نقش اصلی در انتقال بارهای وارده ناشی از سازه (اعم از بارهای ثقلی و افقی ) برج را داراست . در اطراف مخروط بتنی مذکور یک تیر حلقوی بتنی اجرا و سپس پس تنیده می شود. همچنین قسمت مرکزی سازه رأس (امتداد بدنه اصلی برج ) در محدوده اجرای سازه فلزی رأس در امتداد عمودی پس تنیده می شود.
‐ بدنه بیرونی ساختمان رأس (نما) شیشه ای است که در قسمت سبد فلزی، توسط قابهای مخصوص به لوله های فلزی در بدنه سازه، متصل می شود.
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 24
وزن برج میلاد‌ 161 هزار تن است و زیربنای آن به اندازه 5/5 زمین فوتبال است. ارتفاع‌ 315 متری شفت بتنی برج نیز برابر با وزن برج میلاد‌ 161 هزار تن است و زیربنای آن به اندازه 5/5 زمین فوتبال است. ارتفاع‌ 315 متری شفت بتنی برج نیز برابر با ارتفاع یک ساختمان 105 طبقه است و دکل آنتن برج میلاد نیز با 120 متر طول‌، معادل ارتفاع یک ساختمان 40 طبقه است. وزن کل سازه 161 هزار تن و معادل وزن 3 هزار و 578 تانک است‌. لابی برج نیز با زیر بنای 15 هزار مترمربع معادل 3 زمین فوتبال و زیر بنای 12 هزار متر مربعی رأس سازه نیز برابر با‌ 5/2 زمین فوتبال است.
ارتفاع یک ساختمان 105 طبقه است و دکل آنتن برج میلاد نیز با 120 متر طول‌، معادل ارتفاع یک ساختمان 40 طبقه است. وزن کل سازه 161 هزار تن و معادل وزن 3 هزار و 578 تانک است‌. لابی برج نیز با زیر بنای 15 هزار مترمربع معادل 3 زمین فوتبال و زیر بنای 12 هزار متر مربعی رأس سازه نیز برابر با‌ 5/2 زمین فوتبال است.

## Slide 25: مراحل اجرا:
مراحل نخستین مرحله اجرا در تاریخ 12 دی ماه سال 1377 آغاز شد. پس از پایان این مرحله، آسانسور حمل پرسنل با ظرفیت 25 نفر در بخش مرکزی بدنه نصب شد. هنگام اجرای بدنه،‌ در هر 12 متر یک سقف دسترسی در بخش مرکزی ساخته می‌شد. بازشوها و صفحات مدفونی که در نقشه‌ها پیش‌بینی شده‌اند، به دقت اجرا می‌شوند. برای حفاظت از برج در مقابل صاعقه، سیم‌های مسی در بدنه برج کار گذاشته شده که تا کف پی امتداد دارند و در نهایت به شبکه هم پتانسیل کف پی متصل می‌شوند. علاوه بر این به منظور بررسی عملکرد نیروها، در زیر پی و بدنه برج ابزار دقیق استاتیکی و دینامیکی در مکان‌های مختلف بدنه جایگذاری می‌شوند که از نتایج آنها برای کسب اطلاعات بیشتر، برای نگهداری برج و همچنین کارهای تحقیقاتی می‌توان استفاده کرد. به همین ترتیب و برای اطلاع از هرگونه حرکت احتمالی بدنه برج و محدوده اطراف آن یک شبکه میکروژئودزی در بدنه و اطراف برج ایجاد شده است، تا در هنگام لزوم توسط دوربین‌های دقیق نقشه‌برداری بتوان اطلاعات لازم را ثبت و ضبط کرد.
قسمت چهارم ساختمان سازه راس است که ساختمانی 12 طبقه و از جنس اسکلت فلزی است و از تراز 245+ تا 315+ متری ساخته می‌شود. نمای بیرونی این ساختمان شیشه‌ای است و طبقات مختلف آن علاوه بر کاربردهای تاسیساتی،‌ مخابراتی و تلویزیونی دارای جاذبه‌های تفریحی شامل رستوران ‌گردان، سکوی دید روباز و گنبد آسمان در آخرین طبقه است. مساحت طبقات ساختمان راس برج در مجموع حدود 12 هزار مترمربع است و بیشترین قطر آن 60 متر است. وزن کل اسکلت فلزی این ساختمان 2 هزار تن است که توسط تیرهای شعاعی و اتصالات صفحه فلزی به بدنه بتنی متصل می‌شوند
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 26: سازه شش قسمتی
به منظور ایجاد یک روند عملی در مراحل ساخت و نصب، این سازه به 6 قسمت تقسیم شده است. روش بالابری و نصب 3 بخش این سازه روش بالابری سنگین نامیده می‌شود. در این روش قطعات از قبل ساخته شده،‌ در روی زمین و در پای برج مونتاژ شده و توسط کابل به یکدیگر بسته می‌شود.
مجموعه حاصل توسط کابل‌هایی که به نقاط مشخصی از آن اتصال می‌یابد، به عرشه‌ای در قسمت فوقانی برج متصل می‌شود. این کابل‌ها به جک‌های مخصوصی متصلند که برای عملیات بالابری سنگین از آنها استفاده می‌شود.
اعضای باقی‌مانده نیز توسط بالابری سبک به بالای برج حمل شده و نصب می‌شوند. سبد اصلی سازه راس سنگین‌ترین قطعه‌ای است که با این روش در برج بالابری می‌شود و وزنی حدود 3 هزار تن دارد. به منظور حصول اطمینان از کیفیت ساخت سازه در کارخانه سازنده، روند ساخت و بازرسی‌های موردنیاز طی نظامی مدون انجام می‌شود. این نظام شامل موارد بازرسی نقشه‌ها و قطعات، تطابق با استانداردهای موردنظر و گواهینامه‌های مربوط به دست‌اندرکاران ساخت است.
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 27: سازه شش قسمتی
230 کیلومتر کابل در احداث برج به کار رفته که طول آن معادل مسافت تهران ـ شمال است‌. 25 کیلومتر نیز متراژ لوله مصرفی در برج میلاد است که چیزی مساوی با 5/4 برابر ارتفاع قله دماوند محاسبه شده است. 2 برابر محیط کره زمین نیز مقیاس به دست آمده برای 80 هزار کیلومتر مسافت طی شده با آسانسورهای کارگاهی برج میلاد است. 9 هزار چراغ و 100 هزار پیچ نیز از دیگر مواد مصرفی در ساخت برج میلاد است که با یک میلیون و 300 هزار نفر روز در این پروژه به کار رفته است.

## Slide 30: بررسی سطح پنجم دکل آنتن
دكل آنتن برج نيز با ارتفاع بيش از 120 متر به منظور نصب آنتن هاي مخابراتي و تلويزيوني پيش بيني شده است.
اين سازه از 4 قسمت تشكيل مي شود:
بخش اول از تراز 315/5 تا 382 متري با مقطع 16 ضلعي نامنظم بوده و به دليل ساختار مخروطي، قطر آن از 6 متر به 5/3 متر در بالا كاهش مي يابد.
بخش دوم از تراز 382 تا 408 متري با شكل مقطع هشت ضلعي نامنظم با قطر يك متر و90 سانتي متر بوده و كاربري آن نصب آنتن هاي FM است.
بخش سوم از تراز 408 تا چهار هزار و 420/8 متري با مقطع هشت ضلعي نامنظم بوده كه قطر آن يك متر و 30 سانتي متر است.
بخش چهارم از تراز 420/8 تا 435 با مقطع مربع به اضلاع 60 سانتي متر بوده و كاربري آن نصب آنتن هاي
VHF است.
این سازه اسکلت فلزی به ارتفاع 120 متر است که از فولاد خاص ضدخوردگی ساخته می شود . در 45 متر بالایی دکل، سه نوع آنتن فرستنده نصب می شود و در همین قسمت پوششی فایبر گلاس روی دکل قرار خواهد گرفت.
بررسی سطح اول پی و سازه انتقالی
1- پي گسترده:
2- سازه انتقالي:
پای برج
بدنه اصلی برج
بدنه (شفت بتني):
سازه راس
دکل آنتن

## Slide 31: بررسی سطح پنجم دکل آنتن
این سازه اسکلت فلزی به ارتفاع 120 متر است که از فولاد خاص ضدخوردگی ساخته می شود . در 45 متر بالایی دکل، سه نوع آنتن فرستنده نصب می شود و در همین قسمت پوششی فایبر گلاس روی دکل قرار خواهد گرفت.

## Slide 32: بررسی سطح پنجم دکل آنتن

## Slide 34: مقایسه برج میلاد و
برج سی ان در تورنتو کانادا : (CN Tower)
افتتاح این برج در سال ۱۹۷۶ یعنی ۳۲ سال قبل از برج میلاد بود.
این برج در مدت ۴ سال ساخته و به بهره برداری رسید اما برج میلاد در مدت ۱۱ سال)
ارتفاع این برج ۵۵۳ متر میباشد یعنی ۱۱۸ متر بلندتر از برج میلاد.
با وجود اینکه برج میلاد در سال ۲۰۰۸ به بهره برداری رسیده است اما معماری ضعیف آن و ظاهر نه چندان دلچسبش باعث میشود در نگاه اول به نظر سازه ای قدیمی بیاید.
برج CN زلزله هایی تا بزرگی ۸٫۵ ریشتر را تحمل کند در حالیکه برج میلاد گفته میشود زلزله هایی تا ۸ ریشتر را تحمل میکند.
(همانطور که میدانید هر یک واحد افزایش در مقیاس ریشتر یعنی ۳۲ برابر انرژی بیشتر زلزله)
این در حالی است که برج CN در تورنتو ساخته شده است که منطقه زلزله خیزی نبوده و برج میلاد در تهران که یکی از خطرناکترین مناطق از لحاظ شدت و تعداد زلزله به حساب می آید.
برآورد قیمت تمام شده برج CN حدودا ۶۳ میلیون دلار کانادایی یعنی به ارزش حدودا ۲۴۳ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ و قیمت تمام شده برج میلاد ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ است (با احتساب کاهش ارزش پول از سال افتتاح تا سال ۲۰۱۱ برای هر دو مورد). یعنی بیش از دو برابر!
CN

## Slide 35: اتوود‌ها:

## Slide 41: سير مطالعات انجام شده بر روي سازه برج ميلاد تهران در برابر جريان باد
در مراحل تحليل و طراحي سازه، ساختمان برج ميلاد با در نظر گرفتن موارد زير تحت بارهاي جانبي ناشي از وزش باد قرار گرفته است.
فشارها و مكش‌هاي وارد بر بدنه (shaft)، سازه رأس (Head Stucture) و سازه دكل آنتن (Antenna Mast) مشابه با ابرگذاري‌هاي استاتيكي آئين‌نامه‌هاي ساختماني براي نيروي باد.
ميزان جذب انرژي توسط سازه با در نظر گرفتن آثار مودي كه به طور عمده تأثير ديناميكي باد بر سازه مقاومت آن را شامل مي‌شود.
انواع ناپايداري‌هاي ديناميكي حاصل از وزش باد.
فشارها و مكش‌هاي موضعي وارد بر ساختمان رأس كه به ويژه براي طراحي نماي شيشه‌اي (قسمت اصلي نماي ساختمان بعد از بدنه نمايان) به كار مي‌رود.
بررسي سازه در حالت بهره‌برداري و كنترل معيار آسايش بهره‌برداران سازه رأس برج.
ميزان شتاب‌هايي كه با توجه به انواع احساس ايجاد شده در بهره‌برداران طبقه‌بندي شده است، مشاهده مي‌شود. بر اساس توصيه آئين‌نامه‌هاي طراحي سازه مانند آئين‌نامه طراحي سازه‌هاي بتني چين شتاب اعمالي بر هر جزء سازه نبايد از 15 گال بيشتر باشد و در نتيجه بنا بر جدول 1 شتاب نبايد به مرحله آزاردهندگي برسد.

## Slide 42: آزمايش تونل باد دانشگاه علم و صنعت
نخستين مجموعه از آزمايش‌هاي تونل باد كه براي بررسي آثار وزش باد روي سازه برج ميلاد و ساختمان لابي صورت گرفته است براي بررسي و مطالعه وضعيت جريان باد در ساختمان لابي و در نظر گرفتن آلودگي صوتي در سازه‌هاي جانبي جلوي برج و همچنين استنتاج ضرايب نيروي پسا (Drag) و برا (Lift) در حالت استاتيكي معادل صورت گرفته است و در مرحله تعيين جريان‌هاي ورودي، مطالعات لازم بر روي تاريخچه هواشناسي ساختگاه و تعيين اثر توپوگرافي روي پروفيل سرعت باد انجام شده است. بر اين اساس حداكثر سرعت باد قابل توليد 200 كيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است و قابليت ايجاد تندبادهاي ناگهاني نيز وجود دارد. چهار مدل مختلف كه در اين تونل مورد آزمايش قرار گرفته‌اند عبارتند از:
1- مدل با مقياس 1/300 با سطح بدون برآمدگي (Smooth)
2- مدل با مقياس 1/300 با سطح داراي برآمدگي (Ribbed)
3- مدل با مقياس 1/150 با سطح بدون برآمدگي برای سازه راس
4- مدل با مقياس 1/150 با سطح برآمدگي برای سازه راس

## Slide 43
آزمايش تونل باد روي مدل آيروالاستيك
اين آزمايش نيز توسط تونل باد دانشگاه اونتاريو پيشنهاد شده است. با توجه به امكانات، آن آزمايشگاه قادر است مدل‌هاي آيروالاستيك از كل برج را در مقياس‌هاي 1/400 و 1/300 بسازد كه مدل‌هاي درشت‌تر مستلزم در نظر گرفتن مقادير بيشتري از جزئيات سطوح مختلف بدنه و سازه رأس است. انتخاب مقياس هندسي بايد به گونه‌اي باشد كه با مقياس باد طبيعي محل سازگار باشد. علاوه بر آن مدل بايد به گونه‌اي ساخته شود كه در برگيرنده طول مشخصه زبري محل، عمق لايه مرزي اتمسفر و مقياس مناسب براي آشفتگي جريان باشد...
فشار مكش براي جريان آرام
فشار و مكش براي جريان آشفته

## Slide 44: مدل آيروالاستيك به گونه‌اي ساخته مي‌شود كه چهار مود تغيير مكان جانبي را در دو جهت متعامد شبيه‌سازي كند. تحقيقات شركت NCK (مشاور همكار طراحي برج) نشان داده است كه مودهاي پيچشي برج اثر چنداني نداشته قابل صرف نظر كردن هستند و در نتيجه مودهاي پيچشي در اين آزمايش شبيه‌سازي نمي شوند.
هدف اصلي از انجام اين آزمايش در درجه اول يافتن شتاب‌هاي ايجاد شده در نواحي قابل بهره‌برداري برج مانند تراز رستوران و سكوي ديد سازه رأس است تا با مقايسه آنها با معيارهاي بهره‌برداري و به ويژه معيار آسايش كاربران نياز و يا عدم نياز به استفاده از كنترل كننده‌هاي ارتعاش تعيين شود. در مرحله بعد يافته‌هاي تونل باد با شرايط ويژه وزش باد در تهران تركيب مي‌شود تا پاسخ سازه و به ويژه تلاش‌هاي ايجاد شده در تراز اتصال دكل آنتن مورد ارزيابي قرار گيرد.

## Slide 46
وزن کل سازه 161 هزار تن و معادل وزن 3578 تانک است . لابی برج با زیر بنای 15 هزار مترمربع معادل 3 زمین فوتبال است. ارتفاع کل برج 435 متر و معادل1ونیم برابر ارتفاع برج ایفل در فرانسه است. زیر بنـای 12 هزار متر مربعی راس سـازه نیز برابر با 2 و نیم زمین فوتبال است. دکل آنتن برج میلاد نیز با 120 متر طول ، معادل ارتفاع یک ساختمان 40 طبقه است. ارتفاع 315 متری شفت بتنی برج نیز برابر با ارتفاع یک ساختمان 105 طبقه است. 230 کیلومتر کابل در احداث برج به کار رفته که طول آن معادل مسافت تهران ، شمال است . 25 کیلومتر نیز متراژ لوله مصرفی در برج میلاد است که چیزی مساوی با 4 و نیم برابر ارتفاع قله دماوند است. 9 هزار چراغ و 100 هزار پیچ نیز از دیگر مواد مصرفی در ساخت برج میلاد است که با یک میلیون و 300 هزار نفر روز در این طرح به کار رفته است. 2 برابر محیط کره زمین نیز مقیاس به دست آمده برای 80 هزار کیلومتر مسافت طی شده با آسانسورهای کارگاهی برج میلاد است. همچنین میانگین سنی مهندسان طرح برج میلاد 31 سال عنوان شده است و 40 هزار نفر نیز از ابتدای زمان احداث تا کنون از این برج دیدن کرده اند.