## Slide 1
معرفی و بررسی انواع سقف کاذب

## Slide 2: سقف کاذب
سقفي است كه به اسكلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلي، ساختمان وارد مي‌شود. بدين ترتيب بين سقف مذكور و قسمت زيرين سازه اصلي، فضاي خالي به وجود مي‌آيد.
سقف كاذب بايد با مصالح سبك ساخته شده و قاب‌بندي آن به نحو مناسبي به اسكلت و يا كلاف‌بندي ساختمان متصل گردد تا ضربه تكانهاي ناشي از زلزله در آنها، موجب خرابي ديوارهاي مجاور نگردد.

## Slide 3: دلایل استفاده از سقف کاذب
محلی برای عبور کانال های کولر و لوله های تاسیساتی و پوششی برای زیر سقف ساختمان

## Slide 4: دلایل استفاده از سقف کاذب
تعدیل ارتفاع، دکوراتیو
عایق حرارتی
عایق صوتی

## Slide 5: زیرسازی و نحوه اجرا
زیرسازی با استفاده از:
آویزهای فلزی قائم
پروفیل های اصلی افقی
پروفیل های اصلی و فرعی افقی صورت می گیرد.
در ساختمان اسکلت فلزی آویزها متصل به سازه اصلی
در ساختمان های بتنی جاگذاری آویزها هنگام بتن ریزی
در بعضی از سقف های کاذب آویزگیری پس از اتمام کارهای سازه ای و تاسیساتی انجام می گیرد.
اتصال آویزها به سقف:
اسکلت فلزی پیچ و مهره یا جوش
اسکلت چوبی پیچ یا قلاب

## Slide 6: زیرسازی و نحوه اجرا
انواع آویزهای قائم:
میلگردهای فولادی به قطر حداقل 6 mm
سیم های فولادی گالوانیزه به قطر حداقل 3 mm
تسمه های فولادی ضد زنگ با سطح مقطع حداقل 10 mm² و ضخامت حداقل 1/5 mm
تعداد آویزهای قائم به نوع سقف کاذب و قابلیت تحمل و تغییر شکل آن ها بستگی دارد.
آویزها باید به فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته، شاقولی و صاف باشند.

## Slide 7: زیرسازی و نحوه اجرا
سازه گذاری یک طرفه:
سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتی متر
سقف کاذب ساده و فاقد شکست
سازه گذاری دوطرفه

## Slide 8: رابیتس
رابیتس ورقه ی فولادی و آلومینیومی بسیار نازکی(شبیه توری) است که این نازک بودن، فرم دهی آن را آسان می کند.
برای ملات ماسه سیمان رابیتس از نوع فولاد سیاه و برای ملات گچ رابیتس گالوانیزه مناسب است.
تعداد آويزهاي قائم اين نوع پوشش در هر مترمربع حداقل 3 عدد مي‌باشد.

## Slide 9: رابیتس
پلان سقف کاذب
جزئیات سقف کاذب
جدول سقف کاذب با دهانه های مختلف

## Slide 10: پنل گچی
این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آن ها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است.
ابعاد:
120 در 240
120 در 300
با ضخامت های 12/5، 15 و 18 میلیمتر
انواع مختلف پنل گچی:
معمولی (سفید)
مقاوم در برابر رطوبت (سبز)
مقاوم در برابر حریق (صورتی)
مقاوم در برابر حریق و رطوبت

## Slide 11: پنل گچی

## Slide 12: پنل گچی
مراحل اجرا:

## Slide 13: آکواپنل
صفحات سیمانی مسلح شده با الیاف شیشه ای
مناسب برای فضاهای بسیار مرطوب نظیر سونا، استخر و...

## Slide 14: تایل
سقف های کاذب مشبک از شبکه ی سازه های سپری تی شکل و تایل های سقفی تشکیل می شود.
ابعاد 60 در60 یا مضربی از آن
گچی، معدنی، شیشه ای و تلقی

## Slide 15: تایل

## Slide 16: اسپیس فریم
اسپیس فریم شکل های هندسی منظمی هستند که به صورت یکپارچه در کنار هم تکرار شده سازه های و به دلیل شکل اصطلاحاً خرپایی و پخش نیرو در جهات مختلف از استحکام توام با سبکی بهره مند می باشد و برای ساخت انواع فضاها از قبیل سالن، غرفه و ... مناسب می باشد.

## Slide 17: پی وی سی
شیارهای مابین سطح رو و پشت، به آن قدرت ضربه پذیری بالا و خصوصیت عایق بودن در برابر گرما و صوت می دهد.

## Slide 18: دامپا
که از پانل های آلومینیومی با عرض 10 و 20 cm و طول دلخواه ( حداکثر 600 cm ) تشکیل شده است.
زیرسازی از جنس ورق گالوانیزه می باشد و از سقف اصلی آویزان می شود.
در دو نوع ساده و پانچ شده تولید می شود.
امكان دسترسی به پشت این سقفها از هر نقطه وجود دارد.

## Slide 19: دامپا

## Slide 20: گریلیوم
نوعی سقف آلومینیومی اکسپوز که نمای آن به صورت خانه های مربع و مستطیل شکل است.
مدول های این خانه ها از 3در3 cm که کوچکترین اندازه آنست تا اندازه 60 در 60 cm تولید می شود.
قبل از اجرای سقف، دریچه ها و کانال های پشت آن با رنگ مشکی پوشش داده می شود.
در چهار تیپ تیغه ای، حفره ای، کریستال، گریلیوم تقسیم شده که این تیپ گریلیوم نیز در دو نوع ساده و مورب تولید می شود.

## Slide 21: گریلیوم

## Slide 22: گریلیوم

## Slide 23: آلومینیوم پره ای
از کویل آلومینیومی به ضخامت 0/5 تا 1 mm در مدول های 100تا300 mm تولید می شود.
به عنوان یک آکوستیک مطلوب، با دسترسی آسان به پشت سقف بدون خطر اشتعال و قابل شست و شو مورد استفاده قرار می گیرد.

## Slide 24: ترکیبی
اجرای چند نوع سقف کاذب در کنار یکدیگر
امکان رنگ بندی و نورپردازی در سقف فراهم می شود.

## Slide 25: چوبی
این سقف کاذب توسط شبکه ای از فریم های فلزی اجرا می شود و درزبندی با قطعات چوب صورت می گیرد.

## Slide 26: چوبی

## Slide 27: چوبی

## Slide 28: چوبی

## Slide 29: کششی
ساخته شده از مواد پلیمری بدون سرب
دارای حالت ارتجاعی هستند.
ضخامت 0/5 تا 3 میلیمتر
رنگ های متنوع با انواع پوشش های براق، مات، شفاف

## Slide 30: کششی
ویژگی:
قابلیت انعکاس و انتقال نور
ضد رطوبت
قابلیت شستشو بدون مواد شوینده
مقاوم در برابر دمای 15- تا 85+
آکوستیک, بدون انقباض و تغییر رنگ
قابلیت باز شدن و نصب مجدد به دفعات
مقاوم در برابر ضربات ناگهانی
قابلیت تلفیق با انواع سقف های کاذب

## Slide 31: کششی
روش نصب:
ابتدا ریل ها در محیط اطراف سقف نصب می شوند سپس سقف کششی را تا 50 درجه حرارت داده و داخل ریل ها جاگذاری می کنند.

## Slide 32: کششی

## Slide 33: کششی

## Slide 34: کششی

## Slide 35: کششی

## Slide 36: منابع
کاتالوگ
شرکت کناف ایران
آذران پلاستیک
سایت
www.ArchiExpo.com
www.aphexinteriors.com
www.classiccoffers.com
www.newinteriors.co.uk
www.azhandehsazan.com