## Slide 1: محیط های پاسخده Responsive environments

## Slide 2: محیط های پاسخده
چگونگی تاثیر طراحی بر انتخاب مردم
1) نفوذ پذیری : بر امکان رفتن و نرفتن مردم به مکانی ( طراحی نقشه کلی راه ها و بلوک های ساختمانی )
2) گوناگونی : بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می گردد ( استقرار انواع کاربری ها روی یک موضوع طراحی )
3) خوانایی : بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد ( طراحی توده ساختمان ها و محصوریت فضای عمومی )
4) انعطاف پذیری : بر ابعاد توانمندی محیط معلوم جهت پاسخگویی به استفاده های مختلفی که با اهداف مختلف مردم سازگارند .
5) تناسبات بصری : بر جزئیلت ظاهری یک مکان ، آنگونه که مردم را از گزینه های قابل عرضه به خودشان آگاه کند ( طراحی سیمای بیرونی )
6) غنای حسی : بر قوام گزینه های مربوط به تجربیات حسی مردم تاثیر گذلرد ( توسعه طراحی به منظور ارتقا تجربیات حسی یا افزایش قدرت انتخاب گزینه های حسی )
7) رنگ تعلق : بر حد و اندازه ای که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را بر مکان پیدا می کنند .
تعریف مکان پاسخده
هنگامی یک محیط ساخته دست بشر پاسخده است که با تقویت فرصت های مناسب ، از طریق به حد اعلا رساندن گستره گزینه های قابل عرضه به مردم ، یک محیط دموکراتیک برای استفاده کنندگان فراهم آورد .
پاسخدهندگی
نفوذپذیری
تناسبات بصری
غنای حسی
رنگ تعلق
خوانایی
گوناگونی
انعطاف پذیری

## Slide 3: محیط های پاسخده-نفوذ پذیری
در ارزیابی این کیفیت به عوامل زیر توجه می شود :
1 ) تعداد مسیرها در سایت مورد طراحی
2) چگونگی ارتباط میان را ها
3) نوع ختم یا مقصد راه ها
4) مرزبندی محدوده های قابل عمران داخل عرصه
نفوذ پذیری
معرف کلیدی جهت ارزیابی پاسخدهندگی
کیفیت نفوذ پذیری در اولین مرحله طراحی مورد توجه قرار می گیرد و یک عامل اساسی و محوری در دستیابی مطلوب به یک فضا به شمار می آید .
نفوذپذیری فضاهای عمومی به تعداد راه های بالقوه ( راه های شفاف و دیدنی ) برای عبور از نقاط بستگی دارد .

## Slide 4: محیط های پاسخده-نفوذ پذیری
انواع نفوذ پذیری :
نفوذپذیری کالبدی
نفوذپذیری بصری
این دو جنبه به شبکه فضاهای عمومی که چگونه محیط را بلوک بندی می کنند بستگی دارد . (بلوک حوزه هایی از اراضی هستند که کاملا بوسیله معابر عمومی احاطه می شوند )
بلوک های کوچک از لحاظ نفوذپذیری مزایای بیشتری دارند زیرا راه های دسترسی بیشتر ( نفوذ پذیری بیشتر ) دارند و این باعث افزایش نفوذپذیری بصری و ارتقا میزان آگاهی مردم جهت برخورداری از گزینه های استفاده بیشتر است .
مواردی که باعث کاهش نفوذپذیری همگانی می گردد نیز شامل موارد زیر است :
1 – بزرگ بودن مقیاس ساخت و ساز
2 - بکارگیری نظام سلسله مراتبی در سازماندهی فضایی عرصه طراحی
3 - جدایی سواره و پیاده

## Slide 5: محیط های پاسخده-نفوذ پذیری
یکی از اساسیترین منایع قدرت انتخاب ما ، در نحوه بهره گیری از هر دو جنبه خصوصی و عمومی ، از قابلیت فضا سرچشمه می گیرد یعنی در جهت بهره مندی از فضا باید جنبه خصوصی و عمومی تقویت شود .
برای در دست گرفتن قدرت کنترل استفاده از فضا بهتر است در مراحل آغازین طراحی بالاترین حد نفوذپذیری را برای هرکسی و فعالیتی فراهم آوریم و بعد در صورت ضرورت ، جداسازی از طریق طراحی جزئیات و اعمال مدیریت صورت می گیرد .
نفوذپذیری کالبدی بین فضاهای عمومی و خصوصی نیز در سرسراها ، ورودی های ساختمان ها و محوطه ها یا حیاط ها حادث می گردد ( باید تا جایی که ممکن است تعداد ورودی قابل استقرار در لبه فضای عمومی را زیاد کرد . و با افزایش سطح فعالیت ها در آن موجبات تقویت نفوذپذیری را فراهم آورد ) .
نفوذپذیری بصری بین فعالیت های خصوصی و عمومی می تواند موجبات غنای قلمرو همگانی را فراهم آورد و برای محرمیت نیز باید فعالیت های خصوصی مهم از حیطه نفوذ بصری عمومی به دور نگاه داشته شوند .

## Slide 6: محیط های پاسخده-نفوذ پذیری
در این راستا گونه ای ساخت و ساز پیشنهاد گردیده است بدین صورت که تمامی ساختمان ها نیاز به 2 جبهه ، یکی رو به فضای عمومی و یکی حیاط پشتی و فضای خصوصی که در جبهه عقبی ساختمان ها قرار می گیرد . این باعث ایجاد نوعی سازماندهی فضایی می شود .
( ساخت و ساز طولی بلوک )
باید به این نکته توجه داشت که تنظیم درجه نفوذپذیری فضا در اختبار کاربری خصوصی است . زیرا با استفاده از تغییر طبقات - پنجره ها – ایوان ها – پرده ها می توان این موارد را حل کرد .

## Slide 7: محیط های پاسخده-گوناگونی
گوناگونی
کاربری ها
مردم
معانی
فرم ها
گوناگونی
گوناگونی تجربه فضا ، دلالت بر ویژگی های محیطی مکان هایی می کند که واجد فرم ها ، فضاها ، استفاده ها و معانی گوناگون باشند . ( فرم ، عملکرد ، معنی )
هدف از گوناگونی : افزایش حق انتخاب
عوامل باعث کاهش گوناگونی :
1 – حوزه های تخصصی با کاربری واحد
2 – آمیختن عرصه طراحی و تشکیل یک واحد بزرگتر
3 – اقداماتی که در راستای تامین منافع ، راحتی مدیریت و یکپارچه کردن سیما انجام می گیرد .

## Slide 8: محیط های پاسخده-گوناگونی
گوناگونی به 3 عامل زیر بستگی دارد :
1 – درجه تغییرات و گستره انواع فعالیت هایی که می خواهند در آنجا جای گیرند .
2 – امکانات عرضه فضای توانمندی که این فعالیت ها را در خود جای می دهد ( جایی وقوع پیدا می کند که فضا با قیمت مناسب عرضه شود . )
3 – میزانی از اندرکنش مثبت بین این دو که بوسیله طرح ترغیب یا تشویق می گردد .

## Slide 9: محیط های پاسخده-خوانایی
خوانایی
خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می آورد .
سطوح مختلف خوانایی :
1 – فرم کالبدی
2 – الگوی فعالیتی
عناصر کالبدی کلیدی خوانایی :
راه ، لبه ، گره ، نشانه ، حوزه

## Slide 10: محیط های پاسخده-خوانایی
در تقویت خوانایی راه ها ، دستیابی به 2 هدف اساسی ملحوظ نظر است :
1 – دادن یک شخصیت قوی به راه به ترتیبی که برای کاربران برجسته و قابل تمایز باشد .
2 – برای هر راهی یک اهمیت نسبی به بار آورده شود .
در تقویت خوانایی گره ها توجه به موارد زیر ضروری است :
1 – نقش کارکردی خیابان های مواصلاتی
2 – میزان یا سطح سازگاری فعالیت های جاری در ساختمان های مجاور
می توان توسط نشانه هایی در داخل سیستم راه ها تقویت گردد .
جهت توالی نشانه ها در عرصه مورد طراحی نیاز به نشانه های حد میانه ای است ، برای اینکه حس رسیدن به جایی را القا کند .

## Slide 11: محیط های پاسخده-انعطاف پذیری
انعطاف پذیری
تمرکز روی جزئیات طراحی تک بناها و مکان های بیرونی ، آماده سازی سازمان فضایی مکان ها برای در برگرفتن بیشترین حد ممکن فعالیت ها و استفاده های آتی در کوتاه مدت و بلندمدت
انواع انعطاف پذیری :
1- در مقیاس کلان : توانایی تغییرپذیری در کاربری کل ساختمان به مثابه یک واحد کلی یا قسمت عمده ساختمان که این قدرت انتخاب عامه استفاده کنندگان در دراز مدت را در بر می گیرد .
2 – در مقیاس خرد : قابلیت فضاهای خاصی در داخل ساختمان ها که تاثیر بر کیفیت محیطی در فعالیت ها دارد و قدرت انتخاب روزمره اکثریت مردم را در بر می گیرد .
در اولین مرحله طراحی لازم است به مقیاس کلان توجه شود .

## Slide 12: محیط های پاسخده-انعطاف پذیری
سه عامل کلیدی که پشتیبان انعطاف پذیری در دراز مدت است :
1 – عمق : ساختمان هایی که عمق یا طول آن ها زیاد باشد نمی تواند به آسانی پاسخگوی نور و تهویه باشد .
2 – دسترسی : تعداد نقاط دسترسی از عوامل کلیدی ساماندهی جهت سهولت تطبیق کاربری ها در یک ساختمان است .
3 – ارتفاع : هرچه طبقات بالاتر رود سهولت ارتباط با دنیای خارج کمتر شده پس از موقعیت نا مناسبی برای گستره وسیعی از کاربری ها برخوردار است .
بنابراین قالب ترجیحی شامل موارد زیر است :
1 – عمق کم پلان
2 – نقاط دسترسی فراوان
3– محدودیت ارتفاع

## Slide 13: محیط های پاسخده-انعطاف پذیری
در فضاهای بیرونی همگانی ، طراحی را با توجه به کار روی لبه های فضا شروع می کنیم ، زیرا برای اکثر مردم ، لبه فضا ، خود فضا تلقی می شود .
پس ابتدا طراحی بر روی طبقه همکف و بعد ان توجه به متن اصلی فضا ، باید تا حد ممکن تنوعی از فعالیت ها بدون اینکه جای همدیگر را اشغال کنند وجود داشته باشد . علاوه بر این فعالت های بیرونی طبقه همکف ، 1 و 2 به ساماندهی خرد اقلیمی نیز نیازمندند .
پیزا سن مارکو ونیز
ویوزنی بلژیک

## Slide 14: محیط های پاسخده-تناسبات بصری
تناسبات بصری
توجه به جزئیات اشکال
زمانی که مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش مفاهیمی را به مردم انتقال دهد که آنها را با حق انتخاب هایشان آشنا کند آن مکان دارای تناسبات بصری است .

## Slide 15: محیط های پاسخده-تناسبات بصری
تعابیر و تفسیر های مردم از یک مکان ، مناسبت بصری ایجاد می کند که می تواند پاسخدهندگی در سه سطح زیر را تقویت کند :
1 - بوسیله پشتیبانی از خوانا بودن فرم
0 توجه به جزئیات ساختمان ها ) و عملکرد ( همخوانی فرم و عملکرد )
2 - بوسیله پشتیبانی از گوناگونی
3 - بوسیله پشتیبانی از انعطاف پذیری

## Slide 16: محیط های پاسخده-تناسبات بصری
برای پشتیبانی از خوانایی نیازمند شاخص هایی هستیم که به عنوان رابط بین ساختمان موردنظر ما و زمینه ان تعبیر خواهند شد :
1 – شاخص های زمینه ای : باعث تحقق اهداف خوانایی می گردند . ( توجه به وزن ها ( ریتم های عمودی و افقی ) ، خطوط آسمان ، جزئیات دیوار ( مصالح ، رنگ ، الگو و نور و ...)، پنجره ها ف در ها ، اجزاء عناصر همکف )
بایستی در طراحی نمای ساختمانی در یک فضای شهری به عوامل بالاتوجه شود بدین معنا که موارد مشابه و نوع ارتباطات را می توان برای شکل دادن به ساختار بصری طرح بکار برد .
2 – شاخص های کاربردی : باعث تحقق اهداف گوناگونی و انعطاف پذیری
( برای شکل بخشیدن به ساختار بصری ساختمانی میان فضا ابتدا الگوهای مقیاس بزرگ شامل خط آسمان ، ریتم ها و .. را مورد توجه قرار می دهیم و بعد الگوهای مقیاس خرد مانند در و پنجره .
عناصر مشابه
ارتباطات متفاوت
عناصر مشابه
ارتباطات مشابه
عناصر متفاوت
ارتباطات متفاوت
عناصر متفاوت
ارتباطات مشابه

## Slide 17: محیط های پاسخده - غنای حسی
غنای حسی
در رابطه با درگیری حس های مختلف در بعد بصری و غیر بصری در فضاهای شهری می باشد .
حس های دخیل در الزامات طراحی :
بینایی ( حس مسلط ) ، بویایی ، شنوایی ، بساوایی ، جابجایی ( حرکت )
چنانچه شرایط محیطی ثابت باشد ، مردم از دو راه می توانند تجربیات حسی متفاوتی داشته باشند .
1 – متمرکز کردن وجه روی منابع مختلف تجربیات حسی به تناسب فرصت های مختلف
2 – جابجا شدن یا حرکت از یک منبع به طرف منبع دیگر
بدون گزینش
انتخاب گزینه ها از طذیق تغییر فرصت ها
بویایی و جابجایی
بساوایی و شنوایی
بینایی
انتخاب گزینه ها از طریق تمرکز روی تنوعی از منابع باگزینش
میدان پرتلند – حس شنوایی
میدان پرتلند -حس بساوایی

## Slide 18: محیط های پاسخده - غنای حسی
غنای حسی بصری به طور قابل توجهی به حضور تضادهای بصری در سطوح مورد بررسی وابسته است . ابزار دستیابی به چنین تضادهایی به دو عامل بستگی دارد :
1 – چگونگی جهت گیری سطوح مورد بررسی
2 – موقعیت یا جایگاه احتمالی که سطوح مورد بررسی از آنجا مشاهده خواهند شد .
با افزایش عناصر شاخص یک سطح معلوم می توان غنای بصری را افزایش داد (بین 5 تا 9 ) . این قاعده از دو عامل کلیدی زیر تاثیر می گیرد :
1 – دامنه فاصله یا مسافتی که سطوح از آنجا رویت می شوند .
2 – دامنه زمانی یا طول مدتی که هریک در آن برهه به تجربه در خواهد آمد .

## Slide 19: محیط های پاسخده - غنای حسی
قدرت ماندگاری و توانمندی یک سطح از طریق عوامل زیر افزایش می یابد :
1 - اعمال پیچیدگی عظیم و پر قدرت
2 – ایجاد شگفتی و اعمال رمز و راز بصری
3 – تعبیر و تفسیر و یا تعمیم تصورات ذهنی مناسب
کتابخانه ای در یوگسلاوی
موزه تاریخ طبیعی لندن
تالار موسیقی در هلند
یادمان انقلاب کبیر فرانسه در یوگسلاوی

## Slide 20: محیط های پاسخده – رنگ تعلق
رنگ تعلق
پشتیبان دستیابی به کیفیاتی بوده که پاسخدهندگی محیط خارج از فرایند اجتماعی و اقتصادی و تولید آن تامین می نماید ( آخرین تصمیمات مربوط به جزئیات فرم ها و مصالح و زمینه سازی طراحانه برای اینکه مردم به زدن مهر و نشان خود بر مکان و زندگی تشوق شوند )
به دو طریق می توان به فضا رنگ تعلق داد :
1 - بهبود وضعیت تسهیلات کاربری
2 – تغییر تصویر ذهنی از مکان

## Slide 21: محیط های پاسخده – رنگ تعلق
این کیفیت از 3 عامل اصلی زیر تاثیر می پذیرد :
1 – نحوه تصرف
2 – گونه ساختمانی ( ساختمان هایی که استفاده طولانی از انها دارند )
3 – تکنولوژی
دو نوع رنگ تعلق :
1 – رنگ تعلق توافق جویانه : سازگاری زمینه با تصویر ذهنی کاربران
2 – رنگ تعلق شفاجویانه : عدم سازگاری زمینه با تصویر ذهنی کاربران

## Slide 22: محیط های پاسخده - رنگ تعلق
ایجاد رنگ تعلق در فضاهای خصوصی از طریق سطوح ، مبلمان ، عناصر کانونی و در فضاهای همگانی در مرز عرصه های همگانی و خصوصی مانند آستانه ها ( مفصل کالبدی بین قلمرو گروه های مختلف مردم ) ، پنجره ها ، درها و ... صورت می پذیرد .
ایجاد رنگ تعلق در دیوارهای داخلی :
1 – استفاده از آنها به مثابه زمینه نمایشی
2 – با تزئین سطوح آنها
ایجاد رنگ تعلق در آستانه ها :
1 – استفاده از ایوان و رواق
2 - ایجاد پوشش گیاهی و گلهای بالارونده و .
ایجاد رنگ تعلق در پنجره ها:
1 – به نمایش در آوردن از طریق انها
2 – نمایش جلوه بیرونی ساختمان با پنجره ها
3 – امکان تغییرات در خود پنجره ها

## Slide 23: محیط های پاسخده -نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
نفوذ پذیری | بر امکان رفتن و نرفتن مردم به مکانی دلالت دارد | نفوذپذیری کالبدی نفوذپذیری بصری | مقیاس خرد مقیاس کلان | کوچک بودن مقیاس ساخت و ساز تعادل در بکارگیری نظام سلسله مراتبی در سازماندهی فضایی عرصه طراحی تعادل در جدایی سواره و پیاده
گوناگونی | بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می گردد | فرم ، عملکرد ، معنی | مقیاس خرد مقیاس کلان | حوزه هایی با کاربری مختلط ایجاد عرصه طراحی با تشکیل و همپیوندی واحدهای کوچک عدم یکپارچه و یکنواخت کردن سیما
( جدول مذکور از کتاب محیط های پاسخده یان بنتلی و سیمای شهر از کوین لینچ جمع اوری شده است )

## Slide 24: محیط های پاسخده - نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
خوانایی | بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد | 1 – فرم کالبدی 2 – الگوی فعالیتی | مقیاس خرد مقیاس کلان | تقویت خوانایی راه 1 – دادن یک شخصیت قوی به راه به ترتیبی که برای کاربران برجسته و قابل تمایز باشد ( از طریق ابعاد ، فعالیت ها ، نماها ، دیدومنظر و..) 2 – برای هر راهی یک اهمیت نسبی به بار آورده شود و دارای استمرار و پیوستگی باشد عواملی که در مداومت راه موثرند شامل موارد زیر می گردد : عرض راه ها پیوستگی فضایی راه درخت کاری و پیوستگی نمای ساختمانها نام خیابانها وغیره

## Slide 25: محیط های پاسخده -نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
خوانایی | بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد | 1 – فرم کالبدی 2 – الگوی فعالیتی | مقیاس خرد مقیاس کلان | 3 - ایجاد جهتی مشخص در این راه که ممکن است به درجات زیرصورت پذیرد : تغییری منظم در پاره ای کیفیات در جهتی معین مانند : تغییرات پست و بلند زمین در جهتی خاص وقتی که شدت تراکم ساختمانها بتدریج افزایش یابد افزایش تدریجی قدمت ساختمانها مشخص نمودن ابتدا و انتهای راه وجود عواملی در کناره راه تقویت خوانایی گره ها 1 –ایجاد فرم فضایی در گره های فعالیتی 2 - تقویت تقاطع ها:از طریق کالبدی ، فعالیتی ، دید و منظر و....

## Slide 26: محیط های پاسخده -نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
خوانایی | بر چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد | 1 – فرم کالبدی 2 – الگوی فعالیتی | مقیاس خرد مقیاس کلان | جهت توالی نشانه ها در عرصه مورد طراحی نیاز به نشانه های حد میانه ای است ، برای اینکه حس رسیدن به جایی را القا کند (تسلسل و توالی نشانه ها ) 1 - افزایش تاثیر نشانه ها از طریق فعالیت ها 2 - افزایش تاثیر نشانه ها از طریق قرار گرفتن در محل تقاطع ها 4 - منحصر به فرد بودن نشانه از طریق داشتن فرمی واضح تضاد با زمینه از لحاظ وضع قرار گرفتن ، مقیاس ، قدمت و... غالب و مسلط بودن مکان نشانه بر اطرا ف از طریق قرار گرفتن در نقاط بسیار مرئی - کنتراست با عوامل نزدیک خود، ( یعنی در وضع قرار گرفتن و یا ارتفاع آن نسبت به بقیه ساختمانها تفاوتی موجود باشد )
انعطاف پذیری | بر ابعاد توانمندی محیط معلوم جهت پاسخگویی به استفاده های مختلفی که با اهداف مختلف مردم سازگارند | 1- در مقیاس کلان 2 – در مقیاس خرد | مقیاس خرد مقیاس کلان | طراحی لبه های فضا مخصوصا طبقه همکف از طریق: 1 – ایجاد استمرارو پیوستگی 2 – ایجاد نقش لبه به عنوان راه (لبه به صورت راهی در نظر می آید که مرزهای آن تصویرش را به صورت راه در ذهن قوت می بخشد ) 3 - ایجاد ارتفاع در لبه ایجاد تنوعی از فعالیت ها بدون اشغال جای یکدیگر توجه به ساماندهی خرد اقلیمی

## Slide 27: محیط های پاسخده -نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
تناسبات بصری | بر جزئیات ظاهری یک مکان و طراحی سیمای بیرونی | 1 - بوسیله پشتیبانی از خوانا بودن فرم 0 توجه به جزئیات ساختمان ها ) و عملکرد ( همخوانی فرم و عملکرد ) 2 - بوسیله پشتیبانی از گوناگونی 3 - بوسیله پشتیبانی از انعطاف پذیری | مقیاس خرد مقیاس کلان | توجه به وزن ها ( ریتم های عمودی و افقی ) خطوط آسمان جزئیات دیوار ( مصالح ، رنگ ، الگو و نور و ...)، پنجره ها ، در ها و اجزاء عناصر همکف )
غنای حسی | بر قوام گزینه های مربوط به تجربیات حسی مردم تاثیر می گذارد | بینایی ( حس مسلط ) ، بویایی ، شنوایی ، بساوایی ، جابجایی ( حرکت ) | مقیاس خرد مقیاس کلان | حضور تضادهای بصری به همراه 1 - اعمال پیچیدگی عظیم و پر قدرت 2 – ایجاد شگفتی و اعمال رمز و راز بصری 3 – تعبیر و تفسیر و یا تعمیم تصورات ذهنی مناسب افزایش تاثیر نشانه ها از طریق صدا و بو

## Slide 28: محیط های پاسخده -نتیجه گیری
نتیجه گیری
کیفیت | تعریف | انواع | مقیاس مورد استفاده | راهکارهای ارتقا کیفیت
رنگ تعلق | بر حد و اندازه ای که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را بر مکان پیدا می کنند | 1 – رنگ تعلق توافق جویانه 2 – رنگ تعلق شفاجویانه | مقیاس خرد مقیاس کلان | ایجاد رنگ تعلق در دیوارهای داخلی : 1 – استفاده از آنها به مثابه زمینه نمایشی 2 – با تزئین سطوح آنها ایجاد رنگ تعلق در آستانه ها : 1 – استفاده از ایوان و رواق 2 - ایجاد پوشش گیاهی و گلهای بالارونده و . ایجاد رنگ تعلق در پنجره ها: 1 – به نمایش در آوردن از طریق انها 2 – نمایش جلوه بیرونی ساختمان با پنجره ها 3 – امکان تغییرات در خود پنجره ها

## Slide 29: پایان