## Slide 1
معرفی و بررسی
سازه های بادی(سازه‌های هوای فشرده) در معماری

## Slide 2
معرفی

## Slide 3
سازه‌های هوای فشرده:
سازه‌های هوای فشرده، بارها را به تکیه‌گاه‌ها از طریق پوسته‌هایی با تنظیم داخلی به وسیله ی هوا منتقل می‌کند. مشابه کابل‌ها، آنها فقط نیروهای کشش را از طریق سطح پوسته انتقال می‌دهند. سقف بادی، در معرض بارهای رو به بالا است که غشا را تحت کشش قرار می دهند و این کشش توسط یک حلقه ی فشاری پیرامونی تحمل می شود.
درک چگونگی عملکرد فشار نیروهای درونی روی یک پوسته ی محصور اصل مهمی برای طراحی و تحلیل سازه‌های هوای فشرده می‌باشد. اصل کلی به این صورت است: فشار هوا بار یکنواخت گسترده‌ای را که عمود بر هر نقطه از پوسته است برآن وارد می‌کند.
از سال 1974، تمامی سازه‌های هوای فشرده بزرگ از پوستة فایبر گلاس با پوشش تفلون ساخته شده‌اند. این پوسته در برابر آتش سوزی و استهلاک در برابر نور خورشید به خوبی مقاوم است و عمر مفیدی بیش از 25 سال دارد.
مصالح:

## Slide 4
انواع سازه‌های بادی :
انواع سازه‌های بادی
سازه‌های متکی بر هوا: در سازه‌های متکی بر هوا پوسته سقف یک لایه است که در اطراف هوابندی شده و با تنظیم فشار داخلی که کمی بیشتر از فشار هوای بیرون است نگاه داشته می‌شوند. در نتیجه تمامی حجم داخلی سازه با فشار هوای داخل تنظیم می‌گردد.
سازه‌های محصور باد شده: سازه‌های بسته باد شده براساس عناصر سازه‌ای (مانند قوس‌ها و ستون‌ها) که فشار هوای داخل آنها تنظیم شده است، شکل گرفته‌اند. بنابراین به صورت یک فرم صلب هستند که برای نگاهداری فضای داخلی محصور که هوای داخل آن ثابت نیست به کار می‌روند.

## Slide 5
هوای فشرده تنظیم شده
هوای فشرده تنظیم شده
سازه‌های متکی بر هوا
سازه‌های پر شده از هوا

## Slide 6
Air Supported
Air Inflated

## Slide 7
متکی بر هوا
گنبد متکی بر هوا
تاق متکی بر هوا
تاق متکی بر هوا به همراه کابل ها
رشته گنبد متکی بر هوا
پر شده از هوا
کوسن پرشده از هوا
تاق پرشده از هوا
گنبد پر شده از هوا
رشته گنبد پر شده از هوا
اشکال گوناگون سازه های بادی:

## Slide 8
تمامی سازه‌های متکی بر هوا تمایل به شکل نیمکره دارند انحنای آنها باید حداقل در یک جهت محدب باشد (فرم‌های زین اسبی امکان‌پذیر است): منحنی محدب در هر دو جهت شناخته شده‌تر است. معمولاً بیشتر اشکال از طریق دوران یک فرم خطی حول یک محور به دست می‌آیند با پوسته‌ای متکی بر هوا که شکل نهایی آن را می‌سازد. چنین فرمی حداقل در یک جهت محدب است.
اشکال محیطی زاویه‌دار تنش‌های متمرکز زیادی را در گوشه‌ها ایجاد می‌کنند، به همین دلیل گوشه‌ها به صورت مدور هستند.
سازه‌های متکی بر هوا:
تنش تجمیع شده

## Slide 9: اشکال گوناگون سازه های متکی بر هوا
نیمکره
ربع کره
سه چهارم کره

## Slide 10: اشکال گوناگون سازه های متکی بر هوا
مستطیل با گوشه های دوران یافته
بیضی دوران یافته
فرم زین اسبی دوران یافته

## Slide 11: کشش در پوسته
کشش در پوسته با افزایش دهانه افزایش یافته و با افزایش خیز کاهش می‌یابد. معمولا با افزودن کابل هایی که به منظور تقویت غشا بر روی پارچه جاسازی می شوند، بر این مساله غلبه می کنند. در نتیجه به جای اینکه پارچه سرتاسر کابل را بپوشاند، به طور موثرتری از کابلی تا کابل دیگر را می پوشاند و الگوی طرح آن به گونه ای است که برای تامین شعاع های انحنای کوچک در میان کابل ها به سمت بالا تحدب پیدا می کند. سازه‌هایی با دهانه‌های بزرگ، کابل‌هایی با خیز کم را برای کاهش تنش‌ها در پوسته به کار می‌برند، دهانة مؤثر پوسته به وسیلة فضای بین کابل‌ها تعیین می شود.
دهانه اجرا شده با کابل
کابل
پوشش پوسته ای
مقطع از گنبد متکی بر هوا نشاندهنده ی کاربرد کابل ها برای کاهش تنش در پوسته است.دهانه موثر پوسته برای پوشش کابل ها کاهش یافته است.
دهانه موثر بخش پوسته ای

## Slide 12: کشش در پوسته
در اوزاکا ((گایگر))، کابل کششی را به صورت قطری و با الگوی ((تقارن مورب)) بر روی سقف قرار داد، تا گشتاور خمشی را در تیر حلقوی پیرامونی به حداقل برساند و آنرا به تقریب در فشار خالص نگه دارد، تا بدین ترتیب این تیر بتواند در برابر بارها با حداثر کارایی مقاومت کند.

## Slide 13: کشش در پوسته:

## Slide 14: مهار کردن (تکیه گاه)
به علت اینکه پوسته‌های متکی بر هوا فقط نیروهای کششی را منتقل می‌نمایند (در سطح پوسته) نیروی رانشی داخلی قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌شود و باید در برابر آن نیروی مقاومی وجود داشته باشد. نیروی رانش افقی تابعی از دهانه است و نسبت عکس با خیز دارد (خیز کمتر نیروی رانشی بیشتر). علاوه بر نیروی رانش جانبی، در تمامی سازه‌های متکی بر هوا نیرویی برابر با حاصلضرب سطح اتکا آنها بر روی زمین در فشار داخلی سازه وجود دارد.
در ساختمان‌های کوچک، در برابر چنین خمشی می‌توان با مهار کردن پیرامون ساختمان به زمین، مقاومت کرد. در ساختمان‌های بزرگتر، از یک حلقه فشاری از بتن مسلح (رفتاری مانند یک قوس ممتد)، برای مقاومت در برابر نیروی رانش داخلی استفاده می‌شود. به همین دلیل، پلان چنین ساختمان‌هایی معمولاً به شکل دایره یا بیضی است. حلقه‌های فشاری که در پلان به شکل مقاطع مستقیم الخط هستند، موضوعی اساسی و قابل توجه در تنش‌های خمشی می‌باشند و باید در طراحی مانند تیرهایی که بارگذاری افقی شده‌اند، در نظر گرفته شوند.
سیستم اتصال به زمین برای سازه های متکی بر هوا

## Slide 15
انواع بارهای سازه ای
1) بارهای مرده (وزن پوسته و بارهای دائمی معلق از پوسته)
2) بارهای زنده (باربرف، باران، باد و بارهای وارده موقت)
3) بارهای ناشی از فشار هوا
انواع بارهای سازه ای
بارهای مرده:
در پوسته‌های قابل انعطاف ( مانند پارچه) سازه‌های متکی بر هوا، بار وزن پوسته در مقایسه با دیگر بارها قابل اغماض است. در حقیقت تمامی سازه‌های متکی بر هوا که در گذشته ساخته شده و یا امروزه ساخته می‌شوند از این نوع هستند، اما اگر مصالح مقاوم‌تر برای سازه‌هایی که در آینده ساخته می‌شوند، به کار رود (برای دلایل عایق و یا طول عمر بیشتر) در آن صورت وزن پوسته باید در نظر گرفته شود. معمولاً از وارد کردن بارهای مردة متمرکز برای جلوگیری از میزان زیاد تغییر شکل و تنش متمرکز باید اجتناب شود. در جایی که چنین باری لازم است، بار باید روی سطح بزرگی پخش شده و پوسته نیز تقویت گردد.

## Slide 16
انواع بارهای سازه ای
تجمع برف به علاوة بار یکنواخت و قابل پیش بینی نسبی ناشی از انباشته شدن برف، مسأله مهمی برای سازه‌های متکی بر هواست، بخصوص هنگامی که خیز منحنی کم باشد (خصوصاً در دهانه‌های طولانی). برف‌های توده شده تمایل به انباشتگی و تغییر شکل پوسته در یک حالت غیر قابل پیش بینی دارند. در نتیجه، راه‌حل‌های مختلفی برای برداشتن برف گسترش
یافته است.
برای مقابله با نیروی برف در این نوع از سازه ها راه حل بهینه گرم کردن سطح پوسته ی سازه ی هوای فشرده در جهت آب شدن سریع برف می باشد.
به علاوه، فشار داخلی سازه برای جبران بار اضافی سقف می‌تواند افزایش یابد. در نهایت، در مناطق مستعد برای انباشتگی برف، سازه را می‌توان برای کاهش فشار عمدی ناشی از وزن برف طراحی نمود. گنبد کاریر در سیراکوز نیوجرسی به این صورت طراحی شده است که دو بار فشار آن عمداً با هیچ گونه تخریبی در سقف کاهش یافته (1982 و 1992) و بسرعت تحت کنترل قرار گ رفته است (هامیلتون، 1994).
.
بارهای زنده:
گنبد کاریر در سیراکوز نیوجرسی

## Slide 17
انواع بارهای سازه ای
بار ناشی از نیروی باد امری مهم در سازه‌های متکی بر هواست. در سازه‌ای با خیز تند، فشار باد بر بخش پایین‌تر گنبد در جهت مقابل باد تمایل به متعادل کردن فشار تکیه‌گاهی داخلی دارد و سبب فرو ریختن داخلی در اثر فشاری که متعادل شده است در هر جهت می‌گردد. فشار داخلی باید به اندازه کافی جهت مقاومت در برابر این نیرو بزرگ باشد. در سازه‌هایی با خیز کم، هوا به هنگام عبور از روی سازه سرعت گرفته و دامنة آئرودینامیکی بالایی تولید می‌کند. (شبیه به آنچه در بال هواپیما اتفاق می‌افتد)، در نتیجه مکش در بالای پوسته به فشار تکیه‌گاهی در پایین اضافه می‌شود و کشش در آن افزایش می‌یابد.به طور معمول سقف های کم شیب در معرض نیروهای (( مکش)) بالابرنده ناشی از باد هستند.

## Slide 18
خیز ساره های متکی بر هوا
زیاد
کم
به نظر شما هر یک از سازه های زیر در مقابل کدام نوع بار مستعد تغییر شکل بیشتری است؟
؟
؟
انواع بارهای سازه ای

## Slide 19
خیز ساره های متکی بر هوا
زیاد
کم
به نظر شما هر یک از سازه های زیر در مقابل کدام نوع بار مستعد تغییر شکل بیشتری است؟
برف
باد
انواع بارهای سازه ای

## Slide 20
بارهای ناشی از فشار هوا:
بارهای ناشی از فشار هوا عمود و به طور یکنواخت بر پوسته عمل می‌نمایند. برای شرایط بارگذاری بدون بار برف، فشار واقعی مورد نیاز برای نگاهداری چنین سازه سبک وزنی تقریباً کم است ( 1.5 فشار اتمسفر) . این اختلاف فقط معادل فشار بین طبقه اول و ششم ساختمان است.
انواع بارهای سازه ای
دیاگرام جریان نیروی فشار داخلی

## Slide 21
فشار هوای داخل به وسیله پمپ‌های مکانیکی هوا تأمین می‌شود. میزان هوای مورد نیاز برای نگاهداری سقف بستگی به حجم داخلی ساختمان دارد و فقط برای جبران اتلاف هوا محاسبه گردیده است. هزینه چنین پمپ‌هایی تقریباً برابر هزینه دستگاه تهویه مطبوع در آب و هوای یکسان می‌باشد ( هامیلتون، 1994).
در بعضی از تجارب سازه‌ای از نیروی باد جهت تنظیم فشار داخل استفاده کرده‌اند. ولی سرعت متغیر باد استفاده از چنین سیستمی را غیر عملی نموده است.
شیوة دیگر تنظیم فشار هوای داخل به کار گیری تفاوت دمای بیرون و درون است ( در نتیجة استفاده از گرمای تلف شدة خورشیدی منابع داخلی گرم کننده به دست می‌آید)، که در نتیجه هوای درون را سبک‌تر می‌نماید. برای تأثیر چنین سیستمی باید اختلاف دما و دهانة هر دو به اندازه مناسبی بزرگ باشند.
تامین فشار هوای داخل

## Slide 22: بازشوهای دسترسی:
مشکل اساسی در سازه‌های متکی به هوا تأمین دسترسی‌ها به فضای داخلی در عین ثابت نگاه داشتن فشار داخلی می‌باشد. درهای لولایی معمولی برای این سیستم مناسب نمی‌باشند، زیرا تحت فشار نسبتاً کم هم برای باز شدن به سمت داخل مشکل دارند و هنگامی که لولا به سمت بیرون می‌چرخد، غیر قابل کنترل می‌باشند. به علاوه در زیر بار ازدحام مردم، درها معمولاً به طور مداوم باز هستند و در نتیجه میزان اتلاف هوا زیاد خواهد بود.
بعضی از سازه‌ها در جایی که پمپ‌های مکانیکی بزرگ در هر طرف درهای لولایتی جریان شدیدی از هوا را ایجاد می‌نمایند، از پره‌های هوا برای ممانعت از افت فشار هنگامی که درها باز هستند استفاده می‌شود. اگرچه، آشفتگی منتج از آن برای استفاده در ساختمان‌های عمومی بسیار زیاد است. درهای چرخان، هوای کنترل شده مورد نیاز را تأمین کرده و به میزان زیادی در مناطق با ازدحام بالای جمعیت در سازه‌های متکی بر هوا استفاده می‌شوند.
.
نیروی باد

## Slide 23: بازشوهای دسترسی
قفل‌های هوایی ( راهرویی با دو مجموعه در ) مشکل باز شدن درها را حل کرده و باعث کم شدن ازدحام بحدی گشته‌اند که در هر زمان فقط یک سری از درها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این راه حل به طور گسترده‌ای با درهای مضاعف در جایی که دسترسی جهت وسائط نقلیه موردنیاز می‌باشد، استفاده می شود.
و اما بهترین باز شو برای این نوع سازه ها استفاده از درب گردان میباشد زیرا حجم معین و نسبتا کمی از هوا جابه جا شده وبه سهولت قابل جایگزینی می باشد. وقتی درها زیاد استفاده شوند کاهش فشار در حجم های بسته ی بزرگ جزیی است. کاهش فشار متناوبا توسط درجه ی فشار کنترل و جبران می شود.

## Slide 24: مطالعات موردی سازه های متکی بر هوا
غرفه ایالات متحده، نمایشگاه اکسپو 70 (اوزاکا)
  معمار: دویوس برودی
  مهندسان: گیگر، برگر
  سایز: 142 * 83.5
  کابل های فولادی
  پوسته ی فایبرگلاس با پوشش وینیل

## Slide 25
این غرفه اولین نمونه از ساختمان های با دهانه ی بزرگ و کابل های مهاری متکی بر هوا بود.ساختمان در پلان به شکل تخم مرغی (یک بیضی بزرگ که بین یک بیضی و یک مستطیل قرار گرفته بود) با 142 متر طول در 83.5 متر عرض با خیزی کم بود. این فرم پلان متناسب با فرم مستطیل شکل سایت و نیاز به یک حلقه ی فشاری منحنی ممتد برای مقاومت در برابر نیروی رانش داخلی به دست آمده بود. مقطع عرضی کم ارتفاع داخلی، مقاومت سازه در برابر نیروی باد با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، و زمین لرزه را تامین می نماید.

## Slide 26
پوشش سقف متشکل از یک پوسته ی فایبرگلاس با پوشش وینیل تشکیل شده است. سقف به وسیله ی کابل های فولادی که به شکل الماس چیده شده اند، مهار شده است که نمایی مشابه شکل ابر را ایجاد می نماید. کابل ها به فاصله ی 6 متر از یکدیگر با قطری مابین 38 میلیمتر برای کوتاهترین تا 56 میلیمتر برای طولانی ترین آنها قرار گرفته اند. فرم الماس گونه ی کابل ها باعث صرفه جویی در مصالح (25 درصد کمتر از فولاد)، اصلاح تخلیه ی آب باران، کاهش تعداد کابل های لازم در حلقه و فراهم کردن یک مقطع عرضی آیرودینامیک بهتر، نسبت به حالت های گوناگون گردید (مانند یک فرم شعاعی با یک حلقه ی کششی مرکزی یا یک فرم مستطیلی شبیه راکت تنیس).

## Slide 27
گنبد نقره ای (پونتیاک، مینه سوتا)
  معمار: اُدل هیولت، لاکن باخ
  مهندسان: گیگر، برگر
  سایز: 220 * 159
  فشار هوا: 5 psf
  پوسته ی فایبرگلاس با پوشش تفلون

## Slide 28
این ورزشگاه سرپوشیده مشخصه های زیادی از پروژه ی قبلی دارد: خیز کم، سقف متکی بر هوا، کابل های مهار الماس گونه، و یک حلقه ی پیرامونی. ابعاد گنبد در مقایسه با نمونه های ابتکاری دیگر دو برابر است: 220 متر طول در 159 متر عرض. سقف از سطح زمین ورزشی در مرکز 61.5 متر ارتفاع دارد.
حلقه ی پیرامونی یک هشت ضلعی غیر منتظم محاط در یک بیضی بزرگ است. در نتیجه تحت نیروهای خمشی حتی در زیر بارهای متقارن (هوا و وزن) قرار می گیرد و مانند یک قوس ممتد رفتار می کند. سازه آن ترکیبی از بتن مسلح و مقاطع فولادی ساخته شده است و دارای مقطعی به شکل H می باشد.

## Slide 29
به علت ارتفاع زیاد سقف برای تامین جایگاه های موردنیاز، حلقه ی پیرامونی روی ستون های فولادی و میله های مهار مورب (شبیه غرفه ایالات متحده در اوزاکا با پایداری بیشتر) قرار گرفته اند. تمامی این مجموعه همراه با پایه های ستون مورد نیاز برای حمل بارهای متمرکز ناشی از وزن ساختمان، هزینه ی ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند. پوسته ی سقف از جنس فایبرگلاس با پوشش تفلون است. این پوشش مزایای زیادی نسبت به پوشش قبلی، یعنی پوشش وینیل داشته است. به علاوه، برای مقاومت بیشتر در برابر نور خورشید و امکان تمیز شدن، دارای سطحی بسیار صاف می باشد که چسبندگی آلودگی ها روی سقف را به حداقل می رساند. انتقال نور در حدود 8 درصد است، در عین اینکه نور طبیعی مورد نیاز را در مسابقاتی که در روز انجام می گیرد به حداقل می رساند. این ساختمان متشکل از 100 پانل است که به وسیله ی کابل های مهار فولادی به قطر 75 میلیمتر که به تیر پیرامونی متصل شده اند شکل گرفته است.

## Slide 30
سازه‌های پر شده از هوا: سازه های پر شده با هوا به کمک محبوس کردن هوای فشرده درون یک محفظه پارچه ای در تراز سقف یک فضای محصور، نیاز به یک بنای به طور کامل محصور درزبندی شده را مرتفع می کند. به دلیل اینکه تصرف کنندگان بنا هنگام رورود و خروج به ساختمان خللی در محفظه ی هوا ایجاد نمی کنند، انرژی لازم برای بالا نگهداشتن چنین سقفی بسیار کمتر از یک سقف هوا نشین است.
بر خلاف سازه‌های متکی بر هوا که فشار، تمامی حجم داخلی را تنظیم می‌نماید، سازه‌های پر شده از هوا، اجزای سازه‌ای پر شده از هوا را ( قوس، تیر، دیوار و ستون) یکی می‌کند. این اجزا برای ایجاد شکل محصور ساختمان به کار می‌روند. فقط اجزا، دارای فشار تنظیم شده می‌باشند و حجم داخلی این گونه نیست.
سازه‌های پر شده از هوا
مزایای سازه های پر شده با هوا نسببت به سازه های متکی بر هوا
نیاز به هوابندی‌هایی که در سازه های متکی بر هوا مورد نیاز است، حذف می‌شود.
اگر یکی از اجزای پر شده از هوا خالی شود (به عنوان مثال در اثر پارگی)، بخش‌های مجاور مقاومت کافی برای جلوگیری از ریزش ساختمان را دارند

## Slide 31: سازه‌های پر شده از هوا
سازه‌ها پر شده از هوا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند.
1) سازه‌های دندانه‌ای پر شده از هوا: این سازه‌ها از مجموعه‌ای از لوله‌های پر شده از هوا ( معمولاً قوسی شکل ) که فضایی محصور را به وجود می‌آورند (طاق یا گنبد) تشکیل شده اند.
2) سازه‌های با دیواره‌ دو جداره: متشکل از پوسته‌های موازی می‌باشند، پوسته‌ها به وسیله رشته‌ها یا دیافراگم ها و فضایی میانی که دارای فشار تنظیم شده است نگاه داشته می‌شوند.

## Slide 32: رفتار سازه‌ای
در حالی که سازه‌های متکی بر هوا به فشاری کم برای نگه داشتن پوسته سقف نیاز دارند، فشار در اجزا سازه‌های پر شده از هوا باید مقدار قابل توجهی باشد تا سختی لازم برای پایداری سازه و اعضا تکیه گاهی تأمین گردد.
یک لولة پر شده از هوا را در نظر بگیرید. هنگامی که از هوا پر شده (ولی بارگذاری نشده)، فشار داخلی در دو انتها سبب کشش طولی در پوسته می‌شود. در همان زمان، فشار داخلی در جهت جداره استوانه‌ای لوله تمایل به تبدیل پوسته به شکل دایره دارد و ایجاد کشش شعاعی در پوسته می‌کند.

## Slide 33: رفتار سازه‌ای
اگر لوله در هر انتها دارای تکیه گاه باشد و مانند یک تیر به صورت یکنواخت بارگذاری شود، خمش ایجاد شده باعث فشار در بالا و کشش در پایین لوله می‌گردد. اگر کشش طولی در لوله (ایجاد شده به وسیله فشار دو انتها) بزرگتر از خمش فشاری تولید شده در بالای لوله باشد، بخش بالای پوسته در کشش باقی می‌ماند و تیر لوله‌ای بار را حمل خواهد کرد.
اگر فشار به قدری کاهش یابد که کشش طولی کمتر از فشار خمشی تولید شده در بالای لوله گردد، پوستة تا شده و تیر فرو خواهد ریخت. افزایش بارگذاری ریزش مشابهی را سبب خواهد گردید.

## Slide 34: رفتار سازه‌ای
بر خلاف تیرهای معمولی که قبل از ریزش کامل دچار شکست می‌گردند، اعضا پر شده از هوا به یکباره فرو می‌ریزند. زیرا هنگامی که بالای پوسته تحت فشار و تا شدگی قرار می‌گیرد، ارتفاع مؤثر اعضا کاهش یافته و تنش‌های خمشی افزایش می‌یابد، عاملی که سبب تا شدگی بیشترو ریزش سریع می‌گردد. به علت اینکه تمامی اعضا متکی بر هوا (ستون، دیوار، دال و قوس) تمایل به ریزش در اثر خمش دارند، رفتار سازه‌ای آنها مشابه تیرهای متکی بر هواست.
تأثیر ارتفاع
افزایش ارتفاع یک تیر پر شده از هوا ظرفیت آن را در دو جهت افزایش می‌دهد. به علت افزیش سطح انتهای تیر، تنش طولی فشار القایی نیز افزایش می یابد. به علاوه، به علت افزایش فاصله بین بالا و پایین تیر ، فشار خمشی القایی در بالا متناسب با آن کاهش می‌یابد.
به طور عکس، بارگذاری مشابه، فشار داخلی باید با کاهش ارتفاع کمتر شود. معمولاًاجزا پر شده از هوا (تیر، قوس و غیره) باید ابعاد بزرگتری نسبت به اجزا معمولی مشابه داشته باشند.

## Slide 35
مزایای سازه های هوای فشرده:
این سازه ها بسیار سبک هستند، در نتیجه مقاومت لازم در برابر زلزله را دارا می باشند.
خیلی سریع برپا می شوند متقاعب آن زودتر به بهره برداری می رسند. در نتیجه اقتصادی هستند.
به علت کم وزن بودن، نیاز به پی های حجیم ندارند.
خطر ریزش سقف و صدمات ناشی از آن به حداقل می رسد.
غشاهای آنها باعث افزایش دامنه ی اتش سوزی نمی شود.
مزیت عمده ی آنها نسبت به سایر سازه های بزرگ در این مورد،این است که غشاها سبک هستند و فرو ریختن و افتادن آنها، حتی اگر سوراخ های بزرگی در آنها ایجاد شود، ساعتها طول می کشد.
غشاهای شفاف، نیمه شفاف و مات تقویت شده با شیشه و روکش تفلن، هیپالن، یا وینیل حالات متنوعی از نور طبیعی توزیع مختلف درجه ی حرارت و حتی درجات مختلف مکانهای خصوصی و عمومی را ایجاد می کنند.
معایب سازه های هوای فشرده:
بارهای متمرکز عمود بر پوسته سبب شکست ناحیه ای و کاهش ارتفاع موثر می شوند. بنابراین باعث تضعیف عضو پر شده از هوا می گردند.
در سازه های متکی بر هوا با قطع جریان برق و از کار افتادن موتور های مولد برق فشار هوای سازه به مرور دچار افت می شود.
لرزش سازه در برابر باد، نامناسب برای مقیاس کوچک
از اواسط دهه 70، هزینه‌های مصرف انرژی مربوط به تنظیم فشار هوای داخل سقف و به خصوص ذوب برف نسبت به هزینه‌های ساخت افزایش نامتناسبی داشته است. به علاوه، دستمزد افراد مربوط به تعمیرات و عملیات مربوطه به طور ثابت بیشتر از میزان پیش بینی شده می‌باشد. در نتیجه عوامل ذکر شده و لزوم جابجایی و تغییر پوسته سقف پس از عمر مفید آن (20 سال)، هزینه دوران بهره‌برداری برای دهانه‌های بزرگ در سقف‌های متکی بر هوا به طور معمول بیشتر از میزان قابل انتظار بوده است.

## Slide 36: مطالعات موردی سازه های پرشده از هوا
غرفه فوجی، نمایشگاه اکسپو 70 (اوزاکا)
  معمار: موراتا
  مهندسان: کاواگوچی
  سایز: پلان به شکل دایره، با 50 متر قطر در پایه
  16 عدد قوس پر شده از هوا هر یک دارای 78 متر طول و به قطر 4 متر
  پوسته پلی وینیل با یک پوشش ضدآب بیرونی و یک پوشش PVC داخلی برای کاهش اتلاف هوا

## Slide 37
این سازه پنوماتیک مجسمه گونه، در پلان به شکل دایره می باشد(با 50 متر قطر در پایه). از این فرم دایره ای شکل 16 عدد قوس پر شده از هوا هر یک دارای 78 متر طول و به قطر 4 متر منشعب شده است. قوس های مرکزی در مقطع نیم دایره می باشند. در هر پایه ی انتهایی، قوس ها بیشتر نزدیک به هم بوده و به طور جسورانه ای بالای قوس با ارتفاع بیشتر طراحی شده اند. دیوارهای پوسته به وسیله ی ستون های نزدیک به انتهای سازه، مسلح گردیده اند.
بازدیدکنندگان از شرق ساختمان از طریق یک رمپ به سطح بالاتر فضای نمایشگاه وارد می شوند، جایی که تصاویر عکاسی به خوبی روی دیوارهای پوسته ای پر شده از هوا ارائه شده است. رستوران، سرویس بهداشتی و وسایل کنترل روی یک سکوی مدور در مرکز، جای داده شده اند. یک رمپ متحرک بازدیدکنندگان را به سطح پایین تر نمایشگاه و خروجی غربی منتقل می کند.

## Slide 38: مطالعات موردی سازه های پرشده از هوا
تئاتر شناور، نمایشگاه اکسپو 70 (اوزاکا)
  معمار: موراتا
  مهندسان: کاواگوچی
  سایز: پلان به شکل دایره، با 50 متر قطر در پایه
  سقف پوسته ای از پلی استر با پوششPVC و متکی بر سه قوس پر شده از هوا
فشار منفی بین داخل و خارج
قوس های پر شده از هوا با فشار زیاد
فضای نمایشگاه (فشار متعادل)

## Slide 39
مبتکرانه ترین سازه ی هوای فشرده در نمایشگاه جهانی اکسپو 70، این سازه ی قابل توجه بود که روی یک قاب مدور فولادی متکی بر 48 کیسه ی شناور که روی کی دریاچه ی کم عمق شناور بودند، قرار گرفته بود. هر کیسه برای مقاومت در برابر تغییر ناشی از وزن بار توزیع شده با حرکت تماشاچیان در سالن تئاتر بالا به طور اتوماتیک پر شده بود. سازه شناور به تدریج در طول رودخانه در طی 20 دقیقه اجرای نمایش می چرخید. تئاتر با یک سقف پوسته ای محصور شده بود (پلی استر با پوشش PVC) و متکی بر سه قوس پر شده از هوا بود که در مقطع قطری برابر 23 متر داشت. قطر آن در مقطع عرضی 3 متر بود. مشابه غرفه فوجی، فشار قوس لوله ای برای مقاومت در برابر شرایط متفاوت وزش باد متغیر بود.
پوسته ی سقف یک پوسته ی نازک پلی استر است که به قوس های سمت دیگر متصل می شود. فضای بین سقف و پوسته های بام تحت فشار منفی برای نگهداری سقف است، که باعث افزایش فشار بام و افزایش پایداری همه جانبه در سقف می گردد. استفاده از فشار منفی که نوآور مهمی در سازه های هوای فشرده بود، ثابت کرد که چنین ساختمان هایی به فرم های ساده ی سازه ای محدود نمی شوند. برای ارائه چنین طرح جدیدی در سازه های هوای فشرده، موراتا (معمار) نشان ویژه وزارت علوم و تکنولوژی ژاپن را دریافت کرد.

## Slide 40: نمونه ها

## Slide 41: پوشش سقف های بزرگتر

## Slide 42: پوشش سقف های بزرگتر

## Slide 43: طرح های هنری

## Slide 44: طرح های هنری

## Slide 45: کارهای اخیر: پروژه ادن

## Slide 46: کارهای اخیر: پروژه ادن

## Slide 47: سازه های بزرگ
MoMa Structure

## Slide 52: سازه های نمایشگاهی

## Slide 53: سازه های نمایشگاهی

## Slide 54: سازه های نمایشگاهی

## Slide 55: سازه های نمایشگاهی

## Slide 56: سازه های نمایشگاهی

## Slide 57: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 58: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 59: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 60: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 61: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 62: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 63: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 64: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 65: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 66: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 67: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 68: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 69: Kiss The Frog (موزه هنر در اسلو)

## Slide 70: پلان های موزه:

## Slide 71: سایت پلان موزه

## Slide 72: منابع:
کتاب ها:
مور، فولر، درک رفتار سازه ها، ترجمه محمود گلابچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم 1386
هانتینگتون، کریگ، سازه های پارچه ای، ترجمه محمود گلابچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1390
سالوادوری، ماریو، سازه در معماری، ترجمه محمود گلابچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم 1387
Jung Yun Chi1 and Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti, 2005, AN OUTLINE OF THE EVOLUTION OF PNEUMATIC STRUCTURES,Faculty of Architecture and Urban Planning of the University of São Paulo