## Slide 1
بررسی مبانی نظری در طراحی
درمانگاه بیمارستان

## Slide 2
شناخت فضاهای فیزیکی بیمارستان
به طور کلی بخش های مختلف بیمارستان عبارتنداز:
الف) بخش خدمات درمانی شامل:
بخش بستری، درمانگاه
ب) بخش تشخیص و درمان شامل:
بخش بستری، بخش جراحی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، MRI، آزمایشگاه، داروخانه
ج) بخش اداری شامل:
اطلاعات، مدیریت، پذیرش، بایگانی، حسابداری،فضاهای عمومی
د) بخش خدمات شامل:
آشپزخانه، استرلیزاسیون مرکزی،رختشوخانه، انبار مرکزی،رختکن، نگهداری وتعمیرات، سردخانه و تشریح

## Slide 3
«خاستگاه بیماران مراجعه کننده به بخش سرپایی»
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته سعی بر این است که از میزان بستری های غیر ضروری کاسته شود. بستری های غیر ضروری علاوه بر اینکه موجب تحمیل هزینه های زیاد برای بیمار، بیمارستان و سازمان های بیمه ای می گردد، بخاطر هدر دادن وقت بیمار، همراهان و ملاقات کنندگانش موجب کاهش بهره وری اقتصادی جامعه هم خواهد گردید.
به منظور درمان بیماران سرپایی، بخشی به نام درمانگاه را در بیمارستان در نظر می گیرند.
تعداد درمانگاههای بخش سرپایی به نیازهای جامعه، تسهیلات فیزیکی بیمارستان و تنوع تخصص های موجود در آن بستگی دارد. قبل از اینکه بیمارستان بخواهد درمانگاهی را در بخش سرپایی تاسیس کند، باید از میزان نیاز جامعه تحت پوشش به خدمات خاص این درمانگاه اطلاع یابد.
درمانگاه مشکلات زیر را تا حدی برطرف خواهد کرد:
مشکل کمبود پرسنل بیمارستان
مشکل کمبود تختخواب
مشکل هزینه بستری
مشکل نیاز کاذب بیمارانی که واقعا بیمار نیستند و به درمانگاه مراجعه می کنند یا به عبارت دیگر شناسایی بیماران حقیقی

## Slide 4
تعریف درمانگاه:
درمانگـاه مؤسسه ای می باشد که بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد. درمانگاه یا بخش سرپایی اولین نقطه تماس بیمار با بیمارستان است. در حقیقت بخش سرپایی به عنوان یک فیلتر برای بخش های بستری عمل می کند. جداسازی مسیر بیماران سرپایی و بیماران بستری شونده باید در اوائل برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد.
امور مربوط به بیماران سرپایی هر روز مهمتر می‌شوند. بنابراین به اتاق‌های انتظار بزرگتر و اتاقهای درمان بیشتری نیاز است.
نظام پذیرش درمانگاه بیمارستان، محدودتر از درمانگاه های مستقل است و هر روز تعداد محدودی از بیماران پذیرفته می شوند و در مواردی نیز پذیرش با وقت قبلی صورت می گیرد. بیماران سرپایی ممکن است خود به بیمارستان مراجعه نمایند و یا اینکه توسط پزشکان عمومی ارجاع داده شوند.

## Slide 5
محل استقرار درمانگاه
درمانگاه یا کلینیک بیمارستان با ورودی پارکینگ و پذیرش جدااز ورودی اصلی بیمارستان و یا منشعب از ورودی اصلی در طبقه همکف بیمارستان در نظر گرفته می شود و از طریق یک راهروی اصلی داخلی،ارتباط با بخش اورژانس، بخش های پشتیبانی(آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه) که به طور مستقیم در ارتباط با آن کار می کنند و در صورت لزوم پذیرش، با بخش بستری ارتباط برقرار می کند. راه دسترسی به دپارتمانهای پرتو ایکس و جراحی نیز بایستی نزدیک باشد.
درمانگاه همچنین باید، به دور از بخش های بستری باشد تا موجب ایجاد سروصدا و مزاحمت برای بخشهای بستری نگردد.درضمن تابلوهای تبلیغاتی تخصص های موجود در درمانگاه باید از خیابان اصلی بیمارستان قابل رویت باشد.

## Slide 6
سیرکلاسیون های اصلی درمانگاه
سرویس رسانی
ارتباط دیداری

## Slide 7
سیرکولاسیون کارهای خدماتی در درمانگاه

## Slide 8
سیرکولاسیون بیماران سرپایی
همانطور که گفته شد درمانگاه، مکتن ارائه خدمات درمانی به بیماران سرپایی است و لذا بیمار به تمام قسمتهای آن رفت و آمد دارد. در این رفت و آمد نقاط گره ای نیز وجود دارند که به طور مثال عبارتند از پذیرش، انتظار، مصاحبه و معاینه و ...
به طور کلی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه به دو نوع تقسیم می شوند:
یکی بیمارانی که نیازمند معاینه و مصاحبه با دکتر و تشخیص بیماری هستند که در واقع قسمت عمده مراجعین را تشکیل می دهند
دیگر بیمارانی که برای کارهای جزئی نظیر تزریقات، پانسمان، نوار قلب و امثال آن به درمانگاه مراجعه می کنند
دسته اخیر قبلاً توسط دکتر معاینه شده اند و برای کارهای فرعی به درمانگاه مراجعه می کنند. آنچه در حقیقت رفت و آمد و گردش کار در درمانگاه را تعیین می کند، سیرکولاسیون دسته ی اول از بیماران است.

## Slide 9
وظایف بخش درمانگاه:
1-ارائه نظریات تشخیصی تخصصی به بیمارانی که خودشان مراجعه می کنند.
2-ارائه درمان تخصصی به بیماران ارجاعی از بیمارستانهای دیگر
3-ارائه خدمات به بیماران ارجاعی از طرف پزشکان عمومی و مراکز بهداشت شهری
4-پیگیری ودرمان بیمارانی که از بیمارستان ترخیص شده اند.
5-غربالگری بیماریهای واگیر و خطرناک مثل ایدز و سرطانها
6- صدور دستور بستری بیمارانی که به خدمات بستری نیاز دارند.
7-ارتقای بهداشت جامعه
8-آموزش
فرآیند کار کلینیک ها
تشخیص
درمان
آموزش
ترخیص

## Slide 10
ارتباطات عملی بخش بیماران سرپایی

## Slide 11
الف) فضاهای درمانی
1.فضاهای کلینیکی تیپ وغیر تیپ مصاحبه معاینه
2.فضاهای مکمل
اتاق نوار قلب
اتاق نوار مغز
اتاق بینایی سنجی
تزریقات
داروخانه
پانسمان
ب) فضاهای پشتیبانی
پذیرش
صندوق
بایگانی
انتظار
سرویس بهداشتی
انبار
رختکن
اتاق های پرسنل
فضاهای موجود در درمانگاه

## Slide 12
عملکرد فضاهای کلینیکی
فضاهای کلینیکی تیپ:
متعلق به کلینیک هایی هستند که دارای روند مصاحبه و معاینه مشابهی هستند و هیچ یک از آنها نیازمند تجهیزات یا فضای خاص نمی باشند. فضاهای کلینیکی تیپ به خاطر تیپ بودن می توانند در ساعات مختلف، مورد استفاده چند کلینیک قرار گیرند. هرچه فضاهای بیشتری را بتوان به صورت تیپ طراحی کرد، انعطاف بیشتری در استفاده از فضاها بر حسب برنامه کار هفتگی پلی کلینیک ها حاصل خواهد شد.
برخی از فضاهای کلینیکی تیپ دارای فضاهای مکمل هستند و برخی دیگر بدون فضاهای مکمل کار می کنند. به عنوان مثال کلینیک قلب از حیث مصاحبه و معاینه تفاوتی با کلینیک تیپ ( عمومی، داخلی و...) ندارد ولی نیازمند یک فضای مکمل برای گرفتن نوار قلب است. بنابراین کلینیک هایی را که به صورت تیپ طراحی می شوند به دو گروه می توان تقسیم کرد:
گروهی که نیازمند فضای مکمل هستند و گروهی که فاقد فضای مکمل هستند.
از سوی دیگر برخی کلینیک هایی را که به دلیلی تجهیزات خاص به ابعاد خاص نیازمندند نمی توان به صورت تیپ طراحی کرد و تحت عنوان کلینیک تخصصی تشریح خواهند شد.
کلینیک های تخصصی را نیز می توان به دو گروه بر حسب نیاز و عدم نیاز به فضای مکمل تقسیم نمود. به عنوان مثال کلینیک دندانپزشکی که یک فضای کلینیکی تخصصی محسوب می شود نیازمند آزمایشگاه دندان به عنوان فضای مکمل می باشد، حال آن که کلینیک پوست که آن هم نیازمند یک فضای کلینیک خاص است فاقد فضای مکمل است.

## Slide 13
کلینیک ها
تیپ
غیر تیپ (تخصصی)
با فضای مکمل
بدون فضای مکمل
با فضای مکمل
بدون فضای مکمل

## Slide 14
سیستم ادغام مصاحبه و معاینه:
در سیستم ادغام، برای مصاحبه و معاینه یک اتاق در نظر گرفته می شود، که قسمتی از آن برای مصاحبه و قسمت دیگر برای معاینه به کار می رود. در این سیستم تخت معاینه ی بیمار حتماً باید توسط پرده از قسمت مصاحبه مجزا شود.
مهم ترین عناصر فضای کلینیکی دو جزء فضای مصاحبه و معاینه است. عمل مصاحبه برای یافتن تاریخچه و علائم بیماری و عمل معاینه برای تشخیص بیماری صورت می گیرد.
به دلیل تفاوت در این دو عملکرد هر یک نیازمند فضای خاص خود است.طراحی کلینیک ها را بر اساس یکی از دو سیستم زیر در نظر می گیرند:
سیستم تفکیک مصاحبه و معاینه:
این سیستم از نظر حداقل فضاهای مورد نیاز تفاوت چندانی با سیستم قبلی ندارد. تنها به دلیل بسته بودن اطراف قسمت معاینه عرض معادل 70 سانتی متر برای حرکت پزشک و بیمار در نظر گرفته می شود. سیستم تفکیک مصاحبه و معاینه امکان همزمانی مصاحبه و معاینه دو بیمار(یا بیشتر) را فراهم می آورد.
این سیستم می تواند موجب افزایش راندمان کار کلینیک شود، لیکن در شرایطی که محدودیت زیربنا وجود ندارد انتخاب سیستم تفکیک مصاحبه و معاینه انعطاف بیشتری را در برنامه ریزی عملکردی درمانگاه میسر می سازد.

## Slide 15
تقسیم بندی چهارگانه فضای کلینیکی
1-کلینیک داخلی و اکثر رشته های تخصصی آن: در اینجا بر حسب نوع ترکیب فضاهای مصاحبه و معاینه ابعاد مختلفی ارائه شده است.

## Slide 16
2- کلینیک جراحی و اکثر رشته های تخصصی آن: یک فضای مصاحبه، یک فضای معاینه و یک فضای معالجه جهت اعمال کوچک در نظر گرفته می شود.

## Slide 17
3-کلینیک زنان و زایمان و رشته های مختلف آ ن:در حالت تفکیک اتاق مصاحبه و معاینه: 2.4×3 متر برای معاینه.3×3 متر برای مصاحبه. در حالت ادغام 3× 4.8
4-کلینیک اطفال:
یک اتاق مصاحبه و معاینه مشترک به ابعاد 3×4.2

## Slide 18
نوار قلب نوار مغز | عمومی قلب داخلی جهاز تنفسی غدد داخلی متابولیسم اعصاب پ.ست و حساسیت | کلینیک هایی که می توانند از فضاهای کلینیکی تیپ استفاده کنند(کلینیک تیپ)
اتاق گچ (در صورت اعمال شکسته بندی معمولا در اورژانس پیش بینی می شود) نوار مغز EEG | جراحی عمومی ارتوپدی جراحی قفسه سینه جراحی اعصاب جراحی پلاستیک | 
 | زنان پیش و پس از زایمان زایمان ژنیکولوژی عمومی کودکان جراحی کودکان | 
 | روانی | کلینیک هایی که نمی توانند از فضاهای کلینیکی تیپ استفاده کنند(کلینیک تخصصی)
اپتومتری اودیومتری لابراتور دندان ظهور فیلم دندان | چشم پزشکی گوش و حلق و بینی دندانپزشکی جراحی فک و دهان | 
تقسیم بندی قضاهای کلینیکی

## Slide 19
درمانگاه دندانپزشکی:
مرکز درمانی است که در آن دندانپزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکی عمومی در چهارچوب برنامه های آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی می باشند.
حداقل مساحت مناسب براي هر يونيت
و متعلقات مربوطه 10 مترمربع مي باشد.
دسترسی نزدیک به فضاهاي مورد نياز
راديولوژي، انتظار، پذيرش و اتاق مرکز
استريليزاسيون
اتاق نوار قلب:
این اتاق معمولا در مجاورت کلینیک قلب قرار میگیرد وبه گرفتن از بیماران طبق درخواست پزشک مربوطه اختصاص دارد.این فضاها برحسب تعداد مراجعین می تواندیک تخت یا بیشتر برای گرفتن نوار قلب داشته باشد در صورت وجود یک تخت و یک دستگاه معمولا فضایی معدل فضای تیپ برای اتاق نوار قلب کافی به نظر می رسد.

## Slide 20
پذیرش:
در درمانگاه فضایی برای نوبت دادن به بیماران سرپایی باید در نظر گرفته شود و همچنین وجود تابلویی برای راهنمایی بیماران سرپایی که در آن نام پزشکان، ساعت و روزهای ویزیت آنها مشخص شده باشد الزامی است. نام و شماره تلفن مسئول بخش نیز در دسترس باشد.
محل انتظار بیمار برای معاینات و معالجات عمومی به راحتی بوسیله معل پذیرش باید قابل کنترل باشد.
از محل انتظار برای معاینات و معالجات عمومی، ارتباط با محل پذیرش برای معالجات و معاینات تخصصی ممکن باشد.
پذیرش بخش تخصصی باید نسبت به ورود مستقیم از خارج به داخل این بخش کنترل داشته باشد.
قسمت پذیرش از طریق مسیر پرسنلی و تدارکاتی با اتاق های معاینه این بخش ارتباط داشته باشد.
همینطور قسمت پدیرش بخش عمومی با تخصصی ارتباط فضایی داشته باشند به طوری که کلا از یک مرکز پذیرش، اطالاعات را بگیرند.
در قسمت پذیرش، محل مراجعه بیمار جدید برای تهیه پرونده از بیمارانی که پرونده دارند مجزا باشند.

## Slide 21
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
38.1-45.7 | 7.6-8.9 | 45.7 | 91.4 min | 50.8 | 53.3-54.6 | 142.2 min | 106.7-109.2 | 38.1-45.7 | 76.2
ايستگاه پرستاري

## Slide 22
فضای انتظار:
فضایی برای یک سوم حداکثر تعداد بیمارانی که در روز به بخش سرپایی مراجعه می کنند، باید در نظر گرفته شود. (0.7 مترمربع به ازای هر بیمار)
دکوراسیون فضا باید زیبا و جذاب بوده و صندلی کافی و راحت به تعداد کافی پیش بینی گردد.
در نظر گرفتن دو یا سه تخت درگوشه فضای انتظار برای افرادی که قادر به نشستن نیستند.
در نظر گرفتن آب سردکن و سرویس های بهداشتی به تعداد کافی (یک دستشویی به ازای هر 50 بیمار مراجعه کننده و یک توالت به ازای هر 25 بیمار بصورت جداگانه برای آقایان و خانمها)گرمایش، سرمایش و تهویه این فضا باید در حد مطلوب باشد.
تعبیه ی نور و منظر مناسب در فضای انتظار کلینیک ها و طراحی فضاهای عاری از اضطراب و استرس مهم است.
فضای انتظار بهترین مکان برای آموزش بهداشت می باشد. (استفاده از فیلم های آموزشی، روزنامه، پوستر، اعلانات بهداشتی و ...)

## Slide 23
معمول است که کلینیک ها بر اساس سیستم وقت قبلی اداره شوند ولی این باعث نمی گردد که بیماران مدت قابل ملاحظه ای قبل از وقت خود، در بیمارستان حضور بهم نرسانند. تجربه نشان می دهد که بعضی از جوامع منتظرین برابر با بار کامل مراجعین کلینیک ها در بعد از ظهر خواهد بود.
قسمتی از این بار به واسطه همراهانی به وجود می آید که با بیمار به بیمارستان می آیند ولی با آنها وارد کلینیک نمی شوند.
بهتر است که بار انتظار را 85 درصد کل ظرفیت درمانگاه در صبح یا بعد از ظهر پیش بینی کرد.

## Slide 24
اتاق مسئول بخش:
پیش بینی دفتر مسئول بخش در نزدیکی ورودی درمانگاههای تخصصی، تا امکان هماهنگی و کنترل لازم را فراهم سازد.
اتاق مدارک پزشکی:
قرارگیری در مجاورت درمانگاههای تخصصی و فعالیت زیر نظر بخش مدارک پزشکی بیمارستان.

## Slide 25
درمانگاههای تخصصی
اتاق هایی که برای این منظور در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی بزرگ باشد. بهتر است از دو اتاق برای هر تخصص استفاده شود. در اتاق اول که به عنوان فضای انتظار فرعی محسوب می شود، منشی درمانگاه حضور دارد. مشخصات کامل بیمار در دفاتر مخصوصی ثبت و سپس بیمار به اتاق معاینه فرستاده می شود. یک اتاق با فضای 15 مترمربع برای این منظور مفید است.

## Slide 26
اتاق هاي مخصوص تزريقات و پانسمان به مساحت حداقل 12 مترمربع با كف سالم ،‌ قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي ،‌ به رنگ روشن ، ‌از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و از نظر فضاي فيزيكي و كيفيت ساختماني و تجهيزات بايد مطابق آيين نامه ضوابط مطب باشد .
وجود حداقل دو تخت معاينه براي تزريقات كه به نحو مطلوب مجزا شده باشد ( جهت حفظ حريم بيمار )-اتوكلاو-ترالي اورژانس- ست احياء-ستهاي پپانسمان متعدد-باند ، گاز استريل و تيغ بيستوري-بتادين ، پنبه ،‌الكل ،‌گالي پات ،‌رسيور- چراغ پايه دار-كپسول اكسيژن-كپسول اطفاي حريق و ديگر ملزومات تزريق و پانسمان در واحد ضروري است .
اتاق تزریقات:
محل تزریقات و پانسمان به تفکیک برای خانم ها و آقایان با کاشی کاری تا سقف که واجد دستشویی با آب گرم و سرد باشد.

## Slide 27
داروخانه
یکی از ضمیمه های مهم و گاهی غیر قابل اجتناب در رابطه با معالجات پزشکی پیش بینی داروخانه می باشد. در اینجا، اکثر داروهای تجویز شده را ترکیب یا پیجیده و یا ندرتاً تولید می نمایند. دارو درمانی، با وجودی که به وسیله ی پرستار یا خود بیمار انجام می پذیرد،مانند تشعشع درمانی و نیز بدن درمانی، فقط طبق تجویز پزشک معالج اعمال می گردد.
ارتباط رفت و آمد کارکنان و پزشکان
ارتباط دیداری
ارتباط با بخش های دیگر

## Slide 28
عملکردهای اساسی این قسمت سه نوع می باشد:
پیچیدن نسخه که کم و بیش در هر کجا که بیمارستانی وجود داشته باشد به چشم می خورد.( چه در داخل بیمارستان و چه در دراگ استور منطقه)
ترکیب کردن، که ممکن است به همان دو صورت بوده و مستلزم نظارت یک داروساز صاحب صلاحیت باشد.
تولید دارو که فقط در بیمارستان های بزرگ یا آنهایی که در ارتباط با دانشکده های داروسازی می باشند، یافت خواهد شد.
موقعیت خوب داروخانه، قرار گرفتن آن بر سر راه خروجی بیماران سرپایی می باشد. این وضع از عادت متداول بیمار، که دارو را دریافت نکرده از بیمارستان خارج می شود، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

## Slide 29
تسهیلات:
احتیاجات یک داروخانه نسخه پیچ، شامل این موارد خواهد شد:
فضای انبار، برای کالاهایی که باید به صورت راحت توزیع گردند، یک پنجره ی توزیع دارو، فضای انتظار مراجعین در نزدیکی صندوق پرداخت و یا به نوعی دیگر، وسیله ای برای دریافت پول، یک فضای حداقل برای بایگانی پرونده ها، فضا برای تایپ برچسب ها و ارتباط کافی با سایر قسمت های بیمارستان.
تحت بعضی شرایط محلی، ممکن است ارتباط مستقیم بین داروخانه و خارج ساختمان ضروری باشد.
ترکیب:
در بیمارستان های کوچک ( تا 60 تخت)، ترکیب نمودن داروها معمولاً بستگی به امکانات موجود جامعه در دسترسی به داروساز دارد. اگر هم اکنون خدمات نسخه پیچی در موقعیت مناسبی نسبت به بیمارستان قرار گرفته باشد، کافی است که توزیع به صورت بسته بندی پیش بینی شده و ساختن دارو را به داروساز محل واگذار نمود ولی اگر بیمارستان از داروخانه فاصله داشته باشد، در آن صورت توجیه پذیر است که بلافاصله یک واحد ترکیب و نسخه پیچی کامل، تحت نظارت یک داروساز صاحب صلاحیت، در آنجا به وجود آید.

## Slide 30
استاندارد فضاهای درمانگاه :
ابعاد | فضاها
150 cm (حداقل پهنا) | عرض راهروهای دسترسی
225cm(حداقل پهنا) | عرض راهروهایی مخصوص حول بیمار با تخت
240 cm | ارتفاع راهروهای دسترسی
210-220 cm | ارتفاع درهای عادی
250 cm | دروازه‌های عبور وسایل نقلی
350 cm | حداقل ارتفاع در جاده‌های ورودی
150-250 cm | عرض پله
15-17cm | ارتفاع پله ها
15 m2 | کوچکترین اتاق تک نفره

## Slide 31
توجهات:
پنجره ها و نورگیرها نباید بیش ازm 25 با یکدیگر فاصله داشته باشند.
پهنای مفید راهرو نباید با برآمدگی های دیوار، ستونها وعناصر دیگر مختل کرد.
لایه های سطحی درها:
باید دارای مقاوت بلندمدت در برابر نظافت مداوم توسط میکروب کش ها و تمیزکننده ها.
مانع انتقال صدا، بوهای نامطبوع و جریان هوا
مانند دیوار، استاندارد عایق بندی در برابر صدا داشته باشد.
پله ها:
بدون برآمدگی باشد
در هر دو طرف باید نرده داشته باشند.

## Slide 32
تخمین زیربنا بخش سرپایی:
بطور معمول به ازای هر تخت بیمارستان 3-2 بیمار سرپایی در روز مراجعه می کنند. هر بیمار سرپایی نیز بطور معمول توسط 2-1 نفر همراهی می شود. با این توضیح فضا برای 5-3 نفر به ازای هر تخت باید در نظر گرفته شود. به ازای هر تخت بیمارستانی 3-2 مترمربع فضا برای احداث بخش سرپایی لازم است.
آسانسورها:
برای جابه جایی انسان، دارو،تجهیزات و تختهای بیمارستانی.
سطح داخلی کابین، باید قابلیت شست وشو و ضدعفونی داسته باشد.
درساختمان هایی که مراقبت،معاینه و درمان در طبقات بالایی است، حداقل 2 آسانسور.
اتاقک آسانسور باید ظرفیت یک تخت و 2 همراه را داشته باشد.

## Slide 33
ضوابط و استانداردهای درمانگاه:
ساعات کار درمانگاه های روزانه حداقل هشت ساعت صبح و عصر و ساعات کار درمانگاه های شبانه روزی در تمام ساعات شبانه روز بدون تعطیلی می باشد .
محل درمانگاه در کوچه ماشین رو و ترجیحاً بر خیابان باشد .
در صورتی که درمانگاه در طبقات همکف ،اول یا زیر زمین ساختمان نباشد تعبیه آسانسور جهت انتقال بیماران الزامی است .
در صورتی که درمانگاه در زیرزمین قرار داشته باشد حداکثر تعداد پله ها از طبقه همکف به زیرزمین 8 پله می باشد و سایر شرایط ساختمانی نیز در نظر گرفته شود ( زیرزمین فقط در شرایط استثنائی قابل قبول است ).
ارتفاع سقف برای درمانگاه های جدیدالاحداث در طبقات 8/2 متر و در زیرزمین 3 متر ضروری است .
تامین کلیه اقدامات ایمنی از جمله اطفاءحریق ضروری است . در کلیه قسمت های درمانگاه تأمین نور و تهویه طبیعی ضروری است .
تأمین سیستم سرمایش و گرمایش مناسب ضروری است .
امکان دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب لازم است مهیا باشد .
امکان دفع صحیح و بهداشتی زباله ضروری است .
هر درمانگاه بایستی محلی اختصاصی برای پارک صندلی چرخدار و برانکارد داشته باشد .
سقف سالم ، بدون درز ،‌شكاف و ترك خوردگي با رنگ روشن و قابل شستشو .
وجود نور كافي در حد قابل قبول براي شستشو ،‌پانسمان و تزريق .

## Slide 34
كف قابل شستشو ، ‌صاف و بدون فرورفتگي و داراي شيب مناسب به سمت فاضلاب و مجهز به كفشوي سيفون دار ( شترگلو ).
وجود اتاقك تي شويي به ابعاد 5/1 مترمربع با كف مقاوم ، ‌قابل شستشو ،‌كاشي كاري ‌يا سراميك حداقل تا ارتفاع 80/1 به صورت توکار ، ‌مجهز به شير مخلوط آب گرم و سرد و تي آويز و حوضچه ،‌كف شوي فاضلاب رو با عمق 60 سانتي متر با تي شوي پرتابل.
هر درمانگاه بایستی حداقل دارای دو سرویس بهداشتی به تفکیک خانم و آقا با رعایت کلیه شرایط بهداشتی باشد.
پیش بینی آبدارخانه با کاشی کاری به صورت توکار و بدون لبه دیوارها تا ارتفاع 80/1 متر ضروری است .
وجود انبار تجهیزات و لوازم تمیز ضروری است
مطب ها بایستی دارای دستشویی با آب گرم و سرد ، کاشی کاری تو کار پشت دستشوئی به ابعاد
1 * 5/1 مترمربع و پوشش بقیه دیواره ها رنگ روغنی قابل شستشو باشند .
در صورت عدم وجود واشینگ مرکزی وجود سینک شستشوی ابزار در مطب دندان پزشکی و مامایی علاوه بر دستشویی پزشک ضروری است

## Slide 35
مطالعات میدانی
درمانگاه بیمارستان سیدالشهداءِ بازکیاگورابِ لاهیجان
ورودی اورژانس

## Slide 36
درمانگاه بیمارستان سیدالشهداءِ بازکیاگورابِ لاهیجان
ورودی اورژانس و درمانگاه
ورودی درمانگاه
تخصص 1
آزمایشگاه
اتاق آمادگی
پزشک اورژانس
تزریفات
اتاق ایزوله
اتاق عمل سرپایی
رادیولوژی
انبار
صندوق
پذیرش
تریاژ
اورژانس
تخصص 2
تخصص 3
بخش پرستاری
مربوط به اتاق عمل
پذیرش درمانکاه و انتظار

## Slide 37
درمانگاه بیمارستان سیدالشهداءِ بازکیاگورابِ لاهیجان
ورودی جدا از ورودئ اصلی
بخش درمانگاه و اورژانس ورودی جدا از ورودی اصلی دارد و دید و دسترسی مناسبی از خیابان اصلی و فرعی دارد.

## Slide 38
وجود فضای مناسب و کافی جهت پارک کردن اتومبیل ها
فضای نگهبانی در کنار در ورودی اورژانس، برای اطلاع رسانی با بخش و هماهنگ سازی.

## Slide 39
فضای کافی نزدیک ورودی برای پارک و دورزدن اتومبیل یا آمبولانس مریضان بدحال که البته مخصوص بخش اورژانس می باشد.
وجود صندلی های انتظار برای افرادی که تمایل ندارند در فضای داخل بیمارستان منتظر بمانند یا برای تعویض هوا به سایت درمانگاه می آیند.

## Slide 40
وسایل اطلاع رسانی(تلفن)نزدیک درب ورودی
حسن قرارگرفتن تلفن در بیرون فضای درمانی، پرهیز از دامن زدن به شلوغ ترشدن این فضا می باشد.
انتقادی که می شود وارد نمود، نداشتن حریم حداقل است.
نزدیکی دو تلفن بهم، کارکرد همزمانشان را مختل خواهد کرد.

## Slide 41
دراین بیمارستان برای رسیدن به بخش درمانگاه، باید از بخش اورژانس عبور کرد که مشکلاتی ایجاد می کند:
بیماران بخش درمانگاه با دیدن وضعیت اورژانس و بیماران اورژانسی حال روحی شان نامساعد می شود.
عبور بیماران درمانگاه از بخش اورژانس به شلوغی این بخش دامن می زند.
صندوق پذیرش نیز در فضای ورودی و کنار محل انتظار بیماران بخش اورژانس قرار دارد.
اورژانس
درمانگاه

## Slide 42
ورودی بخش درمانگاه برای بیماران:
از ورودی که عبور می کنیم در ابتدا اتاق های تخصصی و راهرو دیده می شود.
فضای پذیرش و بخصوص انتظار بواسطه عقب نشینی در وهله دوم دیده می شود.
این موضوع برای بیمار نا آشنا با محیط ممکن است گمراه کننده باشد، البته بعلت کوچک بودن درمانگاه و کوتاه بودن طول راهرو آن این موضوع ملموس نیست.

## Slide 43
پذیرش و فضای انتظار درمانگاه:
یک بیمار برای مراجعه به نزد پزشک معالج در درمانگاه، باید سلسله مراتبی را رعایت کند :
ابتدااز منشی پذیرش درمانگاه، وقت می گیرد.
با توجه به درخواست وی، مبلغی به عنوان صورت حساب به صندوق که دربخش مشترک اورژانس می باشد، پرداخت می نماید و درقسمت انتظار درمانگاه منتظرنوبت خود می شود.

## Slide 44
تابلو مشخص کردن تخصص های موجود درمانگاه،پزشکان مربوطه و روزها و ساعات حضورشان در بخش، که در فضای انتظار درمانگاه در روی دیوار پذیرش نصب است.
مسئول بخش درمانگاه جایگاه مشخصی ندارد و دربخش درگردش می باشد و در بعضی مواقع دستیار پزشکان می شود.
فضای انتظار بین دو پاسیو قرار دارد(ایجاد دید و منظر مناسب)

## Slide 45
اتاق تخصصی 1:
این اتاق جزءاتاقهای تیپ محسوب میشود و دو نوع تخصص در آن ارائه می شود:
اتاق ارتوپدی
گوش، حلق و بینی

## Slide 46
تخت معاینه بوسیله پرده جداکننده از قسمت مشاوره تقریبا جدا می شود.
دراین اتاق سیستم مصاحبه ومعاینه ی بیمار باهم ادغام است.

## Slide 47
موقعیت قرارگیری صندلی بیمار و پزشک معالج
سطل زباله بدون درپوش! (درمحیط درمانی باید سطل زباله دارای درپوش باشد تا آلودگی پخش نشود)

## Slide 48
اتاق تخصصی 2:
چشم پزشکی

## Slide 49
فضای تاریک برای معاینه چشم توسط پرده سیاهی که پشت پنجره و نورگیر سقف قرار دارد، ایجاد می شود.

## Slide 51
اتاق تخصصی 3 :
در مواقع همزمان بودن کارپزشکان و کمبود اتاق معاینه مورد استفاده قرار می گیرد .در مواقع دیگر محل استراحت پزشک اورژانس می باشد.
تابلوهای نصب شده در فضای انتظار و راهروها برای افزایش آگاهی و آموزش بیماران است.

## Slide 52
بخش درمانگاه ازطریق یک راهرو به بخش جراحی و سایت اصلی مرتبط می شود.
پزشکان مسیر ورود-خروجشان از در اصلی بیمارستان و ازراهرویی که سایت اصلی را به درمانگاه مرتبط می کند، می باشد.
دفترپرستاری بیمارستان در این بخش قرار دارد که نقشی در درمانگاه ندارد.
ساعت کار درمانگاه 8 صبح تا 2 بعدازظهر است.

## Slide 53
اتاق پزشک عمومی در اورژانس قرار دارد.
فضاهایی چون: اتاق عمل سرپایی، اتاق پانسمان، اتاق ایزوله، تزریقات و پزشک عمومی اصولا در درمانگاه قرار دارند اما در این بیمارستان بدلیل کوچک بودن درمانگاه، در فضای مشترک اورژانس و درمانگاه قرار دارند.
اتاق تزریقات وCPR مشترک بوده و دارای دو تخت می باشد.

## Slide 54
اتاق عمل سرپایی

## Slide 55
درمانگاه بیمارستان رازی واقع در شهر رشت
ورودی درمانگاه

## Slide 56
درمانگاه بیمارستان رازی واقع در شهر رشت
ورودی درمانگاه
ورودی اورژانس
مشترک
(قبلا باتک)
اتاق پزشک عم.می
قلب
گوارش
عفونی
غدد
رختکن
انبار
اتاق عمل سرپایی
اتاقcpr
ایستتگاه پرستاری
اطلاعات

## Slide 57
ورودی

## Slide 58
مزایا:
تفکیک درمانگاه از بخش های دیگر بیمارستان
تفکیک ورودی درمانگاه تخصصی از اورژانس در عین نزدیکی و ارتباط با آن
درمانگاه تخصصی از طریق راهرویی داخلی، با فضای اورژانس مرتبط می باشد.
قسمت اطلاعات به صورت کاملاً مشخص در ورودی قرار گرفته و از داخل و خارج درمانگاه پاسخگوی سوالات می باشد.
با توجه به تعدد کلینیک های تخصصی، دو فضای انتظار پیش بینی شده که باعث می شود از تجمع و ازدحام افراد در یک مکان جلوگیری شود.
نزدیکی و ارتباط مستقیم فضای انتظار با کلینیک ها و پرهیز از ازدحام پشت در کلینیک ها
استفاده از تلویزیون برای تبلیغات و سرگرم کردن افراد در فضای انتظار
تخصص های موجود در این درمانگاه:
پوست، داخلی(گوش، حلق وبینی)، قلب، گوارش، چشم،غدد،روماتیسم،اورولوژی و...
در این درمانگاه،شیفت صبح،کارکرد آموزشی دارد و در بعدازظهر بیماران ویزیت میشوند.

## Slide 59
اورژانس
درمانگاه
ورودی درمانگاه
ورودی اورژانس

## Slide 60
معایب:
درمانگاه عمومی (پزشک عمومی و تزریقات) در قسمت اورژانس قرار دارد. و با توجه به این که اورژانس فضایی شلوغ است و چند تخت نیز در فضای انتظار آن قرار دارد، باعث تضعیف روحیه ی افراد می شود.
نداشتن پذیرش مرکزی برای مرتبط کردن پذیرش تخصص های مختلف
هر کلینیک تخصصی دارای پذیرش جداگانه در داخل خود می باشد که هیچ گونه تفکیکی بین این پذیرش ها و فضای معاینه و مصاحبه ی تخصص مربوط به آنها وجود ندارد.
به دلیل این که هر بار عده ای از بیماران (5 تا 6 نفر) با هم به داخل کلینیک برده می شوند، حریم خصوصی هر بیمار برای معاینه و مصاحبه توسط پزشک اصلا ً رعایت نمی شود.
قرارگیری صندلی های انتظار در مکانی که دور تا دور آن را اتاق ها احاطه کرده اند. (عدم حفظ حزیم فضایی فضای انتظار)
عدم وجود داروخانه

## Slide 62
بیمارستان خصوصی شفا واقع در لاهیجان

## Slide 63
بیمارستان خصوصی شفا واقع در لاهیجان
1-اتاق CPR
2- اتاق عمل سرپایی
3- ایستگاه پرستاری
4- اتاق پزشک کشیک
5- تحت نظارت مردان
6- تحت نظارت زنان
7- تزریقات و پانسمان
8- کلینیک بیهوشی
ورودی

## Slide 64
در بیمارستان های خصوصی چون شفای لاهیجان و آریای رشت،
بخش درمانگاه با اورژانس ادغام است.خصوصی بودن این بیمارستان ها سبب میشود که ترافیک جمعیتی بیمار در درمانگاه وجود نداشته باشد.درضمن در بیمارستان خصوصی روند اینگونه است که متخصص مطب جداگانه خود را دارد و برای جراحی،کارهای اورژانسی، تزریقات و عمل سرپایی، بیمار را به بیمارستان ارجاع میدهد.

## Slide 65
مزایا:
ورودی مستقل و تعریف شده
ارتباط با داروخانه و فضای انتظار اصلی بیمارستان از طریق راهروی داخلی
قرارگرفتن داروخانه در موقعیت مناسب که هم از این بخش و هم از فضای انتظار اصلی بیمارستان دسترسی دارد.
وجود تخت در راهروی انتظار برای بیمارانی که توانایی نشستن ندارند.
وجود آب سرد کن در فضای انتظار
ورودی
بسمت داروخانه

## Slide 67
معایب:
قرارگیری بی واسطه بیمارستان کنار خیابان، بدون ایجاد هیچ محوطه ای، در نتیجه در معرض سرو صدای خیابان قرار گرفتن.
عدم وجود پارکینگ .
عدم وجود اتاق تزریقات به تفکیک جنسیت
رنگ سبز دیوار تزریقات بجای تولید آرامش، موجب دلهره و اضطراب می شود.

## Slide 68
کلینیک تخصصی امام رضا(ع) پورسینا

## Slide 69
کلینیک تخصصی امام رضا(ع) پورسینا
1-ورودی
2-فضای انتظار
3-فضای انتظار
4-پذیرش
5-پانسمان و تزریقات
6-ارتوپدی
7-نوار مغز
8-دپارتمان
9-انبار
10-wc خانم ها
11-wc آقایان
12-اتاق گچگیری
13-انبار
14-جراحی مغز و اعصاب
15-داخلی جراحی عروق
16-wc کارکنان
17-آبدارخانه
18-اتاق پزشکان
19-جراحی اطفال(فوق تخصص غدد درون ریزومتابولیسم)
20-جراحی فک و صورت
21-داخلی اعصاب(فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و آندوسکوپی کلیه ها و سیستم ادراری)
22-جراحی عمومی(متخثث پوست، مو، زیبایی)

## Slide 70
مزایا:
وجود دو ورودی مجزا(اصلی و فرعی) از خارج و داخل محوطه ی بیمارستان
تفکیک درمانگاه از بخش های دیگر بیمارستان
وجود فضای انتظار کافی و با موقعیت مناسب نسبت به پذیرش
قرارگیری پذیرش در مکانی مناسب نسبت به ورودی اصلی درمانگاه(خیابان اصلی)
قرارگیری جداگانه ی فضاهای خصوصی تر مثل آبدارخانه، اتاق استراحت پزشکان و سرویس کارکنان
جدا بودن سرویس بهداشتی کارکنان از بیماران

## Slide 73
معایب:
عدم وجود فضای مجزا و کافی برای پارکینگ خودروها در قسمت ورودی اصلی
قرارگیری بی واسطه ی درب ورودی اصلی نسبت به خیابان، باعث ازدحام جمعیت در پیاده رو می شود.
قرارگیری اتاق های پزشکان متخصص در امتداد یک راهروی کم عرض و دور بودن این فضا از قسمت انتظار بیماران، باعث شلوغی و ازدحام بیش از حد بیماران در طول راهرو شده کهاین وضعیت گاهاً با قرارگیری یک تخت، بدتر می شود.
قرارگیری نامناسب پذیرش نسبت به ورودی فرعی
عدم وجود هندسه ی مناسب در طراحی درمانگاه و وجود شکست های بی معنی

## Slide 74
بیمارستان خصوصی آریا واقع در رشت

## Slide 75
بیمارستان خصوصی آریا واقع در رشت

## Slide 76
به علت خصوصی بودن بیمارستان،بخش درمانگاه بااورژانس ادغام شده است.
اورژانس با ورودی مستقل درسایت بیمارستان قرار گرفته واز داخل با ازمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، پاتولوژی و سی تی اسکن مرتبط است.
فضای پذیرش و انتظار توسط پارتیشن از بخش اصلی مجزا شده است.
ایستگاه پرستاری مهم ترین قسمتی است که بعداز ورود به بخش اصلی بچشم می خورد و جایگاه پزشک کشیک نیز محسوب می شود. این فضا با پذیرش دارای ارتباط داخلی می باشد.

## Slide 77
دارای فضاهای مختلف شامل آماده سازی قبل از عمل، CPR،CCU، ICU، اتاق ایزوله، اتاق استراحت پزشک کشیک، اتاق عمل سرپائی، سرویس بهداشتی و انبار می باشد.که البته تعدادی از این فضاها توسط پارتیشن بندی ازهم جدا شده اند.
فضاهای CPR ،CCU، ICU نقش مکمل را برای عملکردهای تزریقات و معاینه پزشک عمومی ایفا می کند.
سرویس در فیلتر ورودی قرار دارد.

## Slide 78
برنامه فیزیکی درمانگاه بیمارستان طرح 4
با توجه به محدود بودن متراژ این بیمارستان بنابراین فضاها محدودند و چند تخصص وجود دارد که براساس نیاز بیشتری که در جامعه به آنها احساس می شود،وجودشان در درمانگاه الزامی است:
ابعاد پیشنهادی(متر مربع) | فضاهای موجود
4 | اطلاعات
7 | ایستگاه پرستاری و پذیرش
6 | بایگانی
6 | صندوق
60 | فضای انتظار
16 | داخلی(گوش، حلق و بینی)
15 | کلینیک جراحی عمومی
16 | کلینیک قلب
15 | اتاق نوار قلب
16 | کلینیک کودکان
21 | کلینیک زنان و زایمان
15 | اتاق پزشک عمومی
21 | دندان پزشکی
15 | داروخانه
6 | سرویس بهداشتی (کارکنان)
8 | سرویس بهداشتی (بیماران)
3 | اتاقک تی شوی
15 | انبار
6 | انبار دارو
24 | تزریقات (به تفکیک جنسیت)

## Slide 79
منابع:
نویفرت/ارنست نویفرت و پیتر نویفرت /مترجم:حسین ترشیزی /انتشارات آزاده
پایان نامه سجاد اکبری بالدرلو
طراحی معماری مکان های درمانی زیر نظر سازمان برنامه ریزی