## Slide 1: The whale housing
مجتمع مسکونی وال

## Slide 2: معرفی بنا
موقعیت: آمستردام Frits van Dongenمعمار: زیربنای ناخالص: 35800 مترمربع تاریخ شروع پروژه: 1995 تاریخ ساخت: 1998-2000
مجتمع مسکونی وال، ساختمان خاکستری‌رنگ معظم و پرابهتی است که همچون یک وال عظیم‌الجثه، کنار رودخانه Ij در مرکز آمستردام، به ساحل آرامش نشسته است. مقیاس عظیم، فرم نامتعادل و تندیس‌گون و نیز نمای فلزی این مجتمع مسکونی، آن را به یک نشانه و ساختمان آیکونیک در این منطقه بندری تبدیل کرده است. این ساختمان به عنوان یکی از سه ساختمان بزرگ‌مقیاس منطقه‌ای که بافت معماری آن بیشتر دربردارنده ساختمان‌های کم‌مرتبه است، در تضاد با محیط اطراف، همانند شهاب‌سنگی به نظر می‌رسد که از آسمان به زمین افتاده است.

## Slide 3: سایت پلان
یکی از اساسی ترین مشکلات شهر هایی نظیر آمستردام ،محدودیت های توسعه شهری به دلیل احاطه ی این شهر توسط اب می باشد.برای حل این مشکل راهی به جز یجاد جزایر مصنوعی باقی نمانده و اکنون بسیاری از جمعیت شهر در چنین جزایری زندگی می کنند .
ساختمان مجتمع وال در منطقه بندر گاهی و در امتداد سواحل حاشیه شهر آمستردام واقع شده است
این جزایر نوسط پل هایی به یکدیگر و به بافت شهر متصل می باشند
در این بندرگاه مجتمع مسکونی بسیاری در ابعاد مختلف به احرا در آمده است اما از لحاظ مقیاس ،مجتمع وال چندین برابر توده های اطراف خود است.این تفاوت مقیاس به همراه تفاوت رنگ و مصالح ساختمانی و همچنین فرم خاص و شناور ساختمان سبب شده تا این مجتمع به عنوان شاخصی در مقیاس شهر نیز شناخته شود

## Slide 4
بندر(دید به آب)
بندر(دید به آب)
بفضای باز جلوی ورودی اصلی
ساختمان های اطراف کوتاهتر می باشند
شیب زیر بنا به مانند پیلوتی است که فضای پارک دوچرخه می باشد.
سیستم پارک ماشین در زیرزمین می باشد.

## Slide 5: ساختمان
این پروژه 124 واحدی است و از نوع ایوانی می باشد.
نوع طراحی به این صورت بوده که واحد ها دوبلکس طراحی شده و راهرو ها و پله ها ی ارتباطی فقط در جلوی واحد هایی قرار دارد که ورودی دارند .یعنی در یک طبقه بعضی واحدها طبقه اول دوبلکس و محل ورودی اند و بعضی از آن ها طبقه ی دوم دوبلکس می باشند.
ایوان های جلوی طبقه ی اول دو بلکس ها که به حیاط مرکزی دید دارند.
پلان طبقه چهارم و پنجم
پله های منتهی به ایوان هستند که به ایوان های زیرین راه دارند.

## Slide 6
ویژگی های مثبت بنا:
1-نور روز به شکل عادلانه تری بین پنجره های رو به حیاط مرکزی به دلیل شیب و تاب خوردگی بنا به وجود امده است و حیاط مرکزی دلبازتر و پر نور تر به نظر می رسد.
2- حجم از روی زمین فاصله گرفته و امکان ارتباط به حیاط مرکزی از زیر آن امکانپذیر است و فضای مناسبی برای پارک ماشین و دو چرخ ایجاد کرده است.
3- تاب خوردگی در حجم باعث تنوع تیپ واحد ها گردیده است.
راهرو هایی که در نما های حیاط مرکزی قرار دارد و توسط پله هایی به زمین می رسند.
جنس کف پفسقف و نرده های راهرو های رو باز همگی از چوب بوده که مانند شکاف های چوبی باریکی روی نمای صیقای و فلزی است و ترکیب جالبی ایجاد کرده است.

## Slide 7
در تراز همکف این مجتمع از مکانیابی واحد های مسکونی پرهیز شده و تنها در برخی نقاط فضا های تجاری و خدماتی در همکف قرار گرفته اند.
نما ها
ریتم باز شو ها در جداره های خارجی بسیار متنوع بوده و راهرو ها به صورت یکنواخت و تکراری پیرامون حیاط مرکزی می چرخد .هر راهرو در سطوح مختلف توسط پلکانی شکسته شده و به سطحی دیگر متصل می شود که در نما دیده می شود.
ارتباط بین را هرو ها در داخل و در بعضی نقاط در فضای اطاد شکل گرفته است.

## Slide 8
ترکیب فلز و چوب در نما حس سردی فلز را در اورده است
شیب سقف به همراه شیب زمین به فضا حس تنوع بخشیده است و خط آسمان یکنواخت نمی باشد.

## Slide 9: پلان ها
1- ورودی
2- آشپزخانه
3- سرویس و حمام
4- نشیمن و غذاخوری
5- اتاق خواب
6- آسانسور
7- ایوان
8- پله
9- انبار
1
2
4
5
3
5
5
6
7
8
1
2
4
3
5
9
6
8
1 طبقه
دوبلکس

## Slide 10
1- ورودی
2- آشپزخانه
3- سرویس و حمام
4- نشیمن و غذاخوری
5- اتاق خواب
6- آسانسور
7- ایوان
8- پله
9- انبار
1
2
3
3
4
9
5
5
5
5
7
5
9
3
5