## Slide 1: طراحی فنی دیوارهای جدا کننده (دیوارهای سه بعدی – پوشش کناف-پوشش سیسمو -دیوارهای فایبرسمنت – دیوارهای اس پی)

## Slide 2
فهرست
مقدمه
معرفی و جزئیات اجرایی دیوار های سه بعدی (پوما)
معرفی و جزئیات پوشش های کناف
معرفی و جزئیات پوشش سیسمو(SISMO)
معرفی و جزئیات دیوار های فایبر سمنت
معرفی و جزئیات دیوار های SP

## Slide 3
مقدمه: دهها سال است که صنعت ساختمان سازی درکشورهای پیشرفته دنیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است، وسعی گردیده که خصوصیات سبکی ،مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و . . . را در مصالح مصرفی بکار گرفته شود. کشور پهناور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط کشور در کمربند زلزله خیز جهانی ( واتفاقات چند ساله اخیر ) و کمبود شدید مسکن بواسطه رشد جمعیت کشور و جوان بودن بافت جمعیت ایران ، لازم و واجب است که ما هم از مصالح بهینه شده و سیستم صنعتی تولید مسکن استفاده نمائیم . بیش از چهل سال است که استفاده از پانلهای سه بعدی در کشورهای صنعتی متداول گردیده و در دهه 50 درایران نیز مطرح گردید که بدلائلی تا اواسط دهه 70 پیشرفت زیادی نداشته است . اما اخیرا توجه زیادی به آن شده است . پانلهای سه بعدی: پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد؟ این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از: 1 - هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و به ضخامتهای 5 تا 10 سانتیمتر میباشد . 2- دو شبکه فولادی از مفتول به ضخامت 3 میلیمتر و چشمه های 8×8 سانتیمتر و بفاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادی مفتول قطری بهم جوش برقی شده اند. این پانلها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا 1×3 متر ی و نوع سقفی آن 80/0 × 3 متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت 5 الی 7 سانتیمتر بتن ریزی میشود.

## Slide 4
انواع پانلهای سه بعدی دیواری 1- پانل سه بعدی دیواری باربر 2- پانل سه بعدی دیواری غیر باربر پانلهای سه بعدی دیواری پانلهای دیواری باربر را در دیواره سوله ها ، ساختمانهای صنعتی ، دیوارهای محوطه ،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه ( که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها میباشد) و . . .استفاده مینمایند . پانلهای دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائیکه دارای سازه فلزی یا بتنی هستند ، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و . . . در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد .

## Slide 5
مشخصات کلی پانل سه بعدی مشبک از دو صفحه مش از مفتول 3 میلیمتر و چشمه های حدود 8×8 سانتیمتر در طرفین و عایق پلی استایرن در وسط آن تشکیل گردیده است. دو صفحه مش توسط مفتولهای 3 میلیمتر به فاصله و زوایای معین بهم جوش برق خورده اند. فاصله مش از عایق پلی استارین بسته به مورد 1 یا 2 سانتیمتراست، پانلها بعد از نصب از هر طرف بین 3 تا 4 سانتیمتر بتن پاشی می گردد، ابعاد پانلها 1×3 متر است ولی بنا به مورد، قابل تغییر می باشد.

## Slide 6
کاربرد سیستم 3D PANNEL یا پوما در ساختمان پانل پوما را می توان جهت دیوارهای محیطی و جداکننده های داخلی ساختمانها بکار گرفت . بیشترین کاربرد این محصول در ساختمانهای مرتفع می باشد ، زیرا در طراحی و ساخت چنین ساختمانهایی کاهش منطقی وزن مصالح (بار مرده) مد نظر است که با استفاده از این محصول دستیابی به این مهم مقدور می گردد ، زیرا وزن یک متر مربع دیوار آجری 22 سانتیمتری با ملات ماسه و سیمان و اندود طرفین بیش از 450 کیلوگرم می باشد در حالیکه یک مترمربع دیوار میانی پوما اندودهای طرفین(از نوع بتن سبک) کمتر از 100 کیلوگرم وزن دارد و طبعاً بکارگیری پوما کاهش بار مرده ی ساختمانهای بلند مرتبه را به طرز چشم گیری به دنبال خواهد داشت . پانل های پوما را می توان در ساختمانهای یک یا دو طبقه بدون استفاده از اسکلت فلزی بنا کرد و به عنوان دیوارهای باربر ، تقسیم کننده و سقف از آن بهره گرفت . پانل پوما به جهت خود ایستا بودن در اجرای دیوار بلند سالن های سوله و سیلوها و وآشیانه های هواپیما کاربرد موثر و مطمئن دارد .

## Slide 7
کاربرد پوما در ساختمان های بلند مرتبه استفاده از پانل های پوما در ساختمانهای بلند مرتبه به عنوان دیوارهای محیطی و میانی به جهت سبک بودن نسبت به سایر مصالح ، وزن بار مرده ساختمان را به طور چشمگیری پائین آورده و در نتیجه مصالح مصرفی و هزینه های ساخت فونداسیون و اسکلت با کاهش قابل توجهی روبرو خواهد بود . سهولت بالا کشیدن قطعات در ارتفاع ، دستیابی به فضای مفید بیشتر ، حذف کنده کاری و تخریب تاسیساتی ، حذف گچ و خاک و نخاله ساختمانی ، عایق مناسب صوتی ، حرارتی و برودتی ، حذف نعل درگاه ، سرعت اجرا و در نهایت بازگشت سرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان از دیگر مزایای استفاده از سیستم ساختمانی پوما در بلند مرتبه سازی می باشد . کاهش مصرف انرژی و پایداری اطمینان بخش ساختمان در برابر زلزله را نباید فراموش نمود.

## Slide 8
کاربرد پانل های عایق دار پوما در ویلا سازی پانل های پوما به دلیل سبک بودن و حمل آسان به مناطق صعب العبور ، قطعه ای کاملاً مفید جهت ویلاسازی و انبوه سازی می باشد . ایستایی و مقاومت بالای سیستم پوما موجب میشود که ساختمان های یک تا دو طبقه را بدون استفاده از اسکلت فلزی بنا کرد . اجرای سقف مسطح ، شیبدار ، گنبدی و ..... از قابلیت های کم نظیر این قطعه ی مفید ساختمانی می باشد . دیوار و سقف عایق دار ویلاهای احداثی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و ویژگی سازه ای پانل و پایداری بنا را در برابر زلزله موجب می گردد .

## Slide 9
کاربرد پوما در سوله ، سیلو و سازه های بلند
1- سرعت اجرای بالا . 2- وزن کم دیوار 200(kg/m2) و تاثیر آن در کاهش وزن اسکلت و کاهش مقاطع شناژ و فونداسیون . 3- کاهش ضخامت دیوار از 35 یا 45 سانتیمتر به 15 سانتیمتر . 4- خاصیت جذب انرژی و نیروی ارتعاش و ضربه ماشین آلات و جرثقیل های مورد استفاده در سالن . 5- ضریب هدایت حرارتی پایین و تاثیر آن بر کاهش پرت حرارتی . 6- کاهش آلودگی صوتی در محیط تولید . 7- قابلیت اجرای پانل برای دیوارهای بلند تا ارتفاع 9 متر دهانه و 6 متر . 8- کمک به سازه ساختمان در جهت تحمل نیروی جانبی . 9- پایداری سیستم پوما در برابر طوفان و زلزله های مخرب . 10- امکان اجرای سقف کاذب سالن های با سیستم پوما به ویژه در کارخانه های تولید مواد غذایی ، بهداشتی و پزشکی

## Slide 11
مزایای استفاده از پانل های پوما به طور خلاصه :
1- سبکی دیوارهای ساخته شده از پوما در مقایسه با دیگر مصالح . 2- سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشیدن پانل ها در ارتفاع . 3- مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله . 4- عایق در برابر حرارت ، برودت ، رطوبت و صدا . 5- مقاوم در برابر آتش سوزی به علت وجود قشرهای بتنی طرفین پانل . 6- نفوذ ناپذیری ساختمان در برابر حشرات و حیوانات موزی . 7- امکان حمل و به کارگیری پوما در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختمان بدون نیاز به نیروی متخصص . 8- دستیابی به فضای مفید بیشتر به علت حداقل سطح اشغال دیوار . 9- آزادی عمل در اجرای طرح های متنوع ، به علت انعطاف پذیری قطعات پیش ساخته پوما . 10- صرفه جویی در هزینه ی پی سازی و اسکلت ساختمانهای بلند مرتبه به دلیل کم شدن بار مرده ساختمان . 11- صرفه جویی در هزینه ی تهویه مطبوع ساختمان در تابستان و زمستان و به دلیل جلوگیری از تبادل حرارت و یا برودت ، در نتیجه صرف انرژی کمتر اعم از مواد سوختنی و یا برق .
12- افزایش عمر مفید ساختمان و دستگاههای تاسیساتی آن . 13- عدم نفوذ نسبی آلودگی صوتی و ایجاد آرامش برای ساکنین ساختمان در شهرهای بزرگ 14- بازگشت سرمایه گذاری در امور ساختمان سازی در کوتاهترین زمان .
15- عبور دادن لوله های آب و فاضلاب و برق و تلفن به سادگی از زیر شبکه ی پانل و نصب چهار چوب درها و کلاف فلزی پنجره ها قبل از بتن پاشی و کلاً اجرای تاسیسات ساختمان با کمترین هزینه .

## Slide 12
16- عدم نیاز به کنده کاری و تخریب دیوارها و سقف به منظور انجام عملیات تاسیساتی در نتیجه عدم انباشت نخاله که صرفه جویی در هزینه و وقت را به دنبال دارد . 17- پس از بتن پاشی طرفین پانل ها با ضخامت حداقل 4 سانتیمتر ، سیستم بی نیاز از گچ و خاک بوده که با اجرای چند میلیمتر پلاستر گچ (سفید کاری ) دیوارها و سقف آماده برای نقاشی خواهد بود . 18- حذف نعل درگاه در سیستم پیشرفته پوما . 19- حمل و نقل پانل های پوما با هزینه کم صورت می گیرد به طور مثال یک دستگاه تریلر قادر است بیش از 1000 متر مربع پانل تیپ یک دیواری پوما را حمل نماید . 20- استفاده از دیوار و سقف پوما در ساختمان سازی بهره وری مناسب آهن آلات مصرفی را موجب می گردد که به طور مثال با مصرف 17 کیلوگرم فولاد در هر متر مربع ساختمان به صورت مفتول و میلگرد می توان یک واحد مسکونی یک طبقه را بنا کرد . 21- عایق پلی استایرن که در تولید پانل های پوما بکار می رود از نوع کند سوز (گرید F)می باشد که پس از نصب و سیمانکاری طرفین پانل با ضخامت 5 سانتیمتری ، دیوار پوما تا 2 ساعت در مقابل آتش سوزی مقاوم خواهد بود .

## Slide 13
1- ایجاد ساختمان باپانل سه بعدی و بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا سازه های ساخته شده با پانلهای مورد نظر مجموعه ای از پانلهای دیواری باربر و سقفی به همراه کلاف های افقی و عمودی ، تشکیل دهنده سیستم بار بر ثقلی و جانبی این نوع ساختمانها میباشد که بعد از بتن پاشی روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف، مجموعه پانلها بصورت جعبه در آمده بطوریکه این گونه ساختمانها را در گروه BOX TYPE معرفی مینمایند. با توجه باینکه سیستم سه بعدی در واقع متشکل از دیوارها و سقفهای بتنی عمود بر یکدیگر میباشد، لذا صلبیت جانبی آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر میباشد. از مزایای ساختمانهای ساخته شده با پانلهای سه بعدی 3D در مقایسه با ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتن آرمه، متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر میباشد. 2-ایجاد ساختمان با پانل سه بعدی و با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه در این سیستم پس از اجرای اسکلت فلزی یا بتن آرمه ابتدا سقف ها بر اساس نقشه های اجرائی مربوطه اجرا میگردد. سپس جهت اجرای دیوارها با اتصال میلگرد نمره 8 یا 10 طبق جزئیات اجرائی به دور تا دور قاب ها یا محل اتصال دیوار یا سازه ساختمان ، پانل دیواری با سیم آرما تور بندی به میلگردهای اتصال پس از تراز و شاقول کردن محکم بسته میشوند و پس از اجرای لوله کشی های تاسیساتی با بتن ریز دانه به ضخامت حدود 3 سانتیمتر بتن پاشی میگردد . در این سیستم دیوارها غیر باربر میباشد.

## Slide 14
نحوه استفاده از دیوار سه بعدی برای ایجاد دیوار سه بعدی بطریق زیر استفاده میکنند. الف : در ساختمانهای با اسکلت فلزی ب: در ساختمانهای با اسکلت بتنی الف : در ساختمانهای با اسکلت فلزی ابتدا دور تا دور یک دهانه فرضی ساختمان را با میلگرد نمره 8 یا 10 و ترجیحا آجدار بطول حدود 50 سانتیمتر و بشکل L ( 10 و 40 سانتیمتر ) و بفاصله حدود هر 40 سانتیمتر، میلگردها را به بدنه اسکلت جوش میدهند، این میلگردها بایستی در یک صفحه فرضی که فاصله آن به بر استراکچری ساختمان توسط مهندس طراح مشخص میگردد، باشد. سپس پانلهای سه بعدی با سیم آرماتور بندی بعد از تراز و شاقول کردن، به این میلگردهای جوش شده، بسته میشوند.
ب : در ساختمانهای با اسکلت بتنی در این ساختمانها معمولا پلیت های انتظار در ستونها یا زیر پلها و هم چنین در کف قرار میدهند و سپس مانند ردیف الف میلگردهای اتصال را جوش میدهند. اما اگر پلیتهای انتظار را کا نگذاشته باشند، بفاصله حدود هر 40 سانتیمتر با مته نمره 8 حفره ای بعمق حدود 10 سانتیمتر ایجاد میکنند و سپس یک میلگرد نمره 8 آجدار و بطول حدود 40 سانتیمتر در داخل حفره میکوبند. سپس پانلهای سه بعدی دیواری را با سیم آرماتور بندی بعد از تراز و شاقول کردن به این میلگردها میبندند.

## Slide 15
عایق داخل پانلهای پوما
بین دو سطح مشبک فولادی ، ماده عایقی از جنس پلی استایرن کندسوز(گرید(F و یا برخی از عایق های شناخته شده دیگر با ضخامت های مناسب قرار دارد که کاربرد این عایق ها در جلوگیری از تبادل حرارت ، برودت و صدا به تناسب موقعیت ساختمان عملکرد خوبی دارد و در آزمایشات انجام شده بر روی یک قطعه پانل پوما که شرایط مناسب ساخت ، نصب و بتن پاشی را گذرانیده باشد نشان داده است که دیوار 15 سانتیمتری پوما ( شبکه 10، با عایق 6 سانتیمتری پلی استایرن و اندود سیمانی طرفین ) معادل 35 سانتیمتر دیوار آجری خاصیت عایق بودن را داراست .

## Slide 16
چنانچه در یک دهانه پنجره باشد بشکل زیر عمل میکنند: 1- در موقع نصب پانلهای سه بعدی باندازه ابعاد پنجره باضافه ضخامت قاب پنجره، محل نصب پنجره را خالی میگذارند. بعد از نصب پانلها قاب پنجره را در محل ایجاد شده نصب نموده و محکم میکنند، سپس عملیات نما سازی انجام میشود. 2- ابتدا قاب پنجره ( قبل از نصب پانل ) در محل مورد نظر بعد از تراز وشاقول کردن محکم میبندند وسپس بعد از تکمیل میلگردهای اتصال که روی قاب پنجره هم جوش میشوند، پانلهای دیواری نصب میگردد. نما سازی روی پانلهای سه بعدی دیواری نمای دیوارهای بیرونی: 1- اگر نما سنگ یا آجر و یا مشابه آن باشد، ابتدا ردیف به ردیف آجر یا سنگ با اسکوپ لازم با فاصله حدود دو سانتیمتر جلوی پانلهای دیواری چیده میشود و سپس ملات لازم طبق مشخصات نقشه ها پشت آن ریخته میشود. 2- اگر قصد انجام نمای سیمانی یا شسته و یا... را داشته باشید، بعد از کرم بندی کردن روی پانلها با ماله ( مانند گچ و خاک ) و بضخامت 2 تا 3 سانتیمتر،با بتن ریز دانه (سیمان کاری) و از پائین به بالا و هم تراز کرم بندی پر میگردد که بعد از سخت شدن آن روی آن نماسازی شسته یا تگری یا... انجام میگردد. بتن پاشی میتواند بصورت شات کریت و با دستگاه مخصوص آن پاشیده شود و یا بصورت دستی ( سنتی ) سیمانکاری شود. دیوار های خارجی دو طرف دیوار بتن پاشی میگردد. نمای دیوارهای داخلی : مانند روش قسمت دوم نمای بیرونی، با بتن سبک اجرا میگردد و یا با گچ وخاک اندود میشود. سپس بضخامت حدود نیم سانتیمتر با گچ اندود میگردد.

## Slide 17: مراحل نصب و اجرا
ایجاد پی
پی کنی و خاکبرداری مسطح
بتن ریزی
میل گرد های انتظار پی

## Slide 18
اتصال پانل ها
کشیدن یک لایه ملات سیمان
نصب و اتصال پانل ها

## Slide 19
طبقات
نصب پانل های سقف
بتن ریزی سقف
پارتیشن ها

## Slide 20
جزئيات اجرايی روش ساختمان سازی با پانلهای عايقدار « پوما »

## Slide 21
روش نصب پانل به سازه فلزی
روش نصب دو قطعه پانل متقاطع به یکدیگر توسط اتصال گونیا

## Slide 22
روش نصب اتصال U در لغازها و پیرامون در و پنجره ها
نحوه ی اجرای تاسیساتی در پانل های پوما نصب لوله های تاسیساتی آب ، برق ، تلفن ، و ... در پانل های دیواری پوما بدون تخریب و عملیات شیار کشی و کنده کاری قابل اجرا می باشد .

## Slide 23
جزئیات اجرایی
نحوه اتصال پانل دیواری با قاب فلزی پنجره
نحوه اتصال دو قطعه پانل دیواری سه بعدی
نحوه اتصال دو پانل دیواری غیر باربر در کنج
نحوه اجرای دست انداز پشت بام

## Slide 24
نحوه اجرای دیوار غیر باربر در وسط
نحوه اتصال پانل سقفی با دیواری باربر وسط
نحوه اتصال پانل دیواری نعل درگاهی به سقف
نحوه اتصال دو دیوار باربر در کنج و شناژ عمودی

## Slide 25
جدول مقايسه ای سيستم ساختمانی پوما با ساير محصولات

## Slide 26
در این ساختار از یک لایه صفحه روکش دار گچی ساده یا صفحه پوشش شده با عایق پشم معدنی یا پلی استایرن استفاده می شود.
این صفحات بوسیله چسب خمیری مخصوص پرلفیکس مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند (پرلفیکس از گچ ویژه و مواد افزودنی خاص ساخته میشود). درزهای میان این صفحات بوسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار یک سطح یکپارچه و بدون درز حاصل می گردد.
مزیتهای اصلی این ساختار؛ سهولت و سرعت در اجرا، قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب و دورریز کم مصالح می باشد. بعلاوه در این ساختار می توان صفحه گچی را با فاصله از دیوار زمینه اجرا نمود، تا ضمن رفع مشکلات اجرایی آن(مانند ناشاقولی و ناهمواری)، فضای مناسبی برای عبور آسان تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نیز ایجاد گردد.
دیوارهای پوششی بدون سازه
نصب صفحات با توجه به خطوط راهنمای اجرا شده در کف و سقف
نشاندن شانه های خمیر پرلفیکس PERLFIX در فواصل معین بر روی صفحات روکش دار گچی

## Slide 27
استفاده از شمشه فلزی و چکش پلاستیکی جهت قرار گرفتن صفحه در جای خود مطابق خطوط راهنمای کف و سقف
استفاده از جک نگهدارنده برای ثابت نگه داشتن صفحات تا زمان گیرش خمیر پرلفیکس
درزگیری با بتونه و نوار درزگیری برای به دست آوردن یک سطح یکنواخت

## Slide 28
دیوارهای جدا کننده ی کناف
دیوارهای جدا کننده ی کناف ، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع U , C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت، حاصل می گردد. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر می سازد.

## Slide 29
سبک و ایمن دربرابرزلزله کاهش هزینه ها از طریق کاهش وزن کلی ساختمان بر روی سازه و فونداسیون نصب سریع و آسان : سرعت در ساخت و ساز و بازگشت سریع سرمایه دور ریز بسیار کم : صرفه جوئی درمصالح ساختمانی قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب : صرفه جویی درزمان سهولت دسترسی به تاسیسات قابلیت ترمیم و تعویض عایق حرارتی ،صوتی ورطوبت مقاوم در برابر آتش مستقیم تا 2 ساعت حمل و نقل آسان و ارزان
مزایا

## Slide 30
جزئیات دیوار های پوششی بدون سازه

## Slide 35
جزئیات دیوارهای پوششی با سازه

## Slide 38
کاربردها
نازک کاری دیوارهای بنایی جدید
باز سازی و بهسازی ساختمان های قدیمی
اجرای همزمان نازک کاری و عایق کاری با استفاده
از صفحات گچی عایق دار

## Slide 39
عایق کاری حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان
عایق کاری صوتی دیوارهای مشترک میان واحدهای آپارتمانی، فضای راه پله و چاه آسانسور
ایجاد فضای تاسیساتی در دیوار

## Slide 40
دیوار تاسیساتی
با اجراي دو لايه قاب فلزي با فاصله از يکديگر، مي توان از فضاي به وجود آمده جهت عبور تأسيسات الکتريکي و مکانيکي استفاده نمود. قرارگيري تأسيسات در فضاي خالي ديوار و دفن نشدن آن در داخل ديوار، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تأسيسات و تعميرات و نگهداري را در مرحله بهره برداري آسان مي کند.
کاربردهای ویژه

## Slide 41
اين ساختار جهت جداسازي فضاي چاه آسانسور از ساير فضاهاي ساختمان استفاده مي شود.
دیوار چاه آسانسور
دیوار مقاوم در برابر اشعه ایکس
با نصب يک لايه صفحه سربي در فضاي داخل ديوار کناف، مي توان از عبور اشعه ايکس جلوگيري نمود. اين نوع ديوارها در مراکز راديولوژي استفاده مي شود.

## Slide 42
دیوارهای تزئینی یا دکوراتیو
ديوارهاي کناف داراي انعطاف معماري بسيار عالي مي باشند. به همين جهت مي توان طرح هاي گوناگون معماري را با استفاده از اين ساختارها اجرا نمود.
دیوار مقاوم در برابر حریق
اين نوع ديوار به عنوان سدي در برابر عبور آتش و حرارت ناشي از آن عمل مي کند و زماني که در يک سمت کانون آتش و حرارت بسيار بالا وجود دارد, دماي سمت ديگر (سمت ايمن) از اندازه محدودي تجاوز نمي نمايد.

## Slide 43
پوشش سیسمو
SISMO
فناوری ساختمان سیسمو در سال 1985 در کشور بلژیک بعنوان یک سیستم قالب بندی عایق کننده برای تمامی اجزای ساختمان های بتن درجا به ثبت رسیده است. در حال حاضر سیسمو در بیش از 20 کشور دنیا از سوئیس و پرتغال تا ترکیه در اروپا گرفته و سلیمانیه عراق و عربستان سعودی تا کره جنوبی در آسیا ، نماینده فعال دارد.
سیسمو دارای تأئیدیه فنی اتحادیه اروپاست و مطابق تأئیدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ج.ا.ا ایران مجاز به ساخت و ساز در کلیه نواحی لرزه خیز کشور می باشد.
انواع بناهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، بیمارستان ، کلیسا ، آمفی تئاتر و سایر تأسیسات ساختمانی همانند منبع آب و دیوار حائل ضد موج با فناوری ساختمان سیسمو ساخته شده است. سیسمو توانسته است دو سال پیاپی بعنوان سیستم ساختمانی برتر اروپا برگزیده شود و همواره از گزینه های زیبا و اقتصادی ساختمان در انواع کاربری ها بوده است.
سیسمو مالک انحصاری طرح قالب بتنی با استفاده از مفتول آهنی و هرگونه مواد عایق کننده در طرفین می باشد و مطابق مالکیت صنعتی مربوطه ، ارائه ماشین آلات تولیدی موردنیاز را نیز انجام می دهد. مالکیت فناوری ساختمان سیسمو انحصاراً به نام شرکت بلژیکی سیسمو در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی مالکیت های صنعتی ( از جمله ایران ) برای هر گونه سیستم مشابه ، به ثبت رسیده است و به لحاظ حقوقی نافذ و مانع هرگونه اقدام تقلیدی هم در تولید و هم در اجرا می باشد.

## Slide 44
سیستم ساختمانی سیسمو ( ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار )
قالب بتنی سیسمو که با مفتول آهن گالوانیزه 2/2 میلیمتر ساخته شده است اصطلاحاً « مدول » نامیده می شود. ابعاد (طول ، عرض و ضخامت ) مدول سیسمو بسته به نیاز طراح متغیر است.
مدول سیسمو می تواند شامل هسته بتنی یا فاقد آن باشد (سیستم غیر باربر غیر سازه ای از جنس مواد عایق).
وزن مدول سیسموبین 5/2 الی 4 کیلوگرم بر مترمربع است. هسته بتنی مقطع سیسمو با دقت 1/0 میلی متر ، می تواند از 60 میلی متر تا 600 میلی متر و بیشتر بعد داشته باشد. با استفاده از چیدمان های مختلف مواد عایق ، می توان دال های تخت یک طرفه یا دو طرفه ایجاد نمود.

## Slide 45
یک لایه مش اضافه به فاصله دقیقاً 10 میلیمتر از وجه بیرونی قالب ، امکان اتصال نماها و نازک کاری های خشک یا تر و امکان اسکوپ کردن سنگ نما را فراهم نموده است.
این قطعات با قرارگیری در دو طرف شبکه فولادی یک فضای بسته ایجاد می نماید. این قطعات متناسب با نوع عملکرد دیوار ، همانند باربر بودن ، عایق بودن و ... از تنوع بالایی برخوردار بوده و به آسانی و با انعطاف پذیری بسیاری در انواع سیستم های ساختمانی قابل استفاده هستند.
صفحات پرکننده به عنوان قالب دائمی عمل می کنند و شکل و ظاهر آنها از نحوه ساخت و ظاهر نهایی دیوار تبعیت می کند. ابعاد صفحات و نوع مواد به کار رفته در صفحات پرکننده تابعی از شرایط و ویژگی های دیگر همانند عایق بندی حرارتی ، عایق بندی صوتی ، نماسازی ، الزامات ضد حریق ، قابلیت عبور لوله های تأسیساتی (آب، برق و....) می باشد. صفحات پرکننده گرینه های مختلفی را مانند پلی استایرن ، فیبر ، تخته سیمانی ، گچ برگ و... شامل می شوند.
قطعات پرکننده

## Slide 46
نصب قطعات پرکننده یک فضای بسته را ایجاد می کند که با مصالح سازه ای پر می شود. اینکه چه مصالحی برای این منظور استفاده شود به هدف از ساخت و مصالح در دسترس بستگی دارد.
اغلب از بتن های سبک و با تراکم بالا استفاده می شود.
آرماتورگذاری هم می تواند به آن اضافه شود.
پرکننده سازه ای

## Slide 47
انواع مواد عایق
تأمین عایق بندی ساختمان در فناوری سیسمو از لحاظ صوتی و نیز حرارتی بسیار مطلوب می باشد و بسته به انتخاب طراح مکانیکال یا آرشیتکت شامل فوم های پانل های گچی ، تخته سه لا ، فوم پلی استایرن ، پشم سنگ ، سفال ، چوب پنبه و غیره برای گزینه های مختلف قابل استفاده اند.
ساختار اصلی سیستم ساختمانی سیسمو از یک مدول سه بعدی تشکیل شده است که به وسیله شبکه ای از مفتول های فلزی ساخته می شود. این شبکه نقش انکر را برای اتصال نما به دیوار ساخته شده به عهده دارد. در دو طرف این شبکه فولادی ، صفحه های پرکننده که نقش قالب را به عهده دارند، قرار گرفته و حد فاصل آن ها به وسیله بتن پر می شود.
مدول های سیسمو یک مدول گسترده بوده و تمامی عناصر پروژه های ساختمانی شامل دیوارها ، سقف ها و... به وسیله آن قابل اجرا و ساخت می باشد. این مدول با حداقل مواد و ابزار های اولیه از حداکثر کارآیی برخوردار بوده و به سادگی برای ساخت تمامی بخش های ساختمان قابل استفاده است.
مهم ترین نقش شبکه فولادی در این سیستم جای گیری صفحات پرکننده پلی استایرن در دو طرف آن می باشد که آنها نیز به نوبه خود نقش قالب بتن را ایفا می نمایند. انتخاب شبکه ، فاصله مفتول ها ، ضخامت آن ها و... به الزامات سازه ای ، باربر بودن یا غیر باربر بودن دیوار ، ابعاد دیوار و میزان بار وارده و...، نوع صفحات پرکننده و پوشش نهایی نما بستگی دارد.
ضخامت شبکه آرماتور ها طیف گسترده ای از گوناگونی ه را در بر می گیرد و بسته به نیاز طراح و شرایط مختلف همانند میزان مقاومت ، الزامات عایق بندی ، میزان پایداری ( مقاومت ) در برابر آتش و... ارتباط دارد. ابعاد شبکه ها از 6 سانتی متر تا 60 سانتی متر و بیشتر متغیر است.

## Slide 48
دیوارهای باربر
3 نمونه دیوار باربر با عایق دوطرفه
قطعات پرکننده با توجه به کاربرد دیوار می توانند بدون عایق، با عایق یک طرفه، با عایق دو طرفه و یا ضد حریق باشند.
دیوارهای غیر باربر

## Slide 49
مزایای دیوار های سیسمو
سبکی وزن
بلند کردن راحت آن حتی بعد از جاگذاری
نصب آسان قطعات پرکنندهنصب آسان لوله های تأسیساتی
فراهم کردن بست های محکم برای سطوح معلق

## Slide 50
معرفي صفحات سیمانی سبک (سمنت برد، فايبر سمنت) ورق های ساختمانی، پانل های معماری، نمای ساختمانی، سقف کاذب و سقف بام، اين صفحات جايگزين مناسبي براي مصالح بنّايي در ساخت‌ و سازهاي داخل و خارج ساختمان بخصوص ديوارهاي خارجي، نما‌ها، سرويس‌هاي بهداشتي، آشپزخانه و استخرها مي‌باشد. ● استانداردها براساس استانداردهای بین المللی Din 4102/2 بر پایه A2 و TSEN 12467 و ASTM – EN13501 ، BS ، ISO 14000 – ISO 9001 ● خواص و تکنولوژی تولید ترکیبی از سیمان، ماسه، آب، هوا، و مواد افزودني خاص سترون شده و پخته شده در اتو کلاوهای خاص با استاندارهای جهانی. سمنت برد با تکنولوژی مدرن و پیشرفته روز جهان تولید و ساخته می شود و مطابق با استانداردهای بین المللی و محصولاتي از (Etex، USG، Eternit) آلمان و بلژیک دارای بالاترین استاندارد جهانی بوده و در نوع خود از عالی ترین و با کیفیت ترین مصالح ساختمانی روز دنیا به حساب می آید و هم اکنون در 30 کشور پیشرفته جهان به عنوان برترین سیستم ساخت و ساز خشک استفاده می شود که در همه نقاط ساختمان کاربرد وسیع و سریع و بسیار عالی دارد. ورقه های سیمانی الیاف دار از بهترین پوشش های ساخت و ساز خشک می باشد که با خواص مکانیکی و مشخصات فنی خاص از مقاومت بسیار بالا، دوام، پایداری هیدرولیکی و حرارتی تولید می گردد.

## Slide 51
● کاربرد و موارد استفاده در همه نقاط ساختمان‌های فلزی و بتنی (دیوار، کف، سقف، پله، نما) و در تمامي‌مناطق اقلیمي‌و آب و هوایی و شرایط جوی. خانه های ویلایی، ساختمان های اداری، مسکونی، برج سازی، دفاتر، مدارس و آمفی تئاتر، بیمارستان، کلینیک های تخصصی و آزمایشگاه ها، کارخانه ها، لابراتوارهای داروسازی، رستوران ها، نمایشگاه ها، فرودگاه ها، و ایستگاه های مترو، سالن های عمومی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، کشاوزی، دامداری و کمپ‌های موقت و دائم، اورژانس‌ها و خانه‌های بهداشت، خانه‌های اسکان موقت، خانه‌های روستایی بویژه مناطق صعب العبور، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی مثل زلزله و اسکان موقت آسیب دیدگان از بلایای طبیعی با توجه به سرعت احداث و هزینه پائین، بازسازی مناطق فرسوده شهرها و روستاها، احداث شهرک‌های مسکونی جدید در طرح انبوه سازی، تجهیز کارگاه (موقت و دائم) پروژه‌های عمرانی، معدنی، صنعتی، احداث سوله‌های کشاورزی، دامداری، صنعتی، کارگاهی و احداث ساختمان‌هایی در نقاط دورافتاده مانند خانه‌های بهداشت، کمپ هلال اهمر، پاسگاه‌ها، انبارها یا ساختمان‌های ستاد بحران حوادث غیر مترقبه و پست‌های مخابرات، برق و ... . دیوارهای جداکننده داخلی و پارتیشن بندی ، دیوارهای خارجی یا بیرونی، زیر کاشیکاری سرویس ها و نواحی مرطوب، ستون ها و سقف ها و کف ها، پوشش های مقاوم، با دوام و سبک، نما و پوشش های دکوراتیو رنگی و طرح دار ساختمانی، (مناسب ترین نوع دیوار برای ساختمان های بلند مرتبه و برج سازی بدون نیاز به اجرای نما کاری که مي‌توان با رنگ‌های دلخواه و با دوام زیبا ترین طرح را روی آن اجرا نمود).

## Slide 52
مشخصات تکنیکی و فني صفحات سیمانی سبک و پروسه توليد و ساخت و آزمايشات فنيCe ment Board 1. نوع محصول:صفحه های صاف سیمان و سیلیکات کلسیم و الیاف نسوز (سمنت بورد ) 2. خواص مواد : مقاوم در برابر همه شرایط آب و هوایی مرطوب، کاربرد آسان به وسیله ابزار چوبی 3. ابعاد : 1250 × 2500 تا 3000 میلیمتردرخت سرو) 11. چگالی ظاهری : 3kg/m 1300 12. مقاومت در مقابل یخ زدگی : ضد یخ است (طبق استاندارد TSEN 12467) 13. نفوذ ناپذیری در برابر آب : نفوذناپذیر است (طبق استاندار TSEN 12467) 14. ضریب مقاومت نفوذ :250 15. نفوذپذیری : %40 16. واحد گسستگی : N/mm2 0/18 ~ (جهت ماشین = طولی) 17. (صفحه های نرم) : N/mm2 0/12 ~ (متقاطع با جهت ماشین) 18. واحد گسستگی : N/mm2 0/15 ~ (جهت ماشین = طولی) 19. (صفحه های زبر) : N/mm2 0/10 ~ (متقاطع با جهت ماشین) 20. قدرت فشار : N/mm2 0/30 ~ (عمود بر سطح ورقه) 21. قدرت کشش : N/mm2 0/2 ~ (عمود بر سطح ورقه) 22. واکنش در برابر آتش : نسوز (کلاس 2A از مواد ساختمانی (طبق استاندارد DIN 4102/2) 23. پنبه نسوز (آزبست) : بدون پنبه نسوز 24. میزان مواد خطرناک دیگر : ندارد 25. ضریب انبساطی گرمایی : mm/mk 5/00/0= 1 26. ضریب رسانایی گرمایی :w/mk 18/0= 27. واحد کشانی (پلاستیکی) : N/mm2 8000 (در جهت دستگاه) : N/mm2 6000 (عمود بر جهت دستگاه)

## Slide 53
28. نسبت جذب آب : % 25 > (کاملاً اشباع شده، شامل رطوبت محیط می شود) 29. رطوبت ذخیره شده : % 10 > ( در معرض رطوبت محیط) 4. ضخامت (قطر) :20- 60 میلیمتر 5. تلورانس طولی : 5 ± میلیمتر 6. تلورانس عرضی : 75/3 ± میلیمتر 7. تلورانس قطری : e%10± در صفحه های صاف و صیقلی e%10± در صفحه های زبر 8. قائم بودن لبه :mm/m 2 ± 9. راست بودن لبه ها :a % 1/0 ± (a: طول و عرض صفحه ها) 10. شکل ظاهری : نرم یا زبر (مانند صفحه های 30. شعاع خمیدگی : m 12 ~

## Slide 54
مزایا و خصیصه های صفحات سیمانی سبک، cement Board ● از مواد کاملاً طبیعی و از نوع عالی تشکیل شده است و دوست انسان، محیط زیست و طبیعت می باشد. ● مواد خطرناک و مضر برای سلامتی انسان در ترکیبات آن بکار نرفته است. ● عمر طولانی دارد و فرسوده نمی شود و نگهداری و کاربرد آن آسان است. ● توسط حشرات موذی چوب آسیب نمی بیند و غیر قابل سکونت برای اینگونه حشرات است. ● نمی سوزد ( مطابق با استاندارد 410/2/2 DIN بر پایه A2 از مواد ساختمانی نسوز است). ● قابلیت رنگ آمیزی ونقاشی به وسیله رنگهای آکریلیک درنمای خارجی و رنگهای پلاستیک درنماهای داخلی. ● به علت ظاهر شبیه به چوب، راحت و گرم است اما از لحاظ فیزیکی مزیت های بسیاری نسبت به چوب دارد. ● با دوام است، در صورتیکه مراقبت های صحیح اعمال شود از لحاظ تئوری طول عمر آن همیشگی است. ● مقاوم در برابر پرتوهای زیان آور اشعه ماوراء بنفش و نورهای کاذب خورشید. ● ضد آب می باشد نسبت جذب آب در آن کمتر از ساختمان های بتونی است. ● پایدار در مقابل ضربه ها و لرزش ها و به راحتی قابل ساخت و اجرا می باشد. ● اقتصادی و مقرون به صرفه است، زیرا به گچ کاری و سیمان کاری نیاز ندارد. mm8 ● سبک است و حمل دستی آن به راحتی صورت می گیرد (وزن تقریبی با قطر
، 10/4kg/m2

## Slide 55
● بدون بو است و هیچ گونه گازهای مضر برای سلامت انسان تولید نمی کند. ● مقاوم در برابر مواد شیمیایی و فضولات حیوانی است و عایق بسیار عالی گرما، سرما و صداست. ● مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی مختلف(به خاطر وجود مواد خاص در ترکیبات آن و گذراندن مرحله سترون شدن در برابر شرایط اتمسفر آب و هوایی) ● کاربرد راحت و ایمن در هوای مرطوب دارد و ضریب واکنش آن با آب بسیار پایین است. (در صورت ماندگاری در آب به مدت تغییر میکند mm/m5/0. 24 ساعت حداکثر ● مقاوم در برابر آب دریا بنابراین به راحتی و اطمینان خاطر می توان از آن به عنوان دیوار خارجی ساختمانهای کنار دریا استفاده کرد (همچنین دامنه کوهپایه ها). ● نسبت به مواد مشابه، کارایی راحت تر و ایمن تر دارد و ارتباط خیلی خوبی با مواد ایزولاسیون دارد

## Slide 56
سیستم دیوارهای دو جداره خشک مدرن درای وال سیمانی سبک دیوارهای پیش ساخته دو جداره(درای وال سیمانی) با سازه‌های فلزی سبک ، اجرای سریع و خشک ورق‌های ساختمانی، پانل های معماری، دیوارهای پوششی، دیوارهای جدا کننده این روش از بهترین و پیشرفته ترین نوع دیوار در جهان می باشد خصوصیات مدرن و برتر این نوع دیوار اینست که خود سازه ای جدا از اسکلت ساختمان دارد اما بنوعی با قاب پیرامون (کف، سقف، ستون) درگیر بوده و از ایستایی و مقاومت بسیار بالایی برخوردار میباشد سازه گالوانیزه دیوار (که به زیرسازی دیوار دو لایه هم گفته میشود دارای پروفیل هایی با شکل و اندازه و ابعاد مختلف بوده که با فاصله های 30 تا 60 سانتیمتر مابین ستونها و از کف تا سقف قرار می گیرد این دیوار از 2 لایه صفحات مسلح سیمانی سبک سمنت بورد تشکیل گردیده و هر لایه از صفحات سمنت بورد با ضخامت های مختلف روی 2 طرف سازه دیوار نصب و با پیچ مخصوص بسته می شود. و سپس در داخل دیوار جهت افزایش ضریب مقاومت و ایزولاسیون در برابر گرما، سرما و صدا و رطوبت لایه هایی از عایق پشم سنگ با فوم مخصوص قرار داده میشود. همچنین میان 2 لایه از دیوار سیستم تاسیسات (لوله های آب، برق، تلفن) قرار داده میشود قطر تمام شده دیوار (دولایه) از 6 تا 20 سانتیمتر قابل اجرا می باشد. نصب سریع، وزن کم سطح صاف و خشک، ایستایی، دوام و عایق از خصوصیات (بارز این نوع دیوار می باشد. مزایای برتر سیستم درای وال دوجداره: بی نیاز به گچ و خاک و سیمان کاری و عایق ایزوگام روی دیوار خارجی در مناطق پر باران. نوعی از ورق‌های سیمانی سبک سمنت بورد با طرح های مختلف بی نیاز به پوشش نما (نماکاری) می باشد که صرفاً با رنگ آمیزی مناسب و دلخواه و از نوع رنگهای با دوام باعث ایجاد صرفه جویی در هزینه میگردد. (بویژه ساختمانهاي بلند مرتبه) در صورت نیاز به جابجایی و تغییرات دیوار و همچنین ترمیم و تعویض احتمالی سیستم تاسیساتی (لوله های برق، آب و فاضلاب) نیاز به کنده

## Slide 57
کاری نداشته و با سهولت و در اسرع وقت قابل اجرا بوده و انباشت نخاله ندارد. در صورت نیاز به تغییرات در پوشش رنگ یا کاغذ دیواری بدون هیچ مشکلی امکان پذیر می باشد. چارچوب درب ها و پنجره ها بدون هیچگونه فاصله ای داخل دیوار قرار گرفته و با پیچ نصب میشود که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض بوده و نیاز به کنده کاری و تخریب و رنگ آمیزی دیوار نمی باشد در این بنا سیستم پنجره صرفاً 2 یا 3 جداره خواهد بود. مقاوم در برابر آتش مستقیم (نسوز) و حفاظت از سازه و عایق و تأسیسات داخل دیوار کاهش بسیار زیاد وزن کلی ساختمان برروی فونداسیون و سازه نصب سریع و آسان کم حجم قابلیت جابجایی ترمیم و تغییر عایق بسیار عالی حرارتی، برودتی و صوتی امکان اتصال هر گونه تجهیزات در صورت پیش بینی (موارد خیلی سنگین) سهولت دسترسی به تاسیسات توجیه فنی و اقتصادی رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب حمل و نقل سریع و آسان. این دیوارها هیچ گونه آسیبی به سیستم تاسیسات ( لوله كشي‌ها) وارد نمی کند و قابل جابجایی می باشند بدون اینکه نیاز به تخریب باشند.

## Slide 58
Sp پانل های پیش ساخته دیوار
یک فوم بسیار محکم از پلی استایرن اکسترودر شده میباشد که علاوه بر مقاومت بالای حرارتی رطوبتی و صوتی بواسطه دارا بودن سلول های کاملا بسته با جداره ی مشترک از استحکام مناسبی نیز برخوردار است. این پانلهای دیواری با ابعاد 1200*3050 و با ضخامت های 3و6و12میلی مترموجود می باشد.
صفحات پیش ساخته دیواری شامل:
1-پانل های دیواری با ابعاد استاندارد 600*2800 با ضخامت های20 تا 120 میلی متر موجود میباشد این صفحات هم بصورت یک رو و هم دورو گرانیتی و همچنین با روکش سیلیکات کلسیم موجود است
2- پوشش های دیواری که برای زیبایی و نما استفاده می شوند نیز در ابعاد استاندارد 600*2800 و ابعاد غیر استاندارد موجود است.
ویژگی ها و خصوصیات:
1 -مقاومت کامل در برابر دما در تابستان مانع نفوذ و در زمستان مانع خروج گرماخواهد شد.
2-مقاوم در مقابل جذب ابو حتی عبور بخار اب ودارا بودن کمترین حد جذب اب معادل32/.درصدو بعد از جذب اب فقط 3درصد از مقاومت خودرا در برابر جریان دما از دست میدهد.
3-اس پی محتوی مواد اطفای حریق وبسیار کند سوز است.که از شعله ور شدن اتش جلوگیری مینماید.
4-چگالی یکنواخت در تمام نقاط و ابعاد بسیار دقیق وگونیا.
5-با توجه به فشردگی و استحکام فوق العاده ی اس پی این محصول میتواند به راحتی نقش دیوار را در هر سازه ای عهده دار شود.
6- دارای عمر مفید طولانی در برابر گذشت زمان.
7- سهولت در حمل و نقل.
غیر قابل نفوذ د ر برابر باکتری ها وعدم اجازه به رشد موجودات ذره بینی-اس پی هیچ گونه بویی از خود منتشر نمینماید وساختار شیمیایی ان به گونه ای است که هیچ گونه جذابیت و ارزش غذایی برای موجودات زنده ندارد.از این رو یک مانع فیزیکی مناسب جهت جلوگیری از خسارت به سیلو ها و انبار های مواد غذایی است.

## Slide 59
دیوار گچی با سیستم کام و زبانه با استفاده از ديوارهاى پيش ساخته صداگير صرفجوئى قابل توجهى در مصرف انرژى خواهيد داشت ديوارهاى پيش ساخته صداگير صبق استاندارد شماره ١٨١٦٣ آلمان و با برخوردارى از آخرين تجربيات اين صنعت هم زمان با ديگر كشورهاى صنعتى
و با توجه به آب و هواى ايران توليد و در دسترس مصرف كنندگان قرار ميگيرد
ديوارهاى پيش ساخته صداگير از مرغوبترين گچ طبيعى ساخته ميشوند
و سالم ترين مصالحى است كه با محيط زيست سازش دارد با استفاده از ديوارهاى گچى از آسايش بيشترى برخودار خواهيد شد
ديوارهاى پيش ساخته گچى صداگير با بالاترين كيفيت و مناسبترين قيمت در اختيار شما ميباشد
نصب ديوارهاى پيش ساخته صداگير بسيار آسان و سريع است كابل و لوله گذارى و نصب درب و پنجره كاشى سراميك و كاغذ ديوارى و يا
برش و ميخ و پيچ . سوراخ كردن بر روى ديوارهاى پيش ساخته صداگير براحتى انجام پذير است ديوارهاىپيش ساخته صداگير بصورت استاندارد و در ابعاد طول ٦٦٦ و ارتفاع ٥٠٠ و ضخامت ٨٠ ميليمتر توليد ميشوند و با جا سازى كه بصورت شيار در اطراف قطعات ايجاد شده است ( نر و ماده ) بسيار آسان و سريع
نصب ميشود قبل از اقدام به تهيه مصالح براى تقسيم براى تقسيم بندهاى داخلى ساختمان خود با صداگير مشورت فرماييد اطمينان داشته باشيد كه مشورت با ما كاملا بنفع شما خواهد بود

## Slide 60
ديوار گچ صداگيربابالاترين كيفيت و مطابصنعتى و طبقق با استاندارد كشورهاي مشخصات قني جدول زير توليد وعرضه مىگردد
مشخصات فنى ديوارهاى گچى طبق استاندارد آلمان DIN 18163 و DIN 4103 و ضدحريق DIN 4102
ضريب | مقدار | شرح
سانتيمتر | ٦٦/٦ × ٥٠ (٣عدد برابر با يك متر مربع) | ابعاد(طول و عرض)
سانتيمتر | ٨ | ضخامت
دسى بل | ٣٥ | عايق در برابر صوت
كليوگرم | ٦٠ الى ٧٠ | وزن در هر متر مربع
كيلوگرم بر هر سانتيمترمربع | ٤٠ | مقاومت در برابر فشار
كيلوگرم بر هر سانتيمترمربع | ٢٠ | مقاومت در برابر خم
كيلوگرم بر هر سانتيمترمربع | ١٠٢ | مقاومت در برابرضربه
كيلوگرم بر هر سانتيمترمكعب | ٩٤٠ | حجم
كيلو كالرى بر هر سانتيمترمربع در ساعت | 0/027 | انتقال حرارت در هنگام آتش سوزى
كيلو كالرى در ساعت | 0/35(با رطوبت نسبى ٤تا٥ در صد) | عايق حرارت

## Slide 61
١- تسطيح نمودن زير ديوار به صورت تراز شده توسط گچ شمشه گيرى شده يا مشابه آن ، نوار ايزو گام ٨ سانتيمترى روى اين سطح و همچنين سطوح جانبى كه ديوار به آنها ختم مى شود همانند ستونها وديوارهاى بتونى نصب مى شود.
٢- اولين قطعه پس از بريده شدن زبانه با استفاده از ملات مخصوص بروى نوار ايزوگام نصب مى شود.
٣- قطعات بعدى به ترتيب و به صورت آجرى (چپ وراست)با استفاده ازملات گير مخصوص صداگير و با چكش لاستيكي تراز مى شوند *توجه شود كه جهت قرار گيرى قطعات از لحاظ عمودى بايد به صورتى باشد كه قسمت كام دربالا و قسمت برآمده گى( زبانه) در پايين واقع شود.
٤- درانتها بين ديوار گچى كار شده و سقف موجود يك لايه نوار پلاستوفوم جهت خنثي كردن نيرو هاى وارده قرار مى گيرد.
٥- جهت پر كردن درزهاى بين پانلها از ملات مذكوراستفاده شده و با بكارگيرى كارتك منافذ وشيارها پر مى شوند.
مراحل اجراى ديوار

## Slide 65
منابع
www.knaufir.com
www.sismo.eu
www.pumapannels.com
www.rbsiowa.com
www.royalbuildingproducts.com