## Slide 1
بررسی و معرفی انواع پوشش سقف های شیبدار

## Slide 2
انواع پوشش ها:
پوشش های سنتی سقفهای شیبدار:
آردواز
سفال
ایرانیت
حلب
پوشش های نوین:
این پوشش ها اغلب با نام تجاری تولید کنندگانشان شناخته می شوند.
کالزیپ(پوشش های با بیس آلومینیوم)
مجموعه محصولات آندولین(با بیس قیر و الیاف طبیعی)
آندولین
آندوتایل
باردولین
آندوسر
آندوکلیر
دکرا(پوشش های با بیس آهن گالوانیزه)
ورق های گالوانیزه
ساندویچ پنل

## Slide 3
پوشش های سقفهای شیبدار:
پس از شکل گیری و اجرای سازه ی سقف نوبت به اجرای پوشش بیرونی می رسد.
نصب پوشش سقف نیازمند اجرای زیرسازی است.
این زیر سازی بار وارد بر پوشش بیرونی را به سازه ی اصلی انتقال می دهد و در واقع رابط بین سازه ی اصلی و پوشش نهایی محسوب می شود.
به منظور جلوگیری از انتقال حرارت و رطوبت به داخل بنا از عایق های رطوبت و حرارت در زیرسازی استفاده می شود.

## Slide 4
پوشش های سنتی سقفهای شیبدار:
پوشش با ورقهای آردواز:
ورقهای آردواز معمولا به دو اندازه 20*60 و 20*30 سانتی متر تولید و به کار برده می شود.
زیرسازی ورقهای آردواز باید با چوب نراد خارجی انجام گردد. به این منظور ابتدا چهار تراش های چوبی را به عرض حدود 6 سانتی متر و ارتفاع حدود 8 سانتی متر و به فاصله ی مناسب به امتداد خط بزرگترین شیب سقف قرار می دهند.
در اتصال ورق های آردواز از میخ های گالوانیزه استفاده می شود.
:
سفال:
شیب این سقف ها معمولا حدود 45 درجه است.
در مناطق بارانی از سفال بدون لعاب استفاده می شود.
زیرسازی این سقف ها شبیه سقف های آردواز است ولی باید فاصله ی چوبهای چهارتراش با توجه به وزن سفال تعیین شود.

## Slide 5
پوشش های سنتی سقفهای شیبدار:
پوشش با ورقهای ایرانیت:
ایرانیت نوعی ورق موجدار است که به عنوان پوشش سقف به کار برده می شود.
ورق های موجدار طوری روی هم قرار می گیرند که در جهت موج و در راستای عمود بر آن همپوشانی لازم را داشته باشند.
پوشش های سنتی سقفهای شیبدار:
حلب:
نوعی ورق موجدار است که در گذشته برای پوشش سقف شیبدار کاربرد داشته است.

## Slide 6: کالزیپ
کالزیپ یکی از کارخانه ها ی تولید کننده پوشش سقف است که ارائه دهنده پوششی است که از ورقه های آلومینیومی تشکیل شده است.
سقفی سبک
مقاوم
ضد خوردگی و فرسایش.
بدون نیاز به نگهداری و تعمیر.
مقاوم در برابر اثرات جوی.
قالب‏های قابل انعطاف.
غیرقابل اشتعال.
قابلیت بازیافت.
پوشاندن دهانه‏های بزرگ و حتی خطوط منحنی شکل.
نصب ورقه‏های بزرگ به‌جای اجزایی از جنس لایه‏های کوچک

## Slide 7: انواع ورق های کالزیپ

## Slide 8: جزئیات سقف کالزیپ

## Slide 9: جزئیات سقف کالزیپ

## Slide 10: جزئیات آبرو

## Slide 11: آندولین
ورقهای آندولین از جنس سلولز و نوعی قیر مخصوص می باشد که تحت فشار و گرمای شدید ساخته شده است.

## Slide 12
مشخصات ورقهای آندولین

## Slide 13: ویژگی
عایق آب
وزن سبک
مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش
تحمل نیروی بار(ثقل)
مقاومت در برابر سرما و گرمای زیاد
هدایت گرمایی مانند چوب
عایق صوتی
خواص بیولوژیکی: پوسیده نمی شود و از عوامل بیولوژیکی مانند قارچ و کپک تاثیر نمی پذیرد.
خواص شیمیایی:انواع باز ها و اسید ها بر ورق آندولین بی تاثیرند

## Slide 14: جزئیات نصب و اجرا:
برای اجرای پوشش سقف به ترتیب لایه های عایق، پرلین و ورق آندولین بر روی هم قرار می گیرند.

## Slide 15: جزییات آبروی بام:
نصب ونتیلاتور برای جریان هوا
نصب آبرو روی قلاب نگهدارنده
پوشش لبه ی بام
عایق

## Slide 16: جزئیات تیزه ی بام:
هم پوشانی در تاج بام
میخ کردن تاج بام به ورق اند.لین و پرلین های زیرین

## Slide 17: آندوتایل
مشخصات ورق آندوتایل:
عرض:40سانتی متر
طول:106سانتی متر
فضای پوشش با هر سفال:0.321مترمربع
وزن هر ورق:1.27کیلوگرم(وزن هرمترمربع4کیلوگرم)

## Slide 18: باردولین

## Slide 19: ویژگی
نصب آسان و سریع روی کلیه سقفها
زیبایی(با توجه به لایه های روی هم قرار گرفته شده و داشتن رنگهای بسیار جذاب)
عایق ضد آب
در مقابل تغییرات زیاد حرارتی محیط بسیار مقاوم می باشد و به هیچ عنوان ترک بر نمی دارد .
مقاوم در برابر راه رفتن روی سقف
بسیار سبک است (حدود10کیلوگرم هر مترمربع)

## Slide 20: آندوسر
آندوسر یکی از محصولات کارخانجات آندولین می باشد. در واقع ورقه های سرامیکی است که با اتصالات خشک به یکدیگر متصل می شوند.

## Slide 21: ویژگی
مقاوم در برابر آب
وزن سبک
مقاوم در برابر راه رفتن روی سقف
امکان ایجاد تهویه مناسب از طریق سقف
بازتاب نور خورشید
مقاوم در برابر بادهای شدید و تکان های ناشی از زلزله
نصب آسان

## Slide 22: اجزای مورد استفاده در سقف

## Slide 23: آندوکلر
این پوشش سقفی از ورق های پلی کربنات شفاف تولید شده است که 90% نور را به طور شفاف از خود عبور می دهد.

## Slide 24: انواع ورق های پلی کربنات
ورق پلی کربنات صاف
ورق پلی کربنات موجدار
ورق پلی کربنات چند جداره
ویژگی ها:
مقاومت حرارتی بالایی، عایق الكتریكی ،سبک، مقاوم در برابر حریق، مقاومت ضربه ای بالا (چند جداره)

## Slide 25
DECRA
دکرا یکی از کمپانی های ارائه دهنده ی پوشش های نوین برای سقف های شیبدار می باشد.
محصولات این شرکت دارای ترکیباتی با پایه ی فولاد می باشند که در انواع بافت و رنگ تولید می شوند.
این محصول دارای کاربرد وسیعی در پروژه های مسکونی با سقف شیبدار می باشد.

## Slide 26
مشخصات:
هسته اصلی هر تایل از فولاد 0/4میلیمتر فشرده
ساختار همپوشانی و قفل شدنی تایلها در یکدیگر
سقفی سبک
ایمنی در برابر فرسایش
مقاومت در برابر توفان شدید/ گردباد
مقاومت در برابر خوردگی
مقاومت در برابر آتش سوزی
مقاومت در برابر ضربه دانه های تگرگ

## Slide 27
جزئیات نصب و اجرا:
برای نصب تایل های دکرا، عایق بر روی سازه ی سقف و یا پوشش روی ان قرار گرفته و بر روی عایق تخته های نازک(زیرکوب) نگهدارنده ی تایل ها نصب می شوند.
در نهایت تایل ها روی زیرکوب ها قرار گرفته و به تخته و نیز به یکدیگر میخ میشوند.
فاصله ی زیرکوب ها متناسب با ابعاد تایل ها تعیین می گردد.

## Slide 28
جزئیات نصب و اجرا:
نحوه ی اتصال تایل ها به یکدیگر و به تخته ی نگه دارنده

## Slide 29
تاج بام:
برای نصب تایل بالایی فاصله ی A که در تصویر 1 مشاهده می شود را اندازه گیری کرده و 40 میلیمتر (به منظور خم کردن قسمت انتهایی تایل برای اتصال به زیرکوبها)
به این فاصله اضافه کرده و تایل را برش می زنیم.
لب بند بام:
لب بند بام:
تصویر1
لب بند بام:
تصویر2

## Slide 30
سرپوشbarge box):)
در شکل های زیر جزئیات نحوه ی قرارگیری سرپوش در انتهای سقف نشان داده شده است.

## Slide 31
باران گیر (side flashing):
در محلی که پوشش سقف به دیوار عمودی متصل می شود، انتهای کلیه ی رجهای تایل به بالا تا زیر باران گیر خم می شوند.

## Slide 32
نمونه هایی از محصولات :
Heritage
Tile
Sideflashing
Barrel
Box barge
Flat sheet
2000
400

## Slide 33
نمونه هایی از محصولات :
Shingle
Tile
Sideflashing
Angle trim
Angle trim end
Flat sheet
1320
368

## Slide 34
نمونه هایی از محصولات :
Shake
Tile
Sideflashing
Angle trim
Angle trim end
Flat sheet
1320
368

## Slide 35
ورق های گالوانیزه:
فولاد گالوانیزه (Galvanized Steel) به فولاد پوشانده شده توسط روی گفته می‌شود.
تولید در دو صورت ورق های موجدار و ورق های صاف
مزایا:
دوام طولانی
هزينه كمتر براي تعميرات و نگهداري
محافظت در برابر خوردگی

## Slide 36
ساندویچ پنل:
ساندویچ پانل یک ساختار سبک و مرکب است که از دو طرف به دو لایه محدود شده و در وسط یک لایه عایق دارد.
ساندویچ پانل ها به دو گروه سقفی و دیواری تقسیم می شوند که به ضخامت 5 الی 25 سانتیمتر و طول دلخواه بر حسب نیاز وجود دارند. ضخامت کم این پانل ها کمک می نمایند تا کاهش قابل توجهی در هزینه حمل، نصب و دور ریز به عمل آید
ویژگی ها:
عایق رطوبتی
-مقاوم در برابر زنگ زدگی
-مقاوم در برابر باد
-غیر قابل اشتعال
-عایق حرارتی و صوتی
-قابل بازیافت
-خمل و نقل سریع و آسان
-مناسب برای تمامی اقلیم ها
-وزن سبک

## Slide 37
ساندویچ پنل:

## Slide 38
منابع:
www.kalzip.com
www.onduline.com
www.decra-iran.com
www.decra.com
www.nrca.net
www.bemo.com