## Slide 1
مطالعات مبانی نظری بخش جراحی بیمارستان در طراحی معماری

## Slide 2: :مقدمه
بخش های جراحی ازپيچيده ترين بخش های هر بيمارستان هم به لحاظ کاربردی و هم به لحاظ طراحی می باشد. چرا که حتی در اين زمينه سياستگذاران نيز با توجه به تجربيات گونا گون نظرات مختلف و گاه متناقض ارائه می کند. بدين لحاظ از لزوم داشتن يک برنامه فيزيکي سخن به ميان می آيد که بايد قبل از هرگونه عمل طراحی با يک سری مصاحبه، سطح اتاق های عمل و فضاهای پشتيبانی عمل را مشخص کنند.
مدیران ،جراحان، متخصصین بیهوشی و پرستاران اتاق عمل همه باید در پیش طرح یک اتاق (بسته به فضایی که بدان نیاز دارند) مشارکت جویند.
طرح باید درک وسیعی از انواع پروسه های مدیریتی فضا داشته باشد تا مطمئن گردد که کلیه جزییات فضاها با توجه به نظرات گروه خاص استفاده کننده استخراج گشته است ،تعداد و نوع اتاق عمل اولین موضوع برای تصمیم گیری بشمار می رود.
در بیمارستان های بزرگ تمایل دارند که نوع اتاق عمل کاملا مشخص شود تا جزییات مورد نیاز هر اتاق کاملا پیش بینی گردد.

## Slide 3
در طراحی این فضا بیشترین بخش مربوط به امور تاٌسیساتی خواهد بود. الزامات تاٌسیساتی در کف وهمچنین نیازهای تاٌسیساتی در بالای سقف کاذب اجبارا ارتفاع این قسمت از بیمارستان را با دیگر نواحی بیمارستان متفاوت می سازد. به همین دلیل در طراحی یک بیمارستان از همان ابتدا محل اتاقهای عمل در کل طرح مشخص می شودو مابقی بخش ها بعد از تعیین تکلیف این منطقه جانمایی می شود.
از سوی دیگر بدلیل حساسیت بالای این بخش و مسائلی همچون تغییرات فشارهای هوا و ورود هوای مسموم و یا آلوده شدن هوای تمیز که می تواند باعث عفونت وحتی مرگ بیمار شود بهتر است در طراحی اتاقهای عمل نهایت دقت اعمال شود.

## Slide 4
طرح کلی و مکان یابی در بخش جراحی:
درمان در بخش جراحی مخصوص بیمارانی است که شرایط آنها تشخیص داده شده است اما با تجویز دارو قابل بهبود نیستند و باید مورد عمل جراحی قرار گیرند.
این بخش باید در نزدیکی بخش مراقبت های ویژه، اتاق ریکاوری و محل استرلیزاسیون مرکزی باشد زیرا روابط متقابل میان این بخش ها وجود دارد و به این ترتیب دسترسی آسان باید تضمین شود .
محل قرار گرفتن اتاق های عمل در بیمارستانها ازمهمترین شاخص های اثر گذار بر بهره وری ونیز رعایت اصولی سیکل درمان بیماران وهمچنین مقوله های دیگری ازجمله کنترل عفونت های بیمارستانی ومهندسی ارزش درمنابع تاسیساتی و ... می باشد .
ازطرفی محل قرارگرفتن اتاق های عمل در طرح هر بیمارستانی نیاز به مطالعات خاص همان بیمارستان نیز دارد.
اتاق های عمل را تا حدود دو دهه قبل به بالاترین طبقات ساختمان اصلی بیمارستان منتقل می نمودند و برای این کار نیز دلایلی به این شرح داشتند: دور بودن از مسیر رفت و امد عمومی؛دور بودن از جریان هوای الوده بین بخش ها؛ نزدیکتر بودن به دستگاه های تهویه روی پشت بام که منجر به تهویه اسانتر وخطر خرابی کمتر و هزینه انتقال انرژی ارزانتر بودو جزییات دیگری مانند آرامش کامل ونبود مزاحم پیرامونی.
امروزه تفکر طراحان بیمارستانی همگام با تبلور تجهیزات وتکنولوژی جدید وهمچنین تغییر استاندارد های درمانی ، به ناچار تغییراتی رادر جانمایی بیمارستان هاپدید آورده است.

## Slide 5
موقعیت قرارگیری بخش جراحی نسبت به سایر بخشها (نوع دسترسی)
و روابط فضاهای بخش جراحی:

## Slide 7
قسمت های مختلف بخش جراحی:
-پذیرش
-کنترل
-اتاق آماده سازی بیمار(بیهوشی)
-تعویض تخت
-اتاق رختکن ،استراحت پرسنل و آماده شدن جراحان و پرسنل
-اتاق استراحت پزشکان
-انبار وسایل و تجهیزات
-فضای اسکراب
-انبار های تمیز و کثیف
-اتاق تخلیه کثیف
-اتاق جلسه قبل از عمل
-سالن های عمل جراحی
-بخش استریل در مجاورت سالن ها
-اتاق های شست و شو(برانکارو...)
(CSR)- بخش استریل مرکزی
- بخش مراقبت بعد از عمل (ریکاوری ) ایستگاه
مانیتورینگ
- اتاق اشعه
-بخش آنژیو گرافی در مجاورت سالن های جراحی
- سرویس بهداشتی

## Slide 8
نمونه پلان یک بخش جراحی با کلیه ریز فضاها:
1.اتاق جراحی بزرگ
2.ضد عفونی فرعی
3.محل تمیز کردن لوازم
4.بایگانی
5.اتاق مدیر جراحی
6.رختکن پرستاری
7.انبار وسایل استریل
8.سرویس بهداشتی
9.انبار وسایل بیهوشی
10.محل برانکارها
11.محل وسایل نظافت
12.اتاق جراحی کوچک
13.رختکن پزشکان
14.انبار وسایل استریل
15.اتاق عمل
16.ضد عفونی مرکزی
17.اتاق قالب
18.اتاق شکسته بندی
19.قفسه گچ
20.فرستادن وسایل کثیف
21.انبار وسایل
22.جراحی
23.ورودی مریض
24.خروجی مریض

## Slide 9
بخشی است که اطلاعات مربوط به ورود و ترخیص بیماران ،تیم پزشکی، پرستاران و تکنسین ها، ساعت شروع و پایان عمل جراحی، ورود وخروج اشخاص و ابزار و وسایل و... در آن ثبت و کنترل می شود.
این بخش در ورودی بخش جراحی قرار دارد.
در این اتاق عملیات مربوط به آماده سازی بیمار قبل از جراحی مانند تعویض لباس ،ضد عفونی های اولیه و دادن داروهای مورد نیاز صورت می گیرد.دارای درهای پروانه ای با عرض 1.4متر و پنجره دار برای ایجاد ارتباط بصری است.
این اتاق مجهز به یخچال، سینک و قسمت شستشو، قفسه ها، اتصالات خاص تجهیزات بیهوشی و برق اظطراری است.
این بخش با اتاق کنترل و راهروی اصلی بیمارستان ارتباط مستقیم دارد.
بخش کنترل:
اتاق آماده سازی بیمار:

## Slide 10
پرسنلی که در اتاق عمل حضور پیدا می کنند قبل و بعد از جراحی در این بخش لباس های خود را عوض می کنند.
این بخش با اتاق کنترل و راهروی اصلی بیمارستان ارتباط مستقیم دارد.
رختکن پرسنل:
در این بخش بیمار روی تخت جراحی خوابانده می شود و در صورت نیاز به همراه پزشک مراقب به اتاق عمل برده می شود.
همچنین بعد از انجام مراقبت های اولیه در بخش ریکاوری پس از عمل جراحی برای خروج از بخش جراحی تعویض تخت بیمار در این قسم صورت می گیرد.
تعویض تخت:

## Slide 11
هرجراح و بعضی از پرستاران باید دستها و ساعدخودرا در مدت زمان پیش بینی شده ای قبل ازعمل اسکراب نمایند.
برای این اسکراب یک دستشویی عمیق و بزرگ یا گاهی دستشویی یکسره مورداستفاده قرارمیگیرد.دستشویی اسکراب رادر ترجیحا درموقعیتی قرار می دهند که دید به درون اتاق جراحی وجود داشته باشد. حداقل عرض این قسمت باید 1.8متر باشد.برای هر اتاق عمل باید سه شیر دستشویی (با کنترل پایی) وجود داشته باشد
بهتر است در اوایل کار طراحی مشخص شود که آیا اسکراب مرکزی قابل قبول است یا آنکه در جوار هر اتاق یک دستشویی اسکراب قرار گیرد.فضای مرکزی اسکراب هزینه ی کمتری در برداشته و انعطاف بیشتری در کاربرد خواهد داشت.
فضای اسکراب:

## Slide 12
این اتاق در بهترین حالت باید مربعی شکل باشد (6.5*6.5) متر تخت جراحی در وسط آن قرار می گیرد و در دایرهای به قطر 3 متر اطراف تخت جراحی فقط کسانی که اسکراب کرده اند حق حضور دارند.این محوطه محوطه استریل نام دارد.
اتاق عمل باید با چهار فضای اسکراب ،انبار استریل،انبار تخلیه کثیف و راهروی بخش در ارتباط مستقیم باشد.
اتاق عمل:

## Slide 13
برای سهولت دسترسی همه بخشها به اتاق های عمل، میبایستی این مجموعه در طبقات میانی ساختمان گنجانده شود ؛
وجود آسانسور های اختصاصی اتاق عمل وبالابرهای ویژه برای منظور های مختلف،درکنار اتاق های عمل تقریبا الزامی است (جهت جابجایی تخت بیماران- پرسنل بخش - سی اس ار کثیف و تمیز - تردد اختصاصی مابین بخشهای ویژه)
با توجه به وقوع کشور ما در نیمکره شمالی زمین، برای عدم برخورد با نور شدید افتاب و همچنین امکان الزامی استفاده از یک نور یکنواخت وملایم درطول روز ، اتاق های عمل میبایست در یال شمالی ساختمان قرار گیرند ؛
اتاق های عمل بایستی کمترین فاصله را با“سی .اس . ار“یااسترلیزاسیون مرکزی داشته باشد ؛
دسترسی اتاق های عمل با بخش بستری جراحی بایستی کوتاه و سریع و حتی الامکان مستقل وبدون عبور از بخشهای دیگر باشد ؛
اورژانس بیمارستان و“ای .سی . یو“و“سی.سی.یو“و ”بانک خون“ با اتاق های عمل کمترین فاصله ممکنه را داشته باشد .
از جمله الزاماتی که در حال حاضر نمی توان از آنها چشم پوشی کرد عبارتند از :

## Slide 14
امکان گسترش وتغییرات در آینده هم از نظر ابعاد ، وهم از نظر بکار گیری تجهیزات جدید را با کلیه جوانب تاسیساتی مورد نیاز آن روز ، حتی الامکان داشته باشد ؛
در مسیر تردد داخلی بیمارستان باشد . یعنی جهت دسترسی بخش های مختلف به مجموعه اتاق های عمل،نیاز به تردد به خارج از ساختمان اصلی بیمارستان وجود نداشته باشد ؛
بخش اتاق های عمل، کاملا بسته وایزوله بوده ودر مسیر تردد وعبور مرور دیگر بخش ها،حتی برای استفاده اظطراری از پله فرار و یا تعمیرات نوبه ای امکانات تاسیساتی بیمارستان؛قرار نگیرد . از طرفی درعین حال پرسنل خود بخش بتوانند به موقع از پله فرار استفاده نمایند .

## Slide 15
اتاق تخلیه کثیف:
ابزار استفاده شده و همچنین زباله های تولید شده از این بخش به بخش مخصوص استریل وسایل و دفع زباله ها انتقال می یابند.
انبار استریل:
در این قسمت ابزار و وسایل استریل شده جراحی قرار دارد.این بخش با اتاق عمل و راهروی تمیز ارتباط مستقیم دارد.

## Slide 16
1-پیشخوان
2-قفسه
3- سینک و آبکش
4- قفسه دیواری
5- تهیه کارت
6- ظرف کاغذ زائد
7- چند لوله ی لاستیکی شستشو
8- میز
9-پیشخوان
10- رختکن استرلیزه
11- آب مقطر
12- جای تهویه مکانیکی
13-پنجره رابط
14- تلفن خارجی
15- میز
16- پله نردبانی
17- قفسه وسایل استریل
18- جای دستکش
19- در
20- تخته جای آگهی
21- صندلی
22- دستگاه هوای گرم استرلیزه
23- آبکش کف
بخش استریل مرکزی (CSR)
  در این بخش کلیه وسایل مصرفی اتاق عمل استریل شده و به انبار استریل انتقال مییابد.

## Slide 17
بعد از انجام عمل جراحی بیمار به ریکاوری منتقل می شود و مراقبت های اولیه قبل از انتقال بیمار به بخش های دیگر در
این بخش انجام می شود.تعداد تخت های لازم این بخش 1.5 برابر تعداد اتاقهای جراحی است.
این بخش با اتاق کنترل و راهروی اصلی بیمارستان ارتباط مستقیم دارد.
ریکاوری:

## Slide 18
حداقل مساحت های مورد نیاز در بخش جراحی:
پذیرش با فضاهای پشتیبانی
ریکاوری برای 5تخت
اتاق عمل
اتاق عمل بزرگ
اتاق آماده کردن بیمار
انبار استریل
اتاق کثیف
اتاق پرسنل
اتاق گچ گیری
رختکن-دوش-توالت ها
ایستگاه کنترل
اسکراب
تعویض تخت
CSR
32
32
36
49
18
12
10
28
24
14
3
3.6
12
80

## Slide 19
1) منطقه ورودی بیماران،کارکنان و وسایل (منطقه حفاظت شده):
خارجی ترین ناحیه بخش جراحی است.
این بخش نیاز به استریل ندارد و رعایت تمیزی بیشتر در آن کافی است.
بخش پذیرش بیماران،اتاق تعویض تخت وگاهی رختکن و استراحت پرسنل در این قسمت قرار می گیرد.
آسانسورهای اختصاصی اتاق عمل در اینجا باز می شود.
بهترین نوع طراحی این منطقه بگونه ایست که مسیر ورود و خروج مجزا ولی در کنار هم برای آن درنظر گرفته شود.
منطقه بندی بخش جراحی براساس سیکل کاری ونیز نوع ضد عفونی مورد نیاز:
2) منطقه داخلی تالار اتاق عمل (منطقه تمیز یا خط زرد):
در این منطقه فشار هوا مثبت است و در مقایسه با منطقه حفاظت شده فشار هوا کمی بیشتر میشود .
فضای انتظار بیمار قبل از عمل، اتاق ریکاوری، اتاق گچ گیری، فضای نگهداری خون، واحد ، تاریکخانه، رختکن کارکنان، دفتر متخصصان بیهوشی و سرپرست اتاق عمل ، انبار داروهای مصرفی،وسایل و ابزار غیر استریل قرار دارد.
ریکاوری آخرین محل این بخش ونقطه تلاقی با بخش سوم است.
محل پوشیدن لباس های مخصوص جراحی (شال وگان و دمپاپی و کلاه)
.

## Slide 20
4) منطقه خروج وسایل کثیف از تالار اتاق های عمل:
مواد زاید و ملحفه های کثیف در این قسمت قرار می گیرند.
3) منطقه اصلی در تالار اتاق های عمل (ناحیه ضدعفونی شده یا ناحیه خط قرمز):
منطقه استریل دارای بالاترین درجه فشار هوا است.
در این منطقه کارکنان باید لباس مخصوص اتاق عمل بپوشند.
اتاق شست و شو ، اتاق بیهوشی ، انبار وسایل استریل و محل تخلیه ساکشن قرار دارد.

## Slide 21
بهترین روش برای طراحی بخش جراحی استفاده از روش طراحی جز به کل است.برای نیل به این هدف ابتدا باید به تفکیک روابط پرداخت سپس با ترکیب این روابط میتوان به یک سیرکولاسیون کلی رسید.
1- بررسی روابط از نظر روند انجام عمل جراحی
قبل از عمل
زمان عمل
بعد از عمل
سیرکولاسیون و روابط:

## Slide 22
دیاگرام حرکتی پرسنل قبل از عمل:

## Slide 23
دیاگرام حرکتی پرسنل در هنگام عمل:

## Slide 24
دیاگرام حرکتی پرسنل بعد از عمل:

## Slide 25
2-بررسی روابط از نظر مسیرهای حرکتی
الف) مسیر حرکت پزشکان و پرسنل:
ب) مسیر حرکت بیمار:

## Slide 26
ج) مسیر حرکت وسایل:

## Slide 27
قبل ازتهيه هر برنامه فيزيکی در بخش جراحی بايد سيستم های عملکردی مختلف مورد مطالعه قرار گيرند. بهترين آن انتخاب سيستم های عملکردی شناخته شده بخش جراحی بيشتر در ارتباط با سيرکولاسيون و جدايی مسيرهای تميز و کثيف و استريل می باشد که در زير به آن اشاره گشته:
سیستم های مختلف عملکردی:
الف)تفکیک مسیر رفت وآمد (مسیر یک طرفه)
ب)تلفیق مسیر رفت وآمد پرسنل و بیمار
(ورود وسایل تمیز در یک مسیر و انتقال وسایل مصرفی از مسیر دیگر)
ج)تلفیق مسیرهای رفت و آمد و جدانمودن مسیر استریل

## Slide 28
الف)تفکیک مسیر رفت وآمد (مسیر یک طرفه):

## Slide 29
ب)تلفیق میر رفت وآمد پرسنل و بیمار
(ورود وسایل تمیز در یک مسیر و انتقال وسایل مصرفی از مسیر دیگر):

## Slide 30
ج)تلفیق مسیرهای رفت و آمد و جدانمودن مسیر استریل:

## Slide 31
استانداردها:
تعداد اتاق های عمل در بیمارستان :
به ازای هر 25 تخت بستری ”1“ اتاق عمل در نظر گرفته می شود.
نور اتاق عمل:
1) روشنایی طبیعی:
محاسن: عدم وجود پنجره در اتاق احساس محصور بودن درمیان دیوارها را به کارکنان اتاق عمل می دهد.
-چشم اندازهای پنجره خستگی چشم را از بین می برد.
معایب: نورطبیعی(آفتاب)باعث بهم خوردن میزان نور تنظیم شده در اتاق عمل می شود.
-امکان نفوذ خاک از درزهای پنجره به داخل اتاق عمل زیاد است.
-در موقع اعمال آندوسکپی باید وقت بیشتری را صرف به حداقل رسانیدن نور کرد.
-پنجره باعث می شود که صدا از خارج به داخل اتاق عمل نفوذ کند.

## Slide 32
دیوار اتاق عمل باید:
1.قابل شستشو
2.غیرقابل نفوذ
3.به رنگ نیمه مات باشد
از کاشی به علت شکاف موجود در حد فاصل آنها نباید استفاده کرد.
پوشش دیوارها نباید گردوغبار به خود بگیرد و بایستی نسبت به استفاده ی مکرر از مواد ضدعفونی کننده مقاوم باشد.
دیوارها باید عاری از لبه و طاقچه باشد.
مصالح اتاق عمل:
2)روشنایی مصنوعی:
ازآنجا که سعی میشود روشنایی اتاقهای عمل با نور مصنوعی تامین شود واین نورلازمه ی هراتاق عملی است بنابراین لازم است که برای مواجهه بامواقع قطع شدن برق، اتاق عمل دارای یک سیستم اضطراری روشنایی باشد.
بهترین نوع چراغ برای اتاق عمل چراغ سیالتیک است. این چراغ نور را در محل عمل جراحی متمرکز کرده به آسانی قابل حرکت، شست و شو و غیرقابل انفجار است. حرارت آن کم است و گرما ایجاد نمی کند.

## Slide 33
درهای اتاق عمل:
1.از جنس نسوز و چارچوبه در به اندازه کافی بزرگ باشد.
2.چارچوبه هم سطح با کف اتاق ساخته شود.
3.باید از دو طرف باز و بسته شود و ایجاد سروصدا نکند.
4.بین دو اتاق عمل بهتر است به جای در از پنجره کوچک استفاده شود.
5.درهای بیمارستان الکتریکی بوده و مستقیما به بیرون باز نشود و به
راهرو یا اتاق دیگری وصل شود.
کف اتاق عمل باید:
1.ضدجرقه(الکتریسیته ی ساکن) 4. مقاوم در برابر مواد شیمیایی
2.بدون سروصدا 5.فاقد سوراخ مجرای خروج آب باشد.
3.قابل شست وشو

## Slide 34
الزامات تاسیساتی درکف:
شبکه ارت زیر کفپوش های کاندکتیو ٬بعضی از اتلت های گازهای طبی از کف ٬ شبکه برق مورد نیاز تخت جراحی از کف.
نیاز های تاسیساتی در بالای سقف کاذب:
شبکه گازهای طبی ٬ شبکه کانال های هدایت هوای سرمایش وگرمایش ٬ شبکه هدایت گازها و بو های اتاق عمل به خارج یا اگزوز فن ها ٬ شبکه برق روشنایی ٬ شبکه برق مصارف تجهیزاتی ٬فضای مورد نیاز نصب پلیت چراغ سیالتیک.
ارتفاع این قسمت از بیمارستان با دیگر نواحی بیمارستان متمایز است و به همین دلیل در جا نمایی داخلی در تالار اتاق های عمل ٬ از همان ابتدای طراحی بایستی فضای منطقه اصلی ویا استریل را ٬در کل کار مشخص ومابقی قسمت های تالار اتاق های عمل و بدون اغراق ٬حتی مابقی بیمارستان را ٬بعد از تعیین تکلیف این منطقه ٬ تکمیل و نهایی نمود .
در طراحی سیکل هوا ٬ نبایستی فشار هوا بگونه ای باشد که امکان ورود هوا ی غیر استریل به داخل اطاق عمل وجود داشته باشد .
تاسیسات اتاق عمل:

## Slide 35
بررسی یک نمونه:
بیمارستان گلسار

## Slide 36
ایستگاه پرستاری
تعویض تخت
رختکن

## Slide 37
فضای اسکراب
انبار داروی اتاق عمل
انبار استریل

## Slide 38
اتاق عمل

## Slide 39
راهروی ارتباطی
اتاق عمل زیرپایی
ریکاوری

## Slide 40
منابع:
نویفرت
پایان نامه های کارشناسی ارشد
اینترنت