## Slide 1: موزه مرسدس بنز اشتوتگارد/آلمان

## Slide 2
در این موزه استودیو UN با درایت، بارهای ناشی از وزن اتومبیل ها را به ۹ سطح تقسیم کرده اند. اما بار وارده به هر سطح به اندازه بار یک اتوبان ۶ بانده است. با وجود سنگینی بسیار طبقات، سازه ی این موزه چندان سنگین به نظر نمی رسد؛ دو رمپ که به طور مارپیچ از میان سه هسته ی بتنی بالا آمده اند، آتریومی ۴۲ متری را در قلب ساختمان ایجاد کرده اند. این ساختمان حدود 47متر ارتفاع دارد. این شیوه ی جالب سازماندهی موجب سرازیر شدن نور به داخل و فراهم کردن دید آزاد به فضاهای موزه می شود.

## Slide 4
یک محور بتنی عمودی در آتریوم به وضوح از رمپ های بتنی و صفحات بتنی کف محافظت می کنند. صفحات بتنی کف با نگه دارنده های چرخشی که تا نما ادامه می یابند، حمل می شوند. بخشی از بار این صفحات را ستون های چهار گوشه ای که شبیه به V برعکس به نظر می رسد و به طور دقیق پشت دیوار منحنی شیشه ای واقع شده اند، حمل می کنند.

## Slide 5
با خالی کردن مرکز شبدر سه برگی یک آتریوم مثلثی تعریف شده است. معماران می توانستند با کمک راه حل های مبتنی بر مسیر حرکت (سیرکولاسیون) که رایت در موزه ی نیویورک استفاده کرده بود، مشکل را حل کنند. اما در این پروژه بازدیدکنندگان ابتدا با آسانسور به طبقه نهم می روند و در حرکت به سمت پایین مسیر خود را انتخاب می کنند. در اینجا به جای یک مسیر در موزه رایت، بازدیدکنندگان می توانند مسیر خود را در طی حرکت عوض کنند. به دلیل این که مسیر تاریخی اتومبیل های مرسدس بنز اغلب با مسیر دیگر تداخل پیدا می کند، برای تمایز آن در طی مسیرها، گروه طراحی این مسیر تاریخی را در فضای دو طبقه ای که از نور مصنوعی بهره مند است، طراحی کرد؛ در حالی که مسیر دیگر شامل فضاهای یک طبقه ای با دیدهای پانوراما می باشد، که به وسیله دیوارهای شیشه ای منحنی به وجود می آیند.