## Slide 1
تعیین میزان آسیب پذیری بافت های شهری
با استفاده از Fuzzy Logic & GIS

## Slide 2
بافت کهن شهر فریمان منطبق بر هسته اولیه شهر است و مهم ترین عناصر هویت بخش شهر از جمله چهار دالان، کاروانسرا، مسجد جامع و ... در آن قرار دارد. امروزه این بافت با مشکلات زیادی از جمله ناپایداری ساختمان ها، عدم نفوذ پذیری و فقدان فضای باز و... مواجه است. این شاخص ها به همراه فرسودگی بافت میزان آسیب پذیری این بافت شهری را در مقایسه با قسمت های نوساز تر شهر، در مقابل سوانح طبیعی افزایش می دهد. در راستای کاهش خسارات مادی و انسانی، بایستی نقاط بحرانی شناسایی شوند و در جهت بهسازی و نوسازی آنها اقدامات لازم انجام شود. در این مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه های نا پایدار شناسایی شده اند.

## Slide 3
بافت فرسوده چیست؟
بافت مساله دار شهری عبارت از بافت های شهری است که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن کاهش ارزش های کیفی محیط زیست انسان را فراهم می آورد و با نزول ارزش های مسکونی ، نوسازی در بافت متوقف می شود و میل به مهاجرت در ساکنین فزونی می یابد.
شاخص های اصلی بافت فرسوده عبارتند از :
شاخص های کالبدی ، عملکردی ، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی

## Slide 4
انواع بافت های مشکل ساز یا ناکارآمد (فرسوده) شهری:
بافت های تاریخی و ارزشمند
بافت های قدیمی و کهنه
بافت های روستایی که در روند رشد شهر به بافت گسترده شهری ادغام می شود
بافت های بی شکل در حاشیه و حومه شهر
بافت های شهری با ساکنان کم درآمد وفقیر
بافت های شهری آمیخته با کاربری های صنعتی ، کارگاهی و خدمات فنی
بافت های متاثر از حضور انواع کاربری های ناسازگار شهری
بافت های متاثر از نارسایی تاسیسات و زیرساخت های شهری
در تمام این بافت ها، چه فرسودگی نتیجه عوامل اجتماعی باشد و چه نتیجه عوامل کالبدی، عملکردی ، زیست محیطی و یا اقتصادی، به این دلیل که میزان بازسازی و بهسازی در بافت را کاهش می دهد، بافت را در برابر زلزله آسیب پذیر می کند.

## Slide 6
برای تولید نقشه احتمال خطر، باید پراکنش احتمال را تخمین بزنیم. از آنجا که عوامل زیادی در پدیده های طبیعی دخالت دارند اطلاعات در دسترس برای تخمین معمولا ناقصند و یا دخالت دادن همه آنها در یک مدل غیر ممکن به نظر می رسد. در این حالت توابع احتمال فازی برای نشان دادن احتمال خطر یکی از مناسب ترین راهکار ها خواهند بود.
در ادامه تهیه نقشه احتمال خطر در برابر زلزله برای دو قسمت از شهر فریمان، طی سه مرحله، انجام می شود.

## Slide 7
مرحله اول : تعیین عوامل موثر در تخریب ساختمان بر اثر زلزله
با توجه به توضیحاتی که در مورد بافت فرسوده و ویژگی های آن داده شد و همچنین با در نظر گرفتن اطلاعات موجود از شهر فریمان، عوامل موثر بر تخریب ساختمان بر اثر زلزله که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشند:
1- قدمت ساختمان
2- اسکلت ساختمان
3- کیفیت بنا
4- مساحت قطعات تفکیکی
5- تعداد طبقات
6- درجه محصوریت معابر
7- عرض معابر

## Slide 8
بعد از تهیه نقشه شاخص های معرفی شده که در واقع همان لایه های مورد بررسی هستند، بر اساس میزان اهمیت هر عامل در آسیب پذیری مکان در برابر زلزله، با استفاده از شاخص
آنتروپی (نظرات کارشناسی) رتبه بندی می شوند.سپس معکوس رتبه هر لایه به عنوان وزن لایه در نظر گرفته می شود.
امتیاز | عامل موثر در میزان آسیب پذیری ناشی از زلزله | رتبه
7 | اسکلت ساختمان | 1
6 | نسبت ارتفاع به عرض معبر | 2
5 | کیفیت بنا | 3
4 | مساحت | 4
3 | قدمت | 5
2 | تعداد طبقات | 6
1 | عرض معبر روبه رو | 7

## Slide 11
مرحله دوم : فازی سازی عوامل موثر در میزان خطر ناشی از زلزله
ابتدا تمام داده ها را به داده فاصله ای تبدیل می کنیم.
تابعی که برای فازی سازی در این پژوهش استفاده شده است تابعی خطی است که داده ها را به صورت خطی و با شیب یکسان از حالت کلاسیک به حالت فازی تبدیل می کند.

## Slide 12
در زیر مقادیر فازی شده لایه های مورد استفاده نشان داده شده اند.

## Slide 15
مرحله سوم : تلفیق لایه ها در مدل IHWP و تعیین نقشه آسیب پذیری بافت
با تلفیق لایه ها می توان نتیجه گرفت که یک مکان در بدترین شرایط امتیاز 28 و در بهترین شرایط امتیاز صفر را می تواند داشته باشد. اما جمع شدن تمامی شرایط در یک محل احتمال کمی دارد و این امر به خوبی در نتیجه مدل مشهود است به این صورت که حداکثر امتیاز کسب شده 23 و کمترین آن 0.1 است.