## Slide 1: طراحی فنی فرودگاه باراخاس

## Slide 2
فرودگاه بین المللی باراخاس
مشخصات پروژه :
مکان : مادرید،اسپانیا
معمار:ریچارد راجرز و شرکا ، استودیو لاملا
سال ساخت: 2005
برنده ی جایزه ی :RIBA STERLING
بودجه : یک میلیارد یورو
پیمانکاران:UTE BARAGAS
پیمانکار ساخت تجهیزات پارکینگ:
شرکت اسپانیایی Dragados

## Slide 3
پروژه ی طراحی پایانه ی جدید نتیجه ی مسابقه ای بود که توسط AENA برگزار شد.
در این مسابقه ی جهانی، یک تیم انگلیسی شامل ریچار راجرز ،استودیو ی اسپانیایی آنتونی لاملا و مشاوران سازه TPS برنده شدند.
دلایل اصلی انتخاب این طرح:
سادگی ، بی آلایشی، سازگاری، استواری و انعطاف پذیری آن
در این طرح ، تاسیساتی جهت کاهش مصرف انرژی از قبیل سیستم خنک کننده، سایه روشن های وسیع مربوط به نمای خارجی و روشنایی های سقف و نور موضعی در نظر گرفته شد ه است.
فرودگاه شامل 174 میز کنترل، 26 بازرسی امنیتی ، 20محدوده ی حمل بار ، 38 دروازه ی شبانه روزی ، 28 رمپ متحرک، 76 آسانسور و 22 پله برقی است.

## Slide 4
این مجموعه از سه ساختمان زیر تشکیل شده است:
پارکینگ با گنجایش بیش از 9000 محل پارک
ساختمان جدید پایانه به طول 1134متر
ساختمان جدید ماهواره که در 2 کیلومتری ساختمان پایانه قرار گرفته و مسافران می توانند با استفاده از مترو به آن دسترسی داشته باشند..
ساختمان جدید پایانه در زیر قسمت های بال شکل 16000 متر مربع زیر بنا دارد. این پوشش بال شکل، متشکل از دو بخش منحنی آلومینیومی است که هر یک 54 متر عرض و 72 متر طول دارد. برای تخلیه ی آب باران در شیار های هر بخش از سقف، 1464 مجرا و 72 ناودان قرار گرفته است. تعداد زیادی از لوله ها به صورت افقی در فضاهای خالی سقف نصب شده اند.
قابلیت انعطاف پذیری سیستم جمع آوری آب باران، آزادی بیشتری را در طراحی این پروژه برای معماران ممکن ساخته است. استفاده از سیستم ناودانی کنونی به جای سیستم سنتی، تعداد ناودان ها و حفره های زیر زمینی را کاهش داده است.

## Slide 5
موقعیت
توسعه ی این پروژ ه، پروژه های بزرگتر ی مانند امکانات جدید پارکینگ و یک بزرگراه الحاقی را نیز شامل می شود.
در سال 2006 با تکمیل سایر قسمت های پروژه، فرودگاه باراخاس ظرفیت 70 میلیون مسافر در سال را دارا است.
فرودگاه بین المللی باراخاس مادرید با بالاترین حجم ترافیک در اسپانیا، یکی از درواز ه های مهم این کشور است. افزایش مسافر تا 10 درصد در سال، اهمیت این فرودگاه را در اسپانیا نشان می دهد.
بر این اساس، سرپرستان امور بین المللی فرودگاه مبلغ 2/91 میلیارد پوند را برای توسعه ی ساختار پایانه ی جدید، باند فرودگاه، ساختمان ماهواره، سیستم جدید بررسی چمدان و بار و جا به جا کننده ی اتوماتیک مسافر تصویب کردند.

## Slide 7: طراحی
ساختمان پایانه فرودگاه باراخاس از سه لایه ساختمانی تشکیل شده است.
زیر زمین در سطح 20 متر پایین تر از زمین.
سه طبقه ی بتنی.
سقف با چارچوب فولادی .
برای محدود کردن ارتفاع ساختمان از تیر های بتنی تحت فشار استفاده شده است، تا ارتفاع تیر به 90 سانتی متر محدود شود.
تیرها در قالب هایی به طول 72 متر قرار گرفته و قطعات بتنی پرکننده ی بین آن ها ، شبکه ا ی 9*18 متر ، ایجاد کرده است.

## Slide 8
بدنه ی بتنی در طبقه ی فوقانی نقطه ی پایه ی ثابتی را برای کار گذاری اجزای فولادی سقف فراهم کرده است.
سیستم سازه سقف جایی که به صورت 4 شاخه خم شده است، یک جفت از اعضای مدول Sشکل را نگه داشته است.
بدین ترتیب هر جفت از ناودان ها به کمک سقف فولادی، سازه ی سقف را در هر دو جهت تثبیت می کند.

## Slide 9
همچنین عبور امتدادسقف از روی روکش فلزی ، باعث تاکید بیشتر در نمای خارجی می شود.
در نمای خارجی، سازه به شکل حرف Y ، با زیبایی در فواصل 9 متری تکرار شده است. هرجفت از میله ها از نقطه ای مشترک در سطح زمین شروع شده و با اندکی انحنا یکی به داخل و دیگری به خارج امتداد می یابند.
جفت میله ها به وسیله ی بستی از هم جدا شده و پشتیبان تیر های افقی هستند.
در نزدیکی سقف، میله ها با قلاب های V شکل به سقف متصل می شوند و طرح کلی پرنده یا ماهی شکلی را تشکیل می دهند.
جزییات و مصالح به بهترین صورت انتخاب و اجرا شده و نظم قابل توجه و محیطی آرام را ایجاد کرده است.

## Slide 10: کانسپت
برای کارایی بیشتر در حرکت مسافران و بررسی اثاثیه، ساختمان پایانه با طراحی خطی و مستقیم در فرمی منظم و واضح در بردارنده ی فضا های تماشایی برای هر دو طیف مسافران در حال ورود و خروج است.
ورودی ها از طریق قسمت های بررسی گذر نامه، سالن استراحت و در نهایت ورود هواپیما در حرکتی افقی به هم متصل شده اند.
این قسمت های گوناگون به وسیله ی وید های مهیج و باریکه های نور طبیعی وارد شده از فاصله ی تمام ستون ها و در نهایت شیشه های وسیع در نمای خارجی رو به کوه ها از یکدیگر جدا شده اند

## Slide 11
سازگاری با محیط و گسترش در 6 طبقه، باعث تفکیک خروجی و ورودی به صورت عمودی شده است.
سه طبقه فضای گسترده بر روی زمین مربوط به:
قسمت های بررسی،امنیت ،ورودی های شبانه روزی و قسمت بار
و سه طبقه ی زیز زمین مربوط به:
تعمییر ، پردازش بار وجابه جایی مسافر بین ساختمان ها است.

## Slide 12: اهداف معمار در فرودگاه باراخاس
استفاده از ترکیب بندی های ساده و هندسی که به سادگی برای مسافران و پرسنل قابل درک باشد.
یکی شدن ساختمان اصلی و قسمت بازرسی بار مسافر به واسطه تردد در حوزه ها.
استفاده از فضاهای باز برای تفکیک هر واحد طولی از واحد های بعدی ، تسهیل جهتیابی، کاهش وابستگی به نور مصنوعی با افزایش دریافت نور طبیعی و افزایش کیفیت و ادراک فضایی.
فضای داخلی شفاف، روشن ومفرح که متمم فضای اطراف ساختمان و فضای خارجی روشن و شفاف است.
دسترسی آسان به فرودگاه و پیوند داخلی مناسب پارکینگ و ترابری عمومی برای مسافران
فضای سبز نزدیک باند فرودگاه برای پیوستگی فضاها
سازه ی قابل انعطاف و مدول ، استفاده از اجزای پیش ساخته برای تطبیق هرگونه توسعه ی آتی و تضمین نسبت کیفیت به هزینه.
امکان افزایش ظربیت هواپیما در صورت لزوم و تطبیق آسان برای پیشرفت های آتی در صنعت هواپیمایی
جذب بهینه ی آکوستیک ، استفاده از عایق حرارتی و موانع باد با استانداردهای لازم برای ایمنی و اسایش

## Slide 13
شکل کلی ترمینال:
تناوب اشکال موجی شکل به وسیله ی اشکال موجی شکل پیش به وسیله ی بال های بسیار بزرگ فولادی پیش ساخته خوانایی خواصی را در ترمینال ایجاد کرده است.
سقف موج دار ساخته شده به وسیله ی ستون ها و پایه های درختی مرکزی حمایت می شوند.
نقطه گذاری تمامی قسمت های سقف ترمینال:
نفوذ نور طبیعی به داخل فضا
تقسیم طبقات موازی به بخش های مساوی
نشان دادن مسیر حرکت وتوالی فعالیت هااز سالن انتظار تاحرکت به سمت هواپیما
ویژگی اقلیمی این ساختمان این است که از شمال به جنوب گسترش پیدا کرده و نمای گسترده به سمت شرق و غرب دارد.
به وسیله ی سقف عمیق یکپارچه ، بر روی نماها سایه ایجاد شده و در پایه ی پل و سایر قسمت ها لازم از سیستم های تهویه با مصرف انرژی کم و بهینه استفاده شده است.

## Slide 14: پلان همکف
شامل :
قسمتهای بررسی
امنیت
ورودی های شبانه روزی
قسمت بار

## Slide 15: پلان های زیر رمین
شامل:
تعمییر
پردازش بار
جابه جایی مسافر بین ساختمان ها

## Slide 16: پلان های طبقات بالا

## Slide 17: مقاطع

## Slide 18
نما ها

## Slide 19
مسیر یابی و مصالح
در فرودگاه باراخاس از طیف رنگ برای مشخص کردن بخش ها ی مختلف استفاده شده است.
هر مسیر به وسیله ی رنگ نشانه گذاری شده و راه فورا مشخص می شود.
دستگاه جابه جا کننده ی خودکار نیز بر اساس همین طیف رنگی به کار برده شده است، که به ساختمان نشاطی خاص می دهد.
برای عناصر ساختمانی از فولاد ضد زنگ و آلومینیوم استفاده شده است که احساس سبک وزنی و فراخی ایجاد می کند.

## Slide 20
قسمت داخلی سقف پایانه به وسیله خیزران ( نی هندی ) پوشیده شده است تا احساس گرمی را در فضای داخلی ایجاد کند.
مصالح کف نیز از آهک اسپانیایی غیر صیقلی است که نمودی گرم داشته و نسبت به سایر مصالح سنگی مانند گرانیت سختی کمتری دارد. بر خلاف اکثر فرود گاه های مشابه، پایانه ی جدید فرودگاه به مسافران کمک می کند تا با محیط پیرامون خود ارتباط بر قرار کنند.
با وجود اینکه این پایانه یک ساختمان عظیم و غول پیکر است اما مسافران می توانند مسیر خود را از روی علائم بصری که در سراسر پایانه علامت گذاری شده است، پیداکنند.
از میان نسل جدید فرودگاه ها، فرودگاه باراجای مادرید از معدود فرودگاه ها یی است که برای مردمی که هرروز از کنار آن عبور می کند احترام قائل می شود. چشم انداز ساختما ن با شکل موج دار آن در مجاورت با تپه های اطراف ، کامل می شود.

## Slide 21: ساختمان ماهواره
ساختمان جدید ماهواره با زیر بنای 287384 مترمربع ، توانایی سرویس دهی به 15 میلیون مسافر را در سال دارا است. ساختمان شامل دو بلوک است که یکی امکانات ورودی و خروجی برای مسافران و دیگری امکانات گذر نامه و مناطق تجاری را در بر دارد. علاوه بر این ساختمان ماهواره 9000 جای پارک را تامین کرده است.
سیستم بازرسی خودکار بار
پایانه ی جدید شامل یک سیستم بازرسی خودکار بار است. که توانایی بازرسی بیش از 16500 قطعه بار را در ساعت دارد. طول تسمه ی حامل در مجموع 78 کیلومتر است. این سیستم بار رادر ورودی، خروجی و بین پایانه و ساختمان ماهواره پردازش می کند.
جا به جا کننده ی خودکار
جا به جا کننده ی خودکار ساختمان جدید، پایانه را به ساختمان ماهواره متصل می کند. ماشین های جا به جا کننده ی خودکار، مسافران را بین دو جایگاه در یک تونل بین پایانه ی اصلی و ساختمان ماهواره منتقل می کنند. جا به جا کننده ی خودکار ، فاصله ی 2100 متر را پوشش داده و به صورت 24 ساعته کار می کند.

## Slide 22: سازه:
پایانه ی باراخاس با زیربنای 1.2 میلیون متر مربع، به عنوان بزرگترین پروژه ی ساختمانی در جهان مطرح شده است. بنابراین استاندارد سازی سازه نه تنها برای تسهیل عملیات ساختمانی ، بلکه برای هرگونه توسعه ی بعدی در پایانه مهم بود.

## Slide 23
هر سه قسمت ساختمان پایانه با سقفی موجی شکل پوشیده شده است که به وسیله ی ستون های جفتی مایل داخلی تحمل می شود.
نمای خارجی و خرپای سازه ای که کل سازه را تقویت می کند به شکل پرنده یا ماهی بوده و با طرح ظریف سقف ، از داخل و خارج بدون شکست است. هر قسمت سقف توسط تکیه گاه و ستون های فولادی مفصل داری به طول 18 متر تحمل می شود. این ستون ها برای تحمل وزن تیرها شاخه شاخه شده اند. براین اساس ، چهار ستون برای هر تراز در نظر گرفته شده است. دو ستون به شکل v در مرکز و دو ستون به شکل y در هر انتها برای تحمل وزن سقف.

## Slide 25
ستون ها با لوله های توخالی با ضخامت 14 میلیمتر، در پایین به ابعاد 480*800 میلیمتر و در بالا به ابعاد 200*480 میلیمتر بوده و تیر اصلی را تحمل می کنند. تیرها مناسب با باری که می بایست تحمل کنند طراحی شده اند.

## Slide 26
خرپاها برای مقاومت در برابر فشار باد، تحت فشار قرار گرفته اند. این خرپاها از 5بازوی افقی از جنس فولاد زد زنگ ساخته شده اند که به میله های جفتی از همین جنس متصل هستند. وضعیت و تغییرات طول بازوها شکلی شبیه پرنده یا ماهی ساخته و امتداد اعمال نیروی سازه را منعکس می کند.
خرپاها در فاصله ی 9متری و همتراز با تیرهای اصلی به آرماتورهای پایه بتنی محکم شده اند.

## Slide 27
هرشاخه ی خرپا با یک جفت تیر و یک قطعه ی میان تهی دایره ای به قطر 76 میلیمتر تحمل می شود که از لبه به یکدیگر جوش خورده و با پروفیل های آلومینیومی پوشیده شده اند.
بین صفحات شیشه ای شکاف های 75 میلیمتری قرارگرفته است تا حرکت را ممکن سازد.

## Slide 28
خرپاهای قوسی شکل دهانه های بین تیرهای اصلی را پوشش می دهد.
رفتار سازه ای حاصل از کنارهم قرار گرفتن این خرپاها مشابه سیستم تاق های ضربی است. بدین صورت که نیروهای جانبی تاق ها همدیگر را خنثی می کنند.

## Slide 29: نحوه ی اجرای ستون ها و سقف

## Slide 30
خرپا پس از منتاژ در کارخانه به سایت حمل شده و به صورت عمودی نصب شدند. با تعبیه ی تعدادی جک در پشت خرپا و کشیدن آنها، شکل سقف ساخته شد. پس از آن، به خرپا ها شکل نهایی متصل شدند.بدین ترتیب حداکثر خطا و جابجایی نمای خارجی حدود 15میلیمتر می تواند باشد.

## Slide 32
انوع مصالح مورد استفاده، هندسه ی جدید پایانه را منحصر به فرد می سازد. در عمل با نمایش اسکلت ساختمان ، تمامی فولاد به کار برده شده در معرض دید استفاده کنندگان فضا خواهد بود. سایر اعضا مانند تیر سقف و دیوارها نیز حس امنیت ، سبکی و وسعت فضا را القا می کنند.

## Slide 34: بررسی دیاگرام انتقال نیرو
نیروی وارد برسقف
نیروی عکس العمل ستون ها
تکیه گاه ها

## Slide 35: دیاگرام عکس العمل نیروها
نیروی وارد برسقف
نیروی عکس العمل ستون ها
ممان خمشی
عکس العمل های ممان خمشی

## Slide 39: ستونY
ستون های vشکل ساختاری درختی دارد و شاخه های ستون رو به رو در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و نیروی جانبی یکدیگر را خنثی کرده اند.
ستونv

## Slide 40
نحوه ی اتصالات

## Slide 42
منابع
سازه در معماری، تالیف ماریو سالوادوری، ترجمه دکتر محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران
معماری تکنولوژی، google.com