## Slide 1
طراحی فنی المان های یادمانی
پل آلامینو و هرم لوور

## Slide 2
پل آلامیلو (Alamillo Bridge )
هرم لوور (Louvre Pyramid )
فهرست :

## Slide 3
- پل آلامیلو (Alamillo Bridge) :
این پل زیبا، بدیع و قابل توجه ( 1992، سویل، اسپانیا، کالاتروا) برای نمایشگاه جهانی اکسپو 92 طراحی شد و نشان دهنده زیبایی و نیز ابداع، خلاقیت و مهارت در طراحی سازه و معماری یک پل توسط معمار اسپانیایی این پل می باشد.

## Slide 4
طرح اولیه پل آلامیلو بر اساس یک پرنده در حال پرواز و یا یک هواپیما بود.
كالاتراوا پل را نه‌ تنها به عنوان عامل ارتباطی، بلكه الماني براي منظرسازی و ایجاد نشانه شهری و عاملي محرك براي ترقي در آن منطقه در نظر گرفت.

## Slide 5
پل آلامیلو دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن را از تمام پل های کابلی ساخته شده تا به حال متمایز می سازد.
وجه تمایز اصلی بین آلامیلو و سایر پل های کابلی، عدم استفاده از کابل های نگهدارنده در دو طرف دکل پل و استفاده از وزن اضافی دکل برای ایجاد تعادل در پل است. به عبارت دیگر، برای جبران ایجاد عدم تعادل در دکل اصلی پل، که ناشی از نیروی کششی کابل های متصل به دکل در یک طرف آن است، داخل دکل با محاسبه دقیق با بتن پر شده است و این اضافه وزن توازن را در کل سازه پل بر قرار می کند. استفاده از این سیستم برای ایجاد تعادل استاتیکی در پل بسیار هزینه بر است و توجیه اقتصادی ندارد.

## Slide 6
- مشخصات کلی پل آلامیلو به قرار زیر است :
طول دهانه اصلی پل : 200 متر
زاویه دکل نسبت به افق : 58 در جه
کاربری پل : عبور وسایل نقلیه و عابر پیاده
محل اجرای پل : روی رودخانه گودالکیویر (Guadalquivir) در شهر سویل اسپانیا

## Slide 8
نكته‌ مهم ديگر اينكه نيروهاي افقي ايجاد شده توسط ستون و دهانه توسط كابلهاي تحت كشش متعادل مي‌شود. بنابراين پايه‌ها تنها تحت تأثير بارهاي عمودي قرار مي‌گيرند.
این رویکرد کالاتراوا ساختار پل را شبيه يك چنگ عظيم كرده. این پل در نوع خود بی نظیر است و سازه ای مشابه آن وجود ندارد.

## Slide 9
- نمودار جریان نیروها
مهار های قطری سطح پل را نگاه می دارند و رانش داخلی ایجاد می نمایند.
سطح پل رانش افقی را به تیر اصلی انتقال می دهد.
وزن تیر های اصلی شیب دار در برابر رانش اصلی ایجاد شده به وسیله کابل های مهار مقاومت می نماید.

## Slide 10
دکل پل :
از یک پوسته فولادی بیرونی ساخته شده که دیواره های داخلی آن با بتن پر شده اند. وزن این بتن اثر کشش ناشی از کابل ها را در طرف دیگر دکل خنثی می کند. در داخل این دکل یک هسته داخلی، که محل قرار گیری یک دستگاه پله برای سرویس دهی به قسمت های مختلف دکل است، قرار گرفته است.
- اجزای سازه ای پل :

## Slide 11
شالوده ( فونداسیون) پل :
از 54 عدد شمع فلزی که در داخل بستر رودخانه کوبیده شده اند، تشکیل شده است. قطر هر کدام از این شمع ها 2 متر و طول آن ها 5.57 متر است.

## Slide 12
عرشه پل :
شامل یک مقطع جعبه ای فولادی با سطح مقطع به شکل شش ضلعی منتظم است که در دو طرف آن یک سری تیر های فلزی مثلثی شکل به صورت طره ای اجرا شده اند.
جنس کف پل بتنی است و روی سیستم فولادی گفته شده اجرا می شود. در عمل، تیرهای طره ای و مقطع جعبه ای پل با تمهیداتی از نظر مخفی شده اند تا ظاهر آن را مخدوش نکنند. گفتنی است قسمت میانی پل، که محل عبور عابر پیاده است، از دو باند ماشین رو در دو طرف کمی بالاتر است تا جان عابران در امان باشد.

## Slide 13
کابل ها :
شامل دو ردیف 13 تایی ( مجموعاً 26 عدد هستند که از فولاد پس کشیده (Post-Tensioned ) ساخته شده اند. طول و فواصل این کابل ها به گونه ای در نظر گرفته شده که کشش ایجاد شده در همه آن ها مساوی باشد. اتصالات مخصوصی به نام « گوه فشاری » اتصال کابل ها به عرشه و به دکل را بر قرار می کنند.

## Slide 14
- هرم لوور (Louvre Pyramid) :
بخش الحاقی موزه لوور ( 1989، پاریس، آی . ام . پی و همکاران) یکی از مشهورترین و بحث انگیزترین نمونه ها با استفاده از سازه فضا کار است.
وضوح و روشنی هیجان انگیز و شبکه زیبای هرم شیشه ای در عین نامرئی بودن به قدری جسورانه و بارز است، که ساختمان را به مثابه یک نشان واقعی از جاه طلبی مدرنیسم برای غیر مادی کردن دیوارها و از بین بردن مرز بین درون و بیرون متجلی می سازد. ظرافت شگفت انگیز و بدیع این ساختمان حاکی از پیشرفت فن آوری، در حدی است که اجازه داده است رویاهای مدرنیسم در اوائل دهه 1920 در طول دهه 1980 در این معماری عینیت بخشیده شود.

## Slide 15
- جزئیات سازه ای :

## Slide 17
هرم اصلی 71 فوت ( 21.6 متر) ارتفاع دارد و هر ضلع آن برابر 115 فوت ( 35 متر) با شیبی برابر 51 درجه است. سازه فضاکار متشکل از عناصر فشاری به صورت لوله ای ( اعضای فوقانی و اعضای جان) و کابل های کششی ( اعضای تحتانی) می باشد. عمق ( ضخامت) سازه فضا کار هرم شکل از 5.6 فوت ( 1.7 متر) در مرکز به صفر در لبه ها می رسد. نتیجه آن انحنا و خمیدگی در عناصر تحتانی است، در حالی که عناصر فوقانی مستقیم می باشند و سطوح شیشه ای هرم مسطح هستند. به علاوه کابل ها برای مهار بندی ضربدری بین گره ها برای افزایش مقاومت جانبی نیز به کار رفته اند.

## Slide 18
این سازه فضا کار از 600 عدد عضو لوله اتی با قطری مابین 0.4 تا 3.2 اینچ ( 10 تا 80 میلیمتر) و بیش از 21 هزار گره تشکیل شده است. جزئیات اتصالی آن شبیه اتصال طناب و دیرک بادبان قایق های بادبانی می باشد. پوشش آبگینه مخصوص آن با قاب شیشه ای فرم الماس را داشته و وزنی برابر 95 تن دارد.