## Slide 1: عوامل مؤثر در طراحی شبکه آبرسانی
عنوان درس : تأسیسات و زیرساختهای شهری

## Slide 2
فهرست
1/17
پيش نيازهاي طراحي
تعريف و انتخاب دوره طرح
عوامل موثر در دوره طرح
طراحی شبکه انتقال و توزیع آب
نکاتی درباره طراحی شبکه انتقال و توزیع آب
مقدمه
اهمیت مسئله
شکل شبکه آبرسانی
آبرساني شهري
تعريف شبكه آبرساني
سامانه ها وتاسيسات اصلي آبرساني
وظايف شبكه آبرساني شهري

## Slide 3: مقدمه
شبکه آبرسانی با اهمیت ترین و حیاتی ترین مولفه زیرساخت شهری است. بدون آب نه تنها شکل گیری آبادی، به مثابه تبلور حیات جمعی جوامع انسانی، معنی دار نمی گردد، بلکه زندگی فردی نیز دوام نمی آورد.
همان گونه که شکل گیری و دوام آبادی ها در گذشته به طور وسیعی از منابع آب متأثر شده اند، گسترش و توسعه شهرهای موجود و مکان یابی شهرهای جدید بدون مطالعه در مورد منابع تأمین آب مقدور نمی گردد.
شناخت ویژگی های محیط طبیعی فراگیر واحدهای انسان ساخت جمعی در هر شکل و معنایی، اعم از شهر، آبادی، شهرک مسکونی، شهرک صنعتی و نظیر آن از الزامات مواجه با توسعه آن هاست.
2

## Slide 4: اهمیت مسئله
آب مهم ترين سرمايه ملي است كه جايگزيني براي آن وجود ندارد و امروزه صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي ضرورت بسيار دارد. نظر به اين كه آب از اهميت حياتي براي هر جامعه برخوردار است، طرح هاي آبرساني نيز به تبع آن از اهميت شاياني برخوردار بوده و از جمله طرح هاي با اولويت اول هر منطقه مي باشند.
يكي از اساسي ترين بخش ها در طرح هاي آب شهري مباني طرح است كه شامل شناخت منطقه ، دوره طرح، جمعيت و مصرف سرانه آب مي باشد. با توجه به اين كه پيش بيني ظرفيت تاسيسات در طرح هاي آب و فاضلاب بستگي كامل به انتخاب دقيق مباني طرح دارد، دقت در انتخاب اين مباني از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين بخش مباني اصلي و عوامل موثر در برآورد نياز آبي شهري مورد بررسي قرار می گیرد.
3

## Slide 5: آبرساني شهري
مشكلات آبرساني ناشي از جمعيت روزافزون شهرها ، پيشرفت صنايع ، كمبود آب ، مهاجرت مردم (از روستا به شهرهاي كوچك و از شهرهاي كوچك به بزرگ) زندگي مدرن و توجه به بهداشت همگاني ، وجود صنايع مادر چون ذوب آهن و پتروشيمي است كه مشكلات آبرساني را چند برابر مي كند .
شبكه لوله كشي داخلي آب در گذشته بسيار اندك بود. ساختمان هايي كه تا 2000 نفر را تحت پوشش قرار مي داد به طور نمونه يك حمام نداشت . فاضلاب خام و تصفيه نشده ، اغلب به طور مستقيم به خيابان ها و جوي هاي كنار آن ها مي ريخت. پساب هاي تصفيه نشده صنعتي مستقيماً وارد درياچه ها و رودخانه هايي مي گرديد كه بسياري از آن ها منابع آب آشاميدني بودند. تلاش ها براي تصفيه كردن آب مرتباً كاهش مي يافت و اصلاً معدود شهري مي شد يافت كه تصفيه فاضلاب را انجام دهد.
4

## Slide 6: چالش!!!
در نهايت اين چالش هاي كمي وكيفي ( بررسي در اين خصوص كه بتوان آب كافي را در هر كجا كه مورد نياز است، تامين نمود و همچنين از سالم بودن آب قبل و بعد از استفاده ،اطمينان حاصل شود.) به مهندسان عمران كشور واگذار گرديد. نتايج تلاش آن ها بسيار واضح وآشكار بود.
حذف كامل بيماري هاي مهلكي كه از طريق آب منتقل مي شدند. نه تنها در كشور آمريكا بلكه در كليه كشور هاي پيشرفته.
وجود سيستمهاي توزيع آب كه عمل پمپاژ را از يك منبع ذخيره مطمئن وسالم به داخل خانه ها، آپارتمان ها، شركت ها، مراكز تجاري وكارخانه ها انجام مي دهد. و پرداختن به نيازهاي آبي ميليون ها نفر از مردم جوامع و شهرهاي جديد
5/17

## Slide 7: تعريف شبكه آبرساني
اجزاي اصلي تشكيل دهنده شبكه آبرساني شامل مخازن، لوله ها، شيرها و پمپهامي باشد و مجموعه اي است وسيع از يك سري لوله كه به وسيله اتصالاتي نظير سه راهي،زانويي،تبديل و... به هم متصل مي شوند،به طوري كه با ورود آب از يك نقطه،از نقاط ديگر ، آب قابل برداشت باشد.
6

## Slide 8: سامانه ها وتاسيسات اصلي آبرساني
مخازن ذخيره آب و ايجاد فشار در شبكه ، نظير منبع هاي هم سطح زمين و منبع هاي بلند.
تصفيه خانه ها تاسيسات تصفيه آب شامل استخرهاي ته نشيني ، صافي ها ، دستگاههاي هوا رساني و گند زدايي آب .
آبگيرها (چاه ، چشمه ها ، سدها ،رودخانه ها يا درياچه ها ) و تاسيسات مربوط به برداشت آب از آن ها
بخش هاي مربوط به انشعاب هاي مصرف كنندگان
خطوط انتقال و توزيع آب ، لوله هاي اصلي و فرعي ، شيرها ي قطع و وصل وكنترلي و قطعه هاي اتصالي ازقبيل زانويي ها و سه راهي ها
7

## Slide 9: وظايف شبكه آبرساني شهري
تامين آب آشاميدني مردم و آب مورد نياز تسهيلات بهداشتي (حمام و توالت
آب مورد نياز كارخانه هاي كوچك و بزرگ و كارگاههاي گوناگون
تامين آب لازم براي آبياري فضاهاي ب سز و شستشوي خيابانها و آبريزگاههاي همگاني
تأمین آب مورد نياز تاسيسات سازمان هاي آتش نشاني هنگام آتش سوزي
8

## Slide 10: پيش نيازهاي طراحي
شناخت منطقه
هر چه اطلاعات مربوط به شناخت منطقه كامل تر و دقيق تر تهيه شود، اصول و مباني طرح مناسب تر بوده و اجراي طرح با مشكلات كم تر ي مواجه خواهد شد.
موقعيت جغرافيايي و طبيعي منطقه -اطلاعات توپوگرافي منطقه - نقشه هاي مورد نياز (با مقياس مناسب برحسب مورد) -قسيمات سياسي منطقه مورد مطالعه -شناخت تاريخچه پيدايش شهر يا روستا (درصورت وجود) - بررسي جهات و محدوديت هاي توسعهب ررسي و تجزيه و تحليل مطالعات مربوط به طرح هاي هادي، جامع و تفصيلي منطقه
مطالعات هواشناسي و اقليم منطقه
انتخاب ايستگاه هواشناسي
دريافت اطلاعات هواشناسي طي سا لهاي موجود
مطالعات زمين شناسي
تهيه عكس هاي هوايي، نقشه هاي زمين شناسي و توپوگرافي پهنه مطالعاتي
معرفي كلي زمين شناسي منطقه و استقرار آن در محدوده پهن هبندي زمين شناسي ايران
دسته بندي، تجزيه و تحليل و نتيج هگيري از اطلاعات اخذ شده
بررسي و معرفي گسلهاي اصلي و فرعي در معرض (مجاور) تاسيسات آبرساني
9

## Slide 11: شکل شبکه آبرسانی
شکل شبکه نه تنها خود از ساخت و بافت شهر، به ویژه سامانه تاریخی، تأثیر می پذیرد، بلکه می تواند تأثیر زیادی بر نظام برنامه ریزی و طراحی شهری بگذارد. همان گونه که جایگاه توپوگرافیک شهر در حوزه منطقه ای پیرامون خود و شرایط طبیعی نقش مهمی در مکان یابی مخازن، محل تصفیه خانه ها و تأسیسات بالا دست بافت و ساخت پیوسته شهر دارد، فرم شبکه نیز نقش مهمی در سامانه جزئیات عناصر و عوامل درون شهر ایفا می کند.
تعیین حریم و رعایت آن به منظور جلوگیری از بازتاب های سوء و زیان آور تأسیسات زیربنایی و حفظ و نگهداری آن ها و در نهایت برای جلوگیری از اتصال مجتمع های مسکونی به تأسیساتی که در عملکرد اصلی آن اختلال به وجود می آورد، ضروری است.
10/17

## Slide 12: پيش بيني افزايش جمعيت
طرح شبكه آبرساني شهر يكي از پروژه هاي سنگين و مهم يك شهر به شمار مي رود و اجراي آن معمولاً هزينه بسيار وزماني نسبتاً دراز مي خواهد. پس براي طرح يك شبكه آبرساني نبايد تنها به جمعيت كنوني شهر توجه نمود، بلكه شبكه را بايد براي سال هاي آينده و با پيش بيني افزايش جمعيت طرح نمود.
لذا در هر طرح تاسيسات شهري اعم از آب وفاضلاب ، زمان مناسبي انتخاب مي شود تا شرايط و نيازمندي هاي آن زمان در تعيين مباني طراحي ملاك عمل قرار گيرد. فاصله آن زمان از شروع بهره برداري از تاسيسات دوره طرح ناميده مي شود.
انتخاب دوره طرح تابع عوامل و شرايط زيادي است لذا ارائه رقمي براي آن مقدور نمي باشد. ولي در شرايط ايران مي توان 20 تا 40 سال را مبناي دوره طرح قرار داد مگر آنكه شرايط خاص ناحيه اي و يا عوامل موثر در دوره طرح محدود كننده باشند .
11

## Slide 13: تعيين مصرف
تعيين و انتخاب مصرف سرانه آب يكي از مهم ترين عوامل جهت طراحي سامانه هاي آب و فاضلاب است. اين ضوابط به منظور يكنواخت كردن نحوه مطالعه و مشخص كردن حداقل بررسي هاي لازم جهت تعيين مصر ف سرانه آب و ضرايب مربوطه تهيه شده و حدود متعارف در هر مورد نيز ذكر شده است. حدود مقادير و ضرايب ارائه شده، با توجه به ارقام منعكس شده در گزارش هاي مطالعاتي موجود، منابع بين المللي و تجربيات صاحب نظران و كارشناسان كشور تعيين شده است.
تعيين مصرف آب كارخانجات بزر گ و متوسط ، جنگل كاري ها و فضا ي سبز ، مصار ف كشاورز ي، دامداري ها و مرغداري هاي صنعتي و همچنين مصارف آب مناطقي كه از شبكه آب آشاميدني استفاده نمي كنند ، خار ج از حدو د اين ضوابط بوده و بايد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند. اما در طرح هاي تامين آب ممكن است برحسب شرح خدمات، موارد يادشده در برآورد كل نياز آبي در نظر گرفته شود.
12

## Slide 14: تعريف و انتخاب دوره طرح
نظر به اين كه جمعيت و مقدا ر مصرف آب در شهرها و روستاها معمو لا در حال افزايش بود ه و از طرفي منابع تامين آب و سرمايه گذاري ها و امكانات مالي و اجرايي محدود است، در طرح هاي آب، زمان مناسبي انتخاب مي شود تا شرايط و نيازمندي هاي آن زمان در تعيين مباني طراحي ملاك عمل قرار گيرد. دوره طرح دوره زماني است كه طراحي هر قسمت از تاسيسا ت شهري و روستايي آب براي آن دوره پيش بيني مي شود.
13

## Slide 15: عوامل موثر در دوره طرح
محدوديت هاي منابع تامين آب و سرمايه
هزينه طرح و مسايل اقتصادي
ملاحظات فني و اجرايي
عمر مفيد اجزاي اصلي تاسيسات مورد طراحي
امكان توسعه تاسيسات
كيفيت بهره برداري و نگهداري و تعميرات
14

## Slide 16: طراحی شبکه انتقال و توزیع آب
طراحی شبکه انتقال و توزیع آب تحت فشار:
عوامل اساسي براي تعيين ضخامت لوله‌ها، فشارهاي داخلي و خارجي مي‌باشند. فشار داخلي كه براي طراحی شبکه انتقال و توزیع آب منظور مي‌شود، فشار استاتيك و فشارهاي ناشي از ضربه آب است و فشارهاي خارجي نيز شامل فشارهاي ناشي از بار مرده خاك و بار زنده ترافيكي مي‌باشد. بخش عمده هزينه طراحی شبکه انتقال و توزیع آب در روش‌هاي متفاوت مربوط به هزينه تهيه لوله و عمليات لوله‌گذاري مي باشد. لذا بررسي نوع و جنس لوله‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
طراحی شبکه انتقال و توزیع آب ثقلی:
کانالهای روباز از گذشته از رایج ترین و بهینه ترین مقاطع مورد استفاده در سیستم های انتقال آب به شمار می آیند. در میان روش های مختلف انتقال آب استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد به همراه ایجاد کانال ها و سازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و …. از متداولترین روش ها در آبرسانی و آبیاری می باشد. به همین دلیل بررسی انواع کانال ها، جنس آن و همچنین شکل هندسی کانال از جمله موارد مهمی محسوب می شوند که برای به کارگیری کانال باید مورد توجه قرار گیرد.
15/17

## Slide 17: نکاتی درباره طراحی شبکه انتقال و توزیع آب
مقاومت در مقابل فشارهاي داخلي و نيروهاي خارجي
آسيب پذيري در مقابل ضربات احتمالي
مقاومت در مقابل خورندگي داخلي و خارجي و انتخاب پوشش و حفاظت‌هاي مناسب
قيمت لوله هاي مختلف از نظر تهيه و نصب
پيش بيني تعميرات و نگهداري
مسائل حمل و نقل و احتمال شكستگي
16

## Slide 18: منابع
ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي
بررسي عوامل موثر بر طراحي شبكه هاي آبرساني/ مژگان فرزين/دانشگاه گیلان
زیرساختهای شهری/مصطفی بهزادفر
پایگاه اینترنتی آبسان پالایش
17