## Slide 1
مبانی و اصول طراحی شهری
مرحله طراحی
3-ارائه طرح و شرح آن
2-ارائه سیاست ها و چارچوب طراحی شهری
1-تجزیه و تحلیل
مرحله شناخت
3-زیست محیطی
3-1 آسایش اقلیمی
3-2 کیفیت اکولوژیک
3-3آلودگی ها
2-تجربی-زیبایی شناختی
2-1 کیفیت محیط کالبدی
2-2 محیط ادراکی-حسی
3-2 محیط ادراکی-ذهنی
1-عملکردی
1-1 کاربری زمین
1-2شبکه حمل و نقل
1-3 فعالیت ها
1-4 ایمنی
1-5 امنیت

## Slide 2
مرحله طراحی

## Slide 3
1- تجزیه و تحلیل
در این مرحله با شناخت از وضع موجود به تجزیه و تحلیل می پردازیم تا بتوانیم امکانات(نقاط قوت و فرصت ها) و محدودیت ها(نقاط ضعف و تهدیدها) را شناسایی کرده و از آنها برای مرحله طراحی بهره گیریم.جدول swot در سه بخش کالبدی،اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی ارائه شده است.
SWOT

## Slide 4
امکانات
÷
محدودیت ها
کالبدی
فضاهای مناسب برای استراحت و نشستن و تسهیلات رفاهی مورد نیاز با توجه به حضور گسترده مردم تامین نشده اند.
علی رغم منتهی شدن ترمینال مسافربری به این مسیر هیچگونه تسهیلاتی برای مسافرین در نظر گرفته نشده است.
عدم وجود مبلمان کافی باعث شده که مردم از پیش آمدگی مغازه ها، لبه جدول و تاسیسات مترو برای نشستن استفاده کنند.
نزدیکی بیش از حد ایستگاه های اتوبوس به تقاطع و میدان که باعث ایجاد مشکلات ترافیکی می شود.
فاصله مناسب ایستگاه ها با هم در سراسر خیابان رعایت نشده اند در نتیجه توقف اتوبوس ها با فاصله کم از هم دید به جداره را از بین می برد.
ایستگاه های اتوبوس به لحاظ ترافیکی طراحی نشده اند و فاقد مبلمان مناسب برای منتظران هستند.
مسیر ویژه اتوبوس در عبور عرضی پیاده که حجم نسبتا بالایی دارد، اختلال ایجاد کرده است.
تسهیلات لازم برای وسایل حمل و نقل عمومی به گونه ای تامین شده که نسبت به سایر وسایل حمل و نقل د راولویت قرار گرفته است. (مسیر ویژه اتوبوس)
کفسازی در طول مسیر هماهنگ است و طرح های استفاده شده در آن هدایت کننده می باشد.
امکان استفاده از طبقه همکف کاربری های اقامتی برای فعالیت های تجاری وجود دارد.
وجود چراغ تزئینی در جزیره میانی، به روشنایی و امنیت خیابان کمک کرده است.
وجود پارکینگ ویژه برای بعضی کاربری هاو در نتیجه عدم پارک حاشیه ای به روانی ترافیک کمک کرده است.
بدنه خیابان تعریف مناسبی ندارد.

## Slide 5
امکانات
محدودیت ها
کالبدی
کف سازی در طول زمان فرسوده شده است و در بعضی جاها از بین رفته است و بازسازی های انجام شده بدون توجه به کف سازی قبلی صورت گرفته است.
اختلاف ارتفاع های ناگهانی در مسیر پیاده از آسایش محیط کاسته است.
کاربری های مولد آلودگی های صوتی و بصری مانند تعمیرگاه ها و کارگاه ها(به عنوان مثال کارگاه میل لنگ تراشی) در لایه اول قرار گرفته است.
کاربری بیمارستان که نیاز به ارامش دارد در جداره بلافصل خیابان قرار گرفته است.
استقرار کاربری های درشت دانه و غیر فعال در ساعات غیر اداری (شرکت برق منطقه ای) در بدنه خیابان از سرزندگی کاسته است.
تعداد کاربری هایی که به سرزندگی خیابان کمک می کنند کم است.
قرارگیری کاربری پمپ بنزین در حاشیه خیابان مشکلات ترافیکی ایجاد کرده است.
عقب نشینی ساختمان های اطراف چهارراه علاوه بر تامین دید وسایل نقلیه، فضای باز مناسبی را برای تعاملات اجتماعی فراهم نموده است
برای جلوگیری از ایجاد ترافیک سواره و پیاده در اطراف بیمارستان، حیاط بیمارستان نقش جلوخان را ایفا می کند.
تامین تسهیلات (سکوی مغازه ها و فضای بازار شب ) برای حضور فعالیت هایی که موجب سرزندگی و افزایش حضور مردم می شوند مانند دستفروشی ها.
وجود منظر به کوه به کیفیت بصری محدوده افزوده است.
جهت گیری خیابان و ابعاد ساختمان ها به گونه ای است که سایه اندازی مناسبی ایجاد کرده است.

## Slide 6
امکانات
محدودیت ها
کالبدی
در بعضی قسمت ها عدم هماهنگی تابلو ها از نظر ابعاد،رنگ و محل نصب، باعث ایجاد آشفتگی بصری شده است.
نور پیاده رو عمدتا توسط روشنایی مغازه ها تامین می شود. در قسمت هایی این امکان وجود ندارد، نور تیرهای چراغ برق جوابگو نیست.
استفاده مغازه ها از فضای پیاده رو علی رغم افزایش سرزندگی، مانع حرکت روان پیاده ها می گردد.
پارک موتور سیکلت و دوچرخه در پیاده روها عرض قابل توجهی پیاده رو را اشغال کرده است و از سهولت تردد می کاهد.
ابعاد و معماری بدنه های میدان نقشی در تعریف ان ندارند.
میدان توسط بلوک های بتنی مشخص شده و فاقد شکل واضح و دائمی می باشد.
عبور مسیر ویژه اتوبوس از وسط میدان علی رغم کمک به حل مشکلات ترافیکی باعث آشفتگی شکل هندسی میدان شده است.
تداوم جداره در بدنه سمت چپ مسیر با حفظ کتیبه ها و رعایت هماهنگی ساختمان ها از نظر معماری تامین شده است.
کریدور بصری به حرم رونق خاصی به محدوده می بخشد خصوصا در شب.
جزیره طراحی مناسبی دارد و نقش مهمی در تامین ایمنی پیاده ایفا می کند.
برای سازگاری با موقعیت های مختلف (اعیاد و عزاداری ها) از مبلمان متحرک استفاده شده است.

## Slide 7
امکانات
محدودیت ها
کالبدی
کاربری های جاذب جمعیت در اطراف میدان (آبمیوه فروشی) علی رغم ممنوعیت پارک باعث ایجاد پارک حاشیه ای در این قسمت می شود.
عدم توجه به فرم، خط آسمان، رنگ، مصالح و نوع معماری در نبش ها باعث عدم تعریف چهارراه دانش شده است.
عدم توجه به معماری وضع موجود در ساختمان های نوساز بدنه سمت راست، ناهماهنگی در بدنه ایجاد کرده است.
کاربری های مکتب الزهرا، مساجد و آبمیوه فروشی ها با وجود اینکه سر ریز جمعیت به پیاده رو دارند، جلوخان تعریف شده ای ندارند.
وجود نخاله های ساختمانی در پیاده رو مانع عبور روان پیاده شده است.
ابعاد و استقرار نا مناسب تابلو ها در پیاده رو و جزیره میانی، مانع دید عابر به حرم مطهر می شود.

## Slide 8
امکانات
محدودیت ها
اجتماعی-اقتصادی
حضور زائرین و تعاملات آنها با مجاورین و به خصوص صاحبان مشاغل در محدوده، باعث ایجاد سرزندگی شده است.
وجود دید به حرم تاثیر عمیق درونی در مردم ایجاد می کند.
وابستگی معلولین به دیگران برای جابه جایی به دلیل عدم تامین تسهیلات لازم برای آنها، از عزت نفس آنها می کاهد.
وجود جایگاه های تخلیه زباله فرصت بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی را ایجاد می کند.
وجود درشت دانه های متروکه در حاشیه خیابان شرایط بروز رفتار های اجتماعی نا مطلوب را فراهم می کند.
نحوه استفاده از زمین با ارزش اقتصادی آن تطابق ندارد. اکثر قطعات یک یا دو طبقه هستند.

## Slide 9
امکانات
محدودیت ها
زیست محیطی
نوع و تعداد درخت های استفاده شده نا مناسب است چرا که سایه اندازی مناسبی ایجاد نمی کنند و در نتیجه آسایش اقلیمی تامین نمی شود.
در انتخاب پوشش گیاهی تغییرات فصلی و رشد تدریجی گیاه یا درخت در نظر گرفته نشده است.
وجود جایگاه های تخلیه زباله، با ایجاد بو و منظر ناخوشایند، موجب آلودگی محیط شده است.

## Slide 10
2-ارائه سیاستها و چارچوب طراحی شهری
در این قسمت پس از شناخت امکانات و محدودیت هابه ارائه سیاستها و چارچوب طراحی شهری می پردازیم و به اختصار پروژه های قابل تعریف را معرفی می کنیم.

## Slide 11
چارچوب طراحی شهری
چارچوب طراحی شهری بازخوردی از نحوه اجرای سیاست ها است که عمدتاً چشم اندازی از آینده محدوده را به نمایش می گذارد و در واقع بازتابی از تمامی اصولی است که شکل فیزیکی توسعه را در آینده رقم می زند.
این چارچوب شامل:
    سازمان بصری
    عملکردی
    کیفیت محیطی
    ادراکی- رفتاری
    اجتماعی
پس از تعیین چارچوب به تدوین اهداف عملیاتی و سیاست ها می پردازیم . سپس با توجه به شناخت محدوده و سیاست ها به معرفی پروژه های ممکن می پردازیم.

## Slide 12
سیاست | اهداف عملیاتی
حذف کاربری های نا مناسب همانند کاربری های اداری، بیمارستان، تعمیر گاه ها و کارگاه ها، پمپ بنزین و کاربری های درشت دانه و جایگزین کردن آنها با کاربری هایی که همه گروه های سنی و جنسی را جذب کرده و از نظر صوتی و بصری آلودگی ایجاد نکنند. | ساماندهی کاربری ها
پیش بینی تمهیداتی برای نصب تابلوها و سایر الحاقات بعدی در نماب ابنیه حاشیه مسیر | ملاحظات بصری
ایجاد فرو رفتگی هایی در بدنه بلا فاصل همکف جهت مکث، تماشا، نشستن، سرریز کالا و ... | 
تدوین ضوابط در ارتباط با ارتفاع، رنگ، مصالح و نوع معماری ساختمان های نوساز | 
تعریف لفاف فضایی برای حفظ کریدور های بصری موجود | 
تعریف شکل میدان و قرار دادن جزیره میانی | تعریف فضاها
استفاده از المان متناسب با ابعاد فضا به طوریکه مانع دید نشود. | 
استفاده از معماری خاص در ساختمان های محصور کننده میدان برای ایجاد تداوم | 
انتخاب ارتفاع مناسب برای ساختمان های در بر گیرنده برای کمک به تعریف آن | 

## Slide 13
سیاست | اهداف عملیاتی
تعیین مسیر ویژه برای اتوبوس | ساماندهی حمل و نقل عمومی
استفاده از اتوبوس های سریع السیر در محور | 
رعایت فاصله مناسب بین ایستگاه ها. | 
طراحی هندسی ایستگاه ها و قرار دادن مبلمان مناسب در آنها. | 
استفاده از جنس مناسب کفپوش در ترمیم کفسازی | ارتقاء کیفیت محیط
استفاده از کفپوش مناسب به طوری که مزاحم حرکت گروه های پیاده (بانوان، معلولین و..) باشد. | 
دریچه های کانال های زیرزمینی تاسیسات شهری می بایست کا ملا همتراز کف(چه در سواره رو و چه در پیاده رو) باشند | 
اختلاف سطح پیاده رو و سواره رو در محل گذر عرضی پیاده با تعبیه رامپ حل شود. | 
از قرار دادن تک پله یا اختلاف سطح ناگهانی در طول پیاده رو جلوگیری شود. | 
انباشتگی علائم، مبلمان شهری، عناصر تاسیسات شهری و مانند آن نمی بایست باعث ازدحام و اغتشاش چهره خیابان شود. | 
استفاده از مبلمان موقت ( میز و صندلی آبمیوه فروشی) در سطح پیاده رو به شرط عدم ایجاد سد معبر | 
در نظر گرفتن مبلمان و فضاهای خاص برای استراحت و نشستن مسافران | 
تامین روشنایی پیاده رو مستقل از نور مغازه ها و کاربری های حاشیه باشد. | 
گوشه های پنهان موجود در بدنه می بایست هنگام شب از روشنایی کافی (حداقل 50 لوکس) برخوردار باشد. | 
جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری و دوچرخه از داخل پیاده رو | 
استفاده از نوع پوشش گیاهی متناسب با اقلیم و در فواصل مناسب به نحوی که به خوبی تامین کننده سایه باشد. | 
استفاده از جلوخان در کاربری های جاذب جمعیت | 

## Slide 14
توضیح پروژه ها
طراحی مبلمان و کفسازی متناسب با شرایط محدوده، تامین تسهیلات رفاهی برای زائران و مسافران، ایجاد حیاط های شهری به عنوان فضای مکث و استراحت، پاسخگو بودن پیاده رو ها به حجم بالای تردد پیاده، ارتقای کیفیت و آسایش محیطی با ایجاد سرزندگی، خوانایی، انعطاف پذیری، دعوت کنندگی و تامین آسایش اقلیمی، القای روحیه و کارکرد مکان با استفاده از کفسازی و مبلمان
ساماندهی
پیاده رو
ساماندهی
جداره
میدان و تقاطع
کاربری
حمل و نقل عمومی
تعیین نوع و رنگ مصالح مورد استفاده در نما، تقسیم بندی سطوح در نما، تعیین درصدی از نما که توسط شیشه پوشیده می شود، مشخص کردن مکان قرارگیری تابلو ها، تعیین جنس و رنگ کرکره ها و قاب پنجره ها، میزان عقب نشینی ساختمان در طبقات، مشخص نمودن چگونگی تزئینات نما و محل قرارگیری الحاقات
در نظر گرفتن خطوط ویژه منتهی به حرم، تعیین مکان های مشخص برای توقف تاکسی ها
حذف کاربری های غیر فعال در بخشی از روز مانند کاربری های اداری، حذف کاربری بیمارستان که نباید در قطعات بلافصل خیابان قرار گیرد، استفاده از کاربری های تجاری و اقامتی
ارتفاع دادن به بدنه های اطراف میدان و تقاطع برای جلوگیری از پراکندگی فضا، استفاده از معماری خاص و همچنین جنسو رنگ مصالح خاص در کنج ها برای کمک به تعریف هر چه بیستر فضا، تعیین میزان عقب نشینی ساختمان ها در همکف و طبقات، اصلاح هندسی میدان و تقاطع در جهت سهولت تردد، استفاده از مبلمان مناسب

## Slide 15
ساماندهی پیاده رو
فلکه
اصلاح کاربری
ساماندهی حمل و نقل عمومی

## Slide 16
با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت پیشین و اهداف و سیاست های عنوان شده ساماندهی پیاده رو ها به عنوان پروژه اصلی انتخاب شده است. در این مرحله به ارائه دستور العمل طراحی شهری برای این پروژه خاص می پردازیم که در واقع نکاتی است که طراح بایستی در هنگام طراحی آنها را رعایت کند.
  رعایت جنبه تاریخی محل در هر گونه ساخت و ساز و حتی مرمت و تعمیر با انتخاب مناسب مصالح، رنگ و نحوه ساخت و ساز.
  عدم ایجاد موانع بصری در جلوی نشانه های شهری و ساختمان های با ارزش و چشم انداز های طبیعی.
  تقسیم بندی سطوح عمودی بنا و رعایت سلسله مراتب عقب نشینی.
  حفظ روحیه فضا ( در این پروژه القای حس نزدیکی به حرم امام رضا (ع))
  توجه به نحوه ترکیب، اندازه، تناسب و جهت پنجره ها و ویترین ها و همچنین جنس و رنگ قاب پنجره ها و کرکره ها و نرده ها.
  انتخاب فرم، شکل، ابعاد، مصالح و رنگ متناسب با روحیه فضا در رابطه با کفسازی و مبلمان.
  ایجاد هماهنگی در رنگ و مکان قرار گیری تابلو ها در جهت جلوگیری از ایجاد آشفتگی بصری.
  تامین روشنایی مناسب در شب.
  تامین آسایش محیطی و در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی برای زائران.
  در نظر گرفتن سهولت حرکت پیاده و سواره و تامین ایمنی.
  تامین آسایش اقلیمی با انتخاب پوشش گیاهی مناسب.
  حفظ دید به جداره.
دستور العمل طراحی شهری ( U.D.B )

## Slide 17
ارائه طرح و شرح آن
در این بخش طرح هایی در رابطه با پروژه انتخابی ارائه می شود. سپس بهترین این گزینه ها انتخاب شده و جزئیات آن شرح داده خواهد شد.

## Slide 18
همان طور که در مرحله شناخت وضع موجود مشاهده گردید عرض کنونی خیابان امام رضا تقریبا 42 متر می باشد که دارای 4 نوار سواره رو در سمت چپ؛ با عرض هر نوار 3.25 متر و 3 نوار سواره رو با همین عرض به علاوه نوار ویژه اتوبوس با عرض 3.5 متر در سمت راست خیابان، نوار پارک به عرض 2.5 متر در هر دو سمت خیابان، دو پیاده رو به عرض 4 متر در دو سمت خیابان و یک جزیره میانی با عرض 2.5 در وسط خیابان می باشد. در این طرح پیشنهاد می گردد که هر دو سمت خیابان مجهز به خط ویژه اتوبوس با عرض 3.5 متر شود و اتوبوس های سریع السیر ویژه در این مسیر زائرین را از میدان برق تا حرم به صورت رایگان جا به جا نمایند. باید در نظر داشت که این اتوبوس ها باید این قابلیت را داشته باشد که مسافرین را از سمت چپ خود پیاده و سوار نماید تا ایمنی مسافران تامین شود و از تداخل پیاده و سواره جلوگیری به عمل آید، لذا عرض کنونی جزیره میانی پاسخگو نمی باشد و عرض 5.5 متر برای آن پیشنهاد می شود. همچنین تعداد نوار های عبوری سواره در هر سمت 3 نوار با عرض 3.25 پیشنهاد می شود. یعنی یک نوار عبوری از سمت چپ خیابان حذف و به خط ویژه اختصاص یابد.
از آنجا که عرض پیاده رو در وضع موجود حداقل ممکن یعنی 4 متر می باشد، پیشنهاد می شود که عرض آن تا 5 متر افزایش یابد. به منظور تامین عرض اضافه شده به جزیره میانی و پیاده رو ها، همچنین بهبود وضعیت ترافیکی خیابان پیشنهاد می شود خطوط پارک حاشیه ای حذف و پارک اتومبیل در یک پارکینگ طبقاتی که جایگزین یکی از کاربری های ناسازگاز حاشیه خیابان است، شود.
گزینه 1

## Slide 19
در این گزینه مانند گزینه اول خطوط ویژه اتوبوس با همان شرایطی که در طرح اول بیان شد برای هر دو سمت خیابان پیشنهاد می گردد با این تفاوت که توجه به پیاده و ایده ی تبدیل به خیابان شهری با توجه به موقعیت و پتانسیل خیابان پر رنگ تر است. لذا پیشنهاد می گردد هر سمت خیابان تنها دارای دو نوار سواره رو با عرض 3.25 متر باشد و عرض باقیمانده به پیاده رو و جزیره میانی اختصاص یابد به گونه ای که عرض پیاده رو ها تا 6.5 متر و عرض جزیره میانی به 9 متر افزایش یابد و جزیره میانی نقش یک باند حرکت پیاده به سوی حرم را پیدا کند یعنی مجهز به مبلمان و کفسازی خاص شود و تسهیلات لازم را برای زائران فراهم آورد. شایان ذکر است که ایده طرح باند میانی از باغ های ایرانی (مانند چهار باغ اصفهان) گرفته شده است. همچنین این طرح فضای مناسبی برای خطوط ویژه اتوبوس و مسافران آن مهیا می کند. این مسیر ویژه پیاده در قسمت های مختلف خود دارای گشودگی های فضایی می باشد که در آنها آبنما تعبیه شده است. پیاده رو ها بیشتر به فعالیت هایی مانند خرید کردن از مغازه ها، آبمیوه فروشی ها و ... اختصاص می یابد.
گزینه 2

## Slide 20
در این طرح با توجه به ویژگی های اقلیمی شهر مشهد فضا های شهری به صورت دو حیاط شهری با احساس تعلق نسبی ایجاد می شود. مکان در نظر گرفته شده برای یکی از این حیاط های شهری در محل اتصال خیابان عنصری به خیابان امام رضا قرار دارد. دلیل انتخاب این مکان اشاره مکرر ساکنین در پرسشنامه ها و قلمداد کردن آن به عنوان یک نشانه شهری مهم بوده است، همچنین این تقاطع فاطله نسبتا مناسبی با چهار راه دانش دارد. حیاط شهری دیگری که برای این فضا در نظر گرفته شده است در نزدیکی اداره برق منطقه ای خراسان و با فاصله مناسبی از آن قرار گرفته است که همان گونه که در بخش های قبل بیان گردید از سرزندگی کافی برخوردار نمی باشد. با قرار دادن این فضا می توان به وضعیت آن سامان داد. این حیاط های شهری با گسست تداوم جرم، نفوذ پذیری خیابان را تقویت و تنوع و سرزندگی آن را تشدید می کند. البته باید توجه داشت که میزان گسست در دیواره ی خیابان باید به میزانی باشد که ناظر شهری بتواند با مشارکت ذهنی و به طور مجازی بدنه‌ی خیابان را تکمیل کند. با بهره گیری از ویژگی این کانون های توقف، می توان خوانایی و خاطره‌انگیزی مکان را تقویت کرد .
عرض پیاده رو در این طرح با توجه به حجم بالای پیاده از 4 متر به 7 متر افزایش پیدا می کند. همچنین دو خط پارک در دو طرف خیابان هر کدام به عرض 2 متر، دو نوار سواره رو در هر دو طرف هر کدام به عرض 3.25 متر، مسیر ویزه اتوبوس در هر دوطرف به عرض 3.5 متر و جزیره میانی با عرض 4 متر پیشنهاد شده است.
گزینه 3

## Slide 21
هدف این مرحله این است که میزان موفقیت راه حل های مختلف طراحی در حصول به اهداف مورد نظر اندازه گیری، آزمایش و مقایسه شود. این کار از طریق تعیین محاسن و معایب و پیش بینی اثرات نامطلوب طرح ها صورت می گیرد. فرایند ارزیابی باید به صورت آشکار و آگاهانه انجام گیرد تا برخورد گروه های مختلف با مسائل به طور روشن نشان داده شودو برای طراحان شهری و گروه های ذینفع به خوبی قابل تفهیم باشد. در ارزیابی این گزینه ها، ابتدا معیارهایی انتخاب شده و سپس بر اساس کارکرد طرح ها در رابطه با هر معیار به آنها امتیازی از 0 تا 10 داده شده است.
ارزیابی گزینه ها
گزینه3
9
10
گزینه 2
3
6
گزینه 1
7
4
معیار
8
5
7
8
5
9
6
10
10
31
31
45
آسایش اقلیمی
عدم وجود مشکلات ترافیکی (سواره)
تناسب کفسازی و مبلمان با روحیه و کارکرد محیط
سرزندگی مسیر
برآورده کردن نیاز های زائرین
جمع
بر اساس این ارزیابی گزینه سوم گزینه برتر است. در ادامه به معرفی جزئیات این طرح می پردازیم.

## Slide 22
کانسپت طراحی، کف سازی و مصالح به یکنواخت شدن تاثیر مناظر خیابانی کمک می کند و هویت مجزایی برای روستا و شهر به وجود می آورد. علاوه براین، کف سازی می تواند حس تداوم و پیوستگی مناطق مختلف را – به ویژه جایی که از ماده واحدی برای کناره ها و کانال ها استفاده می شود- به دست دهد. مصالح و رنگ باید به گونه ای انتخاب شوند که ویژگی های خاص مکان را منعکس سازند.برای انتخاب مصالح باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
  مورد استفاده: پیاده رو، مسیر عبور وسایل نقلیه، خطوط مورد نیاز و موانع
  کاربری: رسمی، غیر رسمی، عمومی، خصوصی و شرکتی
  هزینه: هزینه مصالح، نگهداری و جایگزینی (اصلاح)
  استحکام: تحمل بار پیاده رو، تحمل بار چراغ های روشنایی و وسایل نقلیه
  ضمانت: دیداری، عملی و ملاحظات ساختاری
  نگهداری: استحکام، سهولت نظافت و تعمیر
  اتصالات: رنگ، پهنا و نوع مصالح اتصال
  ساخت: محکم یا قابل انعطاف و ظرفیت تحمل بار
  پیش ساخته در برابر مصالح بتنی سخت: کیفیت ساخت و نیاز های خاص محل
  تناسبات: منشا مصالح، تناسبات معماری و بافت منطقه ای
بافت کف سازی منتخب با توجه به ویژگی های عنوان شده در بالا و با توجه به بعد معنوی محدوده و نزدیکی آن به حرم انتخاب شده است. همچنین در انتخاب این طرح به شبکه زه کشی نیز توجه شده است و با شیب عرضی مناسبی در نظر گرفته شده است.
مصالح طرح پیشنهادی در قسمت پیاده رو از جنس گرانیت خاکستری و پرتغالی با طرح یک نوار در وسط می باشد. طرح این نوار با توجه به فضای مذهبی محدوده متشکل از شمسه هایی با رنگ پرتقالی می باشد و به گونه ای است که هر چه به سمت حرم پیش می رویم این شمسه ها به هم نزدیک تر و طرح متراکم تر می شود. شایان توجه است که در گشودگی ها مقیاس این طرح بزرگتر می شود و رنگ شمسه ها از پرتقالی به خاکستری تبدیل می شود. شکل این طرح در عکس بالا مشاهده می شود.
همچنین پیشنهاد می شود در قسمت خط ویژه اتوبوس رنگ کفسازی تغییر کند و به رنگ زرد کدر درآید.
کفسازی

## Slide 23
فضای سبز
فضای سبز شهری به طور کلی به سه دسته فضاهای سبز عمومی، فضاهای سبز نیمه عمومی و فضا های سبز خیابانی تقسیم می شوند که مراد از طراحی فضای سبز در این قسمت فضاهای سبز خیابانی می باشد.
فضاهای سبز خیابانی، شامل : فضاهای سبز میدان ها، حاشیه بزرگراه ها، حاشیه پیاده رو ها، جزایر میانی، تقاطع های غیر هم سطح، باند های میانی راه ها (رفیوژ) و کنار خیابان ها می باشد.
اصول کاشت و نظام گیاهی:
به طور کلی باید توجه داشت که منظر (فضا) در طول زمان شکل می گیرد و طی دوران شکل گیری خود، با تغییر و تحولات متعددی مواجه می شود؛ بنابراین، طراح منظر باید ترکیب درختان و درخچه ها را به نحوی انتخاب نماید تا ضمن دستیابی به آثار و عناصر منظر در کوتاه مدت، امکان رشد و جایگزینی درختان دارای عمر طولانی و دوام وبقای منظر را تامین نماید.
برای انتخاب گونه گیاهی مناسب، در نظر گرفتن اندازه تقریبی، سرعت رشد، شکل، رنگ، میزان سایه اندازی، توجه به اقلیم وخاک و سایر ویژگی های کلیدی ظاهری نقش به سزایی را دارد. همچنین در مورد محل کاشت درختان دقت کافی به عمل آمده است تا مانع دید راننده نباشد و در محدوده مورد مطالعه در باند میانی راه نیز به منظور تداوم و دید مطلوب به حرم مطهر و همچنین با در نظر گرفتن تامین دید کافی برای رانندگان و افزایش ایمنی عابران پیاده، درختان و درختچه ها بایستی در ارتفاع کوتاه نگهداری شوند.
با توجه به نکات ذکر شده در بالا و با در نظر گرفتن اقلیم مشهد دو نوع درخت سرو و اقاقیا برای استفاده در پیاده رو و همچنین سرو نقره ای، یاس زرد و شمشاد برای استفاده در باند میانی انتخاب شده اند که ویژگی های زیر را دارند:
اقاقیا: در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان گل های سفید خوشه ای زیبایی تولید می کندکه فضا را عطر آگین می سازد.
سرو: سرسبزی همیشگی برگ ها و شکل گرزن و میوه آن از ویژگی های این درخت است. درخت سرو هم از جهت کیفیت خوب و هم از نظر تحمل موقعیت نامناسب آب و هوایی، گونه جالبی به شمار می آید. این درخت از رشد رضایت بخشی برخوردار است و در برابر باد و برف بسیار مقاوم می باشد.
سرو نقره ای: این گیاه بومی آریزونا و جنوب غربی مکزیک جدید و کالیفرنیا می باشد. این گیاهعلاوه بر خصوصیات تزئینی، از نظر چوب مصارف صنعتی متعددی دارد. همچنین از نظر آب و هوایی در مناطق معتدله گرم و سرد به خوبی رشد می نماید.
یاس زرد: این گیاه درختچه ای است که گل های آن قبل از ظهور برگ ها شکوفا شده و در تمامی خاک ها رشد و نمو می کنند و دارای گونه های متنوعی است.
شایان ذکر است که فاصله مناسب برای کاشت اقاقیا و سرو 5 متر در نظر گرفته شده است و سعی شده است در باند میانی از گیاهانی استفاده شود که هم مانعی نرم برای عبور نامنظم پیاده باشد و هم مانع دید به حرم نشود.

## Slide 24
حاشیه درختان:
حصار ها: از حصار درختان برای حفظ استحکام کف و محافظت و در معرض هوا قرار دادن ریشه ها می توان استفاده کرد. آنها امکان آبیاری به وسیله آب های سطحی جاری را نیز فراهم سازند.
حداقل ابعاد: حاشیه درختان باید حداقل 1 متر مربع باشد تا امکان هوادهی خاک فراهم شود.
طرح انتخاب شده از جنس آهن پیش ساخته می باشد. از جمله ویژگی های این جنس ماندگاری، تناسب بیشتر با فضاهای تاریخی می باشد. ابعاد این حاشیه 1× 1 متر می باشد. همچنین بیشتر از مصالح دیگر می توانند با الگو های تزئینی زیبا ریخته شوند. شکل این طرح در زیر نشان داده شده است.
مبلمان
گلدان ها:
از ظروف مختلف گیاهان در مواردی استفاده می شود که به طور مستقیم نمی توان در زمین، درخت یا درختچه کاشت. ولی برای ایجاد موانع، صفحات یا دیوار های بلند نازک می توان استفاده کرد. همچنین از سبد های آویزان به طوری که بتوان آنها را از تیرهای برق آویزان کرد می توان به خصوص در ایاد بهره جست. این سبد ها دائمی نیست ولی زیبایی خاصی به محیط می بخشد و موجبات سرزندگی محیط را می تواند به وجود اورد. گلجای های پیش بینی شده در این محدوده به گونه ای انتخاب شده که انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و از آن بتوان هم به عنوان گلجای و هم به عنوان نیمکت و مکانی برای نشستن استفاده جست. شکل این گلجای ها در طول پیاده رو به شکل مستطیل و در حیاط های شهری به صورت دایره ای می باشد. نمونه ای از این گلدان در شکل زیر نشان داده شده است.

## Slide 25
سطل های زباله:
سطل های زباله بهتر است آشکار و قابل روئت باشند؛ ولی مزاحمتی ایجاد نکنند. در فضا های خطی موجود در طول خیابان، این سطل ها در فاصله 30 متری از هم قرار دارند. ولی در جاهایی مثل غذا خوری ها، سینما ها و شیرینی فروشی ها می توان تعداد آنها را افزایش داد.
معیار ها:
عواملی که در طراحی سطل های زباله باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از:
  - مقاوم در برابر تخریب و فرسودگی - استفاده از مصالحی با نیاز به مراقبت کمتر
  - سهولت تخلیه و تمیز کردن - غیر قابل سرقت بودن
  - مقاوم در برابر هر گونه عامل آتش زا - پوشش دهنده زباله های داخل ان
  - نصب و تثبیت اجزا و قطعات آن
بایستی به این نکته توجه داشت که مصالح به کار برده باید مستحکم و مقاوم باشد. طرح پیشنهادی ارائه شده ترکیبی از فلز و چوب می باشد که در شکل زیر مشاهده می شود.
آبخوری ها:
مصالح مورد استفاده بهتر است با سایر مبلمان به نحوی هماهنگ باشد. همچنین مناسب تر است که خارج از مسیر رفت و آمد پیاده و در عین حال برای معلولین و بچه ها قابل دسترس باشد.

## Slide 26
صندلی و نیمکت:
صندلی می تواند برای برای مدت کوتاه یا بلند استفاده شود. برای استفاده طولانی مدت، صندلی ها باید راحت تر باشند (برای مثال شکل قالبی با پشت و دسته برای صندلی پارک و بازار) ولی برای استفاده کوتاه مدت می توانند ساده تر و چند منظوره باشند ( مانند نیمکت هایی که در گلدان ها و دیوار هاست یا صندلی ایستگاه های اتوبوس) .
عواملی که در طراحی صندلی باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از:
  راحتی
  دوام
  جذب گرما
  ریختن راحت آب از روی آن
  مراقبت کمتر
  مقاومت در برابر تخریب
. نیمکت های انتخاب شده برای سطح پیاده رو نیز با توجه به حجم زیاد پیاده به صورت ترکیبی از گلجای و نیمکت در نظر گرفته شده است که علاوه بر ایجاد فضای مناسب اقلیمی و ایجاد سایه برای استفاده کوتاه مدت مناسب به نظر می رسد. جنس این نیمکت ها از چوب می باشد. نیمکت های پیشنهادی برای حیاط شهری نیز به صورت ترکیبی از گلجای و نیمکت می باشد با این تفاوت که این صندلی ها بر خلاف پیاده رو دایره ای شکل می باشند و رو به آبنما کوچکی قرار دارند که برای استفاده کنندگان از فضا جذاب تر باشد. همچنین ابعاد انسانی در طراحی این صندلی ها مورد توجه قرار گرفته است. شکل این نیمکت ها به صورت زیر می باشد:

## Slide 27
چراغ ها:
سطح و نور چراغ، نشان دهنده کاربرد آن و ویژگی های هر منطقه است. چراغ عابر پیاده را می توان در دو سمت و به تعداد زیاد تعبیه کرد؛ یکی به عنوان تسهیلات رفاهی و دیگری به عنوان تزیین.
تسهیلات رفاهی:
بلند: از 3 تا 4 متر ارتفاع برای روشن کردن میدان ها، بازار ها و گذر های وسیع متغیر است.
کوتاه: چراغ های تیر برق برای روشن کردن بیشتر گذرگاه های باریک، فضاهای نشستن، غذا خوری ها استفاده می شود.
دیواره: پله های کناری و شیب ها، در جا هایی که تزئینات نوری یا حامی تیرک ها بیرون زده است.
تزئینی:
نورافکن ها: نور ساختمان های خاص، بنا های تاریخی، چشمه ها یا گلدان ها که ممکن است روی تیرک ها و روی دیوار به صورت کوتاه یا زاویه دار باشد.
چراغ های جشن: لامپ های متعدد چند منظوره و جلوه های ویژه برای زمان ها و موقعیت های خاص و جشن ها.
چند نمونه چراغ با کاربرد های مختلف برای این محدوده پیشنهاد شده است:
چراغ های 36 واتی در حیاط شهری به ارتفاع 4 متر و با فاصله 8 متر
چراغ های پایه کوتاه در باند میانی با ارتفاع 80 سانتیمترو با فاصله 20 متر
چراغ های 250 واتی دو طرفه در مرز سواره رو و پیاده رو با ارتفاع 8 متر و فاصله 30 متر
چراغ های کف با فاصله 10 متر
چراغ 36 واتی
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250واتی

## Slide 28
تابلو ها و راهنمای زائر:
به منظور بهبود رفت و آمد زایرین بهتر است در فواصل مناسبی از تابلو ها، نقشه های شهری و کیوست راهنمای زائر بهره برد. همچنین استفاده از ستون های تبلیغاتی منعطف به گونه ای که مکانی را نیز برای نشستن افراد فراهم اورد در حیاط شهری پیشنهاد می شود.
بایستی به این نکته توجه داشت که علائم ونوشته ها باید قابلیت تصویری داشته باشند یعنی تعداد حروف در انها باید به حداقل رسیده و خطوط استفاده شده با شرایط و ویژگی های منطقه هماهنگ باشد.
آبنما:
آب دارای ویژگی هایی است که باعث خنک شدن سطح سنگ فرش های سخت و داغ شهری می شود. در صورت امکان باید ابنما ها را در معرض نور خورشید قرار داد تا درخشش آب را منعکس کند.
آبنما در محدوده مورد نظر در حیاط های شهری و در مرکز مکان هایی برای نشستن تعبیه شده است.
باجه تلفن:
باجه تلفنی پیشنهاد شده با هماهنگی با سایر عناصر فضا طراحی شده است.

## Slide 29
سایر مبلمانی که در محدوده قرار داده شده اند به شرح زیر می باشند:
کیوسک های روزنامه فروشی، کیوسک های مواد غذایی (مانند نان رضوی) و کیوسک های اطلاع رسانی زائرین
- محل های مخصوص دستفروشی که با استفاده از کفسازی خاص و در حیاط های شهری مشخص شده اند. این محل ها همچنین دارای سایه بان هایی برای تامین آسایش اقلیمی هستند.

## Slide 30
تقسیم بندی نما به بخش های مختلف از نظر ارتفاع و تفکیک ضوابط مربوط به هر حوزه به این جهت است که با افزایش ارتفاع ضوابط لازم الاجرا کاهش می یابد و آزادی عمل مهندسان و معماران برای طراحی بیشتر می شود . حوزه های مورد نظر به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم بندی گردیده است :
حوزه ی 1 یا تراز پایه : شامل طبقات همکف و اول ساختمان ها است . بیشترین ضوابط عمومی در همین حوزه به عنوان بخشی از بنا که در فاصله ی نزدیک تری نسبت به عابر پیاده و سواره واقع است و بیشترین تاثیر را در هویت بخشی به سیمای شهری دارد قابل اعمال است . رعایت ضوابط در این بخش از بدنه ی خیابان ها به ایجاد وحدت و هماهنگی درسیمای شهری محدوده منجر می‌شود .
حوزه ی 2 : شامل طبقات دوم و سوم ساختمان ها است . به عنوان پایه ی طبقات بالاتر، ضوابط این حوزه در جهت مفصل بندي و برقراری پیوند بین ساختمان‌های هم جوار است .
حوزه ی 3 : طبقات چهارم و بالاتر ساختمان ها را در بر می‌گیرد. در این حوزه وظيفه مفصل بندي بين بلوكها كمرنگ تر شده و بنابر اين در طراحي اين بخش از نما امکان بیشتری برای بیان مفاهیم و بروز خلاقیت های معمارانه وجود دارد .
حوزه ی 4: بخش انتهایی‌ ساختمان‌ها را در بر می‌گیرد . وظايف اين بخش عبارت است از :
1- تأمين خط آسمان : نيم رخي هويت بخش
2- تأمين پوششي براي اضافات بام ( تأسيسات مكانيكي )
3- مفصل بندي بين آسمان و بدنه اصلي ساختمان
با توجه به موضوع طراحی در این پروژه، ضوابط تنها در تراز پایه ارائه می گردد.
حوزه بندی نما در بدنه خیابان
حوزه بندی نما در بدنه خیابان

## Slide 31
در این بخش از بدنه ی خیابان، طبقه همکف تماماً به کاربری تجاری اختصاص داردو طبقه اول اکثرا دارای کاربری اقامتی می باشند. رعایت نظم و هماهنگی درطراحی ویترین ها ، تابلوها ، ورودی ها ، سایبان ها ، حفاظ ها و نرده ها ، محل پنجره ها و جزئیات دیگر بدنه ی ساختمانی موجب تقویت حس وحدت در سیمای خیابان می شود .
برای دستیابی به مقصود ، رعایت اصول زیر ضروری است :
ارتفاع این بخش از بدنه 8/40 متر از کف خیابان (5/00 متر همکف و3/40 مترطبقه اول )تعیین شده است .
5.0m
3.4m
8.4m
در تراز پایه ، ملاک اجرای پوسته‌ی نما، حد مالکیت پلاک است. عقب نشینی و بیرون‌زدگی از حد پلاک در بدنه ی خیابان مجاز نیست .
ورودی سواره به پلاک های واقع درحاشیه‌ی محدوده های ذکر شده ، از خیابان ‌اصلی مجاز نمی باشد و می بایست از طریق مسیرهای فرعی ( دسترسی پشتیبان ) تامین شود .
محل بارانداز کالاهای تجاری ، پارکینگ اتومبیل و توقفگاه موقت وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن مسافر نباید در نمای خیابان اصلی استقرار یابند ، بلکه باید از طریق دسترسی پشتیبان تامین گردد .
ضوابط و شناسه های بدنه سازی در حوزه 1

## Slide 32
محل بارانداز کالاهای تجاری ، پارکینگ اتومبیل و توقفگاه موقت وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن مسافر نباید در نمای خیابان اصلی استقرار یابند ، بلکه باید از طریق دسترسی پشتیبان تامین گردد .
برای پرهیز ازسطوح طولانی و یکنواخت باید از ریتم یا ضرباهنگ عمودی و افقی در نمای ساختمان ها استفاده شود .
ریتم یا ضرباهنگ باید با توجه به ابعاد و تناسبات نما و مقیاس انسانی تعیین شود .
ریتم نمای بلوک هم چنین باید با ریتم بلوک های همسایه متناسب باشد .

## Slide 33
برای القاء نظم در پهنای خیابان و همچنین رعایت مفصل بندی لازم است از خطوط و سطوح پیوسته ی افقی در طراحی نمای ساختمان ها استفاده شود. بهترین آنها عبارتند از :
- ازاره درهمکف .
- کتیبه میانی .
- کتیبه بالایی .
کتیبه بالایی تراز پایه
ازاره پایه
کتیبه جداکننده همکف و طبقه اول
امتداد خطوط افقی بلوک های واقع در یک خیابان باید پیوسته باشد .
برای رعایت سادگی ، توصيه مي گردد ویترین واحدهای تجاری از نوع شیشه‌های معمولی (غیربازتابی) باشد. در این تراز می توان از سطوح شیشه ای یکپارچه ی وسیع تر نسبت به ترازهای بالاتر استفاده کرد .
پنجره های طبقه ی اول باید در اشکال ساده ی هندسی و در تناسب با ریتم نما و در اندازه ها و جایگاه مناسب نسبت به صفحه ی نما طرح شوند .
درفاصله ی طبقات همکف و اول توصیه می شود در نمای ساختمان سایبان از نوع جمع شونده نصب شود.
محل نصب سایبان در بالای ویترین واحدهای تجاری است .
شکل و جنس یکسان برای سایبان در بدنه ی خیابان امام رضا (ع) توصیه می شود و بهتر است از نوع جمع شونده باشد، همچنين توصيه مي گردد جنس آن از نوع براق و درخشنده نباشد .

## Slide 34
برای معرفی واحد های تجاری باید از تابلوهایی با امتداد افقی استفاده شود .
تابلوهای واحدهای وابسته به یک مجموعه ی تجاری باید از نظر فرم و اندازه یکسان باشند و در تراز ثابتی نصب شوند .
محل نصب تابلوهای افقی واحدهای تجاری باید در بالای سایبان باشد .
مصالح نماسازی در این تراز می بایست از سنگ تراورتن استفاده شود . رنگ نما از میدان برق به سمت چهار راه دانش از پرتقالی به گردوئی، در سه رنگ متمایز تغییر می یابد. رنگ نما در هر بلوک یکسان است.
رنگ حفاظ های ایمنی تمامی بلوک های واقع در یک خیابان باید متناسب با رنگ مصالح تراز پایه باشد . بنابراین می بایست از رنگهای تیره استفاده شود .
محل نصب کنتورهای تاسیسات شهری نباید در نمای ساختمان دیده شود.
افزودن الحاقاتی چون کولر و کانال کولردر تمامی سطوح نما ممنوع است .
پرتقالی
گردوئی

## Slide 35
در صفحات بعد نقشه چگونگی قرار گیری مبلمان در طول مسیر و همچنین رنگ و نوع کفسازی پیشنهادی در این طرح نشان داده شده است.
علاوه بر نکاتی که در توضیح مبلمان پیشنهادی به آن اشاره شد، موارد زیر نیز در چیدمان مبلمان رعایت شده است.
کفسازی و چیدمان مبلمان
درخت در پیاده رو نباید در فاصله کمتر از 75 سانتی متری جدول قرار گیرد. در این طرح این فاصله به صورت زیر تامین شده است:
شمسه ها در کفسازی با حرکت به سمت حرم متراکم تر می شوند.
در محل تقاطع فرعی با اصلی در حیاط های شهری به منظور حفظ دید رانندگان، از قرار دادن مبلمان در مثلثی به ابعاد 10× 10 خودداری شده است.

## Slide 36
خیابان دانش
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 37
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 38
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 39
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 40
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 41
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 42
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 43
میدان برق
سرو
سرو نقره ای
یاس زرد
اقاقیا
شمشاد
آبخوری
کیوسک خوراکی
کیوسک اطلاع رسانی
ستون تبلیغاتی
بساط
دست فروشی
سطل زباله
چراغ کف
چراغ پایه کوتاه
چراغ 250 وات
نیمکت- گلجای
چراغ 36 واتی
آبنما
صندلی کافه
کفسازی
نیمکت حیاط شهری
تابلو تبلیغاتی
کیوسک روزنامه
تلفن عمومی
پلان طراحی
1:350

## Slide 44
معرفی تصویری طرح
پیاده راه چهار راه دانش
دید به خیابان امام رضا
پیاده رو خیابان امام رضا

## Slide 45
چیدمان
مبلمان
پیاده رو خیابان امام رضا
دید به خیابان امام رضا

## Slide 46
معرفی تصویری حیاط شهری

## Slide 48
مقطع(حیاط شهری)
A
A
B
B
A - A
B - B