## Slide 1: برنامه ریزی کالبدی
فصل های 1 و 2 و3

## Slide 2
مقدمه:
پروژه پروئیت ایگو
پاسخ به مسایل اقتصادی و ظواهر بیرونی
عدم پاسخ به نیاز‌های اجتماعی و و منش ساکنین
تخریب در سال 1976
مینورویامازاکی

## Slide 3
برنامه دهی چیست؟
تعاریف
نقش مدارک برنامه
وضعیت موجود
وضعیت آتی

## Slide 4
تعاریف
نقش مدارک برنامه
وضعیت موجود
وضعیت آتی
تعاریف:
برنامه دهی چیست؟
برنامه‌دهی شرح نظام‌مندی از سوال کردن است که زمینه‌ای را که طراحی در آن انجاممی‌گیرد،مشخص و ضروریات یک پروژه موفق را تعیین می‌کند.
شرح منظمی از مسئله‌ معماری و تاکیدی است بر ضروریات پروژه
برنامه دهی
نخستین مرحله فرآیند طراحی
صرفه جوئی در زمان و هزینه

## Slide 5
برنامه دهی در دو بخش
تحلیل وضعیت موجود
پیش بینی وضع آتی

## Slide 6
برنامه دهی در دو بخش
تحلیل وضعیت موجود
پیش بینی وضع آتی
تحلیل وضعیت موجود:
زمینه ای است که طرح باید در آن جای گیرد و شامل تحلیل سایت،مشخصات استفاده کننده ، ضوابط و آیین نامه ها،محدودیت ها واقلیم می باشد.
موضوع طراحی
دسته بندی هائی برای جستجوی اطلاعات

## Slide 7
برنامه دهی در دو بخش
تحلیل وضعیت موجود
پیش بینی وضع آتی
مجموعه ای از معیارها که یک طرح موفق داراست.
پیش بینی وضع آتی:
اهداف
کانسپت‌ها
ضروریات عملکردی
موضوع طراحی
عناوینی برای بررسی

## Slide 8
فرآیند طراحی چرخشی:
فرآیند طراحی مسیری چرخشی و غیر مترقبه است که در هر چرخش جزئیات و اطلاعات بیشتری نسبت به چرخش قبل وارد مسیر چرخش می‌شود.
برنامه‌دهنده
تعیین‌کننده ساختار هر چرخش

## Slide 9
بررسی وضع موجود و زمینه‌ ای که طراحی در آن انجام میگیرد.
تعیین وضعیت آتی
دستیابی به اهداف ضرورت‌های عملکردی و کانسپت

## Slide 10
تحلیل
ترکیب
تفکیک یک کل به اجزای ان جهت درک طبیعت و عملکرد آن
کنار هم قرار دادن اجزا یا عناصر برای ایجاد یک کل
در بخش بررسی وضعیت موجود
در بخش بررسی وضعیت آتی

## Slide 11
تحلیل وضعیت موجود:
تعاریف
نقش مدارک برنامه
وضعیت موجود
وضعیت آتی
تجزیه و تحلیل وضع موجود به تشریح زمینه ای که طراحی در آن انجام می‌گیرد می‌پردازد.
گرد‌آوری و تحلیل اطلاعات خام
آشنائی با محدودیت‌ها و امکانات طراحی
سازمان‌دهی اطلاعات خام

## Slide 12
چارچوب های سازماندهی:
موضوعات طراحی از نگاه پنا:
فرم
عملکرد
اقتصاد
زمان
موضوع های طراحی از نگاه پالمر:
عوامل انسانی
عوامل کالبدی
عوامل بیرونی
فهرست وایت از وقایعی که باید در زمینه موجود بررسی شود:
پروژه های مشابه
کارفرما
مسائل مالی
ضوابط و آیین نامه ها
برنامه ریزی توسط سازمان های مربوطه
عملکرد
سایت
آب و هوا
رشد و تغییر.

## Slide 13
الگوی دورک در زمینه سازماندهی اطلاعات خام:
دورک:موضوع طراحی واحد اصلی تحلیل
هر پروژه سازمان‌دهی اطلاعات ویژه خود

## Slide 14
وضعیت آتی:
تعاریف
نقش مدارک برنامه
وضعیت موجود
وضعیت آتی
پیش‌بینی وضع آتی با استفاده از ایده‌های سازماندهی شده
شکل دهنده کانسپ‌ها
(طرح تکمیل یافته)

## Slide 15
شکل‌گیری طرح تکمیل یافته متضمن دستبابی به اندازه مورد انتظار از کیفیت بناست.
کیفیت متاثر از نیروهای داخلی
با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌ها

## Slide 16
سلسله مراتب تصمیمات در پیشبرد وضعیت آتی:
1-بیانیه ماموریت
2- تعیین اهداف پروژه
3-طراحی ضرورت‌های عملکردی قابل اندازه‌گیری
4-ایجاد روابط مفهومی(کانسپت)
اهداف، ضروریات عملکردی و کانسپت ها
برای تحقق بخشیدن به هدف
تضمین کیفیت پروژه
سازمان‌دهی کالبدی صحیح

## Slide 18
تعاریف
نقش مدارک برنامه
وضعیت موجود
وضعیت آتی
نقش مدارک برنامه
مدارک برنامه
بیان مقصود پروژه
بصورت قرار دادی حقوقی بر مبنای توافق بین کارفرما و معمار
و درآن به کیفیت محصول نهایی،(اهداف) پروژه وزمینه(شرایط موجود) که طراحی باید درآن انجام شود ، پرداخته میشود.

## Slide 19
انطباق برنامه دهی با طراحی
فرآیند مرسوم
الگوی توصیفی
الگوی زیزل

## Slide 20
فرآیند مرسوم
الگوی توصیفی
الگوی زیزل
انطباق برنامه دهی با طراحی
فرآیند مرسوم
فرآیند مرسوم طراحی:نشریه استاندارد انجمن معماران آمریکا، فرآیند طرّاحی را به مراحل زیر تقسیم می کند:
خدمات پیش از طرّاحی (pre-design services)
طرّاحی مقدماتی (schematic design)
طرح توسعه (design development)
مدارک ساخت (construction documents)
اداره ساخت (construction administration)
خدمات پس از طرّاحی (post-design services)

## Slide 21
خدمات پیش از طرّاحی pre-design services) )
1-برّرسی نیازها و مطالعات امکان سنجی
2-برنامه ریزی کلان
3-الگوی اوّلیه ساختمان
4-تحقیق برنامه دهی

## Slide 22
خدمات پس از طرّاحی (post-design services)
دستورالعمل های استفاده کنندگان بنا
دستورالعملهایی که فلسفه طرح و اهداف ساختمان را بطور مختصر بیان می کنند. به استفاده کنندگان در استفاده بهینه از بنا کمک می کنند. ( و یا تطابق بیشتر با بنا)

## Slide 23
فرآیند مرسوم
الگوی توصیفی
الگوی زیزل
انطباق برنامه دهی با طراحی
الگوی توصیفی
به سوی یک راه حل
تحلیل ترکیب ارزیابی

## Slide 24
فرآیند مرسوم
الگوی توصیفی
الگوی زیزل
انطباق برنامه دهی با طراحی
الگوی زیزل
تعیین هدف در سه عرصه:
1-تصویرسازی
ترکیب
2-نمایش‌دهی
تصاویرکامپیوتری
3-آزمون
ارزیابی

## Slide 25
تعامل بین برنامه و طرح
1-الگوی اوّل : برنامه ریزی و طرّاحی ، مستقل از یکدیگر.
2- الگوی دوم : برنامه دهی و طراحی با یکدیگر پیش میرود.
3-الگوی سوم : برنامه دهی و طراحی ، مستقل از یکدیگرند، ولی همچنان یک رابطه منظم و تعاملی بین این دو وجود دارد.

## Slide 26: فصل 2
برنامه دهی (( موضوع – محور ))

## Slide 27
بیشتر طراحان معماری پروژه خود را با یک جستجوی عظیم اطلاعاتی در رابطه با تیپ ساختمانی مورد نظر آغاز می کنند و با دسته بندی اطلاعات در بخش های ((موضوع-محور)) و دستیابی به یک راهبرد و نقشه برنامه دهی می کند.
برنامه دهی موضوع-محور به طراح کمک می کند تا در مراحل اولیه فرایند،اطلاعات مفید را از واقعیات صرفا جالب تمیز دهند. همچنین امکان مدیریت انبوه اطلاعات را در طول فرآیند طراحی به شیوه ای مناسب فراهم می کند.
این نوع برنامه دهی برای دسته بندی اطلاعات در مراحل اولیه پروژه ساختاری را تعریف می کند.از این رو طراح برای مدیریت کل فرآیند از اعتماد به نفس کافی برخوردار می شود.
برنامه دهی بر اساس مسایل طراحی روشی است که با شناسایی دقیق تصمیمات ضروری برای هر پروژه، توانایی ها و امکانات موجود را روشن می سازد.
برنامه دهی موضوع-محور:

## Slide 28
تعریف یک موضوع:
یک موضوع به معنای مطلب،دغدغه، سوال،مبحث،قضیه یا موقعیتی است که برای موفق بودن یک پروژه ساختمانی از نظر استفاده کنندگان و کارفرمایان، یک پاسخ طراحی خاص را می طلبد.
موضوع ها
سیرکولاسیون
امنیت
قلمرو
خلوت
ظاهر
مصرف انرژی
انعطاف پذیری
بهره گیری از دید مناسب
موضوع ها درواقع دسته هایی کلی اند که اطلاعات طراحی را طبقه بندی می کنند تا بتوان از آنها درتصمیم سازی های کارآمد بهره گرفت.

## Slide 29
فهرست موضوع ها
فهرست موضوع ها بیشتر موارد اساسی در طراحی ساختمان را دربر می گیرد. تمامی طرح های ساختمانی ، تصمیم هایی را دربردارند که در این فهرست ها مطرح هستند.
جزء- موضوع:
هر یک از موضوع های اصلی ذکر شده در فهرست موضوع ها شامل یک یا چند << جزء-موضوع >> می باشد که به جای اهداف بیشتر به جزئیات ضروریات عملکردی می پردازند.َ

## Slide 30
فهرست موضوع ها
قابلیت شنیداری
سیرکولاسیون
آسایش
راحتی
دوام اقتصادی
بهره وری انرژی
تاثیرات محیطی
انعطاف پذیری
سیما
خوانایی
نگهداری حال و هوا
بویایی
شخصی سازی محرمیت
مدیریت منابع سلامتی
امنیت
قلمرو
قابلیت بصری

## Slide 31
نمونه هَایی از جزَء-موضوع:
سیرکولاسیون
اطلاعات
مصالح
پارکینگ
عابران پیاده
وسایل نقلیه
امنیت
حمله
دزدی
دسترسی
آشوبگری
سیما
هویت
پیام
نظم – تناسب
جایگاه-سلسله مراتب
نمادگرایی
تعامل
مشارکت گروهی
اجتماعی

## Slide 32
واقعیت ها
سایت
اقلیم
ضوابط ساختمانی
وضعیت سایت
سطوح رفت و آمد
فرد -استفاده کننده
زمینه
شخصیت ها
نمونه هایی از واقعیت ها:

## Slide 33
راه حل ها:
مواردی چون ورودی ،فرم بام ،نورپردازی، نوع اتاق ها، فرم های کالبدی که ویژگی هایی چون ابعاد، جهت، رنگ، شفافیت و بافت را در برمی گیرند، موضوع نمی باشند بلکه انها کانسپت یا راه حل های بالقوه ای هستند که برای موضوعی مطرح می شوند.
الویت هر موضوع و اینکه چگونه باید حل شود،بر مبنای نظام ارزشی تعیین می شود و چون گروه های مختلف اهداف و ارزش های متفاوتی دارند، اولویت بندی ها متفاوت است.

## Slide 34
موضوع: سیرکولاسیون
واقعیت ها:
میزان رفت و آمد
محل ایستگاه های نقلیه موجود
تعداد عابران پیاده
تعداد استفاده کنندگان با ناتوانی جسمی
کانال های ارتباطی موجود
مقدار مصالحی که در واحد زمان توسط هر خودرو وارد می شود
مقدار مواد بازیافتی که در واحد زمان توسط هر خودرو تولید می شود
تعداد دوچرخه ها
تکرار و تعداد افرادی که بین بخش ای مختلف رفت و آمد می کنند
جزء-موضوع ها:
وسایل نقلیه
عابران پیاده
ناتوانان حرکتی
جریان اطلاعات
خدمات
دوچرخه ها
موضوع های مربوط :
امنیت،ظاهر،
خوانایی،دید،
راحتی،سلامت،
راه حل ها:
موقعیت ورودی ها به سایت
موقعیت ایستگاه جدید نقلیه عمومی
موقعیت ساختمان در سایت
الگوهای سیرکولاسیون( در سایت و ساختمان)
موقعیت و تعداد پارکینگ برای ناتوانان حرکتی
بکارگیری فناوری جدید ارتباطات
محل دستگاه های کپی
موقعیت ورودی های اصلی،فرعی و خدماتی
محل رامپ ها
موقعیت و تعداد ذخایر بازیافتی
موقعیت و نحوه چیدمان پارکینگ ماشین ها و دوچرخه ها

## Slide 35
ارزش ها:
گونه های مختلف ساختمانی بر پایه نظام های ارزشی متفاوَت استفاده کنندگان و نیازهای فعالیت های متفاوت، پاسخ های متفاوت طراحی را برای موضوع های مشابه ایجاب می کنند.
اهداف:
ارزش ها با تاثیر بر روی موضوع ها، اهداف را تشکیل می دهند.
موضوع های طراحی هنگامی که از صافی نظام ارزشی کارفرما، استفاده کنندگان و طراح عبور داده می شوند، اهدافی را در مورد کیفیت های ضروری یک طرح برای اینکه طرح موفقی شود، ارائه می کنند.

## Slide 36
اهداف طرح بر اساس نظام ارزشی تمام افرادی که در پروژه همکاری دارند، شکل می گیرد.
گروه های مختلف، ارزش های متفاوتی دارند که باید شناخته و درک شوند تا طراح بتواند تضادها را حل، اولویت ها را تعیین و تعدیل های منطقی را برقرار سازد.
طبیعی است که ترتیب اولویت موضوع ها و مجموعه ارزش های بنیادین برای کارفرما و معمار یا طراح متفاوت می باشد.برای مثال میتوان به ساخت یک ساختمان در سایت کوهستانی اشاره نمود.

## Slide 37
توافق بر روی ارزش های مشترک

## Slide 38
تشکیل فهرستی از موضوع ها
فهرست موضوع ها را می توان در کتاب های پنا، پالمر، پریزر و وایت جستجو نمود.
دسته بندی موضوع ها از نظر پنا:
فَرم
عملکرد
اقتصاد
زمان

## Slide 39
عوامل انسانی
عوامل فیزیکی
عوامل بیرونی
دسته بندی موضوع ها از نظر پالمر
دسته بندی موضوع ها از نظر وایت
دسته بندی که وایت برای واقعیت ها در نظر گرفته برای گرداوری اطلاعات مفید است و موضوع های زیادی از روحیه فضا گرفته تا مقیاس و ظاهر را در بر می گیرد از قبیل: سایت،موضوعات فرهنگی،توقعات رفتاری و 000

## Slide 40
الویت بندی فهرست موضوع ها:
برای تبیین اطلاعات مهمتر به منظور استفاده فوری از آنها و برای متمایز ساختن اطلاعاتی که بعدها در فرآیند طراحی به کار می آیند،باید یک فهرست الویت بندی شده تهییه شود.
پرسش های بسیاری را می توان مطرح نمود تا در تعیین الویت های نسبی افراد متفاوتی که در روند ساخت یک ساختمان تقش دارند به برنامه دهنده یاری رساند.
تمام منابع طراحی باید بر موضوع هایی متمرکز شوند که کیفیت زندگی استفاده کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهند. به عبارت دیگر در بیشتر پروژه های طراحی، مهمترین موضوعی که باید به آن توجه شود،بهبود کیفیت زندگی است.
توافق بر روی موضوعاتی که در الویت هستند و شناسایی سطح ضرورت عملکردی پروژه، به طراح این آگاهی را می دهد تا متوجه شود کجا باید بیشترین نیروی خود را صرف کند. این توافق در پروژه هایی که کارفرما متشکل از چندین عضو یا کمیته است، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

## Slide 41
پس از شکل گری ایده کلی طرح با توجه به موضوع های اصلی، می توان با در نظر گرفتن تمام موضوع های کوچکتر به ترتیب الویتشان، به جزئیات بیشتر طرح دست یافت.
تمام موضوع های اصلی طراحی، در بخش هایی با موضوع های دیگر هم پوشانی دارند به این ترتیب نتیجه ای که در نهایت برای هر موضوع به دست می آید، به تصمیم هایی که در عرصه های دیگر گرفته می شود،بستگی دارد.
موضوع هایی با ارزش نسبتا یکسان در مساله طراحی
با وجود هم پوشانی میان موضوع ها باید مرزبندی دقیقی صورت گیرد تا از تکرار آنها در برنامه دهی جلوگیری شود.

## Slide 42
برای بعضی از گونه های ساختمانی، هر موضوع ممکن است دارای چند هدف باشد. مانند موضوع امنیت در زندان ها یا سیرکولاسیون در فرودگاه یا بیمارستان، ممکن است برای پاسخ به موضوع مورد نظر به طور کامل لازم باشد تا اهداف متعددی مطرح شوند.
راهبرد:
تشکیل فهرستی متمرکز بر موضوع هایی که در یک پروژه طراحی تاثیر اساسی دارند، به طراح اجازه می دهد راهبرد مشخصی را برای جستجوی اطلاعات به وجود آورد تا توسط آن تکمیل اطلاعات از قلم افتاده، سازماندهی اطلاعات بر اساس موضوع ها و پرهیز از جمع آوری اطلاعات بیش از اندازه شکل بگیرد.

## Slide 43
برای دستیابی به یک طرح موفق باید مراحل زیر را طی نمود:
- موضوع ها و ارزش های بنیادین را شناسایی نمود
- اطلاعات سازماندهی و اولویت ها شناسایی شود
- طبقه بندی اطلاعات
- اهداف پروژه، ضروریات عملکردی و کانسپت ها تعیین شود
- یک برنامه کاری تشکیل داده و کیفیت پیشرفت به سوی اهداف را مورد ارزیابی قرار داد
- دادن گزارش به کارفرما

## Slide 44
نمودار درختی
ساختار درختی سلسله مراتب اطلاعات
ماموریت: مقصود کلی و جهت پروژه را توصیف می کند.
اهداف: کیفیت کلی و نتیجه طراحی را در مورد هر کدام از موضوع ها تشریح می کنند.
ضروریات عملکردی: سطح و میزان ضروری عملکرد را بیان می کنند.
کانسپت: رابطه کالبدی میان عناصر طراحی را بیان می کنند.

## Slide 45
بیانیه های ماموریت: منظور کلی
بیانیه ماموریت در حقیقت یک هدف جامع به شمار میرود. بیانیه ای دقیق است که علت شکل گرفتن پروژه را توسط کارفرما توضیح میدهد.
بیانیه ماموریت یک سری مبانی ارزشی را در برمیگیرد که به انجام پروژه کمک میکنند. بهترن بیانیه ماموریت در یک پاسخ به پرسش"چرا به انجام این پروژه احتیاج داریم؟" میباشد .
بیانیه ماموریت باید برای تمامی افراد درگیردر پروژه قابل فهم باشد به نحوی که همه بدانند در پایان از آنها چه انتظاری میرود. اغلب بیانیه ماموریت از چند پاراگراف که به معرفی پیش زمینه و حال و هوای اهداف پروزه میپردازند بهره مند میشوند
گاهی یه بیانیه ماموریت معرف انتظارها و ایده آل های کارفرمایان از نحوه ارائه خدماتشان است در مواقع دیگر بیانیه ماموریت توسط کارفرما و فرد برنامه ده باهم خلق میشود
ماموریت به مثابه پایه و اساس پروژه

## Slide 46
مثال هایی از بیانیه ماموریت:
ایجاد امکانات لازم برای یک فضای آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی این مقطع جهت فراهم نمودن گذری از دوره کودکی به نوجوانی
ساختن مطبی که مهم ترین محصول آن توجه به حس شنوایی است
- برای یک مدرسه راهنمایی
- برای یک مطب آواشناسی جدید

## Slide 47
هدف چیست؟
بیانی از تمایلات ما یا مقصدی است که برای رسیدن به آن تلاش میکنیم.
اهداف
بیانیه هایی سوق دهنده به سمت عملیاتی شدن
ابزاری یاری دهنده برای اتخاذ تصمیمات طراحی
یا
دال و سایکز بیان می کنند که هرنوع تغییر شکلی (طراحی ) به دست بشر مستلزم چیزی نیست جز :
- تبیین ارزشها
- ارزیابی دوباره اولویتها
- تعیین اهدافی پاسخگو به نیازهای ضروری و قابلیت های بزرگ

## Slide 48
اهداف به طور واضح و به دقت مشخص شده
پی بردن به حداکثر قابلیت ها
اهداف به شما اجازه میدهند تا جایی که امکان دیدنش را دارید جلو بروید و وقتی به آنجا رسیدید قادر به دیدن افق های دورتر شوید.
اهداف ارزشهای فردی و فرهنگی ما را منعکس میکنند. همه ما با یادگیری اینکه چه چیز خوب است و اینکه چگونه باید باشند ،با فرهنگ خود خو گرفته ایم.
نباید آنها را به صورت کلی بیان کنیم بلکه باید به صورت کاملا مشخص و قابل فهم بیان شوند.
زمانی که ماموریت پروژه به روشنی بیان و فهرست موضوع ها نیز تهیه شد. سپس هدف ها باید به گونه ای تعریف شوند که اولویت ها تنظیم شوند و فرایند طراحی به سمت نتایج مشخصی پیش میرود.تمام هدفها باید هماهنگ با ماموریت و در توافق با آن باشند

## Slide 49
برنامه دهندگان،طراحان،کارفرمایان و استفاده کنندگان و همسایگان پروژه،همگی ارزشها و تصورهای شخصی خود را از نتیجه نهایی پروژه کامل بیان میکنند.برای اینکه بتوانیم بهترین پاسخ ممکن را برای تمامی افراد مرتبط با پروژه خلق کنیم،در برنامه دهی و فرایند طراحی باید فرضیات پایه و ارزشهای حاکم درباره اینکه چه چیزی خوب و باارزش تلقی میشود،مشخص شود
همچنین برای رفع تمام اختلافات و تضادهای موجود و انتخاب ارزشهای مهمتر پروژه،باید به توافق دسته جمعی دست یافت

## Slide 50
تعریف آبجکتیو:
به معنای به انجام رساندن منظور کلی ماموریت یا گامی است در جهت رسیدن به هدف
این واژه همچنین برای ضرورت عملکردی به کار می رود.

## Slide 51
انواع هدف :
اهداف فرایندی و منابعی
اهداف شخصی
اهداف آموزشی
اهداف خاص پروژه

## Slide 52
اهداف فرایندی و منابعی:
یک هدف فرآیندی- منابعی مرتبط است با مدیریت فرآیند برنامه دهی و منابعی که در جهت ساخت و تکمیل طرح مرتب شده اند.
زمان، منبعی است که اغلب تحت تاثیر دقت انجام تحقیق ،عمق برنامه دهی و تلاشهایزراحی پروژه قرار میگیرد و از سوی این عوامل محدود میشود.
منابع مالی گروه طراحی، میزان دست مزدها و اینکه پروژه به صورت مسابقه برگزار میشود یا نه ، بر تعیین اعضای گروه و مدت زمان لازم برای انجام هر بخش پروژه تاثیرگذار است.
عمق تحقیق برای برنامه دهی معمولا به دو عامل زمان و بودجه موجود برای انجام پروژه بستگی پیدا میکند.
منتقدان و ارزیابی کنندگان
در هر پروژه طراحی،استفاده از نظرات این گروه در هر مرحله پروژه،گروه طراحی را از اجرای مجدد ایده هایی که از وی کارفرما و یا استفاده کنندگان نامناسب تشخیص دادهشده اند باز می دارداهداف و راهبردها درباره تشخیص اینکه چه کسی ارزیابی را انجام دهد و اینکه ارزیابی چند وقت یکبار انجام شود،بر دقت و کیفیت پروژه تاثیر میگذارد
استعدادها و مهارتهای هر عضو گروه طراحی نیز منبع با ارزشی است که باید برای خلق بهترین پروژه ممکن،به درستی مدیریت شوند.راهبردهای انتخاب اعضای گروه طراحی اغلب از راه تجربی حاصل میشوند. در پروزه ای ممکن است هدف این باشد که اعضای گروه بر اساس توانایی شان تقسیم بندی شوند.یا در پروژه ای دیگر ممکن است بیشتر بخواهید که یا آموزش در بخش های مختلف، تمامی اعضا با تمام کارها آشنا شوند

## Slide 53
اهداف آموزشی:
هر پروژه فرصتی را برای یادگیری مطالب جدید برای اعضای گروه طراحی فراهم می کند و می توان از آن به عنوان یک تجربه آموزشی بهره گرفت.
اهداف شخصی :
یک هدف شخصی مربوط میشود به اینکه یک فرد یا گروه طراحی میخواهد به چه چیز در پروژه دست پیدا کند.
یک معمار ممکن است به دنبال یک ایده نظری خاص باشد و از طراحی بعنوان وسیله ای برای بیان مطلب استفاده کند.طراحان ممکن است در پی معرفی خود از راه نشریات باشند تا گروه خاصی از کارفرماها را تحت تاثیر قرار دهند.تمام این اهداف شخصی با وجود آنکه انتخاب های ما را در فرایند طراحی تحت تاثیر قرار میدهند،از اهداف پروژه مجزا هستند.

## Slide 54
اهداف پروژه :
- فقط مرتبط با نتیجه پیش بینی شده برای پروژه
- استوار بر پایه ارزش های عمده مدنظر طراح، کارفرما و استفاده کنندگان
هدف ها ممکن است به طور مثال در ارتباط با روابط بین پروژه و زمینه آن بین جوانب اصلی پروژه،یا بین بخش های فرعی تر پروژه یا ممکن است در ارتباط با جزییات کوچکی که از اولویت زیادی نیز برخوردارند قرار گیرند
کار «برنامه دهی» در مرحله «طراحی مقدماتی»
شناسایی روابط بین پروژه و همسایگی های آن
شناسایی روابط بین بخش های داخلی پروژه
و یا

## Slide 55
برنامه دهی در مرحله «توسعه طراحی» بخش یزرگ تری از جزییات را به میان می آورد و به این ترتیب مرحله تصمیم گیری های خاص امکان پذیر میشود. برنامه دهی برای مراحل «طراحی مقدماتی» و «توسعه طراحی» به همراه هم هردو میزان جزییات را شامل میشوند.با توجه به نوع پروژه و ارتباط برنامه دهنده با تیم طراحی و قرارداد بین برنامه دهنده و کارفرما،نوع برنامه دهی مورد نیاز را تعیین می شود.
موارد مفید برای شروع هر پروژه توسط طراحان :
بیان ماموریت به طور واضح
ترسیم دقیق تمام هدف های شناخته شده در هر دسته
پیگیری پیشبرد اهداف مزبور در طول مسیر

## Slide 56
شیوه های پی بردن به اهداف کارفرما

## Slide 57
موثرترین ابزارهای طراحان برای پی بردن به اهداف کارفرما:
  مصاحبه
  سناریو ها
  توجه کامل به اتفاقات اطراف(مشاهدات)
  مدارک موجود
نوشتن بیانیه هدف

## Slide 58
یک بیانیه هدف مناسب،بیانی از کیفیت یا درجه آسایش مورد نظر که راه حل ایده‌آل یا نتیجه نهائی به آن دست خواهد یافت.
بیانیه هدف چیست؟
در برگیرنده تمایلات کارفرما و استفاده‌کننده
متمرکز بر کیفیت محیطی و هدف پروژه تعیین کرده است.

## Slide 59
چگونه یک بیانیه هدف بنویسیم؟؟
1_اهداف باید این پرسش را پاسخ گویند : ماموریت این پروژه چگونه به انجام میرسد.
2-در بردارنده صفات و یا قید هائی که به روشنی هر چه تمام‌تر مسیر رسیدن به راه حل را نشان می‌دهد.
3-باید دارای واژه " باید باشد" یا عباراتی مشابه باشد.
4-تا حد امکان ساده بیان شود و ضروریت های عملکردی مربوط را در گستره خود پوشش دهد.
به دنبال تمام جز-موضوع هایی باشید
5-یک موضوع دارای اولویت بیشتر را در بربگیرد و باید از گستره و اهمیت یکسانی در مقایسه با سایر اهداف پروژه برخوردار باشد.
6-به صورت مثبت و فعال عمل کند نه منفی