## Slide 1
طراحی شهری
(توپخانه)
میدان امام خمینی

## Slide 3
طراحی شهری میدان امام خمینی
فهرست مطالب
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و منابع و محدودیت ها) 5
1.1 بررسی طرح های فرادست 6
1.1.1خلاصه مباحث طرح جامع تهران 1385 7
1.1.2خلاصه مباحث طرح تفصیلی 9
1.2 مراحل رشد و تکامل 10
1.3 شناخت تاریخی 11
1.4 نقشه اقلیمی 16
1.5 شیب و توپوگرافی سایت 17
1.6 شبکه دسترسی 18
1.6.1 سلسله مراتب دسترسی 18
1.6.2 تردد ترافیک 19
1.6.3 مقاطع ترافیکی 20
1.7آلودگی ها 21
1.8پیکر شهر 22
1.9سیمای شهر 23
1.10 چهره شهر 25
1.10.1 خط آسمان 25
1.10.2 ضرباهنگ افقی عمودی 28
1.10.3 جنس نما 31
1.11 روحیه شهر 34
1.12 فضاهای پر و خالی 35
1.13 دفع آب های سطحی 36
1.14 کیفیات عملکردی 37
1.14.1 کاربری وضع موجود 37
1.14.2تعداد طبقات 38
1.14.3 قدمت بنا 38
1.14.4کیفیت ابنیه 38
1.14.5 دانه بندی بافت 38
1.14.6 ارزش های ساختاری بنا 39
1.14.7مصالح نما 39
1.14.8 مالکیت اراضی 39
1.14.9قیمت زمین 39
1.15 مبلمان شهری 40
1.16 دیدها 40
1.16.1 دید از ورودی ها 41
1.16.2دید های پیاپی 42
1.17 امکانات و محدودیت ها 44
1.18 اهداف طراحی 47
پروسه دوم (پروسه تجزیه و تحلیل) 48
2.1 تطبیق نقاط قوت و فرصت با نقاط ضعف و تهدید 49

## Slide 4
طراحی شهری میدان امام خمینی
فهرست مطالب
2.2 پلان قوت 54
2.3 پلان ضعف 55
2.4پلان راهبردی و جمع بندی تجزیه و تحلیل 56
2.5 تحلیل نماهای شاخص در محدوده تاریخی 57
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن و اقدامات نسبی و انتخاب راه راه حل بهینه) 58
1.3 ارائه راه حل های ممکن و آلترناتیو ها 59
2.3 ارزیابی آلترناتیو ها 62 3.3 طراحی شبکه دسترسی 63
3.4 طراحی کف سازی 65
3.5 مبلمان شهری پیشنهادی 67 3.6 طراحی نما و جداره 70
3.7 ضوابط اجرایی 73
پروسه چهارم (بررسی تاثیرات برنامه ریزی) 78
پروسه پنجم (بازنگری در برنامه ریزی شهری) 82
پروسه ششم (برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی) 84
پروسه هفتم (نظارت و کنترل) 95
منابع و ماخذ 97

## Slide 5: پروسه اول شناخت نیازها، امکانات و منابع و محدودیت ها
در این پروسه با توجه به سه عامل اصلی شناخت (شناخت نیاز ها، شناخت امکانات، شناخت محدودیت ها و موانع) با در نظر گرفتن محوریت عامل هدف (اهداف اولیه) در یک پروسه چرخشی به بررسی محدوده پرداختیم.
آنچه که در این قسمت حائز اهمیت است این است که با توجه به نوع برنامه و طرح هر کدام از عوامل مذکور می تواند نسبت به هم تقدم و تاخر داشته باشند ولی آنچه مسلم است این است که در همه حالت ها، این عوامل در یک پروسه چرخشی و رفت و برگشتی و با محوریت عامل تعیین اهداف می توانند عینیت یابند.

## Slide 6
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.1 بررسی طرح های فرادست
میدان امام خمینی (توپخانه) در تهران ناصری (بخش مرکزی و تاریخی شهر تهران) و در منطقه 12 شهری تهران واقع شده است و شش خیابان امام خمینی، باب همایون، ناصرخسرو، امیرکبیر، لاله زار، اکباتان و فردوسی به آن ختم می شوند. این میدان در طول تاریخ شاهد وقایع بیشماری بوده است. در واقع بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران در همین میدان رقم خورده است از زمان شکل گیری اش در دوره قاجار و حضور توپ ها و توپچیان در جداره اصلی میدان، تحولات دوره مشروطه، انقراض دولت قاجار و شکل گیری حکومت پهلوی، انجام مراسم تاجگذاری شاهان که در طول مسیر خود از این میدان عبور می کردند و تا سقوط حکومت پهلوی و شکل گیری انقلاب اسلامی. بنابراین بایستی گفت که بخش زیادی از خاطرات جمعی مردم در همین میدان رقم خورده است.
این میدان در طول دوران معاصر و از زمان اولین توسعه های شهر تهران به صورت فضای شهری مهم و فعال شکل گرفته و باقی مانده و در هر دوره ای صورتی تازه پیدا کرده است. در این میان میدان در هر دوره تغییرات زیادی کرده است و تخریب و به شکل تازه ای بنا شده است و بدین ترتیب اثری از دوره های قبل به جا نمانده است.
در این قسمت ابتدا به معرفی موقعیت محدوده مورد نظر و جایگاه آن در طرح های فرادست (طرح سند راهبردی هدایت و کنترل توسعه شهر تهران و طرح تفصیلی) پرداختیم. و اولویت های هر کدام از طرح ها را در زمینه های مختلف در این میدان مورد بررسی قرار داده ایم تا بتوانیم با استناد به آن ها در تحقق بیشتر این اهداف پیشنهاد های مناسبی ارائه دهیم.
نقشه 1.1 موقعیت منطقه در سند راهبردی هدایت و کنترل توسعه شهر تهران

## Slide 7
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.1.1خلاصه مباحث طرح جامع تهران 1385
در گزارش نهايي طرح جامع تهران (1385) ، چشم‌انداز توسعه در 7 محور زير انعكاس يافته كه انطباق آنها با ويژگي‌هاي منطقه 12 در ادامه هر محور (با حروف ايرانيك) تصوير شده است.
تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني و سلامتي كه اين اصالت و هويت به دليل وجود ميراث تاريخي و ثروت فرهنگي شهر در مركز قديمي آن بيش از هر كجا در منطقه 12 قابل حفاظت و تقويت است.
تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني كه مركز تاريخي به دليل در بر داشتن قطب‌هاي حكومتي، اقتصادي و تجاري قابليت ارتقا به اين خصوصيات را دارد.
تهران؛ شهري سبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده كه وجود گستره‌ها، مجموعه‌ها، ميدان‌ها و خيابان‌هاي تاريخي در منطقه قابليت تبديل فضاهاي عمومي آن را به حياط مشترك شهروندان تهراني مي‌دهد.
تهران؛ شهري امن در برابر انواع آسيب‌ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح كه مركز تاريخي به اقدامات فوري و گسترده در اين زمينه نياز دارد.
تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سكونت، فعاليت و فراغت كه نزديكي محل‌هاي زندگي، كار و فعاليت‌هاي فرهنگي در منطقه آن را مستعد چنين خصوصيتي مي‌سازد.
تهران؛ شهري مرفه با رفاه عمومي و زيرساخت‌هاي مناسب براي تعديل نابرابري‌ها و تأمين همگاني حقوق شهروندي كه تجديد ساختار تهران تاريخي با بهبود امكانات زيست و فعاليت و تفريح و يكجانشيني اجتماعي چنين فرصتي را فراهم مي‌آورد.
تهران؛ كلان‌شهري با عملكردهاي ملي و جهاني و مركزيت‌هاي سياستي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، منطقه آسياي جنوب غربي و كشورهاي اسلامي كه وجود و تقويت حضور بناهاي اصلي حكومتي و فعاليت‌هاي عمده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در منطقه 12 امكان تحقق چنين تصويري را مي‌دهد.
منطقه 12 با وسعت 1600 هكتار، تا يك سده پيش 70 درصد و تا پنج دهه پيش 16 درصد بافت پر و نيمه پر متصل تهران را تشكيل مي‌داد؛ و امروز 4/2 درصد آن است. اين منطقه 80 درصد وسعت باروي دوم و همين نسبت از بناها و فضاهاي واجد ارزش‌هاي هويتي تهران را در خود جاي داده است . پس، منطقه 12 «مركز تاريخي» تهران بزرگ است
چشم‌انداز منطقه 12 بر اساس تحقق چشم‌انداز كلان تهران تدوين شده است. پس منطقه 12 مركز تاريخي تهران، پايتخت و كلان شهري مهم در منطقه آسياي جنوب غربي و كشورهاي اسلامي خواهد بود.
منطقه12، با اصلاح محدوده آن تا حد باروي دوم، برخوردار از يك مديريت شهري واحد، و با تغيير نام به «مركز تاريخي تهران» ، نقش هميشه ماندگار مركز كلان شهر را بر عهده خواهد داشت .
بنابراین جايگاه و هويت عملكردي اين منطقه در سازمان فضايي طرح جامع تهران، عبارت است از : تهران تاريخي و مركز قديمي تهران با تمركز عملكردهاي اداري، تجاري و گردشگري.
چنانچه بخواهیم به یک جمع بندی مناسب از مطالب عنوان شده از طرح ساختاری شهر تهران در محدوده میدان امام خمینی برسیم مطالب عنوان شده در زیر حائز اهمیت هستند.

## Slide 8
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
پهنه بندی پیشنهادی طرح جامع
نقش منطقه مورد بررسی: پهنه فعالیتی (تجاری اداری خدماتی)
استخوانبندی کالبدی طرح جامع
نقش منطقه مورد بررسی: فضای عمومی موجود و مسکونی با ارزش
محور های سازمان فضایی طرح جامع
نقش منطقه مورد بررسی: قرارگیری در محورهای اصلی سازمان فضایی شهر تهران
سازمان فضایی طرح جامع
نقش منطقه مورد بررسی: محور ها و گستره های کار و فعالیت
سلسله مراتب مراکز شهری طرح جامع
نقش منطقه مورد بررسی: قرارگیری در مراکز شهری و فراشهری
نتیجه گیری
با توجه به قرارگیری این محدوده در مرکز تاریخی شهر تهران و همچنین موقعیت منحصر به فرد آن در ساختار و محورهای سازمان فضایی، می توان با بهبود وضعیت کالبدی و عملکردی آن در راستای اهداف طرح جامع میدان امام خمینی را به میدانی پویا و سرزنده و سرشار از فعالیت های متنوع تبدیل کنیم.

## Slide 9
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.1.2خلاصه مباحث طرح تفصیلی
کاربری های مهم و گستره های استقرار خدمات شهری
نقش منطقه مورد بررسی: در ابعاد جنوبی، شرقی و غربی میدان ”کاربری های غیر قابل تغییر ” مشاهده می شوند. همچنین کاربری تاسیسات شهری (مترو) و فضای سبز در امتداد خیابان ناصرخسرو مورد تاکید قرار گرفته است. این نقشه همچنین میزان امکان مداخله در طراحی و کاربری های غیر قابل تغییر را نشان می دهد.
انواع بافت فرسوده
بافت فرسوده شناسایی شده در میدان قسمت شمالی آن می باشد که نیاز به ”مرمت و احیای محلات تاریخی و قدیمی دارد“ . تاکید مشاور به حفظ خاطره انگیزی و ساختار عمومی محلات می باشد که نیازمند ”طرح های ویژه مداخله ساماندهی و باززنده سازی“ و ”مداخله محدود و طرح یکپارچه ” می باشد.
گستره ها و بنا ها و لبه های واجد ارزش
قرار گیری در مرکز تاریخی شهر تهران نشان از وجود بنا ها و بافت های واجد ارزش در محدوده دارد. به طوری که ملاحظه می شود اغلب ساختمان ها و بافت هایی پیرامون میدان (شرقی، غربی و جنوب میدان) یا جزو ”بناهای ثبت شده هستند و یا ”پیشنهاد میراث برای ثبت می باشند.
شبکه دسترسی
آنچه که در نقشه دسترسی مورد توجه قرار گرفته است توجه به سلسله مراتب شبکه دسترسی، وجود متررو و بالا رفتن قابلیت دسترسی به میدان و مهمتر از همه در نظر گرفتن ”مسیر پیاده ارزشمند“ بوده است که عناصر بافت تاریخی را به هم متصل کرده است.
پهنه بندی استفاده از زمین
در نقشه پهنه بندی کاربری زمین در محدوده میدان سه پهنه ” تجاری اداری خدمات شهری و فراشهری“ و ” تجاری اداری منطقه ای“ و ” خدماتی اداری شهری غیر انتفاعی“ مشاهده می شود و اهمیت این میدان را در ساختار های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی نشان می دهد.
نتیجه گیری:
قرار گیری در بافت تاریخی و مرکز شهر تهران لزوم توجه به نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را در کنار حراست از میراث به جا مانده از نسل گذشته را در پی دارد. همچنین استفاده از کاربری های متنوع در سطح شهر و منطقه که در نتیجه حضور گسترده ی گروه های مختلف اجتماعی در میدان را سبب می شود، نیاز وجود تسهیلات مناسب جهت استفاده گروه های مختلف سنی و جنسی را سبب می شود. وجود پتانسیل خاص گردشگری، استفاده از مسیر های مناسب برای پیاده و استفاده از کاربری های فعال و جذاب را غیر قابل انکار کرده است. هر چند نبایستی از یاد برد که این میراث همانطور که الهام بخش طراحی های جدید می باشد خود به نحوی محدودیت های خاصی را در طراحی به وجود آورده است.

## Slide 10
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.2 مراحل رشد و تکامل
دوره اول: از آغاز شکل گیری میدان تا تکمیل شکل نخستین آن را در بر می گیرد و مصادف است با اولین توسعه طراحی شده شهر تهران در عهد ناصری و از نظر زمانی فاصله سالهای 1260 تا 1300 هجری شمسی را شامل می شود. در این دوره پس از تثبیت شکل اصلی میدان تغییرات جزئی و موضعی در شکل و کالبد و عملکرد ابنیه گرداگرد میدان رخ می دهد. اما کلیت فضایی میدان تغییر نمی کند و شکسته نمی شود.
دوره دوم: مصادف است با تغییر حکومت قاجار و روی کار آمدن حکومت رضا خان و تغییر الگوهای گذشته و پیدایش روابط جدید و شروع مدرنیزاسیون و در نتیجه وقوع تغییر و تحولات جدی در چهره شهر تهران، که در نهایت به شکسته شدن قالب قبلی میدان منجر می شود.
شککل جدید میدان در فاصله سالهای 1300 تا 1320 تکمیل و تثبیت می شود و این وضعیت کم و بیش تا حدود 1340 باقی می ماند، اما از 1320 به تدریج زوال می پذیرد.
دوره سوم: مصادف با زمانی است که شکل شهر و روابط شهری گذشته به کلی دگرگون می شود و به طبع آن کالبد میدان نیز از ارزش ها و عملکردها و غالب های قبلی کاملاً دور می شود و الگو و سبک بین المللی در معماری و شهرسازی مورد توجه قرار می گیرد.
توسعه سریع شهر تهران و ازدیاد جمعیت شهر نشین و شروع ساخت و سازهای جدید چهره معاصر شهر تهران را به وجود می آورد. وضعیت فعلی میدان توپخانه را باید حاصل این شرایط دانست. نزول اعتبار فرهنگی بافت شهری گذشته و تغییر عملکرد بخشهای قدیمی تر شهر و بروز مشکلات امروزی در این دوره رخ می نماید.

## Slide 11
طراحی شهری میدان امام خمینی
1.3 شناخت تاریخی
بررسی دوره اول میدان توپخانه را با قدیمی ترین نقشه های موجود از تهران آغاز می کنیم.
نقشه اول دارای عنوان دارالخلافه ی تهران است که به دست مسیو کرشیش، معلم دارالفنون و به دستیاری ذوالفقار بیک و تقی خان از شاگردان مدرسه ،تهیه شده استو تاریخ نقشه جمادی الاول سال 1275 هجری قمری مطابق با سال 1855 میلادی را نشان می دهد که این تاریخ برابر با سال 1233 هجری شمسی است.
در این نقشه شهر دارای حصاری است با 114 برج که به دستور شاه طهماسب بر گرد شهر ساخته شده است و دارای شش دروازه است.در این نقشه ، به جز محوطه ارگ چهار محله ی اصلی (سنگلج، عودلاجان، بازار و چاله میدان) نیز قابل تشخیص است.محلات دارای حدود معین و روشنی نیستند و عمدتا“ در حول محورها و گذرهای طولانی اصلی شکل گرفتند و این گذهای اصلی به بازار منتهی می شوند و در قسمت هایی از آن ها بازارچه هایی به وجود آمده و میدانچه های متعددی نیز دیده میشود که دارای فضاهای تعریف شده خاصی نیستند. خط اصلی بازار از دروازهی جنوبی ،که به راه حضرت عبدالعظیم باز میشود شروع و به سبز میدان منتهی می شود. مسجد ارگ نیز در طول مسیر بازار قرار داردو از همین راه به سبز میدان و ارگ متصل می شود. دیگر فضای شهری قابل ملاحظه که شکلی معین دارد میدان ارگ است.
اثری از میدان توپخانه فعلی در این نقشه به چشم نمی خورد و موقعیت آتی آن در پشت دیوار شمالی ارگ است.
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)

## Slide 12
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
دومین نقشه تهران ،با نام نقشه دارالخلافه ناصری وبا امضای عبدالغفار و با نوشته عمل مهندس سلیمان خان سرهنگ، شهر تهران را پس از توسعه در عهد ناصرالدین شاه نشان می دهد.تاریخ تکمیل نقشه سال 1302 هجری قمری و 1891 میلادی برابر با 1275 هجری شمسی است. بر اساس این نقشه مساحت شهر چند برابر گذشته شده است.
مقایسه این دو سند گویای جوهر تغییراتی است که در این دوره ،در ساخت شهر و فضاهای شهری رخ داده است. باروی جدید شهر دیواری است هشت گوش و بسیار شبیه به شهرهای دوران رنسانس در اروپا. شهر دارای دوازده دروازه است، ارگ شهر برخلاف سنت گذشته در میانه بافت شهر قرار گرفته است.شهر به طور کلی دارای شش محله به نام های دولت، ارگ، بازار، سنگلج، عودلاجان و چاله میدان است.
به جز ارگ و مساجد و مدارس و بازار و کاروانسراها و سراها که هنوز برقرارند، پیدایش و شکل گیری عناصر و فضاهای جدیدی را در شهر شاهدیم. عناصری مانند خیابان، پارک، لاله زار، باغ وحش، بانک، مدارس حرفه ای، تلگراف خانه، مریض خانه، ساختمان های بلند مرتبه، ماشین دودی ، واگن اسبی، خطوط تلگراف، چراغ گاز و ساعت به عنوان عناصری در بالای ساختمان ها که همه در شهر ایرانی پدیده های تازه ای محسوب می شوند.
گذشته از خیابان ها که پدیده ای نسبتا“ تازه در شهر محسوب می شدند، میدان ها اصلی ترین فضاهای شهری عمومی را تشکیل می دادند. میدان هایی که در شهر این دوره قابل تشخیص اند، میدان ارگ و مشق و امین السلطان و در شکل برجسته و غنی تر، سبزه میدان و میدان توپخانه اند.میدان توپخانه به عنوان اصلی ترین میدان در مرکز شهر و بر مرز شهر قدیم و جدید واقع شده است.
شکل میدان
میدان مستطیلی است که طول آن در جهت شرقی_غربی قرار گرفته است و نسبت طول و عرض آن یک به دو است. طول میدان در حدود دویست و بیست متر و عرض آن در حدود صد و ده متر است. شش خیابان به میدان متصل می شود که تا امروز نیز تعداد و محل و موقعیت آن ها تغییر چندانی نکرده است.
کالبد میدان
بدنه های چهارگانه میدان دارای نمایی ممتد و منظم است که از نیم طاق هایی در دو طبقه که دورادور میدان مستطیل را فرا می گیرند شکل یافته است.طبقه دوم میدان نسبت به طبقه همکف عقب نشسته است و راهرویی بیرونی و سراسری را دورادور میدان، در ارتفاع یک طبقه بالاتر از سطح آن، به وجود می آوردو در تنها بدنه ای که امتداد نمی یابد بدنه شرقی است. ارتباط عناصر گرداگرد میدان بیرونی است و راه داخلی و سرپوشیده، بدان گونه که در بعضی میدان های بزرگ گذشته( نقش جهان ) به چشم میخورد دیده نمی شود.

## Slide 13
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)

## Slide 14
طراحی شهری میدان امام خمینی
1.3.1عناصر اصلی میدان
نظم کلی بدنه ها را عناصر اصلی گرداگرد میدان دگرگون می کند،این عناصر عبارتند از دروازه های مربوط به پنج خیابان ورودی به میدان که هریک بنا بر اهمیت و موقعیتی مختص به خود طراحی شده است. دروازه ششم دروازه ارگ است که عنصری قوی با موقغیت خاص است. به جز دروازه ها، عمارت بانک شاهی در شرق میدان و سردر قورخانه در بدنه غربی و بعدها ساختمان نظمیه در این بدنه و ساختمان تلگرافخانه در ضلع جنوبی، که همگی بناهای مهم دولتی اند، در نظم و آهنگ کلی میدان تغییری مطبوع ایجاد می کنند که آن نیز در قالب نظمی کلی است.
ترکیب ها
در کل میدان، تکرار دهانه ها در سه ترکیب اصلی دیده می شود که بزرگترین ترکیب از پنج دهانه بزرگ و دو دهانه کوچک در طرفین آن تشکیل می شود و همچنین ترکیب چهار دهانه بزرگ در وسط و دو دهانه کوچک در طرفین، یا دو دهانه بزرگ در وسط و دو دهانه کوچک در طرفین نیز وجود دارد. تنها در یک مورد آن هم در بدنه غربی ترکیب خاصی به صورت هشت دهانه بزرگ در وسط و دو دهانه کوچک تر در طرفین به چشم می خورد که این ترکیب، برای هماهنگی با دهانه ها و عناصر موجود در بدنه روبرو بدین صورت طراحی شده است.
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)

## Slide 15
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
نماها
نمای چهار بدنه ی میدان، در شک شکل پایانی در دوره ی اول، در حدود سال 1270 هجری شمسی تکمیل و ترسیم شد.نمای جنوبی پر صلابت ترین نمای میدان است و دروازه های ارگ و ناصریه و محل تلگرافخانه روی این بدنه قرار دارند.
عملکردهای گرداگرد میدان
با توجه به نام میدان و شکل ساختمان اولیه ی آن و انتقال توپ ها از میدان ارگ( توپخانه ی سابق ) به این میدان، عملکرد اصلی ابنیه آن ( به جز بدنه شرقی ) برای نگهداری توپ ها و محل اقامت توپچی ها پیش بینی شده بود.لیکن با گذشت زمان، بخش هایی از میدان به عملکردهای دیگری اختصاص یافت. به جز دروازه ها در بدنه جنوبی، نزدیک به دروازه ناصریه، بخشی از ساختمان میدان به تلگرافخانه تخصیص یافته بود.بخش اعظم بدنه شرقی نیز در اختیار بانک شاهی و باغ همجوار آن قرار داشت. در بدنه شمالی در کنار دروازه لاله زار اداره پست خانه مبارکه و بعدها در میانه بدنه، اداره بلدیه مستقر شدند و در ضلع غربی در کنار دروازه قورخانه، اداره نظمیه اسکان یافت.
عناصر اصلی میدان
شکل میدان از این پس در چند نقطه دچار تغییر و تحولاتی می شود.
اولین تغییر با برداشتن دروازه های ورودی خیابان های منتهی به میدان رخ می دهد که به سبب دشواری هایی که در عبور و مرور واگن اسبی و دیگر وسایل نقلیه و حمل و نقل کالا ایجاد شده بود اتفاق می افتد.البته دروازه ا رگ تا سال ها بعد باقی می ماند.
تغییر عمده دیگر در بدنه غربی میدان رخ می دهد که ساختمان جدیدی برای نظمیه ی شهر در قسمت ورودی قورخانه احداث می شود.
تغییر دیگری که دیده می شود کوتاه تر شدن دیوار شرقی میدان است؛ طاق های طبقه دوم تخریب شده، ارتفاع دیوار در حد یک طبقه باقی مانده است ولی بانک شاهی در همان وضعیت باقی است. پنج دهانه طبقه دوم نزدیک دروازه ناصریه نیز در بدنه جنوبی به تلگرافخانه تبدیل شده است.
به طور کلی می توان گفت که، با وجود ایجاد تغییرات موضعی در شکل میدان، هنوز به قالب کلی میدان لطمه ای وارد نشده و کلیت کالبدی میدان همچنان محفوظ مانده است.

## Slide 16
طراحی شهری میدان امام خمینی
1.4 ویژگی های اقلیمی
”یکی از ابعاد مطالعات شهری، شناخت شهر از نظر طبیعی و اقلیمی و تاثیرات آن در ارتباط با مسائل موجود و آینده شهر است. بدیهی است که نقش آب و هوا و طبیعت در توسعه شهر به عنوان عامل باز دارنده یا اجازه دهنده اهمیت دارد. عناصر آب و هوایی در تعیین جهت، شکل گیری بافت و همجواری قطعات، نحوه شکل گیری شبکه معابر ، مکان یابی فعالیت ها (اعم از صنعتی، تجاری، فرهنگی و...) نقش آن ها در آلودگی یا تصویه هوا، منظر شهر، شیوه معیشیت و ... تاثیر به سزایی دارد.“ (اسماعیل شیعه، 1384، 32)
کیفیات زیست محیطی طراحی شهری در بعد خرد آن دربرگیرنده مقولاتی همچون حصول اطمینان از آفتاب کافی،جریان هوا، سایه، نور طبیعی، سروصدا، محافظت در مقابل نزولات جوی و .. و در بعد کلان دغدغه پایداری زیست محیطی (اکولوژیک)را داشته و به حفظ و احیای منابع محیطی در چارچوب طرح های شهری می پردازد.
در این بخش با توجه به مقیاس طرح و اهمیت بیشتر خرد اقلیم در طراحی آن، برای بررسی خرد اقلیم مواردی چون چگونگی آفتاب گیری و سایه اندازی با توجه به زاویه تابش و ارتفاع ساختمان ها و تهیه پلان سایه اندازی، باد و جهت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
جهت وزش باد غالب و انتقال آلودگی ها به خارج از سایت طراحی
ارتفاع زیاد ساختمان های بلند مرتبه و یخ زدگی در فصول سرد سال

## Slide 17
طراحی شهری میدان امام خمینی
1.5 شیب و توپوگرافی سایت
از جمله عواملي كه در انتخاب مكان مناسب براي ايجاد شهرها بايستي در نظر گرفت شيب زمين است. با انجام یک سری مطالعات توپوگرافیک می توان جهت شبکه خیابانی و معابر شهر را به تناسب شیب زمین مشخص نمود. بدین معنی که با انتخاب بهترین مسیر ممکن از لحاظ شیب، قادر خواهیم بود کارایی خیابان ها و معابر شهر را بهبود بخشیم. این عمل می تواند ازحرکت آب های روان و قرارگیری خیابان ها در فضاهای پشت به آفتاب و سایر مشکلات جلوگیری نماید. اهمیت شيب زمين در احداث راه ها، سيماي شهرها، ارتفاع ساختمان ها و ديد و منظر شهري بسيار قابل توجه است. (مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری،اسماعیل شیعه)
در صورت امکان بهتر است پای ساختمان ها،خیابان ها و سایر مسیرهای گذر آب با شیب کلی هماهنگ باشد.در این صورت سیمای بناها از زمین بالاتر می رود،خاکبرداری و خاک ریزی کاهش می یابد و زهکشی طبق ثقل به صورت طبیعی برقرار می شود. (رضا رضایی، 1385، 82)
در محاسبه مقدار و جهت شيب سایت، از روي نقشه توپوگرافی اختلاف ارتفاع بين نقاط مختلف اندازه گيري شده و سپس بر فاصله بين دو نقطه تقسيم شده است. همانطور که ملاحظه می شود، در نقشه بعد جهت شيب ها نشان داده شده است. شیب این محدوده به دلیل قرار گیری در کوهپایه کم است و بین 0.003 تا 0.0005 متغیر است.
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)

## Slide 18
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.6 شبکه دسترسی
1.6.1 سلسله مراتب دسترسی
شبکه دسترسی در این محدوده شامل خیابان های اصلی درجه دو، خیابان های جمع و پخش کننده و مسیر های پیاده می باشد.شناسایی نوع راه ها با توجه به عرض و عملکرد راه می باشد.
خیابان اصلی درجه دو: این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان جمع و پخش کننده و مراکز ثقل و مراکز محلات را برقرار می سازد. در این خیابان امکان دسترسی به کاربری های شهری به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع ها همسطح و با رعایت سلسله مراتب شبکه می باشد. خیابان اصلی درجه دو با عرض حداقل 30 متر قابل شناسایی می باشد.
خیابان جمع و پخش کننده: این خیابان برقراری ارتباط خیابان های اصلی و خیابان های فرعی و یا محله های مجاور را برقرار می سازد. اینگونه خیابان ها ترافیک چند خیابان فرعی را جمع آوری نموده به خیابان اصلی و یا خیابان اصلی درجه یک عبوری منتقل می نماید. امکان دسترسی مستقیم به کاربری های شهری پیرامونی به طور مستقیم وجود دارد. خیابان جمع و پخش کننده با عرض حداقل 18 متر قابل شناسایی می باشد. (قریب، 1385، 16)
خیابان های امام خمینی، امیرکبیر و فردوسی خیابان اصلی درجه دو ، خیبان باب همایون، لاله زار و ناصرخسرو نیز خیابان جمع و پخش کننده شناسایی شده اند.
شریانی درجه 2
جمع و پخش کننده
پیاده
امام خمینی
امیرکبیر
باب همایون
ناصرخسرو
فردوسی
لاله زار

## Slide 19
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.6.2 تردد ترافیک
حجم ترافیک عبارت است از تعداد وسایل نقلیه ای که در مدت زمان معین (که لزوما زمان واحد نیست) در جهت یا جهات مشخصی از یک یا چند خط از مقطع مستقیمی از جاده عبور می کنند.
تردد (جریان) ترافیک پارامتر دیگری است مشابه (حجم ترافیک) که در مهندسی ترافیک بسیار به کار می رود. و عبارت است از تعداد وسایل نقلیه ای که در زمان واحدی (معمولا یک ساعت) در جهت یا جهات مشخصی از یک یا چند خط از مقطع معینی از جاده می گذرند. در واقع حجم ترافیک نیز اگر در مدت زمانی واحد برابر زمان واحد تردد اندازه گیری شود، از نظر کمیت برابر با تردد ترافیک خواهد بود.
حجم ترافیک راه های منتهی به میدان امام خمینی در ساعات اوج (معادل سواری) در نقشه زیر محاسبه و نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود در اغلب این معابر با افزایش سطح سلسله مراتبی معابر حجم تردد آن نیز بیشتر می شود. در واقع این دو باید با یکدیگر نسبت مستقیم داشته باشند. به این دلیل که با بالا رفتن سطح سلسله مراتب معابر عرض آن نیز بیشتر می شود و نقش دسترسی و جابجایی معابر پررنگ تر می شود و در نتیجه تعداد بیشتری سواری در واحد زمان از مقطع عرضی خیابان عبور می کنند. هر چند جالب توجه است که در مورد دو خیابان ناصرخسرو و فردوسی حجم تردد سواره با عرض آن متناسب نیست. مثلا با اینکه خیابان فردوسی شریانی درجه دو محسوب می شود اما حجم تردد ان نسبت به خیابان امام خمینی و یا امیرکبیر بسیار کمتر است. این مطلب اهمیت دسترسی دو خیابان امام خمینی و امیرکبیر را به خوبی نشان می دهد. مساله دیگری که در مورد معابر منتهی به میدان حائز اهمیت به نظر می رسد مقایسه حجم تردد خیابان های لاله زار و باب همایون نسبت به نقش آن هاست که همانطور که شاهد هستیم در این معابر با نوعی اغتشاش و همچنین کاهش سطح سرویس معابر روبرو هستیم.
امام خمینی
امیرکبیر
باب همایون
ناصرخسرو
فردوسی
لاله زار

## Slide 20
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.6.3 مقاطع ترافیکی
در این قسمت مقاطع عرضی معابر منتهی به میدان مورد بررسی قرار گرفته اند. نکته ی مهمی که در این زمینه جالب توجه به نظر می رسد میزان و نحوه محصوریت و تناسبات نامناسب معابر می باشد که در بعضی قسمت ها آنقدر تراکم ساختمان ها زیاد است که از حالت مقیاس انسانی خارج شده است و در بعضی موارد نیز آنقدر تراکم ساختمان ها پایین است که نتوانسته فضای خیابان را به خوبی تعریف کند.
نکته مهم دیگری که در مورد شبکه دسترسی باید به ان دقت کرد محل ایستگاه ها ی اتوبوس و تاکسی می باشد که همانطور که در نقشه مشاهده می شود اغتشاش و ناهماهنگی زیادی در فضای میدان ایجاد کرده است. طراحی و پیشنهاد شبکه دسترسی که بتواند در کنار کاهش آلودگی ها کارایی حمل و نقل عمومی را نیز بالا ببرد بسیار ضروری به نظر می رسد.
مقطع خیابان فردوسی
مقطع خیابان لاله زار
مقطع خیابان امام خمینی
مقطع خیابان امیرکبیر
مقطع خیابان باب همایون
مقطع خیابان ناصرخسرو

## Slide 21
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.7آلودگی ها
بررسی زیست محیطی شامل آلودگی ها(آب و هواو...)، آلودگی صوتی، تعادل اکوسیستم ها و منابع انرژی می باشد که در اینجا تنها انواع آلودگی های موجود در محدوده معرفی می گردد.
همانطور که می دانیم قسمت عمده ای ازآلودگی های زیست محیطی به خصوص در کلان شهر ها مربوط به آلودگی صوتی و آلودگی هوا می باشد. با توجه به اینکه این میدان در بافت مرکزی شهر تهران قرار گرفته است و میزان جذب سفر بالایی دارد حجم بالای این آلودگی ها در آن باعث تعجب نیست. مساله مهمی که در مورد این آلودگی ها وجود دارد این است که قسمت زیادی از کاربری های اطراف میدان جزو کاربری های نیمه حساس و حساس محسوب می شوند و بنابراین حجم بالای تردد سواره و در نتیجه میزان زیاد آلودگی های صوتی در آن بسیار ناسازگار با نوع فعالیتی است که در جداره فضا جریان دارد.
همچنین نوع دیگری از الودگی های موجود در فضا آلودگی های بصری می باشد. ساختمان های متروک، تابلو ها و الحاقات نامنظم و وجود زباله از جمله مواردی هستند که در ایجاد آلودگی بصری نقش دارند.

## Slide 22
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.8پیکر شهر
هر محیط همچون یک مخزن اطلاعاتی حاوی اطلاعاتی است که مربوط به واقعیت های موجود در آن می باشد و هر فرد در مواجهه با محیط خود با انبوهی از اطلاعات روبروست وانسان تنها می تواند بخشی از آنچه را که واقعاً وجود دارد احساس و ادراک کند و منظر عینی آن بخش از محیط است که بر روی کنش و واکنش شخص و اعمال وی مؤثر است وانسان می تواند آن را ادراک کند. اما بایستی به این نکته نیز توجه داشت که بسته به موقعیت ناظر و ارتفاع ان از سطح زمین نحوه درک فضا و جزئیات آن نیز متفاوت می باشد.
برای درک کلیت محدوده مورد نظر، فارغ از نوع جزئیات آن به بررسی پیکر شهر می پردازیم و عناصر تشکیل دهنده ان را مورد توجه قرار می دهیم. در واقع پیکر شهر آن چیزی است که گویی از دید پرنده، موقعیت و نحوه شکل گیری محدوده را در کنار سایر اجزا به ما نشان می دهد.
با توجه به پیکر شهر مشاهده می شود که عنصر شاخص و بارز در این قسمت از شهر، ساختمان مخابرات می باشد و گویی بر این قسمت از شهر احاطه ی زیادی نیز دارد. هچنین عدم تعین فضایی میدان توسط عناصرکالبدی و وجود اغتشاشات بصری و عدم پیوستگی میدان در پیکر شهر به وضوح قابل مشاهده است. در حالیکه چنانچه پیکر شهر هایی مانند یزد را در نظر آوریم نوعی تواضع و تعادل را در کل شهر می توانیم حس کنیم.

## Slide 23
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.9سیمای شهر
به نظر می رسد برای هر شهری تصویر و سیمائی کلی موجود باشد که با تصویری که اشخاص مختلف دیگر از آن در ذهن دارند کاملا مطابقت نکند یا شاید بتوان گفت چندین « تصویر کلی » از هر شهر موجود است که هر کدام از آن ها در ذهن شمار زیاری از ساکنین آن به وجود آمده است. اگر شخص بخواهد در محیط خود با موفقیت کار و زندگی کند و ازتعاون همشهریان خود برخوردار گردد، وجود چنین تصاویر کلی لازم است. تصویری که هر فرد از سیمای شهر دارد، منحصر به فرد است و پاره ای از قسمت های هرگز و یا به ندرت به دیگران القاء گشته است. با این همه تا اندازه ای شبیه تصویر کلی از سیمای موجود شهرهاست و ممکن است کم یا بیش جذاب و یا کم یا بیش ناراحت کننده باشد. تجزیه و تحلیل حاضر محدود به تأثیر مظاهر جسمی و رؤیت پذیر شهر است.
سیمای شهر را، بر مبنای عوامل جسمی شهر، می توان بر اساس پنج عامل استوار دانست: « راه »، « لبه »، « محله »، « گره » و « نشانه ». در مطالعه موجود، با توجه به محدوده مورد بررسی عامل « محله » در بر گرفته نمی شود که در اینجا به بررسی آن نمی پردازیم. دیگر عوامل را به شرح زیر تعریف می کنیم:
راه : راه عاملی است که معمولا با استفاده از آن حرکت بالفعل یا بالقوه میسر می شود. از این رو راه ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده، خطوط زیرزمینی تراموا و یا خطوط راه آهن باشد.راه مهمترین عامل در تصویر شهر هستند. مردم در حالی که در شهر حرکت می کنند به مشاهده آن می پردازند، و در امتداد راه ها است که عوامل محیط های گوناگون قرار می گیرند و با یکدیگر بستگی پیدا می کنند و ارتباط می یابند. طبق نقشه ای که در ادامه ارائه می شود در پروژه حاضر خیابان های امام خمینی، باب همایون، امیرکبیر، ناصرخسرو، فردوسی و لاله زار و ... به عنوان عامل راه در نظر گرفته شده است.
لبه : لبه عاملی است خطی که به دیده ناظر با راه تفاوت دارد. مرز بین دو قسمت، شکافی، در امتداد طول و بین دو قسمت پیوسته شهر، حد مجموعه ساختمانی و یا دیوار را می توان به عنوان مثال هایی ار لبه در سیمای شهر را ذکر می کنند. عامل لبه، اگرچه تأثیرش به اندازه عامل راه نیست، اما برای اکثر مردم عاملی است که در سیمای شهر، سامانی به وجود می آورد و خاصه در متصل داشتن اجزاء قسمت هائی نظیر حدود یک شهر با عواملی چون آب و یادیوار، نقش مؤثر دارد. محدوده پارک سوار به عنوان لبه معین شده است.
گره : گره ها نقاطی حساس در شهر هستند که ناظر می تواند به درون آن ها وارد شود و کانون هائی که مبدأ و مقصد حرکت او را به وجود می آورند. ممکن است صرفا محل تقاطع دو خیابان یا دو جاده باشند، جائی باشند که خطوط حمل و نقل تغییر مسیر می دهند، نقطه ای که چند راه به یکدیگر می رسند یا از کنار یکدیگر می گذرند، لحظاتی هستند که در آن ها تغییر از یک ساختمان به ساختمانی دیگر صورت می پذیرد و یا ممکن است محل تمرکز باشند و اهمیت آنها به سبب تراکم پاره ای از امور و یا خصوصیات در نقطه ای باشند. بسیاری از گره ها هم محل تقاطع دو راه و هم محل تمرکز و تراکم پاره ای از فعالیت ها هستند. خود میدان امام خمینی به عنوان یک گره مهم مطرح می باشد.
نشانه : نشانه ها نیز عواملی در تشخیص قسمت های مختلف شهر هستند، با این تفاوت که ناظر به درون آن ها راه نمی یابد. معمولا اشیائی که ظاهری مشخص دارند : مانند ساختمان ها، علائم، فروشگاه ها و یا حتی یک کوه می تواند نشانه باشد. خصوصیات نشانه باید چنان باشد که بتوان آن را از میان عوامل بسیار باز شناخت. پاره ای از نشانه ها را که بر پاره ای عوامل کوچک قد بر افراشته ان می توان از دور به زوایای مختلف تمییز داد و در جهت یابی، آن ها را از تمام جوانب مورد استفاده قرار داد. تک برج ها، گنبد های طلائی و تپه های گران پیکر مثال هایی هستند که معرف نشانه در سیمای شهراند. هر چقدر مسیر حرکت برای ناظر آشناتر باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.در محدوده مورد بررسی ، ساختمان های تاریخی، عناصر شاخص و خاص مانند ساختمان مخابرات به عنوان نشانه در نظر گفته شده اند.

## Slide 24
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
راه
گره
نشانه
لبه

## Slide 25: جداره شمالی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.10 چهره شهر
در این بخش از کار به بررسی چهره شهر پرداختیم. آنچه در این بخش حائز اهمیت می باشد شامل خط آسمان، تناسبات معماری ساختمان ها و ضرباهنگ افقی عمودی، خطوط سایه روشن، تضاد ها، خطوط پنجره، ترکیب رنگ ها، جنس مصالح و... می باشد. در واقع مانند بررسی اجزای چهره انسان می باشد. در ادامه به بررسی هر کدام از موارد ذکر شده می پردازیم.
1.10.1خط آسمان
خط آسمان در بررسی یک فضای شهری، خطی است که مرز میان عناصر تعریف کننده یک فضا و آسمان را تشکیل می دهد. خط آسمان شامل مرز توده های ساختمان ها در در اتصال به آسمان می باشد. خط آسمان می تواند در حالت های مختلف به چشم آید :
خط بام : منظور از خط بام، فوقانی ترین خطی از ساختمان است که از دید ناظر ( از سطح فضای شهری ) قابل رؤیت است. به عنوان مثال این خط در ساختمان هایی که دارای بام مسطح افقی است، لبه ازاره دست انداز های بام ساختمان ها، و در بام های شیب دار منتهی الیه سطح قابل رؤیت شیروانی (در صورت دیده شدن) می باشد. ”خط بام به خط ظاهری یک بام یا گروهی از بام ها در اتصال با آسمان گفته می شود.“
خط ترکیب : از برخورد لبه شکل کلی تمام احجامی که در حوزه دید ناظر قرار دارد با صفحه آسمان حاصل می شود. بنابراین لبه انتهایی ساختمان های بلند پشت جداره اگر در دید ناظر قرار گیرند نیز جزء این خط محسوب می گردند.
شکست های کوچک زیاد و با فاصله کم باعث اختشاش در جداره شمالی شده است.

## Slide 26: جداره جنوبی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
ارتفاع زیاد و شکست ناگهانی در خط آسمان در جداره جنوبی باعث از بین رفتن پیوستگی با جداره های اطراف شده و محصوریت و مقیاس انسانی میدان را از بین برده است.

## Slide 27: جداره شرقی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
جداره غربی میدان
شکست ناگهانی خط آسمان در جداره شرقی در قسمت میانه جداره ( بانک ) باعث از بین رفتن نظم، وحدت و گسستگی خط آسمان شده است.
شکست ناگهانی خط آسمان در جداره غربی و اختلاف ارتفاع زیاد باعث از بین رفتن نظم، وحدت و شده است.

## Slide 28: جداره شمالی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.10.2ضربآهنگ عمودی و افقی
گاه نحوه ترکیب عناصر سطوح یا احجام مختلف در یک بدنه ، راستا هایی را در چشم ناظر ایجاد می کنند. این راستا ها در واقع خوط القائی بدنه نسبت به ناظر می باشند.این خطوط ممکن است عمودی یا افقی باشند. با تکرار منظم این خطوط ریتم یا ضربآهنگ به وجود می آید.
ریتم یا وزن یا ضربآهنگ در نمای فضاهای شهری، تکرار قوی، منظم و پیوسته گروه عناصر و اجزایی است که موجد یک کل است. در فضاهای شهری ایران، یک دهنه طاق در نما عنصری است ایستا، اما دو یا چند طاق مبین تکرار، حرکت و ریتم است. ردیفی از طاقنما ها یا دهانه ها اگر در تقابل با طاقنماها یا دهانه های متفاوت قرار نگیرند، حاصل یکنواختی است. تقابل شکلی در نماهای شهری موجد ارزش های بصری است.
تکرار اندازه های همانند و یکسان دهانه ها با توجه به تقابل شکلی در ترکیب ورودی ها ریتمی را ایجاد می کند که خود موجد بافت، الگو یا طرحی از خطوط در سطح نماست. این خصوصیت چارچوب منظمی به وجود می آورد که در آن طرح های معماری متنوع می تواند انتظام پیدا کند. اگر مقیاس یا اندازه دهانه ها نسبت به هم دلبخواه باشد، نتیجه بی شکلی در بدنه خیابان یا میدان خواهد بود.
تناسب میان ریتم های افقی و عمودی باعث تعادل در نما شده است.

## Slide 29
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
عدم تناسب میان ریتم های افقی و عمودی و قالب بودن ریتم عمودی باعث از بین رفتن تناسبات بصری در نما شده است.
جداره جنوبی میدان

## Slide 30: جداره شرقی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
عدم تناسب میان ریتم های افقی و عمودی و قالب بودن ریتم افقی باعث از بین رفتن تناسبات بصری در نما شده است.
جداره غربی میدان
عدم تناسب میان ریتم های افقی و عمودی باعث از بین رفتن تعادل و تناسبات بصری در نما شده است.

## Slide 31: جداره شمالی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
جداره شرقی میدان
جنس مصالح غالب در این بدنه آجر و سنگ می باشد .
جنس مصالح غالب در این بدنه آجر می باشد .
1.10.3جنس نما
هر بدنه متشکل است از سطوحی که هر یک با مصالحی خاص در بدنه جلوه گر شده اند. در بررسی ویژگی های مصالح، هر سطح نمایانگر استفاده از یک نوع مصالح یا یک ترکیب مشخص از مصالح متفاوت می باشد.
مصالح به کار رفته در نما دارای ویژگی های زیر می باشد :
جنس مصالح
رنگ مصالح
بافت مصالح
که در این بررسی به جنس مصالح به کار رفته در نما بسنده می کنیم.

## Slide 32: جداره جنوبی میدان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
جنس مصالح غالب در این سنگ می باشد .
جداره غربی میدان
جنس مصالح غالب در این بدنه شیشه می باشد و با سایر بدنه های موجود در تضاد است.

## Slide 33
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.10.4نظم و تابلو
با توجه به اینکه علائم و تابلوها از یک طرف عامل مهمی در شکل گیری سیما و نماهای شهری بوده و از طرف دیگر نقش تعیین کننده ای در انتقال اطلاعات و بنابراین عملکرد شهر دارند، بنابراین تصمیم گیری در مورد آنها حائز اهمیت می باشد. در این راه باید تلاش نمود یک نظام اطلاعاتی منسجم و منطبق با فرهنگ جامعه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. از تراکم بیش از حد علائم و ایجاد اغتشاش، استفاده بی رویه از آنها، عدم توجه به مکان و سایر خصوصیات آنها باید جلوگیری به عمل آید. قانونمند کردن استفاده از علائم و تابلوها و در نظر گرفتن آنها به عنوان جزئی از معماری بنا یا فضا می تواند در رفع مشکلات و نارسائی های موجود مؤثر باشد. از آنجائی که بخش اعظم فعالیت ها و فضاهای شهری امروز از طریق اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد، لذا باید سعی شود تابلوها و علائم مربوطه از نظر اندازه، رنگ، جهت، مکان، تعداد، نور و قابلیت رؤیت متتناسب با خصوصیات اتومبیل طراحی و نصب گردد.
تابلوها یکی از عناصر الحاقی نما هستند که موقعیت آنها، نوع آنها، میزان سازگاری با بدنه و ایجاد کیفیت های مطلوب یا نامطلوب مواردی است که باعث ارائه ضابطه برای به کار گیری این دسته عناصر می گردد.

## Slide 34
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.11 روحیه شهر
با درک بیشتر جزئیات و قرارگیری انسان در فضای شهری، احساسات خاصی نسبت به فضای شهری در ذهن انسان به وجود می آید که از آن می توان به روحیه شهر تعبیر کرد.
بازگشت به گذشته، خاطره انگیزی
دلزدگی ، نا منظم ،
نا متناسب
تحقیر شدن، کوچک شدن
آرامش خاطر، سکون، آسودگی
اضطراب ، عجله ، دقت ، ترس
انتظار، سردرگمی، تماشا
تجمع زیاد، احساس خفگی

## Slide 35
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.12 فضاهای پر و خالی
رابطه توده و فضا نشان دهنده فضاهای شهری مثبت و منفی و رها شده می باشد. با استفاده از نقشه توده وفضا می توان به کیفیت محیط پی برد بدین گونه که هر چه توده ها فشرده تر و متراکم تر باشند و فضاهای خالی کمتر باشد محیط از کیفیتی نامطلوب برخوردار است چون فضاهای باز در حکم مجاری تنفسی یک فضا هستند.تناسبات دانه ها از نظر طول و عرض و ارتفاع نیز از جهات مختلفی بر کیفیت محیط تاثیر می گذارد.هر چه تعداد ورودی های قابل استقرار در پیرامون لبه های فضاهای عمومی و راهها (نفوذپذیری )بیشتر باشد نظارت بالاتر، امنیت بیشتر،دسترسی آسان تر و حتی سرزندگی بیشتر خواهد بود که تمامی موارد بر کیفیت محیط تاثیرگذارند.
تا پیش از تخریب ساختمان شهرداری در ضلع شمالی میدان، تناسبات میدان مانند تناسبات دوران صفوی و به نسبت یک به دو بوده است. پس از تخریب این ساختمان به وسعت فضا افزوده شده است و ساختمان های پیرامون میدان نیز نتوانسته اند محصوریت و تعین فضایی میدان را مانند الگوی گذشته ان حفظ کنند. در نتیجه در این میدان مشاهده می کنیم که فضا تعریف نشده است و به محیط اطرافش نفوذ پیدا کرده است.

## Slide 36
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.13 دفع آب های سطحی
شبكه جمع آوري آبهاي سطحي شامل جوي هاي باز و يا سرپوشيده و قسمت اصلي مركب از كانال ها و آب گذرها (مسیل ها) است. آب هاي سطحي در محدوده مورد نظر ناشي از آب باران و ... مي باشد كه متاسفانه با تمهيدات مناسب جمع آوري نشده اند. نکته مهمی که در مورد سیستم جمع آوری آب های سطحی باید به ان توجه کرد نحوه جمع آوری و حجم بارندگی در کنار شیب زمین می باشد و این نقشه ها باید به خوبی بتوانند یکدیگر را پوشش دهند تا شاهد حجم زیادی از آب روی سطح زمین در هنگام بارندگی نباشیم.
در واقع به طور کلی می توان گفت که در شهر بزرگی مانند تهران نیاز زیادی به یک کانال و شبکه منسجم تاسیسات شهری داریم که در طرح ساختاری راهبردی تهران نیز به آن اشاره شده است.

## Slide 37
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.14 کیفیات عملکردی
در این قسمت به شناخت وضع موجود پرداخته می شود. علاوه بر کاربری طبقه همکف،کیفیت، قدمت و تعداد طبقات نیز مورد بررسی قرار می گیرد و هرکدام با توضیحات، نمودار و تصاویر مربوط ارائه می گردد.هدف از شناخت در این مرحله سنجش دیگر کیفیت های فضا از این طریق می باشد و هم چنین مقدمه ای بر طراحی است به طوری که شناخت کاربری های وضع موجود به عنوان مثال تا حدودی در مورد سرزندگی فضا به ما آگاهی می دهد.مثلاً اگر کاربری های بدنه یک خیابان غالباً کارگاهی، انبار، بیمارستان، اداری و مانند آن باشد با خیابانی مواجه خواهیم بود که با عدم سرزندگی روبه رو است. و یا اگر گاربری های غالب خیابات مورد بررسی مسکونی باشد با یک خیابان محلی سر وکار خواهیم داشت. هم چنینن اگر کیفیت ساختمان ها غالباً تخریبی و یا مخروبه باشد پروژه های بهسازی و نوسازی پیشنهاد خواهیم داد و بالعکس اگر اغلب ساختمان ها از نظر کیفی قابل قبول و قابل نگهداری باشند با بافتی جدید و نوساز مواجه خواهیم بود.بررسی ساختمان ها از نظر قدمت و تعداد طبقات نیز به دلایلی که در بالا گفته شد ضرورت دارد.
1.14.1 کاربری وضع موجود
کاربری عبارتست از تعیین نوع استفاده از زمین بر اساس مطالعات پایه ای برای شناخت و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت های شهری. کاربری های قطعات محدوده مورد مطالعه شامل: تجاری در سطوح منطقه ای، اداری، انبار، فرهنگی و پذیرایی- جهانگردی می باشد.
از آنجایی که این محدوده در قسمت مرکزی شهر تهران واقع شده است سطح عملکردی بیشتر کاربری ها در سطح شهری و فرا شهری می باشد. همچنین قرار گیری و موقعیت این محدوده نسبت به بازار سبب شکل گیری کاربری انبار در جداره میدان شده است که هم موجب کاهش سرزندگی و امنیت می شود و همچنین نمای و منظر مناسبی را در جداره میدان ایجاد نمی کند و سبب افت کیفیت فضای شهری می شود. همچنین قرار گیری ادره مخابرات در ضلع جنوبی میدان که سطح وسیعی را نیز به خود اختصاص داده است سبب کاهش حضورپذیری و فعالیت به خصوص در ساعات شب می شود.
نکته ی مهمی که در مورد این میدان حائز اهمیت می باشد قیمت بالای زمین و تمایل زیاد مالکین برای نوسازی و تغییر کاربری به تجاری می باشد که هم به عنوان نقطه قوت و هم به عنوان تهدید آن می تواند در طراحی فضا مورد استفاده قرار گیرد که این بحث در قسمت قیمت زمین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که در نمودار نیز مشخص شده است قسمت زیادی از میدان توسط کاربری تجاری پوشش داده شده است. در مورد کاربری اداری شایان ذکر است که با اینکه نسبت به کاربری تجاری از نظر تعداد کمتر است اما به دلیل اینکه وسعت زیادی از میدان را به خود اختصاص داده باعث کاهش سرزندگی و کاهش کیفیت عملکردی میدان به عنوان یک میدان شهری شده است. (شماره نقشه 14- 1 و 14 – 2)
Chart: 
| اداری | تجاری | سبز | فرهنگی | خدمات مالی | تاسیسات شهری
تعداد | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1
نمودار 1.1 کاربری طبقه همکف

## Slide 38
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13
درصد | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 26.3 | 5.2
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.14.2تعداد طبقات
تعداد طبقات ساختمانی در جداره اصلی میدان بین 13 تا یک طبقه متغیر می باشد که این حاکی از نوعی اغتشاش و بی نظمی در جداره اصلی میدان می باشد. همچنین ساختمان مخابرات که با 13 طبقه مرتفع ترین ساختمان میدان می باشد به دلیل عدم رعایت مقیاس انسانی و ایجاد حس تحقیر در ناظر مشکلات زیادی را در میدان به وجود آورده است. همچنین لازم به ذکر است که به دلیل قرارگیری میدان در تهران ناصری و در نتیجه وجود تعداد زیادی از ساختمان های قدیمی در این محدوده ارائه ضوابطی که به بهبود وضعیت کالبدی میدان بینجامد لازم و ضروری به نظر می رسد. (شماره نقشه 14 – 3)
1.14.3 قدمت بنا
بازه زمانی در نظر گرفته شده برای قدمت بنا به شرح زیر است:
0 – 10 ،20 – 30، 30 -40، 40 – 50 و 50 سال به بالا. همانطور که در نقشه نیز مشاهده می شود اغلب ساختمان های میدان از قدمت بالایی برخوردار می باشند، هر چند برخی از قطعات نوسازی شده اند و کالبد میدان در طول زمان تغییرات زیادی را تجربه کرده است. (شماره نقشه 14 – 4)
1.14.4کیفیت ابنیه
در برداشت کیفیت ساختمانی که با توجه به عامل زمان و ظاهر نما صورت گرفته است ساختمان ها به سه نوع: نوساز، سالم و مرمتی تعمیری تقسیم بندی شده اند. ساختمان های جداره شمالی و شمال غربی میدان عمدتا در گروه مرمتی تعمیری قرار می گیرند و ساختمان جداره جنوبی و شمال شرقی سالم تلقی می شوند. بنابراین در جداره شمالی و شمال غربی امکان ارائه پیشنهاد هایی برای نوسازی امکان پذیر تر از جداره جنوبی می باشد. (شماره نقشه 14 – 5)
1.14.5 دانه بندی بافت
برای بررسی دانه بندی قطعات سه ایتم در نظر گرفته شده است: درشت دانه، ریز دانه و معمولی.
قطعاتی که مساحت ان ها کمتر از 200 متر مربع بوده است به عنوان ریز دانه، قطعاتی که مساحت آن هاد بین 200 تا 500 متر مربع بوده است معمولی و قطعاتی که مساحت بالای 500 داشته اند به عنوان درشت دانه در نظر گرفته شده اند. شایان ذکر است که به جز جداره شمالی میدان سایر جداره ها توسط قطعات درشت دانه اشغال شده اند که این مساله احتمالا مشکلات زیادی را جهت تملک و اصلاح حجمی میدان در پی خواهد داشت. اما در جداره شمالی میدان اغلب قطعات ریزدانه یا معمولی اند که این مساله امکان بهتر نوسازی را در این قسمت جداره میدان نشان می دهد. (شماره نقشه 14 – 6)

## Slide 39
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.14.6 ارزش های ساختاری بنا
ارزش های ساختاری بنا در سه گروه فاقد ارزش، با ارزش و معمولی می باشند. اغلب ساختمان های جداره اصلی میدان در دو گروه با ارزش و معمولی طبقه بندی می شوند و قطعات شمالی و شمال شرقی میدان بیشتر در گروه فاقد ارزش قرار می گیرند. (شماره نقشه 14 – 7)
1.14.7مصالح نما
مصالح استفاده شده در نما به چهار گروه اسکلت فلزی، اسکلت بتونی، دیوار باربر و فاقد مصالح تقیسم بندی شده است. اغلب قطعات جداره اصلی میدان اسکلت فلزی می باشند. فقط یک قطعه درشت دانه در سمت شرقی میدان که ساختمان قدیمی بانک تجارت است، دیوار باربر می باشد. (شماره نقشه 14 – 8)
1.14.8 مالکیت اراضی
مشکل دیگری که در مورد طراحی این میدان وجود دارد نوع مالکیت قطعات آن می باشد که اغلب دولتی هستند. بنابراین نحوه سرمایه گذاری و قانع کردن مسئولین دولتی برای انجام طرح های پیشنهادی و برگزاری جلسات مشاوره جهت مشارکت ارگان های صاحب نفوذ در طرح، جهت پیشبرد اهداف مشاور بسیار ضروری به نظر می رسد. (شماره نقشه 14 -9)
1.14.9قیمت زمین
با توجه به اینکه اغلب زمین های این محدوده مالکیت دولتی دارند و همچنین با علم به اینکه زمین های این محدوده به دلیل نزدیکی به بازار تهران از ارزش زیادی برخوردارند و هر چه از میدان حسن آباد به میدان امام خمینی نزدیک تر می شویم قیمت زمین بیشتر می شود؛ می توان گفت محدوده طراحی از نظر قیمت زمین مثل چاقوی دولبه در بحث طراحی شهری می باشد. نقطه قوت این قیمت بالای زمین می تواند این باشد که می توان به شکل ساده تری مالکین خصوصی را به سمت سرمایه گذاری جهت نوسازی تشویق کرد و تزریق سرمایه در آن به مشکلی سایر بافته های فرسوده نمی باشد. همچنین محدودیت این قیمت بالای زمین این است که مالکین خود می دانند که قیمت زمین آن ها بالاست و بنابراین ممکن است جهت نوسازی با نوعی بی رغبتی همراه باشند که این مساله نیز با توسل به افزایش رقابت پذیری جهت افزایش سود و سرمایه قابل حل می باشد که در پروسه های نهایی با ذکر جزئیات بیشتری به ان می پردازیم. آنچه که در بررسی های میدانی مهم به نظر می رسد این است که قیمت زمین در این میدان بین 9 تا 10 میلیون می باشد که قیمت قابل توجهی می باشد.

## Slide 40
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.15 مبلمان شهری
در شهرسازی به مجموعه اثاث و دکوراسیون مانند تابلوهای راهنما،سیتم روشنایی،محل استراحت یا پناهگاه،تندیس ها،کیوسک های غذا ،تبلیغاتی،وسایل بازی و تفریح،صندوق های پست و عام المنفعة،کفسازی ها و نماسازی ها،بدنه خیابان ها،تابلو مغازه ها و کلیه عناصر در فضاهای عمومی که در چشم انداز شهری وجود دارند گفته می شود یا به عبارتی مبلمان شهری به مجموعه ی وسیعی از وسایل،اشیا،دستگاهها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که در کوچه و خیابان نصب و ایجاد شده اند تا راحتی و آسایش جسمی و روحی شهروندان تامین شود یا می توان گفت کلیه عناصری که در جهت افزایش میزان ایمنی و سطح آسایش یا برای زیبایی محیط نصب و ساخته می شوند اثاثه شهری نامیده می شوند.مبلمان موجود در محدوده شامل موارد زیر بوده است:
گلجای: پوشش گیاهی در محدوده مورد بررسی گلجاهایی به شکل هندسی و به صورت نامنظم و پراکنده در فضای میدان می باشد.
سطل زباله: آنچه در اینجا به عنوان سطل زباله برداشت شده است تنها سطل هایی هستند که جایگاه دائم دارند.
تلفن همگانی: تلفن ها معمولاً درون یک جایگاه قرار می گیرند که جایگاه حفاظی در برابر عوامل طبیعی فراهم می کند.این جایگاه ها ممکن است حالت باز یا بسته داشته باشند که در محدوده این جایگاه حالت باز دارد.
صندوق صدقات
تاسیسات
تابلو: این گزینه شامل تمامی تابلوهای راهنمای شهری،علایم راهنمایی و رانندگی،تابلوهای هشدار دهنده می باشد.
نکته مهمی که در مورد مبلمان وضع موجود قابل توجه به نظر می رسد ناهماهنگی و چیدمان نامنظم و نا متناسب آن با حال و هوای فضای تاریخی میدان می باشد. این مساله تا جایی پیش می رود که در بعضی قسمت ها مبلمان مانع دیدی به عناصر شاخص تاریخی ایجاد کرده است.
1.16 دید ها
بررسی دید ها شامل:
دید از درون به بیرون میدان و بالعکس
دید های متوالی و کیفیت آنها
این دیده شدن ها یا از نقطه ای خاص صورت می پذیرد یا در یک امتداد یا یک پهنه و خود چشم انداز طبیعی یا مصنوع و یا ترکیبی از هر دو می باشد. محور های دید خطوط مستقیمی هستند که ارتیاط بصری را بین دو نقطه نسبتاً دور از طریق یک کانال ارتباط بصری و حداقل یک عنصر برجسته برقرار می سازند .

## Slide 41
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.16.1 دید از درون به بیرون

## Slide 42
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.16.1 دید از بیرون به درون

## Slide 43: دیدهای مسیر از میدان تا کاخ گلستان
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.16.3 دید های پیاپی
میدان امام خمینی
کاخ گلستان
دید های مسیر از کاخ گلستان تا میدان

## Slide 44
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.17 امکانات و محدودیت ها
تهدید | فرصت | ضعف | قوت | 
نا پیوستگی در کف سازی و وجود اختلاف سطح عدم تعریف مناسب ورودی ها به میدان | امکان طراحی حجمی میدان و افزایش پیوستگی ان با ساختار تاریخی | عدم وجود فضای مکث مناسب ناهماهنگی و نامناسب بودن المان ها در تعریف فضای میدان وجود ورودی های متعدد و قطع ممتد پیوستگی جداره میدان محصوریت نامطلوب عدم استفاده از زیرگذر احداث شده امکان وقوع جرم در آن | وجود کریدور های دید به ساختمان مخابرات از خیابان های اطراف و شکل گیری نشانه مهم شهری | کالبدی
قرارگیری نامناسب ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در محوطه میدان کاهش سرزندگی میدان به دلیل وجود کاربری های درشت دانه اداری وجود کاربری های غیر فعال مانند انباری در جداره میدان | امکان نوسازی و بهسازی میدان با توجه به روند فرسودگی بالا بودن قیمت زمین و حس تعلق ساکنان در محدوده و بالارفتن میزان موفقیت در نوسازی و بهسازی و جلب مشارکت مردم | تداخل حرکتی سواره و پیاده و کاهش ایمنی پیاده روند رو به رشد فرسودگی در بافت تراکم و ناهماهنگی مبلمان شهری تراکم و توقف بی نظم تاکسی ها و اتوبوس ها وجود موانع حرکتی بدون توجه به الگو های رفتاری عابر پیاده | امکان وجود دسترسی به میدان برای همه وجود تنوعی از فعالیتها وجود کاربری های فعال فرهنگی تفریحی و جذب گروه های مختلف اجتماعی | عملکردی

## Slide 45
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.17 امکانات و محدودیت ها
تهدید | فرصت | ضعف | قوت | 
وجود موانع و درختان بلند مرتبه و کاهش دید به عناصر تاریخی عدم رعایت مقیاس انسانی ناهماهنگی در استفاده از مصالح نما وجود الحاقات متعدد و نامناسب در نما | امکان استفاده از تناسبات معماری عناصر تاریخی در طراحی های جدید وجود عناصر طبیعی (آب و فضای سبز) و ایجاد دلبازی در فضای میدان | وجود اغتشاشات بصری در صحن و جداره های میدان وجود اختلاف ارتفاعی شدید و شکست ناگهانی خط آسمان وجود موانع بصری متعدد و عدم دید به عناصر شاخص مکان گزینی نامناسب فضای سبز | وجود ساختمان های قدیمی و نیمه قدیمی تناسبات مطلوب در نمای آن | زیباشناختی
ساخت و ساز های جدید در تضاد با هویت میدان و عناصر پیرامون تحقیر ساختمان های تاریخی توسط ساختمان های بلند مرتبه و بی هویت | امکان ارتقای هویت میدان به عنوان یک عنصر تاریخی وجود غنای حسی و فضای مکث در مرکز میدان وجود دید به عناصر شاخص تاریخی و امکان تقویت نشانه های شهری |  | قرار گیری در محدوده تاریخی شهر تهران هویت تاریخی و بار معنایی میدان وجود رنگ تعلق و وجود انگیزه در ساکنان به بهبود وضعیت میدان علی رغم فرسودگی جداره شمالی میدان | معنایی

## Slide 46
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.17 امکانات و محدودیت ها
تهدید | فرصت | ضعف | قوت | 
 |  | وجود آلودگی های زیست محیطی جهت گیری خورشید و ارتفاع زیاد ساختمان مخابرات موجب یخ زدگی معابر در فصول سرد سال می شود قرار گیری کاربری های نیمه حساس در جداره میدان و وجود آلودگی صوتی |  | زیست محیطی

## Slide 47
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه اول (شناخت نیازها، امکانات و محدودیت ها)
1.18 اهداف طراحی
اهداف راهبردی | اهداف خرد | اهداف کلان
ایجاد پیوستگی و تداوم در جداره میدان و در مسیر ساختار تاریخی ایجاد پیوستگی و تداوم در کف تقویت خط آسمان استفاده از تناسبات و تیپولوژی ساختمان های شاخص قدیمی در طراحی های جدید | اتصال و هم پیوستگی کالبدی میدان با ساختار تاریخی | ارتقای نقش و هویت میدان توپخانه در ساختار تاریخی شهر تهران
حفظ نشانه های خاطره انگیز استفاده از المان های خاطره انگیز با با معنایی متناسب با میدان | ارتقای نقش عملکردی و معنایی میدان به عنوان بخشی از ساختار تاریخی | 
تعریف فضای میدان توسط عناصر سخت و نرم تعریف مناسب ورودی های میدان و جلوگیری از رخنه فضا به بیرون استفاده از ارکان اصلی و فرعی بناهای پیرامون در طراحی های جدید | ایجاد محصوریت مناسب ایجاد و تقویت یکپارچگی و هماهنگی در جداره های میدان | تعین فضایی میدان و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی
استفاده از جداره های نفوذ پذیر امکان سرریز کاربری ها و فعالیت های جاذب به خارج از فضا استفاده از مبلمان و کف سازی انعطاف پذیر در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تشویق حضور گروه های مختلف سنی و جنسی نورپردازی مناسب فضا استفاده از کاربری های فعال و جاذب ایجاد هماهنگی در به کار گیری رنگ و مصالح در جداره های میدان | ایجاد تنوع در فرم و عملکرد میدان تشویق به مکث در فضا و انجام فعالیت های غیر حرکتی افزایش یکپارچگی در کالبد میدان ، عملکرد های آن و عناصر مستقر در میدان افزایش امکان برقراری ارتباطات اجتماعی بین شهروندان | افزایش انعطاف پذیری و تجمع پذیری در میدان

## Slide 48: پروسه دوم تجزیه و تحلیل
در این پروسه با توجه به نیاز مردمان شهر و امکانات و منابع و موانع موجود و همچنین پتانسیل های شناسایی شده بررسی می کنیم که چگونه می توانیم این منابع و امکانات را غنا ببخشیم و چگونه می توانیم با توجه به پتانسیل های بالقوه و بالفعل نیاز ها و مسائل اصلی شهر را حل کنیم؟ در واقع با مد نظر قرار دادن مبدا و مقصد حرکت و شناسایی موانع حرکت، چگونگی رسیدن به وضع مقدور را مورد بررسی قرار می دهیم.
در این قسمت ابتدا با تطبیق امکانات و محدودیت ها بررسی می کنیم که چگونه و توسط کدام امکانات می توانیم محدودیت هایمان را کاهش دهیم. سپس یک جمع بندی از بررسی های انجام شده در قالب پلان راهبردی ارائه شده است. همچنین به دلیل قرار گیری این میدان در یک محدوده تاریخی نماهای شاخص محدوده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند تا بتوانیم در طراحی از اصول و ارکان آن ها استفاده کنیم.

## Slide 49
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)
قابلیت برقراری تعاملات اجتماعی
حضور پذیری میدان و امکان حضور اقشار مختلف اجتماعی
قابلیت بالای دسترسی میدان
وجود کریدور های دید به ساختمان مخابرات از خیابان های اطراف و شکل گیری نشانه مهم شهری
وجود دید به عناصر شاخص تاریخی و امکان تقویت نشانه های شهری
حذف موانع بصری به عناصر شاخص و پررنگ تر کردن آنها به عنوان نشانه
کاهش اختلاف ارتفاعی شدید بین ساختمان ها در جداره و نمود بیشتر عناصر فرهنگی
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده

## Slide 50
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده
وجود تنوعی از فعالیت ها
امکان ایجاد فضای مکث مناسب
حذف کاربری های غیر فعال از میدان
امکان افزایش سرزندگی میدان و کمرنگ کردن حضور کاربری های درشت دانه
امکان شکل گیری فعالیت های جاذب در زیر گذر در جهت استفاده آن به عنوان فعالیت تفریحی و هم افزایش ایمنی
طراحی مبلمان مناسب و مکان گذینی مناسب آنها
کاهش موانع حرکتی پیاده و توجه به الگوهای رفتاری
وجود کاربری های فعال فرهنگی – تفریحی و جذب گروه های مختلف اجتماعی

## Slide 51
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده
وجود ساختمانهای قدیمی و نیمه قدیمی و تناسبات مطلوب در نمای آنها
کاهش اغتشاشات بصری توسط استفاده از تناسبات بصری و تیپولوژی بناهای قدیمی در طراحی های جدید
حذف موانع بصری و موانع دید به عناصر شاخص
رعایت مقیاس انسانی
افزایش وحدت و همبستگی در مصالح و جداره نماها
حذف الحاقات متعدد و نامناسب در نما
کاهش اختلافات شدید و ناگهانی ارتفاعی

## Slide 52
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده
قرار گیری در محدوده تاریخی شهر تهران
امکان شکل گیری فضای مکث مناسب در میدان
هویت تاریخی و بار معنایی میدان
امکان طراحی المان ها و نماد های متناسب با بار معنایی میدان و افزایش خاطره انگیزی
در نظر گرفتن فضاهای شهری در مکانهایی که حداقل تداخل با سواره را دارند
کاهش روند رو به رشد فرسودگی
تعریف ورودی ها به میدان

## Slide 53
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)
نقاط قوت و فرصت
نقاط ضعف و تهدید اصلاح شده
امکان طراحی حجمی مجدد و افزایش پیوستگی آن در جداره ها
کاهش پخش فضا در پیرامون
بهبود محصوریت میدان
امکان استفاده از تغییرات حجمی در کاهش مسائل و مشکلات اقلیمی و در رعایت مقیاس انسانی

## Slide 54
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)

## Slide 55
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)

## Slide 56
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)

## Slide 57
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه دوم (تجزیه و تحلیل)

## Slide 58: پروسه سوم بررسی راه حل های ممکن و اقدامات نسبی و انتخاب راه راه حل بهینه
در این پروسه با توجه به مراحل پیش، راه حل ها و اقدامات پیشنهادی را به گونه ای که بتواند ویژگی های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را مدنظر قرار دهد و به نیاز های اولویت بندی شده پاسخ دهد؛ ارائه می شود و پس از تجزیه و تحلیل راه حل های ممکن، راه حل بهینه انتخاب می گردد.

## Slide 59
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3. 1 ارائه راه حل های ممکن و آلترناتیو ها
در این قسمت با توجه به پروسه های پیش؛ اقدامات پیشنهادی در قابل سه آلترناتیو حداقل، میانی و حداکثر پیشنهاد شده است. سپس با توجه به معیار های موثر در انتخاب گزینه پیشنهادی و وزن دهی به این معیار ها آلترناتیو برتر شناسایی شده است. پیشنهاد های ارائه شده در سه سطح کالبدی، عملکردی و شبکه دسترسی ارائه شده است. ابتدا به معرفی آلترناتیو های پیشنهادی می پردازیم.
آلترناتیو اول (حداقل سطح مداخلات) :
در این گزینه سعی می کنیم با اعمال حداقل مداخلات در وضع موجود میدان در جهت کاهش محدودیت ها و در نتیجه بهبود وضعیت میدان گام برداریم. در زمینه طراحی کالبد و جداره میدان در این گزینه با استفاده از ایجاد شکست در نما سعی شده است که کالبد میدان از نظر مقیاس انسانی وضعیت مناسب تری نسبت به حالت پیش پیدا کند همچنین با ایجاد پوشش گیاهی بلند مرتبه در اطراف میدان سعی می کنیم محصوریت میدان نسبت به وضعیت موجود وضعیت بهتری پیدا کند، اما هنوز آن حالت تواضع بین ساختمان های جدید تر نسبت به ساختمان های بافت تاریخی ایجاد نشده است و فقط تا حدی از اغتشاشات کالبدی آن کاسته شده است.
در مورد عملکرد های پیشنهادی، عملکرد های مورد نظر همانطور که در سطوح فرادست طرح پیشنهادی عنوان شده است تجاری اداری و فرهنگی و در سطح شهری و فراشهری پیشنهاد شده است. در بلوک غربی ساختمان مخابرات در جوار ساختمان مترو نیز ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع پیشنهاد شده است.
در زمینه شبکه دسترسی تغییر چندانی به وجود نیامده است فقط به دلیل وجود منظر نامطلوبی که در مقابل جداره شمالی میدان بود از اختلاف سطح و فضای سبز استفاده شده است تا وضعیت مناسبتری پیدا کند. گزینه پیشنهادی توسط مقطع و پرسپکتیو معرفی شده است.
شبکه دسترسی
عملکردی
کالبدی
تجاری فرهنگی و گردشگری
اداری حکومتی
اداری تجاری
فضای سبز

## Slide 60
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
آلترناتیو دوم (آلترناتیو بهینه) :
در این گزینه با ایجاد تغییرات بیشتری نسبت به گزینه پیش سعی در ایجاد فضای شهری مناسب تری با میزان هزینه متوسط داریم. هرچند نمی توان گفت با ارائه این گزینه می توان تمام محدودیت های موجود را مرتفع کرد.
در زمینه کالبدی با استفاده از شکست در نمای ساختمان ها و همچنین استفاده از تناسبات و ارکان اصلی ساختمان های شاخص در بافت سعی در ایجاد هماهنگی بیشتر با بافت پیرامون داریم. با ارائه این گزینه به شکل مطلوب تری می توانیم به اهداف مورد نظرمان دست پیدا کنیم.
در زمینه عملکردی نیز با توجه به قرار گیری میدان در تهران ناصری و وجود عناصر شاخص گردشگری، عمده عملکرد های پیشنهادی در جهت خدمات گردشگری و تجاری فرهنگی می باشد. استفاده از این نوع عملکردها علاوه بر این که هماهنگی لازم را با طرح های فرادست دارد می تواند در جهت ارتقای سرزندگی میدان و تقویت خاطره انگیزی ان نقش مهمی را برای ما بازی کند.
در زمینه شبکه دسترسی با توجه به بررسی شبکه دسترسی در سطوح منطقه شهری و امکان اصلاح وضع موجود، میدان به شکل فضای پیاده در نظر گرفته شده و از حضور سواره در ان ممانعت به عمل آمده است. همانطور که در پروسه اول در قسمت شبکه دسترسی نیز ذکر شد نوعی اغتشاش و بی نظمی در نحوه مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی وجود دارد که علاوه بر ایجاد منظری نامطلوب سبب افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود. جهت کاهش سطح الودگی ها استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بدون استفاده از سوخت ها فسیلی و سازگار با طبیعت پیشنهاد می شود. مانند خطوط مترو و تراموا که با اینکه ممکن است در ابتدا هزینه های زیادی برای احداث و نگهداری لازم داشته باشد اما داشتن حجم زیاد جابجایی و عدم الودگی های زیست محیطی به خصوص الودگی هوا از مزایای ان محسوب می شود. همچنین در افق طرح پیشنهادی در مورد خطوط و شبکه مترو مشاهده می کنیم که در صورت احداث 9 خط متروی مصوب کل شهر تهران را این وسیله حمل و نقل همگانی می تواند پوشش دهد. همچنین با توجه به موقعیت میدان نسبت به بازار تهران و در نتیجه اهمیت دسترسی به ان یک خط تراموا نیز پیشنهاد شده است که مسیر ان در نقشه ارائه شده است.
عملکردی
کالبدی
تجاری فرهنگی و گردشگری
اداری حکومتی
فضای سبز
تاسیسات شهری

## Slide 61
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
آلترناتیو سوم (حداکثر سطح مداخلات) :
در این گزینه با ایجاد حداکثر مداخلات و حداکثر هزینه به میدان ایده ال خود می رسیم که در واقع همین هزینه های زیاد مالی خود مانع مهمی در جهت تحقق این گزینه می باشد.
در زمینه پیشنهادات کالبدی با ایجاد تغییرات حجمی وسیعی در کالبد میدان روبه رو هستیم. تغییر کامل بلوک جنوبی میدان که ساختمان مخابرات نیز در ان واقع شده است و سعی در ایجاد هماهنگی ان از نظر تعداد طبقات با سایر جداره های میدان، افزایش سطح اشغال آن به طوری که بتواند این کاهش تراکم را پوشش دهد از جمله پیشنهادات در این سطح می باشد.
در زمینه پیشنهادات عملکردی تقریبا مانند آلترناتیو دوم و با تمرکز بیشتر بر کاربری های تجاری و فرهنگی گردشگری عمل شده است.
در زمینه شبکه دسترسی پیشنهاد مورد نظر مبتنی بر طراحی شبکه دسترسی به طور مجزا و از زیر زمین می باشد که با توجه به قرار گیری میدان در محدوده تاریخی و امکان فروریزی برخی ساختمان های تاریخی و قدیمی در حال حاضر، تحقق ان به پیشرفت های تکنولوژیکی در صنعت ساختمان مربوط می شود. مشکل دیگری که ممکن است این گزینه داشته باشد این است که دید و منظر به عناصر شاخص برای سواره نادیده گرفته شده است. در حالیکه با توجه به حضور پیاده و سواره در محیط های شهری امروز ما توجه به نیاز هر دو گروه لازم به نظر می رسد.
کالبدی
عملکردی
دسترسی
تجاری فرهنگی و گردشگری
اداری حکومتی
تاسیسات شهری

## Slide 62
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3. 2 ارزیابی آلترناتیو ها
پس از ارزیابی آلترناتیوها با توجه به اهداف، نیازها، امکانات و محدودیت ها و اعمال ضرایب مورد نظر، مشاهده می شود که آلترناتیو دوم با حداکثر امتیاز کسب شده آلترناتیو بهینه در طراحی این میدان می باشد. بنابراین در قسمت های اینده به تدقیق بیشتر این گزینه و بررسی تاثیرات احتمالی ان در میدان می پردازیم.

## Slide 63
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3. 3 طراحی شبکه دسترسی
با توجه به اینکه هر گره یا کانال جزئی از کل یک شبکه دسترسی در شهر می باشد، میدان امام خمینی را نیز در ارتباط با سایر گره ها و کانال ها در سطح منطقه مورد بررسی قرار داده ایم وسپس با توجه به طرح های مصوب به ارائه پیشنهادات در زمینه شبکه دسترسی می پردازیم.
3.3.1اصول و مباني نظام حركت
توسعه روز افزون شبكه حمل و نقل همگاني (مترو، تراموا، اتوبوس و ... ) ، به منظور كاهش تردد سواره خصوصي
عدم تعريض معابر اصلي و محدود كردن تعريض‌ها به افزايش نفوذ‌پذيري در قطعات شهري
دسترس‌‌پذير كردن كليه مقصدها در مركز شهر براي همگان (از سالمند تا كودك)
محدود كردن تردد ترافیک عبوری از مرکز شهر و تبديل شرياني‌هاي اصلي به شرياني‌هاي درجه‌ دو
استفاده از حلقه‌هاي يك طرفه داخلی حرکت به منظور دسترسی درون منطقه‌ای و محدودیت تردد عبوری
اولویت نظام جابجایی همگاني (انبوه) در انطباق با شاخص‌هاي توسعه حمل و نقل پایدار
اصلاح طرح هندسي راه‌ها و پيش‌بيني ايستگاه‌هاي وسايل حمل و نقل همگاني (اتوبوس و تاكسي) در كنار خيابان‌ها
اولویت نظام حرکت پیاده و دوچرخه در پيوند با حمل و نقل همگاني در خيابان‌هاي پايين‌تر از رده شرياني
ساماندهی نظام حمل و نقل بار در منطقه از طريق مكانيابي مسيرها و فضاهاي مناسب و بكارگيري تجهيزات امروزي به ويژه در بازار و پيرامون آن و محدود كردن فعاليت‌هاي بارگيري و باراندازي به ساعت‌هاي معين

## Slide 64
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3.3.2شبكه حمل و نقل همگاني
  مترو با خطوط موجود 1 در امتداد سعدي و خيام، 2 در طول خيابان امام خميني تا اكباتان، ميدان بهارستان و ميدان امام‌ حسين، و خطوط برنامه‌ريزي شدة 4 در محور انقلاب، 3 در محور ولي‌عصر، 6 در محور 17 شهريور و 7 در محور مولوي‌، پس از راه اندازي، پوشش كاملي از اين وسيله حمل و نقل همگاني انبوه و كارآمد را در مركز شهر شكل خواهد داد.
  تراموا به دو صورت مي‌تواند مكمل شبكه مترو باشد :
  جايگزين خطوط اتوبوسراني شود و به مسافران در مسيرهايي كه مترو در كوتاه مدت يا ميان مدت پوشش نمي‌دهد خدمات‌رساني كند.
  در امتداد خيابان‌هاي پياده‌سازي شده حركت كند كه هم جنبه‌ نمادين و هم آسايشي داشته باشد.
  اتوبوس به موازات گسترش مترو و تراموا خطوط كمتري داشته باشد و به جاي عبور از ميان مركز تاريخي از مرزهاي آن گذر كند و صرفاً اتوبوس برقي يا گازي (ناآلاينده) در مسيرهاي منتخب و پرمسافر و براي پوشش دادن فاصلة ميان ايستگاه‌هاي حمل و نقل همگاني ريلي مورد استفاده قرار گيرد. براي عبور سريعتر اتوبوس، خطوط ويژه بايد در نظر گرفته شود و پايانه‌هاي اصلي آن به مرزهاي مركز تاريخي (پيرامون حصار دوم) و پايانه‌هاي فرعي (ايستگاه‌ها) به كنار ايستگاه‌هاي مترو (مبدل‌هاي تغيير وسيله سفر) منتقل شود.
  شبکه دسترسی پیشنهادی در نقشه شماره ارائه شده است.

## Slide 65
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3.4 طراحی کف سازی
کانسپت طراحی، کف سازی و مصالح به یکنواخت شدن تاثیر مناظر خیابانی کمک می کند و هویت مجزایی برای روستا و شهر به وجود می آورد. علاوه براین، کف سازی می تواند حس تداوم و پیوستگی مناطق مختلف را – به ویژه جایی که از ماده واحدی برای کناره ها و کانال ها استفاده می شود- به دست دهد. مصالح و رنگ باید به گونه ای انتخاب شوند که ویژگی های خاص مکان را منعکس سازند.برای انتخاب مصالح باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
  مورد استفاده: پیاده رو، مسیر عبور وسایل نقلیه، خطوط مورد نیاز و موانع
  کاربری: رسمی، غیر رسمی، عمومی، خصوصی و شرکتی
  هزینه: هزینه مصالح، نگهداری و جایگزینی (اصلاح)
  استحکام: تحمل بار پیاده رو، تحمل بار چراغ های روشنایی و وسایل نقلیه
  ضمانت: دیداری، عملی و ملاحظات ساختاری
  نگهداری: استحکام، سهولت نظافت و تعمیر
  اتصالات: رنگ، پهنا و نوع مصالح اتصال
  ساخت: محکم یا قابل انعطاف و ظرفیت تحمل بار
  پیش ساخته در برابر مصالح بتنی سخت: کیفیت ساخت و نیاز های خاص محل
  تناسبات: منشا مصالح، تناسبات معماری و بافت منطقه ای
ایده اصلی در طراحی کف سازی میدان با توجه به ویژگی های عنوان شده در بالا و با توجه به هویت خاص بافت منطقه یه تئوری امواج در فیزیک برمی گردد. در واقع با توجه به آب نمای وسط میدان مرکز این امواج شروع می شود و با دور شدن از مرکز میدان طول امواج بیشتر و در نتیجه انرژی ان ها کمتر می شود که این ایده خود تمرکز گرا بودن کف سازی میدان را به خوبی می تواند نشان دهد. در مورد جنس و نوع مصالح استفاده شده نیز روانشناسی رنگ ها، هماهنگی با مصالح بومی در منطقه و به خصوص هماهنگی با جداره های میدان و ایجاد جذابیت برای عابر پیاده مد نظر قرار گرفته است.
مصالح مورد استفاده در کف سازی این میدان از جنس سنگ و آجر می باشد. رنگ اجر نارنجی است و همانطور که میدانیم نارنجی رنگ جوانی و شادابی است و باید همراه با حرکت,خنده و تفریح باشد. بنابراین خیابان های تجاری ،مكان هاي تفريحي و بازارها بهتر است نارنجی باشند. همچنین آجر از جمله مصالحی است که به وفور در سایر ساختمان های تاریخی این منطقه مورد استفاده قرار گرفته است و بدین ترتیب می توانیم هماهنگی مناسبی را در میدان به وجود بیاوریم که خود می تواند به تقویت خاطره انگیزی در میدان نیز کمک کند.
در مورد طراحی کف سازی فضای شهری واقع در ضلع شمالی میدان نیز از همین دایره ها با ترکیب نامنظم تری استفاده کرده ایم. تعریف این شکل از کف سازی می تواند به تعریف فضایی جهت مکث و امکان دیدن و دیده شدن در کنار سایر فعالیت های رفتاری استفاده کنندگان مانند خرید کردن، عبور کردن و ... بینجامد. (نقشه شماره )

## Slide 66
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)

## Slide 67
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3.5 مبلمان شهری پیشنهادی
در این قسمت ابتدا به معرفی مبلمان پیشنهادی در میدان می پردازیم. در ادامه نقشه مبلمان شهری و جانمایی ان ارائه شده است.
گلدان ها:
از ظروف مختلف گیاهان در مواردی استفاده می شود که به طور مستقیم نمی توان در زمین، درخت یا درختچه کاشت. ولی برای ایجاد موانع، صفحات یا دیوار های بلند نازک می توان استفاده کرد. همچنین از سبد های آویزان به طوری که بتوان آنها را از تیرهای برق آویزان کرد می توان به خصوص در ایاد بهره جست. این سبد ها دائمی نیست ولی زیبایی خاصی به محیط می بخشد و موجبات سرزندگی محیط را می تواند به وجود اورد. گلجای های پیش بینی شده در این محدوده به گونه ای انتخاب شده که انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و از آن بتوان هم به عنوان گلجای و هم به عنوان نیمکت و مکانی برای نشستن استفاده جست. شکل این گلجای ها در طول پیاده رو به شکل مستطیل و در حیاط های شهری به صورت دایره ای می باشد. نمونه ای از این گلدان در شکل زیر نشان داده شده است.
سطل های زباله:
سطل های زباله بهتر است آشکار و قابل روئت باشند؛ ولی مزاحمتی ایجاد نکنند. در فضا های خطی موجود در طول خیابان، این سطل ها در فاصله 30 متری از هم قرار دارند. ولی در جاهایی مثل غذا خوری ها، سینما ها و شیرینی فروشی ها می توان تعداد آنها را افزایش داد.
عواملی که در طراحی سطل های زباله باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از:
- مقاوم در برابر تخریب و فرسودگی - استفاده از مصالحی با نیاز به مراقبت کمتر
- سهولت تخلیه و تمیز کردن - غیر قابل سرقت بودن
- مقاوم در برابر هر گونه عامل آتش زا - پوشش دهنده زباله های داخل ان
- نصب و تثبیت اجزا و قطعات آن
بایستی به این نکته توجه داشت که مصالح به کار برده باید مستحکم و مقاوم باشد. طرح پیشنهادی ارائه شده ترکیبی از فلز و چوب می باشد که در شکل زیر مشاهده می شود.

## Slide 68
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
صندلی و نیمکت
صندلی می تواند برای برای مدت کوتاه یا بلند استفاده شود. برای استفاده طولانی مدت، صندلی ها باید راحت تر باشند (برای مثال شکل قالبی با پشت و دسته برای صندلی پارک و بازار) ولی برای استفاده کوتاه مدت می توانند ساده تر و چند منظوره باشند ( مانند نیمکت هایی که در گلدان ها و دیوار هاست یا صندلی ایستگاه های اتوبوس) .
عواملی که در طراحی صندلی باید مد نظر قرار گیرد، عبارتند از:
  راحتی
  دوام
  جذب گرما
  ریختن راحت آب از روی آن
  مراقبت کمتر
  مقاومت در برابر تخریب
نیمکت های انتخاب شده برای میدان نیز به صورت ترکیبی از گلجای و نیمکت در نظر گرفته شده است که علاوه بر ایجاد فضای مناسب اقلیمی و ایجاد سایه برای استفاده کوتاه مدت مناسب به نظر می رسد. جنس این نیمکت ها از چوب می باشد. نیمکت های پیشنهادی برای حیاط شهری نیز به صورت ترکیبی از گلجای و نیمکت می باشد با این تفاوت که این صندلی ها بر خلاف پیاده رو دایره ای شکل می باشند. همچنین ابعاد انسانی در طراحی این صندلی ها مورد توجه قرار گرفته است. شکل این نیمکت ها به صورت زیر می باشد:

## Slide 69
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
چراغ ها
سطح و نور چراغ، نشان دهنده کاربرد آن و ویژگی های هر منطقه است. چراغ عابر پیاده را می توان در دو سمت و به تعداد زیاد تعبیه کرد؛ یکی به عنوان تسهیلات رفاهی و دیگری به عنوان تزیین. چراغ های پیشنهادی در طراحی میدان امام خمینی به شرح زیر می باشند:
چراغ های تزئینی روی ساختمان های خاص، بنا های تاریخی، چشمه ها یا گلدان ها که ممکن است روی تیرک ها و روی دیوار به صورت کوتاه یا زاویه دار باشد.
چراغ های کف که در مقابل ساختمان های تاریخی و در مرکز میدان تعبیه شده است.
چراغ های فضای شهری و پیاده رو های اطراف جهت روشنایی فضای شهری و مناسب با فضای پیاده.
چند نمونه چراغ با کاربرد های مختلف برای این محدوده پیشنهاد شده است:
چراغ های 36 واتی در حیاط شهری به ارتفاع 4 متر و با فاصله 8 متر
چراغ های تزئینی روی نما های شاخص تاریخی
چراغ های کف با تمرکز بیشتر در مرکز میدان
تابلو ها و راهنمای توریست:
به منظور بهبود رفت و آمد مسافران بهتر است در فواصل مناسبی از تابلو ها، نقشه های شهری و کیوست راهنما بهره برد. همچنین استفاده از ستون های تبلیغاتی منعطف به گونه ای که مکانی را نیز برای نشستن افراد فراهم اورد در حیاط شهری پیشنهاد می شود. بایستی به این نکته توجه داشت که علائم ونوشته ها باید قابلیت تصویری داشته باشند یعنی تعداد حروف در انها باید به حداقل رسیده و خطوط استفاده شده با شرایط و ویژگی های منطقه هماهنگ باشد.
باجه تلفن:
باجه تلفنی پیشنهاد شده با هماهنگی با سایر عناصر فضا طراحی شده است.

## Slide 70
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3.6 طراحی نما و جداره
چنانچه در قسمت های پیشین ذکر شده است یک از اهداف طراحی میدان امام خمینی، ارتقای نقش و هویت میدان در ساختار تاریخی و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در ارتباط با هویت تاریخی این منطقه بوده است. جهت حصول بیشتر به این هدف در طراحی جداره و نمای شهری از اصول و تناسبات معماری در بافت تاریخی استفاده شده است. این اصول و تناسبات که به صورت موردی در چند ساختمان اطراف میدان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است در انتهای پروسه دوم ذکر ان امده است. در این قسمت به طور جداگانه به ارائه طراحی های جداره های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی پرداخته ایم.
طراحی جداره شمالی میدان: جداره شمالی میدان چنانچه در گزارش های طرح تفصیلی منطقه نیز آمده است شامل بافت فرسوده می شود همچنین به دلیل اینکه مالکیت اغلب ان ها خصوصی است با اطمینان بیشتری می توان در مورد امکان تحقق پذیری ان صحبت کرد. در طراحی این جداره از تناسبات تاریخی جداره شمالی میدان که قبلا ساختمان شهرداری بوده است استفاده شده است. در شکل های زیر وضع موجود این جداره و طرح پیشنهادی آورده شده است.
طراحی جداره جنوبی میدان: قرار گیری ساختمان مخابرات با 13 طبقه در جداره جنوبی از مشکل ترین قسمت های طراحی محسوب می شود. ساختمان مخابرات با وجود اینکه از مشکل ساز ترین قطعات در زمینه ناهماهنگی و عدم تناسب با ابعاد میدان و همچنین عدم رعایت مقیاس انسانی می باشد، اما به دو دلیل ارائه راهکار مناسب برای طراحی مجدد آن مشکل به نظر می رسید:
اولا اینکه نمی توانیم در کاربری این قسمت از میدان تغییری ایجاد کنیم و ساختمان مخابرات را به جای دیگری منتقل کنیم چون این مکان سال هاست که به عنوان محل ساختمان مخابرات شناخته می شود و نام میدان امام خمینی با نام مخابرات عجین شده است که به نوعی هویت مکانی این بنا را نشان میدهد
ثانیا اینکه ساختمان مخابرات از اولین برج های تهران محسوب می شود و ایجاد تغییرات شکلی شدید در ان به دلیل نوعی خاطره انگیزی ناممکن است.
ثالثا اینکه از بسیاری از معابر پیرامون کریدور بصری مطلوبی به این ساختمان وجود دارد و کاهش ارتفاع یا ایجاد شکست در نما مناسب به دلیل مخدوش شدن تصویر ذهنی مردم مناسب به نظر نمی رسد.

## Slide 71
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
بنابراین بهترین راه حل ممکن استفاده از کنسول در نمای ساختمان مخابرات به نظر می رسد که تا حدی وضعیت ان را بهبود دهیم. که این پیشنهاد در شکل های زیر نشان داده شده است.
طراحی جداره شرقی میدان: مشکل اصلی در طراحی این جداره میدان وجود ساختمان تاریخی بانک تجارت می باشد. که لازم است در طراحی مجدد این جداره تاکید بیشتر بر عنصر شاخص در نظر گرفته شود. بنابراین ساختمان های پیرامون به صورت پلکانی نسبت به ساختمان بانک طراحی شده است تا تاکید بیشتری روی عنصر شاخص تاریخی داشته باشیم. همچنین ساختمان واقع در شمال ساختمان بانک در سطح پیاده رو تجاوز کرده بود که در طرح جدید این قسمت نیز اصلاح شد.

## Slide 72
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
طراحی جداره غربی میدان: این جداره نیز با احترام به بافت تاریخی منطقه و اصول حاکم بر آن طراحی شده است و سعی شده ریتم و خط اسمان مناسب و مطلوبی در ان در نظر گرفته شود. طرح پیشنهادی و وضع موجود این جداره در شکل زیر آورده شده است.

## Slide 73
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)
3.7 ضوابط طراحی و اجرایی

## Slide 74
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)

## Slide 75
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)

## Slide 76
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)

## Slide 77
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه سوم (بررسی راه حل های ممکن ...)

## Slide 78: پروسه چهارم بررسی تاثیرات برنامه ریزی
با توجه به این نکته که هر اقدامی که توسط انسان انجام می شود تاثیرات جانبی بر محیط خود ایجاد خواهد کرد و اینکه هر تغییری در سیستم پیچیده ای مانند شهر ممکن است در صورت اجرا مشکلات جبران ناپذیری را به بار آورد، در این پروسه به ارزیابی این تاثیرات پیش از اجرای طرح می پردازیم. سپس با شناسایی نواقص شناسایی شده به تکمیل و اصلاح پروسه های پیش می پردازیم.
به طوری که ملاحظه می شود آلترناتیو پیشنهادی در زمینه شبکه دسترسی نیاز به اصلاح و بررسی بیشتری دارد که در ادامه این فراروند به اصلاح آن می پردازیم.

## Slide 79
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه چهارم (بررسی تاثیرات برنامه ریزی)
قوت های موجود در آلترناتیو 1
دید مطلوب به فضای سبز
ضعف های موجود در آلترناتیو 1
رعایت مقیاس انسانی
وجود پیوستگی در جداره
تأکید بر عناصر شاخص تاریخی
  وجود آلودگی های زیست محیطی
  عدم وجود محصوریت مناسب
  عدم هم خوانی با ساختار تاریخی
  عدم تداوم در مسیر پیاده
  وجود کاربری های نیمه فعال و غیر فعال در جداره های میدان

## Slide 80
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه چهارم (بررسی تاثیرات برنامه ریزی)
قوت های موجود در آلترناتیو 2
تأکید بر حضور پیاده
ضعف های موجود در آلترناتیو 2
تجمع پذیر بودن فضای میدان
وجود ایمنی و کاهش پیاده و سواره
استفاده از تناسبات بصری عناصر شاخص
ارتقاء هویت ساختار تاریخی و هم پیوندی مناسب باآن
وجود محصوریت مناسب
وجود پیوستگی کالبدی
وجود کاربری های جاذب و فعال
سرریز فعالیت های جاذب به داخل فضای شهری و افزایش حضورپذیری
تأکید بر عناصر شاخص تاریخی
رعایت مقیاس انسانی
  عدم تداوم مناسب پیاده در دسترسی به فضاهای تاریخی
  وجود کاربری غیر فعال اداری در یک جداره از میدان

## Slide 81
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه چهارم (بررسی تاثیرات برنامه ریزی)
قوت های موجود در آلترناتیو 3
یکپارچگی در جداره میدان
ضعف های موجود در آلترناتیو 3
استفاده از زبان معماری مشترک با بافت تاریخی در میدان
ایجاد آرامش روحی در جداره میدان
وجود محصوریت مناسب در میدان
تأکید بر عناصر شاخص معماری
تجمع پذیری و وجود فضاهای مکث
وجود کاربری های جاذب و فعال در جداره میدان
  عدم استحکام ابنیه تاریخی
  عدم تناسبات بصری مطلوب
  بستن کریدورهای بصری مطلوب برای سواره

## Slide 82: پروسه پنجم بازنگری در برنامه ریزی شهری
”در این مرحله به بازنگری پروسه های قبل برمی گردیم و به طور دقیق هر گام را مورد بررسی مجدد قرار داده و به ارتباط مراحل گذشته با یکدیگر می پردازیم و در صورت نیاز در آن ها تجدید نظر و اصلاح لازم به عمل می آوریم.“ (ذبیحی، 1390،176)
با توجه به مراحل پیشین و به خصوص با بررسی تاثیرات برنامه ریزی نیاز به تجدید نظر در آلترناتیو پیشنهادی در بخش طراحی شبکه دسترسی به خوبی حس می شود که در ادامه این روند در پروسه های پیشین این بازنگری انجام شده است و اصلاحات لازم در آن مدنظر قرار گرفته شده است.

## Slide 83
اثرات اقتصادی
ارزش افزوده املاک
اثرات اجتماعی
بالا رفتن رونق کسب و کار کسبه منطقه
ساماندهی فعالیت های خرده فروشی غیر رسمی
اثرات زیست محیطی
کاهش آلودگی صوتی
اثرات کالبدی
کاهش آلودگی بصری
کاهش ترافیک
کاهش آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه
پس از انجام اصلاحات مورد نیاز در پروسه های پیشین و در قالب، طرح پیشنهادی تاثیرات طرح مجددا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه پنجم (بازنگری در برنامه ریزی شهری)
افزایش میزان تعاملات اجتماعی
سرزندگی محیط اجتماعی منطقه
ارتقاء کیفیت زندگی کاربران محدوده
بهبود شبکه معابر
ساماندهی و مدیریت ابنیه
ارتقاء چشم انداز و محیط پیرامونی محدوده
رعایت استانداردهای ساخت و ساز و زیبا سازی
امکان تعریف فعالیت عمومی و فراغتی و اجتماعی
احیای فعالیت های شبانه اجتماعی و افزایش امنیت
امکان اخلال در تردد وسایل نقلیه و افزایش ترافیک در محورهای اطراف

## Slide 84: پروسه ششم برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی
در این پروسه به تعیین برنامه زمان بندی پروژه، منابع مالی و بودجه مورد نیاز و اولویت های اجرایی طرح پیشنهادی پرداخته ایم.

## Slide 85
پیش از انجام این پروسه انجمن ها و نهاد های ذی ربط جهت مشارکت در طرح شناسایی و نحوه مشارکت ان ها در اجرای طرح، مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مزایا و معایب هر کدام به تفصیل بیان شده است. منابع و سازمان های مرتبط با اجرای این طرح به شرح زیر می باشند:
بخش خصوصی
منابع خارجی
منابع بانکی
منابع سازمان شهرداری
شرکت مترو
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان بهسازی و نوسازی شهری
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
معایب | مزایا | 
انتظار بالا در سود ممکن است پروژه از سمت عام المنفعه به سمت انتفاعی برود | بدو ن تشریفات و با سرعت بالا انجام می شود انعطاف پذیر در عقد قرارداد به دلیل افراد حقیقی | بخش خصوصی
سود آور بودن طرح الزامی است در شیوه مشارکت مدنی شهرداری باید با بانک قرارداد داشته باشد بانک تنها بخشی از منابع را تامین می کند بقیه آن بر عهده شهرداری است محل هزینه این اعتبارات مشخص است و نمی توان ان را جای دیگری خرج کرد در شیوه مستقیم چون باید بین شهرداری و بانک شرکت سهامی تاسیس شود فقط با استفاده از تسهیلات بانک های خصوصی ممکن است سود روش مستقیم از مشارکت مدنی بیشتر است اما نسبت به منابع بخش خصوصی مقرون به صرفه تر است | به سه شیوه مشارکت مدنی، انتشار اوراق قرضه و مشارکت مستقیم سود بانکی مناسب و مطلوبیت برای شهرداری | منابع بانکی

## Slide 86
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
معایب | مزایا | 
در روش اوراق مشارکت فرایند بوروکراتیک طولانی است و هزینه های انشار و فروش و تبلیغات بالاست و برای پروژه های کوچک مقرون به صرفه نیست | به سه شیوه مشارکت مدنی، انتشار اوراق قرضه و مشارکت مستقیم سود بانکی مناسب و مطلوبیت برای شهرداری | منابع بانکی
میزان این وام در کلانشهرها بسیار پایین است | به دو صورت اعتبار بلاعوض و وام است وام با بهره کم و مقرون به صرفه است | منابع سازمان شهرداری
تنها در پروژه هایی حاضر به مشارکت است که انتفاع مالی آن تامین شده باشد ایستگاه های این قسمت تکمیل شده است |  | شرکت مترو
 | تخصیص تسهیلات اعتباری و فراهم نمودن امکانات استفاده از اعتبارات صندوق ضمانت صادرات ، صندوق ذخیره ارزی، بانکهای داخلی و خارجی و سایر منابع ذیربط جهت توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هنرهای سنتی جذب منابع و سرمایه ای داخلی و خارجی در جهت اجرای طرح های توسعه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری احداث زیر ساختهای مناطق نمونه گردشگری در قالب بسته های حمایتی سرمایه گذاران بخش خصوصی | سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

## Slide 87
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
معایب | مزایا | 
وام اعطایی صرفا به واحد های مسکونی است و در این پروژه غیر قابل استفاده است | نرخ سود تسهیلات 11 درصد و مقرون به صرفه است دولت مي‌تواند هزينه‌هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهـنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق يادشده را جـزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موديان محسوب نمايد. | شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
با توجه به انچه در پروسه های پیش در مورد قیمت زمین و محدودیت ها و فرصت هایی که در مکانیزم اجرایی در طراحی ما می تواند داشته باشد بایستی دو نکته را متذکر شد:
اول اینکه منابع مالی به دو صورت می تواند وارد پروژه شود. روش اول این است که ابتدا با سرمایه گذاری های اولیه و انجام پروژه های عام المنفعه و در نتیجه ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری، مالکان و ساکنان را ترغیب به سرمایه گذاری و ادامه اجرای طرح کنیم. در واقع فضا را به مانند یک کالای پر سود جلوه دهیم که روند نوسازی در آن با سرعت بیشتری پیش برود. این روش به خصوص در مورد پروژه هایی مانند بافت فرسوده که با ضعف در سرمایه گذاری روبه رو هستند بسیار مناسب به نظر می رسد.
روش دوم این است که ابتدا با اجرای پروژه های سود اور سرمایه را وارد پروژه کنیم و سپس پروژه های عام المنفعه را شروع کنیم. که در پروژه حاضر با توجه به پتانسیل های منطقه از ترکیبی از این دو روش استفاده کرده ایم.
منابع مالی مورد نیاز در طرح به صورت های زیر تامین می گردد:
منابع بخش بانکی به شیوه مشارکت مدنی از طریق بانک های خصوصی و دولتی
منابع بخش بانکی به شیوه مستقیم از طریق بانک های خصوصی
منابع بخش خصوصی
مترو (برای بدنه تجاری اقامتی قسمت جنوب غربی میدان)
میراث فرهنگی و گردشگری

## Slide 88
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
هزینه کف سازی، مبلمان و نور پردازی چون عام المنفعه است از سود آوری سایر پروژه ها و منابع بانکی تامین می شود
هزینه های نوسازی ساختمان های فرسوده موجود توسط بخش خصوصی و ساکنان و توسط تشویق آنها به افزایش قیمت ملک پس از شروع نوسازی و احداث مراکز اقامتی و تجاری و جذب بیشتر گردشگران و ایجاد حس رقابت برای آنها تامین می شود
هزینه اصلاح پیاده رو کنار بانک تجارت از سود پروژه و وام های بانکی قابل تامین است
هزینه های نورپردازی بنا های شاخص تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی و منابع بانکی تامین می شود
هزینه اجرای پروژه بدنه سازی مخابرات را میتوان با مکانیزم های تشویقی که در این مورد افزایش سطح اشغال بناست و هم باعث تعریف فضای خیابان های ناصر خسرو و باب همایون می شود و هم برای مخابرات سود دارد تامین کرد

## Slide 89
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
در این قسمت به بررسی اولویت انجام پروژه ها و نیز برنامه زمانبندی انجام طرح می پردازیم: زمان کل مورد نیاز برای اجرای طرح 5 سال در نظر گرفته شده است و برخی از پروژه ها به صورت همزمان قابل انجام می باشند.
زمان انجام پروژه | نوع پروژه از نظر مدت اجرا | متولی پروژه | پروژه ها | اولویت
2 سال (وقتی پیشرفت پروژه به مرز 70 درصد رسید میتوان پیش فروش کرد و به بخشی از درآمد ها رسید) | میان مدت | سرمایه گذاران خصوصی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مترو | احداث پروژه های اقامتی تجاری | 1
2 سال | میان مدت | سازمان حمل و نقل و ترافیک | اصلاح شبکه دسترسی و پیاده سازی آن | 2
6 ماه | طرح ضربتی و کوتاه مدت | شهرداری منطقه 12 | کف سازی و مبلمان شهری | 3
1سال | میان مدت |  | اصلاح جداره جنوبی میدان | 4
6ماه | کوتاه مدت | شهرداری منطقه 12 | اصلاح پیاده روی جداره شرقی | 5
5 تا 6 سال ( این پروژه با توجه به اینکه با استفاده از مکانیزم تشویق ساکنان و افزایش حس رقابت در آنها انجام می شود ممکن است سال ها طول بکشد) | بلند مدت | بخش خصوصی | نوسازی جداره شمالی | 6
2 سال | میان مدت | بخش خصوصی | نوسازی جداره های شرقی و غربی | 7
2 ماه | کوتاه مدت | سازمان میراث فرهنگی | نورپردازی ساختمان های شاخص تاریخی | 8

## Slide 90
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
پس از ارائه برنامه زمانبندی هزینه های هر کدام از پروژه ها به تفکیک محاسبه شده اند و همچنین پروژه های سود آور و هزینه بر نیز تفکیک شده اند.
3
2
1
7
6
4
5
8
9
10

## Slide 91
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
پروژه های سود آور | پروژه های هزینه بر
ساختمان تجاری اقامتی بر خیابان باب همایون | ساختمان فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر
ساختمان تجاری بر خیابان امام خمینی | تخریب ساختمان در جداره شرقی که به محیط پیاده رو تجاوز کرده است
ساختمان اقامتی تجاری بر خیابان ناصر خسرو | کفسازی میدان امام خمینی
ساختمان مخابرات در بر جنوبی میدان امام خمینی | مبلمان میدان امام خمینی و نور پردازی
بدنه شمالی میدان امام خمینی | 
بدنه غربی میدان و شمال موزه | 
ساختمان تجاری فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر کنار بانک تجارت | 

## Slide 92
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
قیمت کل | قیمت هر متر مربع (ریال) | مساحت اماده سازی شده | تعداد طبقات | زیر بنای ساختمان | عنوان پروژه | شماره پروژه
858432930 | 185000 | 4640.178 | 4 | 1160.0445 | ساختمان تجاری اقامتی بر خیابان باب همایون | 1
627993414 | 215000 | 2920.8996 | 4 | 730.2249 | ساختمان تجاری بر خیابان امام خمینی | 2
707860972 | 230000 | 3077.6564 | 4 | 769.4141 | ساختمان اقامتی تجاری بر خیابان ناصر خسرو | 3
1254674800 | 250000 | 5018.6992 | 4 | 1254.6748 | ساختمان فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر | 4
7087142898 | 270000 | 26248.6774 | 11 | 2386.2434 | ساختمان مخابرات در بر جنوبی میدان امام خمینی | 5
2528081604 | 270000 | 9363.2652 | 4 | 2340.8163 | بدنه شمالی میدان امام خمینی | 6
1244044008 | 270000 | 4607.5704 | 4 | 1151.8926 | بدنه غربی میدان و شمال موزه | 7
683920260 | 270000 | 2533.038 | 4 | 633.2595 | تخریب ساختمان در جداره شرقی که به محیط پیاده رو تجاوز کرده است | 8
479693988 | 270000 | 1776.6444 | 3 | 592.2148 | ساختمان تجاری فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر کنار بانک تجارت | 9
310,777,000 |  |  | - | 24737.2329 | کفسازی میدان امام خمینی | 10
376399400 |  |  | - | 33865.7484 | مبلمان میدان امام خمینی و نور پردازی | 11

## Slide 93
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
قیمت کل | قیمت هر متر مربع (ریال) | مساحت اماده سازی شده | تعداد طبقات | زیر بنای ساختمان | عنوان پروژه | شماره پروژه
858432930 | 185000 | 4640.178 | 4 | 1160.0445 | ساختمان تجاری اقامتی بر خیابان باب همایون | 1
627993414 | 215000 | 2920.8996 | 4 | 730.2249 | ساختمان تجاری بر خیابان امام خمینی | 2
707860972 | 230000 | 3077.6564 | 4 | 769.4141 | ساختمان اقامتی تجاری بر خیابان ناصر خسرو | 3
1254674800 | 250000 | 5018.6992 | 4 | 1254.6748 | ساختمان فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر | 4
7087142898 | 270000 | 26248.6774 | 11 | 2386.2434 | ساختمان مخابرات در بر جنوبی میدان امام خمینی | 5
2528081604 | 270000 | 9363.2652 | 4 | 2340.8163 | بدنه شمالی میدان امام خمینی | 6
1244044008 | 270000 | 4607.5704 | 4 | 1151.8926 | بدنه غربی میدان و شمال موزه | 7
683920260 | 270000 | 2533.038 | 4 | 633.2595 | تخریب ساختمان در جداره شرقی که به محیط پیاده رو تجاوز کرده است | 8
479693988 | 270000 | 1776.6444 | 3 | 592.2148 | ساختمان تجاری فرهنگی گردشگری بر خیابان امیر کبیر کنار بانک تجارت | 9
310,777,000 |  |  | - | 24737.2329 | کفسازی میدان امام خمینی | 10
376399400 |  |  | - | 33865.7484 | مبلمان میدان امام خمینی و نور پردازی | 11

## Slide 94
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه ششم ( برنامه اجرایی و مکانیسم اجرایی)
ریال | 
13533249814 | جمع سود پروژه ها
2625771460 | جمع هزینه های پروزه ها
جمع | قیمت واحد | ارتفاع | عرض | طول | شرح عمليات
7701000 | 75,500 | 0.3 | 0.2 | 1700 | كفسازي نوار مبلمان
102000000 | 300,000 |  | 0.2 | 1700 | نوار حاشيه لاين مبلمان
41076000 | 97,800 | تعداد 5 | 3 | 28 | خط عابر پياده
160000000 | 200000 | 0.8 | 0.2 | 5000 | كفسازي
310,777,000 |  |  |  |  | جمع
جمع | قیمت واحد | تعداد | شرح عمليات
6869400 | 64200 | 107 | چراغ پياده رو
149800000 | 1400000 | 107 | پايه چراغ
75000000 | 2500000 | 30 | چراغ مخصوص كف
730000 | 73000 | 10 | چراغ بدنه
30000000 | 2,000,000 | 15 | نيمكت قوس دار
66000000 | 1,200,000 | 55 | سطل زباله
8000000 | 4,000,000 | 2 | تابلوي تبليغاتي
40000000 | 2,000,000 | 20 | گلجاي
376399400 |  |  | جمع کل

## Slide 95: پروسه هفتم نظارت و کنترل
بهترین و مطلوب ترین پروژه ها اگر از سیستم نظارت و کنترل صحیحی برخوردار نباشند یا به مشکل بر می خورند یا نمی توانند به طور کامل اجرا شوند.
جهت اجرای بهتر این پروژه یک شورای هماهنگی متشکل از عناصر اصلی تصمیم گیرنده و ذی نفوذ پیشنهاد می شود که در هر مرحله از اجرا، بر نحوه انجام پروژه نظارت داشته باشد و علاوه بر تسریع انجام پروژه حلقه ارتباطی مناسبی بین گروه های ذی نفع و ذی نفوذ برقرار کند.

## Slide 96
طراحی شهری میدان امام خمینی
پروسه هفتم (نظارت و کنترل)
زمان انجام پروژه | نوع پروژه از نظر مدت اجرا | نظارت و کنترل | پروژه ها | اولویت
2 سال (وقتی پیشرفت پروژه به مرز 70 درصد رسید میتوان پیش فروش کرد و به بخشی از درآمد ها رسید) | میان مدت | سرمایه گذاران خصوصی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مترو | احداث پروژه های اقامتی تجاری | 1
2 سال | میان مدت | سازمان حمل و نقل و ترافیک | اصلاح شبکه دسترسی و پیاده سازی آن | 2
6 ماه | طرح ضربتی و کوتاه مدت | شهرداری منطقه 12 | کف سازی و مبلمان شهری | 3
1سال | میان مدت | اداره مخابرات شهر تهران | اصلاح جداره جنوبی میدان | 4
6ماه | کوتاه مدت | شهرداری منطقه 12 | اصلاح پیاده روی جداره شرقی | 5
5 تا 6 سال ( این پروژه با توجه به اینکه با استفاده از مکانیزم تشویق ساکنان و افزایش حس رقابت در آنها انجام می شود ممکن است سال ها طول بکشد) | بلند مدت | بخش خصوصی | نوسازی جداره شمالی | 6
2 سال | میان مدت | بخش خصوصی | نوسازی جداره های شرقی و غربی | 7
2 ماه | کوتاه مدت | سازمان میراث فرهنگی | نورپردازی ساختمان های شاخص تاریخی | 8

## Slide 97
طراحی شهری میدان امام خمینی
منابع و ماخذ
اعلاعدیلی، امیر : مناظر خیابانی شهر، نشر همام، 1386.
پاکزاد، جهانشاه : مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، 1385.
توسلی، محمود : طراحی شهری خیابان کارگر، انتشارات شرکت عمران و بهسازی شهری، 1379.
توسلی، محمود : طراحی شهری در بخش مرکزی تهران، انتشارات مرکز مطلعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1376.
ذبیحی، حسین: کنکاشی در نظریه ها، تئوری ها و اقدامات شهرسازی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390
موره، ژان پیر و دیگران : فضاهای شهری- طراحی- اجرا- مدیریت، انتشارات شهرداری تهران، 1373
لینچ، کوین : سیمای شهر، ترجمه دکتر منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
قریب، فریدون : شبکه ارتباطی در طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1385