## Slide 1
بررسی و تحلیل ساختمان سوئیس ری اثر نورمن فاستر

## Slide 2: Swiss Re
Norman Foster
London
2001-2003
Architects: Norman Foster, Ken Shuttleworth
Architecture firm: Foster + Partners
Open: 2004

## Slide 3: Swiss Re
Londen
Address: 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, UK

## Slide 4
Architectural styles: Sustainable architecture, Postmodern Architecture, High-tech architecture, Neo-futurism
Swiss Re
commercial skyscraper

## Slide 5: Swiss Re

## Slide 6: Swiss Re
Address: 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, UK
Site Plan

## Slide 7: Swiss Re
فعالیت
شرکت سویس ری، یکی از مهم ترین شرکت‏های بیمه در جهان است.
ساختمان جدید سویس ری مرکز تجمع همه کارکنان این شرکت در لندن است.
(گلابچی،192:1390)

## Slide 8: Swiss Re
مشخصات
41 طبقه
76/400 مترمربع زیربنا یک بخش اداری، فضاهای کار، یک مرکز و یک تالار عمومی
180 متر ارتفاع در مرکز لندن ششمین بنای بلند این شهر
اولین آسمان‏خراش همگام با طبیعت و مناسب با اقلیم در لندن
شرکت اسکانسا ساخت این برج را در سال 2000 آغاز کرد و در 28 آوریل 2004 به اتمام رساند.
قابلیت گنجایش چهارهزار نفر در فضای دفاتر و امور اداری
برنده جایزه Emporise Skyscraper در سال 2003
برنده جایزه معماریRIBA Stirling

## Slide 9: Swiss Re
مشخصات
23 آسانسور با سرعت‏های متفاوتی از یک تا شش متر بر ثانیه
در طبقات 38 تا 40 رستوران سالن غذاخوری خصوصی و سالن پذیرایی
در طبقه 40 یک کافه با منظره پانورامای بی نظیر برای ساکنان ساختمان و میهمانان ایشان
(گلابچی،194:1390)

## Slide 10: Swiss Re
ایده
طرح نهایی فاستر، شبیه میوه کاج است که با تکنیک مدل‏سازی پارامتریک رایانه‏ای به دست آمده است. این شکل افزون بر آن که دید ساختمان‏های مجاور را کم نمی‏کند، بلکه به دلیل ساختار آیرودینامیکی خود، از شدت باد در اطراف برج هم می‏کاهد.
(گلابچی،192:1390)

## Slide 11: Swiss Re
ایده
این برج دارای پلان شعاعی با محیط دایره‏ای شکل است که از زاویه نیمرخ به سمت بالا عریض می‏شود و دوباره عرض آن کاهش می‏یابد و در قسمت انتهایی آن به حداقل می‏رسد. این فرم به خوبی با شرایط و قید و بندهای سایت سازگار است. چنین ساختمانی نسبت به یک بلوک چهارگوش هم اندازه خود ظریف تر به نظر می‏رسد. انعکاس نور نیز در آن کاهش می‏یابد و شفافیت مطلوب به بهترین حالت به دست می‏آید. با نازک تر شدن مقطع آن در جهت پایین، مساحت عرصه عمومی در طبقه همکف به بالاترین حد ممکن افزایش می‏یابد.

## Slide 12: Swiss Re
هدف
این پروژه با رویکرد فنی، معماری، اجتماعی و فضایی جدید خود قصد داشت که اولین برج اکولوژیکی پایتخت را به وجود آورد. در این برج، ایده‏هایی که با همکاری باکمینیستر فولر در طراحی کلیماتروفیس، پیوند جدیدی بین طبیعت و محیط کار بوجود آورد. محیط سرسبز این برج، خرداقلیم مناسبی در میان فضایی محصور و انرژی بسند به دست داد و صفحات دیوار و بام را در پوسته مثلثی شکلی با هم ادغام کرد.
(گلابچی،192:1390)
(69:2009, Jenkins)

## Slide 13: Swiss Re
سازه
سازه این برج از نوع شبکه فضایی مورب است و بدین وسیله فضای بدون ستونی در طبقات به وجود آمده است.
کف هریک از طبقات نسبت به طبقه پایین دوران یافته است. این کار باعث شده فضای بین شعاع‏های هر طبقه با یکدیگر ترکیب شود و طرح مارپیچی شکلی در فضا به وجود آید. این فضاها، مقیاس اجتماعی ساختمان را کوچک‏تر کرده و فضای باز میان شبکه‏های مورب همچون شش‏های ساختمان، هوای داخلی را تنظیم می‏کنند.
(گلابچی،193:1390)

## Slide 14: Swiss Re
سازه
دریچه‏های تعبیه شده در طبقات و پوسته ساختمان، نقش هدایت هوای تازه به داخل ساختمان را به عهده دارند. در روند بازیافت، از هوای خروجی می‎توان برای گرمایش ساختمان استفاده کرد و سپس آن را به بیرون ساختمان هدایت نمود.
فرم مارپیچی شکلی که به وسیله دهلیز سرگشاده طبقات به وجود آمده است، با ایجاد اختلاف فشار به جریان طبیعی هوا کمک می‏کند. این سیستم به قدری کارآمد و مؤثر است که در بیشتر ایام سال، دیگر به سیستم تهویه مطبوع مکانیکی نیازی نیست.
(گلابچی،193:1390)

## Slide 15: Swiss Re
سازه
سازه فلزی سوییس ری شامل هسته مرکزی و یک سازه محیطی از نوعDiagrid یا Diagonal Grid می‏باشد. تیرهای اصلی به هم متصل شده‏اند. طبقات دارای کف فلزی کامپوزیت با ساختار بتنی است. این ساختمان شامل 55 کیلومتر عناصر مورب (فلزی) است که 10 هزار تن وزن دارند. شمع‏های زیر فونداسیون تا عمق متوسط 27 متر فرورفته‏اند. بیشترین مقدار بار هر ستون 1500 تن است.
(گلابچی،193:1390)

## Slide 16: Swiss Re
سازه
از آنجا که سازه این برج از نوع شبکه فضایی مورب است، بدین وسیله فضای بدون ستونی در طبقات به وجود آمده است.

## Slide 17: Swiss Re
سازه
از آنجا که سازه این برج از نوع شبکه فضایی مورب است، بدین وسیله فضای بدون ستونی در طبقات به وجود آمده است.

## Slide 18: Swiss Re
سازه
با این که کل بنا منحنی به نظر می‏رسد، ولی تنها یک قطعه شیشه منحنی در کل ساختمان به کار رفته که یک کلاهک لنز مانند در نوک برج است و 250 کیلوگرم وزن و 2.4 قطر دارد. برج از پایه به سمت بالا عریض تر می شود و بیشترین عرض را در طبقه 16 دارد.
(گلابچی،193:1390)

## Slide 19: Swiss Re
Structure

## Slide 20: Swiss Re
Structure
Foundations

## Slide 21: Swiss Re
Books
jedidlg, p. (1997). sir Norman Foster. cologne,Germany: taschen.
Jenkins, D. (2009). Norman Foster: Works 5. UK: prestel.
Russell, J. s. (2006). The effervescing surface of the AGBAR TOWER. Architectural record, 89-94.
گلابچی, م. (1390). درک رفتار سازه ها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گلابچی, م. (1390). ساختمان های فولادی (برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران.) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گلابچی, م. (1391). تعامل تکنولوژی و معماری (بررسی آثار نورمن فاستر).تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
WebSites
http://www.cidect.org
http://www.30stmaryaxe.info/
http://www.viewpictures.co.uk/Building.aspx?ID=11645
Resources