## Slide 1
بررسی طراحی فنی گنبد هزاره
( millenniume dome )

## Slide 2
فهرست:
1
5
6
15
16
طرح اولیه و نقشه ها
4
معرفی پروژه
معرفی سازه های چا دری
معرفی سازه گنبد ملنیوم
مراحل ساخت
منابع
تصاویر بنا
21
نمودار نحوه توزیع بار
27
Notes: ری

## Slide 3
1
معرفی پروژه :
) millennium dom گنبد هزاره (
معمار : ریچارد راجرز
طراح سازه : فرای اتو
سال ساخت : 1999-19996
مکان : گرینویچ ، لندن ، انگلستان

## Slide 4
گنبد هزاره دارای یک پیشینه تاریخی مربوط به سال 1994می باشد که دولت انگلیس پیشنهاد کرد هزاره جدید با یک نمایشگاه جشن گرفته شود. بنابراین گنبد ملنیوم نشانه ای از آغاز هزاره جدید، به عنوان محلی برای برگزاری جشن ها بصورت نمادین و با سازه ای استثنایی طراحی شد.این ساختمان توسط شرکت راجرز طراحی شد .مایک دیویس مدیر پروژه و گری ویترز طراح پروژه بود.
این پروژه بین سالهای 96 تا 99 در زمینی به وسعت 720 هزار مترمربع درجزیره گرینویچ و روی نصف النهار صفر درجه قرار دارد. این سایت در 5 مایلی شرق لندن قرار گرفته است و این بنا به راحتی از دو طرف رودخانه تایمز و به ویژه از سمت شمال قابل رویت است.
اجرای ساختمان 15 ماه بطول انجامید.
دسترسی به بنا از طریق جاده دشوار بود به همین دلیل دسترسی از طریق آب و از میان رودخانه تایمز در نظر گرفته شده است.
2

## Slide 5
3
اگرچه گنبد هزاره به لحاظ سازه و ساخت ، یک شاهکار و موقیت بزرگ محسوب می شود اما اشتباهاتی در تخمین بازدیدکنندگان و نارسایی هایی در پروسه مدیریتی ساخت ، آنرا به یک نارسایی بزرگ مبدل کرد.
گنبد هزاره بزرگ ترین سازه چادری جهان است و هزینه بسیار بالایی داشت.
سازه های چادری می توانند اشکال مختلفی داشته باشند ، اما فرم کلاسیک گنبد هزاره توسط پروفسور فرای اتو طراحی شد که یک سطح مینی مال تحت کشش است.فرم گنبدی ، فرم طبیعی و مناسب یک سازه چادری نیست. فرم این سازه مناسب با موضوع زمان و عمومیت آن است. انعکاس نور خورشید در سپیده دم و غروب خورشید بر روی سطح گنبد بیش از طراحی معقول سازه ای آن مورد توجه بود .12 دکل اصلی ساختمان نشان 12 ساعت ،12 ماه، 12 صورت فلکی آسمان است . این شکل برای این سازه به صورت نمادین انتخاب شده است. علاوه بر آن یک صورت ساده و قابل فهم و نیز یادبود مرکز فستیوال بریتانیا نیز می باشد.
سازه با قطری برابر 320 متر ، محیطی حدود 1 کیلومتر و ارتفاع حدود 50 متر، 2.2 میلیون متر معکب فضای سرپوشیده فراهم کرده است.در این بنا حدود 70 کیلومتر کابل مصرف شده که از فولاد مخصوص با مقاومت زیاد ساخته شده اند.
در حال حاضر این گنبد تبدیل به مجموعه ورزشی،تفریحی،فراغتی شده است و پتانسیل این را دارد که برای آغاز بازی های 2012 المپیک از آن استفاده شود.

## Slide 6
طرح اولیه و نقشه ها:
4

## Slide 7
سازه های چادری :
چادر،یک پوسته کششی یکپارچه نازک است که به وسیله یک ستون یا قوسی فشاری نگاه داشته می شود . در چادر فاصله بین کابل ها کاهش یافته و به صفر رسیده و سطح ان یک پوسته پیوسته می باشد.در چادر ،پوسته تمامی بار یا بخشی از ان را حمل می نماید .چادرهای کوچک که کاملا از پارچه ساخته شده اند ، معمولا به وسیله دکل ها (ستون ها) یا قوس ها نگاه داشته می شوند.
با افزایش طول دهانه ، نیروی کششی پوسته افزایش یافته و سطح ان باید به وسیله کابل هایی که بار اصلی کششی را انتقال می دهند با پارچه ای که فاصله بین کابل ها را می پوشاند به بخش های کوچکتر تقسیم شود .
در سازه های چادری فرم و عملکرد سازه ای یکی است .
5

## Slide 8
6
معرفی سازه گنبد:

## Slide 9
سیستم سازه ای گنبد چادری است و 12 دکل اصلی از ان منشعب شده است که این کابل ها پوشش سقف را به صورت معلق نگاه می دارند.
12 دکل اصلی به بلندی 90 متر هر کدام از 8 لوله توخالی به ضخامت 323 mm ساخته شده اند که در فواصل 2.5 متر توسط حلقه هایی احاطه می شوند. تغییرات قطردر ارتفاعات مختلف،ضخامت و قطر لوله ها توسط محاسبات دقیق کامپیوتر و مدل سازی تعیین شده است.
7

## Slide 10
72کابل فولادی کششی در جفت های Φ32 ، بصورت شعاعی بر روی سطح گنبد قرار گرفته اند. این کابل های شعاعی توسط کابل های پیش تنیده ای که از بالا و پایین در تقاطع های مشخص روی دوایر متحد المرکز به 12 دکل متصل اند ،مهار شده اند.
یک گروه از کابل های جانبی و یک گروه کابل در قسمت زیرین گنبد پایداری گنبد را تکمیل می کنند.
8

## Slide 11
در این سازه به دلیل قوس زیاد غشا چادری باید بوسیله حلقه های متحد المرکز تقسیم شود.در غیر این صورت نیروی ناشی از قوس چادر باعث می شود نیروی وارد بر کابل های کششی مهاربند از محور خارج شود.فاصله این دوایر از همدیگر 25-30 متر است.
این حلقه ها اگر بر روی سطح گنبد قرار گیرند میله های شعاعی را قطع می کنند پس باید بالای پوسته اجرا شوند.
9

## Slide 12
برای مهار نیروی خمشی میله های شعاعی باید تدبیری اندیشید زیرا اگر دهانه های 25 متری بارگذاری شود باقی مانده میله شعاعی به صورت یک فنر عمل می کند. این مشکل به دو صورت حل شده است :اول اینکه این میله های شعاعی در محل تقاطع ها قطع شده و توسط اتصالاتی که در راستای عمودی دوران می کنند به هم وصل می شوند. از دیگر مزایای این عمل این است که از استحلاک بالای اتصالات و خوردگی آنها در طول زمان جلوگیری می شود. دوم اینکه کشش بالای عناصر پیش تنیده مانع از جابجایی ناشی از نیروی خمشی می شود.
اتصال مهاربند های بالا و پایین (متصل به دکل) در محل تقاطع دوایر متحدالمرکز و کابلهای شعاعی قرار دارند.این اتصالات بدلیل کابلهای زیادی که از آنها میگذرد و اختلاف سطح تقاطع این کابل ها در محل اتصال باید بصورت جناقی اجرا می شوند.
اتصال جناقي ميله شعاعي و رينگهاي متحدالمركز
10

## Slide 13
حلقه فشاری مرکزی به قطر 30 متر شامل 12 کابل 48 mm است که 6 تا در بالا و 6 تا در پایین در فواصل کوتاه به اتصالات وصلند . دلیل اینکه این حلقه به صورت صلب و یک پارچه اجرا نشده این است که این حلقه زیر فشار زیاد تغییر شکل نداده و به اصطلاح دفرمه نشود.
11

## Slide 14
سازه این گنبد به گونه ای است که نیروی حاصل از وزن برف و باران توسط کابل ها به تکیه گاه بالای دکل منتقل می شود و نیروی بالابرنده باد توسط کابل های كششی زیرین به تکیه گاه دکل بر روی زمین منتقل میشود همچنین بخشی از این نیروها توسط کابل های كششی روی سطح گنبد به رینگ های کششی دور غشا و رینگ فشاری مرکزی وارد می شود.
لبه ها ، مرزها :
کناره های سازه چادری گنبد قابل انعطاف است که به وسیله کابل ها مسلح شده است و برای اطمینان از اینکه تحت کشش باقی می ماند شکل مقعر به خود گرفته است به علت تنش بالای لبه چادر به وسیله کابل هایی که تا نقطه اتصال به پایه های بتنی ادامه یافته مسلح شده است.
پایه های بتنی قرار گرفته در قسمت انتهایی کابل های کششی علاوه بر مهار انها نیروهای وارده را به زمین انتقال می دهد.
12

## Slide 15
بر اساس خصوصیت سازه های کابلی ، لازم است تا اتصالات این گنبد آزادی لازم جهت جابجایی کابل ها در تقاطع ها را فراهم آورد.
15
کابلهای محیطی ( هم مرکز ) در محل تقاطع ها با دیتلهای خاصی بهم وصل و مهار میشوند این مهاربندی باعث می شود نیروی کابلهای محیطی به صورت مساوی در اتصالات هم جوار پخش شود. همچنین این اتصالات اجازه می دهند کابل های مهاربند متصل به دکل های اصلی به تقاطع متصل شوند.

## Slide 16
نمودار نحوه توزیع بار در سازه :
1- بار مرده سازه،بار برف و باران نیروهای فشاری عمودی وارد بر سازه گنبد است .
2- قسمتی اعظمی از این بار فشاری توسط کابل های متصل به دکل،بخشی از ان نیز از طریق کابل های کششی شعاعی و چادر به زمین منتقل می گردد.
3-کابل های بالایی متصل به دکل در قسمت بالایی سازه نیروی وزن و کابل های پایینی متصل به دکل نیروی باد وارد بر سازه را مهار می کنند.
5- در لبه های مقعر انتهایی چادر جهت نیروها به سمت پایه های بتنی و انتقال به زمین است .
8- برای جلوگیری از فرو رفتن دکل در زمین،در محل اتصال انها به زمین از پایه هایی بتنی جهت افزایش سطح مقطع استفاده شده است.
9- از پایه های بتنی جهت مهار کابل های متصل به دکل ،کابل های شعاعی و انتقال نیروها به زمین بهره گرفته شده است .
6- کابل های متحد المرکز فشاری جهت نگهداشتن کابل های شعاعی در کنار هم
7- کابل های شعاعی جهت انتقال بار وزن
4- دکل گنبد جهت انتقال بار به زمین
1
2
4
3
5
6
7
3
8
9
15

## Slide 17
بین این کابل ها را غشایی از الیاف فایبرگلاس با پوشش تفلون قابل شستشو پوشانده است این پوشش کمترین فرسایش را در برابر نور خورشید دارد .عمر مفید آن حداقل 25 سال است خود تحت کشش قرار دارد.
برجک های تهویه:
برج هایی در قسمت بیرونی گنبد قرار دارد که برای تهویه به کار می رود.
13

## Slide 18
این گنبد دارای چند طبقه است که دسترسی به انها توسط گردشگاه های متعددی در اطراف بخش مرکزی ان امکان پذیر است .
به منظور جلوگیری از ایجاد نیروی برشی و در نتیجه پارگی پارچه در محل اتصال ستون های فلزی نگهدارنده دیوار شیشه ای ، از افزایش سطح مقطح استفاده شده است.
جداره بیرونی گنبد :
دیوار شیشه ای به منظور تامین بخشی از نور گنبد در پیرامون ان قرار دارد از ستون هایی فلزی برای نگهداری این دیوار استفاده می شود.
14

## Slide 19
16
ستونها یا به عبارتی دکل ها کامل شده و رنگ شدند.
مراحل ساخت:
بلندکردن این دکل ها با دقت فراوان انجام شد.از انتخاب جرثقیل ها گرفته تا محل اتصال بالابرها به دکل ها بگونه ای تعیین شده اند تا کمترین فشار به دکل وارد شود تا دکل به اصطلاح over stress نشود. برای بالابردن هر دکل از دو کابل مهاربند دائمی در پشت و دو کابل بوکسل موقت در جلو استقاده شد.
1
3
2

## Slide 20
اتصال دكل بر روی اين 4پايه بر روی بولبورينگی قرار می گيرد كه به دكل اجازه دوران جزئی حول محور عمودی می دهد. اين دوران در مرحله بارگذاری نا متقارن دكل (توسط كابل های مهاربند) به دكل اجازه رگلا‍ژ شدن می دهد.
17
12 دكل اصلی بعد از بلند شدن بر روی 4 پايه هايی كه از لوله های فولادی توخالی با ضخامت زياد هستند ،قرار می گيرند .

## Slide 21
حلقه مرکزی پس ازبالابردن دکل ها توسط جرثقیل بالا برده شد .
شبکه کابل ها بر روی زمین تنیده شد. از مزایای اجرای این شبکه بر روی زمین عدم وجود خطر کار در ارتفاع و سرعت بالای اجرای شبکه بدلیل حمل و نقل آسان است و عیب آن تفاوت زیاد شکل شبکه نسبت به شکل اصلی آن در حالت اجرایی است.
جهت جاگذاری این شبکه ، کابل های مهاربند دکل ها به محل جدیدی منتقل شد زیرا این کابل ها از روی شبکه می گذشتند.سپس مهار بند دکل ها از روی زمین برداشته و به رینگ فشاری مرکزی وصل شد.
در طول عملیات بارگذاری ، کشش کابلهای بوکسل کاملا کنترل می شد تا پایداری دکل ها و سازه به مخاطره نیفتد.
هر یک از جفت کابل های شعاعی توسط جکهای کششی تحت کشش قرار گرفته اند .اگرچه این کشش حدود 550KN بود ولی معیار اصلی برای میزان کشش، قرار گرفتن دقیق اتصالات در جای خود بود.
18
شبكه فضايی كابل های گنبد ملنيوم

## Slide 22
دكل ها توسط كابلهای مهاربند موقت در جلو مهار شده اند.حلقه فشاری مركزی آماده بلندشدن است.
حلقه فشاری مركزی بلند شده است.
كابل مهاربند دكل ها بمنظور اجرای مرحله بعد به مكان جديدی منتقل می شوند.
مهاربندهای موقت برداشته شده اند.
مهاربند دكلها به حلقه فشاری مركزی متصل شده اند.
19
مراحل ساخت شبكه فضايی كابل های گنبد :
1
2
3

## Slide 23
مسلح كردن دكل ها در نقطه اتصال برای مقاومت در برابر نيروی برشی
20
در پایان بین این شبکه کابل ها را با غشایی از الیاف فایبرگلاس با پوشش تفلون می پوشانند.

## Slide 24
21
تصاویر داخلی بنا :

## Slide 25
22
تصاویر داخلی بنا :

## Slide 26
23
تصاویر خارجی بنا :

## Slide 27
24
تصاویر خارجی بنا :

## Slide 28
25
تصاویر جزئیات بنا :

## Slide 29
26
تصاویر جدید بنا :

## Slide 30
منابع:
معماری تکنوسازه در معماری، دكتر گلابچي.
لوژیک
درک رفتار سازه ها ، دكتر گلابچي
www.arkitekturnet.dk/anmeldelser/0012rl.htm
www.e-architect.co.uk
www.millennium-dome.com
www.The O2-millennium Dome.com
27