## Slide 1: شناخت فضای شهری خیابان راهنمایی در شهر مشهد

## Slide 2: معرفي استان
خراسان رضوی:
استان خراسان رضوی یک قسمت از استان خراسان بوده است . استان خراسان تا پیش از این بزرگترین استان کشور بود که حدود یک پنجم از مساحت ایران را به خود اختصاص داده بود اما در سالهای اخیر به سه استان شمالی ، رضوی و جنوبی تقسیم شده است . پس از تقسیم استان خراسان ، استان خراسان رضوی با مساحت حدود 125000 کیومتر مربع یکی از بزرگترین استانهای کشور می باشد .
این استان به لحاظ جغرافیایی در منتهی الیه
شمال شرقی کشور واقع شده است و یکی از استانهای
مرزی کشور می باشد استان خراسان رضوی از
سمت غرب به استانهای شمالی ، سمنان و یزد ، از
سمت جنوب به استان خراسان جنوبی محدود است و ا
ز سمت شرق و شمال به ترتیب با کشورهای افغانستان
و ترکمنستان هم مرز می باشد .

## Slide 3: معرفی شهر:
مشهد
از شهرهای در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر با 3.۵ میلیون نفر جمعیت دومین شهر پرجمعیت ایران است. وجود آرامگاه امام رضا (ع) ، هشتمین امام مذهب شیعه، در این شهر، سالانه بیش از ۱3 میلیون زائر را به این شهر می‌‌کشاند.
شهر مشهد مركز شهرستاني به همين نام و مركز پهناورترين
استان، يعني خراسان است كه داراي 313337 كيلومتر مربع
مساحت مي باشد و در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و
59 درجه و 36 دقيقه و 45 ثانيه طول شرقي قرار دارد.
وسعت شهرستان مشهد 17358 كيلومتر مربع است و ارتفاع
آن از سطح دريا حدود 970 متر و فاصله زميني آن با تهران
934 كيلومتر است،. شهرستان مشهد محدود است از شمال به
جمهوري تركمنستان و از شمال غربي به درگز و چناران و از
غرب و جنوب به شهرستانهاي نيشابور و فريمان و از شرق و
جنوب شرقي با سرخس و تربت‏جام هم مرز است.

## Slide 4: معرفي منطقه:
ميدان راهنمايي
ميدان راهنمايي
خيابان راهنمايي
ميدان ملك اباد
خيابان احمداباد

## Slide 5: شناخت منطقه
ميدان راهنمايي
خيابان راهنمايي

## Slide 7: شناخت منطقه

## Slide 8
بدنه ها
بدنه شماره1
بدنه شماره4
بدنه شماره3
بدنه شماره2

## Slide 9: برداشت بدنه ها
بدنه شماره 1
بدنه شماره 2

## Slide 10
خط آسمان
مهمترين تاكيدي كه خط آسمان بر ادراك فضا ايجاد مي كند از طريق ايجاد محصوريت توسط ارتفاع است . بطور كلي محصوريت فضا با معيارهايي چون شكل ، اندازه ، ارتفاع و تداوم ، كف و معماري فضا ارتباط مستقيم دارد . البته حد محصور بودن متفاوت است . با توجه به بررسي هاي انجام شده در بافت قديم ايران در صورتي كه نسبت ارتفاع بدنه به عرض يك باشد ( a=45 زاويه بين خط افق و ديد يا لبه بالاي بدنه .) احساس كامل محصور بودن فضا به ناظر دست مي دهدو اگر اين زاويه 18 درجه باشد ( نسبت 3/1 ) حداقل احساس محصور بودن پديد مي آيد و اگر نسبت به 4/1 تقليل پيدا كند فضا محصور نخواهد بود . ( ساماندهي شهري – دكتر وزين 1378 )

## Slide 11
بدنه شماره1
خط تركيبي درختان با بدنه
خط آسمان

## Slide 12
بدنه شماره2
خط تركيبي درختان با بدنه
خط آسمان

## Slide 13
بدنه شماره3
خط تركيبي درختان با بدنه
خط آسمان

## Slide 14
بدنه شماره4
خط تركيبي درختان با بدنه
خط آسمان

## Slide 15
نمای کلی بدنه 1

## Slide 16
نما کلی بدنه 2

## Slide 17
نمای کلی بدنه 3

## Slide 18
نمای کلی بدنه 4

## Slide 19
جنس بدنه در فضا رابطه مستقيمي با تاريخ و دوره زمان ساخت دارد . از طرفي جنس بدنه در ايجاد نزديكي ، صميميت ، ترس و … ميكند .همچنين جنس بدنه بر روي درك حس بيننده از فضا تاثير دارد ، براي مثال سنگ جنسي سخت ميباشد و احساس سنگين بودن را در فضا القا مي كند .
با توجه به برداشتهاي انجام شده از بدنه هاي محدوده مورد مطالعه ، جنس غالب موجود در بدنه ها شيشه مي باشد كه 40 درصد از كل مصالح استفاده شده در بدنه محدوده را به خود اختصاص مي دهد . در رابطه با ساير مصالح بكار برده شده در بدنه ها بايد گفت كه آجر 25 درصد ، سنگ 20 درصد ، سيمان ، آهن و ساير مصالح 10 درصد از جنس بدنه محدوده را شامل ميشود . درصدهاي فوق نشان مي دهد كه مصالح موجود در بدنه ميدان به ندرت حس سنگيني و صلب بودن را ايجاد مي كند ، به خصوص در طبقات همكف كه به صورت پيوسته در بدنه آنها از جنس شيشه استفاده شده است ، اين اجازه را به بيننده مي دهد كه ديد خود را بعد از نماي بيرون متوجه فضاي داخل نما كرده و ايجاد مكث و توقف در جداره هاي ميدان مي كند . از طرفي اين امر مي تواند حس صميميت را هم تا حدودي ايجاد كند زيراامكان ورود به فضاي داخل بدنه ها و ارتباط مسثقيم بدنه خارجي و داخلي را ممكن مي سازد و توجه ناظر را بيشتر به درك نماي بيروني تشويق مي كند .
جنس

## Slide 20
رنگ
وقتي كه مردم از هماهنگي رنگ صحبت مي كنند ، اثر كنار هم قرار دادن دو يا سه رنگ را مورد ارزيابي قرار مي دهند . در اصطلاح عام مجموعه اي از رنگها زماني هماهنگ ناميده مي شوند كه ، از چند رنگ خويشاوند و يا از چند رنگ مختلف با درجه تيرگي و روشني يكسان حاصل شده باشند ويا ازطرفي مي توان گفت مجموعه هاي هماهنگ بدون كنتراست شديد در كنار هم قرار دارند .
چشم همواره به دنبال ايجاد تعادل خود مي گردد و رنگ مكمل را مي سازد . اگر براي مدت طولاني به يك رنگ خيره شويم ( قرمز ) وقتي چشم را ببنديم ، پس تصويري به صورت رنگ مكمل ( سبز ) در ذهن خواهيم داشت . پس دو يا چند رنگ وقتي با هم هماهنگند كه مخلوطشان خاكستري خنثي را بوجود آورد ، هر تركيب ديگري كه مخلوطشان خاكستري نشود ، خصوصيات احساسي و يا ناهماهنگ دارد . ( هنر رنگ ، يوهانس ايتن ، انتشارات يساولي 1380 )
به منظور دستيابي به دركي كه مردم از رنگهاي موجود در محدوده دارند و تصاويري كه از اين رنگها در ذهن آنها شكل گرفته ، از پرسشنامه هايي استفاده شده كه در آنها از مردم خواسته شده است ، براي محدوده رنگي را قائل شوند و علت آن را نيز بيان كنند و در ادامه از آنها خواسته شد با توجه به تر كيب رنگهاي ارائه شده يكي را برگزينند تا به برداشتي كه بيننده از تركيب رنگ ميدان دارد دست يابيم .

## Slide 21
قبل از بررسي و تحليل رنگهاي موجود در محدوده به اين نكته بايد اشاره شود كه به علت اينكه حدود 80 درصد بدنه همكف محدوده از جنس شيشه مي باشد اين قسمت داراي رنگ خاص و تاثير گذار نيست . رنگهاي موجود فقط شامل مصالح بكار رفته در نماي طبقات بالاي همكف و تابلوهاي تبليغاتي ( الحاقات ) هستند . با صرف نظر از فضاهايي از نما كه توسط شيشه پر شده اند ( پنجره ها ، ويترين ها ، ورودي ها ) مصالح غالب بكار رفته در نماها آجر معمولي كه با دوغاب سيمان پوشيده شده است و رنگ خاكستري و سردي را به عابر القا ميكند و بعد از آن رنگهاي كرم و سفيد در رديفهاي بعدي قرار دارد

## Slide 22
جنس مصالح بدنه 1

## Slide 23
جنس مصالح بدنه 2

## Slide 24
جنس مصالح بدنه 3

## Slide 25
جنس مصالح بدنه 4

## Slide 26
حركت خطوط
حركت خطوط دور محدوده مورد مطالعه داراي تنوع و شكست و يا فرم خاص نمي باشد ، بدنه ها فقط داراي دو حركت افقي و عمودي هستند . حركت غالب در بدنه ها حركت افقي است . پيوستگي قرارگيري تابلوهاي تبليغاتي و عدم وجود اختلاف سطح در پياده رو ها باعث ايجاد حركت افقي در طبقه هاي همكف بدنه ها شده است . ساختمانهاي بلند در بعضي از بدنه ها داري حركتي كاملا افقي ميباشند . ضمن اينكه حركت خطوط مصالح به كار رفته در اكثر بدنه ها نيز افقي ميباشد .

## Slide 27
الحاقات
الحاقات موجود در بدنه محدوده مورد مطالعه عمدتا شامل تابلوهاي تبليغاتي مي باشند از مواردي كه بايد در رابطه با الحاقات موجود در بدنه به ان توجه كرد موارد زير مي باشد :
ـ اندازه تابلوهاي متصل به بدنه : بزرگي بيش از اندازه بعضي تابلوها كه منجر به پوشش بيش از حد نماي ساختمانها شده است
ـ عدم هماهنگي علايم و تابلوها با يكديگر و با معماري ساختمان ، ايجاد بهم ريختگي و اغتشاش در فرم و بدنه ساختمان كرده است .

## Slide 28
خطوط افقی و عمودی بدنه
1
2

## Slide 29
خطوط افقی و عمودی بدنه
3
4

## Slide 30
 | قوت | ضعف | فرصت | تهدید
خط آسمان |  | وجود بی نظمی در خط آسمان | امکان ایجاد خط آسمان دلخواه با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها | 
جنس | استفاده نمای کاذب در یک ساختمان | کیفیت نا مناسب مصالح در بعضی از بدنه ها به علت قدیمی بودن نما ها تنوع بیش از حد در استفاده از مواد مختلف در نما وایجاد آشفتکی |  | 
رنگ |  | عدم وجود تنوع رنگی از بین رفتن رنگ به علت استفاده از رنگ خام مصالح و کهنگی آنها |  | 
حرکت خطوط |  | کشیدگی خط افقی |  | 
الحاقات |  | وجود نا هماهنگی در در نصب تابلو ها عدم و جود تناسب در اندازه تابلو |  | 
تشکیل جدول swot
بدنه 1

## Slide 31
 | قوت | ضعف | فرصت | تهدید
خط آسمان | وجود نظم و یکپارچگی در خط آسمان | وجود شگست و اختلاف ارتفاع در یک نقطه و بر زدن نظم در خط آسمان | امکان ایجاد خط آسمان دلخواه با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها | 
جنس | یک دست بودن تقریبیی نما در استفاده از مصالح |  |  | 
رنگ |  | یک رنگ بودن تقریبی نما ها |  | بالا بودن هزینه تغییر رنگ نماها
حرکت خطوط | وجود تعادل بین خطوط |  |  | 
الحاقات |  | وجود نا هماهنگی در در نصب تابلو ها عدم و جود تناسب در اندازه تابلو |  | 
تشکیل جدول swot
بدنه 2

## Slide 32
 | قوت | ضعف | فرصت | تهدید
خط آسمان |  | وجود بی نظمی در خط آسمان | امکان ایجاد خط آسمان دلخواه با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها | 
جنس |  | کیفیت نا مناسب مصالح در بعضی از بدنه ها به علت قدیمی بودن نما ها تنوع بیش از حد در استفاده از مواد مختلف در نما وایجاد آشفتکی | امکان تغییر و نو سازی در نما | 
رنگ |  | عدم وجود تنوع رنگی از بین رفتن رنگ به علت استفاده از رنگ خام مصالح و کهنگی آنها | استفاده از رنگهای جذاب و متنوع در ساختمان های نو | 
حرکت خطوط |  | وجود زیاد خطوط عمودی |  | 
الحاقات |  | وجود نا هماهنگی در در نصب تابلو ها عدم و جود تناسب در اندازه تابلو |  | 
تشکیل جدول swot
بدنه 3

## Slide 33
 | قوت | ضعف | فرصت | تهدید
خط آسمان |  | وجود بی نظمی در خط آسمان | امکان ایجاد خط آسمان دلخواه با توجه به قدیمی بودن ساختمان ها | 
جنس |  | کیفیت نا مناسب مصالح در بعضی از بدنه ها به علت قدیمی بودن نما ها تنوع بیش از حد در استفاده از مواد مختلف در نما وایجاد آشفتکی | امکان تغییر و نو سازی در نما | 
رنگ |  | عدم وجود تنوع رنگی از بین رفتن رنگ به علت استفاده از رنگ خام مصالح و کهنگی آنها | استفاده از رنگهای جذاب و متنوع در ساختمان های نو | 
حرکت خطوط |  | کم بودن خطوط افقی |  | 
الحاقات |  | وجود نا هماهنگی در در نصب تابلو ها عدم و جود تناسب در اندازه تابلو |  | 
تشکیل جدول swot
بدنه4

## Slide 34
کاربری ها