## Slide 1
بررسی و تحلیل مسکن و تبیین مفاهیم مرتبط به آن

## Slide 2
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
فرآیند برنامه ریزی در مورد طراحی یک زمین معین در بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی کلی مجتمع های مسکونی بشمار میرود. و در اکثر موارد فرآیند توسعه و عمران شهری با جستجو درمورد یک زمین معین آغاز میشود که بتوان در آن طرح خاصی از مجتمع های مسکونی را به مرحله اجرا درآورد. یک برنامه در سطح بالای توسعه و عمران شهری ، بررسی امکانات اقتصادی براساس تقاضا در بازار مسکن را ضروری می دارد و اگرچه ممکن است چنین برنامه و مطالعات مربوط به آن از سوی متخصصین دیگری تهیه شود.
بااین همه از برنامه ریز مسکن خواسته میشود که با در نظرگرفتن مطالعات اقتصادی فوق ، بررسی کیفی وسیعی درباره نوع و کمیت مجتمع های موردنظر درآن زمین معین انجام دهد. با هرگونه نگرشی که برنامه ریز مسکن داشته باشد، می باید دانش قابل توجهی در زمینه تحلیل مسکن و فرآیند طراحی داشته باشد تا بتواند از عمده طراحی یک مجتمع مسکونی برآید.
باتوجه به نکات فوق واهمیت روزافزون طراحی مجتمع های مسکونی ، فرآیند تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن درسطور زیر مورد برسی قرارمی گیرد:
1- بررسی تعیین کننده های کیفیت و مناسبت مسکن
2- بررسی وتعیین نوع خانوار
3- بررسی وتعیین نوع خانه
مقدمه

## Slide 3
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
کیفیت و مناسبت اساسی مسکن در رابطه با یک زمین معین می باید از جهت زمینه های اجتماعی-فرهنگی مصرف کنندگان، امکانات ومحدودیت های زمین، منابع، مصالح و تکنولوژی درمنطقه موردنظر موردتوجه وبررسی قرار گیرد.
طی بررسی موضوع سکونت انسان درفرم مسکن، این نکته بارها تکرار شده است که انسان، زمین، منابع ومصالح در سه رأس یک مثلث قرار گرفته اند. و همانند خاصیت اضلاع مثلث ازهم جداناپذیرند.
بدون اطلاع کافی از ماهیت یک فرهنگ مفروض ، مشکل است فهمیده شود که انسان تا چه حدی با اوضاع طبیعی زمین و منابع ومصالح منطقه تطبیق یافته وتاچه حدی زمین ومصالح تغییر یافته اند تانیاز های انسان دراین باره برآید. درست است که تکنولوژی می تواند سیمای یک زمین را کاملا تغییر دهد ومواد خام را به مصالح مرکب تبدیل سازد، اما تحلیلی که درسطور پایین خواهد آمد براین اعتقاد و انتظار مثبت استوار است که:
-دررابطه با نیازهای اساسی انسان نمی توان سازش کرد. بنابراین (خانه) بی آنکه به پوچی گراید باید بتواند، بین عملکرد و مطبوعیت کیفی تعادلی برقرار نماید.
-(خانه) باید کاملا با زمین جور شود و سازگاری و توافق کاملی بین آن و مطبوعیت های طبیعی زمین برقرار شود.
کیفیت ومناسبت مسکن

## Slide 4
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
نیازهای انسان بعنوان تعیین کننده های کیفیت و مناسبت مسکن:
انسان اولیه در کشاکش بقا به یک پناهگاه تزئین نایافته که خشک و گرم بود و او را از دشمنان طبیعی اش حفظ میکرد، تن درداد. به مرور معلوم شد که این پناهگاه باید درمقابل سایر انسانها نیز قابل دفاع باشد. طی انقلاب کشاورزی خانه ها به کنار مزارع وآب و منابع سوخت، نقل مکان کردند و علی رغم آنکه دوره های آیینی، انقلاب های صنعتی و تکنولوژیکی شاهد گسترش شهرها بوده‌اند، اما در بسیاری از نقاط جهان ، مسکن اصلی ، جز در مواردی اندک که عوامل مکانیکی به آن افزوده شده است، هنوز همان مسکن ابتدایی است.
وقتی مفاهیمی چند، مانند دوام، راحتی و مطبوعیت عمومیت یافت به کیفیت های اضافی که خانه را جهت بقا به بیش ازیک پناهگاه تبدیل می کند، تعبیر شد. مفاهیم خانه به یک محیط لذت بخش زندگی تبدیل شد. و مفهوم«کیفیت نمادی خانه فرد» مطرح شد.
براین اساس نیازهای انسان در رابطه با برنامه ریزی مسکن به شرح زیر دسته بندی میشود:
قلمرو
اوریانتاسیون
خلوت
هویت
راحتی
دسترسی
امنیت
کیفیت ومناسبت مسکن

## Slide 5
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
ما می توانیم قلمرو مسکونی خود را در نظر تجسم کنیم و در مورد آن قضاوت کنیم که آیا با توجه به حواس بینائی ، شنوایی، بویایی، لامسه ما مورد تجاوز قرار گرفته است ؟
در مساکن با تراکم متوسط ، قلمرو اصولا عبارت است از فضای بیرونی خصوصی که متعلق به خانوار است. مانند یک باغچه، بالکن، تراس و ... .
معمولا قلمرو به وسیله نرده کشی ، درختکاری، مرزبندی با خاکریز، تغییر سطح، دیوارهای کوتاه و یا بلند وفرم خانه، مشخص میشود. در یک مقیاس کوچکتر، فضاهای درونی مانند اتاق خواب، اتاق مطالعه، گوشه ای از اتاق نشیمن، ممکن است کاملا قلمرو یک فرد تلقی شود.
در زمینه طراحی واحدها، آنها را باید طوری قرار داد که تابش آفتاب از پنجره یکی، مانع استفاده از تراس دیگری نگردد ( دراین باره مسئله اشرافیت نیز مطرح میگردد. یعنی اینکه اوریانتاسیون واحدها و طراحی پنجره ها باید طوری باشد که خلوت دیگر واحد ها را نقض نکند). برنامه ریزان مسکن معمولا توصیه هایی در زمینه اینکه در جوار فرودگاه ها، بزرگراه ها وراه آهن زمین به مجتمع های مسکونی اختصاص نیابد ارائه می دهند.
قلمرو

## Slide 6
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
چگونگی استقرار بنا نسبت به جهات اربعه (اوریانتاسیون)
ما معمولا از نور خورشید لذت می بریم و هم درداخل وهم بیرون از خانه برای نور خورشید ارزش قائلیم. جهتی که از آن می توان بیشترین درجه نور خورشید راگرفت،درنیمکره ی شمالی زمین جهت جنوبی است. درمورد جهت استقرار بنا بر روی زمین، کمی چرخش بسوی شرق یاغرب، ممکن است اوضاع بهتری را ایجاد نماید. مثلا نور جنوب غربی برای جذب حداکثر نور بعدازظهر ایده‌آل است. اتاق های خواب و آشپزخانه با جهت جنوب شرقی که نور صبح را دریافت می کنند، بهتر کارایی دارند.
دررابطه با اقلیم و مکان زمین نسبت به نور خورشید تقاضای متفاوتی وجود دارد. ذخیره سازی انرژی حرارتی خورشید، در بسیاری از اقلیم ها بعنوان وسیله ای برای گرم کردن فضای درونی رشد گیاهان، عامل مطبوع تلقی می گردد. وهمچنین در بسیاری از اقلیم ها، جائیکه انرژی بیش از حدی وجود دارد، جلوگیری کردن از انرژی حرارتی خورشید نیز مطرح میشود. که این مسئله بوسیله اجرای عایق های حرارتی در سقف ها ودیوارها و بوسیله ابزارهای سایه گستر مانند استفاده از درختانی که ایجاد سایه می کنند وسپرهای حرارتی و... امکان پذیر است.
تامین نورخورشید برای روشنائی ، جهت دیگری از اوریانتانسیون خورشید است. حتی در مکانهایی با نور محدود ممکن است خانه طوری روی زمین قرار گیرد و پنجره ها و بازشوها طوری طراحی گردند که بیشترین مقدار نورخورشید تامین گردد.
اوریانتاسیون

## Slide 7
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
بدلیل بالا رفتن تراکم مسکن ، اهمیت طراحی برای خلوت نیز بالا میرود. نمی توان تنها با ایجاد واحدهای کاملا جدا روی زمین های بسیار بزرگ ، خلوت را تامین نمود. زیرا دیگر چنین امری در رابطه با زمین های شهری امکان پذیر نیست. در تراکم های متوسط خلوت تنها از طریق موانع مشترک مانند دیوارهای جداکننده، سقف ها، کف ها، و نرده های همراه با عایق های فیزیکی و بصری تامین می گردد و البته دراین زمینه گیاهان متراکم نیز نقش اساسی دارند.
خلوت های داخلی بصورت سنتی از طریق ساختن اتاق هائی با درب ها و پنجره هایی که از آنها به آسانی درون اتاق قابل رؤیت نیستند، تامین می شود.
خلوت خارجی یعنی ایجاد خلوت در ورود و خروج خانه و خلوت در باغ خانه و بالکن کار مشکلی است. ورودی هر واحد مسکونی باید طوری طراحی شود که حداکثر خلوت در رابطه با آن مراعات گردد. بدین سان باید حداقل تعداد ورودی قرار گیرد و ورودی های کنارهم و مقابل هم بصورت کلی از طرح حذف شوند.
خلوت

## Slide 8
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
ما همه بدنبال تامین هویت انفرادی خود هستیم. طریقه انتخاب واحد مسکونی ، مکان آن، وسعت آن، فرم ومصالح آن، تاسیسات و تسهیلات آن و بالاخره نحوه نگهداری آن با ابراز هویت رابطه مستقیمی دارند و حاکی از این نکته هستند که عوامل اجتماعی-فرهنگی مهم ترین عامل در فرم مسکن هستند و عواملی نظیر اقلیم و منابع مصالح و یا تکنولوژی ساختمان در درجات بعدی قرار می گیرند.
اخیرا از طریق کاربرد تکنولوژی پیشرفته، فرم های متنوع مسکن تهیه شده است که امکان تامین هویت فردی راافزایش داده است. این چنین مسکن هایی با عنوان مجتمع های خوشه ای یاد میشود. با این همه باید گفت اگرچه مجتمع های خوشه ای مسکن با فرم متنوع خوش آیند هستند و فرصت های مطلوبی برای تامین هویت و خلوت بدست می دهند، اما از نظر اقتصادی ساختمان و نگهداری، نسبت به مجتمع های ردیفی گران تر تمام میشوند.
اما در این باره معمولا طراحان مجتمع های خوشه ای، جهت توجیه اقتصادی طرح خود از تکنیک هایی نظیر، تکنیک های تحلیل سود و هزینه استفاده می نمایند.
هویت

## Slide 9
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
ما دراینجا ، راحتی را درجه آسایش فیزیکی و یا عدم مشکل در جریان فعالیتهای روزمره خانوار تعبیر می کنیم.تاریخ مسکن نشان می دهد که راحتی همیشه موردنظر انسان بوده است اما بصورت نسبی مطرح شده است. و پاره ای از افراد معتقدند که خانه های نیاکان ما از تسهیلات و راحتی کافی برخوردار نبودند اما بدیهی است که این نکته کاملا قابل بررسی است و صحت وسقم آن را در نقاط مختلف دنیا بعهده برنامه ریزان مسکن می گذاریم. زیرا راحتی را باید از دید مالک یک واحد مسکونی ببینیم واین نکته از این جهت فرهنگ تلقی می شود. بعنوان مثال ارتفاع ویا کف پنجره ممکن است باارتفاع دید و دست یک نفر انسان بالغ مطابقت داشته باشد اما همان عوامل در دسترس بچه ها نباشد.
راحتی

## Slide 10
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
دسترسی به تمام قسمت های مسکن برای تمام اعضا بعنوان یک اصل مهم نیاز انسانی تلقی می شود. اما دراین باره اوضاع توجیه کننده بسیاری موجود است. واضح است که یک فرد بالغ چه سالم باشد چه معلول باید به کلیه قسمت های خانه دسترسی داشته باشد ولازمه این نکته هم سطح بودن سطح خانه با گذر جانبی و هم سطح بودن کلیه قسمت های واحد مسکونی است یا بودن آسانسور در خانه هایی که دارای سطح یکسان نیستند و همچنین در دسترس نبودن برخی از قسمت ها برای کودکان.
دسترسی را نمی توان عمومیت داد. درجه دسترسی می باید بدقت باتوجه به نیاز مصرف کنندگان تنظیم گردد.
دسترسی

## Slide 11
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
امنیت دراینجا یعنی صحیح وسالم ماندن خانه و وسایل آن ، باغ و ملحقات آن است. طی شب و روز طی فصول وسالیان دراز، امنیت عبارت است از حفاظت از خیلی چیزها که سلامت انسان را تهدید می کنند. عده ای از مردم خودشان بسیاری از مسائل امنیتی را به صورتهای مستقیم ویا غیرمستقیم بوجود می آورند.
طریقی که خانه ها در روی زمین قرار می گیرند و چگونگی ترکیب واحد ها با هم وچگونگی دسترسی آنها با فضاهای باز، باامنیت خانه رابطه مستقیم برقرار می کنند. خانه می باید بصورت کاملا محکم و بادوام ساخته شود تا بتواند در مقابل نیروهای طبیعی، وتجاوزات انسانی دوام بیاورد و همچنین در مقابل آتش سوزی مقاوم باشد و دارای راه پله های فرار باشد.
امنیت

## Slide 12
تحلیل مسکن وتوسعه مفاهیم مرتبط به آن
ﻧﮕﺮش ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ کﻤﺒﻮدﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺤـﻮر ﻗـﺮار دادن ﺳـﻮدآوري از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺮورت ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از دﯾﮕﺮان ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ . ﻟﺬا ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ اﻣﮑـﺎن دﺧـﻞ و ﺗﺼـﺮف در ﻧـﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزه، ﭘﻼن و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷت. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﺣﺪاﺛﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓت ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣب نظران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰي اﺣـﺪاث ﻣﺴـﮑﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐﯿﻔـﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ارﺿﺎء ﮐﻨد. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﻫـﻢ ﺑـﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘـﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ . و از اﯾﻨﺮو تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮداﺧت و ﻋوﺎﻣـﻞ قلمرو ، اوریانتاسیون ، خلوت ، هویت ، راحتی ، دسترسی ، امنیت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
نتیجه گیری