## Slide 1
فرودگاه بين المللي كانساى
kansai International Airport

## Slide 2: معرفي بنا
اين فرودگاه در شهر اوزاكاي ژاپن بر روي جزيره مصنوعي در 38 كيلومتري جنوب غربي اوزاكا واقع شده است. عمليات اجرايي اين فرودگاه که طرح آن در سال 1987 به وسيله «رنزو پيانو» معمار برجسته ايتاليايي ارائه شد، در سال 1995 با تلاش بيش از شش هزار نفر به اتمام رسيد و به وسيله امپراتور ژاپن افتتاح شد و تاکنون مجهز به امکانات پيشرفته يي شده است که نمونه آن در هيچ فرودگاه ديگري در جهان وجود ندارد. پس از عبور از پل ورودي به فرودگاه به طول 5/3 کيلومتر (که بزرگ ترين پل آبي در جهان هم محسوب مي شود) به فرودگاهي مي رسيم که روي يک جزيره مصنوعي آرميده است؛ جزيره يي که فقط عمليات خاکريزي آن به وسيله شناورهاي عظيم الجثه حامل ميليون ها تن شن و ماسه نزديک به سه سال طول کشيده است.

## Slide 5
پلان سايت

## Slide 6
اسكيس اوليه پروژه
كه در پروژه ي اصلي كاملا تغيير يافت.

## Slide 7
سازه اصلي از يک سيستم هوشمند بسيار پيشرفته برخوردار است و در برابر زلزله هاي 9 ريشتري هم به راحتي مقاومت مي کند .

## Slide 8
البته کارشناسان تخمين زده اند که اين جزيره مصنوعي هر 50 سال، 11 متر نشست مي کند که البته اين هم با کمک طراحان مشکلي ايجاد نکرده است، زيرا اولين و کوچک ترين لغزش ناشي از اين نشست ها، به وسيله حسگرهايي که روي تمامي هزار و صد ستون فرودگاه نصب شده اند، به مرکز کنترل مربوط ارسال شده و در اين صورت ستون هايي که مانند ستون برج کنترل فرودگاه، سوار بر برجک هاي هيدروليک اتوماتيک هستند، بلافاصله و به سرعت ستون را به تراز قبلي و به وضعيت گذشته برمي گردانند. درباره ديگر ستون ها هم گروه هاي متخصص مستقر در بخش نگهداري فرودگاه با استفاده از جک هاي هيدروليکي، ستون هايي را که در اثر نشست تغيير اندکي کرده باشند، بلند کرده و به وسيله ورقه هاي فولادي که با ضخامت هاي مختلفي در اختيار دارند، ستون را به بخش هم تراز با ديگر ستون هاي ديگر اين ابرساختمان بازمي گردانند. بنابراين اين فرودگاه مجهز به سيستم بسيار پيشرفته اي است که وظيفه کنترل چند صد ستون بزرگ فولادي را بر عهده دارد .

## Slide 9: هندسه
طول فرودگاه كماني است از يك دايره به قطر 20 مايل و تنها بخش اندكي ازاين كمان به فضاي فرودگاه اختصاص دارد.

## Slide 10
اين قوس فضايي را ايجاد مي كند كه در بخش مياني داراي ارتفاع زياد و در دو انتهايش كوتاهتر است تا مانع ديده شدن هواپيما در خطوط هوايي توسط برج مراقبت نشود.

## Slide 11
اسكلت ساختمان از ستون هايي با سطح مقطع مكعبي شكل تشكيل شده كه به سختي به تير هاي I شكل با كفهاي بتني روي پلهاي بتني متصل شده اند.اين اسكلت حمايت لازم را براي سازه با م فراهم مي كند.

## Slide 12
بام ساختمان اصلي ترمينال
شكل كلي سقف ساختمان اصلي ترمينال از يك دسته هجده تايي خرپاهاي منحني سه بعدي و قاب هايي از لوله هاي فولادي سه وجهي تشكيل شده است.

## Slide 14
خرپاي اصلي (پايه نگهدارنده) يك خرپاي سه بعدي است.
18 عدد خرپا كه طول هر كدام 82.2 متر است
خرپاها با فاصله 14.4 متر كنار هم قرار گرفته اند.

## Slide 16
هر يك از اين سازه هاي منحني شكل (خرپاي نوع A )، از يك سو با ستونهاي كج سيگاري شكل و در طرف رو به ساحل بوسيله ستون هاي عمودي حمايت مي شوند.هر چه به سمت بال پيش مي رويم،ارتفاع سقف به تدريج كاهش مي يابد تا جايي كه به سازه پوسته اي بال مي رسد.

## Slide 20
قوس ها بيش از 82.5 متر از فضاهاي خالي بين ستون ها را پر مي كنند و در خارج فضا تا روي پايه هاي عمودي منفرد ادامه مي يابد تا سايباني را در محل تفكيك مسافران شكل دهد.

## Slide 21
در انتهاي بال خرپا در نهايت با سازه بال ساختمان اصلي ترمينال تركيب مي شود.

## Slide 24
عناصر پوشش دهنده سقف بر روي تير هاي I شكل هستند كه بر روي خر پا ها قرار مي گيرند.

## Slide 27
علاوه بر اين اعضاي فرعي نقش بسيار مهمي در جذب انرژي در زمان زلزله در راستاي عمودي در محورهاي خرپاها را به عهده دارند.اين امر نتيجه چرخش خرپاها حول اتصالات آنها به پايه هاي واگرا همچنين به دليل خميدگي و شكل لوله هاي اين اعضاي فرعي است كه به هنگام زلزله هاي عمودي كه نيرو به صورت عمودي به خرپاها وارد مي شود، خرپاها و پايه هاي واگرا شبيه قاب هاي بزرگ دهانه، عمل مي كنند.

## Slide 28
يك سازه فرعي ممتد فضاي خالي بين خرپاهاي اصلي را پر مي كنند.
با تير آهن هاي با مقطع I كه به صورت عرضي روي خرپاي اصلي قرارمي گيرد.انتقال نيرو(باربري سازه) تقويت مي شود.
سازه هاي فرعي طراحي شده براي جذب نيروهاي افقي حاصل از زلزله .

## Slide 29
يك نوع ديگر از سقف نيز در اين فرودگاه وجود دارد كه از اين ايده نشات گرفته كه داكتهايي كه بصورت اكسپوز از سقف آويزان هستند شرايط شلوغ و در هم و برهمي را براي مسافران بوجود نياورد. به همين دليل از پوسته اي ملاقه اي شكل در زير سقف به عنوان پوسته دوم استفاده شده كه هوا از بين اين پوسته ها جريان مي يابد و به همه فضاهاي داخلي وارد مي گردد.

## Slide 31: باربري سازه
شبيه سازي خرپاي نگهدارنده (خرپاي اصلي) تحت نيروي يكنواخت قائم.

## Slide 32
نيرو و فشار تحت نيروي عمودي
بزرگنمايي تحت نيروي عمودي

## Slide 33
جزييات اتصال سازه اصلي

## Slide 34: بال
سازه بام بال زياد مرسوم نيست. شكل آن به اين جهت انتخاب شده تا توانايي توزيع متناسب نيروهاي عمودي و افقي كه به سطح آن وارد مي شود را داشته باشد.

## Slide 35
بال فضايي به طول 1.7 كيلومتر را پوشش مي دهد. اين بخش در مقابل دريا قرار دارد و در هنگام طوفان تحت تاثير نيروهاي شديد باد قرار مي گيرد.
بال داراي سيستم سازه اي مجزا از ساختمان ترمينال اصلي است در اينجا خرپاها تبديل به اعضاي فولادي لوله اي شكل منفرد مي شوند كه با كابلهاي كششي حمايت مي شوند.

## Slide 37
يك سيستم فرعي قدرتمند ضربدري سازه اصلي را حمايت مي كند.

## Slide 38
جزييات اتصال سازه اصلي (لوله) و سازه فرعي (خطوط ضربدري)

## Slide 41
استراكچر بام تشكيل شده از ميله هاي خميده توخالي كه شكل سقف را ايجاد كرده اند و تقريبا به فاصله 7.5متر از هم قرار گرفته اند.

## Slide 43
ماكت سازه بال

## Slide 44
براي اجتناب از اين افزايش قطر با بالا بردن سختي لوله ها از لوله هاي پيش تنيده شده كه به تنهايي جاگذاري و در نقاط تقاطع با هم جفت مي شوند استفاده شد.

## Slide 45
اخرين رديف خرپاها در دو انتهاي بنا توسط ستون هاي سيگاري در خارج از بنا محافظت ميشود.

## Slide 47
اتصال به زمين و رديف ستونها حمايتهاي عمودي را انجام مي دهند.

## Slide 48
خرپا هاي انتهايي شيرواني (خرپاي نوع B) انتهاي شيشه ديوارها را بين خود محكم مي گيرند.اين كار باعث مي شود تا سازه و شيشه بصورت غير وابسته به هم عمل كنند .در عين حال اجازه مي دهد كه شيشه از بين خرپاها عبور كند، به گونه اي كه از بوجود آمدن اتصالات پيچيده شيشه و خرپا جلوگيري مي كند.

## Slide 49
انتهاي شيرواني ترمينال اصلي داراي خرپاي قوسي دوبل است.
براي جلوگيري از پيچيدگي اتصالات خرپا و شيشه (پنجره) استفاده شده است.

## Slide 52: پوشش سقف
8200 ورقه فولادي ضد زنگ سقف دو پوسته را پوشش مي دهد.

## Slide 53
در طراحي پوشش و شيشه بايد جابجايي ها را بررسي كرد.
درز انبساط براي دفع كردن جابجايي ها بكار مي رود.
شكاغهايي به عرض 600- 450ميليمتر در هر 200-150 متر قرار داده شده اند.
عناصر لاستيكي به عنوان ضد آب در درزها استفاده مي شوند.
درز انبساط

## Slide 55
ساختمان بر روي جزيره مصنوعي بنا شده .
سطح خاك رسي رسوبي محدوده با يك ميليون توده سنگ و لايه هاي سنگ به ضخامت يك متر تراز شد.
فونداسيون

## Slide 56
سازه بايد با همان سرعتي كه جزيره نشست مي كند،نشست كند.
360000 تن سنگ معدن آهن زير فونداسيون در خاك حفر شده است.
فونداسيون شامل 900 ستون است.
جكها بوسيله پليت ها با سطح مقطع ستونها تماس دارد.

## Slide 57
منابع
Renzo piano building workshop
http://courses.arch.hku.hk
http://akaskhooneh.persianblog.ir
http://books.google.com
با استفاده از پروژه الهام كنارنگ