## Slide 1
مدل تقاضا کالا در حمل ونقل
(Freight Demand Model)

## Slide 2
فرایند کار
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری

## Slide 3
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
کاربرد نظریه تقاضا برای حمل و نقل کالا کمتر از حمل و نقل مسافرتی است .
حمل و نقل کالا و مخصوصا حمل و نقل جاده ای، منبع مهمی از تراکم و سایر مشکلات ترافیکی هستند
سر و صدا و مزاحمت تولید شده توسط کامیون های سنگین
مشکلات ایجاد شده توسط بارگیری در خیابان و تخلیه کالا برای خدمت به مغازه ها
شکایت معمولی در مورد کامیون ها که مقدار زیادی از ظرفیت جاده های شهری را در اختیار دارند
Notes: متاسفانه، در مناطق شهری گزینه های سیاست موجود برای حمل و نقل جاده بسیار محدود است و آنها عمدتا مربوط به کنترل بارگیری و تخلیه است.

## Slide 4
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
مدل سازی تقاضای کالا ممکن است نقش مهمی در کشورهای در حال توسعه ایفا کند که در آن تلاش برای افزایش صادرات و دسترسی به مناطق توسعه نیافته نیز بسیار ضروری است. تسهیل حرکت کالاها در این موارد احتمالا تاثیر عمده ای بر توسعه اقتصادی دارد. علاوه بر این، رقابت بین جاده ها و راه آهن در برخی از این کشورها، مسئله کلیدی در تخصیص منابع برای سرمایه گذاری و نگهداری است.

## Slide 5
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
عوامل موثر بر جابه جایی های کالا
محل منابع مواد خام یک فرایند تولید / محل فروش بازارهای متوسط و نهایی
محدوده محصولات مورد نیاز و تولید شده بسیار بالا است
ماهیت مواد و محصولات بر نحوه انتقال آنها تأثیر می گذارد
اندازه کارخانه، سیاست آن برای توزیع، پراکندگی جغرافیایی آن و ...
مکان و تراکم جمعیت ممکن است بر توزیع محصولات نهایی تأثیر بگذارد
تغییرات فصلی و تغییر در سلیقه مصرف کنندگان نقش مهمی در تغییر الگوهای حرکت کالا ایفا میکند
قیمت ها به طور کلی، منتشر نمیشود، زیرا انعطاف پذیر هستند
مکان
محدوده محصولات
فیزیکی
عملیاتی
جغرافیایی
پویا
قیمت گذاری
Notes: عوامل مکان ؛ باربری معمولا بخشی از یک فرایند صنعتی است. بنابراین محل منابع مواد خام و دیگر ورودی های یک فرایند تولید و نیز محل فروش بازارهای متوسط و نهایی برای محصولاتشان، سطوح حمل و نقل کالا و همچنین مبدا و مقصد آنها را تعیین می کند.
محدوده محصولات مورد نیاز و تولید شده بسیار بالا است، بسیار بیشتر از تقسیم بندی مفصل و تقریبا اغراق آمیز تقاضای مسافرتی که توسط افراد مختلف و با اهداف سفر متفاوت شکل می گیرد. تقاضای داده شده برای پیچ با ارائه مهره نمی تواند رضایت بخش باشد. در هر مطالعه ای از تقاضای کالا، ماتریس های بسیار زیادی وجود خواهد داشت.
عوامل فیزیکی؛ خصوصیات و ماهیت مواد خام و محصولات نهایی بر نحوه انتقال آنها تأثیر می گذارد: به طور عمده،کالاهای بسته بندی شده، 1-در کامیون های سبک 2-در وسایل نقلیه بسیار امن اگر محصولاتی با ارزش بالا هستند و 3- در ظروف یخ زده اگر آنها فاسد شدنی هستند، قرار میگیرند. از این رو تنوع بیشتری از انواع وسایل نقلیه برای مطابقت با دسته های مختلف کالا نسبت به مورد حمل و نقل مسافر وجود دارد.
عوامل عملیاتی؛ اندازه کارخانه، سیاست آن برای کانال های توزیع، پراکندگی جغرافیایی آن و غیره، به شدت بر استفاده های احتمالی از حالت های مختلف و راهبردهای حمل و نقل تاثیر می گذارد.
عوامل قیمت گذاری؛ در مقایسه با مورد تقاضای مسافرتی، قیمت ها به طور کلی، منتشر نمی شود ، زیرا آنها بسیار انعطاف پذیر هستند و به مذاکره و قدرت چانه زنی بستگی دارد.

## Slide 6
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
فرستنده / انتخاب فرستنده کالا، بر اساس قابلیت اطمینان، سرعت، قیمت و ….
فرستنده کالا / ترابری را با حامل ها، بیمه و غیره سازماندهی می کند
اپراتورها (حامل ها)
قطار، کشتی، کامیون، نیروی انسانی و مسیرها را فراهم می کند
رانندگان / مسیر واقعی ممکن است در جاده انتخاب شود.
گیرنده
تحویل گرفتن کالاها
تحت تاثیر منابع، مقصد، نوع کالا و قرارداد
تحت تاثیر عرضه خدمات، شبکه ها، انواع وسایل نقلیه
مجموعه داده ها برای مطالعات باربری
Notes: همانطور که دیدیم، کسب و کار حمل و نقل کالا پیچیده تر از حمل و نقل مسافران است. بنابراین، جمع آوری داده ها باید با توجه به ویژگی های کلیدی حمل و نقل کالا، برنامه ریزی شود.
فرآیندها و نقش آفرین های جابه جایی کالا

## Slide 7
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
مدل های تقاضای کالا
مدل های تقاضا کالا
Freight Demand Models
مدل های گسسته(ناهمفزون)
Disaggregate models
مدل های به هم پیوسته(همفزون)
Aggregate models
جاذبه ها و تولیدات Generations and Attractions
اکثریت قریب به اتفاق مدل های تقاضای کالا، در عمل، از نوع به هم پیوسته(همفزون) هستند.
مدل های توزیع
Distribution Models
انتخاب حالت
Mode Choice
تخصیص
Assignment
تعادل
Equilibrium
Notes: جاذبه ها و تولیدات کالا: تکنیک های مورد استفاده برای به دست آوردن کل سفرهایی که به پایان می رسد به محدوده مطالعه بستگی دارد. مستقیم تقاضا و عرضه ممکن است برای جریان اصلی برخی از محصولات همگن انجام شود، مثل؛ شکر، فرآورده های نفتی، سنگ آهن، ذغال سنگ، سیمان، کود، غلات و غیره.
انتخاب حالت: این اساسا یک تصمیم فرستنده است که از چه حامل باید برای حمل کالا به مقصد خود استفاده شود.
تخصیص: در مورد حمل و نقل جاده ای، این یک تصمیم حامل است که گاهی توسط راننده هر خودرو تغییر می یابد: انتخاب بهترین مسیر برای اخذ کالا از مبدا به مقصد.؛ برای مثال، کامیون های سبک ممکن است نسبت به کامیون های سنگین، در مقابل تلخی مسیرها کمتر حساس باشند؛ همچنین وسایل نقلیه حمل کالاهای فاسدشدنی می توانند اولویت بیشتری برای به حداقل رساندن زمان نسبت به حمل کالاهای دیگر مثل ذغال سنگ داشته باشند.
تعادل: همانطور که در مورد تقاضای مسافرتی، مشکل سیستم یا تعادل بازار، کل مدل سازی را فرا می گیرد، اما تکنیک های دستیابی به آن هنوز در حال توسعه است.

## Slide 8
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
دو تکنیک به هم پیوسته(همفزون) که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند
رویکرد برنامه ریزی خطی
Linear programming approach
مدل جاذبه
Gravity model
میزان(تن) از محصول Kکه از I به J منتقل شده است
Are tonnes of product k moved from i to j
همه این ها به حالت مورد استفاده و کالایی که حمل می شود بستگی دارد.
ثابتbn به طور کلی متناسب با ارزش کالا است.
معمولا به صورت یک برنامه، کمینه سازی می شود؛
به حداقل رساندن هزینه کل حمل و نقل با توجه به محدودیت های عرضه و تقاضا
minimise total haulage costs subject to supply and demand constraints
Notes: جایی که k یک شاخص نوع کالا است؛ T k تن از محصول k از I به J منتقل شده است Aki، Bkj عوامل متعادل کننده با تفسیر معمول آنها هستند؛ Ok، Dkj عرضه و تقاضا برای محصول k در منطقه i (یا j) ؛ βk پارامتر کالیبراسیون هستند، برای هر محصول k؛ و Ckij هزینه های عمومی حمل و نقل در هر تن از محصول k بین مناطق i و j است.
جایی که fij شارژ بیرون از جیب برای استفاده از سرویس از i به j است؛ sij زمان سفر داخلی بین i و j است؛ σsij متغیر زمان سفر s است؛ wij زمان انتظار یا تاخیر از درخواست خدمات تا تحویل واقعی است - ممکن است برای حمل و نقل دریایی طولانی باشد؛ به عنوان مثال، و pij احتمال زیان یا آسیب به کالاها در حمل و نقل است.
اگر یک صنعت دارای چندین کارخانه با تولیدات مختلف، ظرفیت ها و هزینه ها باشد، ممکن است تابع هدف حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن هزینه های کل در بازار باشد
به طور کلی، مهم است که سهم نسبی هزینه های حمل و نقل (عمومی) را در هزینه نهایی کالاها مورد توجه قرار دهیم.
برای مثال، در مورد گندم، زغال سنگ، سیمان و آجر، هزینه های حمل و نقل یک عنصر اصلی در قیمت نهایی خود هستند؛ با این حال، در مورد غذاهای راحت، کالاهای مصرفی، شکلات یا الکترونیک، هزینه های حمل و نقل سهم کم (مستقیم) به قیمت دارد.

## Slide 9
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
رابطه ی رسمی بینLP و مدل گرانش و مقایسه آن ها
LP ممکن است یک مدل خوب برای
رفتار یک مشتری یا شرکت صنعتی باشد
راه حلLP بسیار پراکنده خواهد بود و با اهداف معین و تنها توسط منشاء های معین ارائه می شود
رویکردLP در سه حالت فرصتی برای واقعی بودن دارد: یک صنعت در چند شرکت متمرکز باشد / کالاهای کم ارزش و هزینه های حمل و نقل نسبتا بالا باشد/ نقاط تقاضای کمی وجود داشته باشد
برنامه ریزی خطی
LP
مدل جاذبه کاملا انعطاف پذیر است
با تغییر ارزشβ می توان اهمیت نسبی هزینه در مقایسه با محدودیت های عرضه و تقاضا را تغییر داد
می توان از فرمول گرانش مدل برای نشان دادن طیف وسیعی از رفتار مشتری برای انتخاب مقصد استفاده کرد
مدل جاذبه
Gravity model
در مدل جاذبه وقتیβ = 0 می شود، یک ماتریس جا به جایی را ایجاد می کند که در آن هزینه های حمل و نقل نقشی ندارند، در حالی که مقدار بسیار بالا برایβ یک راه حل نزدیک به یک مدل LP تولید می کند، یعنی جایی که هزینه های حمل و نقل غالب است (در حد β = ∞ راه حل LP را تولید می کند).

## Slide 10
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
سه نوع مدل به هم پیوسته(همفزون) برای جزیره بالی، اندونزی:
گرانش (GR)
فرصت های مداخله (OP)
و مدل ترکیبی فرصت های گرانش(GO)
تمام این مدل ها با پنج نوع مختلف کالا تخمین زده شده اند، اما تنها با استفاده از تعداد ترافیک. سپس ماتریس های حمل و نقل با آنهایی که در یک نظرسنجی بزرگ در این جزیره دیده می شود مقایسه می شوند. مشخص شد که مدل GO کمی بهتر از مدل جاذبه خالص انجام می شود و افزایش دقت، تلاش بیشتر محاسباتی را جبران نکرد. مدل GR به این ترتیب کالیبراسیون شد و توانایی تقسیم بندی بین پنج گروه کالاها را به دست آورد که ارزش β متفاوتی برای هر یک از آنها را دارد.
مثال

## Slide 11
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
کالیبراسیون مدل تقاضای مستقیم بهبود یافته
مزیت اصلی مدل تقاضای مستقیم این است که می توان آن را با استفاده از داده های به هم پیوسته، که در بسیاری از موارد به آسانی قابل دسترسی هستند، تنظیم کرد.
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که در نظر گرفته شده که بر روی تقاضای کالا تاثیر می گذارند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی داخلی(GRDP)، جمعیت(POP)، تعداد خانوار(House)، بخش کشاورزی(Agric)، بخش صنعتی(Indus) و بخش بازرگانی.(Trad)
Notes: مدل تقاضای مستقیم نیز یکی از مدل های گرانش است.
با توجه به شرایط داده، از مدل تقاضای مستقیم تنها برای تخمین توزیع بار سالانه در میان مناطق فرعی در جاذبه مرکزی توسعه داده شده است.
گام اول، تو سعه ی یک مدل برای برآورد سودمند یک منطقه مقصد از یک منطقه مبدأ است.

## Slide 12
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
با وجود تلاش های سال های اخیر، مدل سازی تقاضای کالا هنوز نسبت به مدل های تقاضای مسافرتی کمتر پیشرفته است.
به نظر می رسد لبه پیشرو در تحقیق و توسعه، پیش بینی تقاضای مسافر است و حمل و نقل کالا در تلاش برای آن است که مدل ها را با نیازهای خاص خود سازگار کند.
حتی جمع آوری داده ها برای مدل سازی به هم پیوسته، نشان دهنده تلاش بیشتر نسبت به جا به جایی های مسافر است: پراکندگی بزرگ شرکت ها، تغییرات روزانه و فصلی مهم و غیره.
نتیجه گیری

## Slide 13
مقدمه
معرفی مدل
بررسی مدل
نمونه موردی
نتیجه گیری
منابع
Willumsen and Dios Ortúzar, (2011), MODELLING TRANSPORT, John Wiley & Sons, Ltd.
Kanafani, Adib, (1983), Transportation Demand Analysis, McGraw-Hill, Inc.
Aldian, Amilia , (2006), On the Development of Evaluation System and Transport Demand Model for Road Network Planning In Developing Countries (A Case Study of Indonesia).
Holguín et al, (2001), AN ASSESSMENT OF METHODOLOGICAL ALTERNATIVES FOR A REGIONAL FREIGHT MODEL IN THE NYMTC REGION.
Sapienza, La, movement generation for freight demand modelling applied to city logistic.