## Slide 1
بررسی مدل های انتخاب مقصد
در برنامه ریزی حمل و نقل

## Slide 2: اهمیت و لازمه برنامه ریزی حمل و نقل شهری
حمل و نقل و ترافیک شهری همواره بحث کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ای می باشد.
ارتباط بخشی اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد ، کالا ، انرژی و اطلاعات توسط حمل و نقل و ترافیک میسر می شود.
یکی از بخش های مهم برنامه ریزی شهری ، برنامه ریزی حمل و نقل شهری است که بیش از همه موضوعات با علوم ریاضی و فیزیک و علم کنترل سیستم ها پیوند خورده بنابراین قابلیت مدل سازی و پیش بینی را دارد.
شهر به مثابه یک سیستم بوده و ارتباط بین اجزای سیستم توسط مسیرهای ارتباطی میسر می گردد.(شبکه ارتباطی به عنوان شریان های حیاتی شهر)
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 3: انواع برنامه ریزی حمل و نقل
فرایندی است که اقدامات احتمالی آینده را برای سوق دادن سیستم به جهت دلخواه بررسی می نماید.
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی
انواع برنامه ریزی حمل و نقل
مدیریت سیستم های حمل و نقل(TSM)
برنامه ریزی استراتژیک یا جامع

## Slide 4: مدیریت سیستم های حمل ونقل ( TSM )
برنامه ها بصورت کوتاه مدت و میان مدت( زمان انجام و اجرا 1 تا 3 سال )
هدف ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در سیستم حمل و نقل
تغییر در منحنی عرضه و تقاضا توسط تغییر در منحنی تقاضا-تغییر در منحنی عرضه و یا تغییر در هردو منحنی بصورت همزمان
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 5: برنامه ریزی بلند مدت( استراتژیک یا جامع )
برنامه ریزی بلند مدت و جامع بوده مدت برنامه ریزی حدود 20 سال است.
هدف تسهیل جابجایی در بلند مدت – سرمایه گذاری کلان و مسئله بسیار پیچیده
بررسی و ارزیابی گزینه ها براساس عوامل و تاثیرات متقابل ، اقتصاد،محیط زیست و وضعیت اجتماعی بر یکدیگر
مدل سازی در این سطح از برنامه ریزی انجام می شود.
تعیین اهداف و مقاصد
بررسی وضع موجود
تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل سازی
پیشنهاد و ارزیابی راه حل های مختلف
انتخاب و اجرای گزینه نهایی
برنامه ریزی ممتد
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 6: انواع اقدامات( TSM )
کاهش تقاضا
بدون تغییر
در میزان عرضه
افزایش عرضه
کاهش توام
عرضه و تقاضا
افزایش عرضه توام
با کاهش تقاضا
ایجاد خطوط ویژه اضافی برای
اتوبوس
احداث خط ویژه اتوبوس در
مناطق پارک حاشیه ای
ایجاد خطوط حرکت برای
وسایل نقلیه پر سرنشین درجهت مخالف جریان
اولویت وسایل نقلیه
پرسر نشین(HOV)
ایجاد محدودیت منطقه
ای برای وسائط شخصی
محدودیت عرضه پارکینگ
های غیرحاشیه ای
بهبود مهندسی ترافیک خیابان
مدیریت ترافیکی آزادراهها وبزرگراه ها
اعمال محدودیت برای
کامیون
خودرو اشتراکی
بهبود خدمات اتوبوسرانی
بهبود تسهیلات پیاده روی و
دوچرخه سواری
کوتاه نمودن هفته کاری با
افزایش ساعات کاری
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 7: فرایند چهار مرحله ای برآورد تقاضای سفر (Four_Step Models)
مدل :
براساس فرمول ها و روابطی است که وضعیت و ترابری آینده را مشخص کرده و تعداد سفرها را برای سال های آینده پیش بینی می کند.
تولید و جذب
تعیین تعداد سفرهای تولید شده و جذب شده توسط هر ناحیه
توزیع
تعیین تعداد سفرهای انجام شده از هر ناحیه به سایر نواحی(تعیین مبدا و مقصد سفرها)
تفکیک
تعیین وسیله مورد استفاده در سفر بین مبدا و مقصد
تخصیص
تعیین مسیرسفرهای انجام شده
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 8: ماتریس توزیع سفر
Productions | 1 2 … j … n | Zone
 |  | 1 2 i … n
 |  | Attractions
t
11
t
12
…
t
1j
t
1n
…
P
1
t
21
t
22
t
2j
t
2n
…
…
P
2
…
…
…
…
…
…
…
t
i1
t
i2
t
ij
t
in
…
…
P
i
t
n1
t
n2
t
nj
t
nn
…
…
P
n
A
1
A
2
…
A
j
…
A
n
T
ij
P
i
A
j
ij
ij
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 9: مدل های توزیع سفر
سادگی مدل نسبت به مدل های انتخاب
استفاده از مدل های سنتی در شهرهای توسعه یافته در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت پاسخگوست.
متکی به سال مبنا
ویژگی های سیستم حمل و نقل یا لحاظ نمیشود یا خیلی ساده است.
ویژگی های مسافر در فرایند انتخاب مقصد لحاظ نمیشود.
در صورت تغییر ویژگی نواحی قادر به پیش بینی سفرها نیستند.
انواع مدل های توزیع سفر
مدل های سنتی
مدل های انتخاب گسسته
مدل های سنتی
مدل جاذبه
مدل فراتر
مدل رشد یکنواخت
مدل دیترویت
مدل آنتروپی
مدل فرصت های میانی
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 10: مدل ضریب رشد یکنواخت
t
ij
: حجم سفرهای رد و بدل شده بین دو ناحیه در زمان آینده
T
ij
F
: ضریب رشد برای کل ناحیه تحت مطالعه(یا تمامی شهر)
: حجم سفرهای رد و بدل شده بین دو ناحیه در زمان حال
t
ij
t
مثال :
حجم سفرهای موجود بین دو ناحیه 3 و 8 از یک شهر در حال حاضر برابر با 420 سفر در روز می باشد و ضریب رشد یکنواخت شهر در 20 سال آینده برابر 1/65 محاسبه شده است.
حجم سفرهای بین دو ناحیه 3 و 8 در 20 سال آینده چقدر است:
T
3,8
3,8
.
F
420
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 11: مدل های انتخاب مقصد(پیشینه و ویژگی)
پیشینه :
از سال 1970 مدل های انتخاب گسسته دچار جهش بزرگی شد. بن آکیوا در سال 1973 رویکرد ناهمفزون را برای توزیع سفر بکار برد و این آغازی برای بکارگیری مدل های انتخاب مقصد در مدل سازی توزیع سفر گردید.
مدل های انتخاب مقصد
مدل های رفتاری اند
بازتاب دهنده ویژگی های فرد
بازتاب دهنده ویژگی های سیستم حمل و نقل
مدل انتخاب گسسته
مدل لوجیت چندگانه
مدل های انتخاب مقصد
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 12: مدل سازی انتخاب مقصد
u
`
i
i
ni
U : تابع مطلوبیت سفر
n : تعداد مشخصه های مورد نظر
a : ضرایب متغیر
X : متغیرهای مورد استفاده در مدل
: مولفه کیفی
i
i
`
گزینه i توسط فرد n
: جذابیت ناحیه i برای فرد n
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 13: پرداخت مدل انتخاب مقصد برای شهر تهران
برای مدل سازی انتخاب مقصد از بانک اطلاعات سفرهای شهر تهران در سال 1383 استفاده شده و از نرم افزار متلب برای پرداخت مدل بهره گرفته شده است.
هدف ساخت مدل : بررسی میزان کارایی آن از نظر بازسازی مشاهدات است.
در مدل سازی انتخاب مقصد در این پژوهش از ساختار لجیت چندگانه استفاده شده است.
مدل ها به تفکیک هدف شامل اهداف شغلی ، تحصیلی ، تفریح و خرید پرداخت شده اند.
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 14: معرفی ساختار و متغیر های مدل انتخاب مقصد شهر تهران
: جذابیت ناحیه i برای فرد n
: احتمال ورود ناحیه i به سبد گزینه فرد n
: معیار مربوط به اندازه ناحیه i
: فاصله بین مبدا سفر فرد n و ناحیه i : میانگین طول سفرهای مشاهده شده
برای مدل سازی انتخاب مقصد سفر، از مدل های انتخاب گسسته و مشخصا مدل لجیت چندگانه استفاده شده است.
گزینه های فرد تصمیم گیرنده شامل نواحی ترافیکی موجود است(برآورد ضرایب مدل برای همه گزینه ها ممکن نیست)
پیش مدل سازی با انجام نمونه گیری از مجموعه گزینه های موجود انجام شده و یک سبد گزینه برای هر مسافر ایجاد می شود.
زیرمجموعه انتخاب توسط روش نمونه گیری برمبنای اهمیت گزینه ها(ابداع شده توسط بن آکیوا) صورت می پذیرد :
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 15: معرفی ساختار و متغیر های مدل انتخاب مقصد شهر تهران
برای تهیه سبد گزینه هر مسافر از رابطه زیر استفاده می شود :
: احتمال انتخاب سبد گزینه k برای فرد n از بین همه گزینه ها
: گزینه انتخاب شده توسط فرد n
: سبد گزینه تهیه شده برای فرد n
: احتمال انتخاب گزینه i به شرط انتخاب سبد گزینه k
: : احتمال انتخاب سبد گزینه k به شرط انتخاب گزینه i برای فرد n
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 16: معرفی ساختار و متغیر های مدل انتخاب مقصد شهر تهران
برای برآورد ضرایب مدل لوجیت چندگانه شرطی ، تابع درست نمایی بیشینه ایجاد می گردد:
متغیر های مورد استفاده در مدل انتخاب مقصد :
جهت انتخاب متغيرها پس از بررسي پژوهشهاي داخلي وخارجي پيرامون موضوع مورد مطالعه و بررسي بانكهاي اطلاعاتي در دسترس
و قابل اطمينان، در نهايت متغيرهايي که در جدول معرفی شده اند جهت مدلسازي انتخاب می شوند.
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 17: معرفی ساختار و متغیر های مدل انتخاب مقصد شهر تهران
با توجه به ضرايب بدست آمده با افزايش تعداد سفرهاي شغلي جذب شده به یک ناحيه مطلوبيت ناحيه به عنوان مقصد سفرهاي كاري افزايش مي يابد.
، علامت منفي ضريب زمان سفر آزاد نشاندهنده كاهش مطلوبيت گزينه ها با افزايش زمان سفر بين مبدا تا آنها است كه منطقي به نظرمي رسد. علامت مثبت ساير متغيرهاي مدل هم نشاندهنده اين موضوع است كه هر چه كاربري مرتبط با شغل افراد در یک ناحيه افزايش پيدا كند مطلوبيت ناحيه به عنوان مقصد سفرهاي شغلي افزایش پیدا می کند.
نتایج پرداخت مدل انتخاب مقصد برای سفرهای با اهداف شغلی :
متغیرها و ضرایب پرداخت شده برای مدل انتخاب مقصد سفرهای شغلی
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی

## Slide 18: معرفی ساختار و متغیر های مدل انتخاب مقصد شهر تهران
هدف سفر | شغلی | تحصیلی | خرید | تفریح
در سطح نواحی ترافیکی | 6/67 | 13/36 | 13/93 | 10/64
در سطح مناطق شهرداری | 16/74 | 54/82 | 38/45 | 44/05
مقدمه
برنامه ریزی حمل و نقل
توزیع سفر
مدل انتخاب مقصد
نمونه موردی
ارزیابی کارایی مدل :
براي ارزيابي توان مدلها در بازسازي رفتار افراد در انتخاب مقصد سفربا اهداف مختلف، احتمال انتخاب مقصد سفرها توسط افراد از طريق مدل ها بر روی همه گزینه های موجود برآورد شد.
در نهایت درصد برآورد صحيح نسبت به كل مشاهدات در سطح نواحي ترافیکی و مناطق به عنوان شاخص ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفتند.
18 of 18

## Slide 19: منابع
رحیمی, احسان، ۱۳۹۲، مدلسازی انتخاب مقصد در سفرهای خرید؛ مطالعه موردی شیراز، سیزدهمین کنفرانس علی آریان و امیر صمیمیبین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک
ماهپور، علیرضا و همکاران،1396، ارائه مدل یکپارچه ی انتخاب مقصد سفرهای خرید پوشاک با به کارگیری مدلهای معادله ساختاری، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس
فتوحی، علی، امید افصحی، محمد حسین نوروزی، پرداخت مدل انتخاب مقصد برای شهر تهران، فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک
حقانی ، میلاد، شاه حسینی، زهرا،1394، برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک به همراه مروری برآمار و احتمالات، انتشارات کتاب آوا