## Slide 1
مدل های اشتغال در برنامه ریزی حمل و نقل

## Slide 2
معرفی و بررسی مدل های اشتغال در نواحی شهری و تاثیر اشتغال پایه و غیر پایه بر تقاضا

## Slide 3
عامل اصلی که موجب پایداری جامعه می شود و افراد را قادر به زندگی در یک ناحیه می کند معمولا فعالیت های اقتصادی است. به عبارتی دیگر حضور جمعیت در یک ناحیه شهری مشخص، با اشتغال و وجود مشاغل در آن ناحیه عملی میشود.
سطح جمعیت
اشتغال از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی می باشد. هرگونه تغییر در این پارامتر، اثرات خاص خود را بر دیگر پارامتر های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. اشتغال از نیاز های اصلی هر جامعه است و هرگونه نارسایی یا کمبود در آن، منشا پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود.
سطح اشتغال
(فعالیت اقتصادی)

## Slide 4
آنهایی هستند که نیازهاي ساکنین داخل محدوده اقتصادي جامعه را تامین می کنند. فعالیت هاي غیر پایه اي یا تبعی هیچ کالا و خدمات تمام شده اي را صادر نمی کنند، بلکه هم از نظر تولید و هم از نظر بازار، محلی هستند.
فعالیت هایی هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر می کنند و یا کالاها و خدماتشان را به افرادي عرضه می کنند که از خارج از مرزهاي اقتصادي جامعه آمده اند.
1- کل گراست
2- محصولات آن دارای جنبه صادرتی
1- جمعیت گراست
2- مکمل اشتغال پایه است
فعالیت هاي پایه اي
فعالیت هاي غیر پایه اي

## Slide 5
مدل اقتصاد پایه
مدل ورودی- خروجی
مدل تغییر سهم
مدل بس شمار اشتغال و جمعیت
روش ضریب مکانی: برای تشخیص اقتصاد پایه و غیر پایه و بررسی چگونگی ارتباط آن در یک منطقه با سایر مناطق و مقایسه در سطح ملی و منطقه ای
تحلیل بخش ها و فعالیت های مستعد سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد.
در این روش تغییر سهم مشاغل یا ارزش افزوده در یک منطقه نسبت به سطح مرجع، در یک دوره زمانی سنجیده می شود.
تغییرات در میزان اشتغال هربخشی موثر بر کل اشتغال ناحیه و جمیت ساکن در ناحیه است.
انواع مدلهای اشتغال
مدل لاری
مدلسازی برای یک کلانشهر است که در ساخت این مدل فرایند پیش بینی و تخصیص را باهم ترکیب کرده.

## Slide 6
در روش تحلیل اقتصاد پایه، بایستی چند مرحله را از یکدیگر متمایز کرد:
شناخت فعالیت پایه
پیش بینی ضریب ها و میزان فعالیت هاي پایه
استفاده از روش پایه اقتصاد در پیش بینی اشتغال
مدل اقتصاد پایه

## Slide 7
براي شناخت فعالیت پایه لازم است که فعالیت هاي درون منطقه به زیر بخش هاي کوچکتر تقسیم شده و سپس اشتغال در هر زیر بخش بررسی و تحلیل شوند.
روش ضریب مکانی (L.Q)
نسبت سهم اشتغال یک فعالیت اقتصادي از کل اشتغال منطقه
به سهم اشتغال همان فعالیت در کشور از کل اشتغال کشور.
1L.Q =
L.Q >1
L.Q <1
شناخت فعالیت پایه

## Slide 8
میزان اشتغال دربخش پایه را می توان به دو صورت پیش بینی کرد:
نخست آن که فعالیت هاي پایه به عنوان متغیرهاي برون زا، در خارج از مدل تعیین شده و سپس براي محاسبه اشتغال تبعی به کار گرفته شوند.
دوم آن که مشاغل پایه را در داخل مدل، و با تحلیل روابط اقتصادي تعیین کننده این مشاغل برآورد نمود.
پیش بینی ضریب ها و میزان فعالیت هاي پایه

## Slide 9
مرحله اول
جمع آوري و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از ساختار اقتصاد منطقه مورد مطالعه و یک سطح فرد است (گروه های عمده فعالیت در کشور و استان)
میزان اشتغال کشور و استان بوشهر برحسب گروه های عمده فعالیت(سال 1375-1385)
استفاده از روش پایه اقتصاد در پیش بینی اشتغال

## Slide 10
مرحله دوم
در تحلیل پایه یا غیر پایه فعالیت هاي اقتصادي (L.Q) محاسبه و اعمال ضریب مکانی منطقه :
بخش کشاورزی
بخش صنعت
بخش خدمات

## Slide 11
مرحله سوم
محاسبه رشد عامل براي دوره 10 ساله ( 1375- 1385) این ضریب برای هریک از بخش هاي موجود در بخش خدمات به عنوان بخش پایه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.
مرحله چهارم
در این مرحله میزان کل اشتغال در بخش پایه محاسبه می گردد:
اشتغال پایه در نظام اقتصادی پایه

## Slide 12
مرحله پنجم
براي بخش هاي مهم فعالیت ( Basic Multiplier) B.M محاسبه ضریب اقتصادي منطقه:
مرحله ششم
مبناي رابطه زیر و با فرض معتبر (t+n) پیش بینی اشتغال کل منطقه در سال افق بودن تئوري پایه اقتصاد در طول زمان به این معنا که ضریب فزاینده اشتغال کل و اشتغال پایه یکسان هستند.
Té :کل اشتغال در سال افق
eT : اشتغال پایه در سال افق
E: میزان کل اشتغال استان
M: میزان اشتغال پایه

## Slide 13
مرحله هفتم
پیش بینی کل اشتغال غیر پایه با به کارگیري معادله زیر:
اشتغال غیر پایه در نظام اقتصادی ساده
*
N = اشتغال پایه موجود در سال t
N(t+10) = پیش بینی اشتغال پایه در سال (t+10)

## Slide 14
افزایش فعالیت پایه
افزایش درآمد منطقه
ازیاد تقاضا برای کالا و خدمات
افزایش فعالیت غیر پایه
محرک اصلی در هر تغییر
بر اساس نظریه پایه اقتصاد نیروي مهمی که ساختار اقتصادي یک منطقه را دگرگون می کند، اشتغال در فعایت هاي پایه منطقه می باشد و دگرگونی در این بخش بر جمعیت و اشتغال منطقه تاثیر می گذارد. این تاثیر یا به صورت مستقیم (تغییر در تعداد افرادي که در فعالیت هاي پایه اشتغال دارند) و یا غیر مستقیم (تغییر در جمعیت وابسته به اشتغال پایه که به دنبال خود نیاز به مشاغل خدماتی را به وجود می آورد) نمود پیدا می کند.
تاثیر اشتغال پایه و غیر پایه در روند تقاضا

## Slide 15
مدل تغییر سهم
در این روش تغییر سهم مشاغل در یک منطقه نسبت به سطح مرجع، در یک دوره زمانی سنجیده می شود. این تفاوت که ممکن است مثبت یا منفی باشد، بیانگر تغییر مکان یا جا به جایی سهم اقتصاد شهر در اقتصاد مرجع است. این جا به جایی سهم ناشی از سه عنصر زیر می تواند باشد:
1. عنصر رشد اقتصاد مرجع:
این عنصر کل تغییرات اشتغال در اقتصاد مرجع در طی دوره ( فرضاً 75-1365) را نشان می دهد و با فرمول زیر قابل محاسبه است:
-1
2. عنصر رشد نسبی بخش های اقتصادی در کل اقتصاد مرجع:
این عنصر رشد یا نزول نسبی هر بخش اقتصاد را در کل اقتصاد مرجع اندازه گیری می کند. مثبت یا منفی بودن این سنجه به معنای صعود یا نزول آن بخش در کل اقتصاد مرجع است.
Ei = اشتغال در بخش i در اقتصاد مرجع.
B
3. عنصر عملکرد هر بخش در شهر نسبت به عملکرد همان بخش در سطح مرجع:
این سنجه موقعیت رقابتی هر بخش اقتصادی شهر را در مقایسه با اقتصاد مرجع اندازه گیری می کند. مثبت بودن آن به معنای سرعت رشد بیشتر آن نسبت به کل اقتصاد مرجع و منفی بودن آن به مفهوم عقب افتادگی آن است.
=ELi اشتغال بخش i در سطح محلی
ERi = اشتغال بخش i در سطح مرجع
ELi 55-65 = A + B + C
مجموعه نتایج حاصل از سه فرمول مذکور بیانگر تغییرات اشتغال در هر بخش اقتصادی شهر مورد مطالعه است.

## Slide 16
مدل ورودی-خروجی
جمعیت
میزان بهره وری
تجارت
تغییر در درامد
تغییر در هزینه
براورد صادرات و واردات برای سالهای مختلف
سه نیروی شروع تغییر

## Slide 17
مدل بس شمار اشتغال و جمعیت
مدل فزاینده اشتغال و جمعیت
تاثیر تغییرات در میزان اشتغال هربخشی، بر کل اشتغال ناحیه و برکل جمیت ساکن در ناحیه.
هر کدام از این مشاغل نماینده یک کارگر است که تعدادی را تحت تکفل خود دارد. این خانواده به خدمات معینی از قبیل حمل و نقل، خدمات تجاری و خرید و غیره نیاز خواهد داشت. پس تغییر در میزان اشتغال در بخش های مورد برسی بر کل میزان اشتغال اثر خواهد گذشت. این تاثیر از طریق ایجاد مشاغل مرتبط با خدمات خواهد بود، و همچنین تغییر در میزان کل جمعیت ساکن از طریق تاثیر ورود یا خروج خانواده های کارگران بخش های تولید و بخش های خدمات خواهد بود.
: نسبت مشاغل خدماتی به کل اشتغال
E
به عنوان مثال فرض میکنیم که قصد داریم در یک منطقه معیین 800شغل از طریق توسعه یک صنعت فرضی ایجاد کنیم. بر پایه مطالعات برای هریک از این مشاغل تولیدی، نیازهای گوناگون کارگران و خانواده هایشان 0.6 شغل در بخش خدمات را موجب خواهد شد (این ارزش به مفهوم میل به مصرف کارگران بخش تولید به خدمات را نشان میدهد) تاثیر توسعه صنعتی برکل اشتغال در ناحیه مورد بحث چه خواهد بود؟
بنابراین یک تعدیل شغلی، تعداد اولیه 800 شغل تولیدی را به مقدار کل 2000شغل تغییر داده است.
2000

## Slide 18
مدل لاوری
سه عنصر مهم سیستم شهر
جمعیت
اشتغال
دسترسی (ابزار ارتباطی میان آنها)
در مدل لاري فرض این است که موقعیت مکانی اشتغال پایه، مستقل از الگوي مکانی سایر فعالیتها مثل اشتغال غیرپایه و جمعیت است و این فعالیتها از لحاظ مکانی به اشتغال پایه وابسته هستند. مدل لاری بصورت تکرار عمل می کند. نخست اشتغال پایه در حوزه هاي مختلف یک شهر را در نظر می گیرد و بعد اشتغال غیرپایه و جمعیت وابسته به آن را با تکرار به دست می آورد.
داده هاي ورودي مدل لاوري
شامل سطح اشتغال پايه ناحيه اي
ماتريس هاي تعداد و هزينه سفر از خانه به كار و خانه به خريد
متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مكان مسكوني و خدمات ناحيه اي
پارامترهاي كنترل و غيره
تخصيص سطح اشتغال بخش پايه به نواحي مسكوني
سپس جمعيت مسكوني ناشي از اشتغال پايه اقتباس شده
محاسبه اشتغال خدماتي وابسته (به جمعيت مسكوني)
افزايش متناظر جمعيت اقتباس شده در نواحي مسكوني
اين فر آيند تا به تعادل رسيدن ساز و كار اقتصاد پايه ادامه مي يابد
از مهمترين اصول و فرضيات پايه مدل
تفكيك اشتغال به دو بخش پايه و غيرپايه (خدماتي) مي باشد

## Slide 19
سطح اشتغال پایه
اشتغال پایه در نواحی
جمعیت پایه وابسته به اشتغال
نیاز های اشتغال غیر پایه
اشتغال غیر پایه در محل شغل در نواحی مختلف
اشتغال غیر پایه در نواحی
جمعیت وابسته به اشتغال غیر پایه
نیاز های اشتغال غیر پایه
اشتغال غیر پایه در محل شغل در نواحی مختلف
توزیع
توزیع
توزیع
محاسبه
محاسبه
محاسبه
محاسبه
محاسبه
ساختار مدل لاوری

## Slide 20
مرحله اول
آمار مربوط به جمعيت و اشتغال از سرشماري عمومي نفوس و مسكن اخذ شده و سپس اشتغال پايه و اشتغال خدماتي از مجموع اشتغال تفكيك شده كه نتايج آن در جدول آمده است.
وضع موجود کل جمعیت و مشاغل نواحی سه گانه شهر سنندج
مرحله دوم
تشكيل ماتريس مسافت/ زمان سفر سنندج: در اين مرحله سه نقطه از هر يك از مناطق سه گانه شهر سنندج به عنوان نقاط تمركز جمعيت در نظر گرفته شده و سپس فاصله زماني طي شده بين اين مراكز بدست آمده كه نتايج آن در جدول آمده است.
ماتریس مسافت/ زمان سفر شهر سنندج
فرايند كار با مدل لاوری براي شهر سنندج

## Slide 21
مرحله سوم
محاسبه ضريب جمعيت و نسبت مشاغل خدماتي به كل جمعيت.
α= P/E = 277808 / 66913= 4/15
β= S/P = 42582 / 277808= 0/153
مرحله چهارم
تخصيص شاغلين پايه، به نواحي مسكوني است، اين عمل با استفاده از مدل جاذبه تك قيدي انجام می شود.
محاسبه
P= مجموع جمعیت E=مجموع اشتغال
S= مجموع اشتغال خدماتی

## Slide 22
مرحله پنجم
تخصيص شاغلين پايه به نواحي.
هر يك از اعداد نشان دهنده تعداد شاغلين پايه در ناحيه i که در ناحیه j زندگي مي كنند، مي باشد.
براي بدست آوردن كل جمعيت پايه در هر ناحيه، بايد شاغلين ساكن را در ضريب جمعيت ضرب نمود.
iTij(1) Σ Pj(1) = α
بنابراين جمعيت پايه هر ناحيه را به ترتيب زير مي توان محاسبه نمود:
P1( 1) = 4/15 * 899/04 = 53531/016
P3( 1) = 4/15 * 29279/54 = 38510/091
P2( 1) = 4/15 * 12235/29 = 9276/45

## Slide 23
مرحله ششم
محاسبه مشاغل خدماتي مورد نياز جمعيت در هر ناحيه، كه از طريق رابطه زير بدست مي آيد.
Dj(1) = β Pj(1)
D1(1) = 0/153 * 3851/091 = 5892
D2(1) = 0/153 * 53531/016 = 8190/3
D3(1) = 0/153 * 9276/45 = 1419/3
مرحله هفتم
مكان يابي مشاغل خدماتي مورد نياز نواحي مسكوني jبه نواحي اشتغالi از طریق مدل جاذبه
نتایج دوره اول محاسبات لاوری

## Slide 24
نتیجه كار با مدل لاوری در 16 مرحله براي شهر سنندج
نتایج 16 دوره محاسباتی مدل لاوری برای شهر سنندج

## Slide 25
نتایج نهایی مدل لاوری مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی شهر سنندج
چنين به نظر مي رسد كه مدل لاري در ميزان و توزيع اشتغال و جمعيت براي شهر سنندج موفق نبوده است. بنابراين از اين مدل نمي توان به عنوان ابزار پيش بيني و توزيع كاربري ها استفاده نمود. در عين حال، عدم كارايي اين مدل در اين زمينه نمي تواند به عنوان بي اعتباري كل مدل تلقي شود چرا كه نتايج حاصله از پيش بيني با واقعيت بسيار نزديك بوده و اختلاف هاي جزئي را نشان مي دهد.

## Slide 26
منابع
طبیبیان، منوچهر. 1387. مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای. تهران: دانشگاه تهران.
بهبهانی، حمید، و جلیل شاهی. 1374. روشهای پیش بینی سفرهای شهری. یزد: دانشگاه یزد.
زیاری، کرامت الله. 1393. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: دانشگاه تهران.
کریمی دهنورد، هادی، و سید نادر شتاب بوشهری. مدل های کاربری زمین- حمل و نقل و موانع موجود بر سر استفاده از مدل لاری جهت پیش بینی کاربری زمین در ایران. در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
براورد اشتغال در بخش پایه و غیر پایه با استفاده از روش تحلیلی اقتصاد پایه برای دوره 10 ساله . نمونه موردی : استان بوشهر
باقدم، عثمان، اکبر پرهیزکار و مسعود مهدوی. 1387. ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمیت شهر سنندج. فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال پنجم. (19): 27-33.