## Slide 1
بررسی مدل های جمعیت و
روند تحلیل آماری در برنامه ریزی حمل و نقل

## Slide 2
1-فرایند ارائه
مدل های پیش بینی جمعیت
روش های تحلیل جمعیتی
توضیح مسئله
ارزیابی
یکی از ابزارهای مهمی که در همه برنامه ریزی ها به ویژه طرح جامع حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار می گیرد برآورد یا پیش بینی جمعیت محدوده مورد مطالعه در کوتاه یا بلندمدت می باشد.
هدف اساسی از این برآورد، شناخت میزان سفری است که جمعیت در سال افق خواهند داشت.
تخمین جمعیت کل
رفتار مکانی و اشتغالات مختلف
سیاست های موقعیتی و محلی در رابطه با توسعه اراضی، حمل و نقل، زون بندی، فاضلاب و غیره (برداشت آزاد از khisty, 2003: 493)
مقدمه
تعاریف
انواع مدل پیش بینی
برآورد ترکیب
جمعیت (تعمیم)
شبیه سازی
بهینه سازی
IPF

## Slide 3
برآورد و پیش بینی جمعیت )Population Projection)
مقدمه
تعاریف
انواع مدل پیش بینی
این کار با مبنا گرفتن یک سال پایه و به دست آوردن نرخ رشد جمعیت در زون های مختلف حاصل می شود. سپس با استفاده از سناریوهای مختلف رشد به تخمین جمعیت می پردازند.
تعداد خانوارها
  میزان بعد خانوار
میزان تملک خودرو شخصی در جمعیت
میزان سرانه سفر جمعیت و خانوارها
در سطح خانوار
سن
  جنس
شغل
سواد
در سطح افراد

## Slide 4
در زمینه پیش بینی جمعیت معمولا عبارات و اصطلاحات مختلفی چون برآوردهای جمعیت، پیش بینی های جمعیتی، پیشگویی های جمعیت، آینده نگری جمعیت، و گذشته نگری جمعیت استعمال می شود. ولی تمایز و تفکیک بین این اصطلاحات برای هر پژوهشگری، بسیار ضروری به نظر میرسد:
ردیف | روش |  | توضیحات
1 | برآورد جمعیت | Population Estimates | واژه "برآورد" معمولا برای دوره های بین سرشماری یا فواصل بسیار کوتاه بعد از سرشماری به کار برده می شود. در این حالت نتایج به دست آمده با درجه اطمینان بالایی به ارقام واقعی نزدیک می باشد. برآوردهای جمعیت براساس اطلاعات کم و بیش مطمئنی از گذشته تا زمان برآورد یا نزدیک به آن صورت می گیرد.
2 | پیش بینی جمعیت | Population Projection | واژه "پیش بینی" در لغت به معنی بیان اتفاقات آینده و در اصطلاح به معنی آن است که روند آتی جمعیت ناشناخته بوده و ارقام پیش بینی شده در صورتی که میزان های موالید، مرگ ومیر و مهاجرت مشخص باشند، نشان دهنده جمعیت در آینده است.
3 | پیش گویی جمعیت | Population Predictions | معمولا متکی بر محاسبات دقیق و قابل اعتمادی نیست ولی ممکن است مثل هر پیشگوئی دیگر به تحقق هم برسد. در مطالعات علمی جمعیت به ویژه در بحث های تحلیلی جائی برای پیشگوئی جمعیت وجود ندارد
4 | آینده نگری جمعیت | Population Forecasts | نوعی پیش بینی جمعیتی است که به بیان تغییرات نرخ های جمعیتی در آینده می پردازد
5 | گذشته نگری جمعیت | Population Prospective | در این روش با داشتن جمعیت مقصد و تقسیم آن بر احتمال بقاء، جمعیت در گذشته برآورد می شود.
برآورد و پیش بینی جمعیت )Population Projection)
مقدمه
تعاریف
انواع مدل پیش بینی

## Slide 5
پیش بینی جمعیت یکی از اساسی ترین و پایه آمارهایی است که در زمینه شهرسازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه نرخ رشد سالانه و پیش بینی جمعیت با روش های گوناگون، عمده ترین بخش از آن محسوب می شود.
دو روش ریاضی و ترکیبی از عمده ترین روش های پیش بینی جمعیت هستند.
روش ترکیبی؛ این روش امروزه بیش از هر روش دیگری در پیش بینی های جمعیت به کار می رود. اطلاق واژه ترکیبی بدان سبب است که در این روش، جمعیت پیش بینی شده براساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحول جمعیت به دست می آید. این عوامل عبارت اند از: باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت. از میان این چهار عامل، تنها عامل چهارم یعنی جمعیت و ترکیب سنی و جنسی را در اختیار داریم و تغییرات سه عامل را بایستی از طریق بررسی و تدوین فرضیاتی حدس زد.
روش ریاضی: در این روش با داشتن تعداد جمعیت سال پایه، رشد سالانه جمعیت و فاصله زمانی بین سال پایه و سال مورد نظر می توان جمعیت سال مورد نظر را پیش بینی کرد.
برآورد و پیش بینی جمعیت )Population Projection)
مقدمه
تعاریف
انواع مدل پیش بینی

## Slide 6
مدل های پیش بینی جمعیت
روش ترکیبی پیش بینی جمعیت
روش های آماری و ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
منحنی لجستیک
تابع نمایی تعدیل یافته
تابع رشد نمایی
nچندجمله ای از درجه
تابع هیپربولیک
منحنی گومپرتز
تابع خطی
تابع رگرسیون
مدل نمایی مضاعف
مدل مقایسه ای
میزان موالید
میزان مرگ و میر
مهاجرت
ترکیب سنی و جنسی جمعیت
انواع مدل های پیش بینی جمعیت

## Slide 7
روش های آماری و ریاضی عموما برای برآورد inter-censal و post-censal و برآورد جمعیت آینده در دوره های زمانی کوتاه استفاده می شوند که اساس این تکنیک ها درون و برون یابی بر مبنای سری های زمانی از مشاهدات می باشد.
توابع زیر بیش ترین میزان کاربرد را در جمعیت شناسی دارد که این منحنی ها برای برآورد جمعیت کل به کار می رود. در این توابع زمان به عنوان متغیر مستقل می باشد و فرض بر این است که رشد جمعیت در طول زمان طبق الگوی تعیین شده حرکت می کند.
ردیف | نوع تابع |  | رابطه مربوطه
1 | تابع خطی | Linear function | Pt= p0+rt
2 | تابع رشد نمایی | Exponential growth function | Pt= p0(1+r)t
3 | تابع نمایی تعدیل شده | Modified expotential function | ( )
 | مدل نمایی مضاعف | Expotential model | pt=p∞ *abt
 | مدل مقایسه ای | Comparative model | ptc=kpts
4 | توابع رگرسیون | Regression function | a= b=
5 | منحنی لجستیک | Logistic curve | Pt=
6 | منحنی گومپرتز | Gompertz curve | pt= abct
7 | تابع هیپربولیک | Hyperbolic function | Pt=
8 | چند جمله ای از درجه n | Polynomial of degree n | Pt= a0+a1t+… antn
ردیف | نوع تابع |  | رابطه مربوطه
1 | تابع خطی | Linear function | Pt= p0+rt
2 | تابع رشد نمایی | Exponential growth function | Pt= p0(1+r)t
3 | تابع نمایی تعدیل شده | Modified expotential function | 
 | مدل نمایی مضاعف | Expotential model | pt=p∞ *abt
 | مدل مقایسه ای | Comparative model | ptc=kpts
4 | توابع رگرسیون | Regression function | 
5 | منحنی لجستیک | Logistic curve | 
6 | منحنی گومپرتز | Gompertz curve | pt= abct
7 | تابع هیپربولیک | Hyperbolic function | 
8 | چند جمله ای از درجه n | Polynomial of degree n | Pt= a0+a1t+… antn
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه

## Slide 8
در رابطه های بالا، pt، جمعیت در زمان t و دیگرضرایب پارامترهای مجهول می باشند.
برای انتخاب یک منحنی مناسب نکات زیر را می توان در نظر گرفت.
اگر yt، yt-1، yt-2، ... مقدار مشاهده شده به ترتیب در زمان t، t-1، t-2، ... باشد، طبق تعریف تفاضل مرتبه اول برای زمان t، ، تفاضل مرتبه دوم برای زمان t، می باشد.
رابطه | تابع
اگر تفاضل های مرتبه اول از سری مشاهدات تقریبا ثابت باشد | یک خط راست
اگر تفاضل های مرتبه دوم تقریبا ثابت باشد | منحنی درجه دوم
اگر روند تفاضل های مرتبه اول بر حسب یک درصد ثابتی کاهش داشته باشد | تابع نمایی تعدیل شده
اگر تفاضل های مرتبه اول لگاریتم سری مشاهدات تقریبا ثابت باشد | منحنی نمائی
اگر تفاضل های مرتبه دوم لگاریتم سری مشاهدات تقریبا ثابت باشد | منحنی لگاریتمی
اگر تفاضل مرتبه اول لگاریتم سری مشاهدات تقریبا بر حسب یک درصد ثابت تغییر کند | منحنی گومپرتز
اگر تفاضل مرتبه اول از معکوس سری مشاهدات تقریبابرحسب یک درصد ثابتی تغییر کند | منحنی لجستیک
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه

## Slide 9
فرض اساسی این مدل این است که روند رشد جمعیت به صورت تابعی از رشد ثابت جمعیت در گذشته و وضع موجود در نظر گرفته می شود. به صورتی که میزان تراکم جمعیت متناسب با زمان افزایش یا کاهش خواهد یافت. فرمول کلی این مدل همان تابع خطی به صورت زیر می باشد.
+ rt
که در این فرمول t تعداد سال های مورد نظر و r مقدار ثابت افزایش جمعیت است. جمعیت در سال مبدا و جمعیت در سال موردنظر است.
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
مثال: اگر جمعیت در عرض 10 سال گذشته سالانه 20000 نفر افزایش داشته باشد و در حال حاضر کل جمعیت برابر 250000 نفر باشد، مطلوب است محاسبه جمعیت در 5 و 10 سال آینده؟
5× 20000 = 350000 +
10× 20000 = 450000 +

## Slide 10
در روش قبلی فرض بر این بود که تغییرات در سطوح جمعیتی متناسب با زمان سپری شده است. اما در این روش مقدار افزایش جمعیت متناسب با میزان جمعیت موجود است:
P
جمعیت در سال t ( آغاز دوره)
n : دوره زمانی
r : نرخ رشد سالانه جمعیت
r : را می توان از تغییر فرمول بالا به این صورت بدست آورد:
r
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
مثال: چنانچه جمعیت ایران در سال 1375 معادل 60 میلیون نفر و این جمعیت با رشد 1/7 درصد در سال تا افق 1400 افزایش یابد. مشخص کنید جمعیت ایران در افق 1400 چقدر خواهد شد؟
P 91448181

## Slide 11
مشکل موجود در مدل خطی و نمایی افزایش جمعیت به طور بی نهایت یا کاهش به این صورت است. ولی مدل های تعدیل شده نمایی اساس کار خود را بر یک جمعیت مطلوب یا حد پایدار جمعیت قرار می دهد. و تفاوت جمعیت مطلوب و جمعیت موجود به صورت یک نسبت ثابتی در زمان می باشد.
( )
: جمعیت مورد انتظار
: جمعیت حال حاضر
: جمعیت مطلوب
: مقدار افزایش یا سرعت جمعیت
n: تعداد سال برای جمعیت مورد انتظار
هرچه مقدار v بیشتر و بزرگتر باشد، افزایش جمعیت کندتر می شود. نهایتا در حالتی که1 v₌ باشد، سطح جمعیت ثابت مانده و افزایشی ندارد بر عکس اگر 0 v₌ گردد. سطح جمعیت فورا و یکدفعه با جمعیت نهایی یا جمعیت مطلوب برابر می شود.
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت

## Slide 12
مثال: اگر مقدار جمعیت مطلوب شهری 20000 نفر باشد و جمعیت کنونی 10000 نفر باشد، با اتخاذ سیاست منطقه ای به طوری که این شهر طوری مهاجرپذیر باشد که هر 10 سال فقط رشد سالانه قبلی به آن اضافه شود،
در آن صورت چند سال طول می کشد که جمعیت این شهر به 15000 نفر برسد؟
( )
که از طریق این رایطه n بدست می آید.
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت

## Slide 13
تقارن و موزونی نقاط نسبت به خط را گویند. مجموع مجذور فاصله بین نقاط و این خط (خط best field) حداقل ممکن است. گاهی یکی از دو متغیر زمان است. به عبارتی جمعیت یک شهر در طول یک دهه تغییر یافته است. در این صورت از طریق معادله خطی می توان آینده را پیش بینی نمود. برای توابع رگرسیون باید حداقل جمعیت در 3 دوره مختلف، با دوره زمانی یکسان را داشته باشیم. در این رابطه باید مقادیر زیر را بدست آورد و سپس به پیش بینی جمعیت پرداخت.
Y=ax+b
a=
b=
کهx مبدا صفر قراردادی و y جمعیت می باشد.
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت

## Slide 14
مثال: با توجه به بررسی¬های انجام شده در مرکز ملی آمار ایران، شهر همدان در سال¬های 65، 75 و 85 به ترتیب دارای جمعیتی برابر با 292377، 401281، 479640 نفر بوده است که به این ترتیب آمار زیر به دست می¬آید و چمعیت برای سال 1395 پیش بینی شده است:
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
xy | X2 | مبدا صفر قراردادی x | جمعیت y | سال
292377- | 1 | 1- | 292377 | 1365
0 | 0 | 0 | 401281 | 1375
479640 | 1 | 1 | 479640 | 1385
187263 | 2 | - | 1173298 | مجموع
بنابراین در این معادله مقادیر a و b برابرند با:
(مقدار n در این رابطه برای محاسبه y به دلیل وجود 3 دوره برابر است با 3):
Y=ax+b a= b=
578362=391099+2* 93631.5 =جمعیت در سال 1395

## Slide 15
این مدل مبنای پیش بینی جمعیت را یک منطقه خاص قرار نمی دهد بلکه رشد جمعیت یک منطقه را نسبت به مناطق دیگر در نظر می گیرد. برای مثال ممکن است مشاهده کنیم که در یک شهر جمعیت و رشد آن همواره رابطه با رشد استان مربوطه داشته باشد.
ptc=kpts
Ptc جمعیت شهر cدر زمان t
K: فاکتور نسبت
Pts: جمعیت استان s در زمان t
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
مثال: فرض کنیم جمعیت شهر c هموراه 10 درصد جمعیت استان مربوطه بوده است و جمعیت استان نیز بر اساس مدل خطی pts= 2+0.1t قابل پیش بینی است (pبه میلیون و tبه سال) مطلوب است ابتدا جمعیت شهرc را در زمان صفر به دست آورده، سپس محاسبه کنید جمعیت شهر c چند سال دیگر دو برابر خواهد شد؟
Ptc= 0.1(2+0.1(0))=0.2
جمیت شهر c 0.2 میلیون نفر در زمان صفر است.
P0c= 0.4=0.1(2+0.1t)
t=20
جمعیت شهر c 20 سال دیگر دو برابر خواهد شد.

## Slide 16
اولین پیشفرض مدل رشد کاهنده جمعیت شهر مورد مطالعه است. (نمودار به صورت یک سهمی کاهنده) یعنی اختلاف جمعیت Y3 و Y2 کمتر از Y2 و Y1 است. Y2-Y1>Y3-Y2
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید جمعیت به صورت یک سهمی کاهنده است و هر چه زمان می گذرد به مجانب افقی K نزدیک تر می شود. فرمول خط مجانب افقی برابر است با : x = k

## Slide 17
مثال ) پیش بینی جمعیت افق ۱۳۹۵ شهر شیراز به کمک روش گومپرتز
ابتدا امتحان می کنیم شرط اولیه Y2-Y1>Y3-Y2 برقرار است یا نه. ( ۲۰۴۷۳۶ > 174306 ) پس می توانیم از این روش برای پیش بینی جمعیت استفاده کنیم.
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
مدل چند جمله ای از nدرجه
روش های ریاضی برآورد و پیش بینی جمعیت
نمودار برای این ۴ دوره زمانی به صورت بالا می باشد.

## Slide 18
در روش ترکیبی پیش بینی جمعیت با استفاده از ساختار درونی جمعیت (ترکیب سنی – جنسی، الگوی باروری و مرگ و میر) و عوامل خارجی مؤثر بر آن (مهاجرت) صورت می گیرد.
از آن جا که اجرای این روش مستلزم محاسبات طولانی است و در نتیجه فقط در مواقعی از این روش استفاده می شود که دقت بالائی از از برآورد مورد نظر باشد.
محاسبات این روش به کمک نرم افزارهای جمعیتی از جمله people، انجام می گیرد.
Pt= P0+B-D+I-E
Pt: جمعیت افق طرح
B: میزان موالید
D: میزان مرگ و میر
I: مهاجرت به داخل
E: مهاجرت به خارج
در صورت عدم مهاجرت:
Pt= p0+ bnp0-dnp0
روش ترکیبی پیش بینی جمعیت (population composition model)
میزان موالید
میزان مرگ و میر
مهاجرت
ترکیب سنی و جنسی

## Slide 19
روش ترکیبی(بقای نسل کوهورت)
جمعیت بر اساس سن و جنس به n گروه تقسیم می شود، به طوری که دوره های پیش بینی مساوی با فاصله سنی گروه خواهد بود.
بهترین حالت در اختیار داشتن گروه های سنی و جنسی جمعیت در گروه های منظم 5 ساله است.
برای این روش می بایست سطوح باروری و مرگ و میر برای سال پایه پیش بینی و قبلا محاسبه و در اختیار باشد.
در این روش جمعیت هر گروه سنی را در ضرایب احتمال بقای آن ضرب می کنند تا جمعیت گروه سنی 5 ساله و بالاتر از آن در 5 سال بعد به دست آید.
روش ترکیبی پیش بینی جمعیت (population composition model)
گروه های سنی | جمعیت | ضریب بقا | جمعیت 5 سال آینده
4-0 | 100 | 0/990 | مجموع زنان در سن باروری (GFR)
9-5 | 1100 | 0/980 | 990
14-10 | 1080 | 0/975 | 1050
تا | تا | تا | 
64-60 |  |  | 
65+ | 652 | 0/365 | 
میزان موالید
میزان مرگ و میر
مهاجرت
ترکیب سنی و جنسی

## Slide 20
جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1335، 1345، 1355، 1365، 1370 و 1375 به قرار زیر است:
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
روش ترکیبی
سال | جمعیت
1335 | 18/954/704
1345 | 25/788/722
1355 | 33/708/744
1365 | 49/445/010
1370 | 55/837/163
1375 | 60/055/488
مدل ریاضی | نوع تابع | جمعیت سال های استفاده شده | ردیف
Pt= p70+5*0.015 | رشد خطی | 1370و 1375 | 1
Pt=p70(1+0.015)5 | رشد نمایی | 1370 و 1375 | 2
Pt= | منحنی لجستیک | 1375-1335 | 3
Pt=66958485.61+0.7380.599t | منحنی گومپرتز | 1365، 1370 و 1375 | 4
144.18≥ Pt= | منحنی هیپربولیک | 1370 و 1375 | 5
Pt= 1.63*107+1.08*107t | چند جمله ای درجه اول | 1375-1335 | 6
مدل ریاضی | نوع تابع | جمعیت سال های استفاده شده | ردیف
Pt= p70+5*0.015 | رشد خطی | 1370و 1375 | 1
Pt=p70(1+0.015)5 | رشد نمایی | 1370 و 1375 | 2
 | منحنی لجستیک | 1375-1335 | 3
Pt=66958485.61+0.7380.599t | منحنی گومپرتز | 1365، 1370 و 1375 | 4
 | منحنی هیپربولیک | 1370 و 1375 | 5
Pt= 1.63*107+1.08*107t | چند جمله ای درجه اول | 1375-1335 | 6
برآورد و پیش بینی جمعیت )Population Projection)

## Slide 21
مدل رشد خطی
مدل رشد نمایی
مدل رشد نمایی تعدیل شده
تابع رگرسیون
مدل مقایسه ای
منحنی گومپرتز
تابع هیپربویلیک
روش ترکیبی
جمعیت کشور در سال 1380 | سال برآورد: 1380 | نوع تابع | ردیف
65/540/000 | 64/274/158 | رشد خطی | 1
 | 64/592/587 | رشد نمایی | 2
 | 62/839/255 | نمایی تعدیل یافته | 3
 | 67/432/801 | منحنی لجستیک | 4
 | 62/733/521 | منحنی گومپرتز | 5
 | 64/963/449 | منحنی هیپربولیک | 6
 | 64/900/000 | چند جمله ای درجه اول | 7
 | 65/723/352 | روش ترکیبی | 8
مقایسه جمعیت پیش بینی شده با استفاده از مدل ها ریاضی و روش ترکیبی با جمعیت واقعی کشور در سال 1380:
همانطور که مشاهده می شود جمعیت پیش بینی شده با روش ترکیبی بیش از دیگر روش ها به واقعیت نزدیک می باشد.
برآورد و پیش بینی جمعیت )Population Projection)

## Slide 22
مقایسه مدل های پیش بینی جمعیت و پیش فرض های آن ها و رایه محدودیت و مزیت های هر یک از مدل ها.
مدل | فرض | ویژگی | معایب و مزایا
رشد خطی | الگویی از رشد جمعیت که در آن میزان جمعیت همچنان با نرخ قبلی خود تغییر می کند، به همین ترتیب میزان تراکم جمعیت متناسب با زمان افزایش و کاهش می یابد. | ساده ترین | افزایش و کاهش جمعیت تنها بر پایه نرخ رشد قبلی و عدم توجه به عوامل مؤثر بر تغییر و تحول جمعیت نظیر باروری، مرگ و میر و مهاجرت
مدل رشد نمایی | در این روش مقدار افزایش جمعیت متناسب با میزان جمعیت موجود است، به طوری که نسبت بین افزایش جمعیت و جمعیت کل ثابت است ولی افزایش صعود می کند. افزایش بی نهایت یا کاهش بی نهایت | پرکاربردترین | 
مدل رشد نمایی تعدیل شده | باقیمانده رشد جمعیت (تفاضل بین سطح جمعیت آخرین وسطح جمعیت فعلی) تابعی از نسبت ثابتی است | پیش بینی جمعیت شهرهای جدید | 
مدل نمایی مضاعف | همانند مدل رشد نمایی است ولی به جای ثابت بودن نرخ رشد به صورت نمایی همراه با زمان افزایش پیدا می کند (هم چنین برای رشد جمعیت حد اشباع قائل می شود) | در نظر گرفتن عامل زمان | 
مدل مقایسه ای | در این مدل رشد جمعیت یک منطقه نسبت به مناطق دیگر در نظر می گیرد این مدل زمانی استفاده می شودکه آمار و اطلاعات یک شهر در دسترس نباشد. | عدم دسترسی به اطلاعات آماری | 
منحنی لجستیک | اگر نرخ رشد به جای ثابت بودن آن، تابع خطی کاهش یابنده ای سطح جمعیت فرض نماییم، نتیجه منحنی لجستیک خواهد بود. |  | 
منحنی گومپرتز | اولین پیش فرض مدل رشد کاهنده جمعیت شهر مورد مطالعه است. (نمودار به صورت یک سهمی کاهنده) یعنی اختلاف جمعیت Y3 و Y2 کمتر از Y2 و Y1 است. Y2-Y1>Y3-Y2 |  | 
روش ترکیبی | متأثر از عوامی چون باروري، مرگ ومیر، مهاجرپذیري، مهاجرفرستی و تغییرات مربوط به ساختار سنّی و جنسی جمعیت | دقیق ترین و تفصیلی ترین | توجه به ساختار درونی جمعیت و عوامل خارجی مؤثر بر آن ولی اجرای این روش مستلزم محاسبات طولانی و منابع داده ای گسترده
ارزیابی
روش ریاضی
روش ترکیبی

## Slide 23
مدل های تحلیل جمعیت
مرگ و میر
موالید
بار تکفل
تحلیل های تراکم
تحلیل های جنسیتی
روش های تحلیل جمعیت
نسبت جنسی
نسبت پسرزایی
نسبت دخترزایی
تراکم ناخالص جمعیتی
تراکم خالص جمعیتی
تراکم کشاورزی (بیولوژیکی)
تراکم حد بحرانی
بار تکفل عمومی (اقتصادی)
بار تکفل واقعی
ضریب فعالیت عمومی
ضریب فعالیت واقعی
ضریب اشتغال
ضریب بیکاری
مرگ و میر عمومی
مرگ و میر سببی
مرگ و میر سنی
نرخ مرگ و میر نوزادان
میزان موالید
میزان باروری عمومی
میزان باروری نکاحی

## Slide 24
ردیف | مدل تحلیل جمعیتی | رابطه
جنسیتی | نسبت جنسی | 100* تعداد زنان/ تعداد مردان = نسبت جنسی
 | نسبت پسرزایی | 100* کل متولدین همان سال/ متولدین پسر= نسبت پسرزایی
 | نسبت دخترزایی | 100* کل متولدیدن همان سال/ متولدین دختر= نسبت دخترزایی (نسبت تأنیث)
تراکم | تراکم ناخالص جمعیتی | مساحت شهر/ جمعیت شهر= تراکم ناخالص جمعیتی
 | تراکم خالص جمعیتی | مساحت مسکونی+ مساحت خدمات شهری/ جمعیت شهر= تراکم خالص جمعیتی
 | تراکم کشاورزی (بیولوژیکی) | زمین های زیرکشت/ کل جمعیت= تراکم کشاورزی
 | تراکم حد بحرانی | توان و ظرفیت جمعیت منطقه / جمعیت = تراکم حد بحرانی
بارتکفل | بار تکفل عمومی (اقتصادی) | = بار تکفل عمومی جمعیت فعال/ جمعیت فعال – کل جمعیت = بار تکفل اقتصادی
 | بار تکفل واقعی | تعدا شاغلین/ تعداد شاغلین- کل جمعیت= بارتکفل واقعی
 | ضریب فعالیت عمومی | کل جمعیت / جمعیت فعال= ضریب فعالیت عمومی
 | ضریب فعالیت واقعی | جمعیت 10 سال به بالا/جمعیت فعال= ضریب فعالیت واقعی
 | ضریب اشتغال | کل جمعیت (جمعیت فعال)/ شاغلین= ضریب اشتغال
 | ضریب بیکاری | کل جمعیت (جمعیت فعال)/ بیکاران= ضریب بیکاری
روش های تحلیل جمعیت
جنسیتی
تراکم
بارتکفل
مرگ و میر
موالید

## Slide 25
ردیف | مدل تحلیل جمعیتی | رابطه
مرگ و میر | مرگ و میر عمومی | 100* تعداد جمعیت در آن سال/ تعداد مردگان در یک سال= مرگ و میر عمومی
 | مرگ و میر سببی | 100* کل جمعیت/ تعداد مردگان بر اثر یک عارضه (جنگ، سرطان و ...)= مرگ و میر سببی
 | مرگ و میر سنی | تعداد افراد واقع در آن رده سنی/ مردگان واقع در یک رده سنی = مرگ و میر سنی
 | نرخ مرگ و میر نوزادان | کل متولدین همان سال/ میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال= نرخ مرگ و میر نوزادان
موالید | میزان موالید | 1000* کل جمعیت جامعه آماری/ متولدین یک سال= میزان موالید (CBR)
 | میزان باروری عمومی | جمعیت زنان در سن باروری (49-15)/ متولدین یک سال= میزان باروری عمومی
 | میزان باروری نکاحی | جمعیت زنان مزدوج در سن باروری(49-15)/ متولدین یک سال = میزان باروری نکاحی
روش های تحلیل جمعیت
جنسیتی
تراکم
بارتکفل
مرگ و میر
موالید

## Slide 26
روش های تحلیل جمعیت
جنسیتی
تراکم
بارتکفل
مرگ و میر
موالید

## Slide 27
برآورد ترکیب جمعیت شهری با استفاده از برنامه ریزی ریاضی
برآورد ترکیب جمعیت شهری
برازش متناسب تکراری (IPF)
شبیه سازی
بهینه سازی
در ادبیات موضوع این اقدام، تحت عنوان ترکیب جمعیت (population synthesis) شناخته می شود، در ایران، ترکیب جمعیت تحت عنوان تعمیم(expansion) (تعمیم داده های نمونه آماری به جامعه آماری) شناخته می شود.
برای مطالعه وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهرها و برنامه ریزی برای رفع مشکلات آن در آینده، به داده های جزئی و جامعی از خانوارهای شهر نیاز است. گردآوری (یاخریداری) داده های جزئی برای کل جمعیت محدوده موردمطالعه، اگر غیرممکن نباشد، هزینه بسیار زیادی دارد. ضروری است این داده های جزئی به صورت تصنعی برای کل جمعیت (محدوده موردمطالعه) برآورد شود.
اگر نتایج تعمیم مناسب باشد، در نتیجه جمعیت ترکیبی ایجاد شده، نشان دهنده جمعیت واقعی شهر است و ماتریس تقاضای سفر حاصل از تعمیم یا حجم تردد حاصل از تخصیص سفر، معتبر خواهد بود.

## Slide 28
هدف برنامه تعیین ترکیب جمعیت و محاسبه ضریب تعمیم برای خانوار است تا درصد اختلاف بین مقادیر برآورد و مشاهده هر طبقه متغیر تعمیم کمینه شود و جامعه ای با کمترین اختلاف با مشاهدات به دست آید.
جامعه ترکیبی حاصل از روش تعمیم، در مدل های چهارمرحله ای برآورد تقاضای سفر (مخصوصا مدل های ایجاد سفر) به کار می رود.
برآورد ترکیب جمعیت شهری
برازش متناسب تکراری (IPF)
شبیه سازی
بهینه سازی
Wi: ضریب تعمیم خانوار i،
N: مجموعه خانوارهای نمونه iN،
K: مجموعه متغیرهای تعمیم kK،
Jk: مجموعه طبقات هر متغیر تعمیم k ()،
Ik: ضریب اهمیت هر متغیر تعمیم kK،
Ijk: ضریب اهمیت هر طبقه متغیر تعمیم،
jk: درصد خطای برآورد هر متغیر تعمیم.

## Slide 29
هدف برنامه تعیین ترکیب جمعیت و محاسبه ضریب تعمیم برای خانوار است تا درصد اختلاف بین مقادیر برآورد و مشاهده هر طبقه متغیر تعمیم کمینه شود و جامعه ای با کمترین اختلاف با مشاهدات به دست آید.
جامعه ترکیبی حاصل از روش تعمیم، در مدل های چهارمرحله ای برآورد تقاضای سفر (مخصوصا مدل های ایجاد سفر) به کار می رود.
برآورد ترکیب جمعیت شهری
برازش متناسب تکراری (IPF)
شبیه سازی
بهینه سازی
Wi: ضریب تعمیم خانوار i،
N: مجموعه خانوارهای نمونه iN،
K: مجموعه متغیرهای تعمیم kK،
Jk: مجموعه طبقات هر متغیر تعمیم k ()،
Ik: ضریب اهمیت هر متغیر تعمیم kK،
Ijk: ضریب اهمیت هر طبقه متغیر تعمیم،
jk: درصد خطای برآورد هر متغیر تعمیم.

## Slide 30
برآورد ترکیب جمعیت شهری
برازش متناسب تکراری (IPF)
شبیه سازی
بهینه سازی
روش تعمیم | مزایا | معایب
برازش متناسب تکراری (IPF) iterative proportional fitting | سهولت سرعت | تعمیم داده ها تنها با در نظرگرفتن داده های خانوار است. این مسئله در سطح افراد دارای خطای بزرگی است. از متغیرهای اندکی برای ترکیب جمعیت استفاده می کند
شبیه سازی | مواجهه با مشکلات IPF | زمان اجرایی بالایی
بهینه سازی | به راحتی تعمیم را در دو سطح خانوار و افراد انجام می دهد از تعداد متغیرهای بیش تری برای تعمیم استفاده می کند زمان اجرای کوتاه تری دارد | 
بهینه سازی یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعمیم است، به نحوی که باعث افزایش کیفیت داده های تقاضای سفر و به تبع آن مدل های برآورد تقاضای سفر شود.
اگر نتایج تعمیم مناسب باشد، در نتیجه جمعیت ترکیبی ایجاد شده می تواند نشان دهنده جمعیت واقعی شهر باشد و ماتریس تقاضای سفر حاصل از تعمیم یا حجم تردد حاصل از تخصیص سفر معتبر خواهد بود.

## Slide 31
روش های متفاوتی برای برآورد و پیش بینی جمعیت آتی، ترکیب جمعیت موجود وجود دارد، هر چه انتخاب روشی که به نتیجه می رسد، نشان دهنده جمعیت واقعی شهر باشد؛ ماتریس تقاضای سفر حاصل از تعمیم یا حجم تردد حاصل از تخصیص سفر، معتبرتر خواهد بود.
جمع بندی
مدل های پیش بینی جمعیت
روش ریاضی
روش ترکیبی
روش های تحلیل جمعیتی
برآورد ترکیب
جمعیت (تعمیم)
شبیه سازی
بهینه سازی
IPF

## Slide 32
استوور، جان و کرمایر، شارون؛ (1384). نرم افزار پیش بینی جمعیت، ترجمه حاتم حسینی، تهران، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، چاپ اول، ص 11.
حکمت نیا، ح؛ موسوی، م(1390) کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تهران: انتشارات علم نوین.
چوپانی، ع، ممدوحی ،ا (1395). روش ریاضی برآورد ترکیب جمعیت شهری با استفاده از برنامه ریزی ریاضی به منظور برآورد تقاضای سفر، مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره سوم.
خلخالی،ح، نورالهی، ط. (1376)، برآورد جمعیت ایران با استفاده از روش های ریاضی و جمعیتی، فصلنامه جمعیت، شماره30-29.
ذکایی آشتیانی، هدایت و دیگران؛ (1383). خلاصه شناخت وضع موجود و فرایند مدل سازی عرضه و تقاضای حمل و نقل در اصفهان، پژوهشکده حمل و نقل شریف.
گودرزی سروش، خ، اکبری مهام، ا. (1392)، مدل های کمی در شهرسازی، انتشارات پیام نور.
لوکاس، دیوید و میر، پاول؛ (1384). درآمدی بر مطالعات جمعیتی، حسین محمودیان، تهران، موسسه انتشارت و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 182
میرزایی، م ؛ (1385). گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص 9
www.amar.org.ir، پرتال سازمانی مرکز آمار ایران.
Khisty C J. et al (2003). Transportation engineering. 3rd ed. Prentice Hall India.
منابع