## Slide 1
مدل های کاربری زمین وتاثیرآن بر حمل ونقل

## Slide 2
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
فاکتورهای موثر
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
میزان سفرسازی کاربری ها
مدل جاذبه
ITLUP
MEPLAN
URBANISM
مقایسه مدل ها
فهرست مطالب

## Slide 3
مقدمه
افزایش جابجائی ها موجب توسعه معابر و تسهیلات حمل ونقل می گردد و در بعدشهرسازی، الگوی توسعه شهر، متاثر از شکل و پراکندگی معابر و تسهیلات حمل ونقل می باشد و توسعه پراکندگی شهر، خدمات رسانی عمومی و مدیریت شهری را با مشکل مواجه می کند .
از این رو اهمیت روابط متقابل حمل ونقل و توسعه کاربری زمین در جوامع شهری کتمان ناپذیر است.
افزایش جابجایی
تغییرساختارمعابر
افزایش آلودگی
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها
تاثیر کاربری زمین بر حمل ونقل چیست و چرا باید بررسی شود؟

## Slide 4: تاثیر کاربری زمین بر حمل ونقل چیست و چرا باید بررسی شود؟
کاربری زمین و حمل ونقل شهری دو جزء جدانشدنی از سیستم عمومی ساختارشهری می باشد.
کاربری زمین یکی از عوامل اولیه و مهمترین عامل تعیین کننده برای جابجائی و فعالیت است.
فعالیتها به عنوان تولید سفر شناخته می شودو عامل تعیین کننده است که چه تسهیلات حمل ونقلی مانندمعابر و سیستم های حمل ونقل عمومی مورد نیاز است،
کاربری زمین
حمل ونقل
ساختارعمومی
شهر
وسیله انجام سفر
هزینه سفر
مسافت سفر
مولفه های تولید وجذب سفر
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 5
متغیر های موثر بر ارتباط بین حمل ونقل وکاربری زمین
عوامل موثر برارتباط
بین حمل ونقل وکاربری زمین
منابع مالی
مصرف
عرضه سوخت
رشدجمعیت
فرصت های شغلی
فعالیت های اقتصادی
هزینه
فعالیت های صنعتی
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 6: نمودار زیر بیانگر ارتباط چرخی کاربری زمین و حمل ونقل می باشد:
کاربری
زمین
سفرهای
کوتاه
نیازهای
حمل ونقل
قابلیت
دسترسی
ارزش زمین
تسهیلات
حمل ونقل
اصلاح الگوی کاربری زمین
کاهش تقاضای سفر
مکانیابی کارآمد
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 7
تأثیر کاربری های زمین بر تقاضای حمل و نقل از سه دیدگاه قابل بررسی است :
تاثیرکاربری زمین
برحمل و نقل
سازمان فضایی
تراکم کاربری ها
(منطقه بندی های تراکمی)
طراحی شهری(درمقیاس محلات)
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 8: سازمان فضایی:
سازمان فضایی شهر از دو دیدگاه بر استفاده از حمل و نقل عمومی تأثیر می گذارد؛
اولاًنحوه طراحی کالبدی شهر درمقیاس های خرد و کلان باعث حمایت ازشیوه های خاص حمل و نقل همچون استفاده بیشتر از پیاده روی
درسفرهای شهری گردیده است.
ثانیاً محل و نحوه قرارگیری مراکز عمده فعالیت همچون نواحی تجاری مرکزی یا اداری براحتمال افزایش استفاده ازحمل و نقل عمومی
توسط مردم تأثیر می گذارد.
در تحقیقی درمورد سامانه متروی شهر واشنگتن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که به ازای هریک صد فوت ( 30 متر) افزایش فاصله
مجموعه های مسکونی از ایستگاه خطوط حمل و نقل ریلی سهم سفربااین وسیله65%کاهش میابد.
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 9: تراکم کاربری ها ( منطقه بندی های تراکمی )
زمانی که انبوهی از فعالیت ها دریک محدوده کوچک قابل دسترسی باشند ،متوسط فاصله سفربین این فعالیت ها و مبدا سفر
کاهش می یابد و احتمال طی مسافت با پای پیاده یا دوچرخه افزایش می یابد .
دو برابر شدن تراکم مسکونی در محدوه ای به قطر نیم مایل (حدوداً 800 متر) درمحدوده ایستگاه (به جز محدوده تجاری مرکزی )
میزان استفاده از سامانه ریل سبک شهری را حدود60% و استفاده از سامانه ریل منطقه ای را حدود 25 % افزایش می دهد.
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 10: نقش طراحی شهری (در مقیاس محلات) و کاربری مختلط اراضی شهر بر تقاضای حمل و نقل سریع همگانی
اختلاط کاربری
افزایش تراکم
طراحی ایستگاه ها
کاهش تقاضای سفردرون شهری
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 11: نرخ سفرسازی کاربری ها درتهران
نوع کاربری | تعدادنمونه | پیاده | موتور | سواری | تاکسی | همگانی
مجتمع تجاری | 7 | 13 | 0 | 60 | 20 | 7
اداری | 10 | 7 | 8 | 37 | 24 | 24
بیمارستان | 10 | 7 | 4 | 59 | 26 | 4
نوع کاربری | متغیرمستقل | تهران | نیوزلند | استرالیا | انگلیس | ایالات متحده
مجتمع تجاری | یکصدمترمربع | 36.1 | - | 7 | - | 8.6
اداری | یکصدمترمربع | 4 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7
بیمارستان | ظرفیت (تعدادتخت) | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.3
مقایسه نرخ سفرسازی درتهران با کشورهای اروپایی وآمریکا
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 12
نرم افزارTIPS برای تعیین میزان سفرسازی کاربری ها
این نرم افزار توسط دپارتمان حمل و نقل فلوریدا طراحی شده است. هدف این نرم افزار تخمین تعداد سفرهایی است که توسط مجموعه ي مشخصی از کاربري ها در توسعه هاي چند منظوره ایجاد می شود. . ضمنا این نرم افزار داراي داده هاي بیش از 140 نوع کاربري در بانک اطلاعاتی خود می باشد و ابزاري است که مجموعه محاسبات از پیش تعیین شده اي را براي هر برنامه توسعه، بومی سازي می کند .همان طور که این نرم افزار محاسبات خود را بر اساس سه محور زیر انجام می دهد:
تولیدسفر
سفرهای درون مجموعه ای
سفرهای عبوری
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 13: روش کارنرم افزارTIPS
فرآیند کار نرم افزارTIPSبه این صورت است که از کاربر میخواهد ابتدا روزو ساعت (ساعات اوج یا غیر اوج) تخمین سفر سازي پروژه را تعریف کند و سپس اطلاعات تک تک کاربري هاي موجود در منطقه یا پروژه چند منظوره مورد مطالعه را که به صورت مستقل در نظام کاربري هاي ITEتعریف شده اند را به نرم افزار وارد کند. سپس نرم افزار متناسب با هر کاربري، شاخص ارزیابی و تعیین نرخ تولید و جذب سفرآن با توجه به اطلاعات حدود 4000 مطالعه مشابه در بانک نرم افزاري خود، اقدام به تعیین نرخ سفر سازي آن می کند. براي مثال اگر مجموعه داراي سالن بولینگ است، بر، اساس تعداد خطوط بولینگ. همینطور به منظور تعیین نرخ سفرسازي سالن سینما، ازمتغیر تعداد صندلی ها استفاده می کند و یا براي هتل از تعداد اتاق ها و به همین ترتیب این فرآیند ادامه می یابدو در انتها نرم افزار نرخ سفرسازي هر کاربري و تعداد کل سفرهاي ایجاد شده را محاسبه می کند.
نرم افزار دو نرخ تعدیل سفرهاي درون مجموعه اي و سفرهاي عبوري را اعمال می کند تا از این طریق تعداد سفرها به واقعیت
نزدیک تر شود.
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 14: استراتژی مدیریت کاربری زمین
Smart
growth
منطقه ای ومحلی
فشردگی بیشتر-اختلاط کاربری-توسعه چندمدی
New urbanism
محلی-خیابانی
فشردگی بیشتر-اختلاط کاربری-توسعه پیاده محور
فشردگی بیشتر-اختلاط کاربری-توسعه دراطراف ایستگاه های حمل ونقل همگانی
خیابانی
TOD
محلی-همسایگی
Street scaping
ساخت خیابان های جذاب تر-پیاده مدارتر
مقیاس
استراتژی
توصیف
محلی-خیابانی
Parking management
تشویق مردم به استفاده ازتسهیلات پارکینگ وکاهش تقاضا
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 15
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین بر سیستم حمل ونقل شهری
توسعه کاربری زمین
حالت اول
توسعه کاربری زمین انجام گرفته است
راهکارهای کوتاه مدت
راهکارهای بلندمدت
حالت دوم
کاربری زمین درحال توسعه می باشد
راهکارهای کوتاه مدت
حالت سوم
توسعه کاربری زمین انجام نشده ودرمرحله تهیه طرح می باشد
راهکارهای بلندمدت
بازنگری درطرح
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 16
کوتاه مدت
آرام سازی ترافیک
بلندمدت
اصلاح هندسی معابر و تقاطع های اطراف منطقه توسعه یافته
یکطرفه نمودن بعضی معابر
ایجاد خطوط مخصوص اتوبوس و دوچرخه
استفاده از سیستم های هوشمند جهت اطلاع رسانی به رانندگان برای تعیین مسیری مطمئن و آرام
تهیه و ارائه مدل پیش بینی سفر آن منطقه با توجه به طرح تفصیلی
تهیه و تدوین برنامه توسعه معابرو حمل ونقل در آن منطقه متناسب با مدل پیش بینی سفر
ضرورت درعدم توسعه دوباره قبل از توسعه شبکه معابر
توسعه کاربری زمین انجام گرفته است
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 17
کوتاه مدت
آرام سازی ترافیک
بلندمدت
اصلاح هندسی معابر و تقاطع های اطراف منطقه توسعه یافته
یکطرفه نمودن بعضی معابر
ایجاد خطوط مخصوص اتوبوس و دوچرخه
استفاده از سیستم های هوشمند جهت اطلاع رسانی به رانندگان برای تعیین مسیری مطمئن و آرام
ارتباط توسعه کاربری زمین با شبکه معابر
حمل ونقل داخل کاربری در حال توسعه
ارتباط توسعه کاربری زمین با شبکه حمل ونقل همگانی
ایجاد و یا بهسازی ایستگاه های تاکسی در نزدیک ورودی/خروجی کاربری زمین
ایجاد مسیر های ویژه ای جهت دستیابی عابران پیاده به ایستگاه های حمل ونقل همگانی و بالعکس
اصلاح هندسی معابر داخل طرح توسعه حتی المقدور
در صورت امکان افزایش جا پارک برای اتومبیل
تعریض نمودن و استفاده از کف سازی مناسب برای پیاده روها
اصلاح هندسی ورودی و خروجی کاربری زمین برای کمتر شدن اصطکاک بین جریان
ورودی/خروجی و جریان معبر
کاربری زمین درحال توسعه میباشد

## Slide 18
در نظر گرفتن توان موجود در شبکه حمل ونقل و معابر منطقه در توسعه کاربری زمین
در نظر گرفتن زمان استفاده از زیر ساختار های و طرح های توسعه حمل ونقل و معابر
در نظر گرفتن مدلهای توسعه سازگار با سیستم های حمل ونقل شهری
در نظر گرفتن طرح های جامع و تفصیلی منطقه از دیدگاه شهر سازی و حمل ونقل
در نظر گرفتن فضایی لازم جهت پارک اتومبیل
توسعه کاربری زمین درحال توسعه وتهیه طرح میباشد
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 19
مدل های کاربری زمین

## Slide 20: مدل جاذبه
این مدل درواقع برگرفته از قانون جاذبه نیوتن است که مدعی است قدرت جاذبه دو جسم با بزرگی جرم افزایش‌یافته و با افزایش فاصله کاهش می‌یابد. بر اساس این قانون، مدل جاذبه نیز بر این اصل استوار است که مبادلات اقتصادي بین این دو مرکز، با اندازه مراکز فوق ارتباط مستقیم و با فاصله آن‌ها ارتباط عکس دارد.
-2
=Tijمیزان فعل وانفعالات بین iوj
Kiو=Lj
ضرایب وعامل وزنی
=Oi
میزان ظرفیت پذیرش فعل وانفعال منطقهi
Dj=
میزان ظرفیت تولید فعل وانفعال منطقهj
=F(dji)
میزان مقاومت دربرابر
فعل وانفعالات
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 21
شهری از3منطقه تشکیل شده است.باتوجه به فرمول جاذبه میزان تعاملات بین این مناطق را محاسبه کنید.
محاسبه
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 22: این مدل ها عمدتاً براي برنامه ریزي مناطق نسبتاً کوچک محلی ساخته شده اند.
ITLUP
DRAM2
تولید و توزیع سفر به طور همزمان با موقعیت مکانی خانوارها
دسترسی
تعدادشغل های موجود
جذابیت
EMPAL3
شامل
خانوارها
الگوسفر
اشتغال
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 23: فرمول مدل EMPAL
در مدل EMPALفرض می شود احتمال انتخاب یک منطقه براي اشتغال یک خانوار نسبتی از جذابیت، دسترسی و تعداد شغل هاي موجود
در دوره قبل آن منطقه است.
رابطه ( 1) و ( 2) تعدادشاغلین درمنطقهj درزمان t راتخمین میزند:
(1)
(2)
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 24: .MEPLANمدل هاي یکپارچه کاربري زمین بر مبناي مدل هاي ورودي-خروجی
MEPLANدومین مدل یکپارچه شهري از نظر میزان استفاده می باشد.هسته اصلی این مدل اندرکنش بین واحدهاي اقتصادي
مختلف در منطقه مورد نظر می باشد.
مدل MEPLANكه توسط اچ نیك ارائه‌شده،يك زير مدل، مدل لاوري است كه بر اساس نظريه اقتصاد پايه شکل‌گرفته است.
تعیین مكان استقرار خانوار از طريق مکان‌های اشتغال پايه صورت می‌گیرد و سپس مشاغل خدماتي موردنیاز براي خدمات‌رسانی به
اين خانوارها محاسبه می‌گردد.
MEPLAN
مطلوبیت
تصادفی
ورودی-خروجی
هزینه حمل ونقل
هزینه تولید
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 25: فرمول مدلMEPLAN
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 26: مدل یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقلURBANSIM
این دسته از مدل هاي شهري به منظور شبیه سازي محل استقرار خانوارها و محل اشتغال به کار برده می شود. این مدل ها عموماً با
در نظر گرفتن معیارهاي حمل و نقلی همراه با دیگر متغیرهاي مرتبط با انتخاب محل سکونت خانوار و اشتغال ساخته می شوند.
مدلي بر اساس ريز شبیه‌سازی شهري كه در چند سال اخیر (از اوايل سال 2000) توسعه‌یافته است. اين مدل تاكنون در سه منطقه شهري در ایالات‌متحده به‌طور عملي استفاده‌شده است.
زمین
حمل ونقل
محیط زیست
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 27
اختلاط کاربری ها
ارزش زمین
ویژگی های بازارمسکن
تعداد شغل هاي موجود
معیارهاي حمل ونقلی
مدل سکونت خانوار
ترجیح خانوار
تراکم
موقعیت های اشتغال همسایگی
قیمت ملک
دسترسی به امکانات
مدل اشتغال
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها
مدل یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقلURBANSIM

## Slide 28
ویژگی | ITLUP | MEPLAN | UrbanSim
ساختارمدل | جاذبه اي | ورودي-خروجی | انتخاب گسسته
مدل انتخاب مکان خانوار | دارد | دارد | دارد
طبقه بندي خانوارها | همفزون، به 8 دسته طبقه بندي شده است. | همفزون، کاربر تعداد دسته هاي طبقه بندي را مشخص می کند. | ناهمفزون، بر مبناي درآمد،تعدادافراد،شاغلین، فرزندان مشخص می شود.
مدل انتخاب مکان اشتغال | دارد | دارد | دارد
طبقه بندي اشتغال | همفزون، به 8 دسته طبقه بندي شده است. | همفزون، کاربر تعداددسته هاي طبقه بندي را مشخص می کند | ناهمفزون و وابسته به 10 تا 20عامل می باشد.
مدل توسعه املاك | ندارد | دارد | دارد
مبناي زمانی | شبیه پویا، تعادلی با بازه زمانی 5 تا 10 سال | تعادلی با روش هاي متقاطع زمانی | سالیانه، پویا و غیر تعادلی
قابلیت بازخورد با مدل هاي سفر | دارد | دارد | دارد
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها
مقایسه خصوصیات کلی مدل ها

## Slide 29: مقایسه سیاست گذاری درمدل ها
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 30: نتیجه مقایسه مدل ها
مطالعات کلی نشان میدهد مدلITLUP به رغم آنکه داراي کاربرد زیادي در مطالعات جامع شهرهاي سایر کشورها داشته است ولی داراي
قابلیت هاي کمتري نسبت به دو مدل دیگر است.
هرچندکه به نظرمیرسد مدلURBANISMکاربرد بیشتری دارد اماتوجه به دونکته ضروری است:
1.MEPLAN هر چند داراي منطق ضعیف تري نسبت بهURBANISMمیباشد اما دارای ساختاری است که امکان پیاده سازی
بیشتری دارد.
2.MEPLANنسبت بهURBANISMتوانایی حمل ونقلی بیشتری دارد.
شناسایی اثرات متقابل حمل ونقل وکاربری زمین
استراتژی مدیریت کاربری زمین
راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری زمین
مدل های کاربری زمین
مقایسه مدل ها

## Slide 31: منابع
TRANSPORTATION AND LAND-USE CONNECTION
دفترمطالعات برنامه ریزی شهرداری تبریز
INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS=ITE
موسسه مهندسین حمل و نقل آمریکا، 2008
مدل های کاربری در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای / اپنهایم نوربرت/ ترجمه دكترمنوچهر طبيبيان دانشگاه تهران
وزارت راه وشهرسازی، میزان سفر سازی بنا ها
بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی
محسن اقدس وطنخواه
Modeling Urban Development for Land Use, Transportation
and Environmental Planning
Paul Waddell