## Slide 1: بررسی انواع مدلهای لوجیت در حمل و نقل

## Slide 2: مدل تفکیک((Mode choice
مدلهای انتخاب،چگونگی انتخاب آلترناتیو های مختلف را توضیح داده و توجیه می کند. در این روش هر آلترناتیو به صورت یک تابع استفاده(تابع مطلوبیت) بیان می گردد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم این روش را در مورد تفکیک سفر به کار بریم، باید تابع مطلوبیت هر طریق سفر را به صورت مجموع مشخصه ها یا مولفه های آن در نظر گرفته و سپس انتخاب هر طریق سفر را به وسیله یک توزیع احتمالی بیان نماییم
مدل های انتخاب گسسته
پايه و اساس مدل‌هاي انتخاب گسسته، تئوري مطلوبيت ‌هاي احتمالي است كه به طور كلي موارد زیر را بيان می‌دارد:
افرادي كه در يك جامعه يكسان و همگون Qزندگي می کنند رفتار منطقي دارند و اطلاعات آنان در رابطه با محيط اطرافشان كامل است. يعني اين افراد هميشه گزينه ‌هايي را انتخاب می‌کنندكه مطلوبيت فردي آنان را حداكثرکند. اين انتخاب با توجه به محدوديت هاي قانوني، اجتماعي، فيزيكي و بودجه اي (هم اقتصادي و هم زماني) صورت می‌گيرد.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
1

## Slide 3
مدل‌های انتخاب گسسته، انتخاب تصمیم‌گیرنده‌ها را از بین تمام گزینه‌های موجود توصیف می‌کنند. تصمیم‌گیرندگان می‌توانند مردم، خانواده، شرکت یا هر واحد تصمیم گیرنده‌ای باشند و گزینه‌های انتخاب می‌توانند مواردی باشند که با هم در رقابت هستند.
در چهارچوب مدل‌های انتخاب گسسته به مجموعه گزینه‌ها، مجموعه انتخاب اطلاق می‌شود.
هر مجموعه انتخاب باید دارای 3 ویژگی مهم زیر باشد:
1-گزینه‌ها از دیدگاه تصمیم‌گیرنده باید دو به دو ناسازگار باشند تا در نهایت انتخاب یک گزینه شامل گزینه‌های دیگر نشود.
2-مجموعه گزینه‌ها باید جامع باشد، یعنی تمام انتخاب‌های ممکن را شامل شود.
3-تعداد گزینه‌ها باید محدود باشد.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
2

## Slide 4: مدل­های مطلوبیت تصادفی به صورت زیر تعریف می­شوند:
مطلوبیت انتخاب گزینه j توسط تصمیم گیرنده n
مطلوبیت انتخاب گزینه i توسط تصمیم گیرنده n
مطلوبیت مشاهده شده
خطا یا مطلوبیت مشاهده نشده
ویژگی هایی که گزینه j را توصیف می کنند
ویژگی هایی که فرد nرا توصیف می کنند
مطلوبیت انتخاب گزینه j توسط تصمیم گیرنده n
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
3

## Slide 5: انواع مدل های لوجیت مورد بررسی
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
چند جمله ای
آشیانه ای
ترکیبی
mixed logit
nested logit
multinominal logit
4

## Slide 6: لوجیت چندجمله ای (Multinomial Logit )
اگر مجموعه انتخاب شامل بیش از دو عضو باشد، مدل لوجیت را به لوجیت چندگانه تعمیم می دهیم با فرض اینکه متغیرهای تصادفی ɛ دارای توزیع های مشابه و مستقل گامبل هستند.
بنابراین احتمال اینکه تصمیم ­گیرنده­ی 𝑛 گزینه 𝑖 را انتخاب کند از روابط زیر بدست می­آید:
این احتمال یک توزیع تجمعی است که هر مقدار جمله­ی 𝜀_𝑛𝑗−𝜀_𝑛𝑖 کمتر از مقدار مشاهده­ شده­ی 𝑉_𝑛𝑖−𝑉_𝑛𝑗 است.
در انتگرال روبرو I(.)تابع علامت است که اگر جمله ی داخل پرانتز درست باشد برابر 1واگر نادرست باشد برابر صفر است.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
5

## Slide 7
که می­توان انتگرال را به صورت زیر بازنویسی نمود:
که در آن:
= احتمال انتخاب گزينه A
= تابع مطلوبیت انتخاب گزينه A
= تابع مطلوبیت انتخاب گزينه
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
If =0
اگر مدل­ساز بر این باور باشد که یک گزینه‌ احتمال انتخابش برابر صفر است باید آن گزینه‌ را از مجموعه­ی گزینه‌ها حذف کند.
If =1
زمانی احتمال انتخاب یک گزینه‌ می­تواند برابر یک باشد که تنها همان یک گزینه‌ در مجموعه­ی انتخاب­ها وجود داشته باشد.
نمودار منحنی لوجیت
0≤≤1
6

## Slide 8
مثال)در شهری چهار نوع وسیله نقلیه (Mode) در سیستم حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد که عبارت است از:اتومبیل(a) ،اتوبوس (b)، تراموا(t) و قطار سبک شهری (r) احتمال استفاده از تراموا با توجه به اطلاعات زیر و با توجه به مدل لوجیت چه مقدار می باشد و اگر میزان کرایه ی تراموا20تومان باشد و کل مسافر حمل شده به وسیله ی چهار وسیله ی نقلیه فوق در هفته 48*105 نفر باشد،درآمد تراموا در هفته چقدر است؟
Time:زمان کل سفر(دقیقه) Cost:هزینه سفر(تومان)
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
7

## Slide 9
حل:
درآمد هفتگی تراموا
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
زمان داخل وسیله(دقیقه) | زمان دسترسی (دقیقه) | هزینه سفر (تومان) | وسیله (mode)
35 | - | 75 | a
55 | 30 | 30 | b
45 | 20 | 20 | t
25 | 15 | 50 | r
8

## Slide 10: [4] محدودیت های مدل لوجیت چند جمله ای:
1. تنوع خصوصیات(Taste variation)
تابع مطلوبیت دارای دو بخش است: یک بخش قطعی که شامل فاکتورهای درنظرگرفته شده می باشد و یک بخش خطا که شامل فاکتورهای مشاهده نشده می باشد. انتخاب هر کدام از این فاکتورهای در نظر گرفته شده بستگی به خصوصیات هر فرد دارد. خصوصیات هرفرد شامل دو بخش می باشد، یک بخش قابل مشاهده و یک بخش غیر قابل مشاهده. لوجیت قادر به در نظر گرفتن این خصوصیات مشاهده نشده نمی باشد چون این خصوصیات مستقل از فرد و فاکتور در نظر گرفته شده نمی باشند و نمی توان آن را با بخش خطای تابع مطلوبیت جمع کرد.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
ویژگی هایی که گزینه j را توصیف می کنند
ویژگی هایی که فرد nرا توصیف می کنند
9

## Slide 11
2. الگوهای جانشینی (Substitution patterns):
افزایش در احتمال انتخاب یک گزینه لزوما به معنی کاهش در احتمال انتخاب سایر گزینه ها می باشد. مدل لوجیت استاندارد یک الگوی جانشینی ثابت را به کار می گیرد. اما در دنیای واقعی شاهد الگوی ثابتی نیستیم.
استقلال از گزینه های نامربوط:
اگر چه لوجیت چند جمله ای به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما مدل از یک ویژگی به نام استقلال از گزینه های نامربوط (independence from irrelevant alternatives) IIA آسیب پذیر است. این ویژگی بیان می کند که شامل بودن یک گزینه جدید در مجموعه ی انتخابی (یا تغییر در مقدار یکی از گزینه های فراهم شده) نباید احتمال های مربوط به انتخاب هرگزینه دیگری را تحت تاثیر قرار دهد. از مدل MNL قابل مشاهده است که نسبت احتمال انتخاب هر دو گزینه فقط به وسیله مطلوبیت آنها تعیین می شود.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
10

## Slide 12
فرض کنید دو مود موجود تاکسی و اتوبوس آبی داریم که احتمال انتخاب آن ها برابر است و 1/2 می باشد. نسبت احتمال این دو گزینه برابر 1 می باشد. حال فرض کنید مود جدید اتوبوس قرمز رنگ وارد می شود. احتمال انتخاب اتوبوس آبی و قرمز برابر است درنتیجه نسبت احتمال آن دو، برابر 1 می باشد. حال سه مود داریم که احتمال انتخاب کل برابر یک است. با توجه به نسبت های احتمال برابر هر سه مود، احتمال انتخاب هریک از مود ها 1/3 می باشد. اما در دنیای واقعی این گونه نیست. احتمال اتوبوس و خودرو برابر است، با اضافه شدن اتوبوس جدید احتمال خودرو 1/2 می ماند و احتمال اتوبوس بین دو نوع اتوبوس پخش شده و برابر 1/4 می شود.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/2
  به بیان دیگر، این مدل قادر نیست مدهای مشابه را شناسایی کند.
11

## Slide 13
3. داده های گسترده (panel data)
در بعضی موارد محقق با تعداد بسیار زیادی از انتخاب های انجام شده توسط افراد مواجه می شود مانند در نظر گرفتن انتخاب مود وسیله نقلیه ی چند نمونه خانوار طی چند سال. داده ای که این انتخاب های تکرار شده را بیان می کند داده گسترده نامیده می شود.
اگر فاکتورهای مشاهده نشده موثر بر تصمیم گیرنده ها در تمام انتخاب های تکراری مستقل باشند، لوجیت می تواند این داده های گسترده را مورد بررسی قرار دهد. لوجیت با هر فاکتور مشاهده شده ای که وارد فرآیند تصمیم شود، مثل حالت وابستگی (انتخاب های گذشته فرد، انتخاب های آتی آن را تحت تاثیر قرار می دهد) و یا پاسخ های آتی به تغییر ویژگی ها، نا سازگار می باشد.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
12

## Slide 14
گزینه های نسبتا مشابه (وابسته)، برای تفکیک اولیه در یک دسته قرار می گیرند و در تفکیک ثانویه از هم جدا می شوند.
زمانی که با گزینه های وابسته مواجه هستیم، از این مدل استفاده می کنیم.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
لوجیت آشیانه ای
13

## Slide 15
سطح 1
سطح 2
سطح 1
سطح 2
مثال اتوبوسهای قرمز و آبی به این روش، منجر به پاسخ صحیح می شود.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
14

## Slide 16
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
تابع مطلوبیت بخش های مرکب، باید مشخصات زیر مدها را شامل شود، به این منظور، از متغیر Logsum و ضریب کالیبراسیون آن  استفاده می گردد.
که مطلوبیت گزینه n در آشیانه است.
پارامتر های ثابت هستند.  و
15

## Slide 17
مثال: با توجه به ساختار آشیانه ای انتخاب وسیله داده شده،احتمال انتخاب اتومبیل(c)، اتومبیل(B)، تاکسی(T) و مترو((M چقدر است ؟
-0.03t-0.02c+1.25 =V
0.03t -0.02c-0.2- Vt=
VB=-0.04t -0.03c +0.5
VM= -0.04t-0.03c
Vpt=-0.60(EMU)
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
c | t | وسیله
23 | 4/5 | اتومبیل
5/5 | 7/5 | اتوبوس
15 | 5/5 | تاکسی
3/6 | 5/5 | مترو
اتومبیل
تاکسی
اتوبوس
مترو
حمل و نقل عمومی(PT)
16
t=time C=cost

## Slide 18
VB=- 0.04(7/5)-0.03(5/5)+0/5=0.035
VM= -0.04(5/5)-0.03(3/6)=0.328
EMU=ln(exp(0.035)+exp(-0.328))=0.56
بررسی ابتدا از سطح دوم
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
17

## Slide 19
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
VA=- 0.03(4/5)-0.02(23)+1.25=0.655
VT=-0.03(5/5)- 0.02(15)-0.2=-0.655
Vpt= 0.6(EMU)=0.6(0.56)=0.336
PB=PPT P(BlPT)=0.36*0.59=0.21
PM=PM P(MlPT)=0.36*0.41=0.15
18

## Slide 20
لوجیت ترکیبی (mixed logit)
مدل لوجیت ترکیبی، مدلی با انعطاف پذیری بالا است که می تواند هر مدل مطلوبیت تصادفی را تقریب بزند.
این مدل سه محدودیت لوجیت استاندارد را با در نظر گرفتن تنوع تصادفی سلایق، الگوهای جانشینی محدود نشده و وابستگی در عوامل مشاهده نشده در طول زمان، برطرف می کند. برخلاف مدل پروبیت این مدل به توزیع نرمال محدود نشده است.
احتمالات مدل لوجیت ترکیبی، انتگرال احتمالات لوجیت استاندارد بر یک چگالی از پارامترها هستند. به بیان واضح تر، یک مدل لوجیت ترکیبی، هر مدلی است که شامل احتمالاتی است که به شکل زیر بیان شوند:
که، احتمال لوجیت برآوردی با پارامتر می باشد.
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
19

## Slide 21
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
یک تابع چگالی احتمال است یک جزء مطلوبیت است که به پارامتر وابسته است. اگر مطلوبیت در خطی باشد پس .
در این حالت احتمال مدل لوجیت ترکیبی به شکل معمول می باشد.
در ادبیات آماری میانگین وزن دهی شده ی چندین تابع، یک تابع ترکیبی نامیده می شود. و چگالی ای که وزن ها را تامین می کند توزیع ترکیبی نامیده می شود. مدل لوجیت ترکیبی یک ترکیب از تابع لوجیت برآوردی در های متفاوت در به عنوان توزیع ترکیبی است.
لوجیت استاندارد یا همان لوجیت چند جمله ای حالت خاصی است که توزیع ترکیبی به پارامترهای ثابت b محدود می شود: برای و برای است.
سپس احتمال انتخاب به صورت زیر بیان می شود:
20

## Slide 22
اگر β یک مجموعه متناهی از مقادیر مجزا را بگیرد، توزیع ترکیبی می تواند گسسته باشد. فرض می شود که β، M مقادیر ممکن b1, . . . , bM را با احتمال Sm که β = bm می باشد، بگیرد.
احتمال انتخاب به صورت زیر می باشد:
مقدمه
بررسی لوجیت چند جمله ای
انواع لوجیت
بررسی لوجیت ترکیبی
بررسی لوجیت آشیانه ای
21

## Slide 23: منابع
]1 [سید محمد حسینی، برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و جابجایی مواد،
]2[حقانی،میلاد؛شاه حسینی،زهرا؛ برنامه ریزی حمل و تقل و مهندسی ترافیک
[3]Koppelman F. Bhat .C, 2006. Mode Choice Modeling : Multinomial and Nested Logit Models, Prepared For U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration.
[4] Train, K.E., 2003. Discrete Choice Methods With Simulation. Cambridge University Press, UK.
[5] David Hensher;hand book of transport Modelling:,,second Edition.