## Slide 1: معرفی و بررسی باغ دولت آباد
موقعیت باغ
تاریخچه
عناصر تشکیل دهنده
شناخت سازمان فضایی
معماری
مرمت و بازسازی
منابع

## Slide 2: موقعيت باغ دولت آباد
استان یزد با شرایط آب و هوایی بیابانی گرم و خشك ، یكی از خشكترین استانهای كشور به شمار میرود.
باغ دولت آباد یزد از مشهورترین و زیباترین باغهای شهر یزد محسوب میشود.
مهمترین مسأله برای حیات بخشیدن به باغ رساندن آب از راههای دور دست به آنجا بوده است.

## Slide 3: تاريخچه
باغ دولت آباد در اواخر دوره افشاریه و درسال 1160 ه.ق توسط محمد تقی خان که وی سرسلسله خاندان خوانین یزد بود احداث گردید.
محمد تقی خان ابتدا قنات و سپس دارالحکومه خود را در اینجا بنا کرد. این دارالحکومه ۲۶۰ سال قدمت داشته و در دوره زندیه و قاجار یه در شمار زیباترین باغها بوده و اکنون نیز وجود دارد.

## Slide 4: عناصر تشکيل دهنده باغ
دولت آباد از نقطه نظر گونه شناسی عملکردی ، باغ”سکونتگاهی- حکومتی” می باشد.
سطح باغ به دو بخش تقسیم شده است:
باغ بیرونی:
محل انجام تشریفات حکومتی ، مراسم ورزشی
و اداره امور شهر بوده است.
باغ اندرونی:
اندرونی،بخش خصوصی و اقامتگاهی مجموعه
به شمار می رفته است.
از دیدگاه گونه شناسی کالبدی ، دولت آباد از نوع “باغ-حیاط” به شمار می رود.

## Slide 5: عناصر تشکيل دهنده باغ
بخش اندرونی :
ساختمان های هشتی(بادگیر تابستانه)
بهشت آئین (زمستانه)
حرمخانه(حرمسرا)
مطبخ (آشپزخانه)
اتاقهای خدمه،
اصطبل های تابستانه و زمستانه،
درشکه خانه
یک برج دیده بانی
آب انبار خصوصی

## Slide 6: عناصر تشکيل دهنده باغ
بخش بیرونی :
ساختمان های تالارآئینه
عمارت تهرانی
ساختمان سردر اصلی
دو بازارچه
دو برج دیدبانی
آب انبار عمومی
دیوانخانه

## Slide 7: ويژگی باغ های ايرانی
ویژگی باغها :
1- دیوار محصور دورشان دارند 2- هندسی بودن ساماندهی فضایی آن 3- وجود سر در بصورت ساختمان 4- دارای برج 5- شبکه خیابان بندی راست 6- شبکه آب نماها و آبیاری راست 7- ساختمان کانونی ( کاخ ، کوشک ، کلاه فرنگی و ... ) 8- باغچه های چهارپهلو پر از درختان و گلها

## Slide 8: شناخت سازمان فضايی باغ
هندسه باغ یک هندسه ی منظم است که سطح باغ را به دو بخش مستطیلی شکل عمود بر هم (باغ بیرونی و باغ اندرونی) تفکیک کرده است.
در واقع این محور، همان محوری است که عمارت سردر را به عمارت هشتی متصل می کند.
آبنما که دقیقا بر محور تقارن باغ اندرونی منطبق می باشد سطح باغ را به دو کرت مستطیلی متقارن تقسیم می کند.)باغ ایرانی،حکمت کهن منظر جدید،1383)

## Slide 9: شناخت سازمان فضايی باغ
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت می باشد این است که در باغ فـین کاشان هم همانند باغ دولـت آباد، یک محور اصلی(شمالی- جنوبی) وجود دارد.

## Slide 10: معماری باغ
در باغ دولت آباد یزد كه بنایی در بالای باغ با یك بادگیر، و بعد از آن یك هشتی و سه اتاق در بالا و طرفین آن، و یك بنا در سمت راست و یك بنا در سمت چپ و یك سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است.
از وسط هشتی به سه حوض كشیده دراز در سه شاه‌نشین می‌رود. آب از هر سینه كبكی وارد یك حوض كلگی می‌شود، و از آنجا در جوی هایی در دو طرف میان كرت جاری می‌شود و به سردر می‌رسد. بعد از آن آب از زیر سردر عمارت بیرون می‌رفت و به یك استخر بزرگ 12 ضلعی می‌رسید .

## Slide 11: معماری باغ
از مصالح شاخصی كه در بناهای این باغ به كار رفته سنگ مرمر است.
كاربندی های بسیار ظریف سقف هشتی اثر استاد حاجی علی اكبر آخوند است كه با سیم گل و دم گیری گچی به طرزی بسیار ماهرانه اجرا شده است. در ارسی مشبك به شیشه‌های رنگی نیز كه مرمت شده است به زیبایی بنا اضافه نموده است.
باغ از ردیف‌‌ كاری درختان مختلف برخوردار است.
هر بخش از باغ به مربع های کوچک تقسیم شده و در هر راس این شبکه مربعی یک درخت که عمر طولانی تر دارد کاشته شده است.
بادگیر باغ دولت آباد به شکل منشوری ساخته شده است و ارتفاع آن ۳۳ متر و ۸۰ سانتیمترمی باشد.

## Slide 12: معماری باغ
روشنایی باغ در شب توسط لامپ‌هایی که در داخل فانوس گذاشته شده و به فواصل معین در اطراف قرار گرفته‌اند تامین می‌شود .(باغ ایرانی،انصاری1385)
درهای ساختمان اصلی از چوب و به صورت کنده کاری دیده می‌شود و در داخل بنا اتاق‌های متعددی قرار دارد که در اکثر این اتاق‌ها حوضی قرار گرفته است.

## Slide 13: مرمت و بازسازی
عملیات مرمت و بازسازی باغ دولت آباد از سال 1348 توسط دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی آغاز شد و تا سال 1361 ادامه داشته است.
همچنین در فاصله سال های 1355 تا 1361 عملیات باغسازی و محوطه سازی در این باغ تاریخی صورت پذیرفت.

## Slide 14: منابع
باغ ایرانی و کوشک های آن،ویبلر دونالد
باغ ایرانی،حکمت کهن منظر جدید،1383
باغ ایرانی،انصاری1385
www.atlasy.ir
www.tebyan.ir
www.dolatabad.com
www.vefagh.co.ir