## Slide 1: مبانی و روش های طراحی شهری
منظر عمومی و خصوصی خیابان

## Slide 2: فهرست:
1. منظر عمومی خیابان
1/1- پیاده رو
1/2- درختان خیابان
1/3- جدول ها و باغچه های گود
1/4- چراغ خیابان
1/5- مصالح کف سازی
1/6- موانع پیاده رو
1/7- جای گیری تاسیسات رفاهی
2. منظر خصوصی خیابان
2/1- دیوارهای خیابان
2/2- عقب نشستگی های کم عمق
2/3- الحاقات ساختمان
2/4- ارتفاع ساختمان ها
2/5- آسمان خراش ها
2/6- نگاه به خیابان
2/7- مغازه ها در پیاد رو
2/8- مدیریت خرده فروشی

## Slide 3: 1. منظر عمومی خیابان
خیابان جایی فقط برای حرکت خودروها نیست. طراحی خیابان باید در جهت حمایت نقش آن به عنوان فضای عمومی باشد. به جز مسیرهای وسایل نقلیه، خیابان باید شامل پیاده رو، درخت، جدول، چراغ و سایر عناصری باشد که با یکدیگر منظر عمومی خیابان را می سازند.
عناصر منظر خیابان باید در محل های مختلف از مرکز شهر تا لبه ی روستایی، متفاوت باشند. اشتباهات متداولی که باید از آنها اجتناب کرد: نورپردازی بیش از اندازه، مصالح غیر ضروری تفننی، موانع در پیاده رو و تجهیزات سودمندی که در جای نامناسب قرار گرفتند.

## Slide 4: 1/1. پیاده رو: پیاده رو مناسب در امتداد تمام معابر شهری ایجاد کنید.
در نواحی شهری تر پیاده روهاباید حداقل 3 متر عرض داشته باشند.
در خیابان های فعال خرده فروشی عرض 4/5-6 متری از ساختمان تا جدول(برای مکان هایی که امکان صرف غذا در هوای ازاد وجود داشته باشد.)
در نواحی شهری تر یک پیاده رو استاندرد 1.5 متری عبور 2 نفر را در کنار هم ممکن می کند.
گذر با احتیاط (yield-flow) مختص پیاده اصلا نیازی به پیاده رو ندارد.
پیاده رو های مجزا داخل وونرف ها ایجاد نمی شود.
(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ... 120:1391)

## Slide 5: 1/2. درختان خیابان: در امتداد معابر درخت بکارید.
فواید درختکاری خیابان:
محافظت از عابرین پیاده
کاهش سرعت خودروها
ایجاد حس محصوریت در فضای خیابان
کاهش اثرات جزیره ی حرارتی آب باران های شدید و الودگی هوا رو جذب می کند.
افزایش ارزش مستغلات
جای کاشت مناسب، آرایش ردیفی و گونه های درختان بستگی به نقش خیابان در ترابرش روستایی به شهری دارد.
در نواحی کمتر شهری، درخت باید بین معبر و پیاده رو در یک ردیف مداوم با عرض (5/1 تا 5/4 ) متر کاشته شود.
در نواحی روستایی، درختان باید در انواع گوناگون و به صورت گروهی در فواصل مختلف از جاده کاشته شوند تا شبیه مناظر طبیعی به نظر رسد.
.(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ... 121:1391)

## Slide 6: 1/3. جدول ها و باغچه های گود طیف متناسبی از روش های جمع آوری آب باران های شدید فراهم کنید.
کف سازی به جایگاه آن در سلسله مراتب ترابرش روستایی به شهری وابسته است.
تفاوت اصلی بین خیابان شهری و خیابان روستایی، وجود جدول است.
سیستم جمع آوری آب باران
در شهر: جمع آوری آب باران از طریق جدول و آبرو تخلیه از طریق لوله کشی زیرزمینی فاضلاب
در روستا: جذب آب در زمین از طریق باغچه های گود
خیابان سبز: جمع آوری آب باران را از طریق باغ های بارانی شهری انجام می دهد.(راه حل متداول در شمال غرب)
(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ...122:1391)
www.biocycle.net
Navid007.miyanali.com
riversides.or
water.epa.gov

## Slide 7: 1/4. چراغ خیابان: چراغ خیابان را متناسب با مکان در نظر بگیرید.
ایمن ترین محیط های شهری آن هایی هستند که با چراغ های پایه کوتاه که دارای لامپ های کم وات و گسترده طیف هستند و عابران پیاده را جذب می کنند.
برای دستیابی به سطوح بالاتر نور به جای افزودن به قدرت یا ارتفاع چراغ ها، باید تعداد آنها را زیاد کرد.
در مراکز شهری و نواحی خرده فروشی: به تعداد زیاد و با فاصله کم حدود 9متر بین مرکز چراغ ها
استفاده از چراغ در حومه های مسکونی: در تقاطع ها
در لبه های روستایی: می توان صرف نظر کرد.
ظاهر و شکل چراغ ها باید با ترابرش منطبق باشد.
چراغ های خیابانی برای نصب علائم خیابانی و ترافیکی هم استفاده شوند.
(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ... 123:1391)
www.made-in-china.com
en.wikipedia.org

## Slide 8: 1/5. مصالح کف سازی: سطوح را ساده و تا حد امکان نفوذپذیر نگه دارید.
موفقیت یک خیابان، به عنوان محیطی مناسب برای عابر پیاده، بیشتر به کیفیت های فضایی آن بستگی دارد تا به مصالح آن.
سابقه تثبیت شده از استفاده از آنها وجود دارد.
بهترین مورد ها برای تجهیزات
تعداد فراوان از آنها در انبار ها وجود دارد.
در لبه روستایی: شن ریزی پیاده رو ها و مسیر های مختص عابران پیاده و نیز مسیر های پشت خانه ها
تدابیر برای قابلیت نفوذ آب باران در نواحی شهری: نواری از آجر قابل نفوذ یا قلوه سنگ بین درختان در پیاده رو ها
در حومه های شهری: باغچه های ممتد درختان برای ایجاد باغچه گود جهت نفوذ

## Slide 9: 1/6. موانع پیاده رو: مسیر عابران پیاده را پاک نگه دارید.
مسیر عابران پیاده باید از هر گونه تیرهای چراغ.درخت و گلدان.پستی و بلندی و دیگر موانع حرکت پاک باشد.به طور مثال جهت عملکرد بهینه ی پیاده رو ی نواحی تجاری باید دارای چهار قسمت باشد:
جدول: نزدیک جدول باید فضای حد اقلی برای باز شدن درب خودروها منظور گردد.
تجهیزات شهری: شامل درختان.چراغ های خیابان.صندوق پست.سطل اشغالو سایر موانع دائمی حرکت
مکث در مقابل ویترین ها:مکانی برای موانع موقتی.یا عرضه ی کالایی که باید در زسر سایبان مغازه ها قرار گیرد.
پیاده روی: مکانی برای حرکت عابران پیاده

## Slide 10: 1/7. جای گیری تاسیسات رفاهی: تاسیسات رفاهی را خارج از دید جای دهید.
تأسیسات رفاهی نباید در دید اصلی منظر شهری قرار گیرد زیرا به تشخص قلمرو عمومی آسیب میزنند.
مکانهای مناسب:
نواحی پشت صحنه ای:توقفگاه میانه ی بلوک هاوکوچه های پشتی ساختمان ها
به صورت نظام مند در یک جا جمع شوند و یا به صورت ساختمانی پوشانده شود.

## Slide 11: 2. منظر خصوصی خیابان:
قلمرو عمومی توسط توده ساختمان های عمومی محصور کننده ی آن شکل میگیرد.جای گیری ساختمان ها در زمین و پیکره بندی قلمرو عمومی به ایمنی آن.تعریف فضایی آن.عملکرد آن و جذابیت بصری آن کمک میکند. در واقع ساختمان های خصوصی فضای قلمرو عمومی را شکل میدهد.

## Slide 12: 2/1. دیوار های خیابان: فضای خیابان ها را با نمای ساختمان ها محصور کنید.
بیشتر خیابانها، میدان ها و سایر فضاهای عمومی را باید به عنوان«اتاق نشیمن فضای باز»طراحی کرد و یک حس محصوریت مطلوب ایجاد نمود. فضای خیابان ها ی مطلوب را باید با نمای نسبتأ تخت ساختمان ها جداره سازی شوند.

## Slide 13: 2/2. عقب نشستگی های کم عمق: در نواحی شهری، ساختمان ها را نزدیک تر به خیابان جای دهید.
به منظور تعریف بهتر قلمرو عمومی، ساختمان های خصوصی باید نسبتأ نزدیک به خیابان با فاصله ی کم از پیاده رو جای گیرند.
در مرکز شهر و بافت قدیمی آن، ساختمان ها باید درست کنار خیابان ها قرار گیرد.
در خیابان های مسکونی معمولی، خانه ها می توانند آزاد از هر طرف بین 3تا 7.5 متر از خط مالکیت زمین عقب نشستگی داشته باشند.
در لبه ی یک واحد همسایگی روستایی عقب نشستگی های عمیق تر با حیاط جلویی طولانی تر مناسب است.

## Slide 14: 2/3. الحاقات ساختمان: عناصر ساختمانی دوستانه و نیمه عمومی را در ساختمان تشویق کنید.
الحاقات ساختمانی همچون ایوانهای جلویی و کناری.پنجره خلیجی، بالکن، سایبان های تجاری و طاق نما ها به یک خیابان مسکونی جذابیت می بخشد و توجه و فعالیت را برای قلمرو عمومی ایجاد می کند، همچنین فرصتی برای ارتباطات عمومی فراهم می کند. این الحاقات باید روی پیاده روی عمومی جای گیرد و در صورت ضرورت حق ارتفاق داشته باشند.

## Slide 15: 2/4. ارتفاع ساختمان ها: ارتفاع ساختمان ها را مطابق ترابرش تعیین کنید.
علاوه بر عقب نشستگی های کوتاه، ساختمان های مرتفع نیز برای ایجاد محصوریت در فضای خیابان مناسب هستند.
ارتفاع ساختمان باید با مکان منطبق باشد. ساختمان های واقع در نواحی شهری تر، باید سه طبقه یا بیشتر و در نواحی روستایی تر، دو طبقه یا کمتر ارتفاع داشته باشند

## Slide 16: 2/5. آسمان خراش ها: آسمان خراش ها را محدود به نواحی کنید که به وسیله حمل و نقل عمومی به خوبی پوشش داده شوند.
ساخت آسمان خراش ها دز هر مکان شهری به جز در متراکم ترین شهرها جای سوال دارد.زیرا ساختمان ها در یک سایت منفرد می تواند توسعه بسیار زیادی را جذب کنند و این اسمان خراش ها مناسب مراکز کلان شهری هستند.
بهترین ارتفاع برای دوباره سرزنده کردن مراکز شهری نیمه خالی ساختمان های چهار طبقه یا کمتر هستند. این ساختمان ها برای سازندگان فرصت بهتری برای مشارکت در بازار ساخت و ساز و موقعیت رشد را در سطح بیشتری از زمین ها گسترش می دهند.
(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ... 134:1391)
natureiran.persianblog.ir

## Slide 17: 2/6. نگاه به خیابان: با درها و پنجره های متعدد به جلوخان ساختمان ها زندگی ببخشید.
نظارت طبیعی کلید ایمنی واحد همسایگی است. وقتی تماشای ناظر بالا می رود جرم کاهش میابد.در و پنجره و سایر نشانه های معماری سکونت به صورت نگاه به خیابان عمل می کند.

## Slide 18: 2/7. مغازه ها در پیاده رو: از بازارچه های خرید از هر نوع، اجتناب کنید.
ضد پیاده ترین روش ویژگی خرده فروشی محوطه پارکینگ جلویی است.
بسیاری از پیاده روهای سرپوشیده مثل لافایت در بوستون پشت خود را به خیابان های اطرافشان داده اند و نواحی بن بستی را که مستعد جرم است به وجود آورده اند.
www.corigin.com

## Slide 19: 2/8. مدیریت خرده فروشی: مغازه ها را باید با بالاترین استاندارد حرفه ای، طراحی و مدیریت کرد.
خیابان های اصلی در رقابت مستقیم با پاساژها، مراکز خرید و سایر شکل های متمرکز تجمع خرده فروشی هستند.خرده فروشی های مذکور برای اینکه رونق داشته باشندباید طراحی معین و روشهای مدیریتی را که بهترین خرده فروش ها به کار می برند، داشته باشند. (
(راهنمای رشد هوشمند.آندره دو آنی و ... 137:1391)
northernalabamarealestate.com

## Slide 20: منابع:
En.Wikipedia.org
www.tabnak.ir
www.metrojacksonline.com
Tehran24.com
hamshahrionline.ir
www.biocycle.net
www.mediaprojectonline.org
Navid007.miyanali.com
Riversiders.or
Water.epa.gov
Waterbucket.ca
www.made-in-china.com
www.rasekhoon.net
www.panoramio.com
Rafisazan.javanblog.ir
isna.ir
0220220.blogfa.com
activerain.com
دوآنی،آندره و جف اسپک و مایک لیندون، (1391) راهنمای رشد هوشمند، ترجمه مهرناز مولوی، انتشارات دانشگاه گیلان
www.daneshju.ir
www.nardebaan.ir
Kooshe.sch.ir
www.shabfa.co
Foumanvilla.ir
www.Wikipedia.org
www.tripadvisor.co.uk
www.miamibeachpropertyblog.com
Natureiran.persianblog.ir
Upload.Wikimedia.org
Newconstructionmanhattan.com
Smithratliff.com
Iqna.ir
www.northsideatlegacy.com
www.corigin.com
Northernalabamarealstate.com
Greatstreet.org