## Slide 1
مبانی و روش های طراحی شهری
متابولیزم، مگافرم و فرم جمعی

## Slide 2
ریشه و سابقه ی نهضت متابولیزم
در اواخر دهه ۱۹۵۰م، نهضت متابولیزم در ژاپن شکل گرفت. Metabolism (メタボリズム metaborizumu)
پایه گذاران این نهضت عبارتند از: کیکوتاکه، ماکی، اوتاکا، کوروکاوا، آوازو.
ماکی تشکیل این نهضت راپاسخی به ناتوانی معماری تجدد درطراحی شهرها می دانست.
متابولیزم به دنبال راه حلی برای حل مشکل مقیاس های غیر انسانی بزرگراه ها در دوران تجدد و طراحی شهری تجددگرا بر اساس دید پرنده بود.
براین اساس رشد، تغییر، انعطاف، قابلیت تعویض عناصر معماری و اشکال گروهی یا خوشه ای ، هسته اصلی تفکرات گروه متابولیست را تشکیل می داد.
حوزه فعالیت این گروه در ارتباط با برنامه ریزی های محلی و پروژه های معماری و نیز طراحی صنعتی بود .
هسته اصلی تفکرات گروه متابولیست
رشد
تغییر
انعطاف
قابلیت تعویض

## Slide 3
نهضت متابولیزم گسترش چندانی نیافت و بیشتر محدود به کشور ژاپن بود.
گسترش نهضت
انتقال آراء نهضت متابولیسم به فرانسه | شهر جدید بر روی شهر های قدیم | فرم ثابت شهر | یونا فریدمن | سال 1960 م.
در سال 1970 در آریزونا به اجرا در آمد. | تلفیق معماری و اکولوژی | شهرهای زیرزمینی | پائولو سالری | اواخر دهه 1960
اوج شهرت گروه متابولیست ها در نمایشگاه جهانی 1970 در اوزاکا بود که موجبات شهرت جهانی این نهضت را فراهم آورد.
در نهایت، ایده های گروه متابولیزم در تقسیم شهر به دو بخش اصلی و فرعی توسط ماکی انعکاس یافت.
ساختار اصلی شهر

## Slide 4
شکل گیری نهضت متابولیزم
مخالفت با اصول طراحی تجدد مانند : فرم تابع عملکرد است.
معتقد به تضمین آینده و فرهنگ بشر در گرو توجه به قوانین فضا و تحول عملکردی در شهرها
ایده ها بر پایه پیشرفت های فنی
پس از جنگ جهانی دوم، مسئله تامین مسکن با شیوه هایی ارزان تر و سریع تر
پایه فلسفی، سیاسی، علمی و فرهنگی

## Slide 5
پایه فلسفی، سیاسی، علمی و فرهنگی
بن مایه اصلی متابولیزم، در تقسیم شهر به دو بخش اصلی (مگافرم) و غیر اصلی تجلی یافت.
مگافرم: بخش اصلی شهر
متابولیست ها شهر را به بدن انسان تشبیه می کنند که در آن :
1- اصلی(مگافرم): استخوان بندی
2- غیر اصلی: گوشت و پوست
بخش اصلی:
مجموعه عملکردها، کاربری ها وعناصرمختلف و متنوع شهری
کلیت شهر وجهات توسعه آتی(محورهای اصلی ارتباطی ، فضاهای باز عمده و بناهای عمومی )
بیان کننده ی ویژگی های اصلی و موجد دوام، ثبات و هویت شهر
موظف به انتقال معنا
قابل طراحی
بخش فرعی:
نماینده تغییر، تنوع، آزادی و اختیار
شامل محلات شهری ومکان زندگی روزمره شهروندان
بخش اصلی وفرعی شهرطبس
بخش اصلی وفرعی شهرنائین
بخش اصلی وفرعی شهر زواره

## Slide 6
پایه فلسفی، سیاسی، علمی و فرهنگی
شهر باید به گونه ای طراحی شود که امکان رشد در بازه ی زمانی نامحدود را داشته و به نیاز برای گسترش دائمی پاسخ گوید. این امر، از راه تقسیم شهر به دو بخش اصلی و غیر اصلی، تا حدودی قابل دستیابی است.
بخش فرعی
به عنوان بافتی زنده و پویا، تغییرات و دگرگونی های شهر را ممکن می سازد.
بخش اصلی
موجد تداوم و ثبات
بخش اصلی شهر یا همان مگافرم را می توان طراحی و اجرا کرد و در بخش های فرعی نیز از راه تعیین ضوابط و مقررات، به صورت غیر مستقیم به اعمال کنترل پرداخت.
در نهایت شاید بتوان پایه های فکری متابولیزم را در بیان سه ویژگی برای ساخت شهرهای آینده خلاصه کرد:
شهرهایی با مقیاس بزرگ
انعطاف پذیر
دارای ساختارهای قابل گسترش
هسته اصلی تفکرات متابولیزم
پویایی
قابلیت رشد

## Slide 7
فرم جمعی
یکی از ایده هایی که در راستای توانمند ساختن شهر برای تطبیق با تغییرات اجتماعی و اقتصادی مطرح شد، ایده فرم جمعی بود که توسط ماکی و اوتاکا ارائه شد.
فرم های جمعی به سه روش تولید می شوند:
درنهایت ماکی و اوکاتا عوامل فرم های مجتمع را به شرح زیر بیان می کنند:
۱- دیوار
۲- کف
۳- ستون
۴- واحد
۵- پیوند
فرم ترکیبی
مگافرم
فرم گروهی

## Slide 8
بخش فرعی :
تدوین ضوابط و مقررات، واگذاری طراحی و اجرا به عهده نهاد ها و افراد
برخوردار از گونه ای یکپارچگی و هماهنگی
روش و اصول طراحی
بخش اصلی :
طراحی و اجرا به صورت فشرده و با زیرساخت های کامل شهری مانند: سیستم تامین آب، برق و حمل ونقل
در برگیرنده شبکه اصلی ارتباطی شهر، زیر ساخت ها ، فعالیت های عمده شهری ، بناهای عمومی و اصلی شهر، فضاهای سبز بزرگ و ...
فراهم آوردن تمرکز روابط اجتماعی
محورخطی اصلی شهر که پیرو شبکه اصلی رفت وآمد درشهراست، می تواند با سیستم حمل ونقل عمومی و خصوصی و نیز حرکت پیاده وسواره، تقویت و تجهیز شود.
عناصر تشکیل دهنده ی فرم شهر
فرم شهر پیشنهادی متابولیست ها
الگوی خطی
ارتباط به شکلی سریع و ساده برقرار می گردد
بخش اصلی: متشکل از تعداد نامحدودی از واحدهای مستقل که توسط شبکه ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند.
بخش فرعی: شامل محلات، راه ها، کاربری ها و فضاهایی که در رده عناصر اصلی قرار نمی گیرند.

## Slide 9
مسیر های عبوری در ارتفاع های مختلف: مجموعه مسکونی هبیتت 67
سیستم ارتباطی
در طراحی شهر با توجه به اصول متابولیزم، چارچوب اصلی حمل و نقل در اغلب موارد به یک باره طراحی و اجرا شده و کمتر مورد تغییر قرار می گیرد.
در برخی موارد مانند هبیتت 67 مسیرهایی برای تردد انسان در ارتفاع نیز طراحی شده
وجود سلسله مراتبی برای مرتبط کردن عناصر بخش اصلی به هم و بخش اصلی به بخش فرعی
ماکت ساخته شده از نظام های حرکتی هم زمان در شهر فیلادلفیا
نظام های حرکتی هم زمان زمینه ساز شکل گیری ساختار اصلی

## Slide 10
کاربری
تاکید بر اختلاط کاربری
ساختار اصلی حاصل ترکیب فرم ها، فضاها و فعالیت های متنوع است.
حضور کاربری های مرتبط باعث تقویت ساختار اصلی میشود.
تنوع در فرم، فضا و فعالیت امکان تطابق با تغییرات زمانی و مکانی را فراهم می آورد.
تراکم
تراکم ساختمانی درشهر باید به گونه ای باشد که سازگاری، تناسبات و نمایانی عناصر و نشانه های شهری را مخدوش ننمایند.
یکی از شاخصه های ساختار اصلی، تمایز تراکم آن است.
ساختار اصلی شهر می بایست از نظر تراکم ومقیاس، پاسخگوی نیازهای شهرباشد.
در واقع بحث اصلی نهضت متابولیسم تراکم متمایز ولی متعادل بین قسمت اصلی و فرعی است.

## Slide 11
ارتباط با طبیعت
عناصر تشکیل دهنده ساختار اصلی شهر به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند.
عناصر طبیعی می توانند در تقویت ساختار اصلی شهر مورد استفاده قرار گیرند و در شکل دهی تصویر ذهنی از شهر، موثر باشند.
آنچه اهمیت دارد، تاثیری است که در تراکم بالای شهرهای ساخته شده بر مبنای اصول متابولیزم ، در حفظ محیط زیست دارد.
چارچوب توسعه
توسعه در چارچوب ساختار اصلی
مهم ترین ویژگی طرح های مگافرم
قابلیت توسعه نامحدود
قابلیت توسعه در بخش های غیر اصلی و تحت هدایت بخش اصلی
این توسعه درون زا بوده و در قالب ساختار اصلی جای گرفته امکان اندکی برای تعدی از مگافرم وجود دارد.

## Slide 12
مقیاس
مفهوم ساختار اصلی و فرعی | مقیاس
شریان های اصلی منطقه ای مانند خطوط زیرزمینی و خط آهن، رشته ای از سکونتگاه ها، صنایع و قطب های فعالیتی، تفریحی، مراکز اصلی حمل و نقل و... در این مقیاس تمرکز حرکت در ساختار اصلی بر روی حرکت سریع سواره است. | مقیاس مناطق شهری
شریان تندرو شهری و بین منطقه ای مانند بزرگراه ها، فعالیت شهری و مراکز کلانشهری که خدمات را در مقیاس شهر و منطقه اطراف ارائه می دهند، ساختار اصلی را بوجود می آورند. تمرکز حرکت بر حرکت سواره و تندرو قرار دارد. | مقیاس کلانشهرها
خیابان های سواره اصلی، مراکز تجاری، فرهنگی و اداری و هرآنچه در حرکت تند سواره قابل رویت بوده و یا موجب پیوند مراکز شهری و محله ای است، ساختار اصلی را شکل می دهد. در این مقیاس حرکت سواره با سرعت متوسط (با تاکید بیشتر) و در عین حال حرکت پیاده (با تاکید کمتر)، مد نظر قرار می گیرد. | مقیاس شهر ها
در این مقیاس توجه به عابر پیاده و فعالیت های وی، افزایش می یابد. بر این اساس خیابان ها و مسیرهای اصلی حرکت پیاده، مراکز فعالیتی با عملکرد فراغتی ، تفریحی ،خدماتی و تجاری که در مقیاس نواحی و محلات کارکرد دارد. | مقیاس نواحی و محلات شهری

## Slide 13
رابطه طراح با استفاده کننده
با طراحی بخش اصلی توسط طراح و بخش غیر اصلی توسط مردم و با تبعیت از دستورالعملها و ضوابط ارائه شده، شهروندان در شکل دادن به محل زندگیشان سهیم شده و به نقش آنها در طراحی بیش از پیش توجه میشود.
بیکن معتقد «است شکل گیری ایده نه مخلوق جامعه است و نه مخلوق طراح، بلکه محصول کنش متقابل آنهاست».
جنبه های مالی و اداری
با به کار گیری ایده ی ساختار اصلی شهر از فشار بر بودجه عمومی جهت طراحی کل شهر کاسته میشود. و همچنین امکان مشارکت بخش خصوصی هم وجود دارد.
فراهم شدن زمینه تحقق آزادی در عین کنترل از راه اجرای تقسیم شهر به دو بخش اصلی و غیر اصلی

## Slide 14
طرح شهر کلان پیکر برای توکیو
این طرح شامل ساختار خطی با قابلیت گسترش است که به واحدهای ساختاری کوچک تر تقسیم می شود.
با اتکا به شبکه حمل و نقل قابل توسعه طراحی شده و با استفاده از اشکال گروهی و مدولار، مقیاس انسانی حاصل شده است.
سازمان های اداری و تاسیسات حکومتی بر روی محور اصلی قرار گرفته و سایر کاربری های شهری از جمله کاربری مسکونی در نواحی غیر اصلی جای می گیرند.
طراحی بر پایه ی یک نوار مرکزی با محوریت شبکه حمل و نقل از جمله راه آهن و ایستگاه های آن و فرودگاه، قرار دارد که واحد های تکرار شونده در 2 طرف آن اضافه می شوند.

## Slide 15
طراحی مجتمعی برای 25000 نفر
بر اساس ایده مگافرم
توسط کنزو تانگه و تعدادی از فارغ التحصیلان ام.آی.تی
تراکم بالا
واحدهای عملکردی با قابلیت تغییرات سریع در دل یک طرح بزرگتر، قرار دارند.
کنزو تانگه، تقسیم شهر به دو بخش بادوام و متغیر را لازمه زندگی انسانی و در عین حال تجددگرا میداند.

## Slide 16
خانه آسمان

## Slide 17
دانشگاه ریشو

## Slide 18
هبیتت 67 در مونترآل
این مجموعه به عنوان اولین اثر اجرایی مگافرم، با هدف ارزان بودن و ایجاد فرمی که قابلیت تطبیق یافتن با تراکم را داشته باشد، توسط موشه صفدی طراحی و اجرا شد.
فرم مبنا مکعب بوده و کل مجموعه از 15 مدل یک تا هشت مکعبی، تشکیل شده است. مجموعه مدولار بوده و هر واحد، دارای تراس و باغچه است. پیاده رو ها نیز در ارتفاعات مختلف در نظر گرفته شده و کل مجموعه دارای سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی است.
تراکم بالا برای پاسخ به کمبود مسکن، یکی از اهداف ساخت این مجموعه بود.
مسیر های عبوری در ارتفاع های مختلف

## Slide 19
Funnel city ‘‘Intrapoils’’
این شهر توسط والتر جوناس در سال 1960 طراحی شد.

## Slide 20
نمونه اجرا شده در ایران
از جمله نمونه های طراحی و یا اجرا شده بر اساس ایده های متابولیزم در ایران نیز می توان به شوشترنو، شهستان پهلوی، طرح مجتمع مسکونی فولاد اهواز، فولاد شهر اصفهان، شهر جدید بهارستان اشاره کرد:
شهستان پهلوی
ساختار اصلی این طرح با کاربری های عمومی و دولتی طراحی شده بود که از یک مسیر پیاده مرکزی تغذیه می کرد.

## Slide 21
شوشترنو
این شهر برای 40 هزار نفر طراحی و در کنار شهر قدیم شوشتر ساخته شد. عناصر فرعی، پیرامون بازار اصلی (الگوی خطی) قرار گرفته و بناهای عمومی مانند مسجد، ساختار اصلی را تقویت می کنند.
نمونه اجرا شده در ایران

## Slide 22
پولادشهر
برای اسکان کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان، شهر جدیدی در اطراف اصفهان ساخته شده که ساختار اصلی آن در بخش شمالی شطرنجی و در بخش جنوبی به صورت شعاعی طراحی شد.
نمونه اجرا شده در ایران

## Slide 23
انتقادات
در طراحی مگافرم،تشخیص کاربری هایی که در طول زمان تغییرات کمتری خواهند داشت ، مشکل است.
تقسیم قسمتهای اصلی و فرعی شهر به راحتی انجام نمیگیرد.
از مشکلاتی که در طراحی براساس تقسیم شهر به دو قسمت رخ میدهد، نیاز به وجود یک قدرت اجرایی مرکزی و متمرکز جهت تامین هزینه ها و اعمال قدرت لازم در طراحی و اجرای ساختار اصلی است.
چگونگی کنترل بخش های غیر اصلی شهر است.

## Slide 24
نهضت متابولیزم،با در نظر گرفتن شهر بعنوان موجودی زنده،قابلیت رشد آن را در طول زمان ،مد نظر قرار میدهد.
یک سیستم جامع جایگزین یک پلان جامع شده امری که میتواند به راه حل مناسبی در برخورد با شهرسازی تجدد که بر پایه ی طرح های جامع قرار داشت تبدیل شود.
این روش،تمایز میان آنچه ضروری و آنچه غیر ضروری است،امکان شکلگیری ساختار مرکزی را بدون نیاز به در بر گرفتن کل منطقه فراهم می آورد.
تا حد زیادی موجبات صرفه جویی در هزینه و زمان طرحها را فراهم آورده و آنها به اجرا نزدیکتر میکند.
در تقسیم شهر به دو بخش اصلی و فرعی، هر بخش وظایف ویژه ای را بر عهره میگیرد که این امر،طراحی را تا حد زیادی برای رسیدن به اهداف نزدیک میکند.
با طراحی ساختار اصلی،توسعه بی برنامه نواحی حومه ای که موجب نابسامانی در شهر شده را، تا حد زیادی کاهش میدهد.
امتیازات

## Slide 25
استخوان بندی اصلی شهر قابلیت تامین انسجام اجتماعی را از راه تقویت مراودت اجتماعی در قالب فعالیتهای خاص فراهم آورده و پیوند عمیقتری میان مردم ایجاد میکند.
با ارائه مهمترین خدمات شهری در ساختار اصلی و امکان دسترسی همه ی افراد به آن ارائه خدمات شهری تسهیل میشود که به ارتقاء کیفیت زندگی شهری منجر میشود.
اجرای یکباره ی تاسیسات و تجهیزات شهری تا حد زیادی زمینه را برای کاهش اتلاف انرژی و وقت فراهم می­آورد.
ساماندهی استخوان بندی اصلی،یک تصویر ذهنی بدست میدهد،بگونه ای که مفهوم مکان و زمان در آن انعکاس می یابد.
بخشهای غیراصلی شهر،امکان مشارکت مردم را در طراحی شهر ایجاد کرده و نوعی آزادی را در چارچوب بخش اصلی میدهد که مانع ایجاد هرج و مرج در شهر میشود.
امتیازات