## Slide 1
دوره ی باروک و سیکستوس پنجم
تاریخ شهر و شهرسازی جهان
فهرست
مقدمه
باروک
باروک و رنسانس
ویژگی های شهرسازی باروک
سیکستوس پنجم
شبکه خیابان های رم
معماری های برجسته ی رم
منابع

## Slide 2: مقدمه
بعد از قرن 15، ایده های مشابهی ، طراحی معماری، نظریه ی زیبایی شناسی و اصول شهرسازی را هدایت کرده و بدان ها جهت دادند. مهمترین این ایده ها، تمایل به نظم و انضباط در مقابل بی نظمی نسبی و پراکندگی فضاهای گوتیک می باشد.
در تاریخ معماری دوره­ی رنسانس به 4 دوره تقسیم میشود:
رنسانس نخستین (1500-1420)
رنسانس پسین (1600- 1500)
باروک (1750-1600)
رکوکو (1900- 1750)
که از میان این 4 دوره، دوره ی باروک در رابطه ی مستقیم با تاریخ شهری است.
احیا- بازسازی- گسترش و اجرای طرحی جدید از موضوعات کلی شهرسازی رنسانس می­باشد و همچنین 3 عنصر اصلی طراحی در دوره ی رنسانس خیابانهای اصلی مستقیم ،مناطقی با شبکه­ی شطرنجی و فضاهای بسته میباشد.

## Slide 3: باروک
دوره ای که با نام رنسانس مشخص کرده ایم بی هیچ گسستی در سبک ها تا سده های هفدهم و هجدهم ادامه می یابد، هنر این دوره ی اخیر را باروک می نامیم، هر چند سبک باروک واحد یا مجموعه اصولی به نام اصول باروک وجود ندارد.
عصر باروک ، عصری گونه گون – پردامنه و پویا، پر شکوه و مسرف، نمایشی و پر شور، درخشان و رنگارنگ ، احساسی و خلسه آور ، نوجو و هنر دوست بود.

## Slide 4: ویژگی های شهرسازی باروک
حفظ تقارن (پیاتزا دل پوپولو)
انسداد مناظر با قرار دادن دقیق ستونهای یادبود و یا مجسمه های مشخص و مناسب در خیابانهای بلند و مستقیم
ترکیب ساختمانهای منفرد به صورت یک واحد منسجم معماری با تکرار یک طرح واحد نما
تئوری پرسپکتیو

## Slide 5: رنسانس و باروک
از مهمترین تفاوت های دوره ی باروک با رنسانس میتوان به این نکته اشاره کرد که سبک باروک پویاست ولی سبک رنسانس نسبتا ایستا است.
نظم فضایی رنسانس، نخستین تمایل به توازنی درونی و ساکن بود. نتیجه ی این تمایل اساسا فضاهایی محدود و بدون تحرک هستند. مانند پیاتزای آنونزیاتای در فلورانس
در مقابل، شهرسازی باروک هرگاه در محدوده ای کوچک اسیر می شد برای ایجاد فضای نامتناهی خیالی تلاش مینمود.( مانند پیاتزای ناونا) و یا دورنمای نامتناهی موثری بوجود میآورد.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که نه تنها باروک بلکه اصولا نمامی شهرسازی رنسانس برای اقشار برگزیده ی جامعه ایجاد شده بود و ایجاد مناظر بی منتها و مقیاس با شکوه باروک تنها به کمک قدرتهای مستبد، متمرکز و قوی میسر بود. پروزه ی لوئی چهاردهم و لوئی پانزدهم در ورسای، پطر کبیر در سن پطرز بورگ ، پروژه ی سیکستوس پنجم در رم.

## Slide 6: سیکستوس پنجم
سیکستوس پنجم در سال 1585 به مقام پاپ انتخاب شد و مانند دیگر پاپها بر آن بود تا شهر رم را از نو بسازد تا شهری برازنده ی کلیسا باشد، همچنین شکل گیری نهایی شهر رم طی 5 سال دوره ی اسقفی سیکستوس پنجم تکوین یافت.
وی به کمک دومینیکو فونتانا به اجرای پروژه های عظیمی دست زد.
اسکان مجدد جمعیت در تپه های رم و آبرسانی به آنجا
انسجام بخشیدن به شبکه خیابانهای اصلی از طریق مرتبط نمودن کلیساهای اصلی و سایر نقاط کلیدی شهر و بالاخره خلق وحدت و انسجام صوری میان ساختمانهای ناهمگون حاشیه ی خیابانها و فضاهای عمومی
اهمیت دادن به کیفیت محیط زیست ( جمع آوری زباله منازل – بنای حمام عمومی – بهبود وضعیت سیستم دفع فاضلاب)

## Slide 7: شبکه خیابان رم
با انسجام شبکه خیابانهای اصلی و تبدیل آن به یک سیستم جامع و کامل آمد و شد، هفت کلیسای زیارتی شهر رم همانگونه که مورد نظر بود با هم ارتباط یافتند.
سن پیتر در واتیکان – سن ژان در لاترانو – سانتاماریاماجوره – سان پائولو موری له مورا – سان لورنتسوفوری له مورا – سانتا کروچه ( اورشلیم) و سان سباستیانو
هدف سیکستوس تنها تسهیل مراسم مذهبی نبوده، بلکه وی بر نقش سازنده ی خیابانهای جدید در رشد و توسعه ی مناطق غیر مسکون شرق و جنوب شرقی که در عین حال از اقلیم مناسبتری برخوردار بودند وقوف کامل داشت.

## Slide 8: معماری های برجسته
تپه ی کاپیتولینه (کاپیدولیو ) :
این شاهکار میکل آنژ حلقه ی اتصال بین تجلیات طراحی شهری آغاز رنسانس در فلورانس و توسعه های عظیم باروک در رم می باشد.
یکی از ویژگی های کمپوزیسیون کامپیدولیو ، مدولاسیون زمین می باشد.
شکل بیضوی – نقوش دو بعدی و ستاره شکل سنگ فرش آن – پیش آمدگی سه بعدی پله ها

## Slide 10: معماریهای برجسته
کلیسای سن پیتر :
در فاصلهی سالهای 1626-1506 توسط معماران برجسته ی آن زمان همچون برامانته ، میکل آنژ ، برنینی و... ساخته شد. این مجموعه بزرگترین طرح باروک در رم و همچنین فضای ذوزنقه شکل آن تداعی کننده تپه ی کاپیتولینه میباشد.

## Slide 11
پیاتزا ناونا :
خانه ها . کاخها و کلیساهای ناونا دقیقا بر اساس طرح اسنادیومی بوجود آمده اند که امپراطور دومیتیان آن را بنا نهاد.
فرم بلند و باریک فضا بدان معنا بود که تمام منظرها میبایستی بصورت پرسپکتیوهای ابلیک بنا گردد.

## Slide 12
پیاتزا دل پوپولو :
در ضلع شمالی شهر رم ، بین رودخانه ی تیبر در غرب و شیب های تند مونته پینچیو در شرق واقع شده است.
بازسازی منطقه پیاتزا دل پوپولو به منظور تبدیل آن به مدخل چشمگیری برای شهر در سال 1516 و تحت نظر لئوی دهم با بنای یک راه جدید به نام ویا بابویند آغاز شد و 300 سال بعد به اتمام رسید.

## Slide 13: منابع
ادموند بیکن- طراحی شهرها
جیمز موریس – تاریخ شکل شهر
هلن گاردنر – هنر در گذر زمان
ویکی پدیا
Flickr.com