## Slide 1
بررسی انواع مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی در مرحله ایجاد سفر

## Slide 2
رگرسیون
برگشت
روش استخراج(پیش بینی) رابطه های موجود بین متغیرها می باشد که با استفاده از انبوه داده های جمع آوری شده صورت می گیرد.
"بازگشت به يک مقدار متوسط يا ميانگين”
مقدمه
معرفی
مسئله
فرانسیس گاتن
ارتباط میانگین قامت پدران و پسران
بازگشت قد ارثی به سوی حد متوسط

## Slide 3
فرض اولیه رگرسیون برای رسیدن به یک رابطه ریاضی:
برقراری رابطه خطی برحسب پارامترهای مجهول
متغیر مستقل(کنترل شده)
متغير يا متغيرهايي كه بر متغير وابسته اثر مي گزارند (X)
متغیر وابسته(پاسخ)
متغيری كه تاثير پذيراز ساير متغيرهاست (Y)
الف
ب
ج
رابطه تابعی
رابطه متغیرها
رابطه آماری
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 4
برای هریک از مقادیر مشخص x یک توزیع آماری برای yوجود دارد.
2-مشاهدات در اطراف منحنی رابطه آماری پراکنده اند.
میانگین این توزیع های آماری، بسته به مقدارx به صورت سیستماتیک تغییر می کند.
مفاهیم اصلی
پیش بینی
کنترل
تشریح
مقایسه
کاربرد تجزیه و تحلیل رگرسیون
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 5
رگرسيون خطي ساده ترين و پركاربردترين نوع رگرسيون است.
خطی بودن: به اين دليل آنرا خطی که نمودار آن نشان دهنده يك خط راست است.
ساده بودن: یک متغیر مستقل دارد.
با ديدن اين نمودار اين ايده به ذهن مي رسد كه با افزايش x متغير y هم افزايش مي يابد و بلعكس.
x
y
مدل رگرسیون خطی
y =A+Bx+
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 6
:A عرض از مبدا
:B شيب خط رگرسيوني
d: Yi مقدار متغير Y براي نمونه iام است و اختلاف آن با براورد Yi برابر است با d
ضرايب رگرسيون
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 7
روش های برآورد کردن دو پارامتر aو b
روش کمترین مربعات خطا
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 8
رگرسیون غیر خطی
روشی برای یافتن مدلی غیر خطی در جهت یافتن رابطه میان متغیر وابسته و مجموعه ای از متغیرهای مستقل است
رگرسیون غیر خطی می تواند روابط مدل را بصورت اختیاری و ارادی میان متغیر های مستقل و غیر مستقل بررسی و اندازه گیری کند.
انواع مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل‌های غیرخطی
خطی‌نشدنی
خطی‌شدنی
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 9
روش‌های تبدیل مدل‌های غیرخطی به خطی
تبدیل لگاریتم
تبدیل معکوس
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 10
مدل‌های رایج رگرسیون غیرخطی
مدل‌های رشد لجستیک
مدل گامپرت
مدل میچرلیچ
مدل وایبل
مدل نمایی
روش برآوردیابی پارامترها
روش تابع غیر خطی
گاوس-نیوتن
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 11
آنالیز رگرسیون
مشخص کردن شکل قطعی تابع
برآورد میزان سفرها پس از پردازش داده ها
دسته بندی جدولی
دسته بندی خانوارها
محاسبه میانگین تولید سفر هر دسته
برآورد میانگین سفر هرگروه
از طرفی:
همفزون
ناهمفزون
مدل تولید سفر
در روش همفزوده، تعداد سفرهاي تولید شده با یک فرم تابعی از پیش تعیین شده به خصوصیات اقتصادي- اجتماعی یک ناحیه مرتبط می گردد
دراین روش اساس تولیدسفر، از خانواده گرفته میشود وخانواده ها براساس خصوصیاتی نظیردرآمد،مالکیت اتومبیل و... به چنددسته تقسیم میشوند و براي هردسته میانگین تولید سفر تعیین میگردد.
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 12
مزایا و معایب مدل های رگرسیون
مزایا
ارائه برآورد خوب از پارامترهای مجهول در مدل با استفاده از مجموعه کوچکی از داده ها
توانایی استفاده از داده های کمی و کیفی در مدل
معایب
همبستگی متقابل بین متغیرهاي مستقل ممکن است در نتایج مدل مشکلاتی را به وجود آورد
معادلات برازش ممکن است نتایج خلاف انتظاري ارائه دهند
ثابت بودن وپایداري پارامترهاي مدل در طول زمان بحث برانگیز است
در معادلات ایجاد سفر، پیش بینی پارامترهاي مدل براي آینده به سادگی صورت نمیپذیرد

## Slide 13
ضريب همبستگي
پيرسن در جامعه
ضريب همبستگي شاخصي است كه ميزان رابطه بين متغيرها را نشان مي‌دهد. يك ملاك مناسب براي تعيين همبستگي دو متغير كمي ضريب همبستگي پيرسن است كه در جامعه آن را با و در نمونه آن را با نشان مي‌دهيم.
ضريب همبستگي
ضريب همبستگي
پيرسن در نمونه
ضريب همبستگي همواره بين منفي يك و يك است.
برآوردي نقطه‌اي از است.
بر حسب اينكه مقدار ضريب همبستگي مثبت، منفي يا صفر باشد مي توان نتيجه را به صورت رو به رو بيان كرد:
تفسير | نمودار پراكنش | ضريب همبستگي
همبستگي دو متغير كامل و مستقيم است |  | 
همبستگي دو متغير ناقص و مستقيم است |  | 
دو متغير همبستگي ندارند. (ناهمبسته) |  | 
همبستگي دو متغير ناقص و معكوس است |  | 
همبستگي دو متغير كامل و معكوس است |  | 

## Slide 14
اگر هر يك از متغيرهاي x و y را روي يكي از محورهاي مختصات قرار دهيم و نقاط توام آنها را در صفحه مشخص نماييم مي‌توان تصوير بهتري از رابطه آنها را مشاهده كرد. به اين نمودار، نمودار پراكنش مي گويند.
در مطالعه ارتباط بین دو متغیر باید بین مفهوم همبستگی و رابطه علت و معلولی بین آنها تفاوت گذاشت.
نمودار پراكنش
عدم همبستگي همبستگي معكوس همبستگي مستقيم

## Slide 15
مقدمه
معرفی
مسئله
متغیرهای مورد استفاده در مدلسازی تولید سفر در شهر شیراز
شهر شیراز

## Slide 16
تعریف اهداف سفرهای مختلف
مدل های خطی منتخب تولید سفر شهر شیراز
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 17
تعداد مسافر منتشر شده از هر استان
میزان کالای منتشر شده از هر استان
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 18
طبق روابط رگرسیون خطی ارائه شده( )
خواهیم داشت:
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 19
نمودار مقایسه تعداد مسافر به دست آمده از مدل خطی با آمار موجود
مقدمه
معرفی
مسئله

## Slide 20
منابع:
1-تجزیه و تحلیل رگرسیون. نوشته: دکتر سید تقی اخوان نیاکی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف،مجید خدمتی. موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ سال 1394.
2-رگرسیون خطی کاربردی. نوشته: عبدالرضا بازرگان لاری، استادیار بخش آمار دانشگاه شیراز، چاپ سال 1384.
3-بهبهانی، حمید، فروتن، عبدالرضا. استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی برای برآورد تولید سفرهای بین شهری ایران. ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان.
4-شفاهی، یوسف، فرزانه، محمدرضا، تشنه لب، محمد. مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی
5-دهقان بنادکی،حمید،منتظری، صدیقه، حسینی عقدا، سیدابوذر، مرادی باغ بیدی،محمدحسن.ارائه مدلی مبتنی بر منطق شبکه هاي عصبی- فازي در راستاي پیش بینی میزان تولید سفر در شهرهاي متوسط (مطالعه موردي: شهر یزد).پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6-اصغری جعفرآبادی، محمد، سلطانی، اکبر، محمدی،مومنه.(1392). سری آمار: همبستگی و رگرسیون. مجله دیابت و لیپید ایران،دوره 12، شماره 6.

## Slide 21
با تشکر