## Slide 1
تخصیص تعادلی در
حمل و نقل

## Slide 2
تخصیص جریان ترافیک چهارمین و آخرین مرحله از فرآیند پیش بینی سفر ها می باشد که در آن تصمیم گیری افراد در انتخاب مسیر سفر مدل سازی می شود.
به عبارت دیگر در این مرحله علت انتخاب یک مسیر در مقابل مسیر یا مسیر های دیگر توسط سفر کننده را بررسی می نماییم و می خواهیم بدانیم چه فاکتور هایی در این انتخاب مطرح بوده است.در این قسمت تاکید ما بیشتر بر روی سفر هایی است به وسیله اتومبیل شخصی انجام می گیرد است زیرا سایر طرق سفر معمولا دارای مسیر های متعدد بین دو ناحیه نمی باشند.
در این مرحله ابتدا مسیر های واقعی شبکه معابر مشخص شده ، سپس تعداد وسیله نقلیه خصوصی وعمومی هر قسمت از معابر که برای سفر بین هر زوج مبدا و مقصد مورد استفاده قرار می گیرد ، بدست می آید و بارگذاری سفر بر روی مسیرهای واقعی انجام می گیرد.
بهینه سازی سیستم
تعادل استفاده کننده
تخصیص جزئی
محدودیت ظرفیت
روش همه یا هیچ
تخصیص
تخصیص جزئی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص تعادلی
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 3
تخصیص همه یا هیچ
تخصیص
تخصیص جزئی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص تعادلی
تخصیص بهینه سازی سیستم

## Slide 4
تخصیص
تخصیص جزئی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص تعادلی
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 5
الگوی جریانی که در اصل اول واردراپ صدق کند اغلب جریان تعادل استفاده کننده (UE) یا در قیاس با تعادل تصادفی ، جریان تعادل قطعی استفاده کنندگان (DUE) نامیده می شود.تخصیص قطعی ترافیک که تاکنون به شکل گسترده ای توسط محققان در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است، بر اساس معیار UE پایه گذاری شده است.اما همانطور که تاکنون توسط بسیاری از محققان هم بحث شده است مدل تخصیص قطعی به لحاظ رفتاری چندان انعطاف پذیر نیست و به طور ضمنی فرضیات محدود کننده ای نیز با خود به همراه دارد.فرضیات اساسی این روش به صورت زیر است :
1- استفاده کنندگان از شبکه اطلاعات کامل در مورد مسیر های شبکه دارند.
2- استفاده کنندگان از شبکه مسیری را انتخاب می کنند که زمان سفر یا هزینه سفرشان را مینیمم کند.
3- استفاده کنندگان از شبکه ارزیابی یکسانی از گزینه های موجود دارند.
4- زمان سفر در هر کمان فقط تابعی از حجم ترافیک در آن کمان است و مستقل از حجم ترافیک در سایر کمان ها می باشد.
5- توابع زمان سفر ، توابعی مثبت و صعودی می باشند.
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 6
همیشه یک نوع رابطه متقابل بین عرضه و تقاضا وجود دارد که برآیند آن ، جریان تعادلی ترافیک در سامانه است ؛ به این ترتیب که از یک سو کاربران سامانه حمل و نقل (مولفه تقاضا) سعی دارند تا از امکانات حمل و نقلی موجود (مولفه عرضه) به نحوی استفاده کنند تا هزینه ها کمینه و منافعشان بیشینه شود.از سویی دیگر ، با استفاده بیشتر از امکانات سامانه به علت شلوغی و ازدحام هزینه ها اضافه خواهد شد.جریانی از جابه جایی که با در نظر گرفتن دو عامل و مولفه بالا به وجود آید ، یک جریان تعادلی و همچنین روش تعیین و به دست آوردن چنین جریانی ، تخصیص ترافیک نامیده می شود.
قانون تعادل استفاده کننده (UE) در حالت کلی به صورت زیر بیان می شود : « در شرایط تعادل هیچ استفاده کننده ای نمی تواند با تغییر یک جانبه ی انتخاب یا تصمیمش مطلوبیت خود را افزایش دهد.»
چنانچه زمان سفر به عنوان یگانه معیار مطلوبیت یا سطح سرویس در انتخاب مسیر فرض شود ، قانون کلی مذکور به قانون مشهور تعادل استفاده کننده واردراپ تبدیل خواهد شد. « در حالت تعادل هیچ مسافری نمی تواند زمان سفر خود را با تغییر یک جانبه ی مسیر بهبود (کاهش) دهد.»
واردراپ برای آنکه بتواند قانون فوق را در قالب فرمول بندی ریاضی ارائه دهد ، آن را در قالب عبارات زیر بیان نموده که اغلب به آن اصل اول واردراپ هم گفته می شود : « در حالت تعادل شبکه ، زمان سفر در همه ی مسیر های استفاده شده با یکدیگر مساوی و کمتر از زمان سفری است که توسط یک وسیله منفرد در هر یک از مسیر های استفاده نشده تجربه خواهد شد.»
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 7
روش محدودیت ظرفیت
روش محدودیت ظرفیت تلاش می کنند با استفاده از روش تخصيص همه یا هیچ و به روز رسانی زمان سفر در کمان ها بر اساس تابع تراكم (که بیانگر ظرفیت کمان است)، یک حل تعادلی تقریبی ارائه دهد. روش محدودیت ظرفیت به یک حل تعادلی همگرا نمی شود و دارای این مشکل است که نتایج آن به تعداد خاصی تکرار وابسته است، | به گونه ای که انجام یک تکرار بیشتر و یا کمتر تغیرات اساسی در نتایج این روش ایجاد می نماید.
تخصیص
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص جزیی
تخصیص تعادلی
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 8
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 9
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 10
در این فرمول بندی، تابع هدف مسأله رابطه 1) کمینه سازی مجموع مساحت زیر نمودار تابع عملکرد تمام کمانهای شبکه است. رابطه ۲ اصل بقای جریان در شبکه را تضمین می کند، به این معنی که مجموع جریان تمام مسیرها بین هر مبدأ - مقصد با تقاضای سفر آن مبدأ- مقصد مساوی است و تمام تقاضای سفر بین هر مبدأ - مقصد باید به یکی از مسیرهای آن مبدأ- مقصد تخصیص داده شود. رابطه ۳ شرط نامنفی بودن جریان در مسیر k ام بين مبدأ و مقصد کو رابطهی ، محدودیت تعریفی (جریان در کمان 3 برابر مجموع جریان در تمام مسیرهایی است که کمان a در آنها قرار دارد) هستند
به این ترتیب، در یک سیستم حمل و نقل با عرضه و تقاضای ثابت، در اثر رفتار استفاده کنندگان، یک جریان تعادلی به وجود می آید. در شبکه متراکم، ترافیک خود را طوری تنظیم می کند که هیچ مسافری به صورت یکجانبه با تغییر مسیر قادر به بهبود زمان سفر خود نباشد[2003 ,Patrikson]. این مسأله را بکمن در سال ۱۹۵۶ به شکل یک برنامه ریاضی کمینه سازی تبدیل کرد که جواب آن، همان جریان و زمان سفر تعادلی است
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 11
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 12
تعادل استفاده کننده تصادفی تعادل استفاده کننده تصادفی حالتی از تعادل استفاده کننده است که در آن فرض می شود استفاده کنندگان درک یکسانی از خصوصیات و ویژگی های مسیر ها ی شبکه ندارند. در این روش سفر های بین هر زوج مبدا-مقصد بر اساس این که « ارزانترین مسیر بیشترین سفر را جذب می کند» ، در بین مسیر ها تقسیم می شود. این روش تعادلی نتایج واقعی تری نسبت به تعادل استفاده کننده قطعی ارائه می دهد ، زیرا تعادل استفاده کننده تصادفی اجازه استفاده از مسیر های با جذابیت کم را مانند مسیرهای با جذابیت بالا می دهد.
فرض های محدود کننده ی مدل UE می تواند توسط کاربرد مدل های تصادفی انتخاب تعدیل گردند. قانون تعادل تصادفی استفاده کننده ((SUE را نخستین بار داگانزو و شفی به عنوان تعمیمی بر اصل UE واردراپ مطرح ساختند : « در یک شبکه در وضعیت SUE هیچ مسافری اعتقاد ندارد که می تواند زمان سفر خود را با تغییر یک جانبه ی مسیرش بهبود ببخشد.»
مدل های تخصیص تصادفی علاوه بر تعدیل فرضیات محدود کننده ی مدل قطعی به منظور نمایش واقع بینانه تر رفتار انتخاب مسیر ، به واسطه وجود پارامتر کالیبراسیون ، انعطاف پذیری بیشتری هم نسبت به مدل های قطعی دارند. از جمله ، این قابلیت بالقوه را دارند که عملکرد کاربرد سیستم های اطلاع رسانی مسافران را ارزیابی کرده و میزان بهبود احتمالی را که در شرایط شبکه ایجاد می شود به صورت کمی پیش بینی نمایند.
تخصیص
تخصیص تعادلی
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 13: اصل دوم واردراپ (بهینه سازی سیستم )
در روش تعادل استفاده کننده انتخاب مسیر بر اساس مینیمم کردن هزینه تک تک استفاده کنندگان است ، در حالی است که در روش بهینه سازی سیستم ، هدف مینیمم کردن زمان سفر کل شبکه می باشد.
تخصیص بهینه سازی سیستم بر اساس اصل دوم واردراپ بنا نهاده شده است و بر اساس آن جریان ترافیک به گونه ای به کمان های شبکه اختصاص می یابد که زمان سفر کل شبکه حداقل شود.
مفاهیم بهینه سازی چند هدفی هرچند ابتدا در اقتصاد به کار گرفته شد اما چند معیاره بودن بیشتر تصمیم گیری ها ، استفاده از این مفاهیم را در علوم مختلف و به ویژه علوم مهندسی ضروری کرده است.
تخصیص
تخصیص بهینه سازی سیستم
تخصیص جزیی
تخصیص ظرفیت محدود
تخصیص تعادلی
تخصیص کامل یا هیچ

## Slide 14: منابع مهندسی ترابری ، افندی زاده شهریار، رحیمی امیر مسعود ، 1379،دانشگاه علم و صنعت مقاله مدل تخصیص ترافیک لوجیت ترکیب دوتایی چند رده ای با قابلیت ارزیابی و پیش بینی منافع استفاده از سیستم های اطلاع رسانی در شبکه حمل و نقل،حقانی میلاد، دانشگاه صنعتی شریف مقاله تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزدیکی نتایج به مشاهدات حجم در کمان : مطالعه موردی شهر مشهد، ممدوحی امیررضا ،ماهپور علیرضا ، دیندار محمد ، دانشگاه تربیت مدرس تهران مقاله توسعه مفهوم کوتاه ترین درخت گسترش و کاربرد آن در تحلیل شبکه های حمل و نقل ، ممدوحی امیررضا ، ماهپور علیرضا ، یوسفی کیا محمد ، دانشگاه تربیت مدرس