## Slide 1: بررسی انواع مدل‌های تخصیص پویا در برنامه ریزی حمل و نقل
Dynamic Traffic Assignment
(DTA)

## Slide 2
مقدمه
population
land use
Trip Generation
Social
Economy
attract
produce
Trip Distribution
Mode Choice
Trip Assignment

## Slide 3
تخصیص ترافیک
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎمه رﯾﺰي ﺳﻔﺮ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ نقلیه ﺧﺎص اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ، رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
محققین متعددی مسائل مربوط به تخصیص ترافیک را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده‌اند.
دیدگاه اول
مسائل براساس جریانهای بهینه استفاده کنندگان از شبکه مدلسازی می شود. این دیدگاه رفتار استفاده کنندگان از شبکه را بررسی می نماید، بطوریکه هیج استفاده کننده ای نمی تواند با تغییر مسیر، به زمان سفر کمتری دست یابد.
دیدگاه دوم
در دیدگاه دوم مسایل بر اساس جریانهای بهینه سیستم مدلسازی می‌شوند. هدف این دیدگاه تخصیص مسیرها به وسایط نقلیه در دوره‌های زمانی مختلف است به طوری که معیار میانگین زمان سفرها در کمان‌ها کمینه شوند.
* پورمعلم ناصر، «ﺗﺨﺼﯿﺺ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ روش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه»، دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
Notes: . رفتار استفاده کنندگان از مسیرها، اولین بار توسط واردراپ شد. وی پیشنهاد کرد که زمان پیموده می شود مساوی و یا کمتر از زمان سفر آن مسیرهایی است که پیموده نشده است.

## Slide 4
تخصیص ترافیک پویا
اکنون پس از ده ها سال تحقیق و توسعه روز افروزن در این زمینه مدل های تخصیص دینامیکی (DTA) یک گزینه مدلسازی زنده و قابل رشد می باشند.
همانند تخصیص استاتیکی، تخصیص دینامیکی نیز برای تعیین حجم ترافیک شبکه که از تقاضا حاصل می‌شود، بکار می‌رود، اما هنگامی که تقاضا تابعی از زمان باشد ((t)D) و شبکه نیز به صورت تابعی از زمان مطرح شود، ((t)N) می‌بایست از تخصیص دینامیکی استفاده کرد.
Notes: . به روز رسانی هزینه لینک بر اساس جریان پیوند به روز شده با استفاده از عملکرد BRR یافتن کوتاهترین مسیر و جریان کمکی به روز رسانی جریان پیوند توقف معیار اگر برای همه مسیرهای مورد استفاده
شبیه سازی برای برآورد زمان سفر مختلف لینک پیدا کردن کوتاه ترین مسیر و جریان کمکی وابسته به زمان به روز رسانی مسیر مسیر اختصاص داده شده

## Slide 5
مدل‌های تخصیص ترافیک پویا
مدل های DTA مکمل مدل‌های پیش‌بینی موجود و مدل‌های شبیه سازی ترافیک میکروسکوپیک می‌باشند.
مدل های DTA شرایط را برای مدل کردن ترافیک دینامیکی و پویا در محدوده ای از اندازه های مشخصی از سطح کریدورها تا سطح منطقه ای توسط توسعه دادن و یگانه سازی قابلیت های عملکردی و کاربردی که توسط روشDTA مقدور می‌شود را فراهم می کند.

## Slide 6
مدل‌های تخصیص ترافیک پویا
ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻮﯾﺎ چگونگی انتشار جریان درکمان‌ها در طول زمان را در نظر می‌گیرند. اﯾﻦ ﻣﺪل‌ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺻﻒ و ﭘﺲ زدﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ را دارﻧﺪ.
Notes: . به روز رسانی هزینه لینک بر اساس جریان پیوند به روز شده با استفاده از عملکرد BRR یافتن کوتاهترین مسیر و جریان کمکی به روز رسانی جریان پیوند توقف معیار اگر برای همه مسیرهای مورد استفاده
شبیه سازی برای برآورد زمان سفر مختلف لینک پیدا کردن کوتاه ترین مسیر و جریان کمکی وابسته به زمان به روز رسانی مسیر مسیر اختصاص داده شده

## Slide 7
کاربردهای DTA
مطالعات حذف تنگ‌راه ها
راهبردهای حمل و نقل فعال و مدیریت تقاضا
راهبردهای مدیریت یکپارچه راه
حمل و نقل هوشمند
راهبردهای عملیاتی
راهبردهای مدیریت تقاضا
ظرفیت اضافی
سناریوهای مدیریت تصادف و حادثه
رویدادهای ویژه
اثرات زیست محیطی
مدیریت خطوط و پروژه های راهداری

## Slide 8
مدلسازی DTA
DTA
ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﺮ
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻤﺎنﻫـﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ و زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ زوجﻫﺎي ﻣﺒﺪا - ﻣﻘﺼﺪ در هر زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
* بابازاده عباس، جوانی بابک، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ-کاربرد برای ارزیابی سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک در شهر تهران »، پانزدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک

## Slide 9
نمونه موردی
اگر شبکه را به صورت گراف G = (N , A) نشا دهیم که N مجموعه گره‌ها و A مجموعه کمان‌ها باشد و همچنین اندیس‌های t و d به ترتیب مروبط به بازه‌های زمانی و زمان عزیمت باشند، مدل تخصیص ترافکی دینامیکی به صورت زیر قابل بیان است:

## Slide 10
نمونه موردی

## Slide 11
نمونه موردی
برای تهیه ماتریس تقاضای دینامیکی تهران، تقاضای ساعت اوج صبح به چهار بازه ۱۵ دقیقه‌ای تقسیم شد. بر اساس در صدهای مختلف تقاضا که به هر بازه اختصاص داده شد، پنج پروفیل تقاضا تعریف گردید تا با آن بتوان سیاستهای هوشمند مدیریت تقاضا را ارزیابی کرد. شکل زیر پروفیل های تقاضای دینامیکی به دست آمده را نشان می دهد.
محور افقی شکل نشان دهنده بازه‌های زمانی شروع سفر و محور عمودی نشان دهنده درصدی از تقاضای ساعت اوج است که به هر بازه اختصاص یافته است. پروفیل 1 بیان کننده توزیع مساوی تقاضا بین بازه‌های زمانی است، پروفیل ۲ که وضعیت موجود را نشان می‌دهد دارای دو اوج در بازه‌های زمانی ۲ و ۳ است، پروفیل ۳ شامل یک اوج زودتر در بازه زمانی ۲ می‌باشد، پروفیل ۴ یک اوج دیرتر در بازه زمانی ۳ دارد و پروفیل ۵ هم دارای یک اوج در بازه ۴ است.

## Slide 12
نمونه موردی
کاربرد دوم در زمینه مدیریت هوشمند ترافیک است که در آن سیستم اطلاع رسانی به راننده در هنگام وقوع تصادف در یکی از بزرگراههای تهران ارزیابی می شود. برای ارزیابی این سیستم فرض می شود که تصادفی در تونل رسالت در مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت در بازه زمانی ۲ رخ داده و در نتیجه آن ظرفیت تونل به یک سوم ظرفیت فعلی آن کاهش مییابد. سه سناریو در شرایط پروفیل تقاضای ۲ ارزیابی می شوند. سناریوی اول (سناریوی پایه) مربوط به حالت عدم وقوع تصادف است. در سناریوی دوم تصادف رخ داده ولی اطلاع رسانی به رانندگان صورت نمی گیرد. در این حالت رانندگان مسیرهای گذشته خود را دنبال می کنند. در سناریوی سوم، ATIS اطلاعات کاملی در مورد تصادف در اختیار همه رانندگان قرار داده و رانندگان در پاسخ به آن مسیرهای خود را عوض می کنند. زمان سفرکل سیستم برای هر یک از این سناریوها در جدول ارائه شده است.

## Slide 13
نمونه موردی
ساعات شروع کار باید ترجیحا در جهت رسیدن به یکی از این دو پروفیل (ترجیحاً اولی) تنظیم شوند.
سیستم پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) اطلاعات کاملی در مورد تصادف در اختیار همه رانندگان قرار داده و رانندگان در پاسخ به آن مسیرهای خود را عوض می کنند.
Notes: در این مقاله یک مدلی تحلیلی و الگوریتم برپایه مسیر برای مسئله تخصیص ترافیک دینامیکی پیشنهاد شد. که دارای کاربردهایی مختلف از جمله ارزیابی سیاستهای مدیریت هوشمند ترافیک در شبکههای بزرگ مقیاس است. اجرای الگوریتم برای شبکه ترافیکی شهر تهران همگرایی سریع آن را برای شبکههای بزرگ مقیاس نشان داد. جهت ارزیابی گزینههای تنظیم ساعات شروع کار" در شهر تهران، پنج پروفیل مختلف برای توزیع ۱۵ دقیقهای تقاضای ساعت اوج تهران تعریف و الگوریتم برای هر یک از آنها اجرا شد. براساس نتایج، کمترین زمان سفر کل شبکه مربوط به پروفیل توزیع یکنواخت تقاضا در ساعت اوج بود، و پس از آن پروفیلی که دارای یک اوج ترافیک در آخرین بازه (بازه چهارم) بود از حیث کل زمان سفر در در مرتبه دوم قرار گرفت. هر دوی این گزینهها برتر از پروفیل تقاضای وضع موجود بودند، و لذا ساعات شروع کار باید ترجیحا در جهت رسیدن به یکی از این دو پروفیل (ترجیحاً اولی) تنظیم شوند. همچنین، سیستم اطلاع رسانی به راننده در هنگام وقوع تصادف در تونل رسالت در مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت ارزیابی شد. سه سناریوی عدم وقوع تصادف (سناریوی پایه)، وقوع تصادف بدون اطلاع رسانی به راننده، و وقوع تصادف با اطلاع رسانی به راننده تعریف و در شرایط پروفیل تقاضای ۲ ارزیابی شدند. در سناریوی سوم، ATIS اطلاعات کاملی در مورد تصادف در اختیار همه رانندگان قرار داده و رانندگان در پاسخ به آن مسیرهای خود را عوض می کنند. نتایج نشان دادند که زمان سفر کل سیستم در صورت وقوع تصادف نسبت به سناریوی پایه افزایش می یابد، اما در صورت اطلاع رسانی به راننده مقدار ان بسیار کاهش یافته و بسیار نزدیک به سناریوی پایه میشود. این مثال کاربرد الگوریتم تخصیص دینامیکی پیشنهادی را برای ارزیابی سیستم مدیریت هوشمند ترافیک به خوبی نشان میدهد.

## Slide 14
منابع
ابریشمی سیداحسان، «ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺪل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ روش ﺗﮑﺮاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﻼن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬد»، سیزدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
بابازاده عباس، جوانی بابک، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ-کاربرد برای ارزیابی سیستم های مدیریت هوشمند ترافیک در شهر تهران »، پانزدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
پورمعلم ناصر، «ﺗﺨﺼﯿﺺ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ روش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه»، دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
Jaimison Sloboden, John Lewis, Guidebook on the Utilization of Dynamic Traffic Assignment in Modeling, November 2012