## Slide 1
بررسی نوشهرهای انگلیسی
(لچ ورث، ولوین، میلتون کینز)

## Slide 2: ابنزر هاوارد
هاوارد در سال 1850 در فوراستریت لندن به دنیا آمد و درسال 1928 چشم از دنیا فرو بست. وی دارای تحصیلات رسمی محدود بود. در سن 21 سالگی به عنوان کشاورز به نبراسکا رفت. او از هوادار جنبش سوسیالیست انگلیس بودو تحت تاثیر شدید کتابهای(ترقی وفقر)هانری جورج و)نگاه به گذشته)ادوارد بلامی قرار گرفت وبه تحقیق در مورد مسایل و مشکلات اجتماعی پرداخت و در 48 سالگي (1898) كتاب خود با نام «فردا: راهي صلح آميز به سوي اصلاحي واقعي» را نوشت و اين كتاب سپس در سال 1902 دوباره با عنوان«باغ شهر هاي فردا» (Garden cities of tomorrow) منتشر شد.

## Slide 3: هاوارد و ایده باغ شهر
هاوارد زماني كه ايده باغ شهر را مطرح كرد توانست بخش خصوصي را به احداث دو باغ شهر در اطراف لندن متقاعد كند طوري كه فقط يكي از آنها به خاطر رعايت كامل 10 ويژگي ارائه شده از سوي هاوارد، توانست به شهرت جهاني دست پيدا كند. مبتكر باغ شهر اولين شرط ايجاد چنين مجموعه شهري را رعايت حداقل 50 كيلومتر فاصله از شهر اصلي عنوان مي كند و در عين حال بر استقلال كامل باغ شهر به شكلي كه كار و سكونت توام براي ساكنان برقرار باشد، تاكيد كرده است. باغ شهر طبق تعريف انگليسي آن بايد توسط كمربند سبز احاطه شود و 750 متر مربع زمين در اختيار هر عضو خانواده قرار دهد.
همچنين شرط بقاي باغ شهر سرمايه گذاري بخش خصوصي – بدون حضور دولت- عنوان شده به گونه اي كه زمين ها ابتدا توسط شركت تاسيس كننده باغ شهر خريداري و سپس به صورت اجاره داري به ساكنان واگذار شود.

## Slide 4: باغ شهر براي مردمان شاد
«باغ شهر، شهري است كه طراحي شده تا براي ساكنانش زندگي و شرايط كاري سالمي فراهم كند. اندازه آن بايد تنها به قدري كه براي بسط كامل حيات اجتماعي كافي است، بزرگ باشد. كمربندي روستايي، باغ شهر را درون خود مي گيرد. زمين هاي آن املاك عمومي اند، به نمايندگي از جامعه ساكنان آن اداره مي شوند.» اين توصيفي از باغ شهر است كه هاوارد تحت تاثير ديد گاهي آرمان شهر گرايانه درباره شهر هاي آينده و با اثر گيري از انديشه هاي سوسياليستي ارائه داد؛ هر چند برخي معتقدند كه او سوسياليست نبوده و نقش مهمي براي دولت مركزي در اين ميان در نظر نمي گرفته است. هدف اين بود كه باغ شهر ها مناطقي مستقل و خود كفا باشند كه نقشه شان از قبل كشيده شده و مزاياي شهر و روستا را با هم در خود داشته باشند، زمان لازم براي رفت و آمد ميان خانه و محل كار در آنها اندك باشد، اشتغال محلي در آنها بالاباشد، از آب و هوايي مطبوع برخوردار باشند، «كمر بند هاي سبز» (پارك ها) احاطه شان كنند و مناطق مسكوني، صنعتي و كشاورزي متناسبي را در خود داشته باشند و به قول خود هاوارد، «مردماني شاد» در آنها زندگي كنند و در عين حال با ساخت آنها از طبيعت محافظت شود.

## Slide 5
لچ ورث
معرفی باغ شهرهای نمونه

## Slide 6
نخستین باغشهرکه ساختن آن در سال 1904آغاز شد، به گونه ای قابل ملاحظه با اندیشه اصلی تفاوت داشت. لچ ورث به فاصله 35 مایلی لندن قرار داشت که می بایست 33 هزار نفر را در خود جای دهد. به کندی توسعه یافت چنانکه تا آغاز جنگ جهانی اول (1914)فقط نه هزار نفر جمعیت پیدا کرد دو طراح این شهر ((یوین))و((پارکر)) می باشند. راه آهنی که از غرب به شرق می رود و دره ای که عمود برآن قرار دارد ،شهر را به چهار بخش تقسیم می کند. هرکدام از این بخشها تجهیزات و تأسیسات مختص به خود را دارا هستند. مرکز مجموعه در بخش جنوب غربی نزدیک ایستگاه راه آهن قرار دارد. به این ترتیب لچ ورث یکی از نخستین نمونه های شهر با ساختاری متشکل از((واحد های همسایگی)) است.
لچ ورث

## Slide 7
لچ ورث
یکی از اهداف احداث این باغ شهرمقابله با افزایش جمعیت و ترافیک در اطراف شهرهای بزرگ بود.
احداث این باغ شهر با تراکم جمعیت کمتر و محیط آرام محل خوبی برای زندگی بود و کمک موثری در کاهش مشکلات شهرهای بزرگ می کرد.

## Slide 8: لچ ورث
در مورد لچ ورث این مطلب شایان ذکر است که رشد جمعیت این شهر با رشد پیش بینی شده هاوارد مطابقت نداشت ومتعهدات مربوط بر پرداخت سرمایه نیز انجام نشد و این طرح کاملا تحقق نیافت.

## Slide 11
دومین باغشهر بعد از جنگ جهانی اول (1919) که برای جمعیتی معادل 40 هزار نفر ساخته شده بود و طراح آن (( لودوسوآسون)) بود که در 21 مایلی شمال لندن واقع گردیده است و ازلچ ورث به پایتخت نزدیکتر است. ولوین هم همانند لچ ورث به کندی گسترش پیدا کرد. ارتباط آن با لندن به طریق بهتری است زیرا یک خط مستقیم راه آهن و همچنین یک بزرگراه که در قسمت غربی از کنار شهر عبور می کند این ارتباط را تأمین می کند و به همین دلیل است که ولوین به عنوان نخستین شهرک اقماری لندن شناخته شده است . و هم چنین به لحاظ معماری از کیفیت بهتری نسبت به لچ ورث برخوردار بود.
.
ولوین

## Slide 12: ولوین
سطح شهر توسط راه آهن که از شمال به جنوب امتداد دارد و دارای دو خط فرعی شرقی و غربی نیز هست به چهار بخش تقسیم گردیده است. صنایع در بخش شرقی خط اصلی راه آهن واقع شده و همین خط است که شهر را به دو بخش اعیان نشین در غرب و کارگرنشین در شرق تقسیم می کند.
ولوین

## Slide 13: ولوین
ساخت باغ‌ شهر‌های لچ‌ورث و ولوین تاثیر زیادی بر شکل‌گیری برنامه «شهر‌های جدید» از سوی دولت انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم داشت. این روند به ساخت بیش از سی منطقه این چنینی در این کشور انجامید.
اندیشه باغ‌ شهر‌ها در آمریکا نیز بسیار اثر‌گذار افتاد. باغ‌ شهر‌های زیادی در آمریکا بر پایه باور‌های هاوارد ساخته شده‌اند. هم چنین نمونه‌های فراوانی از باغ‌ شهر‌ها را می‌توان در کانادا آرژانتین، استرالیا و بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا دید. اصول ساخت باغ‌ شهر‌ها اثر بسیار بزرگی بر طراحی پایتخت کشور‌های مستعمره در سده بیست میلادی گذاشت.

## Slide 16: میلتون کینز
طرح میلتون کینز از بسیاری جهات با اصول و مفاهیم اولیه ی شهرهای جدید انگلستان تفاوت دارد. در واقع، میلتون کینز واکنشی پردامنه نسبت به تعدادی از اصول قراردادی، همچون ایجاد شبکه های ارتباطی متمرکز، مرزهای احاطه شده و ... را بروز می دهد. با همه ی اینها، می توان گفت که میلتون کینز فرزند حقیقی جریان و نهضت شهرهای جدید است و مثل همه ی بچه ها از تجارب نسل پیشین خود بهره می گیرد.
وسعت این شهر 8900 هکتار و جمعیت نهایی آن 250/000 نفر است

## Slide 17
طراحی انعطاف پذیر با شبکه ارتباطی شطرنجی و کارآمد، اهدافی چون آزادی و سهولت حرکت در هر نقطه از شهر، استفاده مؤثر و خلاقانه از منابع، مشارکت عمومی در فرایند اجرای طرح، توازن وتنوع در فرم و ساختار کالبدی را تأمین کرده است. ایده هایی چون شهر درختان ( city of Trees)، شهر هوشمند(Intelligent City) و قلمرو شهری بی مکان (Urban non-place) در میلتون کینز امکان تجلی و بروز یافته اند. طرح این نوشهر نماینده ی تفکری پویا و منطبق با نیازهای زمان خود به شمار می آید.
ایده ی شهر درختان، دیدگاهی بی نظیر برای مکانی به شمار می آید که قبلا از پوشش گیاهی تهی بوده و اکنون چشم اندازهایش یکی از خصوصیات بارز آن به شمار می آید.
میلتون کینز

## Slide 18
طرح شبکه ارتباطی میلتون کینز از هرنوع راه ارتباط مرکزی اجتناب کرده و به شکل شطرنجی طراحی شده است. سلسله مراتبی از راه ها، بزرگراه های سریع تا محله ای، دوچرخه و پیاده رو ها، اجزای این شبکه ها را تشکیل می دهند. این سیستم شطرنجی به اجتناب از تراکم در نقاط مرکزی ختم می شود.
اصل اساسی در طراحی شبکه شهر میلتون کینز آزادی حرکت بوده است. این مفهوم به معنای آزادی حرکت سریع و سهل از هر نقطه ی شهر به نقطه ی دیگری از آن است. از این طریق ساکنان به مقیاس کاملی از زندگی اجتماعی دست می یابند.
میلتون کینز

## Slide 19
میلتون کینز یک پدیده ی کاملا متفاوت انگلیسی است. این شهر حلقه ای است از زنجیره ای بلندی از تجربیات برنامه ریزان شهری که با حرکت ایجاد باغشهر در آغاز قرن بیستم، آغاز شد. ازآن پس، تا سالها، برنامه ریزان شهری به ایده ی ایجاد شهرهای کوچک محاط در فضای باز،وفادار ماندند.
میلتون کینز

## Slide 20: نتیجه گیری
هرچند طرح هاوارد زمینه ای بود در جهت حل و رفع مشکلات شهری اواخر قرن نوزدهم ، ولی فکر شهرهای باغ مانند با آنچه که عملاً صورت حقیقت به خود گرفت تفاوت داشت. پس از گذشت نیم قرن ،آنچه به نام شهرهای باغ مانند ساخته می شد، محلات کوچکی بود در اطراف شهر که بر اساس سازمانهای تعاونی پایه گذاری شده بود.
شهرهای باغ مانند، به ساختن خانه های کوچک با باغچه هایی در اطراف آن محدود شده بود. تجربه آن را می توان به خوبی در اطراف شهر لندن که در اواخر دهه چهارم و پنجم قرن حاضر به وجود آمد، ملاحظه کرد طرح هاوارد به قول خود او پیوندی بین شهر و روستا بود. وجود نظریه مخالفان و موافقان باغشهر هاورد نشان از ارزش کار او دارد. هاوارد برای صنعت در باغشهرها اهمیت کمی داده بود شاید یکی از دلایل موفق نبودن طرح هاوارد با توجه به اینکه شهرها به سوی صنعتی پیش می رفتند همین امر بود.
ولی از این مطلب نمیتوان صرف نظر کرد که ایده و الگو باغ شهر هاوارد تاثیری عمیق برتفکر ساخت شهرهای جدیدآتی گذاشت و همانطور که قبلا بیان شد می توان از هاوارد به عنوان پدر شهرهای جدید یاد کرد.