## Slide 1
سنجش پیامدهای فضایی ابرپروژه­های شهری در مقیاس محلی و شهری
(مورد مطالعه: بزرگ­راه طبقاتی صدر تهران)
منبع : مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود امیدی بهره مند

## Slide 2
مقدمه
آقای مسعود امیدی بهره مند در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان " سنجش پیامدهای فضایی ابرپروژه­های شهری در مقیاس محلی و شهری (مورد مطالعه: بزرگ­راه طبقاتی صدر تهران) " بزرگ راه صدر تهران را مورد ارزیابی قرار داده است.
در این پژوهش در مقیاس شهر، بررسی میزان بارگذاری ناشی از ساخت پروژه صدر و در مقیاس محلی بررسی ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی ساخت صدر بر محلات همجوار مورد بررسی قرار گرفته است.

## Slide 3
ابرپروژه
ابرپروژه‌ها يك پروژه سرمايه‌گذاري به‌شدت بزرگ‌مقیاس است. پروژه‌هاي بزرگ معمولاً بيش از يك ميليارد دلار هزينه دارند و توجه عموم مردم را به دليل داشتن تأثيرات پايدار بر روي جوامع و محيط زيست و بودجه جذب مي‌كنند. پروژه‌هاي بزرگ هم‌چنين به‌عنوان طرح‌هاي ابتكاري فيزيكي، بسيار گران و عمومي تعريف مي‌شوند.
سايكز 9 ويژگي در تفاوت ابرپروژه‌ها با پروژه‌هاي عمومي عادي بيان مي‌كند. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از:
اندازه (مقیاس)، مخالفت­های عمومی در قبال پروژه­ها، زمان ساخت و اجرا، مکان پروژه­ها، تأثيرات بر بازار، خطرات منحصربه‌فرد، مشكلات مالي، تجارب ناكافي و عدم محبوبيت عمومي.

## Slide 4
انواع ابرپروژه
نوسازي اسكله‌ها و آب‌نماها.
بازتوليد مناطق صنعتي قديمي و انبارها (مجتمع‌هاي مسكوني شهري پيشرفته، ساختمان‌هاي اداري، هتل‌ها، مراكز خريد و ...).
ساخت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلی جديد و يا بهبود زيرساخت‌هاي موجود.
احياي بخش‌هاي تاريخي شهر.
تركيبي از پروژه‌هاي کوچک‌مقیاس: يك ابرپروژه‌ها مي‌تواند تركيبي از پروژه‌هاي مستقل و متنوع در مقياس كوچك را باهم تحت چتر يك پروژه به ارمغان آورد.
پروژه‌هاي محرك (شاخص) : پروژه‌هايي است كه با ارتباطات جهاني پيوند خورده و به‌عنوان ابزاري قدرتمند براي جذابيت، نفوذ و توسعه براي مناطق شهري است.

## Slide 5
راه ها
احداث راه‌ها و شبكه معابر علاوه بر آن‌که كارايي مطلوبي در آمدوشد جمعيت دارد، بايد در ارتباط با عوامل محيطي نيز قرار داشته باشد. سازگاري با اقليم، رفع نيازهاي محله‌اي و خصوصیات اجتماعي و فرهنگي محله‌ها، از آن جمله‌اند. ارتباط محيط‌هاي مسكوني، كار، تفريح، آموزش و خريد، از طريق راه‌ها صورت مي‌پذيرد.
انواع راههای شهری
شریانی درجه یک
آزادراه
بزرگراه
شریانی درجه دو
راه عبوری
خیابان محلی

## Slide 6
روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا با مطالعه کتابخانه­ای به بررسی مبانی نظری و ادبیات تجربی پرداخته شده است. سپس برای مطالعه نمونه موردی با بهره­گیری از روش کمی از نوع توصیفی تحلیلی (تبیینی) ضمن توصیف و سنجش چگونگی پیامدهای فضایی ابرپروژه­های شهری، به بررسی و تحلیل تحولات فضایی در دو مقیاس شهری و محلی پرداخته شده است.

## Slide 7
معرفی محدوده
قسمت شمالی شهر تهران، بین مناطق یک، سه و چهار شهرداری تهران است.
بر فراز بزرگراه صدر موجود، از غرب به بزرگراه مدرس و از شرق به بزرگراه امام علی میرسد.
طول بزرگراه حدود 6/9 کیلومتر بوده که طول کلی آن با احتساب پل­های رمپی و رمپ­های خاکی 19.7 کیلومتر، شامل دو خط عبور و یک خط توقف اضطراری در هر طرف مجموعاً به عرض 22.7 متر است.
عملیات ساخت بزرگ­راه طبقاتی صدر در سال 1389 شروع و در آذر ماه 1392 پایان یافت.

## Slide 8
تشخیص وضع موجود نواحی مجاور اتوبان صدر
محلات منطقه 1 | دستور شمالی | قیطریه شمالی | فرمانیه | پاسداران
محلات منطقه 3 | دستور جنوبی | قیطریه جنوبی | دیباجی جنوبی | اختیاریه جنوبی

## Slide 9
شناخت محدوده
ویژگی های منطقه 1
درصد | گروه سنی
1 | 15-20 سال
14 | 20-30 سال
17 | 30-40 سال
29 | 40-50 سال
39 | 50 سال و بالاتر
100 | جمع
درصد | جنسیت
55 | مرد
45 | زن
100 | جمع
درصد | سطح تحصیلات
0 | بی سواد
17 | سیکل
21 | دیپلم
14 | فوق دیپلم
22 | لیسانس
18 | فوق لیسانس
8 | دکتری
0 | حوزوی
ویژگی جمعیتی-اجتماعی
درصد | گروه شغلی
5 | بیکار
22 | خانه دار
2 | محصل
11 | بازنشسته
20 | آزاد
40 | کارمند
درصد | مالکیت
19 | اجاره-رهنی
81 | شخصی
ویژگی اقتصادی

## Slide 10
شناخت محدوده
ویژگی های منطقه 3
درصد | گروه سنی
1 | 15-20 سال
18 | 20-30 سال
23 | 30-40 سال
28 | 40-50 سال
30 | 50 سال و بالاتر
100 | جمع
درصد | جنسیت
49 | مرد
51 | زن
100 | جمع
درصد | سطح تحصیلات
1 | بی سواد
17 | سیکل
24 | دیپلم
23 | فوق دیپلم
17 | لیسانس
16 | فوق لیسانس
2 | دکتری
0 | حوزوی
ویژگی جمعیتی-اجتماعی
درصد | گروه شغلی
5 | بیکار
30 | خانه دار
2 | محصل
5 | بازنشسته
31 | آزاد
27 | کارمند
درصد | مالکیت
17 | اجاره-رهنی
83 | شخصی
ویژگی اقتصادی

## Slide 11
شناخت محدوده
آلودگی هوا: اولین عامل مرتبط با آلودگی هوا وجود ترافیک موتوری است. با توجه به حجم تردد در بزرگ­راه صدر و اینکه در اکثر مواقع این بزرگ­راه دارای ترافیک سنگین و یا نیمه سنگین است، که باعث آلودگی­ هوا در این بزرگ­راه و نقاط هم‌جوار با آن می­شود.
آلودگی صوتی: هر نوع صدایی که از درجه فراصوت انسان بالاتر باشد آلودگی صوتی ایجاد می­نماید. در محدوده مورد مطالعاتی با نظرات کسب‌شده از ساکنین تردد وسایل نقلیه موجب ایجاد سروصدا و مزاحمت برای آن‌ها شده است. هم­چنین ساخت و بهره­برداری از این پروژه سروصدا موجب سروصدا زیادی شده است.
آلودگی بصری: هرگونه منظره ناخوشایند و نامناسب در شهر موجب آلودگی دیداری در محیط شهری می­گردد. وجود بزرگ­راه طبقاتی صدر به‌عنوان مهم­ترین معضل بصری شناخته می­شود.

## Slide 12
تحلیل اطلاعات
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم
برآورد مالی احداث بزرگ­راه بررسی نظام مالی شهرداری تهران مشخص کردن جایگاه هزینه های صدر در نظام مالی شهرداری تهران | پیامدهای فضایی تامین منابع مالی بزرگ­راه طبقاتی صدر سهم هر یک از مناطق در فروش مازاد تراکم محاسبه بارگذاری ساختمانی، جمعیتی و ترافیکی | ارزیابی مالی و اقتصادی احداث بزرگ­راه طبقاتی صدر مشخص کردن ضرایب هم ارزی کاربری­ها محاسبه مساحت کاربری اراضی بارگذاری شده محاسبه تعداد سفرهای اضافه شده شناسایی هزینه­ها و فایده­ها تحلیل هزینه-فایده

## Slide 13
برآورد مالی احداث بزرگ­راه طبقاتی صدر
مبلغ برآورد شده (هزار میلیارد ریال) | شرح عملیات
7/56 | احداث تونل انتقال کابل برق
88/701 | اجرای بزرگ­راه طبقاتی صدر
0/00237 | جابجایی دکل برق فشار قوی
0/00212 | جابجایی پل عابر پیاده
3/158 | معارضین
1/47 | نیروی انسانی
2/5 | قرار داد مهندسین مشاور
2/56 | خرید جرثقیل گرنتی کرین
105/95 | جمع
137/74 | جمع با احتساب ضریب بالاسری

## Slide 14
بررسی نظام مالی شهرداری تهران
شرح | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392
عوارض عمومی | 16.47 | 20.31 | 42.75 | 10.48 | 44.88 | 68.52 | 39.76
عوارض اختصاصی | 1.15 | 1.26 | 1.53 | 0 | 2.08 | 1.54 | 0.2
بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری | 0.31 | 0.66 | 1.05 | 0.21 | 0.84 | 1/05 | 1.11
درآمد حاصل از وجوه واموال شهرداری | 0.35 | 1/05 | 2.25 | 0.07 | 0.84 | 8/09 | 3.14
کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی | 0.01 | 0.38 | 0.06 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0
اعانات، هدایا و دارایی ها | 0.55 | 0.46 | 5.91 | 0.31 | 25.51 | 42.49 | 8.23
سایر منابع تامین اعتبار | 0 | 0 | 0.09 | 1.93 | 0.01 | 0.07 | 18.62
جمع درآمدها | 18.84 | 24.12 | 54.17 | 13.23 | 74.15 | 121.9 | 72.92

## Slide 15
بررسی درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران
Chart: 1389
| درآمدهای پایدار | درآمدهای ناپایدار
1389 | 32.4434 | 67.5566
Chart: 1390
| درآمدهای پایدار | درآمدهای ناپایدار
1390 | 32.4647 | 67.5353
Chart: 1391
| درآمدهای پایدار | درآمدهای ناپایدار
1391 | 33.2931 | 66.7069
Chart: 1392
| درآمدهای پایدار | درآمدهای ناپایدار
1392 | 36.4103 | 63.5897

## Slide 16
بررسی روند صدور پروانه­های ساختمانی
1389
1390
1391
1392
با توجه به اینکه تراکم مجاز در شهر تهران بر اساس طرح تفضیلی کمتر از 240 درصد (چهار طبقه) بوده، روند تغییرات در پروانه­های ساختمانی نشان‌دهنده افزایش میزان فروش مازاد تراکم در شهر تهران است.

## Slide 17
    تامین منابع مالی بزرگ­راه طبقاتی صدر
شرح درآمد | درصد
سهم درآمدهای پایدار | 25/02
سهم درآمدهای ناپایدار | 74/98
سهم عوارض مازاد تراکم از درآمدهای ناپایدار | 84/70
سهم عوارض مازاد تراکم از کل درآمدها | 63/67
سهم هر یک از منابع درآمدی شهرداری تهران
Chart: 
| درآمد فروش مازاد تراکم | سایر درآمدها
 | 63.67 | 36.33
              سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار و فروش مازاد تراکم در تامین منابع مالی پروژه صدر
شرح هزینه | درصد | مبلغ (هزار میلیارد ریال)
کل هزینه احداث صدر | 100 | 137/740
سهم هزینه صدر از منابع پایدار | 25/02 | 34/459
سهم هزینه صدر از منابع ناپایدار | 74/98 | 103/281
سهم هزینه صدر از عوارض مازاد تراکم | 63/67 | 87/698

## Slide 18
سهم هر یک از مناطق در فروش مازاد تراکم
منطقه | 1 طبقه | 2 طبقه | 3 طبقه | 4 طبقه | 5 طبقه و بیشتر | کل
کل شهر | 96 | 259 | 281 | 2637 | 13613 | 17022
منطقه یک | 5 | 10 | 18 | 16 | 768 | 817
منطقه سه | 5 | 0 | 8 | 16 | 463 | 492
منطقه | مساحت زیربنا | تعداد واحد مسکونی | متوسط مساحت زیربنا |  | قیمت هر متر مربع | قیمت فروش مازاد تراکم
کل شهر | 19258086 | 122229 | 158 |  | 18/85 | 6/22
منطقه یک | 2220445 | 8670 | 256 |  | 29/96 | 9/89
منطقه سه | 977517 | 4427 | 221 |  | 29/51 | 9/74
منطقه | مساحت 1 طبقه | مساحت 2 طبقه | مساحت 3 طبقه | مساحت 4 طبقه | مساحت مجاز 5 طبقه | مساحت مازاد تراکم
کل شهر | 15126 | 92959 | 180088 | 1661916 | 8579317 | 8728681
منطقه یک | 1281 | 5122 | 13830 | 16391 | 786760 | 1397062
منطقه سه | 1104 | 0 | 5299 | 14132 | 408936 | 548045
منطقه | درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم |  |  | سهم هر منطقه در فروش مازاد تراکم |  | 
کل شهر | 61833157 |  |  | 100 |  | 
منطقه یک | 13814316 |  |  | 22 |  | 
منطقه سه | 5336669 |  |  | 9 |  | 
مساحت­ها بر حسب متر مربع، قیمت­ها بر حسب میلیون ریال می­باشد. (مرکز آمار ایران 1392)

## Slide 19
بارگذاری ساختمانی، جمعیتی و ترافیکی
مناطق | میانگین قیمت هر متر مربع فروش مازاد تراکم | میزان تامین منابع مالی از محل فروش مازاد تراکم | کل متراژ فروخته شده برای تامین منابع مالی صدر
منطقه 1 | 18/52 | 24281938/46 | 1311055
منطقه 3 | 16/20 | 8399993/24 | 518610
مناطق | متوسط متراژ هر واحد مسکونی | تعداد واحدهای مسکونی بارگذاری شده | بعد خانوار
منطقه 1 | 294 | 4458 | 3/8
منطقه 3 | 251 | 2062 | 3/36
مناطق | جمعیت بارگذاری شده | نرخ مالکیت خودرو | تعداد خودرو بارگذاری شده
منطقه 1 | 16941 | 0/68 | 11520
منطقه 3 | 6929 | 0/68 | 4712
مساحت­ها بر حسب متر مربع، قیمت­ها بر حسب میلیون ریال می­باشد. (مرکز آمار ایران 1392)

## Slide 20
مشخص کردن ضرایب هم ارزی کاربری­ها
برای تعیین ضریبی که بتواند میزان جذب نسبی سفر کاربری‌های مختلف را به ازای هر متر مساحت کاربری محاسبه نماید از مطالعات تولید و جذب کاربری‌ها استفاده شده است. محاسبه نرخ سفرسازی هر یک از کاربری‌ها بر اساس مساحت هر یک از کاربری‌ها در مناطق مختلف شهر تهران بوده است. کاربری‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل کاربری تجاری و اداری، پارک و فضای سبز و خدمات هفت‌گانه (شامل: آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری، تأسیسات و تجهیزات) است.
خدمات هفت گانه |  |  | فضای سبز و پارک |  |  | تجاری و اداری |  |  | 
نرخ سفرسازی (m2/سفر) | مساحت (m2)** | جذب سفر (سفر)* | نرخ سفرسازی (m2/سفر) | مساحت (m2)** | جذب سفر (سفر)* | نرخ سفرسازی (m2/سفر) | مساحت (m2)** | جذب سفر (سفر)* | 
0/02 | 4560300 | 112146 | 0/05 | 1739600 | 89195 | 0/34 | 517200 | 174156 | منطقه 1
0/09 | 1336616 | 125906 | 0/05 | 2401968 | 122878 | 0/23 | 1155099 | 260723 | منطقه 2
0/01 | 6172000 | 81602 | 0/05 | 1740000 | 90184 | 0/29 | 938000 | 240913 | منطقه 3

## Slide 21
محاسبه مساحت کاربری اراضی بارگذاری شده در مناطق شهرداری تهران
مناطق شهر تهران | جمعیت بارگذاری شده | مساحت اضافه شده (m2) |  | 
 |  | تجاری و اداری | پارک و فضای سبز | خدمات هفت گانه
منطقه 1 | 16941 | 76235 | 237174 | 301550
منطقه 2 | 14234 | 64053 | 199276 | 253365
منطقه 3 | 6928 | 31176 | 96992 | 123318
سرانه استاندار هر یک از کاربری‌ها بر اساس مطالعات طرح‌های تفضلی مناطق تهران مشخص‌شده است، که سرانه کاربری تجاری اداری 4/5متر، سرانه پارک و فضای سبز 14 متر و سرانه خدمات هفت‌گانه 17/8متر در نظر گرفته شده است.
با توجه به جمعیت اضافه شده ناشی از ساخت بزرگراه طبقاتی صدر، می‌توان مساحت مورد نیاز بر اساس سرانه مورد نظر محاسبه نمود :

## Slide 22
محاسبه تعداد سفرهای اضافه شده به شبکه معابر شهر تهران
با استفاده از ضرایب سفرسازی هر یک از کاربری­ها در مناطق مختلف تهران و محاسبه مساحت کاربری­های مختلف، میزان جذب سفر هر کاربری در هر منطقه برآورد می­گردد.
خدمات هفت گانه |  |  | پارک و فضای سبز |  |  | تجاری و اداری |  |  | مناطق شهر تهران
سفر | ضریب سفر سازی (m2/سفر) | مساحت (m2) | سفر | ضریب سفر سازی (m2/سفر) | مساحت (m2) | سفر | ضریب سفر سازی (m2/سفر) | مساحت (m2) | 
7416 | 0/02 | 301550 | 12161 | 0/05 | 237174 | 25670 | 0/34 | 76235 | منطقه 1
23866 | 0/09 | 253365 | 10194 | 0/05 | 199276 | 14458 | 0/23 | 64053 | منطقه 2
1630 | 0/01 | 123318 | 5027 | 0/05 | 96992 | 8963 | 0/29 | 31176 | منطقه 3

## Slide 23
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
هزینه و فایده | تعریف
زمان سفر | ارزش ریالی معادل زمانی که افراد در ساعات اوج و غیر اوج صرف سفر می­کنند
آلودگی هوا | ارزش ریالی معادل تبعات آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل
تسهیلات | هزینه­های ساخت و نگهداری از تسهیلات مختلف حمل و نقل مانند راه، پل، مترو و غیره
تصادفات | هزینه­های ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی شامل فوت، جرح و خسارات مالی
پارکینگ | هزینه­های پارکینگ شامل توقف حاشیه­ای، غیر حاشیه­ای و هم­چنین هزینه­های ساخت و نگهداری از آنها
آلودگی صدا | ارزش ریالی معادل تبعات آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل
خدمات | هزینه­های لجستیکی و جاری در حمل و نقل مانند راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل و ترافیک و حمل و نقل
مصرف سوخت | فایده ناشی از کاهش زمان سفر و هزینه ناشی از افزایش تعداد سفر
قیمت زمین و مسکن | تغییرات قیمت زمین و مسکن در محلات همجوار ایجاد پروژه
سرمایه­گذاری اولیه | هزینه اولیه برای ساخت پروژه
ارزش اسقاطی | ارزش ریالی مواد و مصالحی که بعد از اتمام عمر پروژه می­توان از آن­ها استفاده کرد

## Slide 24
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
هزینه و فایده | هزینه­ها | فایده­ها
سرمایه­گذاری اولیه | 137740/1 | 
ارزش اسقاطی |  | 1/125
زمان سفر |  | 54219/89
آلودگی هوا | 100/44 | 
تسهیلات | 1115/676 | 
تصادفات | 13/36 | 
پارکینگ | 35/31 | 
آلودگی صوتی | 20/35 | 
خدمات ترافیکی | 0/61 | 
قیمت مسکن | 5605/57 | 817/23
مصرف سوخت | 1335/62 | 4662/35
مجموع | 145967/1 | 59700/59
نسبت فایده به هزینه | 0/41 | 

## Slide 25
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
نتیجه آزمون KMO 0/976 می­باشد، داده­های تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل­های زیر بنایی و بنیادی می­باشند. 38 گزاره تحقیق به 6 عامل تقلیل پیدا کردند.
عامل اول
دسترسی وحمل ونقل
عامل دوم
اعتماد نهادی
عامل سوم
ایمنی و بهداشت محیطی
عامل ششم
اقتصاد مکان
عامل پنجم
امنیت
عامل چهارم
حس تعلق

## Slide 26
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد کالبدی (عامل دسترسی و حمل و نقل)
متغیرهای آن شامل : دسترسی به تسهیلات تجاری روزانه، دسترسی به بازارهای خرید منطقه­ای، دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی، دسترسی به مراکز دولتی، دسترسی به مراکز فرهنگی و ورزشی، دسترسی به مراکز آموزشی، دسترسی به بزرگ­راه­ها، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، حجم ترافیک داخل محلات، حل معضل ترافیک محله و حل معضل ترافیک شهر
مقدار میانگین واقعی (2/87) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
11 درصد | 84درصد | 5 درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 27
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد اجتماعی (عامل نهادی)
متغیرهای آن شامل: تعامل شهروندان با مدیریت شهری، تمایل به مشارکت با مدیریت شهری در پروژه­های مربوط به محله، رابطه و انتقال انتقادات و پیشنهاد‌ها به شورایاری محله، تأثیر احداث صدر در حل معضلات محله و جویا شدن نظر ساکنین محله­های اطراف قبل از احداث صدر است.
مقدار میانگین واقعی (2/50) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
45درصد | 52درصد | 3درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 28
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد اجتماعی (عامل حس تعلق)
متغیرهای آن شامل: تمایل به ادامه سکونت، انسجام و حس محله داشتن، ترک بومیان قدیمی و احساس تعلق و وابستگی به محلات است.
مقدار میانگین واقعی (2/59) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
32درصد | 64درصد | 4درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 29
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد اجتماعی (عامل حس امنیت)
متغیرهای آن شامل: مزاحمت­های خیابانی، جرم و جنایت در محلات، حضور غریبه­ها، ایجاد مکان­های تاریک و متروکه، امنیت خاطر برای بچه­ها در زمان بازی و امنیت خاطر برای قدم زدن در مکان­های خلوت است.
مقدار میانگین واقعی (2/64) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
22درصد | 75درصد | 3درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 30
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد زیست محیطی (عامل ایمنی و بهداشت محیطی)
متغیرهای آن شامل: سروصدا خودروها، کیفیت دید و منظر، اشراف خودروها به منازل مسکونی، سرعت ماشین­ها در محله، ایمنی عبور از خیابان­های محله، احساس خطر به دلیل نزدیکی ساختمان­ها به صدر و دغدغه تصادفات احتمالی است
مقدار میانگین واقعی (2/28) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
68درصد | 27درصد | 5درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 31
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد اقتصادی (عامل اقتصاد مکان)
متغیرهای آن شامل: رونق خرید و فروش املاک، ساخت‌وساز مسکن در محله، بورس‌بازی زمین و رونق کسب‌وکار کاسبان محله است.
مقدار میانگین واقعی (2/81) کمتر از میانگین مفروض (3) است.
کاهش | متوسط | افزایش
18درصد | 71درصد | 11درصد
نتایج نظر سنجی :

## Slide 32
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
بعد اقتصادی(قیمت زمین و مسکن)
بعد از اجرا |  | حین اجرا |  |  | قبل از اجرا |  |  | 
1394 | 1393 | 1392 | 1391 | 1390 | 1389 | 1388 | سال | 
84.8 | 86.5 | 79.2 | 78.6 | 39.1 | 30 | 28.8 | منطقه 1 | 
85 | 86 | 79 | 79 | 38.5 | 31 | 29 | فاصله 120-1000 | 
67.5 | 66 | 52.5 | 45 | 30 | 24 | 18 | 60-120 | دستور شمالی
47.25 | 46.2 | 36.75 | 31.5 | 21 | 24 | 18 | 0-60 | 
69 | 67.5 | 63 | 51 | 33 | 28.5 | 21 | 60-120 | قیطریه شمالی
48.3 | 47.25 | 44.1 | 35.7 | 23.1 | 28.5 | 21 | 0-60 | 
141 | 141 | 114 | 84 | 42 | 39 | 21 | 60-120 | دیباجی شمالی
105.75 | 105.75 | 85.5 | 63 | 31.5 | 39 | 21 | 0-60 | 
126 | 114 | 99 | 75 | 45 | 42 | 36 | 60-120 | پاسدارن
81.9 | 74.1 | 64.35 | 48.75 | 29.25 | 42 | 36 | 0-60 | 

## Slide 33
تحلیل هزینه-فایده اتوبان طبقاتی صدر
رضایت از اجرای ابرپروژه صدر
2/51
بعد اقتصادی
اقتصاد مکان 2/81
بعد کالبدی
دسترسی و حمل و نقل 2/87
بعد زیست محیطی
بعد اجتماعی
ایمنی و بهداشت محیطی 2/28
امنیت 2/65
حس تعلق 2/59
اعتماد نهادی 2/50

## Slide 34
برآورد مالی احداث بزرگ­راه طبقاتی صدر
معارضین : 3/162
تونل انتقال کابل : 7/56
احداث صدر : 88/701
نیروی انسانی : 1/47
مشاورین: 2/5
تجهیزات : 2/56
جمع : 137/74
فرضیه اول:
به نظر می­رسد ایجاد ابرپروژه صدر با هزینه­های زیاد موجب بارگذاری ساختمانی و جمعیتی بر روی شهر تهران می­شود.
جایگاه هزینه صدر در مالیه شهرداری
سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری : 74 درصد
سهم فروش مازاد تراکم از درآمدهای شهرداری : 85 درصد
سهم فروش مازاد تراکم از کل درآمدهای شهرداری : 64 درصد
سهم هزینه های صدر از محل فروش مازاد تراکم: 87/698 هزار میلیارد ریال

## Slide 35
فرضیه دوم:
به نظر می­رسد ساخت بزرگ­راه طبقاتی صدر باعث رکورد و تنزیل توسعه اجتماعات محلی در محلات مجاور پروژه می­گردد
 | تعداد | میانگین | انحراف استاندار | انحراف از میانگین
کالبدی | 300 | 2/87 | 0 | 0
اجتماعی | 300 | 2/58 | 0 | 0
زیست محیطی | 300 | 2/28 | 0/443 | 0/026
اقتصادی | 300 | 2/81 | 0/472 | 0/027

## Slide 36
پیشنهادات
راهبردهای مقیاس شهری
1- تجدید نظر در سیستم مدیریت شهری و ایجاد سامانه­ای نظام­مند برای سنجش پروژه­های شهری قبل از اجرای آن­ها.
2- استفاده از منابع پایدار نظیر عوارض استفاده از اتومبیل شخصی برای توسعه زیرساخت­های حمل و نقل شخص مانند بزرگ­راه­ها.
3- توسعه حمل و نقل عمومی نظیر مترو. حمل و نقل عمومی علاوه بر اینکه هزینه­های اجتماعی مانند آلودگی هوا که یکی از معضلات مهم شهر تهران محسوب می­شود را ندارد، هزینه­های سرمایه­گذاری آن از طریق هزینه خدمات ارایه شده حمل و نقل عمومی (بلیط) قابل بازگشت است.

## Slide 37
پیشنهادات
راهبردهای مقیاس محلی
کالبدی
1- افزایش دسترسی به خدمات شهری
2- جلوگیری از تردد ترافیک عبوری از خیابان­های محلی
3- افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی
اجتماعی
1- انتقال قدرت تصمیم­گیری به شورایاری محله­ها
2- افزایش روابط اجتماعی از طریق ایجاد فضاهای سبز و فضاهای جمعی
3- افزایش امنیت محلات از طریق ساماندهی فضاهای بی­دفاع
4- ایجاد انگیزه در ساکنین محله­ها
اقتصادی
1- نظارت بر روند تغییرات قیمت زمین و مسکن و جلوگیری از بورس­بازی زمین
2- جبران خسارت­های مالی ناشی از کاهش قیمت زمین و مسکن در محلات مجاور ابرپروژه
3- تسهیل در روند صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز
زیست محیطی
1- آرام­سازی خیابان­های محله و کاهش آلودگی­های صوتی و هوا
2- افزایش ایمنی عابر پیاده در محله­ها با تعریف مسیرهای مشخص پیاده
3- ایجاد مسیر سبز در جداره بزرگ­راه صدر